# Д О П Ъ Л Н Е Н

# Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д   П О

# О К О Л Н А  С Р Е Д А  (ГДОС)

на

“БЪЛГЕРИЪН ШУГЪР КЪМПАНИ” ЕООД, гр. Камено,

притежаващо комплексно разрешително№89/2005г., изменено с Решение №89-Н0-И1-А0/2015г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, актуализирано с Решение №89-Н0-И1-А1/2015г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда

# м. Април 2018 г.

# ВЪВЕДЕНИЕ

# Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

“БЪЛГЕРИЪН ШУГЪР КЪМПАНИ” ЕООД, гр. Камено, в качеството си на оператор, изготвя и представя Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително в срок до 31 март на хартиен и електронен носител. Докладът е изготвен по образец на годишен доклад съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.

Съгласно Условие №2 на комплексно разрешително №89/2005г., актуализирано с Решение №89-Н0-И1-А1/2015г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда инсталациите, обхванати от това разрешително са:

## Инсталация, която попада в обхвата на точка 3.1 „б“ от Приложение № 4 към ЗООС:

## Инсталация за производство на вар, изпълняваща дейност, съгласно т. 3.1 „б” от Приложение № 4 към ЗООС „Инсталация за производство на вар в пещи с производствен капацитет над 50 тона за денонощие”, включваща:

•	шахтова Пещ № 1

•	шахтова Пещ № 2

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

    - Инсталация за производство на бяла кристална захар от сурова тръстикова захар;

    - Парова централа - три броя котли тип ПКГН-12 по 8.3 MW с обща инсталирана мощност 24.9 MW“.

# СЪДЪРЖАНИЕ:

| 1. Обща информация | 5 стр. |
| --- | --- |
| 1.1.Увод на годишния доклад | 5 стр. |
| 1.2.Управление на околната среда | 7 стр. |
| 1.3.Използване на ресурси | 12 стр. |
| 1.3.1.Използване на вода | 12стр. |
| 1.3.2.Използване на енергия | 13 стр. |
| 1.3.3.Използване на суровини и горива | 14 стр. |
| 1.3.4.Съхранение на спомагателни материали и горива | 17 стр. |
| 2.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда | 17 стр. |
| 2.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и РRTR | 17 стр. |
| 2.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух | 18 стр. |
| 2.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води | 21 стр. |
| 2.4.Управление на отпадъците | 25 стр. |
| 2.5.Шум | 32 стр. |
| 2.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 33 стр. |
| 3.Предотвратяване и действия при аварии 4.Преходни и анормални режими 5.Прекратяване работата на инсталацията или части от нея 6.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения Декларация Приложение: Таблици | 33 стр. 34 стр. 34 стр. 35 стр. 36 стр. 37 стр. |

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Увод на годишния доклад

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително (КР) на “БЪЛГЕРИЪН ШУГЪР КЪМПАНИ” ЕООД, гр. Камено - Инсталация за производство на вар

- Адрес по местонахождение на инсталацията: гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас

- Регистрационен номер на КР: №89/2005 г., актуализирано с Решение №89-Н0-И1-А1/2015г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда

- Дата на подписване на  КР: 09.11.2015 г.

- Дата на влизане в сила на КР: 25.11.2015 г.

- Оператор на инсталацията, притежател на КР:

“БЪЛГЕРИЪН ШУГЪР КЪМПАНИ” ЕООД, гр. Камено

- Адрес, тел. номер и факс на оператора:

8120, гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас, п.к. 10

телефон: 056/800 587; факс: 056/800 587

- Лице за контакти: инж. Ангел Атанасов Гаргаджиев – Директор предприятие в “БЪЛГЕРИЪН ШУГЪР КЪМПАНИ”ЕООД

- Адрес, тел.номер и факс на лицето за контакти:

8120 гр. Камено, област Бургаска, п.к. 10;

телефон: 056/800 587; факс: 056/800 587

- Производствен капацитет на инсталацията, която попада в Приложение 4 на ЗООС :

Производственият капацитет на Инсталацията за производство на вар включваща два броя шахтови пещи - 10 000 t/y;

- шахтова Пещ № 1 - с капацитет: 75 t /24 h;

- шахтоваПещ № 2 - с капацитет: 75 t /24 h.

- Производствен капацитет на инсталациите, непопадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС:

- Инсталация за производство на бяла кристална захар от сурова тръстикова захар - 500 t/24 часа;

- Парова централа с обща инсталирана мощност 24.9 MW (160 000 MWh/y).

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

Управлението на дейността по околната среда се осъществява от лицата, отговарящи за изпълнението на условията в разрешителното, които са пряко подчинени на Директора на предприятието.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: РИОСВ,  гр. Бургас

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: Басейнова дирекция  за Черноморски район, с център гр. Варна

Кратко описание на дейността, извършвана в инсталацията:

Основната  дейност на “БЪЛГЕРИЪН ШУГЪР КЪМПАНИ” ЕООД,  гр. Камено е производство на бяла кристална захар от сурова тръстикова захар.

За изходна суровина се използва сурова тръстикова захар, която от склада се подава в приемния бункер с помощта на товарачна техника тип „фадрома” и постъпва в клеровия разтворител.

Клероването на клерата се извършва с промивка, получена при обеззахаряването на филтърна утайка, отделяна при филтрирането на сатурираната клера.

Клерата от суровата тръстикова захар се смесва с получената от втора и трета жълта захар клера и част от зелен кристалов сироп, след което се загрява до 80о С.

От дефикатора по самотек клерата постъпва в първия сатуратор, а след това във втория. Сатурирането се извършва в двете тела с помощта на въглероден диоксид (СО2) до рН: 8,2-8,4. Сатурираната клера се загрява до 85о С и се подава  за филтриране на първа група механични филтри. Утайката се отделя със загрятата до 85о С вода в буферен сборник.

От сборника, чрез помпа получената суспензия се изпраща във втора група механични филтри за изслаждане с барометрична вода. Получената промивка се използва за клероване на сурова захар след предварително загряване до 85о С .

Изсладената филтърна утайка (разредена с вода) чрез помпа се изхвърля в калови полета.

От очистената клера и първи бял кристалов сироп се сварява захарна маса кристал. Същата се сварява максимум до 3 часа и чистота: 94-96 %,

при налягане на гореща пара - 1,0 атмосфера.

След изпускане на захарната маса в рефрижерентите, същата се разрежда със зелен  кристален сироп и се центрофугира. При центруфугирането се отделя бяла захар,обработена с вода - зелен и бял кристалов сироп.

Отделената бяла захар се изсушава, охлажда, сортира, разфасова в торби от 50 кг, след което се стифира в склада за бяла захар. Капацитетът на завода за преработка на сурова тръстикова захар е от 500 до 700 тона за денонощие.

1.2.  Управление на околната среда

По време на експлоатация на Инсталацията на производство но вар операторът осъществява системно управление на околната среда, съблюдавайки изискванията на приложимите заключения на НДНТ и в съответствие с условията на комплексно разрешително № 89/2005 г., актуализирано с Решение № 89-Н0-И1-А1/2015 г.

Със Заповед на Директора на предприятието са определени отговорните лица за изпълнение на условията на комплексното разрешително. Изготвен е списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт на лицата, отговарящи за изпълнението на условията в комплексното разрешително. Отговорникът за комплексното разрешително докладва пред Директора за резултатността от прилагането на системното управление на околната среда. Лицата, изпълняващи задачи по условията на комплексното разрешително имат необходимата компетентност.

Всички  необходими инструкции по Условие 5 „Управление на околната среда” са изготвени и при работа на Инсталация за производство на вар се прилагат в съответствие с изискванията на комплексното разрешително.

Структура и отговорности:

Определен е персоналът, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и отговорните лица за изпълнение на условията на комплексното разрешително.

Изготвен е списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт на лицата, отговорни за изпълнението на условията в КР.

Обучение:

При работа на Инсталация за производство на вар се прилага инструкция за определяне на потребностите от обучение на персонала.

Обмен на информация:

Поддържа се актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакти. Информацията е достъпна за всички служители.

Поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

Документиране:

Поддържа се актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталацията. Списъкът се съхранява от отговорника за комплексното разрешително.

Изготвен е списък с всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително. Инструкциите са документирани и се съхраняват на хартиен и електронен носител от отговорника за комплексното разрешително.

Управление на документите:

Изготвена е инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и за изземване на невалидната документация.

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в разрешителното  се намират на разположение на отговорните лица, които ги прилагат.

Оперативно управление:

Изготвени са всички инструкции, изисквани с комплексното разрешително. Същите се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентните органи по време на проверките.

Проверка и коригиращо действие:

При работа на Инсталация за производство на вар се прилагат  инструкциите за мониторинг на техническите и емисионни показатели, в съответствие с условията в комплексното разрешително.

При работа на Инсталация за производство на вар се прилагат  инструкциите за  периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

При необходимост се прилагат инструкциите за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия от персонала.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвена е инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното и пречиствателното оборудване след всяка авария.

Изготвени са всички изискуеми инструкции за предотвратяване и контрол на аварийни ситуации, свързани с изпълнението на Плана за действие при аварии, а именно:

- за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората;

- за определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации са додументирани избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията;

- за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

- за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

- за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

- за определяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии;

- за редовна актуализация на списъка с телефонните номера и други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии;

- за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;

- за определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията следва да се прилага при всяка промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;

- за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;

- за определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение.

Документиране

При работа на Инсталацията за производство на вар всички данни от наблюдението на емисионните и технически показатели, както и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително се документират и съхраняват на площадката. Водят се записи на предприетите коригиращи действия за отстраняването на допуснатите несъответствия.

Документират се резултатите от прилагането на инструкцията за периодична оценка за наличието на нови нормативни разпоредби към работата на Инсталацията за производство на вар, произтичащи от нови нормативни актове.

Директорът на предприятието се уведомява своевременно за предприемане на необходимите организационни и технически действия, с цел постигане на съответствие с новите нормативни разпоредби.

През отчетната година Инсталацията за производство на вар не е била в експлоатация и не се е наложило да бъдат преразгледани и/или актуализирани инструкциите за работа на технологичното  и пречиствателното оборудване.

Всички документи, свързани с комплексното разрешително се съхраняват и предоставят при поискване от компетентните органи.

Докладване:

При експлоатация на инсталацията резултатите от извършения собствен мониторинг се докладват своевременно в  РИОСВ – Бургас.

Ежегодно, в срок до 31 март, в РИОСВ – Бургас се представя Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително за предходната година, на хартиен и електронен носител.

Докладът се изготвя съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и е съобразен с изискванията на разработения модул за докладване на замърсителите.

При поискване от компетентните органи се предоставя допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

Актуализация на системата за управление по околна среда:

През 2014 г., във връзка с влязло в сила Решение 2013/163/ЕС за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) при производството на цимент, вар и магнезиев оксид, е предоставена изискуемата информация на компетентните органи. През 2015 г. комплексно разрешително № 89/2005 г. е актуализирано с Решение № 89-Н0-И1-А1/2015 г. на Изпълнителния директо на Изпълнителна агенция по околна среда. В тази връзка е актуализирана системата за управление на околната среда.

Уведомяване:

Съгласно изискването на Условие 7.1.: „Притежателят на настоящото комплексно разрешително следва да уведомява Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, териториалните структури на ГД „ПБЗН” – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващите вещества в околната среда.“

През 2017 г. няма установени аварийни или други замърсявания, както и случаи на замърсяване на повърхностни и/или подземни води, поради което не се е налагало да се уведомяват компетентните органи.

Съгласно изискването на Условие 7.7.: „Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.“

През 2017 г. Инсталацията за производство на вар не е била в експлоатация. Няма установени случаи на непосредствена заплаха за екологични щети на площадката на завода, поради което  не се е налагало да се уведомяват компетентните органи.

Съгласно изискването на Условие 7.8.: „При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.”

През 2017 г. Инсталацията за производство на вар не е била в експлоатация. Няма установени екологични щети на площадката на завода, поради което  не се е налагало да се уведомяват компетентните органи.

1.3. Използване на ресурси

1.3.1. Използване на вода

Изискването на Условие 8.1.1. на КР № 89/2005 г., актуализирано с Решение № 89-Н0-И1-А1/2015 г. гласи следното: „На притежателят на настоящото разрешително не се разрешава използването на вода за производствени (технологични) нужди при работата на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.“

През 2017 г. Инсталацията за производство на вар не е била в експлоатация. Не е използвана вода за производствени, или технологични нужди.

1.3.2. Използване на енергия

Изготвена е инструкция за експлоатация и поддръжка на вентилатора за въздух за процеса на горене в шахтовата пещ, скипов подемник за зареждане на варовик и кокс и транспортни ленти за кокс и варовик, които са основни консуматори на електроенергия към Инсталацията за производство на вар, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

При работа на Инсталацията за производство на вар, изразходваното количество електроенергия се отчита по измервателните устройства, чието местоположение е отбелязано на Приложение „Ген план на площадката“ към Решение № 89-Н0-И1-А1/2015г.

Изготвена е инструкция, осигуряваща измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразени като:

    - Годишнa консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Инсталацията за производство на вар, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

    - Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Инсталацията за производство на вар, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Изискването на Условие 8.2.1. на комплексното разрешително е следното: „Консумираната електроенергия от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, да не превишава стойностите, посочени в Таблица 8.2.1.“.

Таблица 8.2.1.

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, кWh /единица продукт |
| --- | --- |
| Инсталация за производство на вар, включваща: • шахтова Пещ № 1 • шахтова Пещ № 2 | 12,5 |

Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на изчислените количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

Съгласно изискването на Условие 8.2.3.1. следва да се докладват като част от ГДОС:

-	изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия  за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 към ЗООС за календарната година;

- резултатите от оценката на съответствието, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

През 2017 г. не е консумирана електроенергия от Инсталацията за производство на вар, тъй като същата не е била в експлоатация.

Годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия  съгласно комплексното разрешително и годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия  за 2017 г. за единица продукт са представени в Таблица 3.1.

Таблица 3.1.

| Електроенергия | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, кWh/единица продукт | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, за 2017 г. кWh/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 12,5 | 0 | - |

1.3.3. Използване на суровини и горива

При работа на Инсталацията за производство на вар с  комплексното разрешително са разрешени да се употребяват:

- суровина – варовик

- гориво – кокс

Съгласно изискването на Условие 8.3.1.1. на комплексното разрешително, при работа на Инсталацията за производство на вар, суровината, посочена в Таблица 8.31.1. не трябва да се различава по вид и да не превишава съответното количество, посочено в таблицата, а именно:

Инсталация за производство на вар, включваща:шахтова Пещ № 1 и шахтова Пещ № 2

| Суровина | Годишна норма за ефективност [t/ единица продукт] |
| --- | --- |
| Варовик | 1.9 |

Съгласно изискването на Условие 8.3.1.2. на комплексното разрешително, при работа на Инсталацията за производство на вар, горивото, посочено в Таблица 8.3.1.2. не трябва да се различава по вид и да не превишава съответното количество, посочено в таблицата, а именно:

Инсталация за производство на вар, включваща:шахтова Пещ № 1 и шахтова Пещ № 2

| Гориво | Годишна норма за ефективност [t/ единица продукт] |
| --- | --- |
| кокс | 0.14 |

Изготвена е инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на годишните стойности на нормите за ефективност на използваните суровина и гориво за Инсталацията за производство на вар, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на годишните стойности на нормите за ефективност на използваните суровина и гориво за Инсталацията за производство на вар, попадаща в обхвата на Приложение  № 4 към ЗООС, с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Съблюдавайки изискването на Условие 8.3.3.1. на разрешителното, следва да се докладват годишните стойности на нормите за ефективност на използваните суровина и гориво за Инсталацията за производство на вар, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

През 2017 г. Инсталацията за производство на вар, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС не е била в експлотация, поради което стойността на годишната норма за ефективност за суровината е нулева.

Таблица 3.2.

| Суровина | Годишна норма за ефективност [t/ единица продукт] | Годишна норма за ефективност, за 2017 г. [t/ единица продукт] | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Варовик | 1,9 | 0 | - |

През 2017 г. Инсталацията за производство на вар, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС не е била в експлотация, поради което стойността на годишната норма за ефективност на горивото е нулева.

Таблица 3.3.

| Гориво | Годишна норма за ефективност [t/ единица продукт] | Годишна норма за ефективност, за 2017 г. [t/ единица продукт] | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Кокс | 0,14 | 0 | - |

1.3.4. Съхранение на спомагателни материали и горива

Условие 8.3.4.1. се изпълнява в съответствие с изискванията на комплексното разрешително. Всички налични на площадката химични вещества и смеси са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност, съгласно Регламент (EO) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества.

Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (EO) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010 г.

Съхранението на химични вещества и смеси отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.4б. от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

2. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

2.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и РRTR

В Приложение 1 – Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR са докладвани годишните емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от точковите източници на площадката и годишните емисии на замърсителите в отпадъчните води, изразени като килограм за година.

През 2017 г. не са извършени собствени периодични измервания от изпускащите устройства, тъй като Инсталацията за производство на вар не е била в експлоатация.

Годишните емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух са с нулева стойност и са отразени в колона 1а  на Таблица 1.

Разрешените за експлоатация, съгласно Условие 10.1.1.1. пречиствателни съоръжения на Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) не са функционирали през отчетния период.

В „Дневник за количествата зауствани отпадъчни води” са записани отчетените, при заустване на пречистени отпадъчни води на изход от Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ), показания на разходомерното устройство (РУ).

Последното записано показание на РУ е от 27.11.2013 г. – 000503945 м3 общо количество заустени отпадъчни води.

През 2017 г. не е извършван собствен мониторинг на пречистени отпадъчни води, зауствани в повърхностен воден обект (р. Айтоска), тъй като считано от 28.11.2013 г. е преустановено заустването и не е възобновявано до края на 2017 г.

Годишните емисии на замърсителите в отпадъчните води са с нулева стойност и са отразени в колона 1b на Таблица 1.

2.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

С Условие 9.1.1. на комплексното разрешително се разрешава експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения:

- 1 бр. пречиствателно съоръжение: скрубер към изпускащо устройство №1 на Сушилен барабан

- 1 бр. пречиствателно съоръжение: скрубер към изпускащо устройство №2 на Пакетажно отделение

Във връзка с изискването на Условие 9.1.1.1. на комплексното разрешително, за всяко от пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 9.1.1. са определени:

- контролираните параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

- оптималните стойности на всеки от контролираните параметри;

- честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

- вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри или методите за тяхното изчисляване.

                - ИУ  № 1 Сушилен барабан

Описание на пречиствателното съоръжение: ръкавен филтър – 1 бр. скрубер

Мониторинг:

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Мониторинг, който трябва да се извършва | Оборудване за мониторинг | Резервно оборудване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гъстота на брикса в разтвора | 7-8 брикса | Два пъти на 24 часа | бриксометър | - |

ИУ № 2 Пакетажно отделение

Описание на пречиствателното съоръжение: ръкавен филтър – 1 бр. скрубер

Мониторинг:

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Мониторинг, който трябва да се извършва | Оборудване за мониторинг | Резервно оборудване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гъстота на брикса в разтвора | 7-8 брикса | Два пъти на 24 часа | бриксометър | - |

Изготвена е инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на  пречиствателните съоръжения разрешени с Условие 9.1.1. Инструкцията включва документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

Съгласно изискването на Условие 9.1.1.5., при работа на  Инсталацията за производство на вар, следва да се извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 9.1.1., в съответствие с определените по Условие 9.1.1.1 контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.

Контролът на пречиствателното оборудване следва да се извършва чрез прилагане на инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в Условие 9.1.1.1. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

През отчетната година Инсталацията за производство на вар не е била в експлоатация и пречиствателните съоръжения не са функционирали.

Емисии от точкови източници

През 2017 г. не са извършени собствени периодични измервания от изпускащите устройства, тъй като е преустановена експлоатацията на Инсталацията за производство на вар.

Неорганизирани източници на емисии

По време на експлоатация на Инсталацията за производство на вар се спазва изискването на Условие 9.3.1., а именно  всички емисии на вредни вещества от инсталацията да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в Условие 9.2. Емисии от точкови източници.

Изготвена е инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Изготвена е инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Предвидени са всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Интензивно миришещи вещества

По време на експлоатация на Инсталацията за производство на вар всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Изготвена е инструкция по Условие 9.4.3. от комплексното разрешително за оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

2.3.Емисии на вредни  и опасни вещества в отпадъчните води

Работа на пречиствателните съоръжения

През 2017 г. Инсталацията за производство на вар, попадаща в Приложение №4 на ЗООС и Инсталацията за производство на бяла кристална захар от сурова тръстикова захар не са били в експлоатация.

С актуализираното комплексно разрешително е разрешена експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения:

- входна шахта

- първичен радиален утаител – 2 броя

- биобасейн

- вторичен радиален утаител – 2 броя

През 2017 г. пречиствателни съоръжения на Пречиствателната станция за отпадъчни води не са функционирали.

За всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с Условие 10.1.1.1. на комплексното разрешително е изготвена документация, съдържаща:

- контролираните параметри (технологични параметри, чийто контрол осигурява оптималната работа);

- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;

- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри или методите за тяхното изчисление.

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Вид на оборудването за мониторинг/начин на измерване | Резервни части за пречиствателното съоръжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Входна шахта |
| рН | 11,0 | ежедневно | Количествен лабораторен анализ | - |
| НВ | 500 mg/dm3 | ежедневно | Количествен лабораторен анализ | - |
| ХПК | 500 mg/dm3 | ежедневно | Количествен лабораторен анализ | - |
| БПК5 | 250 mg/dm3 | ежедневно | Количествен лабораторен анализ | - |
| Първичен радиален утаител |
| рН | 8,5-9,0 | ежедневно | Количествен лабораторен анализ | - |
| НВ | 350 mg/dm3 | ежедневно | Количествен лабораторен анализ | - |
| ХПК | 350 mg/dm3 | ежедневно | Количествен лабораторен анализ | - |
| БПК5 | 200 mg/dm3 | ежедневно | Количествен лабораторен анализ | - |
| Биобасейн |
| конц. акт. утайка | 3-4 mg/dm3 | ежемесечно | Количествен лабораторен анализ | - |
| Вторичен радиален утаител /изход станция/ |
| рН | 8,5-9,0 | Два пъти седмично | Количествен лабораторен анализ | - |
| НВ | 100 mg/dm3 | Два пъти седмично | Количествен лабораторен анализ | - |
| БПК5 | 25 mg/dm3 | Два пъти седмично | Количествен лабораторен анализ | - |
| ХПК | 100 mg/dm3 | Два пъти седмично | Количествен лабораторен анализ | - |

Изготвена е инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1., в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2. на разрешителното.

Изготвена е инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1. на разрешителното.

Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2. на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Изготвена е инструкция за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на всяко от пречиствателните съоръжения.

При работа на Инсталацията за производство на вар, в „Оперативен дневник ПСОВ” се отразяват извършваните от оперативния персонал на всяка смяна огледи на състоянието на пречиствателните съоръжения, както и на извършените извънпланови ремонтни дейности. Плановите ремонтни дейности се отразяват в „Дневник планови ремонтни дейности”.

В „Дневник за количествата зауствани отпадъчни води” се записват отчитаните, при заустване на пречистени отпадъчни води на изход от ПСОВ, показания на монтираното за целта разходомерно устройство.

Последното записано показание на РУ е от 27.11.2013 г. – 000503945 м3 общо количество зауствани отпадъчни води.

По Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения (ИЕО)

През цялата 2017 г. няма заустване на пречистени (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) отпадъчни води на изход от ПСОВ във водния обект –  р. Айтоска. Считано от 28.11.2013 г. заустването на отпадъчни води от обекта е преустановено и не е възобновявано.

При работа на Инсталацията за производство на вар следва да се спазват условията, посочени в Таблица 10.1.2.1., а именно:

1. Точка на заустване :

№1 – р. Айтоска с географски координати N 42о32’24,8(, E 27o18’48,8(;

2. Точка на пробовземане:

№1 – преди точката на заустване (изход ПСОВ), с географски координати N 42о32’24,8(, E 27o18’48,8(

3. Източници на отпадъчните води: – производствени отпадъчни води от производството на вар и бяла кристална захар (след филтруването на захарния сироп), охлаждащи води от охлаждане на агрегати, използвани при производството на бяла кристална захар, води от промивки на йонообмена станция за омекотена вода за нуждите на парова централа,битово-фекални и дъждовни води от площадката ;

4. Име на водоприемника  – р. Айтоска;

5. Пречиствателни съоръжения: първичен радиален утаител – 2 броя, биобасейн и вторичен радиален утаител – 2 броя;

6. Количество на заустваните отпадъчни води:

Qср.дн.50 m3/24h

Q ср.мес. 1200 m3/m

Q ср. год  250 000 m3/y

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения |
| --- | --- |
| рН | 6.0-9.0 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 |
| БПК5 | 50 mg/dm3 |
| ХПК | 250 mg/dm3 |
| Растителни масла и мазнини | 10 mg/dm3 |
| Азот амониев | 10 mg/dm3 |
| Фосфор (общ) | 2 mg/dm3 |

По Условие 10.1.5.  Условия за собствен мониторинг

През 2017 г. Инсталацията за производство на вар и Инсталацията за производство на бяла кристална захар от сурова тръстикова захар не са били в експлоатация.

През 2017 г. не е извършван собствен мониторинг, тъй като считано от 28.11.2013 г. заустването на пречистени отпадъчни води от обекта е преустановено и не е възобновявано до края на 2017 г. Извършено е дрениране на тръбопроводите и отводняване на инсталациите в завода.

Има изготвена инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения по Условие 10.1.2.1., установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Годишните количества на замърсителите в отпадъчните води през 2017 г. са както следва:

Неразтворени вещества - 0 кг/год.

ХПК - 0 кг/год.

БПК5 - 0 кг/год.

Растителни масла и мазнини - 0 кг/год.

Азот амониев - 0 кг/год.

Общ фосфор - 0 кг/год.

Годишните количества на замърсителите в отпадъчните води са с нулева стойност и са отразени в колона 1б  на Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR .

Подлежащи на докладване са замърсителите: амоняк и общ фосфор.

2.4. Управление на отпадъците

Съгласно изискването на Условие 11.1.1. на актуализираното комплексно разрешително, образуваните отпадъци по време на експлоатация на Инсталацията за производство на вар, не трябва да се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1.

Таблица 11.1.

Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на вар, включваща: шахтова Пещ № 1 и шахтова Пещ № 2

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество [t/t продукт] | Количество [t/y] |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 13 01 | Oтпадъчна смес преди термично обработване (камъни, пръст) | 0,005 | 650 |
| 10 13 04 | Oтпадъци от калциниране и хидратиране на вар (варова пепелина) | 0,006 | 780 |

Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на количеството на образуваните отпадъци с определеното такова в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

През 2017 г. Инсталация за производство на вар не е била в експлоатация и няма образувани производствени отпадъци.

Съгласно изискването на Условие 11.3.1. на актуализираното комплексно разрешително е разрешено предварително съхраняване на отпадъците, образувани при производствената дейност, за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Местата, определени за предварително съхраняване на отпадъците са както следва:

- Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал) (02 04 02) – 4 бр. сатурачни полета (площадка 11)

- Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им (02 04 03) – 2 бр. калови полета (площадка 23)

- Отпадъци, неупоменати другаде (02 04 99) (меласа) – метални цистерни (площадка 12)

- Oтпадъчна смес преди термично обработване (10 13 01) (камъни, пръст) – открита бетонова клетка

- Oтпадъци от калциниране и хидратиране на вар (10 13 04) (варова пепелина) – открита бетонова клетка

- Стърготини, стружки и изрезки от черни метали (12 01 01) – площадка 17

- Опаковки от дървесни материали (15 01 03) – площадка 15

- Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (15 02 03) (от филтруване на ‘клерата’) – площадка 14

- Излезли от употреба гуми (16 01 03) - площадка 16

- Oблицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 (16 11 06) - площадка 14

- Oтпадъци от желязо и стомана (19 10 01) - площадка 21

- Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки (13 02 08*) – метални варели в закрито помещение (площадка 18)

- Маслени филтри (16 01 07*) – метална вана

- Оловни акумулаторни батерии (16 06 01*) – склад (площадка 20)

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (20 01 21*) – закрит склад (площадка 19)

Съгласно изискването на Условие 11.3.4., при работа на Инсталацията за производство на вар, предварителното съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност следва да се извършва в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците.

Съдовете следва да са обозначени с добре видими надписи „опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

С Условие 11.3.5. на актуализираното комплексно разрешително е определено годишното количество, разрешено за съхраняване:

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за съхраняване, t/y |
| --- | --- | --- |
| 02 04 02 | Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал) | 6 630 |
| 02 04 03 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им | 3 900 |
| 02 04 99 | Отпадъци, неупоменати другаде (меласа) | 1 950 |
| 10 13 01 | Oтпадъчна смес преди термично обработване (камъни, пръст) | 650 |
| 10 13 04 | Oтпадъци от калциниране и хидратиране на вар (варова пепелина) | 780 |
| 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 2 |
| 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали (палети) | 13 |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (от филтруване на ‘клерата’) | 3.25 |
| 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | 1.5 |
| 16 11 06 | Oблицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 150 t/10y |
| 19 10 01 | Oтпадъци от желязо и стомана | 51 |
| 13 02 08* | Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 0.5 |
| 16 01 07* | Маслени филтри | 0.05 |
| 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | 0.4 |
| 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0.105 |

Предварителното съхраняване на отпадъците, посочени в Условие 11.3.5. се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Операторът спазва изискванията за предварителното съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в съответствие с изискванията на Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

От датата на влизане в сила на актуализираното комплексно разрешително не е извършвана производствена дейност, поради липса на квоти за преработка на сурова захар.

При работа на Инсталация за производство на вар, предварителното съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

При работа на Инсталация за производство на вар, предварителното съхраняване на батерии и акумулатори и негодни за употреба батерии и акумулатори се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори .

През 2015 г. в РИОСВ – Бургас е представен План за временно прекратяване на дейностите в „БЪЛГЕРИЪН ШУГЪР КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. Камено. При извършената проверка през 2015 г. от експерти при РИОСВ – Бургас на площадката на дружеството е установено, че опасните отпадъци с код 13 02 08* /Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки/; 16 01 07* /Маслени филтри/; 16 06 01* /Оловни акумулаторни батерии/; 20 01 21* /Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак/  са предадени, въз основа на сключени договори, на „Еколенд консулт“ ЕООД и „Норд холдинг“ АД. Извършено е почистване на местата за тяхното съхраняване.

Спазено е изискването на Условие 11.4.3., като са изготвени  „Идентификационни документи”, в съответствие с изискванията на  Наредба   № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Същите са представени по време на проверката.

При извършената проверка през 2015 г. от експерти при РИОСВ – Бургас е установено, че на площадката на дружеството няма налични количества от следните отпадъци:

10 13 01 - Oтпадъчна смес преди термично обработване (камъни, пръст)

10 13 04 - Oтпадъци от калциниране и хидратиране на вар

12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (от филтруване на клерата)

При работа на Инсталация за производство на вар се спазва изискването на Условие 11.3.10., съгласно което предварителното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Има налична инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Съблюдавайки изискването на Условие 11.7.2. е изготвена инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително.

Има налична инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Документирането и докладването на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с изискванията на Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

С писмо изх. №1-024/26.02.2018 г. операторът е уведомил Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда, че през 2017 г. на площадката на дружеството не са образувани следните отпадъци:

- Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал) (код 02 04 02) –

площадка 11

- Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им (код 02 04 03) – Пречиствателна станция за отпадъчни води –

площадка 23

- Отпадъци, неупоменати другаде (код 02 04 99) (меласа) – метални цистерни (площадка 12)

- Oтпадъчна смес преди термично обработване (код 10 13 01) (камъни, пръст) – открита бетонова клетка

- Oтпадъци от калциниране и хидратиране на вар (код 10 13 04) (варова пепелина) – открита бетонова клетка

- Стърготини, стружки и изрезки от черни метали (код 12 01 01) –

площадка 17

- Опаковки от дървесни материали (код 15 01 03) – площадка 15

- Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (код 15 02 03) – площадка 14

- Излезли от употреба гуми (код 16 01 03) - площадка 16

- Oблицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 (код 16 11 06) - площадка 14

- Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки (код 13 02 08*) – метални варели в закрито помещение  – площадка 18

- Маслени филтри (код 16 01 07*) – метална вана

- Оловни акумулаторни батерии (код 16 06 01*) – склад (площадка 20)

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (код 20 01 21*) – закрит склад (площадка 19)

С писмо изх. №1-113/08.08.2017 г. дружеството е уведомило РИОСВ – Бургас относно решението си да прекрати дейността на инсталациите по Условие 2 на комплексно разрешително №89/2005г., актуализирано с Решение №89-Н0-И1-А1/2015г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

В тази връзка, в РИОСВ – Бургас е представен План за прекратяване дейността на дружеството, съгласно който е извършено демонтиране и нарязване на тръбопроводи и съоръжения, намиращи се в Главен производствен корпус и Инсталацията на производство на вар.

В Изпълнителната агенция по околна среда операторът е предоставил с писмо изх. №1-024/26.02.2018 г. годишен отчет за образуваните отпадъци от желязо и стомана, в съответствие с изискванията на Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. В годишния отчет е записан код 19 10 01 за отпадъците от желязо и стомана, получени вследствие демонтирането и нарязването на тръбопроводите и съоръженията.

При извършена проверка от страна на РИОСВ – Бургас на 18.04.2018 г. е констатирано по представените по време на проверката документи /одобрен от кмета на община Камено План за управление на строителните отпадъци, първични счетоводни документи, отчитащи сделките с ОЧЦМ и сертификатите за произход, изготвени по образец Приложение №2 към чл. 39, ал. 4 от ЗУО/, че през 2017 г. е предаден 5 816,800 т отпадък с наименование и код по Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците – желязо и стомана (17 04 05).

Във връзка с горното, операторът с писмо изх. №1-048/27.04.2018 г. е уведомил Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда относно допуснатата неточност за кода на образуваните отпадъци от желязо и стомана и е изпратил коригиран годишен отчет за отпадъците по образец и по реда на Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Отпадъците от желязо и стомана са предадени, въз основа на сключени договори, на „Кемстийл“ ЕООД, „Хефти Металс“ ЕООД и „Ростер“ ООД. Към 31.12.2017 г. на площадката на дружеството няма налични отпадъци от желязо и стомана с код 17 04 05.

На предварително съхранение на площадката на дружеството са налични 11 462,530 т  Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал) с код 02 04 02 и 3 108,400 т Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им с код 02 04 03.

От влизане в сила на актуализираното комплексно разрешително до края на 2017 г. не е извършвана производствена дейност и не са формирани нови количества от гореспоменатите отпадъци с кодове 02 04 02 и 02 04 03. Операторът е предприел необходимите действия за предаване на посочените отпадъци.

В Таблица № 4 от ГДОС е записан новия код на отпадъците от желязо и стомана - 17 04 05.  В същата таблица е отразено мястото на предварително съхранение и количеството на отпадъците с кодове 02 04 02 и 02 04 03.

Спазено е изискването на Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране, което гласи следното: „На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава приемане на отпадъци за третиране на територията на площадката по Условие 3.3.“.

През 2017 г. операторът не е приемал отпадъци за третиране на територията на площадката, на която е разположена инсталацията по Условие 2 на актуализираното комплексно разрешително.

2.5. Шум

Комплексно разрешително №89/2005 г. е изменено с Решение №89-Н0-И1-А0/2015 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда и актуализирано с Решение №89-Н0-И1-А1/2015 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

От 2015 г. е преустановена производствената дейност на площадката на дружеството, за което е уведомена РИОСВ – Бургас.

През 2016 и 2017 години не е възобновена дейността на дружеството, поради липса на квоти за преработка на захар.

До влизане в сила на актуализираното комплексно разрешително се е спазвало изискването на Условие 12.2.1. на КР №89/2005 г., съгласно което се е прилагала инструкция, осигуряваща на всеки пет години оценяване на общата звукова мощност на обекта по „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” и шумовото въздействие по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близката хигиенна зона).

Последния проведен мониторинг е през 2011 г., когато е установено, че дейностите, извършвани на производствената площадка не превишават нивата на шум, определени в действащото към този момент КР №89/2005 г., а именно:

По границите на производствената площадка:

- през деня - 70 dB(A);

- през нощта - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката хигиенна зона в населеното място):

- през деня – 55 или 60 dB(A);

- през нощта – 45 или 50 dB(A).

Съгласно изискването на Условие 12.2.1. на актуализираното комплексно разрешително №89-Н0-И1-А1/2015 г., при възстановяване на производствената дейност следва да се извършват собствени периодични измервания (СПИ) не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години по следните показатели:

- обща звукова мощност на площадката;

- еквивалентни нива на шум в определени точки по границата на площадката;

- еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие.

Операторът има изготвена инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1. на актуализираното комплексно разрешително, както и инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

През 2017 г. няма оплаквания от живущи в близост до площадката на завода.

2.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На производствената площадка не се отвеждат пряко, или непряко вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Изготвена е инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. През 2017 г. не са установени течове.

На площадката се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи, на определените за целта места.

Изготвена е инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Не са установени разливи, или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

Има налична инструкция за предотвратяване наличието на течности в резервоари,технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

3. Предотвратяване и действия при аварии

През 2017 г. на производствената площадка не са установени аварии и/или аварийни ситуации.

Изготвена е Оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (обн. ДВ, бр. 96/07.11.2008 г.).

През 2017 г. на производствената площадка няма установени случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или случаи на причинени екологични щети, по смисъла на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

4. Преходни и анормални режими на работа

Има налична инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, осигуряваща:

- пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;

- спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

По време на експлоатация се прилагат технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие № 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

Изготвен е план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие № 2, включващ вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

През 2017 г. няма регистрирани извънредни емисии от Инсталацията за производство на вар, тъй като същата не е била в експлоатация.

5. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях

През 2015 г. в РИОСВ – Бургас е внесен План на действията за временно прекратяване на дейностите на „БЪЛГЕРИЪН ШУГЪР КЪМПАНИ“ ЕООД, за периода 01.01.-31.12.2015 г. В тази връзка е извършена проверка от експерти при РИОСВ – Бургас на площадката на дружеството.

Всички дейности по плана са изпълнени в определените срокове, за което операторът е докладвал с ГДОС за 2015 година.

През 2016 и 2017 години не е възобновена дейността на дружеството, поради липса на квоти за преработка на захар.

С писмо изх. №1-113/08.08.2017 г. дружеството е уведомило РИОСВ – Бургас относно решението си да прекрати дейността на инсталациите по Условие 2 на комплексно разрешително №89/2005г., актуализирано с Решение №89-Н0-И1-А1/2015г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

В изпълнение на изискването на Условие 16.2. на актуализираното комплексно разрешително, с писмо изх. №1-161/11.12.2017 г. в РИОСВ – Бургас е внесен План за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие № 2  на разрешителното. В споменатия план са заложени срокове за изпълнение през 2018 г.

Изпълнението на мерките по плана по Условие 16.2. на комплексното разрешително следва да се докладва като част от ГДОС за 2018 г.

6.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

6.1. Аварии

През 2017 г. не са регистрирани аварии и/или аварийни ситуации, свързани с въздействие върху здравето на населението и околната среда.

6.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително

През 2017 г. няма постъпили оплаквания или възражения.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 89/2005 г., изменено с Решение №89-Н0-И1-А0/2015 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, актуализирано с Решение №89-Н0-И1-А1/2015 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда на “БЪЛГЕРИЪН ШУГЪР КЪМПАНИ” ЕООД, гр. Камено.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ, или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:					   		Дата:

Име на подписващия: инж. Ангел Атанасов Гаргаджиев

Длъжност в организацията:  Директор предприятие в “БЪЛГЕРИЪН ШУГЪР КЪМПАНИ” ЕООД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове /колона 1/ | Праг за пренос на замърсители извън площ /колона 2/ кг/год. | Праг за производство, обработ. или употреба /колона 3/ кг/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух кол.1а кг/год. | във води кол.1b кг/год. | в почва кол.1с кг/год. |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | - (0) |  |  |  |  |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) |  | - (0) |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOх/NO2) | - (0) |  |  |  |  |
| 11# |  | Серни оксиди (SOх/SO2) | - (0) |  |  |  |  |
| 13# |  | Общ фосфор |  | - (0) |  |  |  |
| 86# |  | Фини прахови частици(PM10) | - (0) |  |  |  |  |

През 2017 г. не е извършвана производствена дейност и не е извършен собствен мониторинг.

Годишните количества на замърсителите във въздуха са:

Прах – 0 кг/год.

SOx  –   0 кг/год.

NOх  –   0 кг/год.

СО  –   0 кг/год.

Годишните количества на замърсителите в пречистените отпадъчни води са:

Азот амониев – 0 кг/год.

Общ фосфор – 0 кг/год.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Таблица 2 не е попълнена, тъй като през 2017 г. не е извършвана производствена дейност и не са извършени измервания.

Таблица 3. Емисии  в отпадъчни  води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Таблица 2 не е попълнена, тъй като през 2017 г. не е извършвана производствена дейност и не са извършени измервания.

Таблица 4. Образувани отпадъци през 2017 г.

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Количество [t/t продукт] | Предвари-телно съхранение на площадката | Транспор тиране- собст. трансп./ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Колич. опред. с КР | Реално измерено | Колич. опред. с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал) | 02.04.02 | 6630 | 0 | - | - | Пл.№ -11 11462,530т | не | - |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им | 02.04.03 | 3900 | 0 | - | - | Пл.№ -23 3108,400т | не | - |
| Отпадъци, неупоменати другаде (меласа) | 02.04.99 | 1950 | 0 | - | - | Пл.№ -12 | не | - |
| Oтпадъчна смес преди термично обработване (камъни, пръст) | 10.13.01 | 650 | 0 | 0, 005 | - | Открита бетонова клетка | не | - |
| Oтпадъци от калциниране и хидратиране на вар (варова пепелина) | 10.13.04 | 780 | 0 | 0,006 | - | Открита бетонова клетка | не | - |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12.01.01 | 2 | 0 | - | - | Пл.№ -17 | не | - |
| Опаковки от дървесни материали (палети) | 15.01.03 | 13 | 0 | - | - | Пл.№ -15 | не | - |
| Филтърни материали | 15.02.03 | 3,25 | 0 | - | - | Пл.№ -14 | не | - |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 1,5 | 0 | - | - | Пл.№ -16 | не | - |
| Oблицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16.11.06 | 150/ 10 y | 0 | - | - | Пл.№ -14 | не | - |
| Oтпадъци от желязо и стомана | 17.04.05 | 51 | 5816,800 | - | - | Пл.№ -21 | Да-предаден „Кемстийл“ ОООД – 2635,480 т „Хефти Металс“ ЕООД – 3012,720 т „Ростер“ ООД – 168,600 т | - |

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Количество [t/t продукт] | Предвари-телно съхранение на площадката | Транспор тиране- собст. трансп. външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Колич. опред. с КР | Реално измерено | Колич. опред. с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13.02.08* | 0,5 | 0 | - | - | Пл.№ -18 | не | - |
| Маслени филтри | 16.01.07* | 0,05 | 0 | - | - | Метална вана | не | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 0,4 | 0 | - | - | Пл.№ -20 | не | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21* | 0,105 | 0 | - | - | Пл.№ -19 | не | - |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане  на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външ.фирма, извърш.операц.по оползотв./обезвреждане | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал) | 02 04 02 | не | не | - | - |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им | 02 04 03 | не | не | - | - |
| Отпадъци, неупоменати другаде (меласа) | 02 04 99 | не | не | - | - |
| Oтпадъчна смес преди термично обработване (камъни, пръст) | 10 13 01 | не | не | - | - |
| Oтпадъци от калциниране и хидратиране на вар (варова пепелина) | 10 13 04 | не | не | - | - |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | не | не | - | - |
| Опаковки от дървесни материали (палети) | 15 01 03 | не | не | - | - |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (от филтруване на ‘клерата’) | 15 02 03 | не | не | - | - |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | не | не | - | - |
| Oблицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси | 16 11 06 | не | не | - | - |
| Oтпадъци от желязо и стомана | 17 04 05 | не | не | „Кемстийл“ ОООД „Хефти Металс“ ЕООД „Ростер“ ООД | Да |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13.02.08* | не | не | - | - |
| Маслени филтри | 16.01.07* | не | не | - | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | не | не | - | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21* | не | не | - | - |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(А) | Съответствие |
| --- | --- | --- |
|  | Дневен период /7-19 часа/ | Вечерен период /19-23 часа/ | Нощен период /23-7 часа/ |  |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 1 | 38,5 | 38,4 | 38,6 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 2 | 38,7 | 38,8 | 38,5 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 3 | 42,8 | 42,6 | 42,4 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 4 | 45,0 | 45,2 | 45,1 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 5 | 49,1 | 49,8 | 49,0 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 6 | 53,5 | 53,4 | 53,2 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 7 | 58,3 | 54,4 | 54,6 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 8 | 59,9 | 58,7 | 57,6 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 9 | 63,8 | 63,5 | 62,5 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 10 | 62,8 | 62,4 | 61,8 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 11 | 64,0 | 63,8 | 62,5 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 12 | 59,8 | 59,7 | 58,2 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 13 | 55,0 | 55,1 | 54,8 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 14 | 50,6 | 50,9 | 50,7 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 15 | 52,6 | 52,4 | 52,3 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 16 | 57,4 | 57,3 | 55,6 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 17 | 57,1 | 57,2 | 55,3 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 18 | 55,5 | 55,4 | 54,6 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 19 | 54,4 | 54,3 | 54,1 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 20 | 53,1 | 53,2 | 53 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 21 | 48,8 | 48,7 | 48,5 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 22 | 43,8 | 43,8 | 43,7 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 23 | 43,9 | 43,7 | 43,8 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 24 | 43,9 | 44,0 | 43,8 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 25 | 40,4 | 40,2 | 40,1 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 26 | 65,5 | 65,1 | 65,2 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 27 | 62,9 | 62,8 | 62,4 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 28 | 58,7 | 58,8 | 58,7 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 29 | 53,9 | 53,8 | 53,7 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 30 | 49,8 | 49,7 | 49,7 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 31 | 53,9 | 53,5 | 53,2 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 32 | 50,3 | 50,8 | 50,7 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 33 | 47,9 | 48,1 | 48,2 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 34 | 50,7 | 50,4 | 50,3 | Да |
| Еквивалентно ниво на шума по изм. контур – т. 35 | 53,3 | 55,2 | 55,1 | Да |
| Средно еквивалентно ниво на шума по изм. контур №1 Lср1 | 57,0 | 56,6 | 55,6 | - |
| Средно еквивалентно ниво на шума по изм. контур №2Lср2 | 43,8 | 43,7 | 43,6 | - |
| Ниво на обща звукова мощност за контур №1 (Lр1) | 111 | 110,6 | 109,7 | - |
| Ниво на обща звукова мощност за контур №2 (Lр2) | 93,8 | 93,7 | 93,6 | - |
| Ниво на шума от контур №1 в мястото на въздействие – най-близките жилищни сгради в с. Свобода | 43,4 | 42,9 | 42,0 | Да |
| Ниво на шума от контур №2 в мястото на въздействие – най-близките жилищни сгради в с. Свобода | 12,9 | 12,8 | 12,7 | Да |
| Ниво на шума в мястото на въздействие – най-близките жилищни сгради в с. Свобода (L) | 43,4 | 42,9 | 42 | Да |

Измерванията са извършени във връзка с изискванията на Наредба № 54 на МЗ на МОСВ от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ., бр. 3 от 2011 г.) и Условие № 12 от действащото към дадения момент КР № 89/2005 г., издадено на оператор „Бургаски захарен завод” ЕАД, гр. Камено.

Измерванията са извършени в 35 броя измервателни точки по два измервателни контура от ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ към „ЕКОЕКСПЕРТ 6” ЕООД, гр. Варна, акредитирана от ИА „БСА”, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Периодът на извършване на изпитването е: 28.03.–29.03.2011 г. Данните в таблицата са попълнени на база Протокол №114/29.03.2011 г. за проведени собствени измервания на нивата на шум и Протокол №114/30.03.2011 г. от изпитване на шум.

Таблица 7. Опазване на подземните води

В комплексно разрешително №89/2005г., актуализирано с Решение №89-Н0-И1-А1/2015г. няма поставено условие за мониторинг   на подземни води.

Таблица 8. Опазване на почви

В комплексно разрешително №89/2005г., актуализирано с Решение №89-Н0-И1-А1/2015г. няма поставено условие за мониторинг на почви.

Таблица 9. Аварийни ситуации

През 2017 г. не са възникнали аварийни ситуации на площадката на “БЪЛГЕРИЪН ШУГЪР КЪМПАНИ” ЕООД, поради което Таблица 9 не е попълнена.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

Няма оплаквания и възражения, поради което Таблица 10 не е попълнена.