ПИЛИГРИМ – ГМ ЕООД

Годишен доклад за изпълнение на дейностите по КР№174-Н0/2007г. на

ПИЛИГРИМ–ГМ ЕООД

30.03.2018 г.

УВОД

Наименование на инсталацията:

Инсталация за интензивно отглеждане на птици

Адрес по местонахождение на инсталацията:

с. Горна Митрополия, местност „Плитки дол”, Птицеферма,

общ. Долна Митрополия, област Плевен

Регистрационен номер на КР:

174-Н0/2007г.; решение за изменение и актуализация № 174-Н0-И1-А1/2015 г.

Дата на подписване на КР:

29.10.2007г., Дата на изменение: 12.02.2015 г.; Дата на актуализация: 17.12.2015 г.

Дата на влизане в сила на КР:

15.12.2007г.; 17.01.2016 г.

Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното:

„ПИЛИГРИМ –ГМ” ЕООД

Адрес:

Гр.Плевен, ул.Полтава 12, ет.3

тел./факс: 064 / 805 596, мобилен тел.: 0896 / 75 57 70

е-mail: piligrim.gm@abv.bg

Лице за контакти:

Ася Евгениева Аврамова

Адрес:

С.Ставерци, местност Баира

мобилен тел.: 0896 / 75 57 70

е-mail: piligrim.gm@abv.bg

Кратко описание на дейността

ПИЛИГРИМ-ГМ ЕООД, гр. Плевен е вписано в Търговския регистър на 05.12.2013 г. с предмет на дейност: птицевъдство, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство и др.

На промишлената площадка в с. Горна Митрополия „Пилигрим-ГМ” ЕООД произвежда пилета–бройлери в производствени сгради и технологични съоръжения както следва:

- Хале № 1 – масивна сграда, със застроена площ 700 m2 и капацитет на зареждане до 15 000 бройлера;

- Хале № 2 – масивна сграда, с 960 m2 застроена площ и капацитет на зареждане 21 000 бройлера;

- Хале № 3 – масивна сграда, с 540 m2 застроена площ и капацитет на зареждане 12 000 бройлера;

- Хале № 4 – масивна сграда, пусната в експлоатация на 21.07.2008 г., с 1100 m² застроена площ и капацитет на зареждане 25 000 бройлера;

- Хале № 5 – масивна сграда, пусната в експлоатация на 21.07.2008 г., с 1100 m² застроена площ и капацитет на зареждане 25 000 бройлера;

- Хале – фуражен цех и складова база

- Битова сграда, към която са обособени:

- помещение за почивка на персонала;

- работилница, обслужваща фермата и склад резервни части;

- санитарен възел с баня.

В халета № 1, 2, 3, 4 и 5 се отглеждат пилета-бройлери от еднодневна до кланична възраст, на несменяема торова постеля. Помещенията са снабдени с вентилатори, автоматични хранилки и поилки.

Във фуражния цех се произвежда фураж за пилетата в птицефермата.

Производствен капацитет на инсталацията

| № | Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС: | Капацитет |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за интензивно отглеждане на птици, включваща: | 98 000 места за бройлери 490 000 броя/годишно |
|  | Хале №1 | 15 000 места за бройлера |
|  | Хале №2 | 21 000 места за бройлера |
|  | Хале №3 | 12 000 места за бройлера |
|  | Хале №4 | 25 000 места за бройлера |
|  | Хале №5 | 25 000 места за бройлера |
| 2. | Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС |
|  | Цех „Фуражен” | 48t / 24h |
|  | Отоплителна инсталация, включваща 10 броя печки на твърдо гориво | 10 броя по 0,0417 MW всяка |

Прилага се инструкция за изчисляване на годишното производство за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. Документира се и се докладва с ГДОС годишното производство за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 от ЗООС.

Произведена продукция за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

98 000 броя

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Управление на околната среда

За докладвания период – 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. се осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ.

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Прилагат се  писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Прилага се писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Прилага се писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2., произтичащи от нови нормативни актове, и за уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Документират се писмените инструкции в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Документират се и се съхраняват резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 5.5.

Уведомяване

Не са настъпили аварийни или други замърсявания, за които да бъдат уведомявани  областния управител, кмета на общината, РИОСВ, териториалните звена на Главна дирекция “ПБЗН” – МВР и Басейновата дирекция, не са нарушени установените с настоящото комплексно разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

Информирани са РИОСВ и Басейновата дирекция в частта “Води” за резултатите от мониторинга, определен с условията на Разрешителното.

Не са осъществявани планирани промени в работата на инсталациите,  разрешени в Условие №2, за които да бъдат информирани МОСВ и ИАОС.

Докладват се резултатите от изпълнение на Условия 7.1 и 7.3 като част от ГДОС.

Не са въвеждани в нормална експлоатация нови инсталации/ пречиствателните съоръжения.

Не е съществувала непосредствена заплаха за екологични щети за която да бъде необходимо незабавното уведомяване на компетентните органи.

Не са настъпили екологични щети при работата на инсталацията.

Използване на ресурси

## Използване на вода

Използването на вода за питейно-битови и производствени цели от водоснабдителната система на с. Горна Митрополия, се осъществява единствено при наличието на актуален договор за доставка на вода с дружеството, експлоатиращо селищната водоснабдителна система.

Използването на вода за производствени нужди от един брой тръбен кладенец, на територията на площадката, се осъществява при наличие на издадено разрешително за водовземане, по реда на Закона за водите, и при спазване на условията в него.

При работа на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС, количеството използвана свежа вода за производствени нужди не превишава разрешеното в КР.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно разрешително за водовземане от 30.09.2016 г. | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество 01.01.17г.-31.12.17г. | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тръбен кладенец | 6 307 m3 | 9,56 m3 | 234 m3 | 2,39 m3 | да |

Оценка на съответствието на измерените водни количества с определените в КР: Изразходваната вода за единица продукт е 2,39 m3 , при разрешени 9,56 m3 в КР – няма несъответствие.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните системи за птиците.

| Проверка на: | № на констативния протокол и Дата на проверката | Установени несъответствия | Причини за установените несъответствия | Предприети коригиращи действия и дата на осъществяването им |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хале 1 | 96/ 28.08.2017 г. | не | - | - |
| Хале 2 | 96/ 28.08.2017 г. | не | - | - |
| Хале 3 | 96/ 28.08.2017 г. | не | - | - |
| Хале 4 | 96/ 28.08.2017 г. | не | - | - |
| Хале 5 | 96/ 28.08.2017 г. | не | - | - |

Прилага се инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

| Проверка на: | № на констативния протокол и Дата на проверката | Установени несъответствия | Причини за установените несъответствия | Предприети коригиращи действия и дата на осъществяването им |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хале 1 | 97/ 28.08.2017 г. | не | - | - |
| Хале 2 | 97/ 28.08.2017 г. | не | - | - |
| Хале 3 | 97/ 28.08.2017 г. | не | - | - |
| Хале 4 | 97/ 28.08.2017 г. | не | - | - |
| Хале 5 | 97/ 28.08.2017 г. | не | - | - |

Отчитането на изразходваната вода за производствени нужди от Хале №1, Хале №2, Хале №3, Хале №4 и Хале №5, става чрез измервателните устройства към всяко хале.

Прилага се инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди като:

- Годишна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;

- Стойност на годишната норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на разрешителното.  Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират.

Документират се резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване.

Резултатите по изпълнение на Инструкцията за експлоатация и поддръжка на поилните системи за птиците се документират и съхраняват.

Докладване

Докладват се като част от ГДОС изчислените стойности на годишната норма за ефективно използване на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Докладва се като част от ГДОС резултатите от оценката за съответствие по Условие 8.1.5.3. Не са документирани несъответствия.

Използване на енергия

Консумираната електроенергия в Инсталация за интензивно отглеждане на птици не превишава стойностите, разрешени в условията на КР:

| Електроенергия 01.01.17г.-31.12.17г. | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 16,275 MWh | 0,635 MWh | 0,166 MWh | да |

Оценка на съответствието на използваните електроенергия и топлоенергия с определените в КР: Използваната електроенергия за единица продукт е 0,166 MWh, при разрешени 0,635 MWh в КР – няма несъответствие.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на хранилните системи като основни консуматори на електроенергия в инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение 4 на ЗООС.

Измерване и документиране

Прилага се инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като:

- годишна консумация за инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение 4 на ЗООС;

- стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение 4 на ЗООС.

Изразходваното количество електроенергия се отчита по измервателното устройство, отбелязано на Приложение II.4.2-1 към Заявление за издаване на комплексно разрешително.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират.

Документират се резултатите от изпълнението на инструкцията експлоатация и поддръжка на хранилните системи.

Докладване

Докладват се ежегодно, като част от ГДОС изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС за календарната година.

Докладва се ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.2.2.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Съхранение на суровини и спомагателни материали

Съхранението на използваните опасни химични вещества и смеси се осъществява съгласно информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

На площадката се съхранява и представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества, смеси и горива.

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент(ЕС) № 2015/830.

В РИОСВ е представен в определения срок актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение на всички опасни химични вещества.

Не е планирана промяна на мястото за съхранение на опасни суровини, спомагателни материали и горива.

Складовете в които се съхраняват спомагателни материали отговарят на изискванията, с изискванията на нормативната уредба за реда и начина  за съхранение на опасни химични вещества:

- притежават подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или други течности в почвата под склада;

- нямат връзка с канализацията.

Прилага се инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали към инсталациите с експлоатационните изисквания по условията на КР.

Документират се резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение суровини и спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното.

За периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. са направени и документирани следните проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на опасни химични вещества, използвани като спомагателни материали:

| Проверка на: | № на констативния протокол и Дата на проверката | Установени несъответствия | Причини за установените несъответст-вия | Предприети коригиращи действия и дата на осъществяването им |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад за спомагателни материали | 98/ 28.08.2017 г. | не | - | - |
| Склад за спомагателни материали | 106/29.12.2017 г. | Не Складът е изпразнен от пом. материали и надлежно почистен | - | - |

При направените проверки не са установени несъответствия в съхранението на опасни химични вещества, смеси и горива.

Не е планирана промяна на мястото за съхранение на опасни суровини, спомагателни материали и горива.

Емисии в атмосферата

На площадката се образуват и следят следните емисии:

| № | CAS № | Замър-сител | Емисионни прагове | Праг за пренос на замърсите-ли извън площадката | Праг за произ-водство, обраб. или употреба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух Кг./год. | Във води Кг./год. | В почва Кг./год. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (СH4) | - (1534) С | - | - | - | - |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2О) | - (60) С | - | - | - | - |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | - (7249) С | - | - | - | - |
| 86# |  | Финни прахови частици <10µm (PM 10) | - (0) С | - | - | - | - |

Емисии в атмосферата

За намаляване на емисиите от прах при производството на фураж се използва пречиствателно устройство – батерия циклони, разрешено с усл. 9.1.

Изготвена е документация, включваща контролирани параметри, оптимални стойности на контролираните параметри и честота на мониторинг на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение, които са представени в РИОСВ.

Представен е в РИОСВ паспорт на пречиствателното съоръжение.

Прилага се инструкция за мониторинг на стойности на контролираните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжениe.

Извършва се мониторинг на работата на пречиствателното съоръжениe, в съответствие с изискванията на условията на КР както следва:

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Мониторинг, който се извършва | Оборудване за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Пад на налягането | 2-2.5 kPa | 1 път на ден | Mанометър |

Измереният пад на налягането на пречиствателното съоръжение по време на работа е в размер на 2,2 - 2,3 kPa и съответства на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива в КР.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални в КР.

Документират се и се съхраняват резултатите от мониторинга на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение.

Документират се и се съхраняват резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива в КР. Не са установени несъответствия в стойностите на контролираните параметри.

Емисии от точкови източници

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници в инсталациите не превишава посочените в съответните условия на КР стойности.

Нито една от посочените емисии в атмосферата не превишава определените в условията на КР емисионни норми.

| Параметър | Емисионни норми (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | От 01.11.2007г. – 20 mg/Nm3 |

През 2016 г. е извършен собствен мониторинг на изпускащо устройство №70 (мелница за смилане на хранителни смески, Цех “Фуражен”) – Инсталация за интензивно отглеждане на птици. Измерените параметри на веществото „прах”са: Масов поток 0,015 кг./ч.; Измерена емисия: 11,88 mg/m³; Приведена емисия: 12,69 mg/m³.

Оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното: Емисионните норми съответстват на изискванията на Наредба № 1/ 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии и на разрешените емисионни норми в КР.

Прилага се инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми.

Емисии в атмосферния въздух

| № | CAS № | Замърсител | Емисионни прагове | Праг за пренос на замърсители извън площадката | Праг за производство, обработка или употреба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух Кг./год. |  |  |
| 1 |  | ФПЧ10 | - | - | - |
| 2 | 7664-41-7 | NH3 | - (7249) | - | - |
| 3 | 74-82-8 | СH4 | - (1534) | - | - |
| 4 | 10024-97-2 | N2О | - (60) | - | - |

Методика на изчисление:

| Замърсител | Емисионни фактори по CORINAIR кг./ бр./ година |
| --- | --- |
| ФПЧ10 | - |
| NH3 | 0,6 |
| СH4 | 0,127 (0,117+0,01) |
| N2О | 0,005 |

Q = 98 000 бр. . 45 дена средно живо : 365 дни в годината = 12 082 броя бройлера годишно

E (NH3 )  = EF (NH3 ) . Q

EF (NH3 ) = 0,6 кг. NH3 . 12 082 = 7249 кг.

E (NH3 ) = 7249 кг. NH3  за докладвания период

EF(ФПЧ) за производството на бройлери е 0, затова

Е (ФЧП) = 0 кг. ФПЧ за докладвания период

Е (СH4) = EF (СH4) . Q

Е (СH4) = 0,127кг. СH4   . 12 082  = 1534 кг. СH4

E (СH4) = 1534 кг. СH4 за докладвания период

E (N2О)  = EF (N2О) . Q

EF (N2О) = 0,005 кг. N2О. 12 082 = 60 кг.

E (N2О) = 60 кг. N2О за докладвания период

СПИ на емисии в атмосферата са извършени през 2016 г.:

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Бр./% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг (2016 г.) |  |  |
| Прах от фуражомелка | mg/Nm3 | 20 | - | (12,69) М | Веднъж на 2 години | Да/100% |

Неорганизирани емисии

Всички емисии на вредни вещества от инсталацията се изпускат в атмосферния въздух организирано.

Прилагат се инструкции за:

- периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им;

| Проверка на: | № на конст. протокол и Дата | Установени несъответствия | Причини за установените несъответствия | Предприети кориг.действия и дата на осъществяването им |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торови площадки към халета 1,2,3,4,5 | 99 / 28.08.2017 г. | Не са установени | - | - |
| Торови площадки към халета 1,2,3,4,5 | 107/29.12.2017 г. | Не Торовите площадки са празни и почистени от торови отпадъци | - | - |

- извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии.

Предприети са всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

В сградите, които са нов източник на емисии по смисъла на Усл.6.17, емисиите на амоняк са намалени с повече от 20 % в сравнение с контролните данни, които са 0,08 kg NH³  годишно за едно място с използването на следните техники:

- използване на система за принудителна вентилация в помещението;

- използване на поилна система, недопускаща разлив на вода;

- почистване на торовите маси в края на всеки жизнен цикъл.

Информацията за изпълнението на Усл. 9.3.5. се документира и съхранява на площадката.

Интензивно миришещи вещества

Всички дейности на площадката си извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Прилага се инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

| Проверка на: | № на констативния протокол и Дата на проверката | Установени несъответствия | Причини за установените несъответствия | Предприети коригиращи действия и дата на осъществяването им |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торови площадки към Хале 1,2,3,4,5 | 100 / 28.08.2017 г. | Не са установени | - | - |

Торовата постеля от халетата се съхранява на предвидените бетонови площадки не повече от 48 часа на територията на птицефермата. За временното съхранение е осигурено водоплътно покритие на складираните количества, защитаващо ги от отмиване и разпрашаване.

Емисиите на амоняк от площадките за временно съхранение на тор са намалени с повече от 40 % в сравнение с контролните данни като се използват следните техники:

- съхраняваните количества тор са покрити с водоплътно покритие;

- торта се съхранява на възможно най-малка площ.

Емисиите на отпадъчни газове от площадката на “ПИЛИГРИМ-ГМ” ЕООД, с. Горна Митрополия, не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух.

Собствен мониторинг

За 2016 г. са направени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащо устройство №70 (мелница за смилане на хранителни смески), съгласно Условие 9.6.1.  Резултатът е докладван по-горе (в Емисии от точкови източници).

| Показател | Метод | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| Прах | ЕN 13284-1:2001 | Веднъж на две години |

Документират се и се съхраняват резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ, се определят съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г.Резултатите се докладват с ГДОС.

Документиране и докладване

Документират се и се съхраняват резултатите за максималния дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг на показателите по изпълнение на Условие 9.6.1.1 за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган.

Документира се и се съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Документират се и се съхраняват на площадката резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

За докладвания период не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Документира се и се съхранява резултатът от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

След направените изчисления и докладване в ЕРИПЗ е установено съответствие по всички показатели с изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Емисии в отпадъчните води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m³/год. | - | - | - | Да |
| рН | - | - | - | - | Да |
| Неразтворени вещества | Мг/л | - | - | - | Да |
| БПК | Мг/л | - | - | - | Да |
| ХПК | Мг/л | - | - | - | Да |

Производствени отпадъчни води

Производствените отпадъчни води от Хале №1, Хале №2 и Хале №3 се отвеждат в четири броя еднокамерни изгребни ями, по една към всяко от посочените халета:

  - изгребна яма към Хале № 1, с координати:  Х 4726885,863  Y 8598736,650;

  - изгребна яма към Хале № 2, с координати:  Х 4726950,426  Y 8598719,938;

  - изгребна яма към Хале № 3, с координати:  Х 4726871,863  Y 8598831,273,

  - изгребна яма към Хале № 4 и 5, с координати Х 4727088,064  Y 8598636,935,

при наличие на актуален договор за извозване и пречистване на отпадъчните води с “В и К” ЕООД, гр. Плевен. През 2017 г. са предадени на „ВиК” ЕООД отпадъчни води за пречистване.

Прилагат се инструкции за:

  - проверка на състоянието на канализационната система за производствени отпадъчни води на площадката и оценка на загубите от течове;

  - периодична проверка и поддръжка (ремонт) на четири броя еднокамерни изгребни ями, към всяко от посочените халета.

Битово-фекални отпадъчни води

Битово-фекалните отпадъчни води от битова сграда се отвеждат в еднокамерна изгребна яма, с координати: Х 4726980,265  Y 8598652,052 при наличие на актуален договор за извозване и пречистване на отпадъчните води с “В и К” ЕООД, гр. Плевен.

Битово-фекалните отпадъчни води от санитарен възел към КПП на площадката се отвеждат в еднокамерна изгребна яма, с координати: Х 4726764,030  Y 8598844,146 при наличие на актуален договор за извозване и пречистване на отпадъчните води с “В и К” ЕООД, гр. Плевен. През 2017 година са предадени отпадъчни води за пречистване.

Прилагат се инструкции за:

  - проверка на състоянието на канализационната система за битово-фекални отпадъчни води на площадката и оценка на загубите от течове;

  - периодична проверка и поддръжка (ремонт) на еднокамерни изгребни ями към КПП и битова сграда.

В съответствие с инструкциите за проверка на състоянието на канализационната система за производствени и битово-фекални отпадъчни води е извършена проверка на:

| Проверка на: | № на констативния протокол и Дата на проверката | Установени несъответствия | Причини за установените несъответствия | Предприети коригиращи действия и дата на осъществяване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изгребна яма към хале № 1 | 101/ 28.08.2017 г. | не | - | - |
| Изгребна яма към хале № 1 | 108/29.12.2017 г. | Не Изгребната яма е изпразнена от отпадни води |  |  |
| Изгребна яма към хале № 2 | 101/ 28.08.2017 г. | не | - | - |
| Изгребна яма към хале № 2 | 108/29.12.2017 г. | Не Изгребната яма е изпразнена от отпадни води |  |  |
| Изгребна яма към хале № 3 | 101/ 28.08.2017 г. | не | - | - |
| Изгребна яма към хале № 3 | 108/29.12.2017 г. | Не Изгребната яма е изпразнена от отпадни води |  |  |
| Изгребна яма хале № 4 и 5 | 101/ 28.08.2017 г. | не | - | - |
| Изгребна яма към хале № 4 и 5 | 108/29.12.2017 г. | Не Изгребната яма е изпразнена от отпадни води |  |  |
| Изгребна яма към битова сграда | 101/ 28.08.2017 г. | не | - | - |
| Изгребна яма към битова сграда | 108/29.12.2017 г. | Не Изгребната яма е изпразнена от отпадни води |  |  |
| Изгребна яма-КПП | 101/ 28.08.2017 г. | не | - | - |
| Изгребна яма-КПП | 108/29.12.2017 г. | Не Изгребната яма е изпразнена от отпадни води |  |  |

Управление на отпадъците

##### Всички отпадъци, образувани на площадката отпадъци, посочени в условията на КР съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци се събират на определените за това места.

##### Отпадъците от инсталацията се събират по схемата за разделно събиране на отпадъците и в съответствие с нормативната уредба по околна среда. В ПИЛИГРИМ-ГМ ЕООД е въведена система за разделно събиране на отпадъците. С въвеждане на системата за разделно събиране на генерираните отпадъци в дружеството се цели:

- Минимизиране на генерираните отпадъци и оптимизиране на обемите за транспортиране ;

- Невъзможност за смесване на различните по вид отпадъци. Елиминира се смесването на производствени и опасни отпадъци;

- Внедряване на система за контрол на дейностите свързани с образуване и третиране на отпадъците по места на тяхното генериране, събиране, съхранение до товаренето им и транспортиране извън производствената площадка на дружеството.

За изпълнение на системата за разделно събиране на отпадъците, генерирани по производствени участъци, са определени площадки за временно съхранение и площадки за разполагане на контейнери за събиране на производствени и съдове за събиране на битови отпадъци.

При събирането отпадъците се подлагат на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това.

Образувания на площадката отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни  тръби и други отпадъци, съдържащи живак се събира разделно, на закрито, на оградена и обозначена с табели площадка. Не се поставят излезли от употреба флуоресцентни  тръби и други отпадъци, съдържащи живак в съдове за битови отпадъци и не се смесват с други отпадъци.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното.

Предварително се съхраняват отпадъците, образувани при производствената дейност, за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Временното съхранение на отпадъците се осъществява единствено на площадките, обозначени на “Разположение на площадките за временно съхранение на отпадъци”.

Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност, се съхраняват временно в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Глава ІІ, Раздел ІII на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Отпадъкът с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни  тръби и други отпадъци, съдържащи живак, се съхранява временно разделно от другите отпадъци и при наличие на сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи на определена част  от Площадка № 2. Частта от площадката е закрита, оградена, обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея и е оборудвана с :

- херметически затворени съдове за съхраняване на счупени лампи;

- съдове за съхраняване, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи;

- повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, са с водонепропускливо покритие.

Отпадъци с код и наименование:

- 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки (от хранителни добавки),

- 15 01 02 - Пластмасови опаковки,

- 15 01 07 - Стъклени опаковки,

- 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (от ваксини, дезинфектанти),

се съхраняват предварително на Площадка № 2, с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея и ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.

Отпадък с код и наименование  17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 не е образуван.

Предварителното съхранение на отпадъци се осъществява без да са превишени разрешените за съхранение количества отпадъци в Усл.11.3.6.1.:

| Наименование на отпадъка | Код | Годишно количество | Год. количество за единица продукт | Временно съхр. на площад-ката | Транспор-тиране – собствен тр-рт / външна фирма | Съот-вет-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во, опр. с КР | Реално измер. | К-во, опр. с КР | Реално измер. |  |  |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,05 | 0,014 | 0,0001 | 0,00014 | 1 г. | Балбок инженеринг АД | Да |
| Хартиени и картонени опаковки (от хранителни добавки), | 15 01 01 | 0,40 | 0,050 | 0,008 | 0,0005 | 3 г. | Харт 7 ЕООД | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0,05 | 0,002 | 0,0001 | 0,00002 | 3 г. | Харт 7 ЕООД | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 0,002 | 0 | 0,000004 | 0 | 3 г. | Не са предавани | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (от ваксини, дезинфектанти) | 15 01 10* | 0,06 | 0,004 | 0,0001 | 0,00004 | 1 г. | Балбок инженеринг АД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 3,0 | 0 | 0,006 | 0 | 3 г. | Не са предавани | Да |

Представен е в РИОСВ актуален план на площадката, в който са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

Не е планирана промяна на мястото за съхранение на образуваните на площадката отпадъци.

Предварителното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхранение с условията на разрешителното.

| Проверка на: | № на констативния протокол и Дата на проверката | Установени несъответствия | Причини за установените несъответствия | Предприети коригиращи действия и дата на осъществяването им |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка № 1,2 | 102 / 28.08.2017 г. | Не са установени | - | - |
| Площадка № 1,2 | 109/ 29.12.2017 г. 110/29.12.2017 г. | Не Няма налични отпадъци и площадката е почистена | - | - |

Транспортиране на отпадъците

Транспортиране на опасни отпадъци на територията на площадката не се извършва.

„Пилигрим-ГМ” ЕООД предава за транспортиране на всички опасни отпадъци, определени с условията на КР извън територията на площадката на „Балбок инженеринг” АД, притежаващо разрешение по чл. 35 от ЗУО за извършване на такава дейност и Разрешение за извършване на дейности с опасни отпадъци, издадено от МОСВ - Разрешение за извършване на дейности с отпадъци (чл. 35 ал.1 т.1 от ЗУО) от РИОСВ - София № 12-ДО-1271-00/07.06.2013 г.

Опасните отпадъци са предадени  за транспортиране и обезвреждане на 13.12.2017 г.

Изготвени са Идентификационни документи, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

Производствените отпадъци са предадени за транспортиране и оползотворяване на „Харт 7” ЕООД на 28.12.2017 г.

Изготвят се и се съхраняват за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

- За производствени отпадъци:

  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- За опасни отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

- “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното.

Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Предават се за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл.67 и/или по чл.78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

| Отпадък | Код | Оползот-воряване на площадката | Обезвре-ждане на площад-ката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване /обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартиени и картонени опаковки (от хранителни добавки) | 15 01 01 | Не | Не | Харт 7 ЕООД | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | Не | Не | Харт 7 ЕООД | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | Не | Не | Проучва се | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с оп. в-ва (от ваксини, дезинфектанти) | 15 01 10 | Не | Не | Балбок инженеринг АД | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | Балбок инженеринг АД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | Не | Не | Проучва се | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Не | Общ. Д. Митрополия | Да |

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания.

На площадката не се образуват отпадъци с огледален код.

Обезвреждане на отпадъците

„Пилигрим-ГМ” ЕООД предава за транспортиране и обезвреждане всички отпадъци, определени с условията на КР извън територията на площадката на фирми, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО за извършване на такава дейност, или комплексно разрешително.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания.

Документиране и докладване

Дейностите по управление на отпадъците  се документират и докладват съгласно изискванията на Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Информацията и документацията по дейностите по управление на отпадъците се съхранява за срок от пет календарни години.

Документират се резултатите от оценката на съответствието на предварителното съхранение на отпадъци, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите да се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган.

В съответствие с инструкцията за проверка на състоянието на площадките за временно съхранение на отпадъци е извършена:

| Проверка на: | № на констативния протокол и Дата на проверката | Установени несъответствия | Причини за установените несъответствия | Предприети коригиращи действия и дата на осъществяването им |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка № 2 | 103 / 28.08.2017 г. | Не са установени | - | - |
| Площадка № 2 | 109 / 29.12.2017 г. | Не Няма налични отпадъци и площадката е почистена | - | - |

Съхранява се всяка информация, чието документиране се изисква за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията се предоставя при поискване от компетентните органи.

Не са планирани промени в работата на инсталациите притежателят на настоящото разрешително.

Не  се изпускат никакви количества в почвата от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.

Управление на странични животински продукти

Страничните животински продукти - отработена постеля на птиците и животински изпражнения, урина и тор се съхраняват единствено на места, осигуряващи, недопускане на замърсяване или увреждане на подземните води. Съоръженията които се използват, са изградени от материали, непропускливи по отношение на съхраняваните вещества. Те се експлоатират и поддържат по начин, недопускащ:

- преминаване на съхраняваните вещества през стените или пода на съоръжението;

- разливи, вкл. от препълване на съоръженията и изнасяне на материал от площадката за съхранение ;

- недопускане проникване на дъждовни води в съхраняваните вещества;

- разпространяването на интензивно миришещи вещества.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на съхраняването на страничните животински продукти.

Докладване

За периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. са образувани и предадени 0,630 тона странични животински продукти – трупове на пилета на „БРАМАС-96” АД, за термично и физично обезвреждане по Договор. Копие от договора е приложено към ГДОС (Приложение 1).

За периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г. са образувани и предадени 81 тона страничен животински продукт – тор от птици на ЕТ „Хелга – Светла Стоянова” за наторяване по Договор. Копие от Договора е приложено към ГДОС (Приложение 2).

За периода 31.01.2017 г. – 31.12.2017 г. са извършени следните проверки за целостта на площадките за временно съхранение на странични животински продукти.

| Проверка на: | № на констативния протокол и Дата на проверката | Установени несъответствия | Причини за установените несъответствия | Предприети коригиращи действия и дата на осъществяването им |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Циментова площад. към хале № 1 | 104 / 28.08.2017 г. | не | - | - |
| Циментова площ. към хале № 2 | 104 / 28.08.2017 г. | не | - | - |
| Циментова площад. към хале № 3 | 104 / 28.08.2017 г. | не | - | - |
| Циментова площад. към хале № 4 и 5 | 104 / 28.08.2017 г. | не | - | - |
| Площадка за съхранение на СЖП – трупове на пилета | 104 / 28.08.2017 г. | не | - | - |

Приложена е схема на площадката, на която са обозначени всички места за съхраняване на странични животински продукти (Приложение 3).

Шум

Производствената дейност на площадката не предизвиква шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентното ниво на шума, както следва:

- дневно ниво - 70 dB(A);

- вечерно ниво - 70 dB(A);

- нощно ниво - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво - 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

За 2016 г. е направено изследване на шум. Резултатите от СПИ на шум са:

Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягаве в dB | Измерено през ден/вечер/нощ | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| На производствената площадка | 39,4 – 50,5 | Ден/вечер/нощ | Да |
| В мястото на въздействие | 42,8 | Ден/вечер/нощ | Да |
| Обща звукова мощност на площадката | 96,3 | Ден/вечер/нощ | Да |

Резултатите от изпитването са докладвани в едномесечен срок в РИОСВ.

Прилага се инструкция за наблюдение на показателите и оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива в КР.

Описание на източниците на шум в съответствие с изискванията на чл.30, ал.3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ, бр.3 от 11 Януари 2011 г.):

- вентилатори към производствените халета – общо 59 броя

- фуражомелка и смесители – два броя, за производството на фураж.

Приложена е схема на площадката с означение на източниците на шум (Приложение 4).

Няма оплаквания от живущи около площадката. Няма установени несъответствия.

Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито.

Прилага се инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата или подземните води.

| Проверка на: | № на констативния протокол и Дата на проверката | Установени несъответствия | Причини за установените несъответствия | Предприети коригиращи действия и дата на осъществяването им |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тръбопроводи и оборудване | 105 / 28.08.2017 г. | Не са установени | - | - |

На площадката се съхраняват на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Не са констатирани разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

Съгласно усл.13.4. прилага се инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

Съгласно усл.13.5. не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично /пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Съгласно усл.13.6. не се отвеждат пряко или непряко вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. Съгласно актуализираното през 2015 г. усл.13.6. не се предвижда изграждане на конструкции и инженерно-строителни съоръжения.

Собствен мониторинг на подземни води

За периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. е извършен собствен мониторинг на подземните води по показателите, определени с условията на КР от:

- Тръбен кладенец, с координати 43º28’13,2” СШ; 24º27’18,3” ИД;

Пробовземането и анализите са извършени от акредитирани лаборатории.

Опазване на подземни води

| Показател | Точка на пробовземане Тръбен кладенец | Стойност и допуск на показателя съгласно Наредба № 1/ 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води | Резултати от монито-ринг 29.06.2017; 21.07.2017 Mg/l | Резултати от монито-ринг 28.11.2017; 13.12.2017 Mg/l | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | 29 | - | 29 | 29 | Веднъж на шестмесечие | Да |
| Водороден показател | - | >6,5 и <9,5 | 7,62 | 6,61 | Веднъж на шестмесечие | Да |
| Разтворени вещества | - | - | 940 | 956 | Веднъж на шестмесечие | Да |
| Амоний | - | 0,50 | 0,15 | <0,013 | Веднъж на шестмесечие. | Да |
| Фосфати | - | 0,50 | <0,05 | 0,105 | Веднъж на шестмесечие | Да |
| Нитрати | - | 50 | 14,3 | 22,5 | Веднъж на шестмесечие. | Да |
| Нитрити | - | 0,50 | <0,010 | <0,01 | Веднъж на шестмесечие | Да |

Направените изследвания показват, че стойностите на контролираните показатели са в съответствие с изискванията на Наредба № 1/ 10.10.2007 г.

Съгласно усл. 13.7.3, поставено през 2015г. е изготвен и представен в РИОСВ и ИАОС план за собствен мониторинг на подземните води, съобразен с условията на КР.

Собствен мониторинг на почви

Координатите на пробовземните пунктове са докладвани в РИОСВ през м.март 2016 г. с Плана за собствен мониторинг на почви.

Съгласно актуализираното усл. 13.8.3. от 2015 г. са извършени СПИ на почви, което става базово състояние, по показателите, определени с условията на КР. Пробовземането и анализите са извършени в акредитирана лаборатория.

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние) | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Точка 1 | Точка 2 | Точка 3 |  |  |
| pН | 7,7 | 7,83 | 7,65 | На 3 години | Да |
| Азот общ (mg/g) | 5,5 | 3,2 | 3,5 | На 3 години | Да |
| Общ фосфор (mg/kg) | 2409 | 882 | 1363 | На 3 години | Да |

Съгласно поставеното през 2015 г. усл. 13.8.6. е изготвен и е представен в РИОСВ и ИАОС план за мониторинг на почвите, съобразен с условията на КР.

Документиране и докладване

Съгласно Условие 13.9.1. операторът  документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1 и Условие 13.4 и ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Съгласно Условие 13.9.2. (актуализирано с Решение №174-Н0-И1-А1/2015г.) операторът документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на подземни води и почви, по Условие 13.7.1 и Условие 13.8.3, и ги предоставя при поискване от компетентните органи.

По Условие 13.10.2. (поставено с Решение №174-Н0-И1-А1/2015г.) докладваме, че не са предприемани допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води.

Предотвратяване и действия при аварии

За докладвания период не са настъпили аварии и аварийни ситуации.

Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Условие 14.5. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- Не са измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- Не са възникнали непланирани емисии;

- Не е имало смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;

- Не е настъпвал инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

Направена е оценка за приложимостта на изискванията на глава седма, раздел І на ЗООС към инсталациите на площадката. Резултатът от оценката е, че изискванията са неприложими за инсталацията.

Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Изготвена е инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

Преходни и анормални режими на работа

Изготвена е инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения.

Прилагат се технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

Изготвен е план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2. който включва вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

Не е имало периоди на анормална работа на инсталацията, както и извънредни емисии.

Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Инсталацията прекрати работата си на 31.12.2017 г. поради изтичане на договора за наем на обекта. За прекратяването на работата е уведомено по съответния ред РИОСВ с писмо вх. № 5868/29.11.2017 г., с което е внесен и План за закриване на дейностите на площадката. Планът включва:

- Нормативна уредба

- Наблюдавани от законодателството материали и вещества, които се образуват и използват на площадката. Отстраняване на наблюдаваните от КР материали и вещества от площадката

- Почистване и отстраняване на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство

- Почистване на съоръженията за складиране на наблюдавани от националното законодателство материали и вещества

- Изготвяне на оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произведени и изпускани от инсталацията през целия период на експлоатация

- Изготвяне на доклад за изпълнението на дейностите за привеждането на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното й бъдещо предназначение

- Инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване

С вх.№6328/29.12.2017 г. в РИОСВ са внесени, съответно с изискванията на нормативната уредба:

- Доклад за изпълнение на дейностите за привеждане на площадката с КР 174 Н0/2007 г. в задоволително състояние с оглед одобреното й бъдещо предназначение. С него е докладвано за изпълнението на Плана за закриване на дейностите на площадката, както и за отстраняване на всички наблюдавани от КР вещества от територията на площадката.

- Оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произведени и изпускани от инсталацията за производство на птици с КР 174 Н0/2007 г. през целия период на експлоатация.

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма оплаквания | - | - | - | - | - |

30.03. 2018 г.                                                           Подпис:

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 174-Н0/2007 г. на Инсталация за интензивно отглеждане на птици на „Пилигрим-ГМ” ЕООД

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:________________________                                         Дата:__________________

Име на подписващия: _____________________________________

Длъжност в организацията:_________________________________