“РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ СМОЛЯН, ЧЕПЕЛАРЕ, БАНИТЕ И

ЛЪКИ”, ГР. СМОЛЯН

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017г.ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО СА ПРЕДОСТАВЕНИ КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 358 - Н0/2008г. И АКТУАЛИЗИРАНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 358-Н0-И0-А1/2016г.

гр. Смолян, м. февруари 2018 год.

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

Условие № 1. Речник на използваните термини

| Министерството | Министерство на околната среда и водите |
| --- | --- |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| РИОСВ | РИОСВ, гр. Смолян |
| Басейнова дирекция | Източнобеломорски район, център Пловдив |
| Общински власти | Община Смолян 4700 гр. Смолян, бул. “България” № 12 тел. 0301/67 666, факс 0301/624 26 |
| Оператор/Притежател на разрешителното | Община Смолян 4700 гр. Смолян, бул. “България” № 12 тел. 0301/67 666, факс 0301/624 26 |
| Наредбата | Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни |
| Заявлението | Заявление за издаване на комплексно разрешително на “ Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе, Баните” - гр.Смолян, представено в ИАОС с писмо Вх. № 255-СМ-685/20.12.2006г. |
| СУОС | Система за управление на околната среда |
| Ден | От 07.00ч. до 19.00ч. |
| Вечер | От 19.00ч. до 23.00ч. |
| Нощ | От 23.00ч. до 07.00ч. |
| dB(A) | Децибели (А скала) |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ИЕО | Индивидуални емисионни ограничения |
| КР | Комплексно разрешително |
| НДНТ | Най-добри налични техники |
| ЕРИПЗ | Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (European Pollutant release and Transfer Register - EPRTR) |
| ПУО | Програма за управление на отпадъци |
| Единица продукт | Един тон депониран отпадък |
| MWh/t | Количество консумирана електроенергия за депонирането на един тон отпадъци |
| t/y | Тона на година |
| l/y | Литра на година |
| Qср. ден | Среднодневен дебит |
| Qмакс.час | Максималночасов дебит |
| Qср. год. | Средногодишен дебит |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадъчни води |
| Работен хоризонт | Хоризонтът, който текущо се обработва – отпадъкът се разстила, уплътнява и запръстява. |
| КПС | Канализационно пречиствателно съоръжение |
| CET | Централно европейско време |

СЪДЪРЖАНИЕ

|  | ВЪВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | УВОД | 5 |
| 1.1. | Общи данни | 5 |
| 1.2. | Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР) | 5 |
| 1.3. | Адрес по местонахождение на инсталацията | 5 |
| 1.4. | Регистрационен номер на КР | 5 |
| 1.5. | Дата на подписване на КР | 5 |
| 1.6. | Дата на влизане в сила на КР | 5 |
| 1.7. | Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното | 5 |
| 1.8. | Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора | 5 |
| 1.9. | Лице за контакт | 5 |
| 1.10. | Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти | 5 |
| 1.11. | Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията | 5 |
| 1.12. | Производствен капацитет на инсталацията | 6 |
| 2. | СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | 9 |
| 3. | ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ | 13 |
| 3.1. | Използване на вода | 13 |
| 3.2. | Използване на енергия | 14 |
| 3.3. | Използване на суровини, спомагателни материали и горива | 14 |
| 3.4. | Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти | 15 |
| 4. | ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА | 15 |
| 4.1. | Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух | 15 |
| 4.2. | Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води | 16 |
| 4.3. | Управление на отпадъците | 16 |
| 4.4. | Шум | 24 |
| 4.5. | Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 25 |
| 5. | ПРЕХОДНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА | 26 |
| 6. | ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ | 26 |
| 7. | ДЕКЛАРАЦИЯ | 27 |
| 8. | ПРИЛОЖЕНИЕ 1- ТАБЛИЦИ |  |
| 8.1 | Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR | 28 |
| 8.2 | Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух | 29 |
| 8.3 | Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, битово-фекални и/или дъждовни) вьв водни обекти/канализация | 42 |
| 8.4 | Емисии в подземни води | 57 |
| 8.5 | Таблица 4. Шумови емисии | 61 |
| 8.6 | Таблица 5. Опазване на почвите | 71 |
| 9. | ПРИЛОЖЕНИЕ 2-МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ДАННИ |  |
| 10. | ПРИЛОЖЕНИЕ 3- ГЕОДЕЗИЧНО ЗАСНЕМАНЕ ТЯЛОТО НА ДЕПОТО |  |

ВЪВЕДЕНИЕ

Община Смолян притежава Комплексно разрешително № 358-Н0-И0/2008, актуализирано КР с №358-Н0-ИО-А1/2016г. Настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл.125, ал.1, т.6 от ЗООС и Условие 5.10.1 от цитираното Комплексно разрешително, съгласно което Община Смолян, като оператор се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ - Смолян, Годишен доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително, в срок до 31 март на съответната година, следваща година за която се отнася. Обхвата на докладът е до 31.12.2017г. на основание Комплексно разрешително № 358-Н0-И0-А1/2016г.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед № РД 805/31.10.2006 г. на министъра на околната среда и водите “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно директивата за КПКЗ Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR).

Комплексното разрешително е издадено на основание чл.117, ал.1 и във връзка с чл.120 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни /ПМС № 62 от 12.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 26 от 21.03.2003 г., попр., бр. 29 от 31.03.2003 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., попр., бр. 4 от 13.01.2006 г., изм. с ПМС № 238 от 02.10.2009 г., обн., ДВ, бр. 80 от 09.10.2009г., попр. ДВ. бр.97 от 08.12.2009г./ и е влязло в сила на 15.11.2008 год.

УВОД

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително (актуализирано с Решение № 358-Н0-И0-А1/2016г. )

## Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

Инсталации, които попадат в обхвата на т.5.4. от Приложение 4 на ЗООС: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе и Баните - гр.Смолян“

- Клетка 1;

- Клетка 2;

- Клетка 3,

Предвижда се площадката да се усвоява поетапно. Технологията на обезвреждане на отпадъците предвижда разделяне на депото на три етапа.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение №4 към ЗОСС;

1. Инсталация за сепариране на отпадъци;

2. Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци.

Адрес по местонахождение на инсталацията

Инсталацията е разположена на около 15 km. западно от град Смолян в м. “Теклен дол” на площ от 120 декара и с общ капацитет 526 511 тона отпадъци.

Регистрационен номер на КР

Комплексно разрешително КР №358 - Н0/2008г.

Актуализирано с Решение № 358- НО- ИО-А1/2016 год.

Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното

Оператор на инсталация “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе и Баните ” - гр.Смолян и притежател на комплексно разрешително №358-Н0/2008г., актуализирано с Решение № 358-НО-ИО-А1/2016 год. е Община Смолян.

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

Община Смолян,4700 гр. Смолян, бул. “България” № 12 тел. 0301/62662

Лице за контакт

Милена Лободова

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

Община Смолян,

4700 гр. Смолян,

ул. “П.Р. Славейков” № 2А

тел. 0301/62298, 0889 218 783

Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

Регионалното депо обслужва общините Смолян, Чепеларе и Баните с обща територия

1 562 km2 и население 53 804 жители постоянно живеещи по данни от Държавна агенция ГРАО за 2017 г. За съвместна експлоатация на депото е подписано споразумение между общините Смолян, Чепеларе и Баните.

Съгласно актуалното законодателство, депото е класифицирано като „депо за неопасни отпадъци” и като такова приема само твърди битови отпадъци от домакинствата, неопасни производствени отпадъци и строителни отпадъци.

В инсталацията за сепариране се извършва сепариране на смесени битови отпадъци от общините Смолян, Чепеларе и Баните, отделяне на рециклируеми отпадъчни материали (стъкло, метали, пластмаси, хартия и картон); производство на RDF-гориво.

Условие № 3. Обхват (актуализирано с Решение № 358-Н0-И0-А1/2016г. )

Условие 3.1. Работата на инсталациите и емисиите в околната среда се контролират и поддържат в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички планове и програми, които се изискват в настоящото разрешително, са изготвени и съгласувани с РИОСВ-Смолян, БДИБР-Пловдив и ИАОС.

Условие № 4. Капацитет на инсталациите (актуализирано с Решение № 358-Н0-И0-А1/2016г. )

Производствен капацитет на инсталациите

Капацитетът на инсталацията е 526 511 тона отпадъци при средно денонощно количество 57 t/24h.

Таблица 4.1

| № | Инсталация | Позиция на дейността, Приложение 4 от ЗООС | Капацитет t/24h | Капацитет, t | Количество депонирани отпадъци | Максимално депонирано количество, t/24h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017г. | 2017г. |
| 1. | Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки - гр.Смолян | 5.4 | 57 | 526 511 | 12 486,46 | 34,209 |
|  | Клетка за неопасни отпадъци |  |  |  |  |  |

|  | Клетка 1 |  |  | 167 361 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клетка 2 |  |  | 185 142 |  |  |
|  | Клетка 3 |  |  | 174 008 |  |  |

| № | Инсталация извън обхвата на Приложение №4 към ЗООС | Капацитет |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за сепариране на отпадъци | 35 000 t/у |
| 2. | Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци | 5 000 t/у |

С договор за възлагане на обществена поръчка от 03.07.2008г., Община Смолян възлага на “Еко-Титан Груп” АД, извършване на дейности по: Третиране на твърди битови отпадъци и експлоатация на регионалното депо за ТБО в местността “Теклен дол”, гр.Смолян.

С договор за възлагане на обществена поръчка от 09.09.2016 год. Община Смолян възлага на “Еко-Титан Груп” АД, гр. Смолян извършване на дейности по: Експлоатация и поддръжка на инсталациите за сепариране и компостиране на Регионално депо за твърди битови отпадъци  „Теклен дол“,гр. Смолян.

Максимално депонираното количество отпадъци за денонощие е 34,209 т/24 часа, което е съгласно разрешеното по комплексното разрешително - 57 т./24 часа.

Количеството депониран отпадък през 2017 г. от общините Смолян, Чепеларе и Баните, както и от фирми е видно от таблица 4. 2.

Количествата сепарирани битови отпадъци през 2017 год. от общините Смолян, Чепеларе и Баните са представени в Таблица 4.3.

Таблица 4.2

| Клетка №3 за неопасни отпадъци | Количество /тон/ отпадъци за 2017г. | Код на отпадъка | Организация, Фирма |
| --- | --- | --- | --- |
| Клетка №3 | 5729,00 | 191212 | Община Смолян |
| Клетка №3 | 1552,76 | 191212 | Община Чепеларе |
| Клетка №3 | 329.56 | 191212 | Община Баните |
| Клетка №3 | 2684,36 | 20 03 01 | Община Смолян |
| Клетка №3 | 312,8 | 20 03 01 | Община Чепеларе |
| Клетка №3 | 435.94 | 120105 | "Арексим Инженеринг" ЕАД |
| Клетка №3 | 178.58 | 120105 | "Амер Спортс България"ЕООД |
| Клетка №3 | 54.26 | 120105 | "Томов Трейд"ООД |
| Клетка №3 | 66.56 | 191212 | "Томов Трейд"ООД |
| Клетка №3 | 355.1 | 190805 | "ВиК" ЕООД Смолян |
| Клетка №3 | 26.06 | 190802 | "ВиК" ЕООД Смолян |
| Клетка №3 | 6.58 | 040222 | "Паро"ЕООД Смолян |
| Клетка №3 | 38.88 | 040222 | "Елитекс"ЕООД |
| Клетка №3 | 4 | 120115 | "ЗММ" ООД |
| Клетка №3 | 9.28 | 160199 | "Робоск"ООД |
| Клетка №3 | 2.32 | 100903 | Карлък 97 |
| Клетка №3 | 0.12 | 120105 | "Микони" ООД |
| Клетка №3 | 8.98 | 020304 | ЕТ "Асен Асенов" |
| Клетка №3 | 0.94 | 040222 | "Косара-Р" ЕООД |
| Клетка №3 | 0.26 | 030399 | фурна "Мак" |
| Клетка №3 | 0.86 | 200199 | "Петро-Ге" ООД - с.Левочево |
| Клетка №3 | 0.26 | 040222 | "Икотикс" ООД |
| Клетка №3 | 1.04 | 040222 | "Сафра-БГ" ЕООД |
| Клетка №3 | 13.18 | 120115 | "ЗММ - Инструмент" ООД |
| Клетка №3 | 1.5 | 040222 | "Чи ЕССЕ Трейдинг" ООД |
| Клетка №3 | 3.32 | 120105 | "ЕМЕ" АД /комуна/ |
| Клетка №3 | 0.98 | 040222 | "Смолина" ЕООД |
| Клетка №3 | 7.78 | 161106 | "Гамакабел"АД |
| Клетка №3 | 3.02 | 170904 | "Марибор Строй" ЕООД |
| Клетка №3 | 3.88 | 170904 | "Унивърсъл Билдинг Къмпани" |
| Клетка №3 | 4.7 | 170904 | "Геофахбау" ЕООД |
| Клетка №3 | 22.42 | 170904 | "Дюлгер" ООД |
| Клетка №3 | 10.54 | 170107 | "Дюлгер" ООД |
| Клетка №3 | 3.2 | 170904 | "Авто Вен" ЕООД - Рудозем |
| Клетка №3 | 22.28 | 170904 | "Артстрой"ООД |
| Клетка №3 | 0.94 | 170604 | "Артстрой"ООД |
| Клетка №3 | 16.28 | 170904 | "Красин"ООД |
| Клетка №3 | 4.66 | 170107 | "Красин"ООД |
| Клетка №3 | 1.88 | 170107 | "Протектор БГ"ЕООД |
| Клетка №3 | 2.4 | 170604 | "Протектор БГ"ЕООД |
| Клетка №3 | 12.6 | 170904 | "Протектор БГ"ЕООД |
| Клетка №3 | 2.2 | 170103 | "Протектор БГ"ЕООД |
| Клетка №3 | 98.58 | 170904 | "Прима Инженеринг" ООД |
| Клетка №3 | 4.32 | 170904 | "Митас" ООД Смолян |
| Клетка №3 | 56.2 | 170904 | ДЗЗД "Уандър Билд-Русев и Ко" |
| Клетка №3 | 18.56 | 170904 | "СМК Монтажи" АД |
| Клетка №3 | 0.52 | 170604 | "СМК Монтажи" АД |
| Клетка №3 | 6.08 | 170904 | "Парсек Груп" ЕООД |
| Клетка №3 | 4.38 | 170604 | "Парсек Груп" ЕООД |
| Клетка №3 | 1.1 | 170103 | "Парсек Груп" ЕООД |
| Клетка №3 | 12.1 | 170904 | "Кобрети 69"ЕООД |
| Клетка №3 | 1.18 | 170904 | "Кота 2001" ООД |
| Клетка №3 | 1.04 | 170604 | "Кота 2001" ООД |
| Клетка №3 | 1.6 | 170107 | "Кота 2001" ООД |
| Клетка №3 | 1.82 | 170904 | "Бакао 2000" |
| Клетка №3 | 8.62 | 170904 | "Инфра Строй Груп"ЕООД |
| Клетка №3 | 0.78 | 170604 | "Инфра Строй Груп"ЕООД |
| Клетка №3 | 17 | 170904 | "Роял 2008" ООД |
| Клетка №3 | 7.22 | 170107 | "Роял 2008" ООД |
| Клетка №3 | 0.6 | 170604 | "Роял 2008" ООД |
| Клетка №3 | 0.58 | 170604 | "Унифарм" АД |
| Клетка №3 | 4.2 | 170904 | "Генов и Ко" ЕООД |
| Клетка №3 | 1.92 | 170604 | "Генов и Ко" ЕООД |
| Клетка №3 | 2.98 | 170107 | "Генов и Ко" ЕООД |
| Клетка №3 | 11.04 | 170904 | Общината |
| Клетка №3 | 0.86 | 170904 | "ИСА 2000" ЕООД |
| Клетка №3 | 8 | 170904 | "Валвен" ЕООД |
| Клетка №3 | 19.68 | 170904 | "Адванс Строй" ЕООД |
| Клетка №3 | 17.2 | 170103 | "Адванс Строй" ЕООД |
| Клетка №3 | 20.1 | 170904 | "Пи Ес Пи" ЕООД |
| Клетка №3 | 8.34 | 170604 | "Пи Ес Пи" ЕООД |
| Клетка №3 | 0.3 | 170604 | "Анверс Конструкт" ЕООД |
| Клетка №3 | 45.84 | 170904 | "Гамакабел"АД |
| Клетка №3 | 1.5 | 170904 | "Информационно обслужване" АД |
| Клетка №3 | 13.82 | 170604 | СД"Маркцвет Илиеви и Сие" |
| Клетка №3 | 1.64 | 200202 | "Електролукс Табаков и Синове" ООД |
| Клетка №3 | 8.12 | 170107 | "Електролукс Табаков и Синове" ООД |
| Клетка №3 | 3.76 | 170904 | "Електролукс Табаков и Синове" ООД |
| Клетка №3 | 7.32 | 170904 | с.Баните |
| Клетка №3 | 3.46 | 170904 | х-л Преспа, к.к. Пампорово |
| Клетка №3 | 3.64 | 170107 | х-л Преспа, к.к. Пампорово |
| Клетка №3 | 1.86 | 170103 | х-л Лапландия, к.к. Пампорово |
| Клетка №3 | 1.34 | 170904 | "Четалбашеви" ООД |
| Клетка №3 | 1.58 | 170904 | "Пампорово Вилич Мениджмънт" |
| Клетка №3 | 4.06 | 170107 | "Пампорово Вилич Мениджмънт" |
| Клетка №3 | 3.04 | 170604 | "Полирес" ООД |
| Клетка №3 | 1.18 | 170904 | "Саграда" ООД |
| Клетка №3 | 1.18 | 170103 | "Миртекс" ЕООД |
| Клетка №3 | 0.28 | 170604 | "Термобилд" ООД |
| Клетка №3 | 9.2 | 170604 | "Технострой България" ООД |
| Клетка №3 | 3.28 | 170107 | "Аванти"ООД |
| Клетка №3 | 0.98 | 170904 | "Рожен Експрес" АД |
| Клетка №3 | 1.18 | 170904 | "ВиК" ЕООД Смолян |
| Клетка №3 | 1.24 | 170904 | "Пампорово" АД |
| Клетка №3 | 0.92 | 170904 | х-л Камелия, к.к.Пампорово |
| Клетка №3 | 48.2 | 170107 | МБАЛ"Д-р Братан Шукеров" АД |
| Клетка №3 | 3.22 | 170107 | МЦ Смолена |
| Клетка №3 | 1.94 | 170604 | "Би Ейч Ем Инвест" ООД |
| Клетка №3 | 39.52 | 170107 | от физ.лица |
| ОБЩО | 12486.46 |  |  |

Количествата сепарирани битови отпадъци са съгласно комплексното разрешително – при разрешено годишно количество 35 000 т. са сепарирани 14 495,21 т. годишно.

Таблица 4.3

| Депо за ТБО Теклен дол | Количество /тон/ отпадъци за 2017г. | Код на отпадъка | Организация |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за сепариране | 10 862,94 | 20 30 01 | Община Смолян |
| Инсталация за сепариране | 3 023,31 | 20 30 01 | Община Чепеларе |
| Инсталация за сепариране | 608,96 | 20 30 01 | Община Баните |
| Общо: | 495,21 т. |  |  |

Условие № 5. Управление на околната среда (актуализирано с Решение № 358-Н0-И0-А1/2016г.)

Съгласно Условие 5 от Комплексното разрешително от датата на влизане в експлоатация на инсталацията, операторът е длъжен да прилага системата за управление на околната среда (СУОС) отговаряща на редица изисквания. Основните и цели са спазване на всички нормативни изисквания за опазване на околната среда и намаляване риска за човешкото здраве. Идентифициране и контрол на значимите екологични аспекти: емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, управление на отпадъците замърсяването на почвите, максимално използване на суровините и природните ресурси. Постигането на тези цели се основава на принципите на оценка и управление на риска за опазване на околната среда и опазване на човешкото здраве, предотвратяване на аварии и управление на дейностите по опазване на околната среда.

Определен е персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в него. Изготвени са списъци на:

- Персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в

разрешителното;

- Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- Съхраняват се списъците и се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

Изготвени са всички изисквани по Условие 5 от  разрешителното  инструкции за експлоатация и поддръжка, които се съхраняват в администрацията на Регионалното депо в писмен вид и се предоставят при поискване на компетентните органи.

- Условие 5.1. Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното;

- Условие 5.2.  Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително;

- Условие 5.3 Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното;

- Условие 5.4 Изготвена е и се прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия;

- Условие 5.5 Документират се данните от наблюдението на техническите и емисионни показатели, резултатите от оценката на съответствието им, причините за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия в съответствие с изискванията.

- Прилага се писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие №2.

Всички разпоредби и нормативни документи касаещи работата на депото се прилагат     своевременно и в определените срокове.

Документацията се намира при отговарящият за експлоатацията на Регионалното депо за отпадъци на общините Смолян, Чепеларе, Баните - Милена Лободова, ръководител „Еко Титан Груп „ АД клон Смолян.

Инструкциите се ползват от всички служители на депото при изпълнение на техните служебни задължения и се предоставят при поискване от компетентните органи. Регистър на инструкциите:

- ИНСТРУКЦИЯ   № 01-01

Условие 4.2.1.

за измерване или изчисляване на годишното количество депонирани отпадъци за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;

- ИНСТРУКЦИЯ   № 02-01

Условие 5.2.

за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително

- ИНСТРУКЦИЯ   № 03-01

Условие 5.3.

за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното

- ИНСТРУКЦИЯ   № 04-01

Условие 5.4.

за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия

- ИНСТРУКЦИЯ   № 05-01

Условие 5.6.

за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие № 2, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни / технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби;

- ИНСТРУКЦИЯ   № 06-01

Условие 8.1.5.3

за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация да включва:

Годишна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;

Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

- ИНСТРУКЦИЯ   № 07-01

Условие 8.2.2.1.

осигуряваща измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди

- ИНСТРУКЦИЯ   № 08-01

Условие  10.1.1.2.1.

за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2.

- ИНСТРУКЦИЯ   № 09-01

Условие  10.1.1.2.3.

за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на пречиствателното съоръжение по  Условие 10.1.1.1

- ИНСТРУКЦИЯ   № 10-01

Условие  10.1.1.3.1.

за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2. на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия

- ИНСТРУКЦИЯ   № 11-01

Условие  10.1.3.5.

за изчисляване/измерване на количествата зауствани отпадъчни води по Условие 10.1.2.2.

- ИНСТРУКЦИЯ   № 12-01

Условие  10.1.3.6.

за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с ИЕО по Условие 10.2.2., установяване на причините за несъотвeтствията и предприемането на коригиращи действия

- ИНСТРУКЦИЯ   № 13-01

Условие  10.1.3.8.

за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване

- ИНСТРУКЦИЯ   № 14-01

Условие  10.2.1.2.1.

за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение по Условие 10.2.1.1. в съотвтествие с информацията по Условие 10.2.1.1. в съотвтествие с информацията по Условие 10.2.1.2.

- ИНСТРУКЦИЯ   № 15-01

Условие  10.2.1.2.3.

за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на пречиствателното съоръжение по  Условие 10.2.1.1

- ИНСТРУКЦИЯ   № 16-01

Условие  10.2.1.3.1.

за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.2.1.2. на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия

- ИНСТРУКЦИЯ   № 17-01

Условие  10.2.4.3.

за измерване на количеството смесен поток битово-фекални отпадъчни води (от контролно пропусквателен пункт и административна сграда) и производствени отпадъчни води (от измиване на контейнери), зауствани в дере Теклен дол.

- ИНСТРУКЦИЯ   № 18-01

Условие  10.2.1.4.4.

за оценка на резултатите от собствен мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения по Условие 10.2.2.1., установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия;

- ИНСТРУКЦИЯ   № 19-01

Условие  10.3.3.2.

за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, в Табица 10.3.3.1., установяване причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия

- ИНСТРУКЦИЯ   № 20-01

Условие  10.3.3.3.

През целия период на експлоатация, закриване и следексплоатационни грижи за депото, да се прилага инструкция за измерване/изчисляване на количествата зауствани повърхностни води

- ИНСТРУКЦИЯ   № 21-01

Условие  10.3.3.4.

През целия период на експлоатация, закриване и следексплоатационни грижи за депото, да се прилага инструкция за изчисляване на непреките годишните емисии на замърсителите в повърхностните води, изразени като килограма за година, които се докладват в рамките на ЕРИПЗ

- ИНСТРУКЦИЯ   № 22-01

Условие  10.3.3.5.

За периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, в това число охранителните канавки за повърхностни води, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване

- ИНСТРУКЦИЯ   № 23-01

Условие  11.3.9.

За периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия

- ИНСТРУКЦИЯ   № 24-01

Условие 11.6.5.

за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия

- ИНСТРУКЦИЯ № 25-01

Условие 11.7.2.

за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

- ИНСТРУКЦИЯ № 26-01

Условие 12.2.2.

за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие

- ИНСТРУКЦИЯ № 27-01

Условие 12.2.3.

за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шума по границата на производствената площадка и в местата на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия

- ИНСТРУКЦИЯ  № 28-01

УСЛОВИЕ 13.1.1

за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете

- ИНСТРУКЦИЯ  № 29-01

УСЛОВИЕ 13.1.2.

за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката, установяване на причините и отстраняване на течовете

- ИНСТРУКЦИЯ  № 30-01

УСЛОВИЕ 14.1.

за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени

- ИНСТРУКЦИЯ   № 31-01

Условие  15.1

за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява:

- Пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;

-  Спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес

- ИНСТРУКЦИЯ   № 32-01

Условие  15.2

за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси

| Условия по КР №358- Н0- И0-А1/2016г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 4.2.1 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване на годишното количество депонирани отпадъци за инсталациите по Условие 2. | Общото количество депонирани отпадъци - Данните за неопасни отпадъци в клетка №3 са представени в Таблица 4.1. |
| Условие 7.4 Притежателят на настоящото разрешително да докладва обобщена информация по Условие 7.2 и Условие 7.3 като част от ГДОС. | През 2017г. не са извършвани планирани промени в работата на инсталациите, налагащи уведомяване на съответните компетентни органи. През 2017 г.не са възниквали аварии или замърсявания, които да налагат уведомяване на компетентните органи. |
| Условие 7.5 Притежателят на настоящето разрешително да информира РИОСВ И БД в частта Води, за резултатите от мониторинга определен с условията на разрешителното | Своевременно се информират РИОСВ и Басейнова дирекция за резултатите от мониторинга в частта “Води”. |

### Условие  № 8. Използване на ресурси

## Условие 8.1. Използване на вода

Изразходваните количества вода са представени в таблица 8.4.

Таблица 8.4

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество за 2017г. | Количество за единица продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод от щолна 47 | 0,034 | 1 m3 /t | 360 | 0,028 | ДА |

| Условия по КР № 358-Н0-И0-А1/2016г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС на: изчислените стойности на годишните норми за ефективност на свежа вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС; резултатите от оценката на съответствието на количествата на свежа вода за производствени нужди с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Представени са в Таблица 8.4 |

Условие 8.2 Енергия

Условие 8.2.1. Използване на енергия

Месечната консумация на електроенергия за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията е показана в следните таблици.

# Таблица 8.5

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2017г. |
| Електроенергия | 0.0045 MWh/t | 0,0001876MWh/t | Да |

| Условия по КР № 358-Н0-И0-А1/2016г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС на: изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС за календарната година; резултатите от оценката на съответствието на количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Представени са в Таблица 8.5. Потреблението на ел.енергия в РД за ТБО е регулирано в Договор с EVN гр. Смолян. Основните консуматори на ел.енергия в депото са административната сграда и инсталация за сепариране. Няма превишаване на консумацията на ел. енергия съгласно установените норми в комплексното разрешително |

Условие 8.3. суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 8.6

| Спомагателни | Годишно | Количество | Употребено | Количество | Съответст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| материали | количество, | за единица | годишно | за единица | вие |
|  | съгласно | продукт, | количество | продукт |  |
|  | КР | съгл. КР | за 2017г. |  |  |
| Дезинфектанти | 506 l/y | 0,0173 l/t | 114,75 | 0,0091 | Да |
| Земни маси | Няма норма | - | 5 570 m3/y | 0,446 m3/t | Да |

Таблица 8.7

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгл. КР | Употребено годишно количество за 2017г. | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизеловогориво | Няма норма | - | 47 340 l/y | 3,79 l/t | Да |

| Условия по КР №358 - Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |

През периода няма постъпили и регистрирани оплаквания от интензивно миришещи вещества  в резултат от дейността на депото. Извършва се периодична оценка наличието на  източници на неорганизирани емисии на площадката, съгласно Инструкциите към КР. При извършени проверки не са констатирани нарушения в ефективността на газоотвеждащата система.

Резултатите от мониторинга на Условие  9.5.1 са посочени в Таблица 1 в Приложението на доклада.

| Условие 8.3.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки за установяване и предприетите действия за отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за спомагателни материали. Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. | През отчетния период не са констатирани течове по тръбопреносната мрежа за спомагателни материали. Не е имало инциденти довели до разлив при зареждане с гориво на специализираната автоцистерна за гориво на депото. В района на депото се съхраняват единствено спомагателни материали - земни маси. Извършени са 24 бр. проверки включващи площадката за съхранение на спомагателните материали към инсталацията и на работната клетка.Не са констатирани несъответствия и не са предприети коригиращи действия |
| --- | --- |

# Условие 9. Емисии в атмосферата

| Условия по КР № 358-Н0-И0-А1/2016г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.5.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по: Условия 9.5.2.2, 9.5.2.3 и 9.5.2.4 – от датата на влизане в сила на комплексното разрешително, Условие 9.5.2.1 – от датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка от депото, Условие 9.5.2.5 – от датата на изграждане на газоотвеждащата система, в съответствие с изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). | Резултатите от мониторинга са представени в Таблица 1 и Таблица 2 от приложенията на ГДОС. |

Мониторинг на метеорологичните данни на депото

| № | Показатели по условие 10.1.4.3. | По време на експлоатацията на депото |
| --- | --- | --- |
| 1. | Температура на въздуха | ежедневно |
| 2. | Посока на вятъра | ежедневно |
| 3. | Количество паднал дъжд | ежедневно |
| 4. | Относителна влажност | ежедневно |
| 5. | Скорост на вятъра | ежедневно |

Резултатите са посочени в приложение  към доклада.

Условие № 10. (актуализирано с Решение № 358-Н0-И0-А1/2016г.) Емисии в отпадъчните води

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

| Условия по КР № 358-Н0-И0-А1/2016г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.1.1.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. | В дневниците не са отразени несъответствия в резултат на извършени проверки, и съответно не са предвидени коригиращи действия. През 2017 г. е извършван мониторинг на отпадни води. Резултатите са посочени в Таблица 3 от Приложението към доклада. Не са установени несъответствия и не се е налагало предприемане на коригиращи действия. |

Съоръжението за предварително пречистване на инфилтрат (присъединителна шахта с изравнителен утаителен резервоар, включващи – пясъкоуловител, утаител, шахта за хомогенизиране и реагентна обработка) до края на 2017г. не е въведено в експлоатация.

# Условие № 11. Управление на отпадъците

###### Условие 11.1. (актуализирано с Решение № 358-Н0-И0-А1/2016г.) Образуване на отпадъци

Условие 11.1.1

Производствени отпадъци, образувани при експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе и Баните - гр.Смолян

Таблица 11.8

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество (t/y) | Образувани количества (t/y) | съответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 02 05⃰ | Утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества | 0,5 | 0 | Да |
| 19 07 03 | Отпадъци от песъкоуловители | 0,5 | 0 | Да |
| 19 08 14 | Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13 | 5,6 | 0 | да |

Условие 11.1.2  Производствените отпадъци образувани от работата на Инсталацията за сепариране са представени в Таблица 11.9

Таблица 11.9

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество образувани отпадъци (t/у) | Количество по КР (t/у) | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 12 01 | Хартия и картон | 327,44 | 2242 | Да |
| 19 12 03 | Пластмаса и каучук | 615,27 | 3000 | Да |
| 19 12 05 | Стъкло | 60,32 | 1790 | Да |
| 19 12 03 | Цветни метали | 40,26 | 300 | Да |
| 19 12 02 | Черни метали | 273,52 | 300 | Да |
| 19 12 12 |  |  |  |  |
| 20 01 33* | Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 06 или16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии | 0,02 | 50 | да |
| 20 01 35* | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти | 0 | 55 | да |

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

Съгласно Условие 11.2.1.  На територията на депото се приемат само отпадъци, които са включени в списъка на видовете отпадъци, разрешени за депониране на депото в съответствие с условията в КР, като същите отговарят на критериите за приемане за съответния клас депо. Сключени са 22 броя писмени договора за приемане на производствени отпадъци. Копия от договорите се намират при оператора на депото и са на разположение на компетентните органи при поискване.

Депонирането на отпадъците се извършва съобразно експлоатационните изисквания, определени с проекта на технологията по депониране и плана за експлоатация на депото.

На депото се води ежедневно отчетна книга, в която се вписват кода, вида на отпадъка, общината или фирмата, която го предоставя, работната клетка, където се депонира.

Съгласно Условие 11.2.2.2. на депото извършва приемането на отпадъците по     придружаваща отпадъците документация, която включва:

- данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.);

- код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба №2/ 23.07.2014 год. за класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъка;

- произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват отпадъците;

- описание на основния състав на отпадъците;

- количество на отпадъците.

Съгласно Условие 11.2.2.3. при приемане на отпадъците, дежурния оператор на автомобилната везна извършва проверка на място, която включва:

- Визуална проверка на отпадъците;

- Измерване с автомобилна везна тип ВАНУ и регистрация на количеството на приеманите отпадъци;

- Отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба № 1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

- Писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци с кантарна бележка;

- Незабавно уведомяване на РИОСВ - Смолян за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на трансграничен внос.

Условие 11.2.2.6. се изпълнява, като на депото се приемат само отпадъци посочени в Условие 11.2.1, които отговарят на критериите за приемане.

Изготвен е доклад от основно охарактеризиране на отпадъци с код и наименование 20 03 01 - смесени битови отпадъци и 20 03 03 - отпадъци от почистване на улици, изготвен в изпълнение на разпоредбите на чл.35, ал.2 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Изготвени са и 9 бр. доклади за основно охарактеризиране на отпадъци с кодове:19 0 805;19 08 01; 19 08 02; 04 02 22; 10 11 03; 120115; 12 01 05; 19 09 05; 15 02 03.

Докладите са съобразени с “Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни видове депа”, утвърдено със Заповед на министъра на околната среда и водите №РД-824 от 11.11.2011 г. Основното охарактеризиране на отпадъците е извършено в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение №1 от Наредба №8/24.08.2004 г.

Докладите се намират при отговарящия за РДНО за общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки - Милена Лободова и са на разположение на компетентните органи при поискване.

По Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци

Не се извършва временно съхраняване на отпадъците.

Условие 11.6.  Обезвреждане на отпадъци

Количествата отпадъци приети за обезвреждане на Регионално депо за неопасни отпадъци са представени в Таблица 11.10 от ГДОС

| Отпадък /Код/ | Количество депонирани отпадъци 2017 г. | Обезвреждане на площадката | Име на фирмите, които депонират отпадъци - общо | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 191212 | 5729,00 | Депониране | Община Смолян | Да |
| 191212 | 1552,76 | Депониране | Община Чепеларе | Да |
| 191212 | 329.56 | Депониране | Община Баните | Да |
| 200301 | 2684,36 | Депониране | Община Смолян | Да |
| 200301 | 312,8 | Депониране | Община Чепеларе | Да |
| 120105 | 435.94 | Депониране | "Арексим Инженеринг" ЕАД | Да |
| 120105 | 178.58 | Депониране | "Амер Спортс България"ЕООД | Да |
| 120105 | 54.26 | Депониране | "Томов Трейд"ООД | Да |
| 191212 | 66.56 | Депониране | "Томов Трейд"ООД | Да |
| 190805 | 355.1 | Депониране | "ВиК" ЕООД Смолян | Да |
| 190802 | 26.06 | Депониране | "ВиК" ЕООД Смолян | Да |
| 040222 | 6.58 | Депониране | "Паро"ЕООД Смолян | Да |
| 040222 | 38.88 | Депониране | "Елитекс"ЕООД | Да |
| 120115 | 4,00 | Депониране | "ЗММ" ООД | Да |
| 160199 | 9.28 | Депониране | "Робоск"ООД | Да |
| 100903 | 2.32 | Депониране | Карлък 97 | Да |
| 120105 | 0.12 | Депониране | "Микони" ООД | Да |
| 020304 | 8.98 | Депониране | ЕТ "Асен Асенов" | Да |
| 040222 | 0.94 | Депониране | "Косара-Р" ЕООД | Да |
| 030399 | 0.26 | Депониране | фурна "Мак" | Да |
| 200199 | 0.86 | Депониране | "Петро-Ге" ООД - с.Левочево | Да |
| 040222 | 0.26 | Депониране | "Икотикс" ООД | Да |
| 040222 | 1.04 | Депониране | "Сафра-БГ" ЕООД | Да |
| 120115 | 13.18 | Депониране | "ЗММ - Инструмент" ООД | Да |
| 040222 | 1.5 | Депониране | "Чи ЕССЕ Трейдинг" ООД | Да |
| 120105 | 3.32 | Депониране | "ЕМЕ" АД /комуна/ | Да |
| 040222 | 0.98 | Депониране | "Смолина" ЕООД | Да |
| 161106 | 7.78 | Депониране | "Гамакабел"АД | Да |
| 170904 | 3.02 | Депониране | "Марибор Строй" ЕООД | Да |
| 170904 | 3.88 | Депониране | "Унивърсъл Билдинг Къмпани" | Да |
| 170904 | 4.7 | Депониране | "Геофахбау" ЕООД | Да |
| 170904 | 22.42 | Депониране | "Дюлгер" ООД | Да |
| 170107 | 10.54 | Депониране | "Дюлгер" ООД | Да |
| 170904 | 3.2 | Депониране | "Авто Вен" ЕООД - Рудозем | Да |
| 170904 | 22.28 | Депониране | "Артстрой"ООД | Да |
| 170604 | 0.94 | Депониране | "Артстрой"ООД | Да |
| 170904 | 16.28 | Депониране | "Красин"ООД | Да |
| 170107 | 4.66 | Депониране | "Красин"ООД | Да |
| 170107 | 1.88 | Депониране | "Протектор БГ"ЕООД | Да |
| 170604 | 2.4 | Депониране | "Протектор БГ"ЕООД | Да |
| 170904 | 12.6 | Депониране | "Протектор БГ"ЕООД | Да |
| 170103 | 2.2 | Депониране | "Протектор БГ"ЕООД | Да |
| 170904 | 98.58 | Депониране | "Прима Инженеринг" ООД | Да |
| 170904 | 4.32 | Депониране | "Митас" ООД Смолян | Да |
| 170904 | 56.2 | Депониране | ДЗЗД "Уандър Билд-Русев и Ко" | Да |
| 170904 | 18.56 | Депониране | "СМК Монтажи" АД | Да |

| 170604 | 0.52 | Депониране | "СМК Монтажи" АД | Да |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170904 | 6.08 | Депониране | "Парсек Груп" ЕООД | Да |
| 170604 | 4.38 | Депониране | "Парсек Груп" ЕООД | Да |
| 170103 | 1.1 | Депониране | "Парсек Груп" ЕООД | Да |
| 170904 | 12.1 | Депониране | "Кобрети 69"ЕООД | Да |
| 170904 | 1.18 | Депониране | "Кота 2001" ООД | Да |
| 170604 | 1.04 | Депониране | "Кота 2001" ООД | Да |
| 170107 | 1.6 | Депониране | "Кота 2001" ООД | Да |
| 170904 | 1.82 | Депониране | "Бакао 2000" | Да |
| 170904 | 8.62 | Депониране | "Инфра Строй Груп"ЕООД | Да |
| 170604 | 0.78 | Депониране | "Инфра Строй Груп"ЕООД | Да |
| 170904 | 17 | Депониране | "Роял 2008" ООД | Да |
| 170107 | 7.22 | Депониране | "Роял 2008" ООД | Да |
| 170604 | 0.6 | Депониране | "Роял 2008" ООД | Да |
| 170604 | 0.58 | Депониране | "Унифарм" АД | Да |
| 170904 | 4.2 | Депониране | "Генов и Ко" ЕООД | Да |
| 170604 | 1.92 | Депониране | "Генов и Ко" ЕООД | Да |
| 170107 | 2.98 | Депониране | "Генов и Ко" ЕООД | Да |
| 170904 | 11.04 | Депониране | Общината | Да |
| 170904 | 0.86 | Депониране | "ИСА 2000" ЕООД | Да |
| 170904 | 8,00 | Депониране | "Валвен" ЕООД | Да |
| 170904 | 19.68 | Депониране | "Адванс Строй" ЕООД | Да |
| 170103 | 17.2 | Депониране | "Адванс Строй" ЕООД | Да |
| 170904 | 20.1 | Депониране | "Пи Ес Пи" ЕООД | Да |
| 170604 | 8.34 | Депониране | "Пи Ес Пи" ЕООД | Да |
| 170604 | 0.3 | Депониране | "Анверс Конструкт" ЕООД | Да |
| 170904 | 45.84 | Депониране | "Гамакабел"АД | Да |
| 170904 | 1.5 | Депониране | "Информационно обслужване" АД | Да |
| 170604 | 13.82 | Депониране | СД"Маркцвет Илиеви и Сие" | Да |
| 200202 | 1.64 | Депониране | "Електролукс Табаков и Синове" ООД | Да |
| 170107 | 8.12 | Депониране | "Електролукс Табаков и Синове" ООД | Да |
| 170904 | 3.76 | Депониране | "Електролукс Табаков и Синове" ООД | Да |
| 170904 | 7.32 | Депониране | с.Баните | Да |
| 170904 | 3.46 | Депониране | х-л Преспа, к.к. Пампорово | Да |
| 170107 | 3.64 | Депониране | х-л Преспа, к.к. Пампорово | Да |
| 170103 | 1.86 | Депониране | х-л Лапландия, к.к. Пампорово | Да |
| 170904 | 1.34 | Депониране | "Четалбашеви" ООД | Да |
| 170904 | 1.58 | Депониране | "Пампорово Вилич Мениджмънт" | Да |
| 170107 | 4.06 | Депониране | "Пампорово Вилич Мениджмънт" | Да |
| 170604 | 3.04 | Депониране | "Полирес" ООД | Да |
| 170904 | 1.18 | Депониране | "Саграда" ООД | Да |
| 170103 | 1.18 | Депониране | "Миртекс" ЕООД | Да |
| 170604 | 0.28 | Депониране | "Термобилд" ООД | Да |
| 170604 | 9.2 | Депониране | "Технострой България" ООД | Да |
| 170107 | 3.28 | Депониране | "Аванти"ООД | Да |
| 170904 | 0.98 | Депониране | "Рожен Експрес" АД | Да |
| 170904 | 1.18 | Депониране | "ВиК" ЕООД Смолян | Да |
| 170904 | 1.24 | Депониране | "Пампорово" АД | Да |
| 170904 | 0.92 | Депониране | х-л Камелия, к.к.Пампорово | Да |
| 170107 | 48.2 | Депониране | МБАЛ"Д-р Братан Шукеров" АД | Да |
| 170107 | 3.22 | Депониране | МЦ Смолена | Да |
| 170604 | 1.94 | Депониране | "Би Ейч Ем Инвест" ООД | Да |
| 170107 | 39.52 | Депониране | от физ.лица | Да |
| Общо: | 12 486,28 т. |  |  |  |

# Управление на отпадъците:

Управлението на отпадъците се извършва съгласно действащото екологично законодателство и КР № 358-Н0-И0-А1/2016г.:

| Условия по КР № 358-Н0-И0-А1/2016г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.1. Образуване на отпадъци. | На територията на депото е определена площадка за временно съхраняване на неидентифицирани и опасни отпадъци, образувани пряко от производствения процес на инсталацията. |
| Условие 11.2. приемане на отпадъци за третиране. | При приемане на отпадъците операторът извършва проверка на място, която включва следното: -проверка на придружаващата отпадъците документация; -визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване; -измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци; -отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /същите се съхраняват на площадката на регионалното депо за неопасни отпадъци в местността Теклен дол/; -писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци; -незабавно уведомяване на РИОСВ за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на трансграничен внос. |

При кантара, отпадъците превозвани в открити камиони, преминават визуална инспекция за приемане или отхвърляне. Всяка доставка на отпадъци пристига с придружаваща документация. На съответния документ  се отбелязва, от  фирмата депонираща отпадъци, кода и наименованието им. На излизане организатора за работа с клиенти записва на документа: тегло на камиона при влизане в депото, тегло при излизане от депото и тегло на товара, като съответно се подписва.

На депото се приемат само отпадъци, които са включени в списъка на видовете отпадъци, разрешени за депониране на депото в съответствие с условията в КР и е представен доклад за основно охарактеризиране и становище от РИОСВ.

Притежателите на отпадъци извършват предварително третиране, като при събирането отпадъците се подлагат на обработка /сортиране/ за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и привеждане в удобен за транспортиране и съхранение вид.

| Условия по КР № 358-Н0-И0-А1/2016г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.6.4.2. В срок до 4 (четири) месеца от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да актуализира Плана за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе и Баните - гр.Смолян, съобразно условията в настоящото разрешително и изискванията на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Актуализираният План за експлоатация да се представи в РИОСВ.. | Изготвен е Плана за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе и Баните - гр.Смолян и е представен в РИОСВ Смолян |

| Условие 11.7.4. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява мониторинг на състоянието на тялото на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе и Баните - гр.Смолян, (топография на депото) съгласно Таблица 11.7.4: | През 2017г е извършено геодезическо заснемане на тялото на депото, което е представено като Приложение към ГДОС. След направените замервания обема на натрупаните отпадъците за периода месец септември 2016 г. до месец октомври 2017 г. вкл. е 38 960 куб.м. Остатъчен обем за депониране в Клетка №3 е 72 000куб. м. |
| --- | --- |
| Условие 11.9.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва, като част от ГДОС видовете и количествата на всички приемани и депонирани на площадката отпадъци. | Всички количества отпадъци, които са постъпили на депото за депониране са 12 486,46 т. и са отразени в таблица 11.10 по видовете, код, наименование и количества. |
| Условие 11.9.1.2. Притежателят на настоящето разрешително да съхранява протоколите с резултатите от основното охарактеризиране и от изпитването за установяване на съответствието в срок от 30 години след закриване на депото и да ги предоставя за проверка на контролните органи при поискване. Условие 11.9.1.3. Притежателят на настоящето разрешително да съхранява специализираната работна карта по чл. 39, ал. 3 от Наредба № 8/24.08.2004г., указваща местоположението на депонираните азбестови отпадъци в депото по условие 11.6.2.1. в срок от 30 години след закриване на депото и да ги предоставя за проверка на контролните органи при поискване. | Операторът на депото съхранява всички документи от началото на експлоатация на обекта и ги предоставя при поискване от компетентните органи. |
| Условие 11.9.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС кол. отпадъци, приемани и подлагани на всяка от разрешените дейности за оползотворяване: R3, R10, R12 и R13 и обезвреждане D5, по инсталации/съоръжения, в които е разрешена съответната дейност. | Количествата отпадъци приети на Регионалното депо за депониране, сепариране, както и количествата рециклируеми отпадъци образувани след сепариране са представени в Таблица № 11.12 от годишния доклад. |
| Условие 11.9.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи. | В почвата не са изпускани замърсители. |

През отчетния период са извършени 24 бр. проверки.

Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Таблица 11.11

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операция по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | не | D5 | Еко Титан Груп АД, гр. Смолян, ул. „П. Р. Славейков“ №2 | да |
| Производствени отпадъци | 12 01 05 19 08 05 04 02 22 16 01 99 20 01 11 | не | D5 | Еко Титан Груп АД, гр. Смолян, ул. „П. Р. Славейков“ №2 | да |
| Строителни отпадъци | 17 01 07 17 02 02 17 05 06 17 06 04 17 09 04 | не | D5 | Еко Титан Груп АД, гр. Смолян, ул. „П. Р. Славейков“ №2 | да |

Таблица №11.12

| отпадък | код | получени отпадъци на площадката /т/ | предадени за сепариране /т/ | депонирани /т/ | образувани отпадъци след сепариране | предадени за рециклиране | временно съхранение на площадката /т/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 17492.37 | 14495.21 | 2997.16 |  |  |  |
| производствени отпадъци | 12 01 05 | 1217.64 |  | 1217.64 |  |  |  |
|  | 19 08 05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 02 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 01 99 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 01 11 |  |  |  |  |  |  |
| стротелни отпадъци | 17 01 07 | 660.34 |  | 660.34 |  |  |  |
|  | 17 05 06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 06 04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 09 04 |  |  |  |  |  |  |
| отпадъци от механично третиране на отпадъци | 19 12 12 |  |  | 7611.32 |  |  |  |
| Хартия и Картон | 19 12 01 |  |  |  | 327.44 | 135.02 | 192.42 |
| Черни метали | 19 12 02 |  |  |  | 273.52 | 39.14 | 234.38 |
| Цветни метали | 19 12 03 |  |  |  | 40.26 | 6.82 | 33.44 |
| Пластмаса | 19 12 04 |  |  |  | 505.58 | 184.276 | 321.304 |
| Найлон | 19 12 04 |  |  |  | 109.69 |  | 109.69 |
| Стъкло | 19 12 05 |  |  |  | 60.32 |  | 60.32 |
| запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци) | 19 12 10 |  |  |  | 5567.08 |  | 5567.08 |
| ОБЩО |  | 19370.35 | 14495.21 | 12486.46 | 6883.89 | 365.256 | 6518.634 |

Не са констатирани несъответствия в работата на депото и не се е налагало да бъдат предприети коригиращи мерки.

Условие № 12. Шум (актуализирано с Решение № 358-Н0-И0-А1/2016г.)

Условие 12.1. Емисии

Дейностите, извършвани на производствената площадка се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентното ниво на шума.

| Условия по КР № 358-Н0-И0-А1/2016г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС: -оплаквания от живущи около площадката; -резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 3 от Наредба № 54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда; -установени несъответствия с поставените в разрешителното гранични стойности на еквивалентните нива на шума, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия. | -Не са постъпвали оплаквания от живущи около площадката -Данните от извършения през 2017г. мониторинг на еквивалентни нива на шума са представени в Таблица№ 4 от приложението към доклада ; -не са установени несъответствия. |

Условие № 13.

През 2017г. няма установени случаи на разливи и изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. В случай на такива са осигурени подходящи сорбиращи материали за почистване на разливи.

През 2017 г. на територията на площадката не са констатирани течове и разливи и съответно не са предприемани коригиращи действия за тяхното отстраняване.

| Условия по КР № 358-Н0-И0-А1/2016г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.4. Притежателят на настоящото разрешително документира и да докладва като част от ГДОС: обобщени резултати от прилагането на инструкциите по Условие 13.1.1, Условие 13.1.2. и Условие 13.1.3; резултатите от собствения мониторинг на почвата и подземни води, по Условие 13.2.2. и Условие 13.3.2.; предприети допълнителни мерки за опазване на подземните води по Условие 13.4.3. | Прилагат се инструкциите предвидени в условието. През 2017г. не са установени течове от тръбопроводите, разливи или изливане на вредни и опасни вещества Данните от извършения мониторинг на почви през 2017 г. са представени в Таблица 5 от приложението към доклада. Данните от извършен мониторинг на подземни води е представен в Таблица 3 от приложението към доклада |

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети (актуализирано с Решение № 358-Н0-И0-А1/2016г.)

Разработен е и се прилага “Авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи и изпускане на замърсяващи вещества”.

Планът за действие при бедствия, аварии и катастрофи има за цел да осигури предварително:

-необходимите материали, техника и средства за ефективни действия по предотвратяване на последиците;

- подготовка на личния състав на обекта за действия при аварийни ситуации;

- управление действията на персонала;

- реда за въвеждане на плана в действие и информиране на компетентните органи;

- начин, ред и информиране на застрашеното население в близост до обекта;

- ред за провеждане на съответни спасителни и неотложни аврийно –

възстановителни работи на територията на обекта;

- ред за възстановяване дейността на обекта.

Изготвена е и се прилага инструкция по Условие 14.1. за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

1.Аварии:

През 2017 г. в Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе и Баните - гр.Смолян не е имало аварии свързани с околната среда. Не са възниквали и аварийни ситуации. Не е имало оплаквания от работата на инсталацията по отношение миризми, шум, води, въздух и др.

# 2. Оплаквания или възражения свързани с дейността на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе и Баните гр.Смолян:

# През 2017г. не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността на депото.

| Условия по КР № 358-Н0-И0-А1/2016г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи: измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното; непланирана емисия; инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно. | През отчетния период 2017г. не се е налагало уведомяване на РИОСВ-Смолян за следните случаи: измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното; непланирана емисия; инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно. |

Условие 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Притежателят на настоящото разрешително при необходимост прилага план за

мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие № 2.

За 2017г. не е възникнала необходимост от прилагане на план за мониторинг при анормални режими на инсталациите.

Условие 16. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях;

През 2017г. не се е налагало да бъдат спрени инсталациите или част от тях.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №358-Н0/2008г. и актуализирано КР № 358-Н0-И0-А1/2016г.на Община Смолян.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ, или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Николай Мелемов	22.02.2018 г.

Кмет на Община Смолян

Приложение Таблици

Във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) №166/2006 на Европейския парламент и на съвета за ЕРИПЗ:

“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе и Баните ” попада в обхвата на Приложение I - т.5

В следващата таблица са представени резултатите от измерените изпускани количества замърсители във въздуха и отпадъчните води.

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове | Изчислено годишно количество (колона 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Във въздух (колона 1а) | Във води (коло на 1 b) | В почви (колона 1 c) |
|  |  |  |  | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. |
| 1 | 74-82-8 | Метан (CH4) | 100 000 | 1 148,75 | - | - |
| 2 | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 | 39,96 |  |  |
| 3 | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 5 | - | 0.0 | - |
| 4 | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му (като Cd) | 5 | - | 0.0 | - |
| 5 | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | 50 | - | 0.0 | - |
| 6 | 7440-50-8 | Мед и съединенията й (като Cu) | 50 | - | 0.0 | - |
| 7 | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 20 | - | 0.0 | - |
| 8 | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | 20 | - | 0,0 | - |

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

През 2017 г. е извършен мониторинг на атмосферния въздух на 2 броя газови колони и 1 брой газов кладенец на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе, Баните намиращи се в клетка 3, където се извършва депониране на отпадъците. Мониторинга е извършван един път месечно от акредитирана лаборатория “Еко-консулт инеженеринг” ООД, резултатите от извършените изпитвания са както следва:

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 61 928,6 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 24 357,1 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 16,70 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - | - | <2,85* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 | - | - | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол  №0062/30.01.2017г.- ГК 1 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478798.499 Y 8606619.55

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 75 738,1 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 26 517,9 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 13,36 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <2,85* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №0063/30.01.2017г.- ГКа 3 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478797.778 Y  8606596.065

Протокол №0067/30.01.2017г.- ГКа 4 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X44798844.939 Y8606598.382

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 37 500 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 30 184,5 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 12,38 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <2,85* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

| СН4 | % | - | - | 61 285,7 | Веднъж месечно | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО2 | % | - | - | 23 244,0 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 16,76 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <2,85* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол  №0156/16.02.2017г.- ГК 1 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478798.499 Y 8606619.55

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 75 357,1 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 25 994,0 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 13,43 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <2,85* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №0157/16.02.2017г.- ГКа 3 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478797.778 Y  8606596.065

Протокол №0161/16.02.2017г.- ГКа 4 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и  Баните, гр.Смолян с координати X44798844.939 Y8606598.382

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 37 761,9 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 31 101,2 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 12,35 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <2,85* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 60 904,8 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 23 113,1 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 16,78 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <2,85* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол  №0326/28.03.2017г.- ГК 1 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478798.499 Y 8606619.55

Протокол №0327/28.03.2017г.- ГКа 3 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478797.778 Y  8606596.065

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 74 738,1 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 25 666,7 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 13,52 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <2,85* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №0335/28.03.2017г.- ГКа 4 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и             Баните, гр.Смолян с координати X44798844.939 Y8606598.382

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 37 619,0 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 30 184,5 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 12,41 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <2,85* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол  №0474/04.05.2017г.- ГК 1 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478798.499 Y 8606619.55

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 60 976,2 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 23 964,3 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 16,77 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <4,97* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №0475/04.05.2017г.- ГКа 3 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478797.778 Y  8606596.065

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 74428,6 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 24 357,1 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 13,52 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <4,97* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №0481/04.05.2017г.- ГКа 4 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и             Баните, гр.Смолян с координати X44798844.939 Y8606598.382

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 38 000,0 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 30 315,5 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 12,38 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <4,97* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол  №0598/08.06.2017г.- ГК 1 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478798.499 Y 8606619.55

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 61 047,6 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 24 684,5 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 16,80 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <4,97* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №0599/08.06.2017г.- ГКа 3 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478797.778 Y  8606596.065

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 74357,1 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 25 142,9 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 13,70 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <4,97* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №0601/08.06.2017г.- ГКа 4 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и             Баните, гр.Смолян с координати X44798844.939 Y8606598.382

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 39 095,2 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 32607,1 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 12,30 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <4,97* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол  №0690/19.06.2017г.- ГК 1 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478798.499 Y 8606619.55

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 52 904,8 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 20 821,4 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 17,87 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <4,97* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №0691/19.06.2017г.- ГКа 3 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478797.778 Y  8606596.065

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 62 381,0 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 40 398,8 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 14,70 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | 9,6 | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №0704/19.06.2017г.- ГКа 4 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и              Баните, гр.Смолян с координати X44798844.939 Y8606598.382

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 52 857,1 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 84 398,8 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 12,38 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <4,97* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол  №0942/24.07.2017г.- ГК 1 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478798.499 Y 8606619.55

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 51 214,3 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 17 482,1 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 19,03 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <4,97* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №0943/24.07.2017г.- ГКа 3 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478797.778 Y  8606596.065

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 53 285,7 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 46 619,1 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 15,77 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | 17,24 | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №0945/24.07.2017г.- ГКа 4 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и             Баните, гр.Смолян с координати X44798844.939 Y8606598.382

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 59 571,5 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 106 791,7 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 10,57 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <4,97* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол  №1023/28.08.2017г.- ГК 1 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните , гр.Смолян с координати X 4478798.499 Y 8606619.55

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 49047,6 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 14 666,7 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 19,73 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <4,97* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №1024/28.08.2017г.- ГКа 3 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478797.778 Y  8606596.065

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 53 928,6 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 51 267,9 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 16,37 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | 17,24 | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №1026/28.08.2017г.- ГКа 4 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и             Баните, гр.Смолян с координати X44798844.939 Y8606598.382

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 61 571,5 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 123 750,0 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 10,20 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <4,97* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол  №1234/25.09.2017г.- ГК 1 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478798.499 Y 8606619.55

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 47 666,7 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 13 422,6 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 20,17 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <4,97* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №1235/25.09.2017г.- ГКа 3 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478797.778 Y  8606596.065

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 54 333,4 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 54 410,7 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 16,30 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | 15,72 | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №1237/25.09.2017г.- ГКа 4 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и              Баните, гр.Смолян с координати X44798844.939 Y8606598.382

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 65 500,0 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 139 922,6 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 10,00 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <4,97* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол  №1535/15.11.2017г.- ГК 1 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478798.499 Y 8606619.55

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 45 571,4 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 10 476,2 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 20,53 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <4,97* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №1536/15.11.2017г.- ГКа 3 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478797.778 Y  8606596.065

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 55 595,3 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 57 095,2 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 16,27 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | 16,22 | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №1538/15.11.2017г.- ГКа 4 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X44798844.939 Y8606598.382

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 73 595,3 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 164 869,1 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 10,20 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <4,97* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол  №1632/06.12.2017г.- ГК 1 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478798.499 Y 8606619.55

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 44190,5 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 10083,3 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 20,57 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <4,97* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №1633/06.12.2017г.- ГКа 3 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478797.778 Y  8606596.065

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 57 761,9 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 61 613,1 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 16,60 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | 18,76 | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №1635/26.12.2017г.- ГКа 4 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X44798844.939 Y8606598.382

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 79 190,5 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 170 958,4 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 9,93 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <4,97* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол  №2078/12.01.2018г.- ГК 1 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478798.499 Y 8606619.55

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 43 190,5 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 8970,2 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 20,53 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <4,97* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №2076/12.01.2018г.- ГКа 3 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X 4478797.778 Y  8606596.065

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 58 785,7 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 76 607,2 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 16,23 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | 17,24 | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Протокол №2077/12.01.2018г.- ГКа 4 на РДНО на общините Смолян, Чепеларе и Баните, гр.Смолян с координати X44798844.939 Y8606598.382

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| СН4 | % | - | - | 85 357,2 | Веднъж месечно | 100% |
| СО2 | % | - | - | 182 547,6 | Веднъж месечно | 100% |
| О2 | % | - | - | 9,83 | Веднъж месечно | 100% |
| H2S | mg/m3 | - |  | <4,97* | Веднъж месечно | 100% |
| H2 | mg/m3 |  |  | <0,75* | Веднъж месечно | 100% |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Протокол №0360/31.03.2017г.- първо тримесечие 2017г. за води, отпадъчни от инфилтрат на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян, Чепеларе и Баните, – Ретензионен басейн с географски координати N41ᵒ34`00,42" E 24ᵒ37`21,89 "

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | - | 6,5 – 9,0 | 7,57± 0,16 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 200 | 27± 4 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Азот амониев | mg.dm-3 | 35 | 32,4±1,1 | Веднъж на тримесечие | ДА |

| ХПК | mg.dm-3 | 700 | 132 ± 16 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК5 | mg.dm-3 | 400 | 32,95 ± 2,72 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Сулфиди |  | 1,5 | <0,02* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Сулфати | mg.dm-3 | 400 | 44,40 ± 6,05 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Фосфати РО4 | mg.dm-3 | 15 | <0,15* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Нефтопродукти | mg.dm-3 | 15,0 | <0,03* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Животински мазнини и растителни масла//масла и мазнини/ | mg.dm-3 | 120 | <1* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Анионактивни детергенти | mg.dm-3 | 15,0 | <0,1* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Феноли | mg.dm-3 | 10,0 | 0,68 ± 0,06 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Арсен | mg.dm-3 | 0,5 | 0,0066 ±0,0008 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Кадмий | mg.dm-3 | 0,5 | < 0,0011* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Желязо общо | mg.dm-3 | 10,0 | 1,809 ± 0,002 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Мед | mg.dm-3 | 2,0 | < 0,0083* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Никел | mg.dm-3 | 2,0 | 0,0057 ± 0,0001 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Олово | mg.dm-3 | 2,0 | < 0,0053* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Цинк | mg.dm-3 | 5,0 | 0,1859 ±0,0003 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Живак | mg.dm-3 | 0,05 | < 0,001* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром /тривалентен/ | mg.dm-3 | 2,5 | < 0,02* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром /шествалентен/ | mg.dm-3 | 0,5 | < 0,03* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Цианиди свободни | mg.dm-3 | 1,0 | < 0,002* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Цианиди общи | mg.dm-3 | 1,5 | < 0,002* | Веднъж на тримесечие | ДА |

Протокол №0684/29.06.2017г.- второ тримесечие 2017г. за води, отпадъчни от инфилтрат на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян, Чепеларе и Баните, – Ретензионен басейн с географски координати N41ᵒ34`00,42" E 24ᵒ37`21,89 "

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | - | 6,5 – 9,0 | 7,35± 0,14 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 200 | 8± 1 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Азот амониев | mg.dm-3 | 35 | 3,46±0,23 | Веднъж на тримесечие | ДА |

| ХПК | mg.dm-3 | 700 | 93 ± 10 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК5 | mg.dm-3 | 400 | 41,77 ± 2,63 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Сулфиди |  | 1,5 | <0,02* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Сулфати | mg.dm-3 | 400 | 36,93 ± 1,68 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Фосфати РО4 | mg.dm-3 | 15 | 0,31 ± 0,02 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Нефтопродукти | mg.dm-3 | 15,0 | 0,54 ± 0,04 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Животински мазнини и растителни масла//масла и мазнини/ | mg.dm-3 | 120 | <1* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Анионактивни детергенти | mg.dm-3 | 15,0 | 0,32 ± 0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Феноли | mg.dm-3 | 10,0 | 0,32 ± 0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Арсен | mg.dm-3 | 0,5 | < 0,005* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Кадмий | mg.dm-3 | 0,5 | < 0,0011* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Желязо общо | mg.dm-3 | 10,0 | 1,471 ± 0,088 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Мед | mg.dm-3 | 2,0 | < 0,0083* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Никел | mg.dm-3 | 2,0 | 0,0097 ± 0,0002 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Олово | mg.dm-3 | 2,0 | < 0,0053* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Цинк | mg.dm-3 | 5,0 | 0,0225 ±0,0001 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Живак | mg.dm-3 | 0,05 | < 0,001* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром /тривалентен/ | mg.dm-3 | 2,5 | < 0,02* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром /шествалентен/ | mg.dm-3 | 0,5 | < 0,03* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Цианиди свободни | mg.dm-3 | 1,0 | < 0,002* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Цианиди общи | mg.dm-3 | 1,5 | < 0,02* | Веднъж на тримесечие | ДА |

Протокол №1230/27.09.2017г.- трето тримесечие 2017г. за води, отпадъчни от инфилтрат на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян, Чепеларе и Баните, – Ретензионен басейн с географски координати N41ᵒ34`00,42" E 24ᵒ37`21,89 "

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | - | 6,5 – 9,0 | 7,54± 0,16 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 200 | 4± 1 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Азот амониев | mg.dm-3 | 35 | 28±3 | Веднъж на тримесечие | ДА |

| ХПК | mg.dm-3 | 700 | 146 ± 18 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК5 | mg.dm-3 | 400 | 15,01 ± 1,09 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Сулфиди |  | 1,5 | <0,02* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Сулфати | mg.dm-3 | 400 | 88 ± 9 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Фосфати РО4 | mg.dm-3 | 15 | 0,28 ± 0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Нефтопродукти | mg.dm-3 | 15,0 | <0,02* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Животински мазнини и растителни масла//масла и мазнини/ | mg.dm-3 | 120 | <1* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Анионактивни детергенти | mg.dm-3 | 15,0 | 0,41 ± 0,02 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Феноли | mg.dm-3 | 10,0 | 0,0100 ±0,0001 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Арсен | mg.dm-3 | 0,5 | <0,005* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Кадмий | mg.dm-3 | 0,5 | < 0,0011* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Желязо общо | mg.dm-3 | 10,0 | 1,024± 0,002 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Мед | mg.dm-3 | 2,0 | < 0,0083* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Никел | mg.dm-3 | 2,0 | 0,0145 ± 0,0003 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Олово | mg.dm-3 | 2,0 | < 0,0053* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Цинк | mg.dm-3 | 5,0 | 0,0132 ±0,0001 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Живак | mg.dm-3 | 0,05 | < 0,0003* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром /тривалентен/ | mg.dm-3 | 2,5 | < 0,02* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром /шествалентен/ | mg.dm-3 | 0,5 | < 0,03* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Цианиди свободни | mg.dm-3 | 1,0 | 0,0600 ±0,0001 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Цианиди общи | mg.dm-3 | 1,5 | 0,060 ±0,001 | Веднъж на тримесечие | ДА |

Протокол №1796/08.12.2017г.- четвърто тримесечие 2017г. за води, отпадъчни от инфилтрат на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян, Чепеларе и Баните, – Ретензионен басейн с географски координати N41ᵒ34`00,42" E 24ᵒ37`21,89 "

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | - | 6,5 – 9,0 | 7,12± 0,14 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 200 | 6± 1 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Азот амониев | mg.dm-3 | 35 | 15,2±0,8 | Веднъж на тримесечие | ДА |

| ХПК | mg.dm-3 | 700 | 44 ± 4 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК5 | mg.dm-3 | 400 | 17,20 ± 1,67 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Сулфиди |  | 1,5 | <0,02* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Сулфати | mg.dm-3 | 400 | 52,14 ± 4,54 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Фосфати РО4 | mg.dm-3 | 15 | <0,15* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Нефтопродукти | mg.dm-3 | 15,0 | 0,034 ± 0,003 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Животински мазнини и растителни масла//масла и мазнини/ | mg.dm-3 | 120 | <1* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Анионактивни детергенти | mg.dm-3 | 15,0 | 0,91 ± 0,07 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Феноли | mg.dm-3 | 10,0 | 0,37 ± 0,02 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Арсен | mg.dm-3 | 0,5 | < 0,005* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Кадмий | mg.dm-3 | 0,5 | < 0,0011* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Желязо общо | mg.dm-3 | 10,0 | 0,1845± 0,0008 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Мед | mg.dm-3 | 2,0 | < 0,0083* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Никел | mg.dm-3 | 2,0 | < 0,0049* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Олово | mg.dm-3 | 2,0 | < 0,0053* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Цинк | mg.dm-3 | 5,0 | < 0,0103* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Живак | mg.dm-3 | 0,05 | < 0,0003* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром /тривалентен/ | mg.dm-3 | 2,5 | 0,940± 0,041 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром /шествалентен/ | mg.dm-3 | 0,5 | < 0,03* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Цианиди свободни | mg.dm-3 | 1,0 | < 0,002* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Цианиди общи | mg.dm-3 | 1,5 | < 0,02* | Веднъж на тримесечие | ДА |

ДЪЖДОВНИ ВОДИ

Протокол №0362/31.03.2017г.- първо тримесечие 2017г. за води, отпадъчни /дъждовни/от площадка на регионално депо за неопасни на общините Смолян, Чепеларе и Баните – ТМ №3-фонова с географски координати N41ᵒ34`18,17 " E 24ᵒ37`10,84 "

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтопродукти | mg.dm-3 | 0,3 | 0,28 ±0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 50 | <3* | Веднъж на тримесечие | ДА |

Протокол №0363/31.03.2017г.- първо тримесечие 2017г. за води, отпадъчни /дъждовни/от площадка на регионално депо за неопасни на общините Смолян, Чепеларе и Баните – ТМ №4-преди заустване в дере Теклен дол с географски координати N41ᵒ34`17,80" E 24ᵒ37`10,77 "

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтопродукти | mg.dm-3 | 0,3 | 0,28 ±0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 50 | <3* | Веднъж на тримесечие | ДА |

Протокол №0364/31.03.2017г.- първо тримесечие 2017г. за води, отпадъчни от регионално депо за неопасни на общините Смолян, Чепеларе и Баните – ТМ №6-отводнителен канал с географски координати N41ᵒ34`15,49 " E 24ᵒ37`15,43 "

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтопродукти | mg.dm-3 | 0,3 | 0,24 ±0,03 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 50 | < 3* | Веднъж на тримесечие | ДА |

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

Протокол №0686/29.06.2017г.- второ тримесечие 2017г. за води, отпадъчни /дъждовни/от площадка на регионално депо за неопасни на общините Смолян, Чепеларе и Баните – ТМ №3-фонова с географски координати N41ᵒ34`18,17 " E 24ᵒ37`10,84 "

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтопродукти | mg.dm-3 | 0,3 | 0,28 ±0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 50 | <3* | Веднъж на тримесечие | ДА |

Протокол №0687/29.06.2017г.- второ тримесечие 2017г. за води, отпадъчни /дъждовни/от площадка на регионално депо за неопасни на общините Смолян, Чепеларе и Баните – ТМ №4-преди заустване в дере Теклен дол с географски координати N41ᵒ34`17,80" E 24ᵒ37`10,77 "

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтопродукти | mg.dm-3 | 0,3 | <0,03* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 50 | <3* | Веднъж на тримесечие | ДА |

Протокол №0688/29.06.2017г.- второ тримесечие 2017г. за води, отпадъчни от регионално депо за неопасни на общините Смолян, Чепеларе и Баните – ТМ №6-отводнителен канал с географски координати N41ᵒ34`15,49 " E 24ᵒ37`15,43 "

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтопродукти | mg.dm-3 | 0,3 | 0,06 ±0,02 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 50 | < 3* | Веднъж на тримесечие | ДА |

Не са взети извадки поради липса на водни количества в пунктовете за пробовземане / ТМ №3; ТМ №4; ТМ №6/

Протокол №1798/08.12.2017г.- четвърто тримесечие 2017г. за води, отпадъчни /дъждовни/от площадка на регионално депо за неопасни на общините Смолян, Чепеларе и Баните – ТМ №3-фонова с географски координати N41ᵒ34`18,17 " E 24ᵒ37`10,84 "

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтопродукти | mg.dm-3 | 0,3 | <0,02* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 50 | <3* | Веднъж на тримесечие | ДА |

Протокол №1799/08.12.2017г.- четвърто тримесечие 2017г. за води, отпадъчни /дъждовни/от площадка на регионално депо за неопасни на общините Смолян, Чепеларе и Баните – ТМ №4-преди заустване в дере Теклен дол с географски координати N41ᵒ34`17,80" E 24ᵒ37`10,77 "

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтопродукти | mg.dm-3 | 0,3 | <0,02* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 50 | <3* | Веднъж на тримесечие | ДА |

Протокол №1800/08.12.2017г.- четвърто тримесечие 2017г. за води, отпадъчни от регионално депо за неопасни на общините Смолян, Чепеларе и Баните – ТМ №6-отводнителен канал с географски координати N41ᵒ34`15,49 " E 24ᵒ37`15,43 "

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтопродукти | mg.dm-3 | 0,3 | 0,036 ±0,003 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 50 | < 3* | Веднъж на тримесечие | ДА |

БИТОВО- ФЕКАЛНИ ВОДИ

Протокол №0361/31.03.2017г.- първо тримесечие 2017г. за води, отпадъчни Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян, Чепеларе, Баните –ТМ №5 – изход КПС /смесен поток битово–фекални отпадъчни и производствени води/ с географски координати N41ᵒ34`16,51 " E 24ᵒ37`15,27 "

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | - | 6,0 – 8,5 | 8,39± 0,16 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 50 | 12± 1 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Азот амониев | mg.dm-3 | 2 | 0,17±0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |

| ХПК | mg.dm-3 | 70 | <10* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК5 | mg.dm-3 | 15 | <0,5* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| фосфор /общо съдържание като фосфати/ | mg.dm-3 | 2 | <0,05* |  | ДА |
| нефтопродукти | mg.dm-3 | 0,3 | <0,03* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| хлориди |  | 300 | <5* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| феноли | mg.dm-3 | 0,05 | 0,0130 ±0,0001 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| кадмий | mg.dm-3 | 0,01 | <0,0011* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Желязо общо | mg.dm-3 | 1,5 | 0,0139 ±0,0002 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| цинк | mg.dm-3 | 5 | <0,0103* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром /тривалентен/ | mg.dm-3 | 0,5 | <0,02* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром /шествалентен/ | mg.dm-3 | 0,05 | <0,03* | Веднъж на тримесечие | ДА |

Протокол №0685/29.06.2017г.- второ тримесечие 2017г. за води, отпадъчни Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян, Чепеларе, Баните –ТМ №5 – изход КПС /смесен поток битово–фекални отпадъчни и производствени води/ с географски координати N41ᵒ34`16,51 " E 24ᵒ37`15,27 "

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | - | 6,0 – 8,5 | 8,16± 0,16 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 50 | <3* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Азот амониев | mg.dm-3 | 2 | 0,085±0,006 | Веднъж на тримесечие | ДА |

| ХПК | mg.dm-3 | 70 | 33±3 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК5 | mg.dm-3 | 15 | 9,003±0,51 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| фосфор /общо съдържание като фосфати/ | mg.dm-3 | 2 | 0,050±0,001 |  | ДА |
| нефтопродукти | mg.dm-3 | 0,3 | 0,29±0,03 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| хлориди |  | 300 | <5* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| феноли | mg.dm-3 | 0,05 | 0,071 ±0,001 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| кадмий | mg.dm-3 | 0,01 | <0,0011* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Желязо общо | mg.dm-3 | 1,5 | 0,0320 ±0,0004 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| цинк | mg.dm-3 | 5 | <0,0103* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром /тривалентен/ | mg.dm-3 | 0,5 | <0,02* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром /шествалентен/ | mg.dm-3 | 0,05 | <0,03* | Веднъж на тримесечие | ДА |

Протокол №1231/27.09.2017г.- трето тримесечие 2017г. за води, отпадъчни Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян, Чепеларе, Баните –ТМ №5 – изход КПС /смесен поток битово–фекални отпадъчни и производствени води/ с географски координати N41ᵒ34`16,51 " E 24ᵒ37`15,27 "

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | - | 6,0 – 8,5 | 7,70± 0,16 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 50 | <3* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Азот амониев | mg.dm-3 | 2 | <0,039* | Веднъж на тримесечие | ДА |

| ХПК | mg.dm-3 | 70 | <10* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК5 | mg.dm-3 | 15 | <3* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| фосфор /общо съдържание като фосфати/ | mg.dm-3 | 2 | 0,179± 0,009 |  | ДА |
| нефтопродукти | mg.dm-3 | 0,3 | 0,024± 0,004 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| хлориди |  | 300 | 201± 14 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| феноли | mg.dm-3 | 0,05 | 0,0080 ±0,0001 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| кадмий | mg.dm-3 | 0,01 | <0,0011* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Желязо общо | mg.dm-3 | 1,5 | <0,005* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| цинк | mg.dm-3 | 5 | <0,0103* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром /тривалентен/ | mg.dm-3 | 0,5 | <0,02* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром /шествалентен/ | mg.dm-3 | 0,05 | <0,03* | Веднъж на тримесечие | ДА |

Протокол №1797/08.12.2017г.- четвърто тримесечие 2017г. за води, отпадъчни Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян, Чепеларе, Баните –ТМ №5 – изход КПС /смесен поток битово–фекални отпадъчни и производствени води/ с географски координати N41ᵒ34`16,51 " E 24ᵒ37`15,27 "

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | - | 6,0 – 8,5 | 7,65± 0,16 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 50 | <3* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Азот амониев | mg.dm-3 | 2 | 0,209±0,016 | Веднъж на тримесечие | ДА |

| ХПК | mg.dm-3 | 70 | <10* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК5 | mg.dm-3 | 15 | <3* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| фосфор /общо съдържание като фосфати/ | mg.dm-3 | 2 | 0,82±0,04 |  | ДА |
| нефтопродукти | mg.dm-3 | 0,3 | 0,034±0,003 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| хлориди |  | 300 | 5,37±0,71 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| феноли | mg.dm-3 | 0,05 | 0,075 ±0,001 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| кадмий | mg.dm-3 | 0,01 | <0,0011* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Желязо общо | mg.dm-3 | 1,5 | <0,005* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| цинк | mg.dm-3 | 5 | <0,0103* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром /тривалентен/ | mg.dm-3 | 0,5 | <0,02* | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром /шествалентен/ | mg.dm-3 | 0,05 | <0,03* | Веднъж на тримесечие | ДА |

Подземни води

| Показател | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | >6,5 и <9,5 | 7,02 ± 0,14 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| електропроводимост | 2000 | 1103 ± 20 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Перманганатна окисляемост | 5 | 2,51 ± 0,43 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Обща твърдост | 12 | 3,25 ± 0,71 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Калций | 150 | 45,88 ± 9,02 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Магнезий | 80 | 11,73 ± 2,38 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Амониеви йони | 0,50 | <0,05* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Нитрати | 50 | <0,9* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Нитрити | 0,50 | <0,01* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Сулфати | 250 | 6,24 ± 0,96 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Хлориди | 250 | 19,01 ± 1,56 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Фосфати | 0,50 | <0,15* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| флуориди | 5,0 | <0,1* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Цианиди | 0,01 | <0,02* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Манган | 50 | <10,3* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Цинк | 5 | 0,0140 ± 0,0004 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Кадмий | 5 | <1,1* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Мед | 2,0 | <0,00083* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Никел | 20 | <4,9* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Олово | 10 | <5,3* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Селен | 10 | <5* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Алуминий | 50 | 11,0 ± 0,4 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Хром | 10 | <4,9* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Желязо | 200 | 11,1 ± 0,1 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Арсен | 0,05 | <0,005* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Натрий | 200 | 4,791 ± 0,004 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Бор | 1,0 | 0,0206 ± 0,0004 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Нефтопродукти | - | <20* | Веднъж на шест месеца | ДА |

Протокол №0794/14.07.2017г.- първо шестмесечие 2017г. за мониторинг на подземни води, пункт ПМ №1с координати N 41 34’ 27,1” и  Е 24  37’ 09,0”от площадка на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян, Чепеларе и Баните

Протокол №0795/14.07.2017г.- първо шестмесечие 2017г. за мониторинг на подземни води, пункт ПМ №2с координати N 41 33’ 58,4” и  Е 24  37’ 34,9”от площадка на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян, Чепеларе и Баните

| Показател | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | >6,5 и <9,5 | 7,17 ± 0,14 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| електропроводимост | 2000 | 1215 ± 30 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Перманганатна окисляемост | 5 | 1,91 ± 0,19 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Обща твърдост | 12 | 2,81 ± 0,47 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Калций | 150 | 33,15 ± 7,11 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Магнезий | 80 | 14,11 ± 2,22 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Амониеви йони | 0,50 | <0,05* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Нитрати | 50 | <0,9* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Нитрити | 0,50 | <0,01* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Сулфати | 250 | <5* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Хлориди | 250 | 32,44 ± 1,83 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Фосфати | 0,50 | <0,15* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| флуориди | 5,0 | <0,1* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Цианиди | 0,01 | <0,02* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Манган | 50 | <10,3* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Цинк | 5 | 0,0161 ± 0,0006 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Кадмий | 5 | <1,1* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Мед | 2,0 | <0,00083* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Никел | 20 | <4,9* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Олово | 10 | <5,3* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Селен | 10 | <5* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Алуминий | 50 | 10,6 ± 0,5 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Хром | 10 | <4,9* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Желязо | 200 | 10,9 ± 0,3 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Арсен | 0,05 | <0,005* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Натрий | 200 | 4,686 ± 0,094 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Бор | 1,0 | 0,0229 ± 0,0004 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Нефтопродукти | - | <20* | Веднъж на шест месеца | ДА |

| Показател | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | >6,5 и <9,5 | 7,22 ± 0,14 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| електропроводимост | 2000 | 58,2 ± 1,4 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Перманганатна окисляемост | 5 | 0,73 ± 0,06 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Обща твърдост | 12 | <1* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Калций | 150 | 7,56 ± 1,18 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Магнезий | 80 | <9* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Амониеви йони | 0,50 | <0,05* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Нитрати | 50 | <0,9* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Нитрити | 0,50 | <0,01* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Сулфати | 250 | 5,22 ± 0,69 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Хлориди | 250 | <5* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Фосфати | 0,50 | <0,15* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| флуориди | 5,0 | <0,1* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Цианиди | 0,01 | <0,02* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Манган | 50 | <10,3 * | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Цинк | 5 | <0,0103* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Кадмий | 5 | <1,1* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Мед | 2,0 | <0,00083* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Никел | 20 | <4,9* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Олово | 10 | <5,3* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Селен | 10 | <5* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Алуминий | 50 | 11,5 ± 1,0 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Хром | 10 | <4,9* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Желязо | 200 | 7,7 ± 0,3 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Арсен | 0,05 | <0,005* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Натрий | 200 | 3,105 ± 0,015 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Нефтопродукти | - | <0,20* | Веднъж на шест месеца | ДА |

Протокол №1801/08.12.2017г.- второ шестмесечие 2017г. за мониторинг на подземни води, пункт ПМ №1с координати N 41 34’ 27,1” и  Е 24  37’ 09,0”от площадка на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян,

Протокол №1802/08.12.2017г.- първо шестмесечие 2017г. за мониторинг на подземни води, пункт ПМ №2с координати N 41 33’ 58,4” и  Е 24  37’ 34,9”от площадка на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян, Чепеларе и Баните

| Показател | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | >6,5 и <9,5 | 7,23 ± 0,14 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| електропроводимост | 2000 | 78,5 ± 1,8 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Перманганатна окисляемост | 5 | 3,82 ± 0,41 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Обща твърдост | 12 | <1* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Калций | 150 | 9,19 ± 1,08 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Магнезий | 80 | <9* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Амониеви йони | 0,50 | 0,056 ± 0,004 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Нитрати | 50 | 2,26 ± 0,07 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Нитрити | 0,50 | 0,0160 ± 0,0002 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Сулфати | 250 | 5,99 ± 0,42 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Хлориди | 250 | <5* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Фосфати | 0,50 | <0,15* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| флуориди | 5,0 | <0,1* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Цианиди | 0,01 | <0,02* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Манган | 50 | <10,3* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Цинк | 5 | <0,0103* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Кадмий | 5 | <1,1* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Мед | 2,0 | <0,0083* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Никел | 20 | <4,9* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Олово | 10 | <5,3* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Селен | 10 | <5* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Алуминий | 50 | 39,2 ± 1,2 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Хром | 10 | <4,9* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Желязо | 200 | 5,8 ± 0,2 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Арсен | 0,05 | <0,005* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Натрий | 200 | 4,146 ± 0,028 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Бор | 1,0 | <0,0527* | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Нефтопродукти | - | <20* | Веднъж на шест месеца | ДА |

Таблица 4. Шумови емисии

Протокол №1803/14.12.2017 г. за проведени измервания на еквивалентни нива на шума /дневно ниво-16:00–17:05 ч./ излъчван в околната среда от Регионално депо за неопасни отпадъци на  общините Смолян, Чепеларе и Баните

| Място на измерването | Стойност и допуск на показателя в dB (A) | Резултати от изпитването | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1803 – ИТ 1 | 70 | 53,8±0,2 | Да |
| 1803 – ИТ 2 | 70 | 50,1±0,2 | Да |
| 1803– ИТ3 | 70 | 52,5±0,2 | Да |
| 1803 – ИТ4 | 70 | 57,2±0,2 | Да |
| 1803 – ИТ5 | 70 | 55,6±0,2 | Да |
| 1803 – ИТ6 | 70 | 51,4±0,2 | Да |
| 1803 – ИТ7 | 70 | 47,9±0,2 | Да |
| 1803 – ИТ8 | 70 | 47,2±0,2 | Да |
| 1803 – ИТ9 | 70 | 46,4±0,2 | Да |
| 1803 – ИТ10 | 70 | 51,0±0,2 | Да |
| 1803– ИТ11 | 70 | 55,9±0,2 | Да |
| 1803– ИТ12 | 70 | 60,3±0,2 | Да |
| 1803 – ИТ13 | 70 | 56,4±0,2 | Да |
| 1803– ИТ14 | 70 | 52,0±0,2 | Да |
| 1803 – ИТ 15 | 70 | 48,8±0,2 | Да |
| 1803 – ИТ 16 | 70 | 46,7±0,2 | Да |
| 1803 – ИТ 17 | 70 | 50,2±0,2 | Да |
| 1803 – ИТ 18 | 70 | 55,0±0,2 | Да |
| 1803– ИТ 19 | 70 | 53,1±0,2 | Да |
| 1803 – ИТ 20 | 70 | 48,7±0,2 | Да |
| 1803 – ИТ 21 | 70 | 44,5±0,2 | Да |
| 1803 – ИТ 22 | 70 | 47,9±0,2 | Да |
| 1803– ИТ 23 | 70 | 50,3±0,2 | Да |
| Ниво на обща звукова мощност | . | 103,3±4,2 | Да |
| Еквивалентно ниво на шум в мястото на въздействие | 55 | <20** | Да |

| Място на измерването | Стойност и допуск на показателя в dB (A) | Резултати от изпитването | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1804 – ИТ 1 | 70 | 51,6±0,2 | Да |
| 1804– ИТ 2 | 70 | 50,2±0,2 | Да |
| 1804– ИТ3 | 70 | 49,7±0,2 | Да |
| 1804– ИТ4 | 70 | 46,2±0,2 | Да |
| 1804– ИТ5 | 70 | 45,1±0,2 | Да |
| 1804– ИТ6 | 70 | 44,9±0,2 | Да |
| 1804 – ИТ7 | 70 | 47,2±0,2 | Да |
| 1804– ИТ8 | 70 | 51,5±0,2 | Да |
| 1804 – ИТ9 | 70 | 55,8±0,2 | Да |
| 1804– ИТ10 | 70 | 51,3±0,2 | Да |
| 1804 – ИТ11 | 70 | 47,5±0,2 | Да |
| 1804 – ИТ12 | 70 | 44,3±0,2 | Да |
| 1804 – ИТ13 | 70 | 45,1±0,2 | Да |
| 1804 – ИТ14 | 70 | 44,9±0,2 | Да |
| 1804– ИТ 15 | 70 | 44,2±0,2 | Да |
| 1804– ИТ 16 | 70 | 46,5±0,2 | Да |
| 1804 – ИТ 17 | 70 | 48,2±0,2 | Да |
| 1804 – ИТ 18 | 70 | 49,7±0,2 | Да |
| 1804 – ИТ 19 | 70 | 46,5±0,2 | Да |
| 1804 – ИТ 20 | 70 | 45,2±0,2 | Да |
| 1804 – ИТ 21 | 70 | 44,6±0,2 | Да |
| 1804 – ИТ 22 | 70 | 45,7±0,2 | Да |
| 1804 – ИТ 23 | 70 | 48,2±0,2 | Да |
| Ниво на обща звукова мощност | - | 98,8±4,0 | Да |
| Еквивалентно ниво на шум в мястото на въздействие | 50 | <20** | Да |

Протокол № 1804/14.12.2017 г. за проведени измервания на еквивалентни нива на шума /вечерно  ниво -20:05 – 20:50 ч./ излъчван в околната среда от Регионално депо за неопасни отпадъци на  общините Смолян, Чепеларе и Баните

| Място на измерването | Стойност и допуск на показателя в dB (A) | Резултати от изпитването | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1805 – ИТ 1 | 70 | 51,4 ±0,2 | Да |
| 1805– ИТ 2 | 70 | 50,5±0,2 | Да |
| 1805– ИТ3 | 70 | 50,1±0,2 | Да |
| 1805– ИТ4 | 70 | 45,8±0,2 | Да |
| 1805 – ИТ5 | 70 | 44,2±0,2 | Да |
| 1805 – ИТ6 | 70 | 42,7±0,2 | Да |
| 1805 – ИТ7 | 70 | 43,0±0,2 | Да |
| 1805 – ИТ8 | 70 | 42,2±0,2 | Да |
| 1805 – ИТ9 | 70 | 45,5±0,2 | Да |
| 1805 – ИТ10 | 70 | 50,1±0,2 | Да |
| 1805 – ИТ11 | 70 | 54,8±0,2 | Да |
| 1805 – ИТ12 | 70 | 50,0±0,2 | Да |
| 1805 – ИТ13 | 70 | 46,2±0,2 | Да |
| 1805 – ИТ14 | 70 | 45,1±0,2 | Да |
| 1805 – ИТ 15 | 70 | 42,7±0,2 | Да |
| 1805 – ИТ 16 | 70 | 43,5±0,2 | Да |
| 1805 – ИТ 17 | 70 | 44,7±0,2 | Да |
| 1805 – ИТ 18 | 70 | 43,8±0,2 | Да |
| 1805 – ИТ 19 | 70 | 47,2±0,2 | Да |
| 1805 – ИТ 20 | 70 | 50,1±0,2 | Да |
| 1805 – ИТ 21 | 70 | 48,6±0,2 | Да |
| 1805 – ИТ 22 | 70 | 49,2±0,2 | Да |
| 1805 – ИТ 23 | 70 | 51,7±0,2 | Да |
| Ниво на обща звукова мощност | - | 98,6+±4,0 |  |
| Еквивалентно ниво на шум в мястото на въздействие | 45 | <20** | Да |

Протокол №1805/14.12.2017г. за проведени измервания на еквивалентни нива на шума /нощно ниво -23:02 – 23:55 ч./ излъчван в околната среда от Регионално депо за неопасни отпадъци на  общините Смолян, Чепеларе и Баните

За отчетния период не са постъпвали оплаквания от района около депото.

Таблица 5. Опазване на почви /Условие 13.2/

Протокол №2100/29.01.2018г. за изпитване на почви, пункт 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци на  общините Смолян, Чепеларе и Баните

| Наименование на показателя | Единица на величината | Стойност и допуск на показателя съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | - | - | 5,37 ± 0,41 | Веднъж на три години | ДА |
| Нефтопродукти | Mg.kg |  | 30,37 ± 4,02 | Веднъж на три години | ДА |
| Алуминий | mg./kg | - | 27457 ± 38 | Веднъж на три години | ДА |
| Арсен | mg./kg | - | 6,47 ± 0,23 | Веднъж на три години | ДА |
| Бор | mg./kg | - | <1,5* | Веднъж на три години | ДА |
| Калций | mg./kg | - | 2675 ± 70 | Веднъж на три години | ДА |
| Кадмий | mg./kg | - | <0,9* | Веднъж на три години | ДА |
| Хром | mg./kg | - | 17,8 ± 0,1 | Веднъж на три години | ДА |
| Мед | mg./kg | - | 4,98 ± 0,03 | Веднъж на три години | ДА |
| Желязо | mg./kg | - | 21 017 ± 110 | Веднъж на три години | ДА |
| Живак | mg./kg | - | <0,03* | Веднъж на три години | ДА |
| магнезий | mg./kg | - | 3 196 ± 30 | Веднъж на три години | ДА |
| Манган | mg./kg | - | 407,7 ± 0,1 | Веднъж на три години | ДА |
| Натрий | mg./kg | - | 77 ± 5 | Веднъж на три години | ДА |
| Никел | mg./kg | - | 6,89 ± 0,03 | Веднъж на три години | ДА |
| Олово | mg./kg | - | 41,20 ± 0,29 | Веднъж на три години | ДА |
| Антимон | mg./kg | - | <3,4* | Веднъж на три години | ДА |
| цинк | mg./kg |  | 48,32 ± 0,15 | Веднъж на три години | ДА |
| селен | mg./kg |  | <9,6* | Веднъж на три години | ДА |
| Естествен уран | mg./kg | - | 15,7 ± 1,6 | Веднъж на три години | ДА |

Протокол №2099/29.01.2018г. за изпитване на почви, пункт 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци на  общините Смолян, Чепеларе и Баните

| Наименование на показателя | Единица на величината | Стойност и допуск на показателя съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | - | - | 5,06 ± 0,41 | Веднъж на три години | ДА |
| Нефтопродукти | Mg.kg |  | <0,9* | Веднъж на три години | ДА |
| Алуминий | % | - | 47118 ± 470 | Веднъж на три години | ДА |
| Арсен | mg./kg | - | 13,98 ± 0,35 | Веднъж на три години | ДА |
| Бор | mg./kg | - | <1,5* | Веднъж на три години | ДА |
| Калций | % | - | 1080 ± 26 | Веднъж на три години | ДА |
| Кадмий | mg./kg | - | <0,9* | Веднъж на три години | ДА |
| Хром | mg./kg | - | 26,3 ± 0,1 | Веднъж на три години | ДА |
| Мед | mg./kg | - | 4,29 ± 0,005 | Веднъж на три години | ДА |
| Желязо | % | - | 27 019 ± 246 | Веднъж на три години | ДА |
| Живак | mg./kg | - | <0,03* | Веднъж на три години | ДА |
| магнезий | % | - | 4 135 ± 84 | Веднъж на три години | ДА |
| Манган | mg./kg | - | 254 ± 1 | Веднъж на три години | ДА |
| Натрий | mg./kg | - | 216 ± 5 | Веднъж на три години | ДА |
| Никел | mg./kg | - | 11,94 ± 0,12 | Веднъж на три години | ДА |
| Олово | mg./kg | - | 51,00 ± 0,22 | Веднъж на три години | ДА |
| Антимон | mg./kg | - | <3,4* | Веднъж на три години | ДА |
| цинк | mg./kg | - | 51,34 ± 0,26 | Веднъж на три години | ДА |
| селен | mg./kg | - | <9,6* | Веднъж на три години | ДА |
| Естествен уран | mg./kg | - | 13,9 ± 1,4 | Веднъж на три години | ДА |