## ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017 г.

## ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

## КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 458-Н0/2013 г.

ОПЕРАТОР:

„ЕКОГАЛВАНИК” ЕООД

| С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: |  |
| --- | --- |
| 1. Увод | 3 |
| 2. Система за управление на околната среда | 5 |
| 3. Използване на ресурси | 8 |
| 3.1. Използване на вода | 8 |
| 3.2. Използване на енергия | 10 |
| 3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива | 10 |
| 3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти | 11 |
| 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда | 12 |
| Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR | 12 |
| Емисии на вреди вещества в атмосферния въздух | 16 |
| Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води | 19 |
| Управление на отпадъците | 28 |
| 4.5. Шум | 33 |
| 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 34 |
| Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) | 35 |
| Прекратяване работата на инсталации или части от тях | 35 |
| Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения | 35 |
| 7.1. Аварии | 35 |
| 7.2. Оплаквания или възражения,свързани с дейността на инсталациите,за които е издадено КР | 35 |
| 8. Подписване на годишния доклад | 36 |

Основание за изготвяне на годишен доклад по околна среда (ГДОС)

„Екогалваник” ЕООД притежава комплексно разрешително (КР) № 458-Н0/2013 г., което влезе в сила от 13 юни 2013 г. и настоящият годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125, ал. 1, т. 6 от ЗООС  и Условие 5.10.2. от КР, съгласно които дружеството е задължено да изготвя, публикува и предoставя ежегодно в РИОСВ – Русе годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася.

Този доклад е изготвен съгласно образец на годишен доклад, приложен към утвърдената със заповед на министъра на околната среда и водите № РД-806 от 31.10.2006 г. „Методология за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образци на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.

Последователността на информацията, представена в годишния доклад е в съответствие с цитирания образец.

1. Увод

  - Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)

## Условие № 2 КР: Инсталация, която попада в обхвата на т. 2.6 от Приложение 4 на ЗООС – Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 куб.м.:

Инсталация за повърхностна обработка на метали с общ обем на ваните за обработка 247 куб.м., състояща се от следните производствени линии*:

- Линия за тривалентно никел-хром покритие (1);

- Линия за тривалентно поцинковане (2);

- Автоматична инсталация за тривалентно никел-хром покритие (3);

- Линия за барабанно поцинковане (4)

*Към настоящия момент са монтирани и въведени в редовна експлоатация  три линии (1), (2) и (4),а линия (3), посочена в Условие № 2 КР не е изградена и към момента операторът не е взел решение за монтирането и въвеждането в редовна експлоатация. Линия (4) започна работа след 72 часови проби, проведени в периода 29.02.2016-2.03.2016 г.

  - Адрес по местонахождение на инсталацията

Област Русе, община Русе, гр. Русе, бул. „Тутракан” № 100

  - Регистрационен номер на КР:

№ 458-Н0 / 2013 г.

  - Дата на подписване на КР:

22 май 2013 г.

1.5. Дата на влизане в сила на КР:

13 юни 2013 г.

1.6. Оператор на инсталацията:

„Екогалваник” ЕООД

1.7. Адрес, тел. номер, факс, е-mail, на собственика/оператора:

Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. „Тутракан” № 100, п.к. 61

Тел. номер: 082 / 843 306

Мобилен тел. номер: 0885 32 91 09

Факс: 082 / 843 309

Имейл: info@ecogalvanic.bg  ecogalvanic@abv.bg

1.8. Лице за контакт

Елена Иванова – еколог

1.9. Адрес, тел. номер, факс, е-mail, на лицето за контакт:

Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. „Тутракан” № 100, п.к. 61

Тел. номер: 082 / 843 306

Мобилен тел. номер: 0887 789 011

Факс: 082 / 843 309

Имейл: info@ecogalvanic.bg  ecogalvanic@abv.bg

1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

Дружеството предоставя галванични услуги – тривалентно хромиране и поцинковане на изделия от метал. Производството е обособено в галваничен цех, който се помещава в сградата на бивш Стоманолеярен корпус на територията на КТМ в Източната промишлена зона на град Русе.

Основните процеси при нанасяне на никелови (никел-хром) покрития, протичащи в изградената линия за тривалентно никел-хром покритие включват: съхранение на използваните суровини, зареждане на детайли, обезмасляване, промивка, нанасяне на двуслойни никелови покрития (полублестящ и блестящ никел), промивка, хромиране, промивка, сушене, стрипер, разтоварване на детайли, опаковане и маркиране на готовата продукция.

Основните процеси при нанасяне на цинкови покрития, протичащи в съществуващата линия за тривалентно поцинковане включват: съхранение на използваните суровини, зареждане на детайли, обезмасляване, промивка, байцване, нанасяне на цинково покритие, пасивация, сушене, разтоварване на детайли, опаковане и маркиране на готовата продукция.

Основните процеси при нанасяне на цинкови покрития, протичащи в съществуващата линия за барабанно поцинковане включват:съхранение на използваните суровини, зареждане на детайли, обезмасляване, промивка, байцване, нанасяне на цинково покритие, пасивация, сушене, разтоварване на детайли, опаковане и маркиране на готовата продукция.

1.11. Производствен капацитет на инсталацията.

Съгласно Условие № 4 КР

| Инсталация | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет м2 / год. |
| --- | --- | --- |
| Инсталация за повърхностна обработка на метали с общ обем на ваните за обработка 247 м3 , състояща се от следните производствени линии за нанасяне на покрития чрез химични и електрохимични процеси: | 2.6 | 870 000 |
| Линия за тривалентно никел-хром покритие |  | 140 000 |
| Линия за тривалентно поцинковане |  | 250 000 |
| Автоматична инсталация за тривалентно никел-хром покритие* |  | 220 000 |
| Линия за барабанно поцинковане* |  | 260 000 |

*Линии (1), (2) и (3) са инсталирани и експлоатирани през цялата 2017 г.. Линията за никел-хром покритие с капацитет 220 000 м2/год не е изградена и понастоящем операторът няма намерение за изграждането и пускането й експлоатация през 2018 г.

Таблица 1.11 Произведена продукция през съответната година:

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия за тривалентно никел-хром покритие | 61 551 м2 | 91 292 м2 | 133 891 м2 | 100 682 м2 |
| Линия за тривалентно поцинковане | 54 170 м2 | 79 621 м2 | 98 269 м2 | 110 127 м2 |
| Линия за барабанно поцинковане |  |  | 1 523 м2 | 66 178 м2 |
| ОБЩО | 115 721 м2 | 170 913м2 | 233 683 м2 | 276 987 м2 |

1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията.

РИОСВ – Русе

гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, п.к. 26, тел.: 082 / 820 772

1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията.

Басейнова дирекция Дунавски район

гр. Плевен 5800, ул. „Чаталджа” № 60, тел.: 064 / 885 100

за гр. Русе чрез Водно бюро – Русе

гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, ет. 2, п.к. 388, тел.: 082 / 826 370

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

„Екогалваник” ЕООД – гр. Русе има функционираща система за управление на околната среда (СУОС), която е разработена при спазване изискванията на Условие № 5 на комплексното разрешително.

- Структура на отговорностите – Условие 5.1. КР

Съгласно Условие  5.1.1. КР управителят на дружеството е издал заповед, с която е определил задачите и отговорностите на служителите и работниците, които извършват дейности по изпълнение условията в КР, с цел да гарантира ефективното и ефикасно функциониране на СУОС. Списъците на тези лица са изложени на видно място, в „битовата” стая за почивка и хранене на персонала и в случай на необходимост се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите (Условие  5.1.2.)

- Обучение – Условие  5.2. КР

Дружеството има изготвена програма за обучение на персонала за 2017 г. в изпълнение на Условие  5.2.1. КР. Осигуряването на компетентен и осъзнат персонал подпомага постигането на общите и конкретни цели на политиката на „Екогалваник” ЕООД  за опазване на околната среда. Програмата е изготвена съвместно от управителя на дружеството, заместник-управителя и заемащия длъжността ръководител производство в дружеството. При необходимост същата се актуализира в съответствие с потребностите от обучение на персонала.

- Обмен на информация – Условие 5.3. КР

В изпълнение на условие 5.3.1. КР дружеството има изготвен актуален списък на лицата, отговорни за изпълнение на условията в КР, включително списък с имената, длъжностите, местоположението на работните места и телефоните за контакт.

В изпълнение на условие 5.3.2. КР се поддържа и в случай на необходимост се актуализира списък на органите/лицата, които следва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното. Списъкът съдържа имената на органите/институциите, адресите и начините за контакт (вкл. в спешни случаи). Списъкът е сведен до знанието на персонала на дружеството, който е отговорен за уведомяването на заинтересованите лица, контролни органи и обществени институции. Списъкът е изложен на видно място, в „битовата” стая за почивка и хранене на персонала и в случай на необходимост се актуализират при всяка промяна в него.

- Документиране – Условие 5.4.

Изпълнени са изискванията на Условия 5.4.1., 5.4.2. и 5.4.3. При заместник-управителя на дружеството се съхранява и при необходимост се актуализира списък с нормативни актове по околна среда, отнасящи се до дейността на инсталацията, като ги свежда до знанието на лицата, отговорни за прилагането на съответните законови актове и изпълнението на условията в КР. Съхраняват се всички изготвени инструкции, изисквани от КР, както и списък на кого от персонала какъв документ/инструкция е предоставен. Инструкциите, изисквани от КР, са предоставени на хартиен носител на лицата, отговорни по Условие 5.3.1., срещу подпис.

- Управление на документите – Условие 5.5.

Документите на СУОС регламентират начина на управление, изпълнение на процесите (дейностите), отговорностите и записите генерирани от тях, в съответствие със законовите и други изисквания в областта на околната среда.

В изпълнение на изискванията на Условие 5.5.1. е изготвена инструкция за изземване на невалидната документация и за актуализация на документите, изисквани то КР, в случай на промяна на нормативната уредба, дейността на инсталацията, изменение на технологичните процеси или използваните суровини и материали. При необходимост инструкцията своевременно се прилага.

- Оперативно управление – Условие 5.6.

Актуален списък с нормативните документи и всички инструкции, касаещи компонентите на околната среда, се съхраняват при заместник-управителя на дружеството.

Спазват се инструкциите за експлоатация и поддръжка на инсталацията, съгласно КР и БДС EN ISO 9001:2008

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия – Условие 5.7.

В изпълнение на Условие 5.7. в дружеството има утвърдени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, за оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели с определените по КР и в случай на констатирани несъответствия за установяване на причините, които са ги предизвикали, както и на предприетите коригиращи действия, резултатите от тях и отговорните лица.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации – Условие 5.8.

За предотвратяване и ликвидиране на възникнали аварии и аварийни ситуации в „Екогалваник” ЕООД са разработени и се поддържат в актуално състояние:

  - Инструкция за преразглеждане и, ако е необходимо, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария – Условие 5.8.1. КР;

  - Инструкция (Условие 5.8.2. КР) за аварийно планиране и действия при аварии, в които се уточняват дейностите по:

Определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария.

Определяне възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората, включително в резултат на наводнение или земетресение.

Определяне възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и да се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за  живота и здравето на хората и околната среда.  Да се документира избраният начин на действие за всяка аварийна ситуация, включително действия за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.

Определяне начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при авари и периодично обновяване на готовността му за действие.

Определяне сборните пунктове, както и най-подходящите пътища за извеждане на работещите от района на аварията.

Определяне причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия.

Определяне средствата за оповестяване при авария и мерките за редовна техническа поддръжка.

Определяне средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата на тяхното съхранение.

Определяне средствата за противодействие на възможните аварии, най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

Определяне и редовно актуализиране на списъците на персонала (с включени телефонни номера), отговорен за изпълнението на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

- Записи – Условие 5.9.

„Екогалваник” ЕООД изпълнява задълженията си по изискванията на Условие 5.9. КР. Изготвени са и се прилагат инструкции за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценка на съответствието им с изискванията на КР, за установяване на причините за констатираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. Инструкциите са изготвени по компоненти и съдържат дневници, формуляри, протоколи и др.подобни за документиране и оценка на съответствието на регистрираните стойности на емисионните и техническите показатели с нормите, заложени в КР. Всички данни от наблюдението на емисионните и техническите показатели, оценка на съответствието и предприеманите коригиращи действия се описват в нарочно изготвени за целта формуляри, протоколи и др.подобни, които се съхраняват от заместник-управителя на дружеството и заемащият длъжността ръководител производство в дружеството.

- Докладване – Условие 5.10.

Дружеството изпълнява изискванията на Условие 5.10 КР. Информация относно изпълнението на условията на КР се предоставя на контролните органи за резултатите от собствения мониторинг по компоненти. Обобщена информация за изпълнение условията на КР за отчетната 2017 г. се предоставя с настоящия ГДОС. При извършване на проверки от страна на контролните органи при поискване е предоставена изисканата допълнителна информация.

- Актуализация на СУОС – Условие 5.11.

Актуализация на СУОС се извършва при актуализация или изменени на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова. През 2017 г. не е извършвана такава актуализация.

Главните насоки на фирмената политика по отношение опазването на околната среда са основани на принципите на спазване на законовите разпоредби, действащи в областта на опазване на околната среда, ограничаване и предотвратяване на замърсяването на компонентите на околната среда, подобрение на експлоатационните параметри на инсталацията от екологична гледна точка. Стремежът на дружеството е всички нови и съществуващи продукти и процеси да бъдат съобразени с изискванията на здравеопазването, безопасността, опазването на околната среда и ресурсите. Основната цел е управление на производствените инсталации и съоръженията по начин, който осигурява здравето и безопасността на хората и опазването на околната среда.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.1. Използване на вода -  Условие 8.1.

„Екогалваник” ЕООД използва вода за промишлени нужди на база сключен договор с „Прециз Интер Холдинг” АД (Условие 8.1.1. КР).

При работата на инсталацията количеството използвана вода за производствени нужди през 2017 г. не е превишило нормата от 0,052 м3/единица продукт (Условие 8.1.2. КР).

Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на промивните вани (Условие 8.1.3. КР). Същите се явяват основен за инсталацията консуматор на вода за производствени нужди. Експлоатацията и поддръжката на промивните вани, както и записите и архивите по прилагането й съвпадат с изискванията на въведената система за управление на качеството в дружеството (БДС EN ISO 9001:2008), като част от проверките, ежедневното наблюдение и поддържане на поточните линии.

Изготвена е и се прилага инструкция за проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване (Условие 8.1.4. КР).

Отчитането на количествата използвана вода за производствени нужди се извършва чрез монтирано измервателно устройство за отчитане на количествата заустена отпадъчна вода (Условие 8.1.5.1. КР). Устройството е монтирано в началото на август 2013 г.

Изготвена е и се прилага инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. В инструкцията се включва указание за документирането на: годишната консумация на вода и стойността на годишната норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди (Условие 5.1.5.2. КР).

Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с нормата по Условие 8.1.2. КР, а именно 0,052 м3/единица продукт. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се протоколират и съхраняват (Условие 8.1.5.3. КР).

Резултатите от изпълнението на инструкцията за проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване са отразени в нарочен протокол и се съхраняват. През 2017 г. не са установявани течове. (Условие 8.1.5.4. КР)

Резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.1.3. КР за 2017 г. са документирани и се съхраняват, като има готовност да бъдат предоставени при поискване от страна на компетентните органи (Условие 8.1.5.5. КР).

Използваната вода за производствени нужди, изчислената годишна норма на ефективност и съответствието й със зададените в КР ограничения са представени в Таблица 3.1. (Условие 8.1.6.1. и 8.1.6.2. КР).

Таблица 3.1. Използване на вода за производствени нужди

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество през 2017 г. | Използвано количество за единица продукт през 2017 г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тръбопреносната мрежа | 45 240* м3 | 0,052 м3 | 10 082 м3 | 0,036 м3 | ДА |

3.2. Използване на енергия – Условие 8.2.

Консумираната от „Екогалваник” ЕООД електроенергия за 2017 г. не превишава годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия, а именно 0,011 MWh/единица продукт (Условие 8.2.1.1. КР).

Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване към Инсталация за повърхностна обработка на метали – процеса на погряване на ваните, основен консуматор на електроенергия на площадката (Условие 8.2.1.2. КР).

Изготвена е и се прилага инструкция, осигуряваща измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразени като: годишна консумация и годишна норма за ефективност (Условие 8.2.2.1. КР). Консумацията се отчита по измервателно устройство (електромер), отбелязано в Приложение № 43 от заявлението за издаване на комплексното разрешително.

Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените количества консумирана електроенергия с определените в Условие 8.2.1.1. КР, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите изпълнението на инструкцията се документират. (Условие 8.2.2.2. КР)

Резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване към Инсталация за повърхностна обработка на метали, основен консуматор на електроенергия на площадката се документират. Конкретните действия и формулярите, върху които се отразяват, са част от въведената в дружеството система за качество БДС EN ISO 9001:2008 и се прилагат още отпреди подаването на заявлението за издаване на комплексното разрешително. (Условие 8.2.2.3. КР).

Използваната електроенергия за производствени нужди, изчислената стойност на годишната норма за ефективност и съответствието й със зададените в КР ограничения са представени в Таблица 3.2.

Таблица 3.2. Годишна норма на ефективност при употребата на ел. енергия

| Електроенергия / Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт през 2017 г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ | 0,011 MWh/ м2 | 0,005 MWh/ м2 | ДА |

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива – Условие 8.3.

Употребяваните при работата на инсталацията суровини (никелови аноди, цинкови сфери, калай) не се различават по вид и не превишават съответните количества, посочени в Условие 8.3.1.1. КР.

Употребяваните при работата на инсталацията спомагателни материали (борна киселина и водороден пероксид) не се различава по вид и не превишава съответното количество, посочено в  Условие 8.3.1.2. КР.

Изготвена е и се прилага инструкция, осигуряваща измерването/изчисляването и документирането на използваните количества суровини и спомагателни материали, изразени като годишна норма на ефективност. (Условие 8.3.2.1. КР)

Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровини и спомагателни материали с условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. (Условие 8.3.2.2. КР)

Използваните през 2017 г. количества суровини и спомагателни материали, изразени  като годишна норма на ефективност, са посочени в Таблици 3.3.1. и 3.3.2., като е отразено и съответствието им със заложените в КР норми. Поради липса на установени несъответствия, е отпаднала и необходимостта от предприемане на коригиращи действия. (Условие 8.3.3.1 и 8.3.3.2. КР)

Таблица 3.3.1. Използване на суровини

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество през 2017 г. | Използвано количество за единица продукт през 2017 г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Никелови аноди | 31 892 кг | 0,2278 кг/м2 | 19 430 кг | 0,1929 кг/м2 | ДА |
| Цинкови сфери | 62 016 кг | 0,1216 кг/м2 | 18 387 кг | 0,1109 кг/м2 | ДА |
| Калай** |  | 0,04 кг/м2 | 0 кг | 0 кг/м2 | ДА |

Таблица 3.3.2. Използване на спомагателни материали

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР*** | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество през 2017 г. | Използвано количество за единица продукт през 2017 г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Борна киселина | 34,8 т | 0,00004 т/м2 | 2,400 т | 0,000008 т/м2 | ДА |
| Водороден пероксид | 17.4 т | 0,00002 т/м2 | 0,570 т | 0,000002 т/м2 | ДА |

Издаденото на „Екогалваник” ЕООД комплексно разрешително не въвежда изискване за дружеството да измерва и изчислява годишни норми за ефективност на горива. Дружеството се гордее, че единственото гориво, което използва за затопляне на производствения цех, админстративните и битово-санитарните помещения, както и вода за хигиенно-битови нужди, е природен газ. Това се постига с изградени съвременни отоплителни системи от най-висок клас и оптимален КПД.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти – Условие 8.3.4.

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, СА опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Съхранението на химичните вещества и смеси отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност. (Условие 8.3.4.1. КР)

Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010. Копия на информационните листове за безопасност се съхраняват на площадката. При поискването им от РИОСВ операторът има готовност да ги предостави. (Условие 8.3.4.1.1. КР)

Всички химични вещества и смеси се съхраняват в склада, посочен в Приложение № 43 от заявлението за издаване на комплексното разрешително. (Условие 8.3.4.1.2. КР)

Изготвена е и се прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали към инсталацията, с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. (Условие 8.3.4.3. КР)

Документирани са и се съхраняват резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното.

Не е изготвена, не се прилага инструкция и не се води запис за установени причини за течове и предприети действия за отстраняването им от тръбопреносната мрежа, тъй като на площадката не е изградена и не съществува тръбопреносна мрежа за пренос на суровини и спомагателни материали, или каквито и да е химични вещества и смеси. (Условие 8.3.5.2. и 8.3.6.1. КР)

Дружеството не е променяло и не планира да променя съществуващото място за съхранение на суровини и спомагателни материали. В случай на такова планиране ще бъде представен в РИОСВ актуализация  на Приложение № 43 от заявлението за издаване на КР, в срок един месец преди осъществяване на промяната.(Условие 8.3.6.2.)

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

В Таблица 4.1.1. са посочени замърсителите (веществата), които са регистрирани през отчетната година във връзка със задължението на дружеството за собствен мониторинг, а също така и попадащи в списъка на замърсители по ЕРЕВВ и PRTR. Неоградените в скоби стойности показват количеството замърсител през отчетната година, с което се превишават праговите стойности, определени съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ. При количества на замърсителите, които са в рамките на определените прагови стойности, е отбелязано „-”. Стойностите в скобите показват количеството замърсител емитирано от инсталацията, съответно във въздуха или водата, в зависимост от това в коя колона е отнесено. Буквата, под стойността в скобите, показва начина, по който е определено количеството на съответната емисия, като: М означава „измерена стойност”, Е – „стойност получена на база експертна оценка”, и С – „изчислена стойност”. Всички данни за изпусканията са изразени като кг/година с три значещи цифри, съгласно инструкциите в точка 1.1.8 на Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители.

Таблица 4.1.1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR за 2017 г.

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха (колона 1а) | във водата (колона 1b) | в почвата (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | – (< 0,315) M | – (0,21) M |  |  |  |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu ) | – ( < 0,417) M | – ( 2,27) M |  |  |  |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni ) | – (< 0,315) M | – ( 0,67) M |  |  |  |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn ) |  | – ( 2,42 ) M |  |  |  |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | – ( < 12,625) M |  |  |  |  |
| 86# |  | Фини прахови частици <10 μm (РМ10) | – (123,776) M |  |  |  |  |

Количествата емисии, посочени в Таблица 4.1.1., са получени чрез изчисления на база проведени собствени мониторингови изследвания, възложени на външни акредитирани лаборатории.

Основанието за провеждане на собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащите устройства (газоходи) е Условие 9.6. КР. Честотата му е определена на „веднъж годишно”. С възлагателно писмо  от 05.07.2017 г., беше възложено на ЛИК „Липгеи“ към „Пехливанов инженеринг „ ООД –гр. София вземане на проба и изпитване на показатели, определени в Условие 9.6.1.1. КР. На 01.03.2016 г. бе сключен договор между „Екогалваник” ЕООД, като възложител, и „Пехливанов инженеринг“ ООД - гр.София като изпълнител, за измерването на газовите емисии, изпускани в атмосферата. На 24.08.2017 г. бяха извършени измерванията от Лаборатория за изпитване и калибриране „Липгеи“, която е акредитирана, притежаваща сертификат № 5 ЛИК/30.06.2017 г., валиден до 30.06.2021 г., издаден от  ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Измерванията и пробовземанията са отразени в протоколи № 80Е, 80Е.1 и 80Е.2, и трите от 24.08.2017 г. Анализът на пробите и резултатът от изпитването им са отразени в протоколи № 80Е, 80Е.1 и 80Е.2  всичките от 08.09.2017 г. Изготвен е доклад  за резултатите от гореописаните измервания и със заявление за одобряването му е представен на директора на РИОСВ-Русе – вх. № АО3956/21.09.2017 г.

Освен данните в гореописаните протоколи за количествата на вредни вещества, изразени като mg/Nm3, и дебита на отпадъчните газове в газоходите, изразен като  Nm3/h, за изчислението на годишното количество емисии е взето предвид сумарно времето, през което са работели засмукващите вентилатори, които отвеждат газовете чрез газоходите в атмосферата. То е равно на времето, през което реално са експлоатирани производствените линии. Данни за това колко часа поотделно са експлоатирани линиите през 2017 г. се извличат от формуляр BL 079 „Работен журнал”, който е част от внедрената в дружеството ни система за качество БДС EN ISO 9001:2008, и в който формуляр отговорникът на всяка работна смяна отбелязва различни параметри. По-важното за настоящото изчисление е фактът на изобщо някакво отбелязване, което означава, че съответната смяна е работила. Това дава възможност да се преброят реално изработените смени през 2017 г., за всяка линия поотделно, и умножени по 8 часа да се получи времето през което е работила съответната производствена линия. Това изчисление важи за линии (1) и (2).  По така описания начин е изчислено, че вентилаторът на изходния газоход от линията за тривалентно поцинковане е работил 5088  часа, а този от линията за тривалентно никел-хром покритие – 4616 часа. Вентилаторът на изходния газоход за барабанно поцинковане – 3280 часа.

В Таблица 4.1.2. е посочен алгоритъмът за изчисление на посочените в Таблица 4.1.1. стойности на емисиите във въздуха (колона 1а). Следва да се отбележи, че нито едина от изчислените стойности не е точна сума, а е със знак „по-малко от”. Това е така, понеже измерените стойности в пробите от лабораторните изследвания са в количества по-малки от границата на количествено определяне на метода. Което означава, че реалното количество може да варира от посоченото „по-малко от” до „нула”. Ето защо реално няма как да се изчисли точното количество емисии във въздуха и затова в Таблица 4.1.1. е посочено количество „по-малко от”, като то в действителност би могло и да е „нула”.

Таблица 4.1.2.

|  |  | a | b | c |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS | Брой работ-ни часове за 2017 г. на вентилатора на газохода от съответ-ната линия h | Източник на данните | Количество отпадъчни газове при нормални условия Nm3/h | Източник на данните | Измерена емисия на вредното вещество mg/ Nm3 | Източник на данните / метод | Годишно количество на емисиите във въздуха (Таблица 4.1.1. колона 1а) (a x b x c):1 000 000 Kg/год |
| 19# | 7440-47-3 | 4616 * | „Работен журнал за линия 1” | 13676 | Протокол №80E.2/ 24.08.2017 | <0,005*** | Протокол №80E.2/ 24.08.2017 | < 0,31564 |
| 20# | 7440-50-8 | 5088 ** 3280 **** | „Работен журнал за линия 2 и линия 4” | 9103 9628 | Протоколи №80E.1 и №80Е/ 24.08.2017 | <0,005*** <0,0059 | Протоколи №80E.1 и №80Е/ 24.08.2017 | < 0,231580 + < 0,186321 < 0,417901 |
| 22# | 7440-02-0 | 4616 * | „Работен журнал за линия 1” | 13676 | Протокол №80E.2/ 24.08.2017 | <0,005*** | Протокол №80E.2/ 24.08.2017 | < 0,31564 |
| 80# |  | 4616 * | „Работен журнал за линия 1” | 13676 | Протокол №80E.2/ 24.08.2017 | <0.2*** | Протокол №80E.2/ 24.08.2017 | < 12,6256 |
| 86# |  | 4616 * 5088 ** 3280 **** | „Работен журнал за линия 1, 2 и 4” | 13676 9103 9628 | Протоколи №80Е.2, № 80E.1 и №80Е/ 24.08.2017 | 0,52 0,60 2,0 | Протоколи №80Е.2, № 80E.1 и №80Е/ 24.08.2017 | 32,8267 + 27,7896 + 63,1596 123,7761 |

* Линия за нанасяне на никел-хром покритие (линия 1)

** Линия за нанасяне на цинково покритие (линия 2)

*** По-малко от границата на количествено определяне на метода

**** Линия за барабанно поцинковане (линия 4)

Основанието за провеждане на собствен мониторинг на отпадъчните води след  пречиствателната станция е Условие 10.1.4.1. КР. Честотата му е определена на „веднъж на три месеца”. През 2017 г. са проведени 4 (четири) мониторингови собствени периодични изследвания (СПИ) и 2 (две) във връзка с контролната дейност на инспектори от РИОСВ-Русе. За шестте изследвания са съставени съответните протоколи за изпитване,  в които са отразени стойностните резултати за наличие на никел, хром (общ), цинк и мед.

Първото пробовземане е извършено от инспектор при РИОСВ-Русе на 01.02.2017 г. Иследването на показателите е извършено в Регионална лаборатория за изпитване, притежаваща сертификат 135 ЛИ/17.09.2015 г./валиден до 17.09.2019 г. издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025. Резултатите от изследването са отразени в протокол за изпитване №11-0013/10.02.2017 г.

Второто пробовземане е във връзка със собствения мониторинг за първото тримесечие, извършено в на 14.02.2017 г. Пробовземането бе извършено от лаборант при Лаборатория за изпитване на води към „ВиК“ ООД – Русе, притежаваща сертификат за акредитация БСА рег.№166 ЛИ/30.03.2015 г., валиден до 30.03.2019 г., издаден от ИА БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Резултатите от изпитването са отразени в протоколи за изпитване №83/07.02.2017 г., №84/07.02.2017 г. на същата лаборатория. Протоколи за изпитване № 26/07.02.2017 г. и № 27/07.02.2017 г. на Лаборатория за изпитване на водите към „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр. Разград, притежаващ а Сертификат за акредитиция рег. № 218 ЛИ/29.04.2013 г., валиден до 30.04.2017 г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17025:2006.

Третото пробовземане е във връзка със собствения мониторинг за второто тримесечие на 2017, извършено на 09.06.2017 г. Пробовземането бе извършено от лаборант при Лаборатория за изпитване на води към „ВиК“ ООД – Русе, резултатът е отразен в протоколи № 585/14.06.2017 г., № 585Н/14.06.2017 г., № 586/14.06.2017 г. и № 586Н/14.06.2017 г. Протоколи за изпитване № 28/14.06.2017 г. и № 29/14.06.2017 г. на Изпитвателна лаборатория КОРЕКТ ТЕСТ КОНТРОЛ ЕООД, притежаваща Сертификат за акредитиция рег. № 112 ЛИ/27.04.2016 г., валиден до 15.01.2019 г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17025:2006.

Четвъртото пробовземане е извършено от инспектор при РИОСВ-Русе на 29.08.2017 г., отразено в протокол за проверка СЖ-45. Иследването на показателите е извършено в Регионална лаборатория за изпитване, притежаваща сертификат 135 ЛИ/17.09.2015 г./валиден до 17.09.2019 г. издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025. Резултатите от изследването са отразени в протокол за изпитване №11-0289/05.09.2017 г.

Петото пробовземане е във връзка със собствения мониторинг за третото тримесечие на 2017, извършено на 14.09.2017 г. от лаборант при Лаборатория за изпитване на води към „ВиК“ ООД – Русе, резултатът е отразен в протоколи № 940/18.09.2017 г.,  № 940Н/18.09.2017 г.,  № 941/18.09.2017 г. Протоколи за изпитване № 48/19.09.2017 г. и № 49/19.09.2017 г. на Изпитвателна лаборатория КОРЕКТ ТЕСТ КОНТРОЛ ЕООД, притежаваща Сертификат за акредитиция рег. № 112 ЛИ/27.04.2016 г., валиден до 15.01.2019 г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17025:2006.

Шестото пробовземане е във връзка със собствения мониторинг за четвъртото тримесечие на 2017, извършено на 26.10.2017 г. от лаборант при Лаборатория за изпитване на води към „ВиК“ ООД – Русе, резултатът е отразен в протоколи № 1117/31.10.2017 г., № 1117Н/31.10.2017 г., № 118/31.10.2017 г. Протоколи за изпитване № 62/01.11.2017 г. и № 63/01.11.2017 г. на Изпитвателна лаборатория КОРЕКТ ТЕСТ КОНТРОЛ ЕООД, притежаваща Сертификат за акредитиция рег. № 112 ЛИ/27.04.2016 г., валиден до 15.01.2019 г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17025:2006.

Данните от протоколите за изпитване са отразени в Таблица 4.1.3. където, за целите на настоящия доклад, получените стойности са усреднени.

Таблица 4.1.3.

| Наиме-нование на показате-ля | Единица на величината | Резултат от протокол № 83/ 7.02.2017 | Резултат от протокол №585/ 14.6.2017 | Резултат от протокол №940/ 18.9.2017 | Резултат от протокол №1117/ 31.10.17 | Метод за изпитване на показателя в колони 3, 4, 5 и 6 | Резултат от протокол № 11-0013/ 10.2.2017 | Резултат от протокол № 11-0289/ 05.09.2017 | Метод за изпитване на показателя в колони 8 и 9 | Усреднена стойност (3+4+5+6+8+9) : 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Хром (общ) | mg/dm3 | 0,031 | <0,010 | 0,032 | <0,010 | ВЛМ 011-09 | < 0,02* | < 0,02* | БДС 17.1.4.17:1979 | 0,0205 |
| Никел | mg/dm3 | 0,18 | 0,33 | 0,17 | 0,47 | БДС 17.1.4.23:1980 | 0,187 | 0,013 | ISO 17294-2:2005 | 0,225 |
| Мед | mg/dm3 | 0,08 | 0,03 | 0,09 | <0,02* | ВЛМ 010-09 | 0,148 | 0,030 | ISO 17294-2:2005 | 0,066 |
| Цинк | mg/dm3 | 0,10 | 0,19 | 0,16 | 0,06 | ВЛМ 012-09 | 0,895 | 0,035 | ISO 17294-2:2005 | 0,240 |
| ХПК | mg /dm3 | 72 | <25 | 33 | <25 | ВЛМ 017-09:2009 | 40,9 | <10 | ISO 6060:1989 | 34,317 |

* Знакът „<” означава, че не се доказва наличие до границата на откриваемост за посочения метод, но за целта на усредняване на стойностите в колона 11 е прието именно това количество, като измерена стойност на съответния параметър

Освен данните в гореописаните протоколи за количествата на вредни вещества, изразени като mg/dm3, за изчислението на годишните емисии на цинк, мед, хром и никел във водата (вж. Таблица 4.1.1.) са необходими данни за количеството заустени пречистени производствени води през 2017 г. С Условие 10.1.4.3. КР  е въведено изискване да се отчитат количествата зауствани отпадъчни води чрез монтирано измервателно устройство. До края на отчетната година са измерени 10082 m3.

В Таблица 4.1.4. е посочен алгоритъмът за изчисление на посочените в Таблица 4.1.1. стойности на емисиите във водата (колона 1b). Следва да се отбележи, че при някои от измерванията стойностите в пробите от лабораторните изследвания са в количества по-малки от границата на количествено определяне на метода. Което означава, че реалното количество може да варира от посоченото „по-малко от” до „нула”. Все пак за целите на настоящия доклад е прието, че стойността на измерения показател е достигнала границата на количествено определяне на метода, тъй като тя е нищожно ниска стойност и не би могла да повлияе съществено на крайния извод – за (не)превишаване на емисионния праг.

Таблица 4.1.4.

|  |  | a | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS | Средни стойности на измерените показатели (вж.Таблица 4.1.3. колона 11) mg/dm3 | Източник на данните | Количество заустени води за 2017 г. m3 | Източник на данните | Годишно количество на емисиите във водата (Таблица 4.1.1. колона 1b) (a x b x 1 000):1 000 000 Kg/год |
| 19# | 7440-47-3 | 0,0205 | Проток.№ 11-0013/10.02.2017 83/07.02.2017 585/14.6.2017 11-0289/05.09.2017 940/18.09.2017 1117/31.10.2017 | 10082 | Таблица за отчитане консумацията на вода за производ-ствени нужди (Като част от Инстр-я 8.1.5.2. в изпълнение на Условие 8.1.5.2. КР) | 0,21 |
| 20# | 7440-50-8 | 0,066 |  | 10082 |  | 0,67 |
| 22# | 7440-02-0 | 0,225 |  | 10082 |  | 2,27 |
| 24# | 7440-66-6 | 0,240 |  | 10082 |  | 2,42 |

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

За контролиране на парообразуването и намаляване на количеството отделяни аерозоли на вредни вещества се използват парови сърпресанти във ваните за полублестящ и блестящ никел. За потискане на изпаренията се използват омекотяващи агенти във ваните за байцване и ваните за обезмасляване. Стойностите на повърхностното напрежение в обработващите вани винаги е било в оптималната граница от 50 N/m. (Условие 9.1.1. КР)

Изготвена е  документация (План за мониторинг) с определените:

- контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптимална работа) на технологичните условия, поставени в Условие 9.1.1. КР;

- оптимални стойности на всеки от контролираните параметри;

- честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

- вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри. (Условие 9.1.1.1. КР)

Актуализиран план за мониторинг е представен в РИОСВ-Русе на 16.11.2016 г. вх. № АО 5745, във връзка с пресписание, дадено с Констативен протокол № МЦ 32/09.11.2016 г. Писмената документация по изпълнение Условие 9.1.1.1. КР се съхранява на площадката и при поискване от компетентния орган ще бъде предоставена. (Условие 9.1.1.2. КР)

Изготвена е и се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на технологичните условия, поставени с Условие 9.1.1. КР. (Условие 9.1.1.3. КР)

Изготвена е и се прилага писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на технологичните условия, поставени с Условие 9.1.1. КР с определените оптимални такива по Условие 9.1.1.1.  Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. През 2017 г. са извършени 52 (петдесет и две) проверки, не е установено нито едно несъответствие. (Условие 9.1.2.1. и Условие 9.1.3.3. КР)

Резултатите от мониторинга по Условие 9.1.1.2. КР се документират и съхраняват на площадката. (Условие 9.1.3.1. КР)

Резултатите от проверките на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на технологичните условия, поставени с Условие 9.1.1. КР с определените такива, съгласно Условие 9.1.1.1. КР, установените причини за несъответствието и предприетите коригиращи действия са документирани и се съхраняват. (Условие 9.1.3.2. КР).

Дебитът на отпадъчните газове от всички точкови източници по Условие 9.2.2. и 9.2.3. КР, не превишават посочените в съответните условия стойности. Дебитът в изпускащото устройство (комин) К1 е 13 676 223 Nm3/h, при ограничение 26 000 Nm3/h. Дебитът в изпускащото устройство (комин) К2 е 9 103 Nm3/h, при ограничение 26 000 Nm3/h. Дебитът в изпускащото устройство (комин) К4 е 9 628 Nm3/h, при ограничение 26 000 Nm3/h.

Нито една от посочените емисии в атмосферата не превишава определените в Таблица 9.2.2.1.-продължение и Таблица 9.2.2.2.-продължение от КР, стойности (вж. Таблица 4.2.1. и Таблица 4.2.2. тук). Не са налични и не се експлоатират други организирани източници на емисии в атмосферния въздух освен описаните в Условие 9.2.2. КР и означени на Приложение №52 от заявлението за издаване на КР. (Условие 9.2.1. КР)

Таблица 4.2.1. Емисии в атмосферния въздух с източник на отпадъчните газове – аспирация към линията за тривалентно никел-хром покритие, измерени на 24 август 2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Cr | mg/ Nm3 | 1 | - | < 0,005 * | Веднъж годишно | Съответства |
| Ni | mg/ Nm3 | 0,5 | - | < 0,005 * | Веднъж годишно | Съответства |
| HCl | mg/ Nm3 | 10 | - | < 0,2 * | Веднъж годишно | Съответства |
| Прах | mg/ Nm3 | 5 | - | 0,48 | Веднъж годишно | Съответства |

* Знакът „<” означава, че не се доказва наличие до границата на откриваемост за посочения метод

Таблица 4.2.2. Емисии в атмосферния въздух с източник на отпадъчните газове – аспирация към линията за тривалентно поцинковане, измерени на 24 август 2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Cu | mg/ Nm3 | 1 | - | < 0,005 * | Веднъж годишно | Съответства |
| Прах | mg/ Nm3 | 5 | - | 0,54 | Веднъж годишно | Съответства |

* Знакът „<” означава, че не се доказва наличие до границата на откриваемост за посочения метод

Таблица 4.2.3. Емисии в атмосферния въздух с източник на отпадъчните газове – аспирация към линията за барабанно поцинковане, измерени на 24 август 2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Cu | mg/ Nm3 | 1 | - | 0.0059 | Веднъж годишно | Съответства |
| Прах | mg/ Nm3 | 5 | - | 2.0 | Веднъж годишно | Съответства |

* Знакът „<” означава, че не се доказва наличие до границата на откриваемост за посочения метод

Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. (Условие 9.2.4. КР)

На площадката няма хладилни, климатични и пожарогасителни инсталации, подлежащи на обслужване и контрол. (Условие 9.2.5.КР)

Всички емисии на вредни вещества от линиите за поцинковане и хромиране се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в Условие 9.2. КР. (Условие 9.3.1. КР)

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани  емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. (Условие 9.3.2. КР) През 2017 г. е извършена една проверка, при която не е установено наличие на източници на неорганизирани емисии.

Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. (Условие 9.3.3. КР) През 2017 г. е извършена една оценка, която констатира, че мерките се спазват.

На площадката не се извършват дейности с прахообразни вещества, които да налагат предприемането на мерки за ограничаването на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 / 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. (Условие 9.3.4.)

Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространение на интензивно миришещи вещества извън границите на производствената площадка. Нещо повече – в дейността на дружеството не се използват интензивно миришещи вещества. (Условие 9.4.1. КР)

През 2017 г. не са постъпвали оплаквания за интензивно миришещи вещества.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества съгласно Условие 9.4.2. КР. (Условие 9.4.3.) През 2017 не е извършвана оценка, тъй като, имайки предвид характера на дейността, която не включва употребата на интензивно миришещи вещества, и съгласно инструкцията, такава оценка се извършва най-малко веднъж годишно само ако има поне едно оплакване за интензивно миришещи вещества.

Емисиите на отпадъчни газове от площадката не са довели до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха. (Условие 9.5. КР)

През 2017 г. е извършено едно собствено периодично измерване (на 28 август 2017 г.) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащите устройства, посочени в Таблица 9.6.1.1. и Таблица 9.6.1.2. от КР, съгласно изискванията на глава 5 от Наредба № 6 / 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, при спазване на регламентираните срокове, а именно: Веднъж годишно. (Условие 9.6.1.1.КР).

Собственото периодично измерване беше възложено на акредитирана лаборатория за изпитване, която измери параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6 / 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. (Условие 9.6.1.2. КР)

Определени са годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166 / 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ). (Условие 9.6.1.3. КР)

Документирани са и се съхраняват резултатите от мониторинга на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове по Условие 9.6.1.1. КР за всяка календарна година отделно и при поискване от компетентния орган ще бъде предоставена. (Условие 9.7.1. КР)

Документирана е и се съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ). (Условие 9.7.2. КР)

Документирани са и се съхраняват резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии, генерирани от дейностите на площадката. Относно интензивно миришещите вещества такава документация липсва (вж. по-горе защо). (Условие 9.7.3. КР)

Не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. (Условие 9.7.4. КР)

Документирани са и се съхраняват резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми. От тях е видно, че не е установявано несъответствие, което да налага предприемането на коригиращи действия. (Условие 9.7.5. КР)

В Таблица 4.2.3. са посочени стойностите на емитираните замърсители във въздуха за производството на единица продукт, за всяко изпускано вредно вещество. Замърсителят се отнася само към онази линия, от която се генерира. Затова при праховите частици е взета предвид общата продукция от трите линни, тъй като и за трите линии е предвиден мониторинг на прахта. Така и по отношение на „мед и съединенията му“, контролирани от изпускателно устройство К2 и К4 (Условие 9.7.7. КР)

Таблица 4.2.3.

| Показател | Емисии във въздуха за 2017 г. кг | Произведена продукция за 2017 м2 | Емисии/единица продукция кг/ м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Хром и съединенията му (като Cr) | 0,315 | 100 682* | 0,0000031 |
| Мед и съединенията му (като Cu ) | 0,417 | 166 860** | 0,0000024 |
| Никел и съединенията му (като Ni ) | 0,315 | 100 682* | 0,0000031 |
| Хлор и неорганични съединения (като HCl) | 12,625 | 100 682* | 0,0001253 |
| Фини прахови частици <10 μm (РМ10) | 123,776 | 276 987*** | 0,0004468 |

* Годишна продукция само от линията за никел-хром покритие

** Годишна продукция от линията за поцинковане чрез окачване (линия 2) и барабанно поцинковане (линия 4)

*** Общо от трите линии

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

Дружеството експлоатира следното пречиствателно съоръжение: Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), състояща се от: вана отпадна вода, вана за неутрализация, вана флуколация, два ламелни утаителя, три филтъра, селективен йонообменник, утаител, филтър-преса, вана краен контрол. ПСОВ се използва за пречистване на отпадъчните води от трите съществуващи към момента производствени линии. Обозначена е на Приложение № 35 от заявлението за издаване на КР. (Условие 10.1.1.1. КР)

Определена е и е изготвена документация (План за мониторинг) съдържаща:

- контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;

- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

- вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Планът за мониторинг е представен в РИОСВ-Русе на 12.12.2013 г. вх. № АО 6559. Писмената документация по изпълнение Условие 10.1.1.2. КР се съхранява на площадката и при поискване от компетентния орган ще бъде предоставена.

Изготвена е и се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на ПСОВ в съответствие с плана за мониторинг. (Условие 10.1.1.2.1. КР)

През 2017 г. редовно се извършваше мониторинг (52 проверки) на работата на ПСОВ, в съответствие с определените в плана за мониторинг контролирани параметри, честота и вид на оборудването. В дружеството е назначен на трудов договор отговорник с дългогодишен стаж, който отговаря за провеждането на мониторинга на ПСОВ и постоянно контролира работата на същата, когато е в експлоатационен режим. (Условие 10.1.1.2.2. КР)

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационна изправност на ПСОВ. (Условие 10.1.1.2.3. КР)

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива в плана за мониторинг. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. (Условие 10.1.1.3.1. КР)

На площадката се съхранява планът за мониторинг в писмен вид, който при поискване от компетентния орган ще му бъде предоставен. (Условие 10.1.1.4.1.  КР)

Документирани са и се съхраняват резултатите от мониторинга на контролираните параметри за ПСОВ. (Условие 10.1.1.4.2. КР)

Документирани са и се съхраняват резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на КР, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия (За 2017 г. няма установени несъответствия, които да са наложили коригиращи действия). (Условие 10.1.1.4.3. КР)

За 2017 г. са извършени 52 (петдесет и две) проверки и също толкова оценки. Не са констатирани несъответствия, които да налагат коригиращи действия. (Условие 10.1.1.4.4. КР)

Дружеството зауства смесен поток отпадъчни води (пречистени производствени и дъждовни) в площадковата канализация на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене. За целта е сключен договор с „БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД, чиито условия са спазвани през целия отчетен период. През 2017 г. нямаше констатирани отклонения при спазване на изискванията в КР за индивидуални емисионни ограничения за смесения поток при заустването му. Подробни данни за отлоненията и причините са посочени по-долу. (Условие 10.1.2.1. КР).

Специфичните изисквания за заустване на смесения поток отпадъчни води (пречистени производствени и дъждовни), са както следва:

- Точката на заустване: Т.4 – в площадковата канализация на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене, отбелязана в Приложение 35 от заявлението за издаване на КР, с географски координати  N 43º54’19,96”, Е 26 º03’56,67’’

- Точки на пробовземане: Т.2. – вана за краен контрол в ПСОВ, отбелязана в Приложение 35 от заявлението, с географски координати N 43º54’17,34”, Е 26 º03’52,01’’

Т.4 – място на заустване на пречистените производствени води с дъждовните води в площадковата канализация на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене, отбелязана в Приложение 35 от заявлението за издаване на КР, с географски координати  N 43º54’19,96”, Е 26 º03’56,67’’

- Източници на отпадъчни води: производствени отпадъчни води от четирите (към момента са само три) производствени линии (след пречистване в ПСОВ) и дъждовните води от покрива на сградния фонд и от прилежащите площи

- Име на водоприемника: площадкова канализация на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене

- Дебит на отпадъчните води:Qср.ден–123 м3/h,Qмакс.час  - 5 м3/h,Qмакс.год.- 45000 м3/h

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения за смесен поток (производствени и дъждовни) |
| --- | --- |
| Активна реакция (рН) | 6,0 - 9,0 |
| Неразтворени вещества | 25 mg/dm3 |
| БПК 5 | 25 mg/dm3 |
| ХПК | 100 mg/dm3 |
| Мед | 0,5 mg/dm3 |
| Хром /общ/ | 0,5 mg/dm3 |
| Никел | 0,5 mg/dm3 |
| Цинк | 2 mg/dm3 |
| Анйоноактивни детергенти | 3 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 10 mg/dm3 |
| Хром /шествалентен/ | 0,1 mg/dm3 |

(Условие 10.1.2.1. КР)

През 2017 г. се извършваше мониторинг на смесен поток отпадъчни води (пречистени производствени и дъждовни), зауствани в площадковата канализация, разположена на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене, при спазване на изискването за честота, а именно: веднъж на три месеца. Анализите се извършиха от акредитирани лаборатории, а именно:  Лаборатория за изпитване на води към „ВиК” ООД – Русе, притежаваща сертификат за акредитация БСА рег. № 166 ЛИ / 30.03.2015 г., валиден до 30.03.2019 г., издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006, Изпитвателна лаборатория КОРЕКТ ТЕСТ КОНТРОЛ ЕООД, притежаваща Сертификат за акредитиция рег. № 112 ЛИ/27.04.2016 г., валиден до 15.01.2019 г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17025:2006 и Лаборатория за изпитване на води към „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, притежаваща сертификат № 218 ЛИ / 29.04.2013 г. / валиден до 30.04.2017 г. издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006. (Условие 10.1.4.1. КР)

Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с определените в КР индивидуални емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. (Условие 10.1.4.2. КР)

Монтирано е измервателно устройство за отчитане на количествата зауствани производствени води. Измервателното устройство е означено на плана на площадката и копие от него е предоставено в три еднообразни екземпляра в РИОСВ-Русе, БДУВДР и ИАОС с ГДОС за 2013 г. (Условие 10.1.4.3. КР)

Количествата зауствани отпадъчни води се отчита чрез гореописаното измервателно устройство. (Условие 10.1.4.3.1. КР)

Изчислени са замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕИРПЗ). (Условие 10.1.4.4. КР)

Дружеството зауства битово-фекални отпадъчни води в площадковата канализация на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене, съгласно сключен договор с „БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД, собственик на площадковата канализация, чиито условия (на договора) са спазвани през отчетния период. Спазвани са и изискванията на КР във връзка със заустването на битово-фекалните води. (Условие 10.2.1.1. КР)

Спазени са индивидуалните емисионни ограничения за битово-фекалните отпадъчни води, зауствани в площадковата канализация на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене, съгласно сключения договор с „БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД, а именно:

- Точка на заустване: Т.6 – шахта, намираща се извън сградата на уличен път, обозначена на Приложение 35 от заявлението за издаване на КР, с географски координати: N 43º54’15,14”, Е 26 º03’58,05’’.

- Точка на пробовземане: Т.1 – тръба от първата шахта в сградата, отбелязана в Приложение 35 от заявлението, с географски координати: N 43º54’14,74”, Е 26 º03’57,81’’

- Източници на отпадъчни води: Битово-фекални отпадъчни води от комунално-битовата дейност на площадката и от санитарните помещения;

- Име на водоприемника: площадкова канализация на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене;

- Дебит на отпадъчните води: Qср.ден – 2,4 м3/h, Qмакс.час  - 0,1 м3/h, Qмакс.год.  - 876 м3/h

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения за поток битово-фекални води |
| --- | --- |
| Активна реакция (рН) | 6,0 - 9,0 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 |
| БПК 5 | 25 mg/dm3 |
| ХПК (бихроматна) | 100 mg/dm3 |

(Условие 10.2.1.1. КР)

През 2017 г. се извършваше мониторинг на битово-фекалните отпадъчни води, зауствани в площадковата канализация, разположена на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене, при спазване на изискването за честота, а именно: веднъж на три месеца. Анализите се извършваха от акредитирани лаборатории, а именно:  Лаборатория за изпитване на води към „ВиК” ООД – Русе, притежаваща сертификат за акредитация БСА рег. № 166 ЛИ / 30.03.2015 г., валиден до 30.03.2019 г., издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006, Изпитвателна лаборатория КОРЕКТ ТЕСТ КОНТРОЛ ЕООД, притежаваща Сертификат за акредитиция рег. № 112 ЛИ/27.04.2016 г., валиден до 15.01.2019 г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17025:2006 и Лаборатория за изпитване на води към „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, притежаваща сертификат № 218 ЛИ / 29.04.2013 г. / валиден до 30.04.2017 г. издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006. (Условие 10.1.4.1. КР)

Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг на битово-фекалните води с определените в КР индивидуални емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. (Условие 10.2.2.2. КР)

Изготвена е и се прилага инструкция за изчисляване на количествата зауствани битово-фекални води. (Условие 10.2.2.3. КР) За 2017 г. количеството е 351 м3.

Дружеството зауства дъждовни води, като част от смесен поток отпадъчни води (пречистени производствени и дъждовни) в площадковата канализация на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене, спазвайки изискванията, отнасящи за емисионни ограничения на производствените отпадъчни води. (Условие 10.3.1.1. КР)

Извършва се мониторинг на дъждовните води, като част от смесен поток отпадъчни води (пречистени производствени и дъждовни) в площадковата канализация на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене, спазвайки изискванията за честотата, отнасяща се до производствените отпадъчни води, а именно: веднъж на три месеца. (Условие 10.3.2.1. КР)

Документирани са и се съхраняват резултатите от собствените наблюдения на показателите за качество на отпадъчните производствени, дъждовни и битово-фекални води. (Условие 10.4.1. КР)

Документирани са и се съхраняват резултатите от проверките на съответствието на показателите, получени от собствените наблюдения, а също и от проверките на инспекторите от РИОСВ – гр. Русе , с емисионните ограничения, въведени с КР. През 2017 г. са извършени четири собствени периодични наблюдения -  на 1 февруари, 09 юни, 14 септември и 26 октомври, и две проверки от инспекторите на РИОСВ – гр. Русе във връзка със Заповед на Министъра на околната среда и водите за контрол на емитерите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти – на 1 февруари и 29 август.

От проверката на съответствието между получените лабораторни стойности на показателите и заложените емисионни ограничения не са установени несъответствия с изискванията в условията на Комплексното разрешитлно.

Данните от протоколите за изпитване са отразени в Таблици 4.3.1-18.

Таблица 4.3.1. Емисии в смесен поток отпадъчни води (пречистени производствени и дъждовни). Пробовземане на 1.02.2017 г. от старши експерт в отдел „ВВФФВКПКЗОХВ“ при РИОСВ-Русе. Вид на проверката – непериодична, във връзка със Заповед на Министъра на околната среда и водите за контрол на емитерите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти. Данни за лабораторията извършила измерването – Регионална лаборатория – Русе към ИАОС, притежаваща сертификат № 135 ЛИ / 17.09.2015 г. / валиден до 17.09.2019 г. издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Данните са взети от протокол № 11-0013 / 10.02.2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | mg/dm3 | 6,0-9,0 | 6.9 ± 0,1 | неопределена | ДА |
| ХПК (бихроматен) | mgО2/dm3 | 100 | 40.9 ± 2.9 | неопределена | НЕ |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 25 | 5,0 ± 0,4 | неопределена | ДА |
| Мед | µg/dm3 | 0,5 | 148 ± 6 | неопределена | ДА |
| Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,02 | неопределена | ДА |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | 0,1 | < 0,02 | неопределена | ДА |
| Цинк | µg /dm3 | 2 | 895 ± 54 | неопределена | ДА |
| Никел | µg /dm3 | 0,5 | 187 ± 7 | неопределена | НЕ |
| БПК | mg/l | 25 | 12,5 ± 1,2 | неопределена | НЕ |
| Нефтопродукти | mg/l | 10 | < 0,03 | неопределена | ДА |
| Анйонни синтетични повърхностноактивни вещества (А-СПАВ) | mg/l | 3 | 0,105 ± 0,049 | неопределена | ДА |

Забележка: Резултатите от мониторинга на показатели никел, цинк и мед за с в µg/dm3, а по КР са дадени mg/dm3.

Таблица 4.3.2. Емисии в смесен поток отпадъчни води (пречистени производствени и дъждовни). Пробовземане на 1.02.2017 г. от лаборант в ЛИВ-Русе. Вид на проверката – СПИ. Данни за лабораторията извършила измерването - Лаборатория за изпитване на води към „ВиК” ООД – Русе, притежаваща сертификат за акредитация БСА рег. № 166 ЛИ / 30.03.2015 г., валиден до 30.03.2019 г., издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Данните са взети от протокол № 83/07.02.2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | mg/dm3 | 6,0-9,0 | 7,92± 0,03 | Веднъж на три месеца | ДА |
| ХПК (бихроматен) | mgО2/dm3 | 100 | 72 ± 5 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 25 | 14,8 ± 2,4 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,08 ± 0,01 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,031 ± 0,003 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | 0,1 | < 0,010 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Цинк | mg/dm3 | 2 | 0,10 ± 0,01 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Никел | mg/dm3 | 0,5 | 0,18 ± 0,02 | Веднъж на три месеца | ДА |

Таблица 4.3.3. Емисии в смесен поток отпадъчни води (пречистени производствени и дъждовни). Пробовземане на 1.02.2017 г. от лаборант в ЛИВ-Русе. Вид на проверката – СПИ. Данни за лабораторията извършила измерването - „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД - Разград, притежаваща сертификат за акредитация БСА рег. № 218 ЛИ / 29.04.2013 г., валиден до 30.03.2017 г., издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Данните са взети от протокол № 27/07.02.2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК | mg/l | 25 | 12,0 ± 0,6 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Нефтопродукти | mg/l | 10 | < 0,3 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Анионни синтетични повърхностноактивни вещества (А-СПАВ) | mg/l | 3 | 0,66 ± 0,03 | Веднъж на три месеца | ДА |

Таблица 4.3.4. Емисии в битово-фекални отпадъчни води. Пробовземане на 1.02.2017 г. Данни за лабораторията извършила измерването - Лаборатория за изпитване на води към „ВиК” ООД – Русе, притежаваща сертификат за акредитация БСА рег. № 166 ЛИ / 30.03.2015 г., валиден до 30.03.2019 г., издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Данните са взети от протокол № 84/07.02.2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | - | 6,0-9,0 | 8,10 ± 0,03 | Веднъж на три месеца | НЕ |
| ХПК (бихроматен) | mgО2/dm3 | 100 | < 25 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 11,2 ± 1,8 | Веднъж на три месеца | НЕ |

Таблица 4.3.5. Емисии в битово-фекални отпадъчни води. Пробовземане на 1.02.2017 г. Вид на проверката – СПИ. Данни за лабораторията извършила измерването - „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД - Разград, притежаваща сертификат за акредитация БСА рег. № 218 ЛИ / 29.04.2013 г., валиден до 30.03.2017 г., издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Данните са взети от протокол № 26/07.02.2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК5 | Mg/l | 25 | 13,0 ± 0,6 | Веднъж на три месеца | ДА |

Таблица 4.3.6. Емисии в смесен поток отпадъчни води (пречистени производствени и дъждовни). Пробовземане на 09.06.2017 г. от лаборант в ЛИВ-Русе. Вид на проверката – СПИ. Данни за лабораторията извършила измерването - Лаборатория за изпитване на води към „ВиК” ООД – Русе, притежаваща сертификат за акредитация БСА рег. № 166 ЛИ / 30.03.2015 г., валиден до 30.03.2019 г., издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Данните са взети от протокол № 585/14.06.2017 г. и № 585Н/14.06.2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | mg/dm3 | 6,0-9,0 | 7,32± 0,02 | Веднъж на три месеца | ДА |
| ХПК (бихроматен) | mgО2/dm3 | 100 | < 25 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 25 | 8,2 ± 0,001 | Веднъж на три месеца | НЕ |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,03 ± 0,01 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,010 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | 0,1 | < 0,010 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Цинк | mg/dm3 | 2 | 0,19 ± 0,02 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Никел | mg/dm3 | 0,5 | 0,33 ± 0,03 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Анионни синтетични повърхностноактивни вещества (А-СПАВ) | mg/l | 3 | 2,77 ± 0,21 | Веднъж на три месеца | ДА |

Таблица 4.3.7. Емисии в смесен поток отпадъчни води (пречистени производствени и дъждовни). Пробовземане на 09.06.2017 г. от лаборант в ЛИВ-Русе. Вид на проверката – СПИ. Данни за лабораторията извършила измерването – Изпитвателна лаборатория Корект Тест Контрол ЕООД, притежаваща сертификат за акредитация рег. № 112 ЛИ / 27.04.2016 г., валиден до 15.01.2019 г., издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Данните са взети от протокол № 28/14.06.2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК | mg/l | 25 | 9,50 ± 1,33 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Нефтопродукти | mg/l | 10 | 0,13 ± 0,04 | Веднъж на три месеца | ДА |

Таблица 4.3.8. Емисии в битово-фекални отпадъчни води. Пробовземане на 09.06.2017 г. Данни за лабораторията извършила измерването - Лаборатория за изпитване на води към „ВиК” ООД – Русе, притежаваща сертификат за акредитация БСА рег. № 166 ЛИ / 30.03.2015 г., валиден до 30.03.2019 г., издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Данните са взети от протокол № 586/14.06.2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | - | 6,0-9,0 | 7,43 ± 0,02 | Веднъж на три месеца | ДА |
| ХПК (бихроматен) | mgО2/dm3 | 100 | < 25 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 33,6 ± 1,1 | Веднъж на три месеца | ДА |

Таблица 4.3.9. Емисии в битово-фекални отпадъчни води. Пробовземане на 09.06.2017 г. Вид на проверката – СПИ. Данни за лабораторията извършила измерването - Изпитвателна лаборатория Корект Тест Контрол ЕООД, притежаваща сертификат за акредитация рег. № 112 ЛИ / 27.04.2016 г., валиден до 15.01.2019 г., издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Данните са взети от протокол № 29*/14.06.2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК5 | Mg/l | 25 | 4,00 ± 0,67 | Веднъж на три месеца | ДА |

Таблица 4.3.10. Емисии в смесен поток отпадъчни води (пречистени производствени и дъждовни). Пробовземане на 29.08.2017 г. от младши експерт в отдел „КОС“ при РИОСВ-Русе. Вид на проверката – непериодична, във връзка със Заповед на Министъра на околната среда и водите за контрол на емитерите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти. Данни за лабораторията извършила измерването – Регионална лаборатория – Русе към ИАОС, притежаваща сертификат № 135 ЛИ / 17.09.2015 г. / валиден до 17.09.2019 г. издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Данните са взети от протокол № 11-0289/ 05.09.2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | mg/dm3 | 6,0-9,0 | 7,3± 0,1 | неопределена | ДА |
| ХПК (бихроматен) | mgО2/dm3 | 100 | < 10* | неопределена | ДА |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 25 | 3,0 ± 0,2 | неопределена | ДА |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,0030 ± 0,0002 | неопределена | ДА |
| Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,02 | неопределена | ДА |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | 0,1 | < 0,02 | неопределена | ДА |
| Цинк | mg/dm3 | 2 | 0,035 ± 0,002 | неопределена | ДА |
| Никел | mg/dm3 | 0,5 | 0,0130 ± 0,0008 | неопределена | ДА |
| БПК | mg/l | 25 | 1,93 ± 0,11 | неопределена | ДА |
| Нефтопродукти | mg/l | 10 | 0,335 ± 0,033 | неопределена | ДА |
| Анйонни синтетични повърхностноактивни вещества (А-СПАВ) | mg/l | 3 | 0,013 ± 0,006 | неопределена | ДА |

Таблица 4.3.11. Емисии в смесен поток отпадъчни води (пречистени производствени и дъждовни). Пробовземане на 14.09.2017 г. от лаборант в ЛИВ-Русе. Вид на проверката – СПИ. Данни за лабораторията извършила измерването - Лаборатория за изпитване на води към „ВиК” ООД – Русе, притежаваща сертификат за акредитация БСА рег. № 166 ЛИ / 30.03.2015 г., валиден до 30.03.2019 г., издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Данните са взети от протокол № 940/18.09.2017 г.  и №940Н/18.09.2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | mg/dm3 | 6,0-9,0 | 7,13± 0,02 | Веднъж на три месеца | ДА |
| ХПК (бихроматен) | mgО2/dm3 | 100 | 33 ± 2 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 25 | 17,4 ± 2,8 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,09 ± 0,01 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,032 ± 0,003 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | 0,1 | < 0,010 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Цинк | mg/dm3 | 2 | 0,16 ± 0,01 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Никел | mg/dm3 | 0,5 | 0,17 ± 0,02 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Анионни синтетични повърхностноактивни вещества (А-СПАВ) | mg/l | 3 | 2,23 ± 0,18 | Веднъж на три месеца | ДА |

Таблица 4.3.12. Емисии в смесен поток отпадъчни води (пречистени производствени и дъждовни). Пробовземане на 14.09.2017 г. от лаборант в ЛИВ-Русе. Вид на проверката – СПИ. Данни за лабораторията извършила измерването - Изпитвателна лаборатория Корект Тест Контрол ЕООД, притежаваща сертификат за акредитация рег. № 112 ЛИ / 27.04.2016 г., валиден до 15.01.2019 г., издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Данните са взети от протокол № 48/19.09.2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК | mg/l | 25 | < 4,00 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Нефтопродукти | mg/l | 10 | 0,22± 0,04 | Веднъж на три месеца | ДА |

Таблица 4.3.13. Емисии в битово-фекални отпадъчни води. Пробовземане на 14.09.2017 г. Данни за лабораторията извършила измерването - Лаборатория за изпитване на води към „ВиК” ООД – Русе, притежаваща сертификат за акредитация БСА рег. № 166 ЛИ / 30.03.2015 г., валиден до 30.03.2019 г., издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Данните са взети от протокол № 941/18.09.2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | - | 6,0-9,0 | 7,41 ± 0,02 | Веднъж на три месеца | ДА |
| ХПК (бихроматен) | mgО2/dm3 | 100 | < 25 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 19,0 ± 3,0 | Веднъж на три месеца | ДА |

Таблица 4.3.14. Емисии в битово-фекални отпадъчни води. Пробовземане на 14.09.2017 г. Вид на проверката – СПИ. Данни за лабораторията извършила измерването - Изпитвателна лаборатория Корект Тест Контрол ЕООД, притежаваща сертификат за акредитация рег. № 112 ЛИ / 27.04.2016 г., валиден до 15.01.2019 г., издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Данните са взети от протокол № 49/19.09.2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК5 | Mg/l | 25 | 10,0 ± 1,3 | Веднъж на три месеца | ДА |

Таблица 4.3.15. Емисии в смесен поток отпадъчни води (пречистени производствени и дъждовни). Пробовземане на 26.10.2017 г. от лаборант в ЛИВ-Русе. Вид на проверката – СПИ. Данни за лабораторията извършила измерването - Лаборатория за изпитване на води към „ВиК” ООД – Русе, притежаваща сертификат за акредитация БСА рег. № 166 ЛИ / 30.03.2015 г., валиден до 30.03.2019 г., издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Данните са взети от протокол № 1117/31.10.2017 г. и №1117Н/31.10.2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | mg/dm3 | 6,0-9,0 | 6,55 ± 0,02 | Веднъж на три месеца | ДА |
| ХПК (бихроматен) | mgО2/dm3 | 100 | < 25 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 25 | 24,8 ± 0,8 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | < 0,02 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,010 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | 0,1 | < 0,010 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Цинк | mg/dm3 | 2 | 0,06 ± 0,01 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Анионни синтетични повърхностноактивни вещества (А-СПАВ) | mg/l | 3 | 1,82 ± 0,14 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Никел | mg/dm3 | 0,5 | 0,47 ± 0,03 | Веднъж на три месеца | ДА |

Таблица 4.3.16. Емисии в смесен поток отпадъчни води (пречистени производствени и дъждовни). Пробовземане на 26.10.2017 г. от лаборант в ЛИВ-Русе. Вид на проверката – СПИ. Данни за лабораторията извършила измерването - „Изпитвателна лаборатория корект тест контрол“ ЕООД - Русе, притежаваща сертификат за акредитация БСА рег. № 112 ЛИ / 27.04.2016 г., валиден до 15.01.2019 г., издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Данните са взети от протокол № 62/01.11.2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК | mg/l | 25 | 19,0 ± 1,4 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Нефтопродукти | mg/l | 10 | 0,22 ± 0,04 | Веднъж на три месеца | ДА |

Таблица 4.3.17. Емисии в битово-фекални отпадъчни води. Пробовземане на 26.10.2017 г. Данни за лабораторията извършила измерването - Лаборатория за изпитване на води към „ВиК” ООД – Русе, притежаваща сертификат за акредитация БСА рег. № 166 ЛИ / 30.03.2015 г., валиден до 30.03.2019 г., издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Данните са взети от протокол № 1118/31.10.2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | - | 6,0-9,0 | 7,45 ± 0,02 | Веднъж на три месеца | ДА |
| ХПК (бихроматен) | mgО2/dm3 | 100 | < 25 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 9,0 ± 0,3 | Веднъж на три месеца | ДА |

Таблица 4.3.18. Емисии в битово-фекални отпадъчни води. Пробовземане на 26.10.2017 г. Вид на проверката – СПИ. Данни за лабораторията извършила измерването - „Изпитвателна лаборатория корект тест контрол“ ЕООД - Русе, притежаваща сертификат за акредитация БСА рег. № 112 ЛИ / 27.04.2016 г., валиден до 15.01.2019 г., издаден от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Данните са взети от протокол № 63/01.11.2017 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК5 | Mg/l | 25 | 10,5 ± 1,4 | Веднъж на три месеца | ДА |

* по-малко от границата на количествено определяне на метода

(Условие 10.4.3. КР)

Документирана е и се съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпусканията и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). (Условие 10.4.4. КР)

Дружеството не е предоставяло за преработка замърсители в отпадъчните води на трети лица, нито е осъществяван пренос на замърсители в отпадъчните води извън площадката. В тази връзка не са документирани и не се съхранява информация за тези замърсители, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г., относно създаването на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). (Условие 10.4.5. КР)

В Таблица 4.3.19. са посочени стойностите на емитираните замърсители във водата за производството на единица продукт, за всяко изпускано вредно вещество. (Условие 10.4.6. КР)

Таблица 4.3.19.

| Показател | Емисии във водата за 2017 г.* кг | Произведена продукция за 2017 м2 | Емисии/единица продукция кг/ м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Неразтворени вещества | 147,2 | 276987 | 0,000531 |
| Мед | 0,623 | 276987 | 0,00000224 |
| Хром (общ) | 0,206 | 276987 | 0,00000074 |
| Цинк | 2,42 | 276987 | 0,0000087 |
| Никел | 2,27 | 276987 | 0,0000082 |
| Нефтопродукти | 2,10 | 276987 | 0,0000076 |
| Анионни синтетични повърхностноактивни вещества (А-СПАВ) | 12,9 | 276987 | 0,0000466 |
| Хром (шествалентен) | 0,134 | 276987 | 0,0000005 |

* Изчислени са като е умножена средната стойност на измерените замърсители от шестте измервания (вж. Таблици 4.3.1-18) с количествата зауствани води, съответно 10082 m3 за пречистените отпадъчни производствени и 351 m3 за битово-фекалните. Заустваните количества битово-фекални води са необходими за изчислението на емисиите на  „неразтворени вещества”, тъй като само те се измерват и в двата вида потоци. Данните за „неразтворени вещества” са сбор от емисиите в двата потока.

4.4. Управление на отпадъците

Образуваните през 2017 г. отпадъци при работата на линиите за тривалентно поцинковане, никел-хром покритие и барабанно поцинковане не се различава по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в комплексното разрешително. (Условие 11.1.1. КР)

Дружеството не е приемало и няма намерение да приема отпадъци за третиране. (Условие 11.2. КР)

Всички образувани през 2017 г. на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1.1. КР, са събрани съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места. (Условие 11.3.1. КР)

Образуваните на площадката отпадъци са събрани в съответствие с нормативната уредба по околна среда. (Условие 11.3.2. КР)

При събиране на образуваните на площадката отпадъци, дружеството подлага отпадъците (онези, при които е възможно) на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхранение вид. (Условие 11.3.3. КР)

Дружеството извършва предварително съхраняване на отпадъците за срок не по дълъг от 3 (три) години при последващо предаване за оползотворяване и не по дълъг от 1 (една) година при последващо предаване за обезвреждане. (Условие 11.3.4. КР)

Дружеството извършва предварително съхраняване единствено на отпадъците, определени с Условие 11.1.1. КР. Съхраняване се извършва на площадките, обозначени на Приложение № 16 – „Склад за отпадъци с площ 360 м2, в който са обособени площадки за временно съхранение на генерирани отпадъци” от заявлението за издаване на комплексното разрешително. (Условие 11.3.5. КР)

Дружеството извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи „опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. (Условие 11.3.6. КР)

Дружеството спазва специфичните изисквания за предварителното съхраняване на отпадъците, установени в условия с № от 11.3.7. до11.3.12 от КР.

Дружеството извършва предварително съхраняване на отпадъците по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. (Условие 11.3.13. КР)

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на КР, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За отчетния период е извършена една оценка, при която не е констатирано несъответствие. (Условие 11.3.14 КР)

През 2017 г. дружеството е предавало за транспортиране отпадъци извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи документ по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор. (Условие 11.4.1. КР)

При предаване на опасни отпадъци за обезвреждане дружеството е изготвяло „Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане. (Условие 11.4.2 КР)

За всяка партида транспортиран отпадък дружеството е изготвило, съхранява, а в случай на поискване от контролните органи, ще им бъдат представени копия от следните документи:

- За производствени отпадъци: сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ

- За опасни отпадъци: сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; „Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; „Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53 / 19.03.1999 г. (Условие 11.4.2.1. КР)

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Извършена е една оценка, при която не е констатирано несъответствие при транспортирането на отпадъците за 2017 г. с условията на разрешителното. (Условие 11.4.3. КР)

През 2017 г. дружеството е предавало за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъците, образувани от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на фирми, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък. (Условие 11.5.1. КР)

Дружеството предава отпадъците, образувани от дейността на предприятието, приоритетно за оползотворяване преди обезвреждане. (Условие 11.5.1.1. КР)

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, в т.ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на КР изисквания, установяване на причините за несъответствията и за предприемане на коригиращи действия. Извършена е една оценка, отнасяща се за 2017 г., при която е констатирано, че отпадъците, подлежащи на оползотворяване и рециклиране са предадени на външни фирми в съответствие с условията на КР. Не са констатирани несъответствия.(Условие 11.5.2. КР)

Отпадъците за обезвреждане ще бъдат предавани единствено на лица притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък. (Условие 11.6.1. КР)

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на КР, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Извършена е една оценка, отнасяща се за 2017 г., при която е констатирано, че няма несъответствия. (Условие 11.6.2. КР)

Таблица 4.4.1. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяването/ обезвреждането | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | - | - | „Бон Фер“ ЕООД „Е-ПАК“ ЕООД | ДА |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | - | - | „Е-ПАК“ ЕООД | ДА |
| Абсорбенти, филтърни материали | 15 02 03 патр.филтри | - | - |  | ДА |
| Абсорбенти, филтърни материали | 15 02 03 филт.хартия | - | - |  | ДА |
| Смесени опаковки | 15 01 06 | - | - |  | ДА |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | - | - | „Никтранс“ ЕООД „ШУЛЦ – 97“ ООД | ДА |
| Наситени или отработени йоннообменни смоли | 19 09 05 | - | - |  | ДА |
| Утайки от филтърен кек, съдържащ опасни в-ва | 11 01 09* | - | - | „СОФ ТРАНСМЕТАЛ“ ООД | ДА |
| Нехлорирани хидравлични масла на мин.основа | 13 01 10* | - | - |  | ДА |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на мин. основа | 13 02 05* | - | - |  | ДА |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва | 15 01 10* | - | - |  | ДА |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | - | - |  | ДА |
| Флуоресцент. тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | - | - |  | ДА |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | - | - |  | ДА |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | „Астон Сервиз“ ЕООД | ДА |

Дружеството осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на: годишното количество образуван отпадък; стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес).  (Условие 11.7.1. КР)

Изготвена е и се прилага инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност в съответствие с условията на КР. (Условие 11.7.2. КР)

Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на КР. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. (Условие 11.7.3. КР)

На дружеството не се е налагало и не е извършвало анализ на образуваните отпадъци в хипотезата на Условия 11.8.1.; 11.8.2. и 11.8.2.1. КР

Документирани са и са докладвани за 2017 г. дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. (Условие 11.9.1. КР)

Информацията е документирана и се съхранява на площадката, като се спазва 5-годишния срок за съхранение, а при поискване от компетентните органи ще им бъде предоставена. (Условие 11.9.1.1. КР)

Документирани са всички измервани/изчислявани количества на отпадъците, а в  Таблица 4.4.2. се докладват образуваните количества отпадъци като годишно количество и стойности на годишните норми за ефективност (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес. (Условие 11.9.2. КР)

Таблица 4.4.2. Образуване на отпадъци през 2017 г.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката към 31.12.2017 | Транспор-тиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количе-ства определени с КР | Реално измерено в t | Количе-ства опреде-лени с КР | Реално измерено В t/m2 |  |  |  |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 8,0 | 2,379 | - | 0,00001108 | 0, 079 t на П3 | Бон Фер ЕООД; „Е-ПАК“ ЕООД | ДА |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 3,0 | 0,00 | - | 0 | 0,000 t на П3 |  | ДА |
| Абсорбенти, филтърни материали | 15 02 03 патр.филтри | 0,3 | 0,013 | - | 0,00000006 | 0,014 t на П3 |  | ДА |
| Абсорбенти, филтърни материали | 15 02 03 филт.хартия | 3,0 | 0,010 | - | 0,00000005 | 0,010 t на П3 |  | ДА |
| Смесени опаковки | 15 01 06 | 1,0 | 0,0 | - | 0 | 0,000 t на П3 |  | ДА |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 35 | 8,042 | - | 0,00003747 | 0,057 t на П3 | Никтранс ЕООД; „ШУЛЦ-79“ ООД | ДА |
| Наситени или отработени йоннообменни смоли | 19 09 05 | 3,5 | 0,0 | - | 0 | 0,000 t на П3 |  | ДА |
| Утайки от филтърен кек, съдържащ опасни в-ва | 11 01 09* | 70 | 38,00 | - | 0,0001770 | 30,520 t на П1 |  | ДА |
| Нехлорирани хидравлични масла на мин.основа | 13 01 10* | 1,5 | 0,0 | - | 0 | 0,000 t на П1 |  | ДА |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на мин. основа | 13 02 05* | 2,5 | 0,0 | - | 0 | 0,000 t на П1 |  | ДА |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва | 15 01 10* | 10 | 0,0 | - | 0 | 0,000 t на П1 |  | ДА |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 2,5 | 0,0 | - | 0 | 0,000 t на П1 |  | ДА |
| Флуоресцент. тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,1 | 0,0 | - | 0 | 0,000 t на П2 |  | ДА |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 15 | 0,0 | - | 0 | 0,000 t |  | ДА |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 5,0 | 1,2 | - | 0,00000559 | 0,000 t | Астон Сервиз | ДА |

Документирани са резултатите от оценката на съответствието съгласно Условие 11.3.14., Условие 11.4.3., Условие 11.5.2., Условие 11.6.2. и Условие 11.7.3. от КР, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите се съхраняват на площадката и при поискване от компетентния орган ще му бъдат представени. (Условие 11.9.3. КР)

Документирани са резултатите за 2017 г. от оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на КР. (Условие 11.9.5. КР)

Всеки един документ, отнасящ се до управлението на отпадъците, се съхранява за срок не по-кратък от 5 години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията ще бъде на разположение на компетентните органи при поискване от тяхна страна. (Условие 11.9.6. КР)

Дружеството няма намерение да извършва промени в работата на линиите за поцинковане, никел-хром покритие и барабанно поцинковане, които да водят до промяна във вида на образуваните отпадъци, но в случай на предприемане на такава, ще проучи възможността за оползотворяване, преработка или рециклиране на образуваните отпадъци и ще представи резултатите от проучването при преразглеждане на разрешителното. (Условие 11.9.7. КР)

Дружеството не изпуска замърсители в почвата. (Условие 11.9.8. КР)

4.5. Шум

Дейностите, извършвани на производствената площадка на дружеството, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, подробно описано с конкретни стойности  в Условие 12.1.1. КР

Изготвена е и се прилага инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1. от КР. (Условие 12.2.2. КР)

Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Оценка на съответствието на шума не е правено, и няма как да  бъде направено. На практика инструкцията е неприложима, поради невъзмножността за извършване на необходимите измервания и изчисления от страна на лабораторията. Т.е. липсват днни, които да бъдат оценявани. Причината, както е обяснено по-долу, е обективна – специфичното разположение на площадката на „Екогалваник” ЕООД. (Условие 12.2.3. КР)

По същата причина не е извършвана и съответно не е налична документация за резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия. (Условие 12.3.2. КР)

През 2017 г. липсват оплаквания, касаещи шума, от живущи около площадката.

Относно невъзможността да се извърши мониторинг на шума: През 2014 г. на акредитирана лаборатория беше възложено да извърши измерването на общата звукова мощност на площадката, еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката и еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие. Възлаганто на тези измервания беше първото, откакто е влязло в сила комплексното разрешително. Лабораторията, на която беше възложено наблюдението, е „МОБИЛ ЛАБ – РУСЕ” със сертификат рег.№ ЛИ/28.05.2014 г. със срок на валидност 28.05.2018 г., издаден от ИА БСА гр. София, съгласно изискванията на стандарт  БДС EN ISO/IEC 17025:2006. В писмо с изх. № 1/10.10.2014 г. ръководителят на лабораторията обяснява причината за невъзможността да бъде извършено определяне на общата звукова мощност и изчисление на нивото на шума в мястото на въздействие, както и измерване на еквивалентното ниво на шума. А именно: „Изискването на методиката за измерване на еквивалентното ниво на шума да се извършва в измерителни точки, разположени върху измерителен контур, не може да бъде спазено, тъй като контура, извън границите на предприятито, на разсотяние минимум 5 м от оградата и максимум 35 м, се оказва в закрито пространство – хале, в което се намира „Екогалваник” ЕООД.” Все пак лабораторията извърши измерване в 3 точки по единствената страна, чиято ограда, по горните изисквания, се намира извън сградата – източната. (Условие 12.2.1. КР)

Резултатите от наблюденето на шума (само в трите точки, описани по-горе) са отразени в протокол от изпитване № 11/17.10.2014 г. на „МОБИЛ ЛАБ – РУСЕ”, а цялата документация по мониторинга на шума беше представена в РИОСВ с вх. № АО4936/29.10.2014 г. Въпреки обективната невъзможност за изпълнение на условията по собствения мониторинг на шума, докладът с протоколите към него беше приет от директора на РИОСВ – Русе в писмо с изх. № 3227/27.11.2014 г. (Условие 12.3.1. КР)

На 14.09.2015г. с писмо до Изпълнителния Директор на ИАОС с изходящ №022/14.09.2015г. бе поискано да бъде констатирано, че за „Екогалваник“ ЕООД съществува обективна невъзможност да изпълни Условие 12.2.1 на комплексно разрешително №458-НО/2013г. и съответно притежателят на разрешителното, а именно „Екогалваник“ ЕООД, да бъде освободен от задължението за извършване на мониторинг на шума по това условие. Бяха приложени документи, обосноваващи подробно искането.

С писмо с изх.№ 503-РУ-1250/19.10.2015 Изпълнителният директор на ИАОС е изискал становище по казуса от Директора на РИОСВ - Русе.

С писмо на РИОСВ-Русе с изх.№ 3728/22.10.2015 г. до Изпълнителния директор на ИАОС е потвърдено, че изложените от „Екогалваник“ ЕООД аргументи могат да бъдат уважени.

В писмо на Изпълнителния директор на ИАОС с изходящ № 503-РУ-1250/20.11.2015г. до управителя на „Екогалваник“ ЕООД, копия до Директора на  РИОСВ – Русе и Директора на Дирекция ПД към МОСВ се потвърждава, че в конкретния случай, предвид разположението на площадката по КР № 458/2013 г., не може да се приложи Методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие. И тъй като искането на „Екогалваник“ ЕООД е свързано с промяна в условята на действащото комплексно разрешително, притежателят на разрешителното следва да уведоми министъра на околната среда и водите по реда на чл. 125, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

С писмо на „Екогалваник“ ЕООД с изх.№ 034/25.11.2015 г. министърът на околната среда и водите беше уведомен, че след съгласуване с компетентните институции „Екогалваник“ ЕООД планира да не извършва предвидения  на всеки две години мониторинг на шума, поради обективна невъзможност да стори това.

4.6. Опазване на почвата и подземните води

Дружеството не извършва: инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води и почвите. (Условие 13.1. КР)

Не е изготвена и не се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете, поради липса на тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. (Условие 13.2. КР)

Съхраняват се достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места. (Условие 13.3. КР)

Изготвена е и се прилага инструкция за, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). (Условие 13.4. КР)

Изготвена е и се прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и за третиране на образуваните отпадъци. (Условие 13.5. КР)

Не е допускано наличие на течности в резервоари, варели, тръбопроводи и др., при които са установени течове, до момента на отстраняването им. (Условие 13.6. КР)

Осигурено е извършването на товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания, да се извършват на определените за това места, осигурени против разливи и течове. (Условие 13.7. КР)

Не е документирана и не се съхранява информация за проверки на тръбопроводна мрежа или оборудване, разположени на открито, поради липсата на такива. (Условие 13.9.1. КР и Условие 13.9.1.1. КР)

През 2017 г. не е имало разливи и/или изливания на вещества, които могат да замърсят почвата. Архитектурната специфика на сградния фонд, в който се помещава площадката, не позволява замърсяване на почвата, дори и да има разливи и/или изливания. (Условие 13..9.2 КР)

Води се дневник с данни за датата на установяване на разливи, причини за разливите, техните площи, състав и количество на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, както и наименование/номер на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност. За 2017 г. няма записи в дневника, поради липса на установени разливи през отчетния период. (Условие 13.9.3. КР)

При евентуални аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води, персоналът на дружеството има готовност да приложи необходимите мерки, описани в Условие 13.9.4. КР.

На дружеството не е поставено изискване с комплексното разрешително да извършва собствен мониторинг на подземните води и почвите.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Към момента на издаване на комплексното разрешително „Екогалваник” ЕООД е привел инсталацията, която експлоатира, в съответствие с изискванията на законодателството по околна среда. Ето защо ИППСУКР не е съставяна.

6. Прекратяване работата на инсталацията

Дружеството не е прекратило дейността на инсталацията и съоръженията или на части от тях и няма намерение за прекратяването им.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания

7.1. Аварии

През 2017 г. не са възниквали аварийни ситуации и не са регистрирани такива.

Таблица 7.1. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР

Не са регистрирани оплаквания или възражения свързани с дейността на предприятието през 2017 г.

Таблица 7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е издадено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

- Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 458-Н0/2013 г. на „ЕКОГАЛВАНИК” ЕООД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:___________________________________                   Дата:      .03.2018 г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия:   Петер Нилс Олов Грунд

Длъжност в организацията:  Управител

# Footnotes

С КР не е въведено ограничение като абсолютна стойност, но то може да се изведе чрез изчисление като се умножи ограничението в капацитета на произвежданата продукция (Условие 4.1. КР) с ограничението, изразено като годишна норма за ефективност при употребата на вода (Условие 8.1.2. КР). Тъй като годишната норма за ефективност не е диференцирана по линии, при това изчисление следва да се имат предвид нормите на общо допустимия капацитет, а именно 870 000 м2/год, а не само на трите изградени към настоящия момент производствени линни. Това е така, защото превишаването на производствения капацитет на която и да е от линиите поотделно, се въздига като самостоятелно нарушение на определено условие (4.1. КР), но не влече след себе си, по необходимост, и нарушение на годишната норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди.

С КР не е въведено ограничение като абсолютна стойност, но то може да се изведе чрез изчисление като се умножи ограничението в капацитета на произвежданата продукция (Условие 4.1. КР) с ограничението, изразено като годишна норма за ефективност при употребата на съответната суровина (Условие 8.3.1.1. КР). Тъй като годишната норма за ефективност е диференцирана за никела и цинка поотделно, при това изчисление следва да се имат предвид нормите на допустимия капацитет за съответните линии, в които те се използват като суровина, а именно 140 000 м2/год за никел-хром линията ,250 000 м2/год. за линията за поцинковане и 260 000 м2/год. за линията на барабанното поцинковане (общо 510 000 м2).

** През 2017 г. дружеството не е употребявало калай, поради липса на заявка от клиенти за съответната услуга.

*** С КР не е въведено ограничение като абсолютна стойност, но то може да се изведе чрез изчисление, като се умножи ограничението в общия капацитет с ограничението, изразено като годишна норма за ефективност при употребата на съответния спомагателен материал, а именно 870 000 м2/год.

# Text boxes

УПРАВИТЕЛ

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОИЗВОДСТВО

ЕКОЛОГ,

ТЕХНИК-ХИМИЯ

ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ