ГОДИШЕН   ДОКЛАД  ПО  ОКОЛНА

СРЕДА

( ГДОС )

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 105 –Н1 / 2012

“МОНТЮПЕ” ЕООД, Русе

Русе,  март 2018

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1.	Увод	2

2.   Система за управление на околната среда	6

3.   Използване на ресурси	12

3.1.  Използване на вода	12

3.2.  Използване на енергия	13

3.3.	Използване на суровини, спомагателни материали и горива	13

3.4.	Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива	15

4.	 Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда	16

4.1.  Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества	16

4.2.  Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	19

4.3.	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	25

4.4.	Управление на отпадъците	30

4.5.  Шум	43

4.6.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	44

5.	 Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие	47

6.	 Прекратяване работата на инсталации или части от тях	47

7.	 Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	48

7.1.  Аварии	48

7.2.  Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията	48

8.   Подписване на годишния доклад	50

1. УВОД

  - Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително:

“МОНТЮПЕ” ЕООД, гр. Русе

  - Адрес по местонахождение на инсталацията:

гр. Русе, Източна промишлена зона, Индустриален парк

1.3 Регистрационен номер на Комплексно разрешително:

№ 105-H1/2012

  - Дата на подписване:

06.02.2012 г.

  - Дата на влизане в сила на Комплексно разрешително:

06.02.2012 г.

1.6 Оператор на инсталацията:

“МОНТЮПЕ” ЕООД, гр. Русе

  - Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора:

гр. София 1000,  Община столична , район Средец, бул. „Цар Освободител“ №8А

ет.2

Френско-българска търговско индустриална камара

e-mail: bg.office@montupet-group.com

  - Лице за контакти:

Георги Колеолов  – специалист „Околна среда”

  - Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

гр. Русе, 7000, Източна промишлена зона, Индустриален парк

тел.:   0882 118 987;  0877 442 166 ; факс:  082 / 884 – 359

e-mail: georgi.koleolov@montupet-group.bg

1.10 Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

„Монтюпе” ЕООД е завод за производство на автомобилни детайли от алуминиеви сплави.

Основните процеси, свързани с производствената дейност извършвани на площадката и попадащи в Приложение 4 на ЗООС са:

- Топене в шахтови и пудлингови пещи на алуминий

- Дегазация с азот и флюс

- Изработка на сърца

- Подготовка на матриците

- Автоматизирано отливане на автомобилни компоненти от алуминиева сплав, с употребата на поддържащи пещи, работещи на електрически ток;

Дейности, извършвани на площадката и непопадащи в Приложение 4 на ЗООС са:

- Регенериране на пясъка от леярските сърца за повторна употреба;

- Механична обработка на отливките до получаване на крайното изделие;

- Термична обработка на крайните изделия;

- Качествен контрол.

ТЕХНОЛОГИЧНА СХЕМА

на процеса за производство на цилиндрови глави

  - Производствен капацитет на инсталацията

Съгласно Условие 4.2.1 в Завода е въведена електронна система за измерване или изчисляване на производството MPS, разраборена за нуждите на “Montupet – Group“. В изпълнение на условие 4.2.2 се документира годишното производство на инсталацията:

| Инсталация | Капацитет | Годишно произведено количество от инсталацията за 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС |
| Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий | Топилен капацитет 840 t/ 24 h: Топилни пещи 384 t/ 24 h Поддържащи пещи 456 t/ 24 h | (33993.12 t/y) 93,13 t/ 24 h 10 бр. * 20 t/ 24 h 2 бр. * 40 t/ 24 h |
| Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: |
| Инсталация за регенерация на пясък с капацитет | 240 t/ 24 h | (35 698,133 t/y) 97,80 t/ 24 h |

1.12 РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ - Русе

гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20

1.13 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен”

гр. Плевен, ул. Чаталджа №60

  - Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Организационните дейности в „Монтюпе” ЕООД, гр. Русе, свързани с управлението на околната среда се осъществяват от Направление „Околна среда”. Всички служители им оказват съдействие и предоставят при поискване и/или при необходимост, съгласно техните задължения, необходимата информация.

2. Система за управление на околната среда

Съгласно Условие №5 от Комплексно Разрешително,  Дружеството е разработило и прилага Система за управление на околната среда (СУОС) съгласно ISO 14001:2015.

На територията на производствената площадка на “Монтюпе” ЕООД, гр. Русе, се прилагат изискванията и на “Система за управление на качеството” съгласно ISO/TS16949:2009 - Quality management systems. Particular requirements for the application of ISO 9001:2015 for automotive production and relevant service part organizations и изискванията на BS OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа“.

2.1 Структура и отговорности

Съгласно Условие 5.1.1 и Условие 5.1.2 е определен персоналът и са изготвени списъци на персонала, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Тези списъци са представени във свободен формат: Списък на отговорните лица за изпълнението на условията в комплексното разрешително

Определени са Отговорници Околна среда по производствени и административни участъци, с конкретни задължения по отношение на изпълнение на условията в разрешителното и изискванията на СУОС. Те са отговорни за съблюдаване  на правилата в своите участъци и докладват и се консултират при нужда със служителите от Направление „Околна среда”.

Списъците се съхраняват на вътрешния сървър на компанията и са достъпни за всички служители. Те се актуализират при промяна на персонала/лицата или отговорностите.  През отчетната година списъкът е актуализиран поради промяна (назначение на нови служители с отговорна функция).

Във всяка една процедура и инструкция са определени и конкретните отговорници по нейното прилагане и контролът по нейното изпълнение.

2.2  Обучение

В изпълнение на Условие 5.2.1 от Комплексното разрешително и на изискванията на Системите за управление на качеството и околната среда е изготвена и се прилага процедура СП0004 – Обучения и инструкция РИ8ОД0025 5.2.1 Определяне потребности обучение на персонала, за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала .

Съгласно тази процедура и инструкция обучението обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал, съобразно структурата за управление, дефинираните отговорности и установените и оценени нужди от обучение.

В съответствие с горецитираната процедура ежегодно се определят потребностите от обучения и се изготвят съответните програми за обучения. През 2017 г. е изготвен годишен план за обученията, като са планирани 87 бр. обучения, като от тях са изпълнени 67 бр. обучения.

2.3 Обмен на информация

В изпълнение на Условие  5.3.1 на площадката се поддържа актуална информация за отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. През отчетната година списъкът е актуализиран поради промяна (назначение на нови служители с отговорна функция) и съответно актуализация на имената, местоположението на работното място и телефона за контакт.

В изпълнение на Условие 5.3.2 на територията на предприятието се поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на КР, техните адреси и начин за контакт (включително за спешни случаи). Списъкът е поставен на вътрешния сървър на компанията.

Обменът на информация се извършва съгласно процедура СП0018 Обмен на информация. В нея са определени ролите и отговорностите по отношение на процеса на информиране и комуникация. Процедурата дефинира:

- Вътрешна информация – обмен на данни, обстоятелства и друга информация в рамките на различните нива на управление и длъжности в “Монтюпе” ЕООД

- Външна информация – отговори, писмена или електронна кореспонденция, телефонни разговори и дискусии или срещи с всяко външно за дружеството лице по отношение на околна среда

Вътрешната информация се разпространява посредством:

- табла за вътрешно-фирмена информация;

- компютърната мрежа на Дружеството;

- събрания по звена – info brief;

Външният обмен на информация по околна среда включва

- Входяща/изходяща кореспонденция

- Протоколи

Всички писмени запитвания и изходяща кореспонденция по отношение на ОС се регистрират в деловодството на Дружеството.

2.4 Документиране

Съгласно Условие 5.4.1 има изготвен актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите – Списък на законовите и други изисквания по околна среда, приложими за "Монтюпе" ЕООД, Русе и оценка на съответствието с тях. Списъкът се обновява веднъж годишно и се извършва оценка на съответствието. На месечна база се преглежда чрез справка с Държавен вестник за промяна в нормативната уредба.

Съгласно Условие 5.4.2 има изготвен списък и са документирани всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, които се съхраняват на общия сървър на компанията и на достъпно място на площадката за лицата, отговорни за тяхното изпълнение.

Съгласно Условие 5.4.3 има изготвен списък на кого от персонала (отговорните лица) какъв документ е предоставен с неговата актуална ревизия и дата на предоставяне на контролираното копие от документа– Регистър на разпространените контролирани копия от вътрешни документи.

Разпространението на документи – вътрешни и външни за Монтюпе ЕООД се извършва, съгласно процедура СП0002 – Управление на документи.

2.5 Управление на документите

В Дружеството се прилага писмена процедура СП0002 – Управление на документи и инструкция РИ8ОД0026 5.5.1  Актуализация на документи за актуализация на документите, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, а също и за изземване на невалидната документация, съгласно изискванията на Условие 5.5.1. и системите за управление в “Монтюпе” ЕООД. Управлението на документите обхваща както вътрешните, така и външните документи за Дружеството.

През отчетната година, вследствие на оперативни нужди и промяна в нормативната уредба е извършена своевременна актуализация на приложимите вътрешни документи.

2.6 Оперативно управление

Изготвени са необходимите инструкции за експлоатация и поддръжка, в съответствие с условията на Комплексно разрешително.

Обект на оперативно управление са тези дейности, продукти и услуги за  “Монтюпе” ЕООД, гр. Русе, които са определени и класифицирани като значими аспекти на околната среда, съобразно Процедура “АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”.

В изпълнение на Условие 5.6.1 инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се предоставят на компетентния орган при поискване от тяхна страна.

2.7 Проверка и коригиращи действия

Съгласно Условие 5.7.1, Условие 5.7.2 и Условие 5.7.3 са  изготвени  инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели. В тях са разписани изискванията за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното и изискването и метода за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Изготвена е процедура СП0006 – Управление на несъответствия, коригиращи и превантивни действия и инструкция РИ8ОД0028 5.7.3 Установяване на причините за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

В изпълнение на Условие 5.7.4, Условие 5.9.2  и разработена процедура SP0013 Законови и други изисквания, процедура SP0017 Оценка на съответствието и инструкция РИ8ОД0029 7.5.4 Периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби се извършва периодична оценка по изготвен списък с приложими нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2 - Списък на законовите и други изисквания по околна среда, приложими за "Монтюпе" ЕООД, Русе.

2.8 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Съгласно нормативните изисквания е изготвен и съгласуван с всички компетентни органи вътрешен “ПЛАН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА АВАРИИ”, покриващ и изпълнението на Условие 5.8.2 от Комплексно разрешително № 105-Н1/2012. В Плана са представени и начини на действие за осигуряване на най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. Периодично се извършва инструктаж на персонала и се проверява подготовката му в съответствие с нормативните изисквания на Република България. Това включва периодичния инструктаж и проиграването на плана веднъж годишно, като така се извършва периодичното обновяване на готовността му за действие. Проиграването на плана за бедствия и аварии, както и всички инструктажи, се документират.

Изготвена е схема за евакуация на персонала в случай на бедствие или авария. Схемата включва евакуационните пътища за извеждане на хората и сборен пункт, откъдето те да бъдат извозени извън обсега на аварията. Схемата е разпространена и е поставена на видни места на територията на обекта. Разработени са 12 броя формуляри за :

| РФ8ОД0008 | 5.8.2-01 Регистър на опасните вещества |
| --- | --- |
| РФ8ОД0009 | 5.8.2-02 Списък на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората |
| РФ8ОД0010 | 5.8.2-03 Записи от проверката готовността на персонала за действие при аварии |
| РФ8ОД0011 | 5.8.2-04 Регистър на авариите |
| РФ8ОД0012 | 5.8.2-05 Проверка при авария и назначаване на коригиращи действия |
| РФ8ОД0013 | 5.8.2-06 Списък на средствата за оповестяване на авария |
| РФ8ОД0014 | 5.8.2-07 Проверка на средствата за оповестяване на аварията |
| РФ8ОД0015 | 5.8.2-08 Списък на средствата за лична защита |
| РФ8ОД0016 | 5.8.2-09 Проверка на средствата за лична защита |
| РФ8ОД0017 | 5.8.2-10 Списък на средствата за противодействие при авария |
| РФ8ОД0018 | 5.8.2-11 Проверка на средствата за противодействие при аварии |
| РФ8ОД0019 | 5.8.2-12 Списък на персонала, отговорен за действия, предвидени в аварийния план |

Прилага се процедура СП0002 – Управление на документи и инструкция РИ8ОД0027 5.8.1 Актуализация на документи след авария, която регламентира въвеждането на нови и изменението на наличните документи при всяка възникнала необходимост, вкл. и след аварийни ситуации.

2.9 Записи (документиране)

Записите, създавани и водени в “Монтюпе” ЕООД, гр. Русе, имат за цел както да послужат като доказателство за съответствие с изискванията на Комплексно разрешително № 105-Н1/2012, така и за ефективното действие на системите за управление на околната среда.

В електронен формуляр и протоколи се документират и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително (съгласно Условие 5.9.1).

В изпълнение на Условие 5.9.2  периодичнатa оценка на приложими нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2 се вписват в - Списък на законовите и други изисквания по околна среда, приложими за "Монтюпе" ЕООД, Русе.

В изпълнение на Условие 5.9.4 се съхраняват данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване.

През 2017 г. са актуализирани 1 бр. инструкция и 1 бр. формуляр.

Съгласно Условие 5.9.5 е изготвен списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното. Тези документи се съхраняват в съответствие с Условие 5.9.6 и се предоставят при поискване от компетентните органи.

Воденето на всички записи в “Монтюпе” ЕООД - гр. Русе е описано в  Процедура СП0003 “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПИСИ”.

Съгласно Условие 5.9.3 данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия се документират във формуляри.

2.9.1 Установени несъответствия и предприети коригиращи действия през 2017 г.

През 2017 год. са извършени 11 проверки от страна на РИОСВ – Русе. Издадени са 24 предписания, които са изпълнени в определените срокове. Няма издадени Актове за установяване на административни нарушения и Наказателни постановления.

2.10 Докладване

Дружеството разполага с Комплексно разрешително № 105-Н1/2012 и настоящият доклад по околна среда се изготвя на основание чл. 125, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.1 от комплексното разрешително, съгласно които Дружеството представя в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото Комплексно разрешително, на хартиен и електронен носител.

Съгласно Условие 5.10.1 докладът е изготвен съгласно Образец на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед № РД – 806 / 31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително“.

2.10 Актуализация на СУОС

Съгласно изискванията на системите за управление и във връзка с Условие 5.1.1. Системата за управление на околната среда (СУОС) се актуализира в случай на актуализация, изменение или издаване на ново Комплексно разрешително, при настъпване на значителни промени в нормативните изисквания и при друга необходимост от промяна.

През отчетната 2017 година, вследствие на оперативни нужди, промяна в технологията, промяна в нормативната уредба, предписания и сертификационен одит съгласно ISO 14001:2015 е извършена актуализация на приложимите вътрешни документи.

2.11 Уведомяване

С писмо на Монтюпе ЕООД до РИОСВ Русе, прието с вх. № АО 1406 / 28.03.2017 год. е внесен Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите по КР през 2016 год.;

С писмо на РИОСВ Русе, с изх. № 1129 / 03.05.2017 год. се приема ГДОС за 2016 год. без забележки;

„Монтюпе“ ЕООД стартира през 2017 год. Процедура за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. оценка за съвместимост за инвестиционно предложение за „Модернизация на вентилационна система и нови спомагателни дейности“. Процедурата е завършила с Решение № РУ-74-ПР/2017 год. на РИОСВ Русе, изх. № 1951/18.07.2017 год.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Водоснабдяването на площадката на дружеството с вода за производствени нужди се осъществява на база сключен договор с “ВиК” ООД – Русе.

През отчетната година използваната вода на площадката е от „ВиК“ ООД - Русе. Количествата на доставена от „ВиК“ ООД - Русе вода на площадката на „Монтюпе” ЕООД за цялата 2017 г. е 54 950 m3, като за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС използваното количество вода за 2017 год. е 21 547 m3.

В Дружеството се прилага инструкции РИ8ОД0032 8.1.5.2 Измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.(Условие 8.1.5.2)

Прилага се инструкция по Условие 8.1.5.3 - РИ8ОД0033 8.1.5.3 Оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди.

Количествата на използваната вода от Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий и оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди е докладвано в представената по-долу Таблица 3.1 Условие 8.1.6.1 и Условие 8.1.6.2 :

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишна норма за ефективност, съгласно КР, m3 / единица продукт | Използвано годишно количество, m3 | Използвано количество за единица продукт, m3/t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВиК ООД, Русе | 0.14 | 21 547 | 0,6339 | Не* |

* Завишеното количество на използваното количество вода от Инсталацията за претопяване, включително леене на алуминий  през 2017 год. се дължи на форсмажорните условия вследствие на високите изисквания на един от клиентите на Дружеството, поради което част от оборудването е работило на максимално натоварване през цялата година.

През 2018 г. Ще бъде подадено Заявление за издаване на ново Комплексно разрешително, където разходната норма за водата ще бъде прецизирана. По Условие 8.1.3 се прилага инструкция - РИ8ОД0030 8.1.3  Експлоатация и поддръжка на оборотни цикли на охладителни системи.

Съгласно Условие 8.1.4 и инструкция РИ8ОД0031 Проверки техническото състояние на водопроводната мрежа, през 2017 г. е извършена една проверка на техническото състояние на откритата част на водопроводната мрежа и една проверка на закритата част на водопроводната мрежа. По време на проверките течове и несъответствия не са констатирани. Данните са отразени във формуляр РФ7ПП0090.

3.2. Използване на енергия

Консумацията на електроенергия за единица продукт за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, използвана през 2017 г. е докладвана в представената по - долу Таблица 3.2.

През годината не са констатирани несъответствия на измерените/ изчислените количества електроенергия с определените такива.

Таблица 3.2

| Електроенергия | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, МWh/t единица продукт | Годишна консумация на електронергия за инсталция по условие 2, МWh/t | Използвано количество, МWh/ за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0,352 | 6833 | 0,201 | Да |

Отчитането на енергийните източници /електроенергия, природен газ, вода/  Условие 8.2.2.1 се извършва съгласно инструкция РИ8ОД0020 - Засичане консумацията на енергийните източници. Данните се въвеждат в отделни бази данни и се следят на седмична и месечна база. Измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди се извършва съгласно РИ8ОД0035. Оценка на съответствието (Условие 8.2.2.2) на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди се извършва съгласно РИ8ОД0036.

В изпълнение на Условие 8.1.2.1 и Условие 8.2.2.3 Дружеството прилага инструкция РИ8ОД0034 8.2.1.2 Експлоатация и поддръжка на електропреобразувателни части на поддържащи пещи

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

В настоящия доклад са докладвани:

- годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини, спомагателни материали и гориво (Условие 8.3.3.1) за инсталацията по Условие 2., попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. (Условие 8.3.3.2.)

- резултатите от оценката на съответствието (Условие 8.3.2.2), на установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

3.3.1 Използването на суровини

През отчетната 2017 г. на производствената площадка на “Монтюпе” ЕООД са използвани представените в Таблица 3.3.1 суровини, при употребата за които, са поставени норми за ефективност съгласно Условие 8.3.1.1 :

Таблица 3.3.1

| Суровини | Употреба годишно к-во, t/y | Количество за ед. продукт, [t/t продукт] | Годишна норма за ефективност по КР [t/t продукт] | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алуминиеви слитъци за производството на цилиндрови глави | 20 731 | 0,610 | 0,565 | Не* |
| Металургични добавки за производството на цилиндрови глави | 191 | 0.0056 | 0,003 | Не** |

* Завишеното количество на използваните алуминиеви слитъци за производство на цилиндрови глави през 2017 год. се дължи на форсмажорните условия вследствие на високите изисквания на един от клиентите на Дружеството, поради което част от оборудването е работило на максимално натоварване през цялата година.

** Завишеното количество на използваните металургични добавки се дължи на използването на слитъци от различни доставчици (алуминиева сплав– второ топене), които изискват различно съотношение на добавките от вече установеното, както и частични промени в технология с цел постигане на съответствието на продукта към клиентските изисквания. През 2017г. се констатира нарушаване на производствената програма на дружеството във връзка със спиране на част от производството, което е довело до небалансиран и завишен разход на металургични добавки за единица продукт. Наблюдава се и тенденция за повишаване на изискванията на клиентите към качествата на готовите изделия, което изисква промяна в технологичните процеси, включващо по-голям разход на металургични добавки.

3.3.2 Използването на спомагателни материали

През отчетната 2017 г. на производствената площадка на “Монтюпе” ЕООД са използвани представените в Таблица 3.3.2 спомагателни материали, при употребата за които са поставени норми за ефективност съгласно Условие 8.3.1.2 :

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Употреба годишно к-во, t/y | Количество за ед. продукт, [t/t продукт] | Годишна норма за ефективност по КР [t/t продукт] | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Флюс за алуминиева сплав R:36/38 | 0 | 0.000030 | 0 | Да |
| Флюс за алуминиева сплав R:22, R:36/37/38, S:36/37/39 | 22 | 0.00065 | 0.001 | Да |

3.3.3 Използването на гориво

През отчетната 2017 г. на производствената площадка на “Монтюпе” ЕООД са използвани представените количества в Таблица 3.3.3 природен газ, при употребата на които са поставени норми за ефективност съгласно Условие 8.3.1.3 :

Таблица 3.3.3

| Спомагателни материали | Употреба годишно к-во, Nm3/y | Количество за ед. продукт, [Nm3/t продукт] | Годишна норма за ефективност по КР [Nm3/t продукт] | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 4823423 | 141.89 | 163 | Да |

В изпълнение на Условие 8.3.2.1 и Условие 8.3.2.2 са разработени и внедрени инструкции РИ8ОД0037 8.3.2.1 Измерване и документиране на изразходваните количества суровини, спомагателни материали и гориво за производствени нужди и РИ8ОД0038 8.3.2.2 Оценка на съответствието на изразходваните количества суровини, спомагателни материали и гориво за производствени нужди

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

В съответствие с условие 8.3.4.1 са осигурени листи за безопасност на използваните в завода вещества, смеси и препарати.  В съответствие с условие 8.3.4.1.1 листите за безопасност се съхраняват на площадката  и при нужда се предоставят на контролните органи.

Разработена е и внедрена инструкция РИ8ОД0002 Съхранение на суровини и материали по участъци. Съгласно условие 8.3.4.2 – химикали и масла, сярна киселина, дизелово гориво се съхраняват в съответните складове и са оборудвани със събирателни вани и/или обваловки.

Съгласно условие 8.3.4.3 е разработена и внедрена инструкция РИ8ОД0039 Поддръжка на резервоари, инструкция РИ8ОД0006 Проверка събирателни вани обваловки и формуляр РФ8ОД0003 Проверка на събирателни вани, обваловки. През отчетния период са извършени 12 проверки на събирателните вани и обваловки на площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива. По време на проверките течове и несъответствия не са констатирани.

През отчетната година е извършена една проверка на съоръженията и площадките за временно съхранение. Несъответствия не са констатирани.

Съгласно условие 8.3.4.4 е разработена и внедрена инструкция РИ8ОД0040 8.3.4.4 Поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива.

Извършват се проверки на тръбопреносната мрежа по време на планираните превантиви на инсталациите съгласно план график. През годината не са констатирани течове, разливи или други пропуски по тръбопреносната мрежа за спомагателни материали разположена на територията на производствената площадката.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

В представената по-долу таблица е докладван всеки замърсител, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност, за който “Монтюпе” ЕООД - гр. Русе има задължение да докладва, съгласно условията в Комплексно разрешително № 105-Н1/2012 и изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Отразени са също така и тези вещества, при които не се наблюдава превишение на определеният праг, като мястото им в таблицата е отразено с тире “-“, а в скоби е посочено изчисленото годишно количество за съответното вещество.

Таблица 4.1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове | Праг за пренос на замърсите, извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | Във въздуха Кг/единица продукт | във води kg/год. | Във водите/единица продукт | в почва kg/год. |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | - (169966) C | 5 | - | - | - | - | 500000 |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | - (20 395872) C | 600 | - | - | - | - | 100000000 |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | - (38638,6) М | 1,137 | - | - | - | - | 100000 |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | - (10026,9) М | 0,295 | - | - | - | - | 100000 |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | - (5447,1) М | 0,160 | - | - | - | - | 150000 |
| 12# |  | Общ азот | - | - | - (2538) М | 0,0747 | - | - | 50000 |
| 13# |  | Общ фосфор | - | - | - (615) М | 0,0181 | - | - | 5000 |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - | - | - (1,793) М | 0.000053 | - | - | 50 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | - | - | - (4,728) М | 0.000139 | - | - | 20 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | - | - (4,483) М | 0.000132 | - | - | 100 |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ С) | - | - | - (18,91) М | 0,000556 |  |  | 20 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) | - | - | - (10273) М | 0,302 | - | - | 50000 |
| 86# |  | Фини прахови частици < 10 μm | - (7564,4) М | 0,223 | - | - | - | - | 50000 |

При попълване товарите на годишните замърсители, посочени в Таблица 1 са използвани следните подходи (методи):

- количеството на замърсители с № 2#, 3#, е изчислено в съответствие с утвърдена от Министъра на околната среда и водите Методика по чл. 25, ал. 6 от Закона за чистотата на атмосферният въздух

|  | 2017 | ЕF |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество разтопен алуминий, t | 33993.12 |  |  |
| Емисии CO, kg | 169966 | 5 | kg/Mg продукция |
| Емисии CO2, kg | 20395872 | 600 | kg/Mg продукция |

- количеството на замърсители с № 7#, 8#, 11# и 86# е изчислено с използване на данни от собствен мониторинг към измерени дебити и

- работни часове за всяко изпускащо устройство

| Изп. У-во | Инсталация | Прот.№/ дата | Раб. Часове | Дебит | Прах kg | SОx kg | TOC kg | Nox kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИУ К10 | Карусел 1 | 730/31.10.2017 | 5 325 | 36772 | 802,22 | 587,43 | 3524,60 |  |
| ИУ К11 | Карусел 2 | 728/31.10.2017 | 5 837 | 37034 | 951,14 | 648,50 | 3891,01 |  |
| ИУ К12 | Карусел 3 | 727/31.10.2017 | 7 318 | 38237 | 1427,07 | 839,46 | 6435,82 |  |
| ИУ К13 | Карусел 4 | 729/31.10.2017 | 6 429 | 34002 | 415,34 | 655,80 | 4590,58 |  |
| ИУ К24 | Карусел 5 | 735/01.11.2017 | 8 137 | 36476 | 1305,94 | 890,42 | 6232,91 |  |
| ИУ К26 | Карусел 7 | 733/01.11.2017 | 449 | 38069 | 34,19 | 51,28 | 256,39 |  |
| ИУ К27 | Карусел 8 | 734/01.11.2017 | 2 520 | 37800 | 438,18 | 285,77 | 1619,35 |  |
| ИУ К01 | Топ,пещ Striko 1 | 721/30.10.2017 | 8 639 | 3344 | 83,78 | 86,67 | 924,44 | 462,22 |
| ИУ К02 | Топ,пещ Striko 2 | 722/30.10.2017 | 7 896 | 4307 | 85,02 | 102,02 | 578,14 | 714,17 |
| ИУ К03 | Топ,пещ Striko 3 | 723/30.10.2017 | 8 376 | 5016 | 130,24 | 126,04 | 1050,35 | 840,28 |
| ИУ К04 | Топ,пещ Striko 4 | 724/30.10.2017 | 8 424 | 5790 | 112,18 | 146,32 | 1219,37 | 926,72 |
| ИУ К15 | Топ,пещ Striko 5 | 725/30.10.2017 | 8 400 | 5346 | 134,72 | 134,72 | 1616,63 | 493,97 |
| ИУ К19 | Топ,пещ Sklenar 2 | 726/30.10.2017 | 8 388 | 8110 | 142,86 | 204,08 | 1700,67 | 884,35 |
| ИУ К06 | Дегазация на азот и флюс 1 | 732/31.10.2017 | 8 400 | 7664 | 148,07 |  |  |  |
| ИУ К20 | Дегазация на азот и флюс 2 | 731/31.10.2017 | 8 400 | 15126 | 216,00 |  |  |  |
| ИУ К09 | Пещ сушене матрици 1 | 736/01.11.2017 | 8 256 | 1497 |  |  |  | 766,27 |
| ИУ К23 | Пещ сушене матрици 2 | 737/01.11.2017 | 8 256 | 4563 |  |  |  | 2034,29 |
| ИУ К14 | Регенерация 1 | 740/02.11.2017 | 4 157 | 22312 | 482,31 | 278,25 | 2318,77 | 1020,26 |
| ИУ К28 | Регенерация 2 | 739/02.11.2017 | 3 753 | 21607 | 454,11 | 243,27 | 1621,82 | 1216,37 |
| ИУ К29 | Обмазка на матрици | 738/01.11.2017 | 8 256 | 6743 | 200,41 | 167,01 | 1057,73 | 668,04 |
| Общо за 2017 г. [кг/год] | 7564,374 | 5447,043 | 38638,596 | 10026,949 |
| Емитирани количества за единица продукт [кг/ед.продукт]: | 0,223 | 0,160 | 1,137 | 0,295 |

*Данните за  измерените концентрации на замърсителите са от 2017 г.

- количеството на замърсители с № 12#, 13#, 20#, 22#, 24#, 71# и 76# е изчислено с използване на данни от собствен мониторинг към общ дебит за годината

| Точка № 1 | m3/год. | Количество | Товар за първо полугодие | Точка № 1 | m3/год. | Количество | Товар за второ полугодие | Товар за 2017 г. | По Условие 9.6.2.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Първо шестмесечие | Второ шестмесечие |  |  |
| Показател | mg/dm3 | m3/y | kg/y | Показател | mg/dm3 | m3/y | kg/y | Kg./y | Кг/ед.продукт |
| Азот амонячен | 30,6 | 40767 | 1247 | Азот амонячен | 26,4 | 48895 | 1291 | 2538 | 0,07466 |
| Фосфати (като Р) | 7,02 |  | 286 | Фосфати (като Р) | 6,73 |  | 329 | 615 | 0,01809 |
| ХПК | 335 |  | 13657 | ХПК | 351 |  | 17162 | 30819 | 0,907 |
| Феноли (летливи) | 0,255 |  | 10,4 | Феноли (летливи) | 0,174 |  | 8,51 | 18,91 | 0,000556 |
| Мед | 0,02 |  | 0,815 | Мед | 0,02 |  | 0,978 | 1,793 | 0,0000527 |
| Никел | 0,08 |  | 3,261 | Никел | 0,03 |  | 1,467 | 4,728 | 0,000139 |
| Цинк | 0,05 |  | 2,038 | Цинк | 0,05 |  | 2,445 | 4,483 | 0,000132 |
| ТОС | = ХПК/3 | 10273 | 0,302 |

Докладване на изпускане на замърсители в почвата не е извършено, тъй като от дейността на Дружеството не се генерират отпадъци, които да са предмет на обезвреждане „почвена обработка” и „ дълбочинно инжектиране”.

Докладване на пренос на замърсители в отпадъчни води извън площадката не е извършено, тъй като от дейността на Дружеството не се предават промишлени отпадъчни води, предназначени за преработка вкл. почистване.

Данни за пренос извън площадката на отпадъци са докладвани в точка 4.4 Управление на отпадъци.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Информацията представена в настоящата т.4.2. се отнася за реално изградените и въведени в експлоатация инсталации и съоръжения, емитиращи емисии в атмосферния въздух през отчетния период:

- Източник – Проточно леене (Каросел)

  - Инсталация за третиране с вар към изпускащо устройство №К10

  - Инсталация за третиране с вар към изпускащо устройство №К11

  - Инсталация за третиране с вар към изпускащо устройство №К12

  - Инсталация за третиране с вар към изпускащо устройство №К13

  - Инсталация за третиране с вар към изпускащо устройство №К24

  - Инсталация за третиране с вар към изпускащо устройство №К26

  - Инсталация за третиране с вар към изпускащо устройство №К27

- Източник – Изработка на сърца

  - 1 бр ръкавен филтър и 1бр Промивна кула с H2SO4 към изпускащо устройство №К07

  - 1 бр ръкавен филтър и 1бр Промивна кула с H2SO4 към изпускащо устройство №К021

- Източник – Инсталация за регенерация на пясъка

  - 1 бр Ръкавен филтър към изпускащо устройство № К14

  - 1 бр Ръкавен филтър към изпускащо устройство № К28

- Източник – Инсталация за Подготовка на матрици

  - 1 бр. метален филтър към изпускащо устройство К29

Дружеството е изготвило инструкции за експлоатация, поддържане и  мониторинг на работата на пречиствателните съоражения РИ8ОД0041 9.1.4 Експлоатация и поддръжка на пречиствателно съоръжения по условие 9.1.1 (Условие 9.1.4) и инструкция РИ8ОД0042 9.1.5.1 Оценка съответствие измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определите по условие 9.1.2 (Условие 9.1.5.1)

Резултатите от извършените проверки се документират и съхраняват съгласно (Условие 9.1.6.1) РФ8ОД0030 Проверка на контролираните параметри

Резултатите от извършените проверки на съответствието на стойностите се документират и съхраняват (Условие 9.1.6.2)

През отчетния период са извършени 2286 проверки на контролираните параметри. Не са констатирани несъответствия на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения за емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух

През отчетния период не са констатирани несъответствия на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферня въздух, като резултатите от извършените измервания са представени в попълнените по-долу изискващи се Таблица 4.2.1 – Таблица 4.2.18

Таблица 4.2.1

Източник – Комин на шахтова пещ  STRICO 1, изпускащо устройство №К01

Дебит при нормализирани условия  - 3344 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 10 | - | 2.9 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 170 | - | <3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 150 | - | 16 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 32 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.2

Източник – Комин на шахтова пещ  STRICO 2, изпускащо устройство №К02

Дебит при нормализирани условия  - 4307 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 10 | - | 2.5 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 170 | - | <3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 150 | - | 21 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 17 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.3

Източник – Комин на шахтова  пещ STRICO 3, изпускащо устройство №К03

Дебит при нормализирани условия  - 4461 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 10 | - | 3.1 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 170 | - | <3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 150 | - | 20 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 25 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.4

Източник – Комин на шахтова  пещ STRICO 4, изпускащо устройство №К04

Дебит при нормализирани условия  - 5790 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 10 | - | 2,3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 170 | - | <3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 150 | - | 19 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 25 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.5

Източник – Комин на шахтова  пещ STRICO 5, изпускащо устройство №К15

Дебит при нормализирани условия  - 5346 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 10 | - | 3,0 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 170 | - | <3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 150 | - | 11 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 36 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.6

Източник – Комин на шахтова  пещ SKLENAR 2, изпускащо устройство №К19

Дебит при нормализирани условия  - 8110Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 10 | - | 2,1 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 170 | - | <3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 150 | - | 13 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 25 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.7

Източник – Комин на дегазация, изпускащо устройство №06

Дебит при нормализирани условия  - 7664 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 10 | - | 2.3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.8

Източник – Комин на дегазация, изпускащо устройство №20

Дебит при нормализирани условия  - 15126Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 10 | - | 1.7 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.9

Източник – Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 1), ИУ №К10

Дебит при нормализирани условия  - 36772Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 4.1 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | <3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 18 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.10

Източник –  Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 2), ИУ №К11

Дебит при нормализирани условия  - 37034 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 4.4 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | <3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 18 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.11

Източник –  Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 3), ИУ №К12

Дебит при нормализирани условия  - 38237 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 5.1 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | <3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 23 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.12

Източник –  Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 4), ИУ №К13

Дебит при нормализирани условия  - 34002Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 1.9 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | <3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 21 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.13

Източник –  Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 5), ИУ №К24

Дебит при нормализирани условия  - 36476Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 4.4 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | <3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 21 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.14

Източник –  Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 7), ИУ №К26

Дебит при нормализирани условия  - 38069Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 2 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | <3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 15 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.15

Източник –  Комин на инсталация за проточно леене (Каросел 8), ИУ №К27

Дебит при нормализирани условия  - 37800 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 4,6 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 100 | - | <3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 17 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.16

Източник – Пещ за сушене на матрици, изпускащо устройство №К09

Дебит при нормализирани условия  - 1497 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOx | mg/Nm3 | 300 | - | 62 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.17

Източник – Пещ за сушене на матрици, изпускащо устройство №23

Дебит при нормализирани условия  - 4563Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOx | mg/Nm3 | 300 | - | 54 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.18

Източник – Инсталация за регенерация на пясъка 1, изпускащо устройство №К14

Дебит при нормализирани условия  - 22312Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 5.2 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 | - | <3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 400 | - | 11 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 25 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.19

Източник – Инсталация за регенерация на пясъка 2, изпускащо устройство №К28

Дебит при нормализирани условия  - 21607 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 5.6 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 | - | <3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 400 | - | 15 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 20 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.20

Източник – Инсталация Аминна кула 1, изпускащо устройство №К07

Дебит при нормализирани условия  - 26317.69 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Амини | mg/Nm3 | 5 | - | 0,453 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.21

Източник – Инсталация Аминна кула 2, изпускащо устройство №К21

Дебит при нормализирани условия  - 44848.37Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Амини | mg/Nm3 | 5 | - | 0.4023 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Таблица 4.2.22

Източник – Инсталация за обмазка на матрици, изпускащо устройство №К29

Дебит при нормализирани условия  - 6743 Nm3/h

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm3 | 20 | - | 3.6 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 | - | <3 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 400 | - | 12 | Веднъж годишно | 1/ 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 19 | Веднъж годишно | 1/ 100 |

Изготвени са и се прилагат инструкции:

- По Условие 9.2.5 - РИ8ОД0009 9.2.5  Емисии въздух – оценка на съответствие, установяване на причини за несъответствие и коригиращи действия на измерените стойности на контролираните параметри

- По Условие 9.3.2 - РИ8ОД0043 9.3.2  Оценка наличие неорганизирани емисии;

- По Условие 9.3.3 - РИ8ОД0044 9.3.3  Оценка спазване мерки неорганизирани емисии;

- По Условие 9.4.3 - РИ8ОД0045 9.4.3 Оценка спазване мерки интензивно миришещи вещества.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Изградените пречиствателни съоръжения (Условие 10.1.1 иУсловие 10.2.1) за отпадъчни води са както следва:

- Източник: охлаждащи и битово–фекални води от площадката

  - Трисекционен водоплътен утаител

- Източник: пречистени дъждовни води от площадката

  - Каломаслоуловители

Съгласно условие 10.1.1.2 и условие 10.2.1.2 са определени контролираните параметри, техните стойности и честотата на мониторинг на пречиствателните съоражения.

По Условие 10.1.1.3 и Условие 10.2.1.3 се прилагат инструкции РИ8ОД0046 10.1.1.3 Експлоатация и поддръжка на пречиствателно съоръжения по условие 10.1.1.2 и РИ8ОД0051 10.2.1.3 Експлоатация и поддръжка на пречиствателно съоръжения по условие 10.2.1.1

Прилагат се инструкции РИ8ОД0047 10.1.1.5.1 Оценка съответствие измерени стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените по условие 10.1.1.2 и РИ8ОД0052 10.2.1.5 Оценка съответствие измерени стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените по условие 10.2.1.2

Съгласно Условие 10.1.1.6.1 и Условие 10.2.1.6.1 на площадката се съхранява писмена документация по условия 10.1.1.2 и 10.2.1.2.

Съгласно Условие 10.1.1.6.2 и Условие 10.2.1.6.2 на площадката се съхраняват резултатите от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. Записите се правят във формуляр РФ8ОД0024 10.1.1.3 Проверка на контролираните параметри на ПС. През 2017 г. са направени  6 бр. проверки, като не са установени несъответствия.

Съгласно Условие 10.1.1.6.3 и Условие 10.2.1.6.3 на площадката се съхраняват резултатите от проверките на съответствието на стойностите от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. Записите се правят във формуляр РФ8ОД0024 10.1.1.3 Проверка на контролираните параметри на ПС.

Съгласно Условие 10.1.2.2 се прилага инструкция РИ8ОД0048 10.1.2.2  Проверки техн.състояние канализационна мрежа. Данните се отбелязват във формуляр РФ7ПП0090 Проверка течове. През годината е извършена 1 проверка, не са открити несъответствия.

Дружеството има сключен е договор с дружеството, експлоатиращо градската канализационна система – ВиК ООД, Русе за заустване на смесен поток – охлаждащи и битово-фекални отпадъчни води. (Условие 10.1.2.1)

Съгласно Условие 10.1.4.2 се прилага инструкция РИ8ОД0049 10.1.4.2 Измерване на количеството отпадъчни води. За 2017 година количеството на изчислените отпадъчни води изпуснати към канализационната система са 89662 м3, като окло 21000 м3 от тях са битово-фекални отпадъчни води.

Съгласно Условие 10.1.4.3 се прилага инструкция РИ8ОД0050 10.1.4.3 Оценка съответствие на резултатите от собствен мониторинг с определените максимално допустими по таблица 10.1.2.1

Съгласно Условие 10.2.4.2 се прилага инструкция РИ8ОД0053 10.2.4.2 Измерване на количеството дъждовни води

Съгласно Условие 10.2.4.3 се прилага инструкция РИ8ОД0054 10.2.4.3 Оценка съответствие на резултатите от собствен мониторинг с определените максимално допустими по таблица 10.2.2.1

4.3.1 Собствен мониторинг

Данните в по-долу приложените Таблица 4.3.1 и Таблица 4.3.2 са съгласно изискванията на Условие 10.1.2.1 и Условие 10.1.4.1, Таблица 4.3.3, Таблица 4.3.4, Таблица 4.3.5 и Таблица 4.3.6 са съгласно изискванията на Условие 10.2.2.1 и Условие 10.2.4.1 от Комплексно разрешително № 105-Н1/2012.

Мониторинг на ТП №2  - Таблица 4.3.2 към Условие 10.1.2.1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг* | Съответствие* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За ТП-2 Протокол №13/1/14.03.2017г., Протокол№3662/25.04.2017, Протокол№3208/16.03.2017 Протокол О-51-1/14.03.2017 |
| Активна реакция | рН | 6.5 - 9 | 7,79±0,03 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 15,7±0,5 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 98,2±5,5 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 30,6±1.8 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Фосфати (като Р) | mg/dm3 | 15 | 7,02±0,6 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цианиди (общи) | mg/dm3 | 1.0 | <0,0005 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | 0.5 | 0,002±0,0001 | Веднъж на шест месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 400 | 78±1 | Веднъж на шест месеца | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 700 | 335±23 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хром шествалентен | mg/dm3 | 0.5 | 0,012±0,001 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Мед | mg/dm3 | 1.0 | <0,02 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Никел | mg/dm3 | 1 | 0,08±0,003 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | <0,05 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 10.0 | 0,31±0,045 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.5 | 0,005±0,0003 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Олово | mg/dm3 | 1 | 0,0091±0,0009 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.5 | <0,005 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Сулфиди | mg/dm3 | 1,5 | 0,29±0,03 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Аниоактивни А-СПАВ | mg/dm3 | 10.0 | 2,72±0,16 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Феноли(летливи) | mg/dm3 | 1.0 | 0,255±0,022 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.05 | <0,0005 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Животински мазнини и растителни масла | mg/dm3 | 100 | 6,4±0,56 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хром триваленетен | mg/dm3 | 2.5 | 0,009±0,001 | Веднъж на шест месеца | Да |
| За ТП-3 Протокол №13/2/14.03.2017 г и Протокол О-51-2/14.03.2017 |
| Активна реакция | рН | 6.5 - 9 | 7,76±0,03 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 11,3±0,2 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,2±0,02 | Веднъж на шест месеца | Да |
| За ТП-2 Протокол №151/1/11.09.2017 г., Протокол№5409/13.09.2017 и Протокол 391-ОВ/10.10.2017 |
| Активна реакция | рН | 6.5 - 9 | 7,64±0,03 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 16,3±0,5 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 95,1±5,4 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | 26,4±1.6 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Фосфати (като Р) | mg/dm3 | 15 | 6,73±0,41 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цианиди (общи) | mg/dm3 | 1.0 | <0,005 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | 0.5 | <0,02 | Веднъж на шест месеца | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 400 | 63,2±2 | Веднъж на шест месеца | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 700 | 351±24,5 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хром шествалентен | mg/dm3 | 0.5 | <0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Мед | mg/dm3 | 1.0 | <0,02 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Никел | mg/dm3 | 1 | 0,03±0,001 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | <0,05 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 10.0 | 0,323±0,047 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.5 | <0,002 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Олово | mg/dm3 | 1 | <0,002 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.5 | <0,005 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Сулфиди | mg/dm3 | 1,5 | 1,48±0,1 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Аниоактивни А-СПАВ | mg/dm3 | 10.0 | 1,97±0,114 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Феноли(летливи) | mg/dm3 | 1.0 | 0,174±0,015 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.05 | <0,0005 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,7±0,07 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Животински мазнини и растителни масла | mg/dm3 | 100 | 13,8±1,2 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хром триваленетен | mg/dm3 | 2.5 | <0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| За ТП-3 Протокол №151/2/11.09.2017 г и Протокол№177-ОВ/11.09.2017 |
| Активна реакция | рН | 6.5 - 9 | 7,36±0,03 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 15,0±0,1 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,1±0,01 | Веднъж на шест месеца | Да |

През отчетната година са извършени три пробовземания и анализ на смесен поток от производствени, охлаждащи и битово – фекални води от площадката и две пробонабирания от поток от дъждовни води.

Няма установени несъответствия.

4.4. Управление на отпадъците

Докладваните отпадъци по вид и количество са съгласно реално  генерираните на производствената площадка на “Монтюпе” ЕООД гр. Русе и включените в Комплексно разрешително № 105-Н1/2012.

Управлението на отпадъците на територията на “Монтюпе” ЕООД гр. Русе се извършва съгласно изискванията на действащото екологично законодателство. Упражнява се постоянен контрол по отношение дейностите извършвани с отпадъците, а предаването им за последващо третиране се извършва единствено след сключване на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи.

Информация за количествата (годишно количество и годишно количество за единица продукт) и дейностите с отпадъците, генерирани от производствената площадка на Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий  са представени в изискващите се Таблица 4 и Таблица 5:

Таблица 4.4-1 Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Предварително съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт / външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено, t/y | Количества определени с КР, t/t | Реално измерено, t/t |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (мъртви глави и бракувани цилиндрови глави) | 12 01 03 | 20 600 | 13262.45 | 0,450 | 0.390 | - | Собствена площадка | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (мустаци,леяци и алуминиеви люспи) | 12 01 03 | 2190 | 2605.35 | 0,045 | 0,077 | №13 | КРИС-Р ЕООД SC AS METAL Румъния | Не*1 |
| Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране различни от упоменатите в 12 01 16 (отработен пясък от подготовка на матрици) | 12 01 17 | 6 | 0 | - | - | - | - | - |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 80 | 1.81 | - | - | - | - | - |
| Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14* | 16 01 15 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Отпадъци от желязо и стомана (отпадъчен алуминий с частици желязо) | 19 10 01 | 60 | 208.27 | - | - | № 6 | Вторични метали- Русе ЕООД | Не *2 |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 6 | 1.85 |  | - | - | Е-ПАК ЕООД | Да |
| Пластмаси | 20 01 39 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Шлака от пещи | 10 10 03 | 1 740 | 910.8 | 0.038 | 0,0268 | № 1 | SC ALMET SA Румъния | Да |
| Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03 | 16 11 04 | 66 | 0 | - | - | № 2 | - | - |
| Минерали (например пясък, камъни) | 19 12 09 | 1 170 | 431.56 | 0.03t/t регенериран пясък | 0.012 | № 2 | „Берос“ ООД | Да |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (алуминий, желязо и пясък) | 19 12 12 | 590 | 585.7 | 0.016 t /t регенериран пясък | 0,016 | № 2 | „Берос“ ООД | Да |
| Сярна и серниста киселина (от пречистване на аминен газ и ЛОС) | 06 01 01* | 30 | 145.54 | - | - | - | Балбок Инженеринг АД TRG Cyclamin GmbH | Не*3 |
| Други киселини | 06 01 06* | 4 | 3.5 | - | - | № 3 | - | Да |
| Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества (отпадъчен пясък, смоли) | 10 10 05* | 2 590 | 2003.016 | - | - | - (няма вр. съхранение – отпадъка ) | няма | Да |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 10 07* | 34 990 | 33695.116 | - | - | (няма вр. съхранение – отпадъка ) | няма | Да |
| Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества | 10 10 09* | 160 | 0 | - | - | - | - | - |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (отпадъчна смес от обработка на вътрешната повърхност на матриците) | 10 10 11* | 30 | 8.12 | - | - | - | - | - |
| Отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества ( от пречистване на аминен газ и ЛОС | 10 10 13* | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества | 10 10 15* | 100 | 0 |  | - | № 11 | - | - |
| Основи от химично почистване на повърхности (отработена натриева основа) | 11 01 07* | 31 | 0 | - | - | - | „Балбок Инженеринг“АД |  |
| Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | 12 01 09* | 290 | 32.08 | - | - | № 11 | „Лубрика“ООД | Да |
| Утайки, съдържащи метали | 12 01 18* | 2 152 | 0 | - | - | - | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 10 | 2.64 | - | - | № 4 | „Лубрика“ООД | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 0.4 | 0 | - | - | - | - | - |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 110 | 0 | - | - | № 3 | - | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкавни филтри, филтърна хартия) | 15 02 02* | 16 | 15,176 | - | - | № 3 | Балбок Инженеринг АД Екомакс ООД | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (активен въглен) | 15 02 02* | 106 | 20.787 | - | - | № 3 | Балбок Инженеринг АД Екомакс ООД | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (замърсени дрехи, ръкавици и др.) | 15 02 02* | 20 | 18.298 | - | - | № 3 | Балбок Инженеринг АД Екомакс ООД | Да |
| Излязло от употреба оборудване, съдържа-що опасни компоненти, различно от упоме-натото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | 16 02 13* | 1 | 0.023 |  |  | - | - | - |
| Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16 03 05* | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| Отпадъчни органични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | 16 05 08* | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на пром. отпадъчни води | 19 08 13* | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 1 | 0,002 | - | - | № 3 | Балбок Инженеринг АД Екомакс ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 20 | 0 | - | - | - | - | - |

*1    Констатираното през отчетния период несъответствие на количеството отпадък 12 01 03 - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (мустаци,леяци и алуминиеви люспи)  с определеното такова в Комплексно разрешително 105-Н1/2012 се дължи на проведения ремонт на топилните пещи и невъзможността за притопяване на мустаци, леяци и алуминиеви люспи през този период. Не претопените количества са предадени на лицензирани фирми.

*2   Констатираното през отчетния период несъответствие на количеството отпадък 19 10 01 Отпадъци от желязо и стомана (отпадъчен алуминий с частици желязо) с определеното такова в Комплексно разрешително 105-Н1/2012 се дължи на:

- продължаване на процеса на внедряване на 5S система за организиране на работната среда, с което са свързани смяна, модифициране и подобряване на метални работни станции за съхранение на документи, спомагателни пособия и материали

- подмяна на метални контейнери за събиране на междинни продукти от производствения процес

*3 Констатираното през отчетния период несъответствие на количеството отпадък с код 06 01 01* Сярна и серниста киселина с определеното такова в Комплексно разрешително 105-Н1/2012 се дължи на завишените количества на генерирания отпадък се дължат и на по-строгите оптимални стойности на контролирания параметър – рН за пречиствателните съоръжения – Промивни кули със сярна киселина.

4.4.1. Образуване на отпадъците

При работата на инсталациите на територията на площадката образуваните отпадъци не се различават по вид (код и наименование) от посочните в Условие 11.1.1 от Комплексно разрешително 105-H1/2012.

4.4.2. Събиране на отпадъците

Съгласно Условие 11.2.1. Дружеството събира всички образувани на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1., съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

В съответствие с Условие 11.2.2. отпадъците се събират в съответствие с нормативната уредба по околна среда.

Разработена е система 5S за всеки участък в завода и събирането на отпадъците се проверява на ежеседмична база.

За отпадъците (Условие 11.2.3.), при наличие на техническа възможност се извършва обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид.

Съгласно Условие 11.2.4 Дружеството събира образувания на площадката отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак, разделно от останалите отпадъци и стриктно следи за спазване забраната на смесването с битови или други отпадъци. Дейностите по събиране и съхранение на отпадък с код 20 01 21* са описани с инструкция  РИ8ОД0021.

Съгласно Условие 11.2.5 Дружеството събира образувания на площадката отпадък с код и наименование 12 01 09* - Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи и 13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, разделно от останалите отпадъци, в специализирани съдове, маркирани съответно с надпис „Отработени масла, код 13 02 05*” и „Отработен СОТ, код 12 01 09*.

Дейностите по събиране и съхранение на отпадък с код 12 01 09* са описани с инструкция  РИ8ОД0004.

Съгласно Условие 11.2.6 Дружеството събира образувания на площадката отпадък с код и наименование 16 02 13* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12, разделно от останалите отпадъци и стриктно следи за спазване забраната на смесването с битови или други отпадъци.

Събирането на генерираните отпадъци на производствената площадка на “Монтюпе” ЕООД, гр. Русе се осъществява съгласно утвърдена схема. Методът на оценка на съответствие Условие 11.2.7 и отговорностите са описани в инструкция РИ8ОД0011

По време на извършените проверки през отчетния период не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията по събирането на отпадъците.

4.4.3. Съхранение на отпадъците

В изпълнение на Условие 11.3.1. временното съхраняване на отпадъците образувани при производствената дейност, съгласно таблиците в условие 11.1. се извършва за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

В изпълнение на Условие 11.3.2. временно съхраняване се извършва единствено на отпадъците, определени с Условие 11.1. на площадките, обозначени на Приложение №7.3 от заявлението за издаване на КР.

Образуваните опасни отпадъци ( Условие 11.3.3 )  от производствената дейност се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Глава ІІ, Раздел ІII на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Съгласно Условие 11.3.3.1, преди започване на строителните работи на площадката, се обособяват площадки за временно съхраняване на следните отпадъци с кодове и наименования:

- 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки;

- 15 01 02 - Пластмасови опаковки;

- 15 01 06 - Смесени опаковки;

- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;

- 17 03 02 - Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01;

- 17 04 05 - Желязо и стомана;

- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03*,

които имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъка, който се съхранява в тях и са ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

През 2017 год. не са извършвани строителни дейности на площадката.

Съгласно Условие 11.3.4 Дружеството съхранява временно отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак на Площадка № 5, обозначена на Приложение № 7.3 от заявлението, разделно от другите отпадъци и при наличие на сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката е закрита, оградена, обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея и оборудвана с :

- херметически затворени съдове за съхраняване на счупени лампи;

- съдове за съхраняване или с транспортни опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи, стелажи, палети и други съоръжения, позволяващи товарно-разтоварни дейности.

- повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, са с водонепропускливо покритие.

Съгласно Условие 11.3.5 Дружеството съхранява временно следните отпадъци с код и наименование:

- 12 01 09* - Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи, на обособена част от Площадка № 10;

- 12 01 18* - Утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло, на обособена част от Площадка № 1;

- 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, на Площадка № 4,

обозначени на Приложение № 7.3 от заявлението, площадките са бетонирани и оборудвани с приемателни съдове. Съдовете за съхранение отговарят на изискванията на Условие 11.2.5. Площадките имат ясни надписи за предназначението им и вида на отпадъка, който се третира в тях.

Съгласно Условие 11.3.5.1 Дружеството временно съхранява отпадък с код и наименование: 16 02 13* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12, се извършва на Площадка № 3, обозначена на Приложение 7.3 от заявлението, в съответствие с изискванията на Условие 11.2.6.

Съгласно Условие 11.3.6. Дружеството съхранява временно отпадъци с код и наименование:

- 12 01 03 - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (мустаци, леяци и алуминиеви люспи), на обособена част от Площадка № 1;

- 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16 (отработен пясък от подготовка на матрици), на обособена част от Площадка № 2;

- 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали, на Площадка № 8;

- 16 01 15 - Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14, на обособена част от Площадка № 3;

- 19 10 01 - Отпадъци от желязо и стомана (железни филтри при отливане и метални отпадъци от ремонтна дейност), на Площадка № 6;

- 10 10 03 - Шлака от пещи, на обособена част от Площадка № 1;

- 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03, на обособена част от Площадка № 2;

- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03, на обособена част от Площадка № 2;

- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни) (фин пясък), на обособена част от Площадка № 2;

- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (алуминий, желязо и пясък), на обособена част от Площадка № 2,

обозначени на Приложение № 7.3 заявлението. Площадките имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в тях и са ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

Съгласно Условие 11.3.7 Дружеството съхранява временно следните отпадъци с код и наименование:

- 06 01 06* - Други киселини, в резервоари (IBS контейнери) на Площадка № 11;

- 10 10 05* - Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества (бракувани неизползвани леярски сърца), на Площадка № 9;

- 10 10 09* - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества (прах от ръкавни филтри), на обособена част от Площадка № 3;

- 10 10 11* - Други частици, съдържащи опасни вещества (отпадъчна смес от обработка на вътрешната повърхност на матриците), на обособена част от Площадка № 10;

- 10 10 13* - Отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества (пластмасови пръстени от промивна кула), на обособена част от Площадка № 3;

- 10 10 15* - Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества (отработен разтвор на вода и флуоресцентен материал), на обособена част от Площадка № 10;

- 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, на обособена част от Площадка № 3;

- 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкавни филтри, филтърна хартия с алуминиеви и железни стружки) на обособена част от Площадка № 3;

- 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (активен въглен), на обособена част от Площадка № 3 и на площадка разположена на мястото на образуване;

- 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (замърсени дрехи, кърпи, ръкавици и абсорбенти от разливи) на обособена част от Площадка № 3;

- 16 03 05* - Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества (остатъци от смес от смоли и втвърдител) на обособена част от Площадка № 3;

- 16 05 08* - Отпадъчни органични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества (обмазка и лепила) на обособена част от Площадка № 3,

обозначени на Приложение № 7.3 от заявлението. Площадките имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в тях и са ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

В съответствие с Условие 11.3.8 временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Съгласно Условие 11.3.9 метода на проверка на съответствието и отговорностите по временното съхранение на отпадъците са описани в инструкция РИ8ОД0012.

По време на извършените проверки през отчетния период не са констатирани отклонение и/или несъответствия с изискванията, на които трябва да отговарят площадките за временно съхранение на отпадъците.

4.4.4. Транспортиране на отпадъците

Транспортирането на отпадъците извън производствената площадка се извършва единствено от фирми, притежаващи разрешителен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците за извършване на такава дейност, комплексно разрешително и/или лиценз по чл.54 ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

Съгласно Условие 11.4.2 и Наредба за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, се изготвя „ Идентификационен документ” в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане. Съгласно Условие 11.4.2.1 идентификационните документи се съхраняват и се представят при поискване от контролните органи.

Съгласно условие 11.4.3 метода на периодична оценка на съответствие и отговорностите са описани в инструкция РИ8ОД0017.

Информация за предадените за транспортиране отпадъци извън площадката на „Монтюпе“ ЕООД е представена в Таблица 5 по-долу.

4.4.5. Предаване на отпадъците

Предаването на отпадъците за оползотворяване, преработване и/или рециклиране извън Производствената площадка на “Монтюпе” ЕООД, гр. Русе (Условие 11.5.1) се извършва единствено от лица притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор.

Дружеството извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R4 в топилни пещи към Инсталация за претопяване на отпадък 12 01 03 – Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, съгласно Условие 11.5.2.

Дружеството извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R5 в Инсталация за регенерация на пясък на отпадъци 10 10 05* – Неизползвани леярски отпадъчни сърца, мартрици и пресформи, съдържащи опасни вещества и 10 10 07* - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества, съгласно Условие 11.5.3.

Дружеството има сключен писмен договор с SC AS METAL и издадена нотификация за операция R4, съответно на отпадък с код 10 10 03 и 12 01 03.

Отпадъците, предадени за обезвреждане/оползотворяване извън производствената площадка на “Монтюпе” ЕООД, гр. Русе, през 2017 г., са както следва:

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Име на оператора | Код на операцията | Общо предадено количество, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (мъртви глави и бракувани цилиндрови глави) | 12 01 03 | КРИС-Р ЕООД SC AS METAL (Румъния (RO) | R4 | 82.02 2523.33 |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (мустаци,леяци и алуминиеви люспи) | 12 01 03 | Отпадъкът се преработва от Дружеството в топилни пещи - операция по оползотворяване | R4 | 13262.45 |
| Отпадъци от желязо и стомана (отпадъчен алуминий с частици желязо) | 19 10 01 | Вторични метали Русе ЕООД | R12 | 208.27 |
| Хартия и картон | 20 01 01 | Е-ПАК ЕООД | R12 | 1.85 |
| Шлака от пещи | 10 10 03 | КРИС-Р ЕООД SC ALMET SA Румъния (RO) | R4 | 6.66 904.1 |
| Минерали (например пясък, камъни) | 19 12 09 | “Берус“ ООД | D5 | 431.56 |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (алуминий, желязо и пясък) | 19 12 12 | “Берус“ ООД | D5 | 585.7 |
| Сярна и серниста киселина (от пречистване на аминен газ и ЛОС) | 06 01 01* | Балбок Инженеринг АД TRG Cyclamin GmbH | R13 | 38.34 116.11 |
| Други киселини | 06 01 06* | Балбок Инженеринг АД | R13 | 3.95 |
| Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества (отпадъчен пясък, смоли) | 10 10 05* | Отпадъкът се регенира от Дружеството в Инсталация за регенрация на пясък операция по оползотворяване | R5 | 2003.016 |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 10 07* | Отпадъкът се регенира от Дружеството в Инсталация за регенрация на пясък операция по оползотворяване | R5 | 33695.116 |
| Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | 12 01 09* | „Лубрика“ООД | R13 и предаване за R9 | 22.08 |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | „Лубрика“ООД | R13 и предаване за R9 | 2.64 |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкавни филтри, филтърна хартия) | 15 02 02* | БалБок Инженеринг ООД ЕкомаксООД | R13 | 10.856 4.32 |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (активен въглен) | 15 02 02* | БалБок Инженеринг ООД ЕкомаксООД | R13 | 12.307 8.48 |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (замърсени дрехи, ръкавици и др.) | 15 02 02* | БалБок Инженеринг ООД ЕкомаксООД | R13 | 7.758 10.54 |
| Флуорисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 02 21* | БалБок Инженеринг ООД | D15 | 0.002 |

През отчетния период не са констатирани  несъответствия по отношение предаването на отпадъците за оползотворяване, преработване и/или рециклиране.

Съгласно Условие 11.5.4 методът на периодична оценка на съответствие на оползотворяването, преработването и рециклирането и отговорностите е описан в инструкция РИ8ОД0013.

Съгласно Условие 11.6.2 методът на периодична оценка на съответствие на обезвреждането и отговорностите е описан в инструкция РИ8ОД0024.

4.4.6. Анализ на отпадъците

Съгласно Условие 11.8.2 Дружеството е извършило основно охрактеризиране на отпадъците образувани от дейността и предназначени за обезвреждане чрез депониране в съответствие с изискванията на част I, раздел I, т. 1.1 от Приложение № 1 от Наредба №8/24.08.2004 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоражения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

4.4.7.  Контрол, измерване, документиране и докладване на дейностите с отпадъците

Съгласно Условие 11.7.2 се прилага инструкция РИ8ОД0015 за измерване / изчисляване на количествата генерирани отпадъци. Генерираните количества се документират в Отчетни книги, които са прошнуровани, прономеровани и заверявани от РИОСВ Русе.

Съгласно Условие 11.7.3 се прилага инструкция РИ8ОД0016 за оценка на съответствието на наблюдаваните количества генерирани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуване на отпадъци.

Съгласно Условие 11.9.1 документирането и докладването на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

В отчетните книги за образувани производствени отпадъци са водени обобщени месечни записи на образуваните отпадъци от площадката. Първичните документи за тях се съхраняват в счетоводството, класирани по името на фирмите, на които се предават отпадъците. Данните за предадените количества отпадъци извън площадката са вписани и в електронен вид в счетоводната система Х3. Количествата на образуваните и в последствие третирани отпадъци с кодове 12 01 03, 10 10 05 и 10 10 07 са вписани и се водят в отчетна книга за оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци – Приложение 4.

Изпълнението на Условия 11.9.2, 11.9.4, 11.9.4.1 се докладват в настоящия ГДОС.

| Условие 11.2.7 – Периодична оценка на съответствието на събиране на отпадъците |
| --- |
| Обект на проверки | Брой проверки | Установени несъответствия | Причини | Предприети мерки/ Мерки които ще бъдат предприети |
| Съдове за събиране на отпадъци | 260 | Няма | - | - |
| Условие 11.3.9 – Периодична оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъците |
| Обект на проверки | Брой проверки | Установени несъответствия | Причини | Предприети мерки/ Мерки които ще бъдат предприети |
| Площадки за временно съхранение | 12 | Няма | - | - |
| Условие 11.4.3 – Периодична оценка на съответствието на транспортиране на отпадъците |
| Обект на проверки | Брой проверки | Установени несъответствия | Причини | Предприети мерки/ Мерки които ще бъдат предприети |
| Сключени договори | 10 | Няма | - | - |
| При предаване за транспортиране | 240 | Няма | - | - |
| Условие 11.5.4 – Периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъците |
| Обект на проверки | Брой проверки | Установени несъответствия | Причини | Предприети мерки/ Мерки които ще бъдат предприети |
| Сключени договори | 10 | Няма | - | - |
| R4/R5 | 3 | Няма | - | - |
| Условие 11.6.2 – Периодична оценка на съответствието на обезвреждане на отпадъците |
| Обект на проверки | Брой проверки | Установени несъответствия | Причини | Предприети мерки/ Мерки които ще бъдат предприети |
| Сключени договори | 2 | Няма | - | - |
| Условие 11.7.3 – Периодична оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци |
| Обект на проверки | Брой проверки | Установени несъответствия | Причини | Предприети мерки/ Мерки които ще бъдат предприети |
| Генерирани отпадъци | 23 240 | Превишение норма за ефективност Превишение на разрешеното количество | Причините за установените несъответствия са описани детайлно в т. 4.4 от настоящия докад | Ивестиционно предложение „Модернизация на вентилационна система и нови спомагателни дейности към предприятие за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав“ „Монтюпе“ ЕООД гр.Русе. |

За всеки генериран през отчетната 2017 г. отпадък и за всяка дейност, извършвана с отпадъци, са изготвени и представени изискващите се:

- Годишен отчет за образувани производствени и опасни отпадъци (съгласно Приложение № 9 от Наредба №2 );

- Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци (съгласно Приложение № 18 от Наредба №2)

- Годишен отчет за дейности с отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превоза на отпадъци

(съгласно Приложение № 35 от Наредба №2)

- Идентификационен документ (съгласно Приложение № 8 от Наредба №2)

4.5. Шум

Съгласно Условие 12.2.1 и Условие 12.2.2 е заложено да се извършва наблюдение на общата звукова мощност и на еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката и в мястото на въздействие веднъж на две години.

През отчетната 2017 г. не са извършвани наблюдения на показателите за нива на шум, определени в Условие 12.2.1. от Комплексно разрешително № 105-Н1/2012.

Такива са предвидени да бъдат извършени през 2018 год.

В Дружеството са разработени и се прилагат инструкции РИ8ОД0008 – „Емисии Шум”; РИ8ОД0022 12.2.2 – Емисии Шум – наблюдение на показатели и РИ8ОД0023 12.2.3 - Емисии Шум – оценка на съответствие, установяване причини за несъответствие и коригиращи действия, съгласно Условие 12.2.2 и Условие 12.2.3. Тези инструкции определят механизма и отговорностите за извършване на:

- периодично наблюдение на показателите на шума;

- оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива;

- установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия с цел елиминиране или смекчаване на последиците от несъответствието.

Съгласно Условие 12.3.1 Дружеството документира и съхранява на хартиен носител на територията на площадката резултатите от наблюдението на определените показатели. Съхраняват се протоколи от проведени измервания, протоколи от изпитване, договор за извършване на измервания и сертификат за акредитация на лаборатория.  Получените данни се предоставят при поискване на компетентните органи.

Съгласно Условие 12.3.2 Дружеството документира и съхранява на електронен носител на територията на площадката и предоставя при поискване на контролните органи резултатите от оценката на съответствие.

През отчетната 2017г. не са регистрирани жалби и/или оплаквания от дейността, извършвана на територията на “Монтюпе” ЕООД, гр. Русе по отношение на шума, излъчван от производствената площадка.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На територията на производствената площадка на “Монтюпе” ЕООД гр. Русе не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води (Условие 13А.1)

Прилага се инструкция РИ8ОД0055 13.А2/13.Б1 Проверка на течове от тръбопроводи и оборудване на открито. През 2017 г. е извършена една проверка на тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. За отчетния период не са установени наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито и не се е налагало предприемане на коригиращи действия (Условие 13А.2 и Условие 13Б.1).

За отчетния период няма регистрирани случаи на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху външните територии на производствената площадка (Условие 13А.3).

Съхраняват се достатъчно количество подходящи сорбиращи материали (пясък, гранулиран абсорбент, парцали) за почистване в случай на разливи на определените за целта места (Условие 13А.4 и Условие 13Б.3).

Разработена е инструкция РИ8ОД0003  - Отстраняване на разливи или течове, която дефинира мерките и отговорностите за действие при остраняване на разлив върху производствената площадка и инструкция РИ8ОД0056  13А.5/ 13Б.4 Разливи от вещества и препарати, които могат да замърсят подземните води/почвите и третиране на образуваните отпадъци. Всеки разлив се документира във РФ8ОД0001 – Фиш за регистриране и отстраняване на разливи, които се регистрират в РФ8ОД0002 - Дневник за регистриране на разливи (Условие 13А.5 и Условие 13Б.4). През 2017 год. няма регистрирани разливи.

Товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания се извършват само на определените за това места, осигурени против разливи и течове (Условие 13А.7 и Условие 13Б.6).

4.6.1. Опазване на подземните води от замърсяване

Дружеството има издадено Разрешително за водовземане от подземни води № 115905569 и Решение за удължение № 2037/ 20.12.2016 год. на Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен.

Данните от извършения през 2017г. собствен мониторинг се докладват в настоящия ГДОС  и са представени в Таблица 4.6.1. Подземни води

Таблица 4.6.1 Подземни води

| Показател | Точка на пробовземане | Мерна единица | Концентрация в подземните води съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | ТП1 | pH единици | ≥6.5 и≤ 9.5 | 7,41±0.04 | Веднъж годишно | Да |
| Електропроводимост | ТП1 | μS cm-1 | 2000 | 725±2,2 | Веднъж годишно | Да |
| Обща твърдост | ТП1 | mg-eqv/l | 12 | 9,82±0,83 | Веднъж годишно | Да |
| Пермангантатна окисляемост | ТП1 | mg O2/l | 5 | <0,5 | Веднъж годишно | Да |
| Аминиев йон | ТП1 | mg/l | 0.5 | 0,057±0,005 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрати | ТП1 | mg/l | 50 | 10,3±0,7 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрити* | ТП1 | mg/l | 0.5 | 0,065±0,005 | Веднъж на две години | Да |
| Сулфати | ТП1 | mg/l | 250 | 85,6±4,9 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди | ТП1 | mg/l | 250 | 30,5±2,0 | Веднъж годишно | Да |
| Фосфати* | ТП1 | mg/l | 0.5 | 0,22±0,02 | Веднъж на две години | Да |
| Флуориди* | ТП1 | mg/l | 1.5 | 0,16±0,011 | Веднъж на две години | Да |
| Цианиди* | ТП1 | μg/l | 50 | <2 | Веднъж на две години | Да |
| Натрий* | ТП1 | mg/l | 200 | 61±6 | Веднъж на две години | Да |
| Калций* | ТП1 | mg/l | 150 | 63,66±1,36 | Веднъж на две години | Да |
| Магнезий* | ТП1 | mg/l | 80 | 30,54±0,69 | Веднъж на две години | Да |
| Бор* | ТП1 | mg/l | 1.0 | <0,05 | Веднъж на две години | Да |
| Цинк* | ТП1 | mg/l | 1.0 | 0,06±0,01 | Веднъж на две години | Да |
| Живак* | ТП1 | μg/l | 1.0 | <0.5 | Веднъж на две години | Да |
| Кадмий* | ТП1 | μg/l | 5.0 | <1 | Веднъж на две години | Да |
| Мед* | ТП1 | mg/l | 0.2 | <0.2 | Веднъж на две години | Да |
| Никел* | ТП1 | μg/l | 20 | <2 | Веднъж на две години | Да |
| Олово* | ТП1 | μg/l | 10 | <2 | Веднъж на две години | Да |
| Селен* | ТП1 | μg/l | 10 | <5 | Веднъж на две години | Да |
| Хром* | ТП1 | μg/l | 50 | 19±2 | Веднъж на две години | Да |
| Алуминий* | ТП1 | μg/l | 200 | <20 | Веднъж на две години | Да |
| Желязо* | ТП1 | μg/l | 200 | 0,042±0,007 | Веднъж на две години | Да |
| Манган* | ТП1 | μg/l | 50 | 11±1 | Веднъж на две години | Да |
| Антимон* | ТП1 | μg/l | 5.0 | <2.0 | Веднъж на две години | Да |
| Арсен* | ТП1 | μg/l | 10 | <5.0 | Веднъж на две години | Да |
| Естествен уран* | ТП1 | mg/l | 0.06 | <0,005 | Веднъж на две години | Да |
| Бензен* | ТП1 | μg/l | 1.0 | <0,5 | Веднъж на две години | Да |
| Бенз(а)пирен* | ТП1 | μg/l | 0.01 | <0.005 | Веднъж на две години | Да |
| 1,2 Дихлоретан* | ТП1 | μg/l | 3.0 | <0.005 | Веднъж на две години | Да |
| Полициклични ароматни въглеводороди* | ТП1 | μg/l | 0.10 | <0,01 | Веднъж на две години | Да |
| Тетрахлоретилен и трихлоретилен | ТП1 | μg/l | 10 | <0.005 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди | ТП1 | μg/l | 0.10 | <0,01 | Веднъж на две години | Да |
| Пестициди(общо) | ТП1 | μg/l | 0.50 | <0,01 | Веднъж на две години | Да |
| Нефтопродукти | ТП1 | μg/l | 50 | <20 | Веднъж годишно | Да |
| Обща бета активност | ТП1 | Bq/l | 1.0 | 0,150±0,042 | Веднъж на две години | Да |
| Обща алфа активност | ТП1 | Bq/l | 0.5 | 0,021±0,008 | Веднъж на две години | Да |
| Обща индикативна доза | ТП1 | mSv/l | 0.1 | 0,010±0,002 | Веднъж на две години | Да |

*Показателите се измерват веднъж на две години. Последното измерване и докладване е било през 2016 год. Предстоящо вземане на проби и доклад – през 2018 год.

Количеството на черпен воден обем от собствен кладенец за 2017 г. е 24301 m3. Водата от кладенеца е използвана за поливане на зелените площи.

Съставен е Констативен протокол № 5-НК/27.07.2017 год. на Басейнова Дирекция Дунавски район относно текущ контрол по изпълнение на условията в разрешителното за водовземане. Няма направени предписания.

Съгласно Условие 13А.10.1 на площадката се съхраняват резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13А.2 и 13А.5.

Съгласно Условие 13А.10.2 на площадката се съхраняват резултатите от собствен мониторинг. Мониторингът е реализиран чрез две пробонабирания  от „Мобил Лаб“ ООД – Русе и изпитване на пробите с протоколи:

- №152/11.09.2017 на „Мобил Лаб“ ООД – Русе;

- №5664/18.09.2017 на „Евротест-Контрол“ ЕАД – София;

- №3194/15.05.2017 на „Евротест-Контрол“ ЕАД – София;

- №918/08.09.2017 на „ВиК“ ООД – Русе;

- №Е143А/21.09.2017 на „SGS България“ ЕООД – София;

Съгласно Условие 13А.10.3 се води дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини, замърсена площ, вид на замърсителя, използвания сорбент и последващите действия.

4.6.2. Опазване на почвата

Основните замърсители, изпускани в почвата, подлежащи на собствен мониторинг са както следва:

- pН;

- Желязо;

- Мед;

- Никел;

- Олово;

- Цинк;

- Сулфати;

- Нефтопродукти

Съгласно Условие 13Б.7.1. е определена честота на мониторинг веднъж на 3 години. Последните СПИ са извършвани през 2015 г. Следващият собствен периодичен мониторинг ще бъде извършен през 2018 г.

В Дружеството е разработена инструкция  РИ8ОД0007 Емисии почви, като изпълнение на Условие 13Б.7.2 и Условие 13Б.7.3 за периодична оценка на съответсвието на данните от мониторинга по показателите по условие 13Б.7.1 и идентификация на източника на замърсяване.

Условие 13Б.7.4 Мерки за намаляване и предотвратяване на по-нататъшно замърсяване при констатирано замърсяване в следствие дейността на инсталациите по Условие 2.

Данните от проведени собствени периодични измервания по Условие 13Б.8.2 и от оценката на съответствието по Условие 13Б.8.3 се документират и съхраняват на площадката.

В изпълнение на Условие 13Б.8.4 Дружеството е разработило инструкция РИ8ОД0056  13А.5/ 13Б.4 Разливи от вещества и препарати, които могат да замърсят подземните води / почвите и третиране на образуваните отпадъци за действия при разлив и води дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини, замърсена площ, вид на замърсителя, използвания сорбет и последващите действия.

За отчетния период няма регистрирани разливи на територията на площадката.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Не е приложимо.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

- Със Заповед № 471/10.11.2016 год. е спряна експлоатацията на част от Инсталацията за каруселно леене чрез принудително извеждане от експлоатация на Карусел № 7 и Карусел № 8 и пломбиране на тези устройства, както и ограничаване на достъпа до Хале № 3 чрез поставяне на плътна преграда между Хале № 2 и Хале № 3;

- С Констативен Протокол № ХМ 23 / 16.11.2016 год. на РИОСВ Русе е потвърдено пломбиране на Карусел № 7 и Карусел № 8;

- С писмо с наш изх. № 83/12.05.2017г.,РИОСВ – Русе е уведомена, че Инсталация за проточно леене – Карусел 8 ще бъде пусната отново в експлоатация на 16.05.2017 год.

- С писмо с наш изх. № 174/02.10.2017г., РИОСВ – Русе е уведомена, че Инсталация за проточно леене  - Карусел 7 ще бъде пусната отново в експлоатация 04.10.2017 год.

- С писмо с наш изх. № 140/28.07.2017г., РИОСВ – Русе е уведомена за спиране на производството в „Монтюпе“ ЕООД по време на летния сезон в периода 28.07.2017г. – 22.08.2017 год.

- С писмо с наш изх. № 220/12.12.2017г., РИОСВ – Русе е уведомена за спиране на производството в „Монтюпе“ ЕООД по време на зимния сезон в периода 15.12.2017г. – 07.01.2018 год.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

През отчетната година не са регистрирани аварии свързани с околната среда. Не са констатирани непосредствени заплахи от екологични щети.

Таблица 9 - Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията

През отчетния период в “Монтюпе” ЕООД гр. Русе е постъпили 6 броя официални оплаквания от работата на инсталацията по отношение миризми, шум, води, въздух и др.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с

дейността на  инсталациите, за които е издадено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приностител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.2017 | РИОСВ-Русе Изх.№ АО-228/ 19.01.2016 | Постъпили оплаквания за наприятни миризми в Централната част на гр. Русе | Извършена проверка от представители на РИОСВ-Русе. | Няма предприети действия | РИОСВ-Русе КП ХМ-1/01.02.2017 |
| 28.02.2017 | РИОСВ-Русе Изх.№ АО-510/ 28.02.2017 | Постъпили 13 сигнала в периода 16.02 до 28.02.2017 за неприятми миризми на изгорял бакелит | Всички съоръжения на площадката са работили в нормален експлоатационен режим. Направена е проверка на инсталациите, съоръженията за съхранение на химични вещества и на пунктовете за съхранение на отпадъци. | Няма Няма установени източници на миризми Представена е справка за натоварването на мощностите в завода за този период | РИОСВ-Русе Писмо изх.№49/ 06.03.2017 |
| 13.03.2017 | РИОСВ-Русе Изх.№ С-9/ 13.03.2017 | Жалба от гражданин, препратена от РИОСВ -Русе | Среща с гражданина на територията на „Монтюпе“ ЕООД | Няма | РИОСВ – Русе Писмо изх. №66/07.04.2017 |
| 15.05.2017 | РИОСВ-Русе Изх.№ С-20/ 15.05.2017 за постъпил в РИОСВ сигнал за 05.05.2017 г. | Жалба от гражданин, препратена от РИОСВ -Русе | Среща с гражданина на територията на „Монтюпе“ ЕООД наличие на миризми на изгорял бакелит. Съставен е вътрешен констативен протокол от 16.08.2016 | Няма | РИОСВ – Русе С писмо изх.№ 98/07.06. 2017 |
| 07.06.2017 | РИОСВ-Русе Изх.№ АО-1500/ 07.06.2017 | Постъпили 11 бр. сигнали за неприятни миризми в гр.Русе | Всички съоръжения на площадката са работили в нормален експлоатационен режим. | Да се представи информация за прогнозното натоварване на инсталациите на 06.06.2017г. | РИОСВ – Русе Писмо изх. №103/16.06.2017 |
| 19.07.2017 | РИОСВ-Русе Изх.№ АО-1965/ 19.07.2017 | Жалба от гражданин, препратена от РИОСВ -Русе | Осъществен контакт по телефона и отказана среща, поради лични мотиви на Жалбоподателя | Няма Няма установени източници |  |

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 105-Н1/2012 на “Монтюпе” ЕООД гр. Русе.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:.............................				Дата:  29.03.2018 г.

Име на подписващия:  Франк Гате

Длъжност в организацията:  Управител

# Text boxes

Топене

Отливане

Отстраняване

на сърцата

Механична обработка

Термична обработка

Качествен контрол

Подготовка на матриците

Изработване на сърца

Пречистване на аминен газ и ЛОС

Експедиция

Регенерация на пясъка