Годишен доклад за изпълнение на дейностите,

за които е предоставено комплексно разрешително

№ 162 – Н1/ 2010 год.

МОНТАНА

2020 год.

«Регионално депо за неопасни отпадъци ЗА ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ», С. КРАПЧЕНЕ

3.1. Увод

Въведение

На 05.07.2010 г., на основание чл. 120, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни  от страна на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) беше издадено Комплексно разрешително № 162–Н1/2010 год. на Община МОНТАНА за експлоатация на следната инсталация:

«Регионално депо за неопасни отпадъци

За ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ», С. КРАПЧЕНЕ – т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС)

Настоящият Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително се изготвя в изпълнение на чл. 125,ал.1 т.6 от ЗООС. Той е изготвен съгласно изискванията на „Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително” утвърдена със Заповед № РД-806/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите.

Инсталация, попадаща в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

Регионално депо за неопасни отпадъци За ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ, БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ,

включващо клетки за неопасни отпадъци с максимален капацитет: 911 400 t

- Клетка 1

- Клетка 2

- Клетка 3

- Клетка 4

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

- Инсталация за предварително сепариране на отпадъци

- Инсталация за компостиране

Уводна част на годишния доклад

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително (КР)

«Регионално депо за неопасни отпадъци За ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ», С. КРАПЧЕНЕ – т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС

- Адрес по местонахождение на инсталацията:

с. Крапчене ЕКАТТЕ: 39 503, землището на с. Крапчене и с. Николово, м.   „Неделище”

- Регистрационен номер на КР:

162- Н1/2010 г.

- Дата на подписване на КР:

05.07.2010година.

- Дата на влизане в сила:

05.07.2010 година /допуснато предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК/

6. Оператор на инсталацията (притежател на разрешителното):

Община Монтана

- Адрес, тел. номер, факс,  e-mail на собственика / оператора:

Община Монтана,

ул.”Извора” № 1

3400, гр. Монтана, Област Монтана

тел./факс: 096/300 400: 096/300 401

електронна поща: montana@montanabg.net

- Лице за контакти:

Мариела Живкова, управител на

„Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

Местност „Неделище”, землището на с. Крапчене и с. Николово

тел.: 096/305 919 моб. тел.: 0878485795

електронна поща: kd_eood@abv.bg

- Описание на всяка от дейностите извършвани на площадката

Регионално депо за неопасни отпадъци обслужващо общините мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ.

1. Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Берковица, Бойчиновци, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм.

2. Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за предварително сепариране на отпадъци;

- Инсталация за компостиране

1. Депо за неопасни отпадъци, включващо четири клетки за депониране на неопасни отпадъци, от които три са напълно завършени, а четвъртата е само профилирана. Предстои изготвяне на работен проект за изграждането на четвърта клетка.

На депото се приемат само отпадъци, които са включени в списъка на видовете отпадъци, разрешени за депониране на депото в съответствие с условията в  комплексното разрешително по чл. 117, ал. 1 от ЗООС / КР № 162-Н1/2010 година/.

Всички отпадъци доставени на депото се контролират, като контрола включва:

- регистрация на камиона превозващ отпадъците и на страната генерираща отпадъците;

- претегляне и регистриране на отпадъците;

- пряк визуален контрол на отпадъците за съответствие по вид и състав на отпадъците;

Цялата информация се записва и съхранява в системата за регистриране на данни – софтуерна система свързана с кантара.

Насочването за разтоварване на сметовозните коли се извършва стриктно според указанията на технологията, като се осъществява контрол на разтоварените отпадъци, след което сметовозните коли задължително след напускане на участъка за разтоварване преминават през автомивката за измиване на колелата на колите. Два пъти месечно оборотната вода от резервоара се изпомпва към смесената канализация в стопанския двор и се отвежда към ЛПСОВ.

Технологията на депониране на отпадъци включва:

- разтоварване на отпадъците в клетката

- разстилане с булдозер

- уплътняване с компактор

- запръстяване.

На територията на РДО се формират следните потоци отпадъчни води – производствени/ инфилтрат от клетките, отпадъчни води от автомивката/, битово-фекални води и дъждовни води, които се събират в ЛПСОВ.

Системата за управление на инфилтрата, включва следните звена:

- система за дрениране на инфилтрата;

- шахти за инспектиране и събиране на инфилтрата

- помпи за инфилтрата, монтирани в шахтите за събиране на инфилтрата

- тръби за пренос на инфилтрата

- пречиствателна станция за отпадъчни води

Редовно се прави проверка на системата за управление на инфилтрата, за да има гаранция за правилното и функциониране.

Охранителни канавки.

Охранителните канавки имат за цел да съберат и отведат атмосферните води паднали в и около района на депото. По този начин депото е защитено от наводняване и натоварване на дренажната система за инфилтратни води. Поддържат се чрез: редовно почистване от отлагане на пръст и чакъл, почистване на затревяването по фугите, поддържане на фугите запълнени, поддържане на облицовката от бетонови плочи в изправност, почистване на водостоците под експлоатационните пътища.

На територията на Клетка 1 и Клетка 2 са депонирани неопасни отпадъци, като през 2017 година е завършена рекултивацията им, изградени са газови кладенци за събиране на газове. През 2019год. са депонирани неопасни отпадъци в  Клетка 3,  изграждат се поетапно газови кладенци, успоредно с нарастване на височината на запълване.

От газовите кладенци биогаза /от клетка 5/ се отвежда към изгарящата инсталация. Получаваният в следствие на различните микробиологични и биохимични процеси, протичащи с органиката в отпадъка, биогаз се променя във времето, както по количество така и по състав. За да се извежда биогаза от депото и да се изгаря на факел / при достигане на определени стойности на метана и кислорода/ има газоотвеждаща система.

Етапи на експлоатация на клетките

Отделните клетки на депото се експлоатират последователно, като при достигане на ниво на отпадъците в Клетка 1 до кота корона междинна дига започва едновременно запълване на Клетки 1 и 2. Депонирането на отпадъците продължава до оформяне на крайното запълване на двете клетки и оформяне на временен откос 1:3 към клетка 3. Същият откос временно се запръстява с почвени материали с дебелина 0.50 m.

При стартиране на запълването на клетките с отпадъци започва изграждане и на газовите кладенци, които нарастват във височина едновременно с отпадъците.

Към момента се запълва клетка 3, като е изпълнена  рекултивацията на първите две клетки - 1 и 2.

Със Заповед № РД-30/03.02.2016 год. и Заповед № РД-191/20.07.2016 год. на Директора на РИОСВ-Монтана, поради достигане на геометричния обем и нивото на запълване на Клетка 1 и Клетка 2 е прекратена дейността по депониране на неопасни отпадъци в споменатите Клетки.

През 2016 год. започна дейността на депониране на неопасни отпадъци в Клетка 3. През 2017 г., 2018 г. и 2019 г. депонирането на неопасни отпадъци е в Клетка 3. В края на експлоатационния период на клетка 3 се изгражда и клетка 4. Тялото на отпадъците в клетка 3 завършва с временен откос m = 1:3 към клетка 4 който се покрива с временен рекултивационен слой от почвени материали с дебелина 0.50 m.

В периода на запълване на клетка 4 се полага и рекултивационния слой на оформеното тяло на отпадъците в клетка 3.

След изграждане на рекултивацията и на клетка 4 се предприемат необходимите действия за закриване на депото като цяло.

По време на експлоатацията на депото се изпомпва инфилтрата от клетките и се изпраща за пречистване в пречиствателната станция.

Рекултивация на клетките

През 2016 г. започна рекултивацията на Клетка 1 и Клетка 2, в съответствие с работния проект.

Рекултивацията протича в две фази:

- Техническа рекултивация;

- Биологическа рекултивация.

Техническа рекултивация. Страничните откоси и горната повърхност на тялото на депонираните отпадъци се покриват с рекултивационни слоеве:

- Газов дренажен слой – 0.50 м от чакъл;

- Минерален запечатващ пласт с дебелина 0.50 м, изпълняван от послойно /два пласта по 0.25 м/ уплътнени глинести почви;

- Дренажен геокомпозит за поемане на инфилтриралите води през горния защитен слой и заустването им извън рекултивационния слой

- Рекултивиращ пласт с дебелина мин. 1.00 м, от който 0.70 м почвени материали и 0.30 м хумус – при наличност.

Материалите отговарят на изискванията ня Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Техническата рекултивация включва полагането на горния запечатващ слой на тялото на отпадъците и осигурява почвеното покритие за изпълнение на биологичната рекултивация.

При биологичната рекултивация чрез комплекс от агротехнически мероприятия се създават условия за настаняване на подходящи растителни видове, до получаване на плътна растителна маса, която да осигури добра почвена покривка, да укрепи проектираните откоси и да предпази теренната повърхност от ерозия.

Биологичната рекултивация има за цел окончателното възстановяване на нарушения терен като естествен природосъобразен ланшафт.

Основните дейности, залегнали в проекта на биологична рекултивация са подобряване на условията на месторастене и предвиждат:

- Минерално торене;

- Засяване на подходящи за условията тревни смески;

- Огледни мероприятия за период от три години.

Описаните дейности по рекултивацията съдействат за опазване на околната среда.

Едновременно с извършване на техническата рекултивация по етапи се изгражда и газовата дренажна система. Същата се състои от дренажни лъчи от перфорирани HDPE тръби ø 80 mm

за улавяне на биогаз, които са разположени в газовия дренажен слой и го отвеждат в газовите кладенци. Вертиклните газови кладенци завършват със затворени отгоре плътни HDPE тръби.

От газовите кладенци биогаза се отвежда към изгарящата инсталация в стопанския двор посредством тръбни колектори от плътни HDPE тръби ø 315 mm, положени в почвения слой.

По окончателните берми на рекултивационния слой се изграждат следние съоръжения:

- Експлоатационен път с ширина 3.50 м;

- Отводнителна канавка в петта на откоса;

- Съоръжение за заустване, което се състои от тръба, стабилизирана в бетонов блок;

- Заустването на повърхностните води става в съществуващата входна шахта.

Един от крайните продукти на биологичното разграждане на органичната материя, съдържаща се в твърдите отпадъци е биогазът.

Получаваният следствие на различните микробиологични и биохимични процеси, протичащи с органиката в отпадъка, биогаз се променя във времето, както по количество така и по състав. За да бъде изведен биогаза от депото и изгарян на факел е изградена газоотвеждаща система. Тя се състои от хоризонтална и вертикална част.

Вертикалната част се състои от газови кладенци, изградени от мрежесто чакълести тела – габиони, разположени на разстояние от 50 до 100 м един от друг. Хоризонталната част на газоотвеждащата система представлява газов дренажен слой и дренажни тръби за улавяне на биогаз. Извличането на биогаз става чрез засмукване през общия колектор за биогаз, следствие на вакуум създаден в смукателната част на компресор. От там биогаза се подава към инсталацията за изгаряне на биогаз на факел.

През 2016 г. почти изцяло са извършени дейностите по рекултивация на Клетка 1 и Клетка 2, в съответствие с изискванията на работния проект. През 2017 г. от техническата рекултивация е изградена отводнителната канавка и съоръжението за заустване.

Със Заповед № РД-19-1133/06.10.2017 г. е назначена Държавната приемателна комисия, която с Протокол обр. 16 от 01.11.2017 г. установява годността за ползване на строеж: „Рекултивация на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци –Монтана“ в

ПИ 121104 в землището на с. Крапчене и

ПИ 000363 в землището на с. Николово

Община Монтана, Област Монтана.

Издадено е Разрешение за ползване № СТ -05-1242/07.11.2017 г. от Дирекция за национелен строителен контрол.

2. Завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци.

Общата цел на политиката на ЕС за отпадъците е да се намали въздействието върху околната среда от използването на природните ресурси.

Предотвратяването на отпадъците и насърчаване на рециклирането и оползотворяването им ще повиши ефективността на ресурсите на европейската икономика и ще доведе до намаляване на негативното въздействие върху околната среда от използването на природните ресурси. Тази цел ще доведе до нови възможности за управление на отпадъците, различни от депонирането, като: по-малко отпадъци се депонират на депата, повече компост и възстановяване на енергия от отпадъците, повече отпадъци се рециклират

В законодателството и в политиката за предотвратяване и управление на отпадъците се прилага като приоритетен ред следната йерархия на отпадъците:

- предотвратяване образуването на отпадъци;

- рециклиране, повторна употреба или извличане на вторични суровини

и енергия;

- обезвреждане.

При прилагане на тази йерархия на отпадъците следва да се предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които да обезпечават най-благоприятните за околната среда резултати като цяло

Отчитайки принципите заложени в Европейското и националното законодателство  Община Монтана е изградила през 2012 год. „Завод за сепариране и компостиране”, финансиран от ДБ на Република България и ПУДООС.

През 2012 г. изцяло е завършено халето и прилежащата инфраструктура на „Завод за сепариране и компостиране на смесени битови отпадъци” – гр. Монтана. Монтирана е инсталацията за предварително сепариране. Издадено е Разрешение за ползване № ДК-07-СЗР-34/01.06.2012 г. на община Монтана.

С Решение № 136/29.05.2012г. на Общински съвет – Монтана е възложено на „ Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД да извършва дейностите по третиране на отпадъци включително и сепариране на рециклируеми отпадъци в Завода за сепариране и компостиране

От 05.06.2012 г. започна експлоатацията на „Завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци” – гр. Монтана /само инсталацията за предварително сепариране/, като смесените битови отпадъци на всички общини и фирми постъпват в инсталацията и се отделят рециклируеми отпадъци за оползотворяване.

- Производствен капацитет на инсталациите

Таблица 4.1

| № | Инсталация | Позиция на дейността, Приложение 4 от ЗООС | Максимален капацитет, [t/24h] | Максимален капацитет, [t] | Количество депонирани отпадъци [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм | 5.4 | 121 | 911 400 | 40 661,970 /01.01.2015 г.-31.12.2015 г./ |
|  |  |  |  |  | 37 992,986 /01.01.2016 г.-31.12.2016 г./ |
|  |  |  |  |  | 48 066,840 /01.01.2017 г.-31.12.2017 г./ |
|  |  |  |  |  | 37 943,640 /01.01.2018 г.-31.12.2018 г./ |
|  |  |  |  |  | 38 803,060 /01.01.2019 г.-31.12.2019 г./ |

- Организационна структура на предприятието отнасяща се до управлението на околната среда

Списък на персонала и отговорности:

- инж. Мариела Тодорова Живкова – Управител на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД.

-   Иван  Илиев Иванов–технически директор, отговаря за поддръжката на помпените станции , В и К и ел. системите. Периодично/ 1 месечно/ се извършва проверка на канализационната и водопроводната система и документира резултатите от проверките в съответните дневници, които се намират в административната сграда на РДО. Следи за разхода на вода и ел. енергия и документира изразходваните месечни количества

-   инж. Димитър Иванов Цеков –  гл. технолог, отговаря за експлоатирането на РДО. Отговаря за предотвратяване и действия при аварийни ситуации. Отговаря за промени, прекратяване на работата на инсталациите или части от тях. Следи за работата на пречиствателните съоръжения.

-  инж. Албена Иванова Иванова – еколог. Участва при вземане на проби на емисии във въздуха, отпадъчни води, подземни води, шум и следи за анализа им. Уведомява управителя и всички заинтересовани лица за превишение в нормите, причините за възникването им и методите за отстраняването им. Контролира чистотата около клетките в РДО. Осъществява контрол и анализ на постъпилите отпадъци на територията на РДО.

- Цветелин Алексиев Златев – организатор автотранспорт в РДО. Следи за изразходваните количества спомагателни материали . Отговаря за площадките за временно съхранение на отпадъци, извършва доставки на материали и суровини.

-  Йорданка Вилхемова Михайлова - оператор на електронната везна за измерване на депонираните отпадъци и входящ контрол. Отговаря за стриктното измерване на депонираните отпадъци и входящия контрол и документирането.

- Христина Иванова Иванова - оператор на електронната везна за измерване на депонираните отпадъци и входящ контрол. Отговаря за стриктното измерване на депонираните отпадъци и входящия контрол и документирането.

- Цветелин Петров Йорданов – отговарят за управлението и поддържането на обслужващата техника.

-   Иван Богданов Иванов и Славчо Иванов Първанов - отговарят за поддържане чистотата и санирането в РДО.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – Монтана

гр. Монтана

ул. „Юлиус Ирасек” № 4

- Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова Дирекция

„Дунавски район – Плевен”

гр. Плевен

ул. „Чаталджа” № 60, ет. 16

тел.: 064/885 100

3.2. Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

Усл. 5.1. Изготвени са списъци на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- Обучение

Усл. 5.2.1. Създадена е Програмата за обучение на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД. Определени са потребностите на персонала от обучение.

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции, изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията на КР.

През 2019 год. е извършено обучение и квалификация по следните теми на посочените лица от персонала на РДО- Монтана:

- 19.09.2019 г.-„Системи за разделно събиране на биоразградими отпадъци. Устойчивото управление на биоразградимите отпадъци – екологически и икономически ползи“– Албена Иванова

- 20.11.2019 г-„Безопасни условия на труд“- Албена Иванова

- Обмен на информация

Усл. 5.3. Поддържа се актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното. Създаден списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт на отговорните лица. Информацията е достъпна за всички служители.

.

- Документиране

Усл. 5.4. Създадена система за документиране на записите по КР. Изготвени са списъците по условия 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3.

- Управление на документи

Усл. 5.5.1. Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Всички инструкции, както и документи се съхраняват в администрацията на РДО и са на разположение на компетентните органи.

- Оперативно управление

Усл. 5.6.1. Съгласно КР са изготвени и одобрени инструкции, които се съхраняват в администрацията на РДО в писмен вид и при поискване се предоставят на компетентните органи.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Усл. 5.7.1. През 2019  г. са прилагани писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионните показатели на инсталациите и съоръженията.

Усл. 5.7.2. През 2019 г. са прилагани писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионните показатели с определените в условията на Комплексно разрешително № 162-Н1/2010 г. и тези за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Усл. 5.7.3. Използвани са общи инструкции с тези от усл. 5.7.2.

- Предотвратяване и контрол на авариини ситуации

Усл. 5.8. През 2019 г. няма възникнали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване и Аварийния план.

- Записи

Усл. 5.9. Записи – През 2019 г. се документират и съхраняват данните изискуеми по КР № 162-Н1/2010:

Усл. 5.9.1. През 2019  г. се извършва документиране и съхраняване на данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Усл. 5.9.2. През 2019 г.  не са  установени несъответствия по Условие 5.9.1.

Усл. 5.9.3. През 2019 г. се извършва документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Усл. 5.9.4. През 2019 г. се попълва списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

- Докладване

Усл. 5.10.1. През 2019  г. се събира и съхранява необходимата информация за доказване изпълнението на условията от комплексното разрешително.

Съгласно условията на КР и на нормативната уредба в Годишния доклад по околна среда се докладват дейностите, регламентирани в КР.

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | - Данните за количеството депонирани отпадъци в клетка № 3 са представени в Таблица 4.1 към точка „ Производствен капацитет на инсталацията”. |
| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| Условие 5.11.1. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова. | През 2019 г. не е пристъпвано към актуализиране или изменение на КР и следователно и на СУОС. |
| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| Условие 7.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнение на Условие 7.1, Условие 7.2 като част от ГДОС. | По Условие 7.1 през периода не е имало залпови замърсявания и не се е налагало уведомяване на посочените лица и организации. По Условие 7.2 не е имало промяна в работата ня инсталацията по Условие 2. |

- Актуализация на СУОС.

С влизането в сила на настоящето разрешително притежателят прилага система за СУОС, която отговаря на посочените в разрешителното изисквания. Определени са отговорни лица по дейностите за изпълнението в него. Поддържа се актуален списък на определените отговорни лица

3.3. Използване на ресурси

3.3.1. Използване на вода

Има сключен Договор № 00811/07.03.2006 год. между „Комунални дейности” ЕООД гр. Монтана и „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Монтана за използване на вода за производствени и битови нужди  от „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД. Монтирано е измервателно устройство.

Таблица 3.1( по Условие 8.1. от КР) за 2015 г.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за производствени нужди за период 01.01.15 г.-31.12.15 г. | Използвано годишно количество за тон депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВиК мрежа градски водопровод | няма норма | 0,083 m3 /t | Депо: 960 m3 Сепар. инст.: 1705m3 Общо: 2 665 m3 | 0,024 m3 /t | Да |

Таблица 3.1( по Условие 8.1. от КР) за 2016 г.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за производствени нужди за период 01.01.16 г.-31.12.16 г. | Използвано годишно количество за тон депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВиК мрежа градски водопровод | няма норма | 0,083 m3 /t | Депо: 1020 m3 Сепар. инст.: 1230 m3 Общо: 2250 m3 | 0,0268 m3 /t | Да |

Таблица 3.1( по Условие 8.1. от КР) за 2017 г.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за производствени нужди за период 01.01.17 г.-31.12.17 г. | Използвано годишно количество за тон депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВиК мрежа градски водопровод | няма норма | 0,083 m3 /t | Депо: 1 057m3 Сепар. инст.: 1 066m3 Общо: 2 123 m3 | 0,022m3 /t | Да |

Таблица 3.1( по Условие 8.1. от КР) за 2018 г.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за производствени нужди за период 01.01.18 г.-31.12.18 г. | Използвано годишно количество за тон депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВиК мрежа градски водопровод | няма норма | 0,083 m3 /t | Депо: 585 m3 Сепар. инст.: 1 939m3 Общо: 1 939 m3 | 0,015 m3 /t | Да |

Таблица 3.1( по Условие 8.1. от КР) за 2019 г.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за производствени нужди за период 01.01.19 г.-31.12.19 г. | Използвано годишно количество за тон депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВиК мрежа градски водопровод | няма норма | 0,083 m3 /t | Депо: 869 m3 Сепар. инст.: 1 288 m3 Общо: 2 157 m3 | 0,022 m3 /t | Да |

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхватана Приложение 4 от ЗООС. | Представени са в Таблица 3.1. |
| Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Депото се захранва с питейна вода от градския водопровод въз основа на актуален писмен договор с с „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Монтана /по Условие 8.1.1. от КР/. В депото е изготвена инструкция за системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. Резултатите от проверките се отразяват и съхраняват в дневника на отговорното лице като на база показанията на водомера се отчитат месечните и годишните разходи на вода за тон депониран отпадък: • Изразходваното количество вода на депото е 0,022 мЗ/тон депониран отпадък за отчетния период. • Извършвани са периодични проверки за наличие на течовеот тръбопроводи и оборудване и данните са отразени в съответния дневник. По водопреносната мрежа не са открити течове. |

3.3.2. Използване на енергия.

Монтиран е електромер в електрическото табло на трансформатора в района на депото.

Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1 от КР) за 2015 г.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за единица продукт MWh./t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. |  |
| Електроенергия | 0,0139 | 0,0015 | Да |

Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1 от КР) за 2016 г.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за единица продукт MWh./t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. |  |
| Електроенергия | 0,0139 | 0,0015 | Да |

Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1 от КР) за 2017 г.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за единица продукт MWh./t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. |  |
| Електроенергия | 0,0139 | 0,0015 | Да |

Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1 от КР) за 2018 г.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за единица продукт MWh./t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. |  |
| Електроенергия | 0,0139 | 0,0019 | Да |

Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1 от КР) за 2019 г.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за единица продукт MWh./t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. |  |
| Електроенергия | 0,0139 | 0,0013 | Да |

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, количеството използвана електроенергия, изразена като: - годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. | Представени са в Таблица 3.2. |
| Условие 8.2.3.2 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Потреблението на ел.енергия в „Ргионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД е регулирано със следните договори: на 09.06.2015 г. с „ЧЕЗ разпределение България“ АД за пренос на ел. енергия на 29.05.2018 г и последващ от 20.06.2019 г. с „Мост Енержи“ АД за доставка на ел. енергия Основните консуматори на ел.енергия в депото са административните сгради, помпената станция, помпи за инфилтрат, ЛПСОВ и машина за миене гумите на автомобилите . Няма превишаване на консумацията на ел. енергия съгласно установените норми в комплексното разрешително. |

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

В КР № 162-Н1/2010 год. на „Рeгионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД няма изискване за контролиране количествата на използваните суровини, спомагателни материали и горива.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1 Притежателят на настоящето разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки съгласно Условие 8.3.1.3 и Условие 8.3.1.5, включващи: брой и обект на извършените проверки; брой установени несъответствия; причини за несъответствие; предприети коригиращи действия. | • В района на депото се съхраняват максимално: -5 м3дизелово гориво в резервоар с вместимост 5,2м3, / Условие 8.3.1.2./ - Fe Cl3 в резервоар (цистерна) с обем 6м3. Налице са информ. листи за безопастност, съгласно Условие 8.3.1.1. - хидратна вар - във фабрично опаковани чували и се съхраняват на определеното място. Техническото обслужване на автопарка се извършва съгласно изминатите километри/моточасове, отразени в съответните документи. Проверките на съоръженията цистерните за съхранение на дизелово гориво и железен трихлорид се проверява, съгласно инструкциите. По време на проверките течове и несъответствия не са констатирани. |

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Съгласно изискванията на ЕРЕВВ и PRTR резултатите от собственият мониторинг са представени в Таблица 1 (в приложенията). За всяка от емисиите е посочен начинът на определяне на същата като М (измерена стойност), Е (стойност на базата на експертна оценка) и С (изчислена стойност).

4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Данните са определени чрез изчисления и измервания и са представени в Таблица 1 от Приложенията.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.1.6.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива, съгласно условията на КР, през годината, установените несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Съгласно наша инструкция и Условие 9.1.4 се извършва мониторинг на инсталацията за изгаряне на биогаз, съгласно Условие 9.1.2. Измерват се об % на CH4 и O2. Резултатите се отразяват в специален за целта дневник. - Условие 9.1.3.- ежемесечно се измерват об % на CH4 и O2. на Кладенците на 1,2,3 и 5 клетки; - Условие 9.1.5.1. – ежемесечно се измерват об % на CH4 и O2. и налягането на тръбопровода на инсталацията за изгаряне на биогаз, за да се установи необходимо ли е пускането на инсталацията за изгаряне на биогаз; - Условие 9.2.3. – ежемесечно се измерват % на CH4,СO2, O2 , H2S и H2 на кладенците в Клетка1, 2, 3 и 5 . Не са установени несъответствия, не са се налагали коригиращи действия. |

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.6.2.6 Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС информация по: Условия 9.6.2.2., 9.6.2.3 и 9.6.2.4. Условие 9.6.2.1. Условие 9.6.2.5. | Съгласно наша инструкция и Условия 9.6.2.2., 9.6.2.3 и 9.6.2.4. предотвратяването на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества се извършва чрез контрол и спазване технологията на депониране на отпадъците. През периода няма постъпили и регистрирани оплаквания.. Ефективността на газоотвеждащата система изградена към рекултивираното депо се извършва, чрез проверка на газовите кладенци и се сравнява със състава на газовия поток и въздуходувката на инсталацията за изгаряне на биогаз. Изпълнява се Условие 9.6.1.1. , като се правят измервания на показателите, посочени в Таблица 9.6.1 от КР за газовите кладенци съответно в Клетка 1, Клетка 2 и Клетка 3 и Клетка 5. |

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.1.1.6.3.1 Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на на стойностите на конролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите горигиращи действия. | През декември 2010 год. е изградена връзката между депото и довеждащия колектор към ГПСОВ – Монтана. През 2019 год. са извършени 9 бр. проверки за всяко устройство, не са установени несъответствия, не са се налагали коригиращи действия, отразява се в дневник количеството пречистени отпадъчни води. |
| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| Условие 10.1.2. Емисионни норми Условие 10.4.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на показателите по Условие 10.1.3.3. с определените такива в Условие 10.1.2.2. за настоящото разрешитерно, установените причини за несъответствията и предприетите корегиращи действия, като част от ГДОС да се докладва за: брой извършени проверки; установени несъответствия; предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. | Отпадъчните води съгласно Условие 10.1.2.2. се пречистват в ЛПСОВ и се отвеждат в градската пречиствателна станция. Мониторинг на пречистените отпадъчни води се извършва съгласно КР на всяко тримесечие, резултатите са отразени в Таблица 3 от приложенията. |
| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| Условие 10.4.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите по Условие 10.1.3.6., включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение ІІ на Регламент №166/2006г. на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). | Докладвано в Таблици 1 и 3 от Приложенията. |

4.4. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци.

На територията на депото е определена площадка за временно съхраняване на производствени и опасни отпадъци, образувани пряко от производствения процес на инсталацията.

През 2019 г. на територията на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД по време на експлоатацията на инсталацията са образувани отпадъци, еднакви по вид с тези, определени с Условие 11.1.1. от КР и количества, показани в Таблица 4 от Приложенията.

Условие 11.2. Събиране и приемане на отпадъци

По Условие 11.2.2. от Комплексното разрешително - има площадки -закрити помещения, с трайна настилка /бетонова/ за събиране на следните отпадъци :

- За отпадък с код и наименование 20 01 21* - “Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак” е изпълнено  Условие 11.2.4. и Условие 11.3.5. от Комплексното разрешително. През 2019 год. не е генериран този отпадък.

- За отпадък с код и наименование 13 01 10* - “Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа” е изпълнено  Условие 11.2.5. и Условие 11.3.6  от Комплексното разрешително. През 2019 год. е генериран този отпадък, количеството е посочено в Таблица 4 от Приложенията.

- За отпадък с код и наименование 16 06 01*- оловни акумулаторни батерии - Условие 11.2.6. и Условие 11.3.7 от Комплексното разрешително. През 2019 год. е генерирани този отпадък, количеството е посочено в Таблица 4 от Приложенията.

- За отпадък с код и наименование 13 02 05* - “Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа” е изпълнено  Условие 11.2.5. и Условие 11.3.6 от Комплексното разрешително – за отчетния период е генерирано количество, количеството е посочено в Таблица 4 от Приложенията.

По Условие 11.2.8. от Комплексното разрешително – на територията на площадката се приемат и депонират отпадъци с кодове съгласно Наредба № 2/23.07.2014 год. за класификация на отпадъците и разрешените по Условие 11.2.8 от  КР №162-Н1/2010 год.

Осъществява се визуален контрол на отпадъците на входа на депото и на мястото на депониране. Депонирането на отпадъци се извършва съобразно експлоатационните изисквания, определени с проекта на технологията по депониране, както и с Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа, утвърдено с Заповед № РД 824/11.11.2011 г. на министъра на околната среда и водите.

Условие 11.2.9. Приемането на отпадъците се извършва съгласно спазване на описаните в  КР процедури по прием на отпадъци и на основата на подписан договор с притежателя на отпадъците. Договори са подписани с 12 общини и 17 фирми.

Условие 11.6.3.1 – Изготвен е план за експлоатация, който е съгласуван с РИОСВ

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС: Брой и обект на проверките; Установени несъответствия; Причини; Предприети мерки/мерки, които ще бъдът предписеани. | Съгласно Условие 11.9.3. са изготвени инструкции по Условие 11.2.7., Условие 11.3.11, Условие 11.4.3., Условие 11.5.5., Условие 11.6.4. и Условие 11.7.3. Броят на проверките е инструкцията – на 3 месеца /х 4 бр за всяко условие/ Няма несъответствия, не са предприети мерки. |

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4.1 Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на на Условие 11.7.5. и да представи като част от ГДОС: Данни за състоянието на тялото на «Регионално депо за неопасни отпадъци ЗА ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ», /топография на депото/ | Мониторинг за състоянието на тялото на депото се извършва ежегодно, съгласно изискванията на КР. На 17.12.2019 г. е направено е геодезическо измерване за слягане на повърхността на тялото от „ГЕО СТИЛ ПРОЕКТ „ гр. Монтана. Няма недопустими слягания на тялото на депото, както и други изменения. |
| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| Условие 11.9.4.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети, предварително третирани, оползотворени и обезвредени на площадката, и данните да ги представи като част от ГДОС . | Събирането и временното съхранение на отпадъците се извършва съгласно Таблица 4 от Приложенията; Оползотворяването и обезвреждането на отпадъци е посочено в Таблица 5 от Приложенията |
| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервания съгласно Условие 11.7 количества и да докладва като част от ГДОС на образуваните количества отпадъци като годишно количество.: | В таблица по Условие 11.9.4.2 |

През 2015 г. в „Завода за сепариране и компостиране” – гр. Монтана са приети 33 409,880 т. битови отпадъци с код 20 03 01, като в Таблица І са посочени количествата на сепарираните отпадъци /за оползотворяване/, както и отпадък с код- 19 12 12/за депониране/ и количеството на обезвредените - депонирани в Таблица ІІ.

Таблица І  /Условие 11.9.4.2./. Отпадъци, образувани от дейността на Инсталацията за преварително сепариране на отпадъци за 2015 г.

| Отпадък | Код | Количество съгласно КР /t/y/ | Временно съхранение/t/ | Оползотворяване /t/ | Обезвреж дане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартия и картон | 19 12 01 | 4 800 | 16,58 | 304,64 /7,24 от 2014г/ | Не |
| Черни метали | 19 12 02 | 1 100 | 3,70 | 64,02 | Не |
| Цветни метали | 19 12 03 | 20 | 0 | 8,52 | Не |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 4 800 | 20,24 | 366,10 /5,36 от 2014г/ | Не |
| Стъкло | 19 12 05 | 3 200 | 6,56 | 84,96 | Не |
| Други отпадъци от механично третиране на отпадъци /биоразградима фракция/ | 19 12 12 | 11 570 | - | - | 32547,16 |
| Други отпадъци от механично третиране на отпадъци неоползотворима фракция/ | 19 12 12 | 17 980 | - | - |  |

Таблица ІІ  /Условие 11.9.4.2./. Отпадъци, депонирани през 2015 г.

| отпадък | код | количество /t/ | Име на община/фирма, която депонира отпадъка | Обезвреждане на площадката | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2282,830 | Община: Криводол, Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Г. Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово, Монтана; „Крос”ООД, „Монбат” АД, „Електростарт”АД, „Кариана”ЕОО, „ВиК” ООД | депониране | да |
| Отпадъци от почистване на улици | 20 03 03 | 291,540 | Община Монтана | депониране | да |
| Произв.отпадъци | 04 01 99 | 13,140 | ТПК „Септември”, | депониране | да |
|  | 04 02 99 | 17,360 | ТПК „Септември”, | депониране | да |
|  | 10 09 03 | 419,160 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 10 09 08 | 2580,730 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 10 09 10 | 979,740 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 10 09 99 | 19,990 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 12 01 17 | 68,060 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 16 11 04 | 99,980 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 19 08 01 | 9,150 | „ВиК” ООД | депониране | да |
|  | 19 08 02 | 36,030 | „ВиК” ООД, „РДО-Монтана“ ЕООД | депониране | да |
|  | 19 08 05 | 1131,300 | „ВиК” ООД | депониране | да |
|  | 19 08 14 | 1,260 | „РДО-Монтана“ ЕООД | депониране | да |
|  | 20 01 08 | 68,220 | „Чистота Балкани” ЕООД | депониране | да |
|  | 19 12 12 | 32643,480 | Инсталация за предварително сепариране, ЕКОПАК, БУЛЕКОПАК | депониране | да |

През 2016 г. в дружеството са приети отпадъци  с код 17 05 06 – изкопни земни маси /5 088,00 т/  с цел запръстяване на дневен работен участък в изпълнение  на Усл. 11.5.2

През 2016 г. в „Завода за сепариране и компостиране” – гр. Монтана са приети 31 181,340 т. битови отпадъци с код 20 03 01, като в Таблица І са посочени количествата на сепарираните отпадъци /за оползотворяване/, както и отпадък с код- 19 12 12/за депониране/ и количеството на обезвредените - депонирани в Таблица ІІ.

Таблица І  /Условие 11.9.4.2./. Отпадъци, образувани от дейността на Инсталацията за преварително сепариране на отпадъци за 2016 г.

| Отпадък | Код | Количество съгласно КР /t/y/ | Временно съхранение/t/ | Оползотворяване /t/ | Обезвреж дане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартия и картон | 19 12 01 | 4 800 | 18,52 | 232,72 /16,58 от 2015г/ | Не |
| Черни метали | 19 12 02 | 1 100 | 5,56 | 72,80 /3,70 от 2015г/ | Не |
| Цветни метали | 19 12 03 | 20 | 0.80 | 8,64 | Не |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 4 800 | 37,58 | 327,94 /20,24 от 2015г/ | Не |
| Стъкло | 19 12 05 | 3 200 | 5,50 | 93,82 /6,56 от 2015г/ | Не |
| Други отпадъци от механично третиране на отпадъци /биоразградима фракция/ | 19 12 12 | 11 570 | - | - | 30424,54 |
| Други отпадъци от механично третиране на отпадъци неоползотворима фракция/ | 19 12 12 | 17 980 | - | - |  |

Таблица ІІ  /Условие 11.9.4.2./. Отпадъци, депонирани през 2016 г.

| отпадък | код | количество /t/ | Име на община/фирма, която депонира отпадъка | Обезвреждане на площадката | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2267,080 | Община: Криводол, Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Г. Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово, Монтана; „Крос”ООД, „Монбат” АД, „Електростарт”АД, „Кариана”ЕОО, „ВиК” ООД | депониране | да |
| Отпадъци от почистване на улици | 20 03 03 | 302,740 | Община Монтана | депониране | да |
| Произв.отпадъци | 02 03 04 | 29,200 | „Калиа“ООД, „Мега транс 07“ЕООД |  |  |
|  | 04 01 99 | 13,700 | ТПК „Септември”, | депониране | да |
|  | 04 02 99 | 13,060 | ТПК „Септември”, | депониране | да |
|  | 10 09 03 | 345,670 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 10 09 08 | 1675,780 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 10 09 10 | 1133,400 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 10 09 99 | 23,190 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 12 01 17 | 210,830 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 16 11 04 | 115,910 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 19 08 01 | 16,400 | „ВиК” ООД | депониране | да |
|  | 19 08 02 | 28,726 | „ВиК” ООД, „РДО-Монтана“ ЕООД | депониране | да |
|  | 19 08 05 | 1250,700 | „ВиК” ООД | депониране | да |
|  | 19 08 14 | 0,840 | „РДО-Монтана“ ЕООД | депониране | да |
|  | 20 01 08 | 83,080 | „Чистота Балкани” ЕООД | депониране | да |
|  | 19 12 12 | 30482,680 | Инсталация за предварително сепариране, ЕКОПАК, БУЛЕКОПАК | депониране | да |

През 2017 г. в дружеството са приети отпадъци  с код 17 05 06 – изкопни земни маси /5 737,80 т/  с цел запръстяване на дневен работен участък в изпълнение  на Усл. 11.5.2

През 2017 г. в „Завода за сепариране и компостиране” – гр. Монтана са приети 30 802,020 т. битови отпадъци с код 20 03 01, като в Таблица І са посочени количествата на сепарираните отпадъци /за оползотворяване/, както и отпадък с код- 19 12 12/за депониране/ и количеството на обезвредените - депонирани в Таблица ІІ.

Таблица І  /Условие 11.9.4.2./. Отпадъци, образувани от дейността на Инсталацията за преварително сепариране на отпадъци за 2017 г.

| Отпадък | Код | Количество съгласно КР /t/y/ | Временно съхранение/t/ | Оползотворяване /t/ | Обезвреж дане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартия и картон | 19 12 01 | 4 800 | 4.60 | 274,32 /18,52 от 2016г/ | Не |
| Черни метали | 19 12 02 | 1 100 | 8.00 | 71,20 /5,56 от 2016г/ | Не |
| Цветни метали | 19 12 03 | 20 | 1.20 | 9,32 /0,80 от 2016г/ | Не |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 4 800 | 44.22 | 324,76 /37,58 от 2016г/ | Не |
| Стъкло | 19 12 05 | 3 200 | 7.82 | 69,70 /5,50 от 2016г/ | Не |
| Други отпадъци от механично третиране на отпадъци /биоразградима фракция/ | 19 12 12 | 11 570 | - | - | 30054,84 |
| Други отпадъци от механично третиране на отпадъци неоползотворима фракция/ | 19 12 12 | 17 980 | - | - |  |

Таблица ІІ  /Условие 11.9.4.2./. Отпадъци, депонирани през 2017 г.

| отпадък | код | количество /t/ | Име на община/фирма, която депонира отпадъка | Обезвреждане на площадката | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 12 240.60 | Община: Криводол, Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Г. Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово, Монтана,Боровон; „Крос”ООД, „Монбат” АД, „Балкан”АД, „Кариана”ЕОО, „ВиК” ООД, ДЗЗД „Екострой“ | депониране | да |
| Отпадъци от почистване на улици | 20 03 03 | 583,960 | Община Монтана | депониране | да |
| Произв.отпадъци |  |  |  |  |  |
|  | 04 01 99 | 8,660 | ТПК „Септември”, | депониране | да |
|  | 04 02 99 | 17,020 | ТПК „Септември”, | депониране | да |
|  | 10 09 03 | 375,500 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 10 09 08 | 1730,460 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 10 09 10 | 1114,950 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 10 09 99 | 22,800 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 12 01 17 | 193,650 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 16 11 04 | 114,000 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 19 08 01 | 10,540 | „ВиК” ООД | депониране | да |
|  | 19 08 02 | 11,660 | „ВиК” ООД, „РДО-Монтана“ ЕООД | депониране | да |
|  | 19 08 05 | 1456,660 | „ВиК” ООД | депониране | да |
|  | 19 08 14 | 1,220 | „РДО-Монтана“ ЕООД | депониране | да |
|  | 20 01 08 | 77,820 | „Чистота Балкани” ЕООД | депониране | да |
|  | 19 12 12 | 30107,340 | Инсталация за предварително сепариране, ЕКОПАК, БУЛЕКОПАК | депониране | да |

През 2018 г. в дружеството са оползотворени отпадъци  с код 17 05 06 – изкопни земни маси /5 880 т/  с цел запръстяване на дневен работен участък в изпълнение  на Усл. 11.5.2

През 2018 г. в „Завода за сепариране и компостиране” – гр. Монтана са приети 31 007,040 т. битови отпадъци с код 20 03 01, като в Таблица І са посочени количествата на сепарираните отпадъци /за оползотворяване/, както и отпадък с код- 19 12 12/за депониране/ и количеството на обезвредените - депонирани в Таблица ІІ.

Таблица І  /Условие 11.9.4.2./. Отпадъци, образувани от дейността на Инсталацията за преварително сепариране на отпадъци за 2018 г.

| Отпадък | Код | Количество съгласно КР /t/y/ | Налично към 31.12.2018г /t/ | Оползотворяване /t/ | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартия и картон | 19 12 01 | 4 800 | 9,50 | 259,56 /4,60 от 2017г/ | Не |
| Черни метали | 19 12 02 | 1 100 | 2,30 | 69,48 /8,00 от 2017г/ | Не |
| Цветни метали | 19 12 03 | 20 | 0,60 | 10,64 /1,20 от 2017г/ | Не |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 4 800 | 34,66 | 317,70 /44,22 от 2017г/ | Не |
| Стъкло | 19 12 05 | 3 200 | 9,70 | 54,30 /7,82 от 2017г/ | Не |
| Други отпадъци от механично третиране на отпадъци /биоразградима фракция/ | 19 12 12 | 11 570 | - | - | 30304,44 |
| Други отпадъци от механично третиране на отпадъци неоползотворима фракция/ | 19 12 12 | 17 980 | - | - |  |

Таблица ІІ  /Условие 11.9.4.2./. Отпадъци, депонирани през 2018 г.

| отпадък | код | количество /t/ | Име на община/фирма, която депонира отпадъка | Обезвреждане на площадката | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1 667,000 | Община: Криводол, Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Г. Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово, Монтана, „Крос”ООД, „Монбат”АД „Кариана”ЕОО, „ВиК” ООД, | депониране | да |
| Отпадъци от почистване на улици | 20 03 03 | 705,000 | Община Монтана | депониране | да |
| Произв.отпадъци |  |  |  |  |  |
|  | 02 03 05 | 1,060 | „Компас“ ЕООД |  |  |
|  | 04 01 99 | 8,020 | ТПК „Септември”, | депониране | да |
|  | 04 02 99 | 12,860 | ТПК „Септември”, | депониране | да |
|  | 04 02 09 | 7,780 | „Фари БГ“ ЕООД |  |  |
|  | 10 09 03 | 405,320 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 10 09 08 | 1595,470 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 10 09 10 | 1132,580 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 10 09 99 | 23,160 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 12 01 17 | 248,980 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 16 11 04 | 115,810 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 18 01 04 | 71,520 | „Огоста-2017“ ООД |  |  |
|  | 19 08 01 | 11,100 | „ВиК” ООД | депониране | да |
|  | 19 08 02 | 11,100 | „ВиК” ООД, „РДО-Монтана“ ЕООД | депониране | да |
|  | 19 08 05 | 1460,820 | „ВиК” ООД | депониране | да |
|  | 19 08 14 | 4,000 | „РДО-Монтана“ ЕООД | депониране | да |
|  | 20 01 08 | 95,340 | „Чистота Балкани” ЕООД | депониране | да |
|  | 19 12 12 | 30366,720 | Инсталация за предварително сепариране, ЕКОПАК, БУЛЕКОПАК | депониране | да |

През 2019 г. в дружеството са оползотворени отпадъци  с код 17 05 06 – изкопни земни маси /2768т/ и с код 17 05 04 – почва и камъни /3212/ с цел запръстяване на дневен работен участък в изпълнение  на Усл. 11.5.2

През 2019 г. в „Завода за сепариране и компостиране” – гр. Монтана са приети 30 971,440 т. битови отпадъци с код 20 03 01, като в Таблица І са посочени количествата на сепарираните отпадъци /за оползотворяване/, както и отпадък с код- 19 12 12/за депониране/ и количеството на обезвредените - депонирани в Таблица ІІ.

Таблица І  /Условие 11.9.4.2./. Отпадъци, образувани от дейността на Инсталацията за преварително сепариране на отпадъци за 2019 г.

| Отпадък | Код | Количество съгласно КР /t/y/ | Налично към 31.12.2019 г. /t/ | Оползотворяване /t/ | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартия и картон | 19 12 01 | 4 800 | 27,46 | 222,10 /9,50 от 2018г/ | Не |
| Черни метали | 19 12 02 | 1 100 | 4,20 | 62,86 /2,30 от 2018г/ | Не |
| Цветни метали | 19 12 03 | 20 | 0,60 | 12,38 /0,60 от 2018г/ | Не |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 4 800 | 39,14 | 284,10 /34,66 от 2018г/ | Не |
| Стъкло | 19 12 05 | 3 200 | 8,60 | 94,76 /9,70 от 2018г/ | Не |
| Други отпадъци от механично третиране на отпадъци /биоразградима фракция/ | 19 12 12 | 11 570 | - | - | 30272,00 |
| Други отпадъци от механично третиране на отпадъци неоползотворима фракция/ | 19 12 12 | 17 980 | - | - |  |

Таблица ІІ  /Условие 11.9.4.2./. Отпадъци, депонирани през 2019 г.

| отпадък | код | количество /t/ | Име на община/фирма, която депонира отпадъка | Обезвреждане на площадката | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2973,560 | Община: Криводол, Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Г. Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово, Монтана, „Крос”ООД, „Монбат”АД „Кариана”ЕОО, „ВиК” ООД, „Балкан“ АД, | депониране | да |
| Отпадъци от почистване на улици | 20 03 03 | 781,240 | Община Монтана | депониране | да |
| Произв.отпадъци |  |  |  |  |  |
|  | 02 03 05 | 12,160 | „Компас“ ЕООД |  |  |
|  | 04 01 99 | 6,280 | ТПК „Септември”, | депониране | да |
|  | 04 02 99 | 7,340 | ТПК „Септември”, | депониране | да |
|  | 04 02 09 | 26,880 | ТПК „Септември”, „Фари БГ“ ЕООД |  |  |
|  | 10 09 03 | 411,600 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 10 09 08 | 1114,660 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 10 09 10 | 1084,440 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 10 09 99 | 22,180 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 12 01 17 | 109,760 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 16 11 04 | 110,880 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 18 01 04 | 238,460 | „Огоста-2017“ ООД |  |  |
|  | 19 08 01 | 11,700 | „ВиК” ООД | депониране | да |
|  | 19 08 02 | 10,600 | „ВиК” ООД, „РДО-Монтана“ ЕООД | депониране | да |
|  | 19 08 05 | 1436,340 | „ВиК” ООД | депониране | да |
|  | 19 08 14 | 3,600 | „РДО-Монтана“ ЕООД | депониране | да |
|  | 20 01 08 | 78,820 | „Чистота Балкани” ЕООД, „Инкофудс“ООД | депониране | да |
|  | 20 01 11 | 17,540 | „Артан Производство“ООД, „Белтекс М“ АД |  |  |
|  | 19 12 12 | 30345,020 | Инсталация за предварително сепариране, ЕКОПАК, БУЛЕКОПАК | депониране | да |

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.8. Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение ІІ, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение ІІ на Регламент № 166/2006 год., относно създаването на ЕРИПЗ, както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случай. . | За отчетния период няма изпускани количества в почвата. |

4.5 Шум

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС: оплаквания от живущи около площадката; резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредба № 2/05.04.2006 г. за дейността на националната система на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда; установени несъответствия в поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия. . | Не са постъпили оплаквания от района на депото. Съгласно КР № 162-Н1/2010 г., Условие12.2.2 през 2019 год. не са извършени измервания на показателите по Условие 12.1.1. През 2014 и през 2016 г.и 2018 г. е извършен мониторинг на шума, данните са в Таблица 6 от Приложенията. |

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

Условие 13.4 и Условие 13.7 от КР – Изготвени са инструкции и отговорните лица следят за дейностите, свързани със съответната инструкция. През отчетния период няма замърсяване на почвата и подземните води, не се налагат корегиращи действия, съгласно изискванията на посочените инструкции.

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.8.1.1.. Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в Таблица 13.8.1. Пробовземането и анализите да се извършат от акредитирани лаборатории. Местоположението на пункта за мониторинг на подземните води да бъдат съгласувани с БД, както и същият да се означи на план на площадката, с определените му географски координати, копие от който да се предостави в три еднообразни екземляри с първия ГДОС. | Проведен е собствен мониторинг на подземни води, резултатите са в Таблица 7 от приложенията. |

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води, като част от ГДОС. . | Данните от собствения мониторинг на подземните води са посочени в Таблица 7 от Приложенията. |

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.9.6. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС. . | Разработени са инструкции, които покриват Условията в КР. За тяхното изпълнение е утвърден списък от Управителя с указания за задълженията на всеки служител. |

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата па приложение 4 на ЗОСС | Анормални емисии не са установени и в тази връзка не е извършен и съответен доклад. |

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 16.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2 и Условие 16.3 като част от ГДОС. | Във връзка с изпълнение Условие 16.2 и Условие 16.3 от КР в РИОСВ – Монтана са представени План за закриване дейността депониране на Клетка 1 и План за закриване на дейността депониране на Клетка 2. Със Заповед № РД-30/03.02.2016 г. и Заповед № РД-191/20.07.2016 г. на Директора ра РИОСВ- Монтана е прекратена дейността по депониране на неопасни отпадъци в Клетка 1 и Клетка 2 поради достигане на геометричния обем и нивото на запълването им. Със Заповед № РД-19-1133/06.10.2017 г. е назначена Държавната приемателна комисия, която с Протокол обр. 16 от 01.11.2017 г. установява годността за ползване на строеж: „Рекултивация на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци –Монтана“. През 2019 г.няма нови прекратявания на инсталацията или част от нея. |

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията по КР (ИППСУКР)

«Регионално депо за неопасни отпадъци ЗА ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ» няма такава програма по КР , защото е изградено в съответствие с изискванията по опазване на околната среда.

6. Прекратяване на работа на инсталации или част от тях;

През 2016 год. е прекратена дейността по депониране на неопасни отпадъци в Клетка 1 и Клетка 2. През 2019 год. депонирането на неопасни отпадъци е в Клетка 3

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения;

7.1 Аварии:

През 2019 г. в «Регионално депо за неопасни отпадъци ЗА ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ»,  С. КРАПЧЕНЕ  не са възникнали аварийни ситуации.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на РДО, за които е издадено КР:

През 2019 г. в „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на депото.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 162-Н1/2010 г. на «Регионално депо за неопасни отпадъци ЗА ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ», с.крапчене  с оператор Община МОНТАНА

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:________________________			Дата:____________________

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписвания: инж. МАРИЕЛА ТОДОРОВА ЖИВКОВА

Длъжност в организацията: УПРАВИТЕЛ на “РДО-Монтана” ЕООД

П  Р И Л О Ж Е Н И Я:

Данните при изчислителните методи / CORINAIR – 94 / са на база количество депонирани отпадъци.

През 2019 год.  са приети,  депонирани и обезвредени в „ Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД – 38 803,060 т.  неопасни отпадъци, от тях

2 995,660 т. – битови и 35 807,400т. – производствени отпадъци.

Количество депонирани отпадъци за през 2019 год., съгл.

Условие № 11.2.8 : 38 803,060 т.

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1 b) | В почви (колона 1 c) |
| 1 | 74-82-8 | Метан (CH4) | 100 000 | — | — |
|  |  | Метан (CH4) С | (–) 3 569,882 |  |  |
| 2 | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | 500 000 | — | — |
| 3 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 100 милиона | — | — |
|  |  | Въглероден диоксид(CO2) С | (–) 7 178,566 |  |  |
| 4 |  | Хидро-флуоро-въглеводороди (HFCs) | 100 |  |  |
| 5 | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 | — | — |
| 6 | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 | — | — |
| 7 |  | Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) | 100 000 | — | — |
| 8 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 | — | — |
| 9 |  | Напълно флуорирани въглеводороди (PFCs) | 100 |  |  |
| 10 | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | — | — |
| 11 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 | — | — |
| 12 |  | Общ азот | — | 50 000 | 50 000 |
|  |  | Общ азот М |  | (–) 60,518 |  |
| 13 |  | Общ фосфор | — | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Общ фосфор М |  | (–) 2,662 |  |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) | 1 | — | — |
| 15 |  | Хлорофлуоровъглероди (CFCs) | 1 | — | — |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди | 1 | — | — |
| 17 |  | Арсен и съединенията му (като As) | 20 | 5 | 5 |
|  |  | Арсен и съединенията му (като As) М |  | ( – ) ˂ 0,119 |  |
| 18 |  | Кадмий и съединенията му (като Cd) | 10 | 5 | 5 |
|  |  | Кадмий и съединенията му (като Cd) М |  | ( – ) ˂ 0,036 |  |
| 19 |  | Хром и съединенията му (като Cr) | 100 | 50 | 50 |
|  |  | Хром и съединенията му (като Cr) М |  | ( – ) 0,570 |  |
| 20 |  | Мед и съединенията й (като Cu) | 100 | 50 | 50 |
|  |  | Мед и съединенията й (като Cu) М |  | ( – ) 0,155 |  |
| 21 |  | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 | 1 | 1 |
|  |  | Живак и съединенията му (като Hg) М |  | ( – ) ˂ 0,028 |  |
| 22 |  | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 | 20 | 20 |
|  |  | Никел и съединенията му (като Ni) М |  | ( – ) ˂ 0,138 |  |
| 23 |  | Олово и съединенията му (като Pb) | 200 | 20 | 20 |
|  |  | Олово и съединенията му (като Pb) М |  | ( – ) ˂ 0,124 |  |
| 24 |  | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | 100 | 100 |
|  |  | Цинк и съединенията му (като Zn) М |  | ( – ) 0,431 |  |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | — | 1 | 1 |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | — | 1 | 1 |
| 28 | 57-74-9 | Хлордан | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 143-50-0 | Хлордекон | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 470-90-6 | Хлорфенвинфос | — | 1 | 1 |
| 31 | 85535-84-8 | Хлоропроизводни, C10-C13 | — | 1 | 1 |
| 32 | 2921-88-2 | Хлорпирифос | — | 1 | 1 |
| 33 | 50-29-3 | ДДТ | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1 000 | 10 | 10 |
| 35 | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1 000 | 10 | 10 |
| 36 | 60-57-1 | Диелдрин | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 330-54-1 | Диурон | — | 1 | 1 |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | — | 1 | 1 |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 | 1 | 1 |
| 40 |  | Халогенирани органични съединения (като AOX) | — | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 118-74-1 | Хексахлорбензен (HCB) | 10 | 1 | 1 |
| 43 | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | — | 1 | 1 |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-Хексахлор-циклохексан (HCH) | 10 | 1 | 1 |
| 45 | 58-89-9 | Линдан | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 2385-85-5 | Мирекс | 1 | 1 | 1 |
| 47 |  | PCDD + PCDF (диоксини фурани) (като Teq) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензен | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 87-86-5 | Пентахлорфенол (PCP) | 10 | 1 | 1 |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 51 | 122-34-9 | Симазин | — | 1 | 1 |
| 52 | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | 2 000 | 10 | — |
| 53 | 56-23-5 | Тетрахлорметан (TCM) | 100 | 1 | — |
| 54 | 12002-48-1 | Трихлорбензени (TCBs) (всички изомери) | 10 | 1 | — |
| 55 | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан | 100 | — | — |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 | — | — |
| 57 | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2 000 | 10 | — |
| 58 | 67-66-3 | Трихлорметан | 500 | 10 | — |
| 59 | 8001-35-2 | Токсафен | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 75-01-4 | Винил хлорид | 1 000 | 10 | 10 |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 | 1 | 1 |
| 62 | 71-43-2 | Бензен | 1 000 | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 63 |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) | — | 1 | 1 |
| 64 |  | Нонилфенол и нонилфенолетоксилати (NP/NPEs) | — | 1 | 1 |
| 65 | 100-41-4 | Етилбензен | — | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 66 | 75-21-8 | Етиленоксид | 1 000 | 10 | 10 |
| 67 | 34123-59-6 | Изопротурон (3-(4-Изопропилфенилl)-1,1-диметилкарбамид | — | 1 | 1 |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 | 10 | 10 |
| 69 |  | Органокалаени съединения (като общо Sn) | — | 50 | 50 |
| 70 | 117-81-7 | Ди-(2-етилхексил) фталат (DEHP) | 10 | 1 | 1 |
| 71 | 108-95-2 | Феноли | — | 20 | 20 |
|  |  | Феноли М |  | ( – ) ˂ 0,276 |  |
| 72 |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs) | 50 | 5 | 5 |
| 73 | 108-88-3 | Толуен | — | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 74 |  | Трибутилкалай и съединенията му | — | 1 | 1 |
| 75 |  | Трифенилкалай и съединенията му | — | 1 | 1 |
| 76 |  | Общо органичен въглерод (TOC) (като ХПК/3) | — | 50 000 | — |
|  |  | Общо органичен въглерод (TOC) (като ХПК/3) М |  | ( – ) 406,537 |  |
| 77 | 1582-09-8 | Трифлуралин | — | 1 | 1 |
| 78 | 1330-20-7 | Ксилени | — | 200 | 200 |
| 79 |  | Хлориди (като общо Cl) | — | 2 милиона | 2 милиона |
| 80 |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | 10 000 | — | — |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 | 1 | 1 |
| 82 |  | Цианиди (като общо CN) | — | 50 | 50 |
|  |  | Цианиди (като общо CN) М |  | ( – ) ˂ 0,829 |  |
| 83 |  | Флуориди (като общо F) | — | 2 000 | 2 000 |
| 84 |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5 000 | — | — |
| 85 | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | 200 | — | — |

За изчисляване на емисиите е използвана методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха – код по CHEB-94: 091004 за дейности и съоръжения – сметища или съгласно изискването на Актуализирана методика за определяне на емисиите на вредни вещества във въздуха, утвърдена със Заповед №РД-77 от 03.02.2006 г, на МОСВ.

Определят се емисиите на вредните вещества във въздуха, като изчислена стойност /С/.

Извършват се необходимите измервания  по Таблица 9.6.1 от КР. Емитираните количества на замърсените във въздуха за един тон депониран отпадък са метан CH4 – 0,092 кг/т и въглероден диоксид CO2– 0,185 кг/т.

Данните за отпадните води са на база измервания  /данните от протоколите се виждат в Таблица 3/.

Годишно количество на смесеният поток отпадъчни води /за 2019 г./ съгл. Условие 10.1.3.3 – 2 764 m3.

Изчисленията за съответните замърсители /kg/година/ са направени като всеки измерен показател/М/  се умножи по установеното количество отпадни води за година.

# Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух по изчислителна методика CORINAIR -94

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) /общо за депото | кg/у | Не се регламентира | - | 3 569,882 | - | - |
| Въглероден диоксид (CO2) /общо за депото/ | кg/у | Не се регламентира | - | 7 178,566 | - | - |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, включително

инфилтрат, битово-фикални и дъждовни

Изследванията на показателите, посочени в следните таблици са  направени в Акредитирани лаборатории

– ТП №1 – пункт за наблюдение към клетка 1/ Таблица 10.1.3.1 от КР/ - І-во шестмесечие на 2018 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на шест месеца | - |
| Барий | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,220±0,010 | Веднъж на шест месеца | - |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,01 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром /общ/ | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,372±0,022 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,02 | Веднъж на шест месеца | - |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,197±0,011 | Веднъж на шест месеца | - |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,02 | Веднъж на шест месеца | - |
| Молибден | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на шест месеца | - |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,120±0,011 | Веднъж на шест месеца | - |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на шест месеца | - |
| Селен | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на шест месеца | - |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,136±0,015 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хлорни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 1669±102 | Веднъж на шест месеца | - |
| Флуориди | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,49±0,05 | Веднъж на шест месеца | - |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | 3,71±0,28 | Веднъж на шест месеца | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 609±38 | Веднъж на шест месеца | - |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,2 | Веднъж на шест месеца | - |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | <1 | Веднъж на шест месеца | - |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,5 | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот нитритен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,45±0,05 | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | 148,3±7,8 | Веднъж на шест месеца | - |

Мониторинг на инфилтрат – ТП №2 – пункт за наблюдение към клетка 2/ Таблица 10.1.3.1 от КР/ - І-во шестмесечие на 2019 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,067±0,008 | Веднъж на шест месеца | - |
| Барий | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,259±0,017 | Веднъж на шест месеца | - |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,01 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (общ) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,317±0,019 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,02 | Веднъж на шест месеца | - |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,168±0,009 | Веднъж на шест месеца | - |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,02 | Веднъж на шест месеца | - |
| Молибден | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на шест месеца |  |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,120±0,0014 | Веднъж на шест месеца | - |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на шест месеца | - |
| Селен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,143±0,020 | Веднъж на шест месеца | - |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,128±0,013 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хлорни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 1597±97 | Веднъж на шест месеца | - |
| Флуориди | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,70±0,08 | Веднъж на шест месеца | - |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | 3,61±0,23 | Веднъж на шест месеца | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 752±39 | Веднъж на шест месеца | - |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,2 | Веднъж на шест месеца | - |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | <1 | Веднъж на шест месеца | - |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,5 | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот нитритен | mg/dm3 | Не е нормирано | 2,26±0,23 | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | 261,3±1,56 | Веднъж на шест месеца | - |

Мониторинг на инфилтрат – ТП № 3 – пункт за наблюдение към клетка 1/ Таблица 10.1.3.1 от КР/ -  І – во шестмесечие на 2019 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,161±0,011 | Веднъж на шест месеца | - |
| Барий | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,336±0,040 | Веднъж на шест месеца | - |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,01 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром(общ) | mg/dm3 | Не е нормирано | 1,079±0,077 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,02 | Веднъж на шест месеца | - |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,341±0,040 | Веднъж на шест месеца | - |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,02 | Веднъж на шест месеца | - |
| Молибден | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на шест месеца |  |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,271±0,030 | Веднъж на шест месеца | - |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на шест месеца | - |
| Селен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,228±0,030 | Веднъж на шест месеца | - |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,314±0,032 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хлорни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 2154±129 | Веднъж на шест месеца | - |
| Флуориди | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,67±0,08 | Веднъж на шест месеца | - |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | 8,64±0,50 | Веднъж на шест месеца | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 743±42 | Веднъж на шест месеца | - |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,2 | Веднъж на шест месеца | - |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | <1 | Веднъж на шест месеца | - |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,5 | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот нитритен | mg/dm3 | Не е нормирано | 52,0±2,8 | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | 322,5±10,8 | Веднъж на шест месеца | - |

Мониторинг на инфилтрат – ТП №1 – пункт за наблюдение към клетка 1/ Таблица 10.1.3.1 от КР/ - ІІ – ро шестмесечие на 2019 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на шест месеца | - |
| Барий | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,266±0,018 | Веднъж на шест месеца | - |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,01 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (общ) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,347±0,034 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,02 | Веднъж на шест месеца | - |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,114±0,012 | Веднъж на шест месеца | - |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,02 | Веднъж на шест месеца | - |
| Молибден | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на шест месеца | - |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,113±0,024 | Веднъж на шест месеца | - |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на шест месеца | - |
| Селен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,096±0,022 | Веднъж на шест месеца | - |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,075±0,008 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хлорни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 1739±135 | Веднъж на шест месеца | - |
| Флуориди | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,1 | Веднъж на шест месеца | - |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | 4,70±0,32 | Веднъж на шест месеца | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 594±45 | Веднъж на шест месеца | - |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,02 | Веднъж на шест месеца | - |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | <2 | Веднъж на шест месеца | - |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,5 | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот нитритен | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,1 | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | 31,16±2,38 | Веднъж на шест месеца | - |

Мониторинг на инфилтрат – ТП №2 – пункт за наблюдение към клетка 1/ Таблица 10.1.3.1 от КР/ -  ІІ – ро шестмесечие на 2019 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,075±0,012 | Веднъж на шест месеца | - |
| Барий | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,307±0,012 | Веднъж на шест месеца | - |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,01 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром(общ) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,512±0,032 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,02 | Веднъж на шест месеца | - |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,198±0,021 | Веднъж на шест месеца | - |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,02 | Веднъж на шест месеца | - |
| Молибден | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на шест месеца |  |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,134±0,026 | Веднъж на шест месеца | - |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,054±0,005 | Веднъж на шест месеца | - |
| Селен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,137±0,036 | Веднъж на шест месеца | - |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,182±0,012 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хлорни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 2064±108 | Веднъж на шест месеца | - |
| Флуориди | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,1 | Веднъж на шест месеца | - |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | 2,11±0,32 | Веднъж на шест месеца | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 691±38 | Веднъж на шест месеца | - |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,2 | Веднъж на шест месеца | - |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | <2 | Веднъж на шест месеца | - |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,5 | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот нитритен | mg/dm3 | Не е нормирано | 4,54±0,48 | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | 81,36±4,26 | Веднъж на шест месеца | - |

Мониторинг на инфилтрат – ТП № 3 – пункт за наблюдение към клетка 1/ Таблица 10.1.3.1 от КР/ -  ІІ – ро шестмесечие на 2019 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,460±0,58 | Веднъж на шест месеца | - |
| Барий | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,511±0,012 | Веднъж на шест месеца | - |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,01 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром(общ) | mg/dm3 | Не е нормирано | 2,129±0,016 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,02 | Веднъж на шест месеца | - |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,147±0,032 | Веднъж на шест месеца | - |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,02 | Веднъж на шест месеца | - |
| Молибден | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на шест месеца |  |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,256±0,045 | Веднъж на шест месеца | - |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,122±0,028 | Веднъж на шест месеца | - |
| Селен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,221±0,032 | Веднъж на шест месеца | - |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,366±0,012 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хлорни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 3252±164 | Веднъж на шест месеца | - |
| Флуориди | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,1 | Веднъж на шест месеца | - |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | 22,83±1,82 | Веднъж на шест месеца | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 338±28 | Веднъж на шест месеца | - |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,2 | Веднъж на шест месеца | - |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | <2 | Веднъж на шест месеца | - |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,5 | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот нитритен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,92±0,09 | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | 30,85±1,62 | Веднъж на шест месеца | - |

Мониторинг на смесен поток отпадъчни води – инфилтратни, производсвени, битово – фекални и дъждовни след ЛПСОВ / Таблица 10.1.3.3 от КР/ - І – во тримисечие на 2019г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | м³ | 6,5-9,0 | 8,18±0,08 | Веднъж на тримесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | <2 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 300 | 164±14 | Веднъж на тримесечие | да |
| ХПК /бихроматна/ | mg/dm3 | 600 | 469±25 | Веднъж на тримесечие | да |
| Азот амонячен | mg/dm3 | 35 | 16,0±1,2 | Веднъж на тримесечие | да |
| Фосфати /като Р/ | mg/dm3 | 15 | 0,76±0,08 | Веднъж на тримесечие | да |
| Сулфиди /като S/ | mg/dm3 | 1,5 | <0,5 | Веднъж на тримесечие | да |
| Желязо /общо/ | mg/dm3 | 10 | 1,72±0,09 | Веднъж на тримесечие | да |
| Живак | mg/dm3 | 0,05 | <0,01 | Веднъж на тримесечие | да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | <0,01 | Веднъж на тримесечие | да |
| Олово | mg/dm3 | 2,0 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 | 0,063±0,007 | Веднъж на тримесечие | да |
| Хром /шествалентен/ | mg/dm3 | 0,5 | <0,02 | Веднъж на тримесечие | да |
| Хром /общ / | mg/dm3 | 2,5 | 0,235±0,026 | Веднъж на тримесечие | да |
| Никел | mg/dm3 | 2,0 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | 0,105±0,016 | Веднъж на тримесечие | да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | 15 | <0,5 | Веднъж на тримесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15,0 | 0,374±0,080 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 154±8 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цианиди /свободни/ | mg/dm3 | 1,0 | <0,1 | Веднъж на тримесечие | да |
| Феноли /летливи/ | mg/dm3 | 10 | <0,1 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Животински мазнини | mg/dm3 | 120 | <1 | Веднъж на шестмесечие | да |

Мониторинг на смесен поток отпадъчни води – инфилтратни, производсвени, битово – фекални и дъждовни след ЛПСОВ / Таблица 10.1.3.3 от КР/ - ІІ – ро тримисечие на 2019 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | м³ | 6,5-9,0 | 8,18±0,08 | Веднъж на тримесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | <2 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 300 | 164±14 | Веднъж на тримесечие | да |
| ХПК /бихроматна/ | mg/dm3 | 600 | 469±25 | Веднъж на тримесечие | да |
| Азот амонячен | mg/dm3 | 35 | 16,0±1,60 | Веднъж на тримесечие | да |
| Фосфати /като Р/ | mg/dm3 | 15 | 0,68± 0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Сулфиди /като S/ | mg/dm3 | 1,5 | <0,5 | Веднъж на тримесечие | да |
| Желязо /общо/ | mg/dm3 | 10 | 1,23±0,06 | Веднъж на тримесечие | да |
| Живак | mg/dm3 | 0,05 | <0,01 | Веднъж на тримесечие | да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | <0,01 | Веднъж на тримесечие | да |
| Олово | mg/dm3 | 2,0 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 | 0,081± 0,008 | Веднъж на тримесечие | да |
| Хром /шествалентен/ | mg/dm3 | 0,5 | <0,02 | Веднъж на тримесечие | да |
| Хром /общ / | mg/dm3 | 2,5 | 0,180±0,019 | Веднъж на тримесечие | да |
| Никел | mg/dm3 | 2,0 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | 0,223±0,030 | Веднъж на тримесечие | да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | 15 | <0,5 | Веднъж на тримесечие | да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 154±8 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цианиди /свободни/ | mg/dm3 | 1,0 | <0,5 | Веднъж на тримесечие | да |

Мониторинг на смесен поток отпадъчни води – инфилтратни, производсвени, битово – фекални и дъждовни след ЛПСОВ / Таблица 10.1.3.3 от КР/ - ІІІ – то тримисечие 2019 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | м³ | 6,5-9,0 | 8,04±0,08 | Веднъж на тримесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | <2 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 300 | 115,9±8,4 | Веднъж на тримесечие | да |
| ХПК /бихроматна/ | mg/dm3 | 600 | 400±22 | Веднъж на тримесечие | да |
| Азот амонячен | mg/dm3 | 35 | 22,74±1,26 | Веднъж на тримесечие | да |
| Фосфати /като Р/ | mg/dm3 | 15 | 0,65±0,07 | Веднъж на тримесечие | да |
| Сулфиди /като S/ | mg/dm3 | 1,5 | <0,5 | Веднъж на тримесечие | да |
| Желязо /общо/ | mg/dm3 | 10 | 2,60±0,12 | Веднъж на тримесечие | да |
| Живак | mg/dm3 | 0,05 | <0,01 | Веднъж на тримесечие | да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | <0,01 | Веднъж на тримесечие | да |
| Олово | mg/dm3 | 2,0 | 0,058±0,011 | Веднъж на тримесечие | да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 | 0,051±0,007 | Веднъж на тримесечие | да |
| Хром /шествалентен/ | mg/dm3 | 0,5 | <0,02 | Веднъж на тримесечие | да |
| Хром /общ / | mg/dm3 | 2,5 | 0,161±0,022 | Веднъж на тримесечие | да |
| Никел | mg/dm3 | 2,0 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | 0,238±0,031 | Веднъж на тримесечие | да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | 15 | <0,5 | Веднъж на тримесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15,0 | 0,374±0,080 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 15,15±1,95 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цианиди /свободни/ | mg/dm3 | 1,0 | <0,1 | Веднъж на тримесечие | да |
| Феноли /летливи/ | mg/dm3 | 10 | <0,1 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Масла и мазнини | mg/dm3 | 120 | <1 | Веднъж на шестмесечие | да |

Мониторинг на смесен поток отпадъчни води – инфилтратни, производсвени, битово – фекални и дъждовни след ЛПСОВ / Таблица 10.1.3.3 от КР/ - ІV – то тримисечие на 2019 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | м³ | 6,5-9,0 | 8,85±0,09 | Веднъж на тримесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 2,0±0,12 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 300 | 171,5±25,5 | Веднъж на тримесечие | да |
| ХПК /бихроматна/ | mg/dm3 | 600 | 427±28 | Веднъж на тримесечие | да |
| Азот амонячен | mg/dm3 | 35 | 32,84±1,92 | Веднъж на тримесечие | да |
| Фосфати /като Р/ | mg/dm3 | 15 | 1,76±0,09 | Веднъж на тримесечие | да |
| Сулфиди /като S/ | mg/dm3 | 1,5 | <0,5 | Веднъж на тримесечие | да |
| Желязо /общо/ | mg/dm3 | 10 | 2,10±0,09 | Веднъж на тримесечие | да |
| Живак | mg/dm3 | 0,05 | <0,01 | Веднъж на тримесечие | да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | <0,02 | Веднъж на тримесечие | да |
| Олово | mg/dm3 | 2,0 | <0,02 | Веднъж на тримесечие | да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | <0,02 | Веднъж на тримесечие | да |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 | 0,028±0,004 | Веднъж на тримесечие | да |
| Хром /шествалентен/ | mg/dm3 | 0,5 | <0,02 | Веднъж на тримесечие | да |
| Хром /общ / | mg/dm3 | 2,5 | 0,246±0,025 | Веднъж на тримесечие | да |
| Никел | mg/dm3 | 2,0 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | 0,058±0,007 | Веднъж на тримесечие | да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | 15 | <0,5 | Веднъж на тримесечие | да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 38,10±2,28 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цианиди /свободни/ | mg/dm3 | 1,0 | <0,5 | Веднъж на тримесечие | да |

Таблица 4 Образуване на отпадъци.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране -собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено [t/y] | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Отпадъци, образувани от дейността на Инсталацията за предварително сепариране на отпадъци на «Регионално депо за неопасни отпадъци ЗА ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ» |
| Хартия и картон | 19 12 01 | 4 800[t/y] | 2015 г. – 313,980 2016 г. – 234,660 2017 г. – 260,400 2018 г. – 264,460 2019 г. – 240,060 | Няма норма | - | Приложение II 4.3.2-1А от Заявлението за издаване на Комплексно Разрешително | Външна фирма | Да |
| Черни метали | 19 12 02 | 1 100[t/y] | 2015 г. – 67,720 2016 г. – 74,660 2017 г. – 73,640 2018 г. – 63,780 2019 г. – 64,760 | Няма норма | - | Приложение II 4.3.2-1А от Заявлението за издаване на Комплексно Разрешително | Външна фирма | Да |
| Цветни метали | 19 12 03 | 20[t/y] | 2015 г. – 8,520 2016 г. – 9,440 2017 г. – 9,720 2018 г. – 10,040 2019 г. – 12,380 | Няма норма | - | Приложение II 4.3.2-1А от Заявлението за издаване на Комплексно Разрешително | Външна фирма | Да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 4 800[t/y] | 2015 г. – 380,980 2016 г. – 345,280 2017 г. – 331,400 2018 г. – 308,140 2019 г. – 288,580 | Няма норма | - | Приложение II 4.3.2-1А от Заявлението за издаване на Комплексно Разрешително | Външна фирма | Да |
| Стъкло | 19 12 05 | 3 200[t/y] | 2015 г. – 91,520 2016 г. – 92,760 2017 г. – 72,020 2018 г. – 56,180 2019 г. – 93,660 | Няма норма | - | Приложение II 4.3.2-1А от Заявлението за издаване на Комплексно Разрешително | Външна фирма | Да |
| Други отпадъци /вкл. смеси от материали/ от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 /биоразградима фракция/ | 19 12 12 | 11 570 | 2015 г. – 32 547,160 2016г. – 30 424,540 2017г. – 30 054,840 2018г. – 30 304,440 – 2019г. – 30 272,000 | Няма норма | - | не | D5-собствен транспорт | Да |
| Други отпадъци /вкл. смеси от материали/ от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 /биоразградима фракция/ | 19 12 12 | 17 980 |  | Няма норма | - | не | D5-собствен транспорт | да |
| Производствени отпадъци, образувани при експлоатацията на «Регионално депо за неопасни отпадъци ЗА ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ» |
| Отпадъци от пясъкоуловите ли | 19 08 02 | 0,7[t/y] | 2015 г.- 0,030 2016 г.- 0,026 2017 г.- 0,060 2018 г.- 0,200 2019 г.- 0,200 | Няма норма | - | да | D5-собствен транспорт | Да |
| Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13 | 19 08 14 | 6,6[t/y] | 2015 г.- 1,260 2016 г.- 0,840 2017г.- 1,220 2018г.- 4,000 2019 г.- 3,600 | Няма норма | - | да | D5-собствен транспорт | Да |
| Опасни отпадъци, образувани при експлоатацията на «Регионално депо за неопасни отпадъци ЗА ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ» |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0,8[t/y] | 2015 г.-0.04 2016 г.-0.03 2017 г.-0,05 2018 г.- 0,470 2019 г.- 0,340 | Няма норма | - | Приложение II 4.3.2-1 от Заявлението за издаване на Комплексно Разрешително | Външна фирма | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,4[t/y] | 2015 г.- 0,12 2016 г.-0.10 2017 г.-0.08 2018 г.- 0.160 2019 г.- 0.280 | Няма норма | - | Приложение II 4.3.2-1 от Заявлението за издаване на Комплексно Разрешително | Външна фирма | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 1,25[t/y] | 2015 г.- 0,1264 2016 г.-0.12 2017 г.-0.04 2018 г. – 0,110 2019 г. – 0,1086 | Не е нормирано | - | Приложение II 4.3.2-1 от Заявлението за издаване на Комплексно Разрешително | Външна фирма | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,36[t/y] | 2015 г.-0,00 2016 г.- 0,007 2017 г.-0.00 2018 г.-0.00 2019 г.-0.00 | Не е нормирано | - | Приложение II 4.3.2-1 от Заявлението за издаване на Комплексно Разрешително | Външна фирма | Да |
| Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка. |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,7[t/y] | 2015 г.-0,64 2016 г.-0,48 2017 г.- 0,42 2018 г. – 0,400 2019 г. – 0,060 | Не е нормирано | - | Приложение II 4.3.2-1 от Заявлението за издаване на Комплексно Разрешително | Външна фирма | Да |
| Битови отпадъци. |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 4,2[t/y] | 2015 г.-1,26 2016 г.-1,24 2017 г-1,18 2018 г.-1,16 2019 г.-0,96 | Не е нормирано | - | Не | D5-собствен транспорт | Да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 2,9[t/y] | 2015 г.-0,00 2016 г.-0.00 2017 г. -0,00 2018 г. -0,00 2019 г. -0,00 | Не е нормирано | - | Не | Не | Да |

Таблица 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

| Отпадък | Код | Оползотво-ряване на площад- ката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане извън площадката | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | R12 | D5 | - | Да |
| Отпадъци от почистване на улици | 20 03 03 | - | D5 | - | Да |
| Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене | 20 01 08 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 02 03 05 | - | D5 |  | Да |
| Производствени отпадъци | 04 01 99 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 04 02 09 | - | D5 |  | Да |
| Производствени отпадъци | 04 02 99 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 10 09 08 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 10 09 03 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 10 09 10 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 10 09 99 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 12 01 17 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 16 11 04 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 18 01 04 | - | D5 |  | Да |
| Производствени отпадъци | 19 08 01 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 19 08 02 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 19 08 05 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 19 08 14 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 20 01 11 | - | D5 | - | Да |
| Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 | 17 05 04 | Запръстяване на дневен работен участък | - | - | Да |
| Производствени отпадъци | 19 12 01 | - | - | "Нореком Б" ООД „Евро Импекс“ ЕООД „Консулт Еко Пластик Трейд“ЕООД | Да |
| Производствени отпадъци | 19 12 02 | - | - | "Метбол-2000" ООД | Да |
| Производствени отпадъци | 19 12 03 | - | - | "Метбол-2000" ООД | Да |
| Производствени отпадъци | 19 12 04 | - | - | "Нореком Б" ООД „Евро Импекс“ ЕООД „Консулт Еко Пластик Трейд“ЕООД | Да |
| Производствени отпадъци | 19 12 05 | - | - | "Нореком Б" ООД „Консулт Еко Пластик Трейд“ЕООД | Да |
| Производствени отпадъци | 19 12 12 | - | D5 | - | Да |

Таблица 6 Шумови емисии

През 2015 г. не е правен мониторинг на шума съгласно изискванията на Условие 12.2.2 от Комплексното разрешително.

През 2016 г. изпитването е е извършено от Акредитирана лаборатория  - Протокол № 1710/А– П/24.06.2016 г. Резултатите от проведеното измерване във всяка една от обособените точки показват съответствие на измерените нива на звуково налягане с нормите посочени в Наредба 6/26.06.2006 г. – 70 dB(А) и Условие 12.3.3 от КР.  Резултатите от измерванията за 2016 г:

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| КТ1 | dB(А) | 51,2±0,3 | да |
| КТ2 | dB(А) | 49,4±0,3 | да |
| КТ3 | dB(А) | 48,5±0,3 | да |
| КТ4 | dB(А) | 47,6±0,3 | да |
| КТ5 | dB(А) | 50,8±0,3 | да |
| КТ6 | dB(А) | 49,2±0,3 | да |
| КТ7 | dB(А) | 52,4±0,3 | да |
| КТ8 | dB(А) | 50,5±0,3 | да |
| Средно ниво на шума по измервателния контур | dB(А) | 30,9 | да |

През 2017 г. не е правен мониторинг на шума съгласно изискванията на Условие 12.2.2 от Комплексното разрешително.

През 2018 г. измерването  е е извършено от Акредитирана лаборатория  - Протокол № 598– П/13.06.2018 г.

Измерванията  са  извършени в точки, намиращи се върху очертан измервателен контур, така че да бъдат оценени шумовите нива по границите на обекта /площадката около клетка 3 – работеща/. Метод на измерване /стандарт/ - ВМ 27:2009. Резултатите от проведеното измерване във всяка една от обособените точки показват съответствие на измерените нива на звуково налягане с нормите посочени в Наредба 6/26.06.2006 г. – 70 dB(А) и Условие 12.3.3 от КР.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| КТ1 | dB(А) | 54,5±0,3 | да |
| КТ2 | dB(А) | 51,1±0,3 | да |
| КТ3 | dB(А) | 46,2±0,3 | да |
| КТ4 | dB(А) | 42,1±0,3 | да |
| КТ5 | dB(А) | 41,6±0,3 | да |
| КТ6 | dB(А) | 40,3±0,3 | да |
| КТ7 | dB(А) | 45,1±0,3 | да |
| КТ8 | dB(А) | 49,3±0,3 | да |
| КТ9 | dB(А) | 54,1±0,3 | да |
| КТ10 | dB(А) | 53,6±0,3 | да |
| КТ11 | dB(А) | 53,4±0,3 | да |
| КТ12 | dB(А) | 53,8±0,3 | да |
| КТ13 | dB(А) | 54,2±0,3 | да |

През 2019 г. не е правен мониторинг на шума съгласно изискванията на Условие 12.2.2 от Комплексното разрешително.

Таблица 7 Опазване на подземните води

При вземане на проби за анализ по показателите съгл. КР за подземни води се установи, че контролен кладенец СВ1,СВ2 и СВ4 са сухи, за което са съставени:

-   Протокол от 12.06.2018 год.;

-   Протокол от 20.12.2018  год.

В изготвените протоколи  е отразено, че контролен кладенец СВ1,СВ2 и СВ4 са сухи и съответно мониторинг на подземни води е направен само на контролен кладенец СВ3.

Мониторинг на подземни води – контролен кладенец СВ 3/ Таблица 13.8.3. от КР/

І –во шестмесечие 2019 г.

| Показател | Точка на пробовземане X =4718492.94 Y=8503410.35 | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | pH единици | ≥6,5 и ≤9,5 | 6,98±0,07 | на 6 месеца | да |
| Електропроводимост | µS сm-1 | 2000 | 459±15 | на 6 месеца | да |
| Перманганатна окисляемост | mg O2/1 | 5 | 1,21±0,07 | на 6 месеца | да |
| Амониев йон | mg/1 | 0,5 | 0,026±0,004 | на 6 месеца | да |
| Нитрати | mg/1 | 50 | 2,89±0,15 | на 6 месеца | да |
| Нитрити | mg/1 | 0,5 | <0,05 | на 6 месеца | да |
| Сулфати | mg/1 | 250 | 81,45±4,20 | на 6 месеца | да |
| Хлориди | mg/1 | 250 | 2,90±0,17 | на 6 месеца | да |
| Фосфати | mg/1 | 0,5 | <0,10 | на 6 месеца | да |
| Флуориди | mg/1 | 1,5 | <0,10 | на 6 месеца | да |
| Цианиди | mg/1 | 50 | <10 | на 6 месеца | да |
| Натрий | mg/1 | 200 |  | на 2 години | да |
| Калций | mg/1 | 150 |  | на 2 години | да |
| Магнезий | mg/1 | 80 |  | на 2 години | да |
| Бор | mg/1 | 1,0 |  | на 2 години | да |
| Цинк | mg/1 | 1,0 | 0,035±0,004 | на 1 година | да |
| Живак | µg/1 | 1,0 | <0,1 | на 1 години | да |
| Кадмий | µg/1 | 5,0 | <1 | на 1 година | да |
| Мед | µg/1 | 0,2 | <0,005 | на 1 година | да |
| Никел | µg/1 | 20 | 6,8±0,7 | на 1 година | да |
| Олово | µg/1 | 10 | <1 | на 6 месеца | да |
| Селен | µg/1 | 10 | <1 | на 1 година | да |
| Хром | µg/1 | 50 | 4,7±0,5 | на 6 месеца | да |
| Алуминий | µg/1 | 200 | <5 | на 1 години | да |
| Желязо | µg/1 | 200 | <5 | на 1 години | да |
| Манган | µg/1 | 50 | 47,0±2,40 | на 1 години | да |
| Антимон | µg/1 | 5,0 | <0,5 | на 1 години | да |
| Арсен | µg/1 | 10 | <1 | на 1 години | да |
| Естествен уран | mg/1 | 0,06 |  | на 2 години | да |
| Бензен | µg/1 | 1,0 |  | на 2 години | да |
| Бенз/а/пирен | µg/1 | 0,01 |  | на 2 години | да |
| 1,2 Дихлоретан | µg/1 | 3,0 |  | на 2 години | да |
| Полициклинични ароматни въглев. | µg/1 | 10 |  | на 2 години | да |
| Тетрахлоретилен и трихроретилен | µg/1 | 0,10 |  | на 2 години | да |
| Пестициди | µg/1 | 0,50 |  | на 2 години | да |
| Нефтопродукти | µg/1 | 50 | <10 | на 6 месеца | да |
| Обща бета – активност | Bq/1 | 1,0 |  | на 2 години | да |
| Обща алфа-активност | Bq/1 | 0,5 |  | на 2 години | да |

Мониторинг на подземни води – контролен кладенец СВ 3 / Таблица 13.8.3. от КР/

- ІІ–ро шестмесечие /2019 г./

| Показател | Точка на пробовземане Координати та точката на пробовземане- X =4718492.94 Y=8503410.35 | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | pH единици | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,53±0,08 | на 6 месеца | да |
| Електропроводимост | µS сm-1 | 2000 | 56±3 | на 6 месеца | да |
| Перманганатна окисляемост | mg O2/1 | 5 | 0,76±0,06 | на 6 месеца | да |
| Амониев йон | mg/1 | 0,5 | <0,01 | на 6 месеца | да |
| Нитрати | mg/1 | 50 | 1,10±0,06 | на 6 месеца | да |
| Нитрити | mg/1 | 0,5 | <0,05 | на 6 месеца | да |
| Сулфати | mg/1 | 250 | 5,37±0,3 | на 6 месеца | да |
| Хлориди | mg/1 | 250 | 3,24±0,15 | на 6 месеца | да |
| Фосфати | mg/1 | 0,5 | <0,10 | на 6 месеца | да |
| Флуориди | mg/1 | 1,5 | <0,10 | на 6 месеца | да |
| Цианиди | mg/1 | 50 | <10,00 | на 6 месеца | да |
| Натрий | mg/1 | 200 | - | на 2 години | - |
| Калций | mg/1 | 150 | - | на 2 години | - |
| Магнезий | mg/1 | 80 | - | на 2 години | - |
| Бор | mg/1 | 1,0 | - | на 2 години | - |
| Цинк | mg/1 | 1,0 | - | на 1 година | - |
| Живак | µg/1 | 1,0 | - | на 1 години | - |
| Кадмий | µg/1 | 5,0 | - | на 1 година | - |
| Мед | µg/1 | 0,2 | - | на 1 година | - |
| Никел | µg/1 | 20 | - | на 1 година | - |
| Олово | µg/1 | 10 | <1 | на 6 месеца | да |
| Селен | µg/1 | 10 | - | на 1 година | - |
| Хром | µg/1 | 50 | 1,80±0,2 | на 6 месеца | да |
| Алуминий | µg/1 | 200 | - | на 1 години | - |
| Желязо | µg/1 | 200 | - | на 1 години | - |
| Манган | µg/1 | 50 | - | на 1 години | - |
| Антимон | µg/1 | 5,0 | - | на 1 години | - |
| Арсен | µg/1 | 10 | - | на 1 години | - |
| Естествен уран | mg/1 | 0,06 | - | на 2 години | - |
| Бензен | µg/1 | 1,0 | - | на 2 години | - |
| Бенз/а/пирен | µg/1 | 0,01 | - | на 2 години | - |
| 1,2 Дихлоретан | µg/1 | 3,0 | - | на 2 години | - |
| Полициклинични ароматни въглев. | µg/1 | 10 | - | на 2 години | - |
| Тетрахлоретилен и трихроретилен | µg/1 | 0,10 | - | на 2 години | - |
| Пестициди | µg/1 | 0,50 | - | на 2 години | - |
| Нефтопродукти | µg/1 | 50 | <10 | на 6 месеца | да |
| Обща бета – активност | Bq/1 | 1,0 | - | на 2 години | - |
| Обща алфа-активност | Bq/1 | 0,5 | - | на 2 години | - |

Таблица 8 Опазване на почвите.

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Точка на пробовземане ТП 1 с координати | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 8 не се попълвана, тъй като в Комплексно разрешително № 162-Н1/2010 г. на «Регионално депо за неопасни отпадъци ЗА ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ», с.крапчене   няма изисквания към собствен мониторинг на почвите.

Таблица 9 Аварийни ситуации.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават здравето на хората и околната среда през отчетната 2019 г.

Разработен е и се актуализира План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни  работи при бедствия , аварии и катастрофи. Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.

Таблица 10 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не са постъпвали оплаквания или възражения от физически или юридически лица през 2019 г. относно дейността на «Регионално депо за неопасни отпадъци ЗА ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ»