| ЕМАКС ООД | ГОДИШЕН ДОКЛАД за 2019 г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 490- НО / 2014 Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут Инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци, гр. Силистра Март 2020 година |
| --- | --- |
| Документът е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 125, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда. |
| При изготвяне на документа са използвани: Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително. Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително и Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители |

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

1. Увод	3

2. Система за управление на околната среда	7

3. Използване на ресурси	10

3.1. Използване на вода	10

3.2. Използване на енергия	11

3.3. Използване на суровини и спомагателни материали	12

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива	13

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда	14

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества	14

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	20

4.4. Управление на отпадъците	30

4.4.1. Образуване на отпадъците	36

4.4.2. Събиране и приемане на отпадъците	36

4.4.3. Предварително съхранение на отпадъците	38

4.4.4. Транспортиране на отпадъците	38

4.4.5. Предаване на отпадъците	39

4.4.6. Документиране на дейностите с отпадъците	39

4.5. Шум	40

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	40

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)	42

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях	42

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	42

7.1. Аварии	42

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията	43

8. Подписване на годишния доклад	43

# 1. Увод

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут

Инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци

Адрес по местонахождение на инсталацията

гр. Силистра, община Силистра, област Силистра, ул. Петър Бояджиев N 39Б

Регистрационен номер на КР

№ 490-НО/2014 г.

Дата на подписване на КР

22.04.2014 г.

Дата на влизане в сила на КР

12.05.2014 г.

Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното

„ЕМАКС” ООД

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора

Собственик:

ЕМАКС ООД

Адрес: гр. Силистра, община Силистра, област Силистра, ул. Петър Бояджиев N 39Б

Телефон: 086/821 010, факс: 086/821 010, e-mail: emaxltd@mail.bg

Оператор:

ЕМАКС ООД

Адрес: гр. Силистра, община Силистра, област Силистра, ул. Петър Бояджиев N 39Б

Телефон: 086/821 010, факс: 086/821 010, e-mail: emaxltd@mail.bg

Лице за контакти

Максим Георгиев Куманов – Управител

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

Община Силистра, Област Силистра

гр. Силистра, ул. “Петър Бояджиев” №39Б,

Тел.: 086/821010, Факс: 086/821010, е-mail: emaxltd@mail.bg

Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ И МАЗУТ

Процесът на обезводняване протича на два етапа.

Първи етап: Отпадъчните нефтопродукти  се изкупуват от физически и юридически лица. Дружеството притежава собствени транспортни средства (автоцистерни). На площадката на товародателя в автоцистерната се добавя необходимото количество дисолвант. Целта на добавяне на дисолвант в автоцистерната е доброто смесване и започване на процеса разделяне на водата от нефтопродуктите още по време на транспортиране на отпадъка.

За обезводняване на отпадъчни нефтопродукти се използват резервоари NN 2 и 3. Автоцистерната се разтвоварва чрез мека връзка в резервоар N 2 или N 3. Резервоарите са снабдени със серпентини, в които започва подаване на пара от парокотелна централа. Отпадъчният нефтопродукт се загрява до температура 90˚С индиректно с парата в самия резервоар. Престоят в резервоара продължава до 48 часа (в зависимост от отпадъка). В резултат на престоя и подгряването, с помоща на добавения дисолвант, протича процес на разслояване на нефтопродуктите от водата (разделяне на две фракции). По-леката фракция – нефтопродуктите се отделя в горната част на резервоара, а по-тежката – водата – в долната част на резервоара.

И двата резервоара са оборудвани с кранове за източване на тежката фракция (водната фаза). Източената вода от резервоара преминава през трикамерен каломаслоуловител, разположен непосредствено до резервоар N 3, след което се зауства в канализационната мрежа на площадката.

Леката фракция, съдържаща нефтопродукти се насочва за отделяне на грубите механични примеси, след което се товари на автоцистерна и се предава за последващо третиране на лицензирани преработватели.

ВТОРИ ЕТАП

След отделяне на механичните примеси фракцията се подава към пещна камера на пламъчнотръбен димогарен парен котел тип «ПКМ-4». В тази пещна камера фракцията се подгрява индиректно до достигане на 100˚С, с цел отделяне на водата, съдържаща се в суровината.

Водата под формата на пара се изсмуква с вакуум помпа и се отвежда в кондензатор за охлаждане и втечняване. След втечняването водата се отвежда в два резервоара, като единият е под вакуум до напълването му, след което се развакуумира за изхвърляне на събралата се вода от системата в отделен резервоар, докато втория се развакуумира и обратно за осигуряване на непрекъснатост на процеса. Цялата система работи под вакуум 0,54 МРа.

Процесът приключва когато вакуумите се изравнят в разширителния съд, съда за подгряване и резервоарите за събиране на втечнената пара /кондензата/ и температурата на суровината започва прогресивно да расте от 100 до 120 градуса.

При достигане на температура от 120 градуса, горелката на ПКМ4 се гаси и вакуум системата продължава да работи в продължение на 60 минути за доизсмукване на остатъчните пари, което гарантира, че суровината след преработката ще е със съдържание на вода до 1 %. След достигане на желаните параметри, системата се развакуумира и чрез помпи по тръбопроводи готовият продукт се транспортира до резервоара за съхранение – резервоар N 1.

Всички съоръжения и уреди са свързани с напълно автоматизиран блок за управление.

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

На територията на площадката се извършва временно съхранение на опасни отпадъци, закупени от други физически или юридически лица.

Операторът разполага със следните складове за временно съхранение на опасни отпадъци:

- Склад към Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут.

Складът се състои от два броя резервоари, всеки с полезен обем от 100 куб.м. При обемно тегло на съхранявания отпадък ρ = 950 ÷1000 кг/куб.м. (мазут например), то капацитетът за временно съхранение на резервоарния парк е 200 тона опасни отпадъци.

- Склад за временно съхранение на опасни отпадъци, разположен в помещение с площ 100 кв.м. с капацитет до 100 т опасни отпадъци;

- Склад за временно съхранение на опасни отпадъци, разположен в помещение с площ 140 кв.м. с капацитет до 140 т опасни отпадъци.

Производствен капацитет на инсталациите:

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут

- (т. 5.1.б) – 570 тона /24 часа

Инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци

- (т. 5.5.) – 440 тона

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Котел ПКМ 2 към Парокотелна инсталация (резервен) – 2 MW;

- Котел ПКМ 4 към Инсталация за физико-химично третиране – 4 MW;

- Котел Solid Steel – локално отопление – 0,186 MW;

Реално производство за 2018 г.

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут

- (т. 5.1.б) – 0.002739726 t/24 h обезводнен продукт (3,19629 полученото к-во/на работните часове)

През 2019 година не са извършвани промени в инсталацията. Капацитетът на инсталацията съответства на Условие 4.1. от КР.

Инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци

- (т. 5.5.) – 0,860 тона

През 2019 година не са извършвани промени в инсталацията. Капацитетът на инсталацията съответства на Условие 4.1. от КР.

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Котел ПКМ 2 към Парокотелна инсталация (резервен) – 2 MW;

Експлоатиран през 2019 г. само 6 работни часа за време на измерване на емисии в атмосферния въздух – 1.4 MW. Не са извършвани промени в инсталацията. Капацитетът на инсталацията съответства на Условие 4.1. от КР.

- Котел ПКМ 4 към Инсталация за физико-химично третиране – 4 MW;

Експлоатиран през 2019 г. за обезводняване на отпадъчни нефтопродукти и мазут. Не са извършвани промени в инсталацията. Капацитетът на инсталацията съответства на Условие 4.1. от КР.

- Котел Solid Steel – локално отопление – 0,186 MW;

Експлоатиран през 2019 г. само зимен период с номинална мощност. Не са извършвани промени в инсталацията. Капацитетът на инсталацията съответства на Условие 4.1. от КР.

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Всички дейности в Дружеството, свързани с управлението на околната среда се осъществяват от управител със съдействието на технически сътрудник. Техническият сътрудник е пряко подчинен на Управителя на дружеството, а задължени да оказват съдействие и предоставят информация са всички обособени звена, разположени на територията на производствената площадката.

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ - Русе

гр. Русе, ул. „Придунавски булевард” № 20

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова Дирекция “Дунавски район” - център Плевен

Адрес: гр. Плевен – 5800, ул. “Чаталджа” № 60

Тел.: (064) 885100, Факс: (064) 803 342

# 2. Система за управление на околната среда

2.1. Система за управление на околната среда

Съгласно изискванията на условията, поставени в Комплексно разрешително № 490-НО/2014, „ЕМАКС” ООД е разработило и внедрило Система за управление на околната среда. Системата е внедрена на 12.05.2014 г. Тя е интегрирана в Системата за управление на околната среда, ISO 14001:2015 – сертификат № 20 104 141366989, валиден до 09.03.2020 г.

  - Структура и отговорности

В изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 490-НО/2014 е определен персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнението им. Изготвен е списък на персонала, отговорен за изпълнението на условията в Комплексното разрешително – С-СУОС-5.1.2.

  - Обучение

Ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала и в зависимост  от потребностите за обучение се изготвя годишна програма.

Разработена е РИ-СУОС 5.2.1 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕЖЕГОДНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА.

Обучението обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал и се състои в начална професионална подготовка и повишаване на квалификацията.

През 2019 г. са проведени обучения на персонала, свързани с работата на инсталацията и съоръженията, както и с дейностите по опазване на околната среда, съгласно СУОС. Направиха се обучения, свързани с аварийни ситуации, съгласно Плана за действия.

  - Обмен на информация

Поддържа се актуална информация за отговорните лица по изпълнение на условията в комплексното разрешително.

Изготвен е списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт – С-СУОС-5.3.1.

Във връзка със задължението за уведомяване е изготвен списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (вкл. за спешни случаи) – С-СУОС-5.3.2. Списъкът не е актуализиран през 2019 година, поради липса на промени в контактните данни на изброените органи/лица.

  - Документиране

Изготвен е списък с нормативните актове по околна среда, отнасящи се до работата на инсталацията – С-СУОС-5.4.1. Списъкът е актуализиран периодично през отчетната 2019 година при установени промени в нормативните актове, касаещи работата на двете инсталации.

Изготвен е списък на всички инструкции, изисквани с настоящото разрешително – С-СУОС-5.4.2.

Разработена е и се прилага инструкция за управление на документите РИ-СУОС-5.5.1. и Регистър на измененията и абонатите, приложение към нея.

Към всяка от разработените инструкции е въведено приложение, в което се документират резултатите от извършваните проверки по работата на инсталацията, разхода на суровини, спомагателни материали, горива, измерени или изчислени емисии, както и всички действия на оператора свързани с отстраняване на евентуално констатирани несъответствия.

Работните инструкции и приложенията към тях са разпространени до абонатите си.

  - Управление на документите

Разработена е и се прилага Инструкция за управление на документите РИ-СУОС-5.5.1 ИНСТРУКЦИЯ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ИЗИСКВАНИ С КР, ВКЛ. ИЗЗЕМВАНЕ НА НЕВАЛИДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, включваща и процедура за актуализация на документите, в случай на промени в нормативната уредба. С инструкция РИ-СУОС-5.5.1. е въведена процедура за предоставяне на документи и инструкции на персонала и отговорните за изпълнението на условията лица.

В Регистъра на абонатите към работната инструкция е документирано разпространението на разработените работни инструкции към абонатите през м. май 2014 година.

  - Оперативно управление

В изпълнение на условията, поставени в комплексно разрешително № 490-НО / 2014 са  изготвени  всички изискващи се инструкции. Същите са описани в Списък С-СУОС-5.4.2.

Разработен е Списък на персонала и отговорните лица за изпълнение на условията в Комплексното разрешително с координати за контакти.

  - Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Разработени са и се прилагат писмени инструкции за контрол на техническото състояние на оборудването и съоръженията, както и писмени инструкции за измерване или изчисляване на вредните емисии, съдържащи изисквания за документиране, оценяване на съответствието, устанвяване причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Процедурите за оценка на съответствието са регламентирани към всяка от работните инструкции.

С Инструкция РИ-СУОС- 5.7.1 ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ЕМИСИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА КР е регламентирано провеждането на мониторинг на техническите и емисионните показатели, съгласно условията на КР.

С Инструкция РИ-СУОС-5.7.2. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТОЙНОСТИТЕ НА ЕМИСИОННИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В КР е регламентирано извършването на периодичната оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели с определените с условията на КР.

Извършената оценка на съответствието през декември 2019 година показва съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели с определените с условията на КР.

С инструкция РИ-СУОС-5.7.3. ИНСТРУКЦИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ е регламентиран реда за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

С инструкция РИ-СУОС-5.7.4. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА НОВИ НОРМАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА.УВЕДОМЯВАНЕ, пРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ е регламентиран реда и начина за периодична оценка за наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите и реда за предприемане на действия за постигане на съответствие с новите нормативни актове.

Извършвани са регулярни проверки за промяна в нормативни разпоредби, които са документирани в списък С-СУОС – 5.4.1. Промените в нормативните документи не налагат предприемане на действия за постигане на съответствие с новите нормативни актове.

  - Предотвратяване и контрол на аврийни ситуации

Разработена е писмена инструкция РИ-СУОС-5.8.1. ИНСТРУКЦИЯ ЗА преразглеждане и  актуализиране на инструкциите за работа на технологичното /пречиствателното оборудване след всяка авария за преразглеждане и  актуализиране на инструкциите за работа на технологичното /пречиствателното оборудване след всяка авария.

Разработена е и се прилага РИ-СУОС-5.8.2 ИНСТРУКЦИЯ ЗА АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ за аварийно планиране и действия при аварии.

Операторът разполага с актуален План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и катастрофи. В  Плана са описани възможните аварийни ситуации, последиците от тях и начините за действие на персонала на дружеството. Като приложение към него са дадени органите, които трябва да се уведомят при настъпване на аварийно събитие. Описани са сборните пунктове и пътищата за евакуация на персонала.

През отчетната година не са регистрирани аварийни ситуации на територията на обекта, водещи до необходимост от преразглеждане и актуализиране на работните инструкции.

  - Записи

Операторът документира и съхранява данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Документират се и се съхраняват изразходваните количества вода, електроенергия, суровини и спомагателни материали, както и образуваните отпадъци от дейността на площадката.

Операторът документира резултатите от всички проверки по техническото състояние и спазване на условията на КР при работа на инсталацииите и всички технически съоръжения към тях – тръбопроводи, складове, пречистателни съоръжения.

Документират се и се съхраняват данни за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Процедурите, формулярите и отговорните лица за водене и съхраняване на записите са подробно разписани в инструкциите.

  - Докладване

Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 490-НО/2014 г. на „ЕМАКС” ООД е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя в определения срок.

  - Актуализация на СУОС

На този етап не се предвиждат съществени промени в работата на инсталациите и не се налага изменение на издаденото комплексно разрешително.

Действащата СУОС в обекта не е актуализирана през 2019 година.

# 3. Използване на ресурси

## 3.1. Използване на вода

Обектът е водоснабден тръбен кладенец „ТК-Емакс-Силистра”, разположен в имота. За използване на вода за производствени нужди дружеството разполага с валидно Разрешително за водовземане от подземни води № 11530338/23.12.2012г. За проверка на техническото състояние на консуматорите на вода и състоянието на водопроводната мрежа, съгласно Условия 8.1.3 и 8.1.4.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-8.1.3.  ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ВАКУУМНО-КОНДЕЗАТОРНАТА ЧАСТ ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ФХ ТРЕТИРАНЕ НА ОТП.НЕФТОПРОДУКТИ И МАЗУТ – ОСНОВЕН КОНСУМАТОР НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ.

През 2019 година са извършвани периодични проверки на техническото състояние на съоръжението. Не са установени отклонения от работата на оборудването.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-8.1.4. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ПЛОЩАДКАТА. УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕ.  ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ.

За отчетния период са извършени проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, които не установяват отклонения.

Разработена е и се прилага РИ-СУОС-8.1.5. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В КР

През периода на докладване е използвана вода от собствен водоизточник – тръбен кладенец. Консумираното количество вода е изчислено съгласно Условие 8.1.5 на месечна база.

Данните за 2019 година са представени в Таблица 3.1.

Таблица 3.1 – Използване на вода

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР м3 | Годишна норма за ефективност при употребата на вода, съгласно КР, m3/тон продукт | Използвано годишно количество м3 | Годишна норма за ефективност при употребата на вода за 2019 г., m3/ тон продукт | Съ-ответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут |
| Тръбен кладенец „ТК-Емакс-Силистра” | не се нормира | 19,7 | 3085 м3 | 2,34 | ДА |

Годишната норма за ефективност при употреба на вода за производствени нужди през 2019 година е с по-малка стойност  от годишната норма за ефективност, определена с КР.

## 3.2. Използване на енергия

Изразходваната електроенергия, подавана от електроразпределителното дружество, се мери с електромер.

В изпълнение на Условие 8.2.1.1. е разработена и се прилага мЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ТОПЛОЕНЕРГИЯ ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ФХ ТРЕТИРАНЕ НА ОТП. НЕФТОПРОДУКТИ И МАЗУТ -М-СУОС-8.2.1.1.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС-8.2.1.2.  ИНСТРУКЦИЯ ЗА експлоатация и поддръжка на ЕЛЕКТРОПРЕОБРАЗУВАТЕЛНИТЕ ЧАСТИ НА ПОМПИ ЗА ТОВАРЕНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ И ИЗТОЧВАНЕ НА ОБРАБОТВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ КЪМ ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ФХ ТРЕТИРАНЕ НА ОТП. НЕФТОПРОДУКТИ И МАЗУТ – ОСНОВНИ КОНСУМАТОРИ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ.

За отчетния период са извършвани периодични проверки на техническото състояние на инсталацията. Не са установени отклонения от работата на оборудването.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.2.1.3 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ТОПЛООБМЕННИТЕ ЧАСТИ НА КОТЕЛ ПКМ4 КЪМ ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ФХ ТРЕТИРАНЕ НА ОТП. НЕФТОПРОДУКТИ И МАЗУТ – ОСНОВНИ КОНСУМАТОРИ НА ТОПЛОЕНЕРГИЯ.

За отчетния период са извършвани периодични проверки на техническото състояние на инсталацията. Не са установени отклонения от работата на оборудването.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.2.1.4 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОВЕРКИ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА, УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАГУБИ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ

Проведените проверки  през 2019 не са установили отклонения от техническото състояние.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.2.2.1 ИНСТРУКЦИЯ, ОСИГУРЯВАЩА ИЗМЕРВАНЕ/ИЗЧИСЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕКТРО- И ТОПЛОЕНЕРГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ

Налични са регулярни записи за количеството електроенергия,използвана за производствени нужди.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.2.2.2 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ/ИЗЧИСЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕКТРО- И ТОПЛОЕНЕРГИЯ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В КР. УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

За отчетната 2019 година не са установени несъответствия.

Обобщени данни за използваната електроенергия през 2019 година и оценка на съответствието е представено в Таблица 3.2.

Таблица 3.2. – Използване на енергия

| Електроенергия / Топлоенергия | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, съгласно КР, MWh/ за единица продукт | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия за 2019, MWh/ за единица продукт, | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут |
| Електроенергия | 0.07 MWh/t продукт | 0,023007978 MWh/t | Да |
| Топлоенергия | 0.55 MWh/t продукт | 0,00243605 MWh/t | Да |

## Общото количество мегавати изразходвани в дружеството 70,41 от които за ИФХТОНМ съгласно преизчисления е консумирала 30368 kW по паспортни данни на съоръжениятакъм нея (1168 часа х 26 MW = 30,368 MW), а останалата част е общата консумация на площадката.

## 3.3. Използване на суровини и спомагателни материали

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС-8.3.2.1.  ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ/ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ГОДИШНИТЕ СТОЙНОСТИ НА НОРМИТЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СУРОВИНИ И СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ.

Налични са записи за количеството суровини/спомагателни материали, използвани в Инсталацията за физикохимично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут, инсталация по Прил. 4 на ЗООС. Записи през 2019 г. се водят за следните суровини/спомагателни материали – дисолвант. През 2019 година не е използван мазут като суровина за първи и втори етап на обезводняване.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.3.2.2 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ГОДИШНИТЕ СТОЙНОСТИ НА НОРМИТЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СУРОВИНИ И СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ С УСЛОВИЯТА НА КР. УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ. ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Стойностите на годишните норми за ефективност на използвания спомагателен материал - дисолвант през 2019 година са по-ниски от годишните норми за ефективност, определени с действащото комплексно разрешително за инсталацията.

Съответствието е оценено в Таблици 3.3.1. и 3.3.2

Таблица 3.3.1. – Използване на суровини

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР т/год | Годишна норма за ефективност , съгласно КР [t/t продукт] | Употреба годишно количество, т/год | Годишна норма за ефективност, [t/t продукт] | Съот-ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мазут – първи етап на обезводняване | Не е нормирано | 2,2 т/т обезводнен мазут (80% съдържание на вода) | 0 | 0 | Неприложимо |
| Мазут – първи етап на обезводняване | Не е нормирано | 1,1 т/т обезводнен мазут (при съдържание на вода до 10%) | 0 | 0 | Неприложимо |
| Мазут – втори етап на обезводняване | Не е нормирано | 1,05 т необезводнен мазут /т обезводнен мазут (при съдържание на вода до 5%) | 0 | 0 | Неприложимо |
| Мазут – втори етап на обезводняване | Не е нормирано | 5 т необезводнен мазут /т обезводнен мазут (при съдържание на вода до 80%) | 0 | 0 | Неприложимо |

Таблица 3.3.2. – Използване на спомагателни материали

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР, т/год | Годишна норма за ефективност, съгласно КР, [л/t необезводнен отпадък] | Употреба годишно количество, л/ 2019 год | Годишна норма за ефективност, [л/t необезводнен отпадък] | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дисолвант | Не е нормирано | 0,85 л дисолвант/тон необезводнен отпадък | 63 л | 0,45 л/тон | ДА |

Количеството Дисолвант е използвано за обработка на 140,985 тона през месец Април.

## 3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява единствено на определените за целта площадки, отговарящи на съответните изисквания.

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или по вече категории на опасност, съгласно ЗЗВВХВП се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност. На площадката се съхраняват копия от информационните листове и се представят при поискване от компетентния орган.

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно ЗЗВВХВП, са опаковани, етикирани и снабдени с информационни листове на безопасност, съгласно изискванията на Регламент 1272/2008 (CLP).

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.3.4.3 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА РЕЗЕРВОАРИТЕ

За отчетния период са извършени регулярно проверки на съответствието на съоръженията, които са констатирани добро техническо състояние на резервоарния парк.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.3.4.3 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПЛОЩАДКИТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ И СПОМАГ.МАТЕРИАЛИ С ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯТА НА КР. УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ.ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ.

Извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти и товаро-разтоварните площадки през 2019 година не са установили отклонения от изискванията за съхранение и техническото състояние.

# 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

## 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

В представената по - долу таблица е докладвано всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо то посочената прагова стойност. Отразени са също така и тези вещества, при които не се наблюдава превишение на определеният праг, като мястото им в таблицата е отразено с тире “-“, а в скоби е посочено измереното / изчисленото годишно количество за съответното вещество.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове | Праг за пренос на замърс., извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | във води kg/год. | в почва kg/год. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден моноксид (CO) | 500 000 - (40,078) М | - | - | - | * |
| 8# | - | Азотни оксиди (NOx /NO2) | 100 000 - (1319,034) М | - | - | - | * |
| 11# | - | Серни оксиди (SOx /SO2) | 150 000 - (3209,742) М | - | - | - | * |
| 12# | - | Общ азот | - | 50 000 | 50 000 | 10 000 - (7,417) М | 10 000 |
| 13# | - | Общ фосфор | - | 5000 | 5000 | 10 000 - (1,696) М | 10 000 |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (изразени като As) (8) | 20 | 5 | 5 | 50 - (0,029) М | 50 |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му (изразени като Cd) (8) | 10 | 5 | 5 | 5 - (0,477) М | 5 |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (изразени като Cr) (8) | 100 | 50 | 50 | 200 - (0,047) Е | 10 000 |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (изразени като Cu) (8) | 100 | 50 | 50 | 500 - (0,192) М | 10 000 |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (изразени като Hg) (8) | 10 | 1 | 1 | 5 - (0,029) Е | 5 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (изразени като Ni) (8) | 50 | 20 | 20 | 500 - (0,604) Е | 10 000 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (изразени като Pb) (8) | 200 | 20 | 20 | 50 - (0,271) М | 50 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (изразени като Zn) (8) | 200 | 100 | 100 | 1000 - (0,693) М | 10 000 |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ С) | - | 20 | 20 | 200 - (0,085) М | 10000 |
| 72# |  | Полициклични ароматни въглеводороди | 50 | 5 | 5 | 50 - (1,489) М | 50 |
| 76# | - | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | 50 000 | - | - (222,059) М | - |
| 82# | - | Цианиди (изразен като общ CN) | - | 50 | 50 | 500 - (0,026) М | - |
| 86# | - | Вещество под формата на малки твърди или течни частици (PM10) | 50 000 - (141,460) М | - | - | - | - |

Забележка:

На сив фон – стойност на превишението на прага.

(В скоби, с наклонен шрифт) – изчислени стойности

Със син цвят са обозначени замърсителите във води, които се следят в точка на пробовземане Т2.

Използвана Методика за изчисление на количеството замърсители във въздуха

Изчислението на емитираните замърсители във въздуха от изпускащи устройства ИУ-2 и ИУ-3 е направено на база резултати от проведен собствен мониторинг през 2019 година.

Използваната формула за изчисление на замърсители прах, СО, NOx, SO2 в кг/година е

Количество на замърсителя (в кг/година ) = масовия поток на замърсителя (kg/h) x часовете работа на източника на емисии за календарната година (h)

Изчисление на замърсител прах

ИУ-2	0.022 kg/h*6 h = 0,132 kg/2019 y (котелът е работил само в деня на извършване на замерванията от акредитирана лаборатория)

ИУ-3	0,121 kg/h*1168 h = 141,328 kg/2019 y

ИУ 2 +ИУ-3= 141,460 kg/2019 y от обекта

Изчисление на замърсител SO2

ИУ-2	0,013 kg/h*6 h = 0,078 kg/2019 y (котелът е работил само в деня на извършване на замерванията от акредитирана лаборатория)

ИУ-3	2,748 kg/h*1168 h = 3209,664 kg/2019 y

ИУ 2 +ИУ-3= 3209,742 kg/2019 y от обекта

Изчисление на замърсител NOx

ИУ-2	0,255 kg/h*6 h = 1.53 kg/2019 y (котелът е работил само в деня на извършване на замерванията от акредитирана лаборатория)

ИУ-3	1,128 kg/h*1168 h = 1317,504 kg/2019 y

ИУ 2 +ИУ-3= 1319,034 kg/2019 y от обекта

Изчисление на замърсител CO

ИУ-2	0,061 kg/h*6 h = 0,366 kg/2019 y (котелът е работил само в деня на извършване на замерванията от акредитирана лаборатория)

ИУ-3	0,034 kg/h*1168 h = 39,712 kg/2019 y

ИУ 2 +ИУ-3= 40,078 kg/2019 y от обекта

Използвана Методика за изчисление на количеството замърсители във водите

Замърсители са докладвани в колона 2 на таблицата – пренос на замърсители извън площадката, т.к. те напускат производствената площадка чрез канализационна тръба и се подават за третиране към ВиК Силистра (т.1.1.9 на  Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители). Всички годишни стойности за замърсителите са закръглени до трети значещ знак след запетая.

При изчислението на емитираните замърсители във водите за замърсителите, подлежащи на 6 месечен мониторинг сe използва следната формула за изчисление:

Количество на замърсителя (кг/година) = (Измерената концентрация за замърсителя в смесения поток съгласно Протокол от изпитване (mg/dm3) x изчисленото Q годишно съгласно инструкция по Условие 10.4  (m3/y) x 1000) / 1000000

При изчислението на емитираните замърсители във водите за замърсителите, подлежащи на 3 месечен мониторинг сe използва следната формула за изчисление:

Количество на замърсителя (кг/година) = {(Измерената концентрация за замърсителя в смесения поток съгласно Протокол от изпитване първо 3-месечие (mg/dm3)+ (Измерената концентрация за замърсителя в смесения поток съгласно Протокол от изпитване второ 3-месечие (mg/dm3)}/2 x изчисленото Q годишно съгласно инструкция по Условие 10.4  (m3/y) x 1000) / 1000000

Изчисление:

Количество на замърсител Растителни и животински мазнини = (18,8+5)/2 * 5898*1000/1000000 = 70,19 кг/год

Замърсителят не се докладва съгласно Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители.

Количество на замърсител Сулфати = (48+64+58+49)/4 * 5898*1000/1000000 = 322,915 кг/2019 г

Замърсителят не се докладва съгласно Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители.

Количество на замърсител Неразтворени вещества = (12+17+17+3,15)/4 * 5898*1000/1000000 = 72,472 кг/2019 г

Замърсителят не се докладва съгласно Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители.

Количество на замърсител Нефтопродукти=(0,18+0,4+0,22+0,21)/4 * 5898*1000/1000000 = 1,489/2019 г

Количество на замърсител азот амониев = (0,010+5+0,010+0.010)/4 * 5898*1000/1000000 = 7,417 кг/2019 г

Количество на замърсител общ фосфор = (0.05+1+0,05+0,05)/4 * 5898*1000/1000000 = 1,696 кг/2019 г

Количество на замърсител Сулфиди = (0.02+0,02+0,02+0,02)/4 * 5898*1000/1000000 = 0,118 кг/2019 г

Замърсителят не се докладва съгласно Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители.

Количество на замърсител Фенол = (0,02+0,009)/2 * 5898*1000/1000000 = 0,085 кг/2019 г

Количество на замърсител Свободни цианиди = (0,007+0,002)/2 * 5898*1000/1000000 = 0,026 кг/2019 г

Замърсителят не се докладва съгласно Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители.

Количество на замърсител Общо цианиди = (0,007+0,002)/2 * 5898*1000/1000000 = 0,026 кг/2019 г

Количество на замърсител ХПК = (42+39+28+41,6)/4 * 5898*1000/1000000 = 222,059 кг/2019 г

Количество на замърсител БПК5 = (15+16+8,7+17,4)/4 * 5898*1000/1000000 = 69,448 кг/2019 г

Замърсителят не се докладва съгласно Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители.

Количество на замърсител Хром тривалентен = (0,011+0,005)/2 * 5898*1000/1000000 = 0,047 кг/2019 г

Количество на замърсител Хром шествалентен = (0,025+0,005)/2 * 5898*1000/1000000 = 0,088 кг/2019 г

Замърсителят не се докладва съгласно Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители.

Количество на замърсител анионни детергенти = (0,20+0,05)/2 * 5898*1000/1000000 = 0,737 кг/2019 гг

Замърсителят не се докладва съгласно Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители.

Количество на замърсител арсен = (0,005+0,005)/2 * 5898*1000/1000000 = 0,029 кг/2019 г

Количество на замърсител желязо = (0,104+0,005)/2 * 5898*1000/1000000 = 0,321 кг/2019 г

Замърсителят не се докладва съгласно Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители.

Количество на замърсител мед = (0,06+0,005)/2 * 5898*1000/1000000 = 0,192 кг/2019 г

Количество на замърсител никел = (0,2+0,005)/2 * 5898*1000/1000000 = 0,604 кг/2019 г

Количество на замърсител олово = (0,087+0,005)/2 * 5898*1000/1000000 = 0,271 кг/2019 г

Количество на замърсител цинк = (0,23+0,005)/2 * 5898*1000/1000000 = 0,693 кг/2019 г

Количество на замърсител живак = (0,005+0,005)/2 * 5898*1000/1000000 = 0,029 кг/2019 г

Количество на замърсител кадмий = (0,157+0,005)/2 * 5898*1000/1000000 = 0,477 кг/2019 г

По отношение на преноса на замърсители в почвите, не са докладвани стойности, тъй като операторът не експлоатира съоръжение за обезвреждане на отпадъци.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Източници на емисии в атмосферния въздух са три изпускащи устройства.

ИУ 2 към Парокотелна инсталация, ИУ-3 към Инсталация за физико-химимчно третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут и ИУ-4 – към котел за локално отопление.

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници не превишава посочените стойности в КР. Изпълнено е Условие No 9.2.1. В табличен вид е представено съответствието:

| No ИУ | Максимален дебит на газовете съгл. КР (Nm3/h) | Измерен дебит съгласно протоколи от изпитване (Nm3/h) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 600 | 1741 | ДА |
| 3 | 8 600 | 6299 | ДА |
| 4 | 1600 | Не е извършвана промяна. Не подлежи на измерване | ДА |

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-9.1.4 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ СТОЙНОСТИ НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ПАРАМЕТРИ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В КР  НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ. УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

През отчетната 2019 година е възложено измерване на емитираните замърсители на акредитирана лаборатория – „Екоексперт 6” ЕООД. Резултатите от измерванията за  ИУ-2 и ИУ-3 са документирани в протоколи от изпитване.

Наличен е запис към инструкцията, установяващ съответствие на измерените стойности на контролираните параметри с определените емисионни норми.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-9.2.2. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НАЛИЧИЕТО НА ИЗТОЧНИЦИ НА НЕОРГАНИЗИРАНИ ЕМИСИИ. причини ЗА НЕОРГАНИЗИРАНИТЕ ЕМИСИИ. ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕТО ИМ.

В изпълнение на работната инструкция са проведени две планови проверки през 2019 година. Плановите проверки не регистрират източници на неорганизирани емисии на площадката.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-9.2.3. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СПАЗВАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕОРГАНИЗИРАНИТЕ ЕМИСИИ. ПРИЧИНИ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ.

В изпълнение на работната инструкция са проведени планови проверки , които не регистрират източници на неорганизирани емисии на площадката, съответно неспазване на заложените мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС-9.3.3. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СПАЗВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ/ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ИНТЕНЗИВНО МИРИШЕЩИ ВЕЩЕСТВА. Извършените планови проверки през 2019 година установяват спазване на мерките за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

Операторът има задължение за провеждане на мониторинг на емисиите вредни вещества, изпускани организирано в атмосферата, както следва:

Таблица 2А – Емисии в атмосферния въздух от ИУ-2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80 | - | 13 | Веднъж на две години по време на експлоатация | ДА |
| SO2 | mg/Nm3 | 1700 | - | 8 | Веднъж на две години по време на експлоатация | ДА |
| NOx | mg/Nm3 | 450 | - | 146 | Веднъж на две години по време на експлоатация | ДА |
| CO | mg/Nm3 | 170 | - | 35 | Веднъж на две години по време на експлоатация | ДА |

През отчетенана 2019 година котел ПКМ не е експлоатиран.

Таблица 2Б – Емисии в атмосферния въздух от ИУ-3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 80 | - | 19 | Веднъж на две години по време на експлоатация | ДА |
| SO2 | mg/Nm3 | 1700 | - | 436 | Веднъж на две години | ДА |
| NOx | mg/Nm3 | 450 | - | 179 | Веднъж на две години | ДА |
| CO | mg/Nm3 | 170 | - | 5,4 | Веднъж на две години | ДА |

През отчетната 2019 година е възложено измерване на емитираните замърсители на акредитирана лаборатория – „Екоексперт 6” ЕООД. Резултатите от измерванията са документирани в протоколи от изпитване.

В съответствие с изискванията за прилагането на европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ), за 2019 година е определено общото количество на изпусканите емисии от замърсители и е  попълнена Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR”.

В изпълнение на Условие 9.5.2.7 в доклада се представят стойностите на изчислените количества замърсители във въздуха, за единица продукт, за всяко изпускано вредно вещество от Инсталацията по Условие No 2, попадаща в обхвата на КР

| ИУ No | Източник | Вредно вещество | Стойност на изчисленото количество за единица продукт (кг/тон продукт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут | Прахообразни вещества | 0,107175 |
|  |  | SO2 | 2,431825 |
|  |  | NOx | 0,999351 |
|  |  | CO | 0,030364 |

## 4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

На територията на производствената площадка на “ЕМАКС” ООД е изградена канализация. На територията на площадката се формират битово-фекални води от жизнената дейност на персонала, производствени отпадъчни и охлаждащи води от Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут, дъждовни води от площадката. Производствените отпадъчни води се пречистват в две пречиствателни съоръжения – каломаслоуловители преди да се отведат в точката на заустване – градска канализационна мрежа.

Разработена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-10.1.1.5.1. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ СТОЙНОСТИ НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА ПРЕЧ.СЪОРЪЖЕНИЯ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТАКИВА В РИ-СУОС 10.1.1.3. УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ. ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ.

С  инструкцията РИ-СУОС-10.1.1.3. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ОПТИМАЛНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ-КМУ са определени следните технологични параметри за следене:

| съоръжение | Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота |
| --- | --- | --- | --- |
| КМУ-1 | Ниво на запълване на утаителната шахта към първа камера | До 50 см под горен ръб | ежеседмично |
|  | Състояние на филтърния материал във филтър-касета | Без затлачвания и задържани масла | ежеседмично |
|  | Състояние на отпадъчните води на изход КМУ-1 | Без видими следи от нефтопродукти | ежедневно |
| КМУ-2 | Ниво на запълване на утаителя | До 20 см под горен ръб | ежеседмично |

В изпълнение на Условие 10.1.2.1. контролът върху параметрите на пречиствателните съоръжения са извършва в точки на пробовземане Т1 за КМУ 2 и Т3 за КМУ 1.

Налични са ежеднени и ежеседмични записи за 2019 година, които доказват съответствие на следените параметри със заложените в работната инструкция контролни стойности и изисквания.

С Условие 10.1.3.1. на комплексно разрешително за поставени условия за собствен мониторинг – физико-химичен анализ на отпадъчни води. Съгласно това условие мониторинг по показателите, съгласно Таблица 10.1.3.1. се извършва само на смесен поток – пречистени производствени и дъждовни води (след 2 броя каломаслоуловители), непречистени битово-фекални води, охлаждащи води, зауствани в градската канализационна мрежа. Съгласно Условие 10.1.2.1. Точки на пробовземане смесен поток отпадъчни води имаме само в точка Т2.

За точки на пробовземане Т1 и Т3 с действащото комплексно разрешително не са определени норми за допустимо съдържание на замърсяващи вещества.

Поради гореизложеното се докладва извършване на мониторинг по физико-химични показатели само за пробовземна точка Т2. Мониторингът в точки Т1 и Т3 се докладва за контролните параметри, определени с РИ-СУОС-10.1.1.3.

В изпълнение на Условие 10.1.3.2. е разработена и се прилага РИ-СУОС-10.1.3.2. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СОБСТВЕНИЯ МОНИТОРИНГ ПО ТАБЛ.10.1.3.1. НА КР, С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В РАЗРЕШИТЕЛНОТО МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВЕЩЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ПО ТАБЛ.10.1.2.1. НА КР УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ. ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

През 2019 година са възложени изпитвания на смесен поток отпадъчни води през м. януари, м. април, м. юли и м. октомври. Изпитванията са извършени от „СЖС България“ ЕООД и „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД.

Честотата на мониторинга съответства на поставените изисквания в комплексно разрешително. Комплексно разрешително КР 490-Н0/2014 г. влиза в сила на 12.05.2014 година. Мониторинг по всички показатели, описани в Таблица 10.1.2.1. на КР в Т 2 е възложен през януари 2019 година. Резултатите от проведения мониторинг са документирани в протокол от изпитване Е 47А/08.01.2019 година.

Съглано изисквания на действащо комплексно част от показателите е необходимо да се следят на три месеца. Поради това през април 2019 година е възложено изпитване на смесения поток води от Т2, като резултатите са документирани в протокол от изпитване 123/09.04.2019 г, през месец юли 2019 година е възложено изпитване на смесения поток води от Т2, като резултатите са документирани в протокол от изпитване Е 1142/04.07.2019 година и последно тримесечие е възложено изпитване на смесения поток от Т2, като резултатите са документирани в протокол от изпитване Е 1797/08.10.2019 година.

Операторът изпълнява изискванията на Условие 10.1.3.1 от комплексно разрешително.

Налични са запаси за 2019 година към РИ-СУОС-10.1.3.2.

Резултатите от извършения мониторинг се докладват под формата на Таблица 3..

Таблица 3 – Емисии в отпадъчни води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т2 , смесен поток Протокол No Е47А А/08.01.2019 |
| Температура | °С | 40 | 16,5 | При вземане на пробата | ДА |
| Активна реакция (рН) | - | 6,0-9,0 | 7,55 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | 12 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 48 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | <0.01 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 15 | <0.05 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Сулфиди | mg/dm3 | 1.5 | <0.020* (* граница на окачествяване на метода) | Веднъж на три месеца | ДА |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 15 | Веднъж на три месеца | ДА |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 125 | 42 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.5 | 0.18 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Т2 , смесен поток Протокол No 123/09.04.2019 |
| Температура | °С | 40 | 21,5 | При вземане на пробата | ДА |
| Активна реакция (рН) | - | 6,0-9,0 | 7,09 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | 17 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 64 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | < 0.5 (граница на окачествяване на метода) | Веднъж на три месеца | ДА |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 15 | <1 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Сулфиди | mg/dm3 | 1.5 | <0.020* (* граница на окачествяване на метода) | Веднъж на три месеца | ДА |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 16 | Веднъж на три месеца | ДА |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 125 | 39 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.5 | 0.4 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Животински мазнини и растителни масла | mg/dm3 | 100 | 18,8 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | 10 | <0.20 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Феноли (летливи) | mg/dm3 | 0.1 | 0.009 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 5 | 0,104 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Живак | mg/dm3 | 0.05 | <0.005** (граница на откриваемост) | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.5 | 0,157 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Олово | mg/dm3 | 0.5 | 0,087 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Арсен | mg/dm3 | 0.5 | <0.005** (граница на откриваемост) | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | 0,06 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Хром шествалентен | mg/dm3 | 0.1 | 0,025 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Хром тривалентен | mg/dm3 | 1.0 | 0,011 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Никел | mg/dm3 | 0.5 | 0,2 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Цианиди свободни | mg/dm3 | 0.5 | 0,007 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Цианиди общо | mg/dm3 | 1.0 | 0,007 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Цинк | mg/dm3 | 5.0 | 0,23 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Т2 , смесен поток Протокол No Е1142 А/04.07.2019 |
| Температура | °С | 40 | 22,5 | При вземане на пробата | ДА |
| Активна реакция (рН) | - | 6,0-9,0 | 7,22 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | 17 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 58 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | <0.01 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 15 | <0.05 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Сулфиди | mg/dm3 | 1.5 | <0.020* (* граница на окачествяване на метода) | Веднъж на три месеца | ДА |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 8,7 | Веднъж на три месеца | ДА |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 125 | 28 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.5 | 0.22 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Т2 , смесен поток Протокол No Е1797А/08.10.2019 |
| Температура | °С | 40 | 21,5 | При вземане на пробата | ДА |
| Активна реакция (рН) | - | 6,0-9,0 | 7,25 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | 3,15 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 49 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Азот амониев | mg/dm3 | 35 | <0,010 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 15 | <0,05 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Сулфиди | mg/dm3 | 1.5 | <0.020* (* граница на окачествяване на метода) | Веднъж на три месеца | ДА |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 17,4 | Веднъж на три месеца | ДА |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 125 | 41,6 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.5 | 0.21 | Веднъж на три месеца | ДА |
| Животински мазнини и растителни масла | mg/dm3 | 100 | <5.0* (* граница на окачествяване на метода) | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | 10 | <0.5 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Феноли (летливи) | mg/dm3 | 0.1 | 0.02 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 5 | <0.005 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Живак | mg/dm3 | 0.05 | <0.005** (граница на откриваемост) | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.5 | <0.005** (граница на откриваемост) | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Олово | mg/dm3 | 0.5 | <0.005** (граница на откриваемост) | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Арсен | mg/dm3 | 0.5 | <0.005** (граница на откриваемост) | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | <0.005** (граница на откриваемост) | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Хром шествалентен | mg/dm3 | 0.1 | <0.005** (граница на откриваемост) | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Хром тривалентен | mg/dm3 | 1.0 | 0.005** (граница на откриваемост) | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Никел | mg/dm3 | 0.5 | <0.005** (граница на откриваемост) | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Цианиди свободни | mg/dm3 | 0.5 | <0.002** (граница на откриваемост) | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Цианиди общо | mg/dm3 | 1.0 | <0.002 | Веднъж на шест месеца | ДА |
| Цинк | mg/dm3 | 5.0 | <0.005 | Веднъж на шест месеца | ДА |

Разработена е и се прилага РИ-СУОС-10.4. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ЗАУСТВАНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Максимално часово количество заустени отпадъчни води за 2019 г. е 2,96 м3/час.

Количеството заустени отпадъчни води в градската канализационна мрежа за 2019 година е 5898 куб.м.

Съгласно изискването на КР 490-НО/2014 в таблица 1 са докладвани годишните количества на замърсителите в отпадъчните води.

В изпълнение на Условие 10.7.7. докладваме в табличен вид данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за производството на единица продукт за Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут и Инсталацията за временно съхраняване на опасни отпадъци

| Вредно вещество | Стойност на изчисленото количество за единица продукт (кг/тон продукт) За Инсталация за фх третиране на отп.нефтопродукти и мазут | Стойност на изчисленото количество за единица продукт (кг/тон продукт) За Инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци |
| --- | --- | --- |
| Температура | Неприложимо | Неприложимо |
| Активна реакция (рН) | Неприложимо | Неприложимо |
| Неразтворени вещества | 0,054908 | 0 |
| Сулфатни йони | 0,244652 | 0 |
| Азот амониев | 0,005619 | 0 |
| Общ фосфор | 0,001285 | 0 |
| Сулфиди | 0,000089 | 0 |
| БПК5 | 0,052616 | 0 |
| ХПК (бихроматна) | 0,168240 | 0 |
| Нефтопродукти | 0,001128 | 0 |
| Животински мазнини и растителни масла | 0,053177 | 0 |
| Анионактивни детергенти | 0,000558 | 0 |
| Феноли (летливи) | 0,000064 | 0 |
| Желязо (общо) | 0,000243 | 0 |
| Живак | 0,000022 | 0 |
| Кадмий | 0,000361 | 0 |
| Олово | 0,000205 | 0 |
| Арсен | 0,000022 | 0 |
| Мед | 0,000145 | 0 |
| Хром шествалентен | 0,000067 | 0 |
| Хром тривалентен | 0,000036 | 0 |
| Никел | 0,000458 | 0 |
| Цианиди свободни | 0,000019 | 0 |
| Цианиди общо | 0,000019 | 0 |
| Цинк | 0,000525 | 0 |

Разработена е и се прилага РИ-СУОС-10.6 ИНСТРУКЦИЯ ЗА  периодична проверка и поддръжка на СЪСТОЯНИЕТО НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА. установяване на течове. коригиращи действия

При извършените две планови проверки на канализацията не са установени несъответствия.

## 4.4. Управление на отпадъците

През отчетния период на 2019 г. на територията на “ЕМАКС” ООД е образуван отпадък с код 19 02 07* от Инсталация за физико химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут.

Управлението на отпадъците на територията на оператора  се извършва съгласно изискванията на действащото екологично законодателство. Определено е отговорно лице за дейностите с отпадъци.

Информация за количествата (годишно количество и годишно количество за единица продукт) и дейностите с отпадъците, образувани и третирани от “ЕМАКС” ЕООД се представени в изискващите се Таблица 4 и Таблица 5, както следва:

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишна норма за ефективност, t/ t продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране - собствен транспорт / външна фирма | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР Т | Реално измерено Т | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ И МАЗУТ |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 130502* | 1 995 (съдържание на вода 5%) 17,5 (съдържание на вода 80%) | 0 | 0,01 т/т обезводнен отпадък | 0 | Неприложимо | Неприложимо | Неприложимо |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 130701* | 4 | 0 | 2*10-5 за отпадъци със съдържание на вода 5% 0,002 за отпадъци със съдържание на вода 80% | 0 | Неприложимо | Неприложимо | Неприложимо |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 160708* | 10 | 0 | 5*10-5 за отпадъци със съдържание на вода 5% 0,006 за отпадъци със съдържание на вода 80% | 0 | Неприложимо | Неприложимо | Неприложимо |
| Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества | 190205* | 199 500 (съдържание на вода 5%) 1 750 (съдържание на вода 80%) | 44,150 | - | - | ДА, в резервоарен парк | ДА, транспорт на външна фирма | ДА |
| Масла и концентрати от сепариране/разделяне | 190207* | 199 500 (съдържание на вода 5%) 1 750 (съдържание на вода 80%) | 1319,890 | - | - | ДА, в резервоарен парк | ДА, транспорт на външна фирма | ДА |
| ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 150110* | 0,2 | 0 | - | - | Неприложимо | Неприложимо | неприложимо |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 2 | 0,280 | - | - | ДА | Неприложимо | неприложимо |
| ОТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ ЦЯЛАТА ПЛОЩАДКА |
| Бензин | 13 07 02* | 0,2 | 0 | - | - | Неприложимо | Неприложимо | неприложимо |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,2 | 0 | - | - | Неприложимо | Неприложимо | неприложимо |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,1 | 0 | - | - | Неприложимо | Неприложимо | неприложимо |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 10 | 0 | - | - | Неприложимо | Неприложимо | неприложимо |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 20 | Няма данни. Такса битови отпадъци се заплаща на база данъчна оценка на имота | - | - | Неприложимо | Неприложимо | неприложимо |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане  на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160708* | Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | ДА, Инсталация за фх третиране 143,750 т | НЕ | НЕ | ДА |
| 130701* | Газьол, котелно и дизелово гориво | ДА, Инсталация за фх третиране 29,332 т | НЕ | НЕ | ДА |
| 130503* | Утайки от маслоул вителни шахти | ДА, Инсталация за фх третиране 571,660 т | НЕ | НЕ | ДА |
| 130502* | Утайки от маслено-водни сепаратори | ДА, Инсталация за фх третиране 55,936 т | НЕ | НЕ | ДА |
| 130703* | Други горива (включително смеси) | ДА, Инсталация за фх третиране 260,113 т | НЕ | НЕ | ДА |
| 120109* | Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | ДА, Инсталация за фх третиране 44,198 т | НЕ | НЕ | ДА |
| 130506* | Масло от маслено-водни сепаратори | ДА, Инсталация за фх третиране 1015,180 т | НЕ | ДА „РАФИНЕРИЯ ПЛАМА” АД 23,060 т ПОЛИХИМ-СС 26,100 т ЛУБРИКА ООД 82,500 т | ДА |
| 190207* | Масла и концентрати от сепариране/разделяне | НЕ | НЕ | ДА, „ЛУБРИКА“ ООД 549,080 т | ДА |
| 150202* | Абсорбенти, филтърни материали | НЕ, Инсталация за временно съхраняване на ОО 0,860 т | НЕ | НЕ | ДА |
| 130205* | Нехлориранимоторниу смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | ДА, Инсталация за фх третиране 40,900 т | НЕ | НЕ | ДА |
| 050106* | Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване | ДА, Инсталация за фх третиране 1457,000 т. | НЕ | НЕ | ДА |
| 130208* | Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | ДА, Инсталация за фх третиране 0,213 т. | НЕ | НЕ | ДА |
| 130401* | Трюмови масла от речното корабоплаване | ДА, Инсталация за фх третиране 2,480 т | НЕ | НЕ | ДА |
| 130702* | Бензин | НЕ Инсталация за временно съхраняване на ОО 21,306 | НЕ | ДА ПЧМВ АД 21,306 | ДА |
| 190205* | Утайки от физико- химично обаботване, съдържащи опасни вещества | НЕ | НЕ | ДА ПЧМВ АД 52,310 | ДА |
| 130206* | Синтетични моторни, смазочни масла и масла за зъбни предавки | ДА, Инсталация за фх третиране 8,625 т. | НЕ | НЕ | ДА |
| 050103* | Дънни утайки от резервоари | ДА, Инсталация за фх третиране 56,240 т | НЕ | НЕ | ДА |
| 130802* | Други емулсии | ДА, Инсталация за фх третиране 49,940 т | НЕ | НЕ | ДА |

### 4.4.1. Образуване на отпадъците

Количествата на генерираните отпадъци се оценяват и съпоставят с определените стойности, заложени в разрешителното.

През отчетения период е съхраняван отпадък от Инсталация за временно съхраняване на отпадъци с код и наименование 150202* Абсорбенти, филтърни материали от почистване на складовете за съхранение с количество 0,280 т.

През отчетния период е образуван отпадък от Инсталация за физико-химично третиране с код и наименование Масла концентрати от сепариране/разделяне, код 19 02 07* с количество 1319,890 т. И Утайки от физико-химично обаботване, съдържащи опасни вещества с количество 44,150 т.

Извършената оценка на съответствието за образуваните отпадъци през 2019 година показва съответствие с разрешените количества на отпадъците в условията на КР.

### 4.4.2. Събиране и приемане на отпадъците

Събирането на генерираните отпадъци се осъществява съгласно утвърдена схема и в съответствие с изискванията на Глава ІІ,  Раздел I на ПМС № 53 / 19.03.1999 г. за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци и специфичните за съответния отпадък подзаконови нормативни актове.

Отпадъците се събират по схемата на разделно събиране на отпадъците в съответствие с нормативната уредба.

На територията на производствената площадка е разрешено приемане на отпадъци с цел оползотворяването им.

За отчетния период са приемани на площадката с цел оползоторяване отпадъчни нефтопродукти и масла, както следва:

| Код | Наименование | Прието количество през 2019 г (т) | Разрешено количество съгласно Условие 11.2 (т) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160708* | Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 143,750 | 210 000 | ДА |
| 130701* | Газьол, котелно и дизелово гориво | 29,332 | 210 000 | ДА |
| 130503* | Утайки от маслоул вителни шахти | 571,660 | 35 000 | ДА |
| 130502* | Утайки от маслено-водни сепаратори | 55,936 | 35 000 | ДА |
| 130703* | Други горива (включително смеси) | 260,113 | 35 000 | ДА |
| 120109* | Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | 44,198 | 35 000 | ДА |
| 130506* | Масло от маслено-водни сепаратори | 1015,180 | 210 000 | ДА |
| 050106* | Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване | 1457,000 | 210 000 | ДА |
| 130205* | Нехлориранимоторниу смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 40,900 | 35 000 | ДА |
| 130208* | Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 0,213 | 35 000 | ДА |
| 130401* | Трюмови масла от речното корабоплаване | 2,480 | 210 000 | ДА |
| 130206* | Синтетични моторни, смазочни масла и масла за зъбни предавки | 8,625 | 35 000 | ДА |
| 050103* | Дънни утайки от резервоари | 56,240 | 35 000 | ДА |
| 130802* | Други емулсии | 49,940 | 210 000 | ДА |

Видът и количествата на приетите през 2019 година отпадъци съответстват на описаните в Условия 11.2.1 и 11.2.1.1 на комплексното разрешително.

За всички приети отпадъци са налични:

- информация за вида и количеството на отпадъците;

- данни за физическите характеристики и състава на отпадъците;

- информация, дали съответния отпадък е пригоден за третиране в Инсталацията за физико-химично третиране;

- описание на опасните характеристики на отпадъците и мерките за безопасност.

През 2019 година не е извършван внос на отпадъци.

При приемане на отпадъци на територията на площадката стриктно се спазва изискването на Условие 11.2.2.3.

### 4.4.3. Предварително съхранение на отпадъците

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените площадки за временно съхранение и при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г и специализираните наредби.

За осъществяване контрол по спазване на изискванията, свързани със съхранението на отпадъците и експлоатацията на площадките за предварително съхранение е разработена и се прилага инструкция РИ-СУОС-11.3.8. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО съхраняване НА ОТПАДЪЦИТЕ С УСЛОВИЯТА НА кр. ПРИЧИНИ ЗА УСТАНОВЕНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ. ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Ивършените проверки през отчетната година на площадките за предварително съхранение показват:

- спазване на изискванията за обозначение и маркировка на складовете;

- спазване на изискванията за вида на отпадъците, които се съхраняват на съответната площадка;

- ясно отделяне на складовите площи за съхранение на отпадъци от другите площи;

- съответствие на прилаганата система за предварително съхранение на отпадъците с изискванията, поставени с комплексното разрешително за площадката.

За отчетната 2019 година не са констатирани несъответствия с изискванията на КР.

### 4.4.4. Транспортиране на отпадъците

Транспортирането на отпадъците до и извън производствената площадка се извършва със собствен транспорт или от получателя на отпадъка, като същото е регламентирано в съответният договор.

Оценката за транспортирането на отпадъците се извършва съгласно инструкция РИ-СУОС-11.4.3. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ С УСЛОВИЯТА НА кр. ПРИЧИНИ ЗА УСТАНОВЕНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ. ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ.

Всички транспортирани от „ЕМАКС“ ООД отпадъци са придружени с изискуемите докумети по Условие 11.4.2.1.

При предаване на образувания на площадката отпадък с код 19 02 07*, 13 05 06*, 16 07 08*, 13 07 02* и 19 02 05* на външна фирма надлежно са оформени изискуемите докумети по Условие 11.4.2.1.

В законоустановения срок копия на идентификационните документи се представят в РИОСВ.

Извършените планови проверки съгласно Условие 11.4.3. през 2019 година установяват съответствие на дейността с условията в КР. Налични са записи, доказващи съответствието.

### 4.4.5. Предаване на отпадъците

Предаването на отпадъците за оползотворяване, повторна употреба и/или  рециклиране се извършва единствено и само въз основа на писмен договор с външни фирми, притежаващи разрешително съгласно ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително съгласно ЗООС.

Изготвена е и се прилага Инструкция  РИ-СУОС-11.5.8. за периодична оценка на съответствието на оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци с условията на комплексното разрешително.Причини за установени несъответствия. Предприемане на коригиращи действия.

За отчетния период на територията на производствената площадка са извършвани дейности по оползотворяване на отпадъци с код R12 и R13. Видът, наименованието и количествата на оползотворените през 2019 година отпадъци са описани в Таблица 5.

През 2019 година са предавани отпадъци за оползотворяване на външни фирми. Видът, наименованието и количествата на предадените за оползотворяване отпадъци през 2019 година отпадъци са описани в Таблица 5.

Плановите проверки, извършвени през 2019 година по реда на РИ-СУОС-11.5.8. показват съответствие на дейността с условията на КР.

Изготвена е и се прилага Инструкция  РИ-СУОС-11.6.2. за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на комплексното разрешително.Причини за установени несъответствия. Предприемане на коригиращи действия.

За отчетния период не са предавани отпадъци за обезвреждане на други юридически лица. На територията на площадката не се извършват дейности по обезвреждане на отпадъци.

### 4.4.6. Документиране на дейностите с отпадъците

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.).

Дружеството притежава заверени отчетни книги съгласно изискванията на горецитираната наредба, в които изрично е отбелязана липсата на дейност със съответния отпадък за отчетния период.

За отчетната 2019 година са подготвени годишни отчети за образуваните и оползотворените отпадъци съгласно образците в Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Годишните отчети са подадени в ИАОС към МОСВ.

## 4.5. Шум

През отчетния период на 2019 г. не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на инсталацията по отношение шума от производствената площадка.

Съгласно условията в КР честотата на мониторинг по компонент шум е веднъж на 2 години.

Последното измерване на шумовите нива от акредитирана лаборатория е проведено през 2019 година.

В изпълнение на Условие 12.2.1. е планирано измерване през 2021 година.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане в dB (А) | Измерено през деня / нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| гр. Силистра, ул.”Петър Бояджиев” № 39Б | 56,8 54,5 54,6 54,3 58,2 53,9 | измерено през деня | ДА |

Изготвена и внедрена е инструкция РИ –СУОС-12.2 „Инструкция за наблюдение на показателите по шумово натоварване. Оценка на съответствието на установените нива. Причини за несъответствие и предприети коригиращи действия ”.

През 2019 година са  налични записи към инструкция РИ – СУОС № 12.2. и протокол от изпитване № 802/27.08.2019 от Изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух към „ЕКОЕКСПЕРТ 6” ЕООД.

## 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На територията на “ЕМАКС” ООД не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 13.1.2. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА ЗА ТЕЧОВЕ ОТ ТРЪБОПРОВОДИ И ОБОРУДВАНЕ, РАЗПОЛОЖЕНи НА ОТКРИТО. УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИ. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕ.

Извършените проверки през годината не констатират отклонения от техническото състояние на оборудването.

За отчетния период не са отчетени разливи/изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. По тази причина не се докладва по Условие No 13.1.3.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС-13.1.5. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА РАЗЛИВИ ОТ ВЕЩЕСТВА/ПРЕПАРАТИ, КОИТО МОГАТ ДА ЗАМЪРСЯТ ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ. ТРЕТИРАНЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ. Въведен е Дневник за регистриране на разливи. През отчетния период на 2019 г. не са регистрирани такива.

В изпълнение на Условие No 13.1.7 товаро-разтоварни работи на площадката се извъшват единствено на определените за това места.

Операторът няма задължения за извършване на мониторинг по компонент почви. Поради гореописаните причини не е попълнена Таблица 7.

Таблица 7. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Съгласно издаденото КР № 490-НО/2014 г. е проведен мониторинг на качеството на подземните води в района на площадката. Резултатите са представени в таблица 8.

Таблица 8. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | ТК | 6.5-9 | 7,26 | Веднъж годишно | ДА |
| Ел. проводимост (μS cm-1) | ТК | 2000 | 872 | Веднъж годишно | ДА |
| Окисляемост (mgO2/l) | ТК | 5.00 | 1,30 | Веднъж годишно | ДА |
| Амониеви йони (mg/l) | ТК | До 0.5 мг/л | 0,060 | Веднъж годишно | ДА |
| Нитрати (mg/l) | ТК | До 50 мг/л | 23,9 | Два пъти годишно | ДА |
| Нитрати (mg/l) | ТК | До 50 мг/л | 9,3 | Два пъти годишно | ДА |
| Хлориди (mg/l) | ТК | До 250 мг/л | 26 | Веднъж годишно | ДА |
| Сулфати (mg/l) | ТК | До 250 мг/л | 43 | Веднъж годишно | ДА |
| Нефтопродукти (µg/l) | ТК | До 50 μг/л | <0.1 | Два пъти годишно | ДА |
| Нефтопродукти (µg/l) | ТК | До 50 μг/л | 0.05 | Два пъти годишно | ДА |

Разработена е и се прилага РИ-СУОС – 13.1.9.2. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ В ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ (ТАБЛ.13.1.1. НА КР). УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ.ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ.

Налични са записи за 2019 година, които установяват съответствие на концентрациите на замърсителите с определените стойности за стандарти за качество.

Разработена е и се прилага РИ-СУОС-13.1.10.3. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ/НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ И СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО. ПРИЧИНИ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ.

# 5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

От „ЕМАКС” ООД не е изисквано разработване на Инвестиционна програма. Поради тази причина не се докладва по тази точка.

# 6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През отчетения период дружеството не е преустановявала работата на Инстлацията за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти и мазут.

# 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

## 7.1. Аварии

Разработен е и се спазва вътрешен  авариен план, утвърден от управителите на дружеството.

Разработена е и се прилага Инструкция РИ-СУОС-14.2. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПУСКАНЕ В РЕЗУЛТАТ НА АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ, В КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ОПАСНИ ТЕЧНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕПАРАТИ ИЛИ СИЛНО ЗАМЪРСЕНА ВОДА. МЕРКИ

През 2019 година не е възниквала необходимост от актуализация на оценката или преработване/актуализиране на мерките.

Разработена е и се прилага Инструкция РИ-СУОС-14.4. с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

Въведен е Дневник за регистриране на всяка възникнала аварийна ситуация, приложение към инструкция РИ-СУОС-14.4., включващ:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- непланирана емисия;

- смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

През отчетния период на 2019 г.  не са регистрирани аварии на територията на оператора.

Поради тази причина не е попълнена изискващата се Таблица 9.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

## 7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията

Таблица 10 – Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.12.2019 | Постъпили сигнали в РИОСВ гр. Русе за миризми | По време на проверката Инсталацията за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти се експлоатира, но не са констатирани специфични миризми, свързани с производствената дейност в и извън територията на площадката. |  |  |  |

# 8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 490-НО/2014 на “ЕМАКС” ООД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:……………………...							Дата:  30.03.2020 г.

Име на подписващия: Максим Куманов		 	гр. Силистра

Длъжност в организацията:  Управител