РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ И ИНЕРТНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 266 – НО/2008 г.

(за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г.)

Съдържание

1. Увод

2. Система за управление на околната среда

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

3.2. Използване на енергия

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.4. Управление на отпадъците

4.5. Шум

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).

6. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1. Аварии

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

8. Подписване на годишния доклад.

Приложения: Таблици и речник на използваните термини

1.Увод

- Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР) - Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич

- Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

Община Петрич, землище Петрич, местност Тумбите, имот № 044109

- Регистрационен номер на КР - № 266-НО/2008

- Дата на подписване на КР – 08.10.2008 г.

- Дата на влизане в сила на КР – 15.11.2008 г.

- Оператора   на   инсталацията/ите,   като   се   посочва   конкретно   кой   е   притежател   на разрешителното;

# Притежател на разрешителното - ОБЩИНА ПЕТРИЧ

# Оператор: “Тео Морис – България” ЕООД, като част от Консорциум “БУЛ-ФРАНС”

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

# Собственик: ул. „Цар Борис ІІІ” № 24, п.к.2850 гр.Петрич, телефон 0745/69112, факс 0745/62090

Оператор: ул.”Драва” № 1,  п.к.2850 гр.Петрич, тел.0745/61814,

/088 9655990 / факс: 0745/60738

- Лице за контакти

Собственик: инж. Антоанета Ангелова – началник отдел “Екология”

Оператор: инж.Асен Опренов – собственик на “Тео Морис – България” ЕООД

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

Собственик: гр. Петрич - 2850, ул. “Цар Борис ІІІ” № 24, тел.: 0745/69122, факс: 0745/62090; oa_petrich@mbox.contact.bg

Оператор: гр.Петрич – 2850, ул.”Драва” № 1,  тел.: 0889655990

- Кратко       описание       на       всяка       от       дейностите/процесите,       извършвани       в инсталацията/инсталациите

Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич е разположено в местността “Тумбите”, землище на гр.Петрич. Площадката е разположена извън регулацията на гр.Петрич, източно от населеното място на около 6 км. И на около 700 м.южно от ІІІ-то класен път Петрич – КПП Кулата.

В близост до площадката няма източници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, няма защитени територии и неподвижно паметници на културата. Изградена е прилежаща инфраструктура. Площта на цялото депо е 106 дка.

Предназначението на инсталацията е да се осигури площадка за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците образувани от жизнената дейност на жителите на общината – битови, производствени неопасни и инертни отпадъци. Регионалното депо включва:

- клетка 1 – за инертни отпадъци;

- клетка 3 – за неопасни отпадъци;

- клетка 4 – за неопасни отпадъци;

- клетка 5 – за неопасни отпадъци;

Депонирането на отпадъците започва от най-ниската точка на всяка клетка. На постъпващите на площадката отпадъци се извършва входящ контрол с цел да се допуска депониране само на неопасни твърди битови отпадъци и производствени неопасни такива. Входящият контрол се осъществява от оператор-кантарджия и от охраната. Измерването на отпадъците става с електронна везна и данните се вкарват в компютъра. След разтоварване на отпадъците сметовозните коли задължително минават през дезинфекционен трап и кантара за контролно измерване.

Технологията на депониране включва:

- разтоварване;

- разстилане с уплътняване;

- запръстяване;

- оросяване с инфилтрирани води;

Технологията на натрупване обхваща депониране на отпадъците в определен дневен участък, чрез разстилане на тънък слой (0,20 – 0,30 м) и последващото им уплътняване с компактор до достигане височина на работния слой от 1,80 м., след което се полага промеждутъчен слой пръст от 0,20 м.

Регионалното депо работи на 7 – дневна работна седмица.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

| Инсталация | Позиция на дейността по Приложение 4 на ЗООС | Капацитет (t/24 h) | Капацитет (t) | Колич.отпадъци за 2019 г. (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич, включващо |  |
| Клетка 1 за инертни отпадъци | 5.4 | - | 180 000 | 2432 |
| Клетка 3 за неопасни отпадъци Клетка 4 за неопасни отпадъци Клетка 5 за неопасни отпадъци |  | 86 | 109 075 125 028 123 510 | 13287 1800 |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Кмет на община Петрич, Зам.кмет по “ТСУС и ОР”, Началник отдел “Екология”

Собственика на “Тео Морис – България” ЕООД

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич е разположено на територията на РИОСВ – Благоевград, гр. Благоевград, ул.”Свобода” N 1

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

Басейновата дирекция Западнобеломорски район, гр. Благоевград, бул. “Св.Димитър Солунски” № 66

2.Система за управление на околната среда

Фирмата оператор “Тео Морис – България” ЕООД е  сертифицирана  по стандарт ISO 9001:2008, Сертификат с регистрационен № 75 100 40800, с област на приложение  „Експлоатация на депо за неопасни и инертни отпадъци”.

- Структура и отговорности

Определен е  персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Изготвени са  списъци на:

- Персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;

- Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- Съхраняват се  списъците по условие 5.1.2 и се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

- Обучение

Изготвен е списък на персонала, който да извършва дейностите по изпълнение на условията в КР.

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията в КР.

- Компютърно обучение – софтуерно обучение

- Повишаване на квалификационните групи по електротехника

- Ежемесечни курсове по безопасност на работа и охрана на труда

- Обмен на информация

- поддържа се  актуална информация на площадката относно отговорните лицата за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е  достъпна  за всички служители.

- поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране

- 	осигурен е  на площадката актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

- 	осигурен е  актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, които се  съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- Управление на документи

- прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и  за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

- 	изготвени са  всички, изисквани с разрешителното, инструкции и се съхраняват в администрацията на Регионалното депо в писмен вид и се предоставят при поискване от компетентните органи.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- 	прилагат се  писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

- прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

-прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване и аварийния план.

Разработен е план за действия при бедствия и аварии, като са определени възможните  начини на действие при определени аварийни ситуации и са определени действия при тези ситуации, определени са средствата  за противодействие при аварийни ситуации – пожарогасители, адсорбенти при разливи и др.

- Записи

Всички записи, регламентирани в документите се водят редовно и са на разположение на заинтересованите страни.

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.

- Докладване

Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, регламентирани по КР.

Своевременно се докладва в РИОСВ при превишения в емисионните норми след извършване на собствения мониторинг Ежегодно се изготвя и представя годишен доклад в РИОСВ за изпълнение на дейностите, за които е издадено КР

- Актуализация на СУОС

За разглеждания период  не е правено актуализация на СУОС за обект Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич.

| Условия по КР № 266-НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | Данните за неопасни отпадъци в клетки № 1, клетка № 3 и клетка № 4 са представени в таблицата към точка „Производствен капацитет на инсталацията” страница № 4 и таблица по Условие 11.9.4.2 |

| Условия по КР № 266-НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 5.11.1 Притежателят на настоящото разрешително да актуализира система за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова. | За периода 01.01.2019-31.12.2019 г. не е пристъпвано към актуализиране или изменение на КР и следователно и на СУОС. |

| Условия по КР № 266-НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 7.4 Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнение на Условие 7.1 и Условие 7.2 като част от ГДОС. | За докладвания период няма констатирани аварийни или други замърсявания, нарушаващи установени с нормативен акт или с настоящето комплекно разрешително норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда. |

З.  Използване на ресурси:

3.1. Използване на вода:

Таблица 3.1 ( по Условие 8.1 от КР)

| Източник на вода | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за период 01.01.-31.12.19 г. | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От градска водопроводна мрежа | - | 0,0145 m3/t | 209 m3 | 0,0138 m3/t | да |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | Представени са в Таблица 3.1 от ГДОС. |
| Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Депото се захранва с питейна вода от градска водопроводна мрежа въз основа на писмен договор с “В и К” ЕООД гр.Петрич. Изготвена е инструкция за системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. Резултатите от проверките се отразяват в дневника на отговорното лице като на база показанията на водомерите се отчитат месечните и годишните разходи на вода за тон депониран отпадък: Изразходваното количество вода на депото е 0,0138мЗ/тон депониран отпадък. Изразходваното количество вода на тон отпадък е по малко от регламентираното в КР. За разглеждания период са извършвани ежедневни проверки на водопровода. Не са установени течове. Извършват се проверки ежемесечно с цел недопускане на аварии и своевременното им отстраняване. |

  - Използване на ел.енергия

Таблица 3.2 ( по Условие 8.2.1 от КР)

| Електроенергия/Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Количество консумирана ел.енергия | Количество депониран отпадък в тона | Използвано количество | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0,00422 MWh/t | 21580 кWh | 15087 | 0,00143 MWh/t | Да |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, количеството използвана електроенергия, изразена като: - годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. | Представени са в Таблица 3.2 от ГДОС. |
| Условие 8.2.3.2 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Потреблението на ел.енергия в РД за НИО е регулирано в договор с "Електроразпределение". Основните консуматори на ел.енергия в депото са административната сграда, помпената станции за инфилтрат. Притежателят на КР е изготвил писмена инструкция за отчитането на използваната ел.енергия. Няма превишаване на консумацията на ел. енергия съгласно установените норми в комплексното разрешително. |

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива:

Таблица 3.3.1

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество за 2019 г. | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекционно средство “Санифорт” | 0,4 т/год. | - | 0,006 т. | 0,00000039 | Да |
| Моторно масло | 500 л/год. | - | 66 л. | 0,0065 | Да |
| Хидравлично масло | 200 л/год. | - | 20 л. | 0,00132 | Да |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1 Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС за годишната употреба за производство на единица продукт на всеки от контролираните по Условие 8.3.1.1. спомагателни материали. | Посочени са в Таблица 3.3.1. |

| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количества използвани спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното. | • Като спомагателни материали се използват дезинфекционно средство Санифорд за дезинфекционния трап, моторно и хидравлично масло за компактора /булдозера/. Няма превишаване на използваните спомагателни материали с определените такива в КР. |
| --- | --- |

З.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива и продукти.

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.3., включващи: - брой и обект на извършените проверки; - брой установени несъответствия; - причини за несъответствие; - предприетите коригиращи действия; | • В района на депото се съхраняват спомагателни материали – дезинфектант Санифор, използван за дезинфекционния трап. Дезинфектанта се съхранява в пластмасовите опаковки, (както е закупен) в закрито помещение. За разглеждания период е извършена една проверка, като не са констатирани не съответствия. • Моторното и хидравлично масла през 2019 год. не са съхранявани на площадката. Количествата масла, които са използвани през 2019г. са доставени и директно използвани. Поради тази причина няма установени несъответствия и няма предприемани коригиращи действия. |

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда;

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух:

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.1.4.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива | Към момента не е монтирана инсталацията за изгаряне на биогаз, няма дебитомер и газанализатор. Съгласно условие 9.1.2 (Таблица 9.1.1) контролирани параметри на инсталацията за изгаряне на биогаз са обемен дебит и концентрация на метан. За отчетната година са направени по 4 замервания на газов кладенец в клетка 3 и на газов кладенец в клетка 2, при които са констатирани: - в кл. 3 концентрация на метан в биогаза – средно е 0,365 Vol.%; - в кл. 2 концентрация на метан в биогаза – средно е 0,672 Vol.%; По контролиран параметър „концентрация на метан в биогаза” е видно, че на изход на газовите кладенци съдържанието на метан е под оптимална стойност определена в комплексното разрешително 30 об.%. Поради тази причина през отчетната 2019г. не е монтирана инсталация за изгаряне на биогаз. |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.6.2.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). | На площадката се съхраняват копия от протоколите за измерване на емисиите във въздуха, получени в резултат от замерване от акредитирана лаборатория. За отчетния период са направени четири замервания. Данните за отчетния период на действие на КР са дадени в таблица 4.1.(кл.3) и таблица 4.1.(кл.2) Няма констатирани несъответствия и съответно няма предприемани коригиращи действия. |

Таблица 4.1.(Клетка № 3)

| Наименование на показателя | Единица на величината | Стандарти/ валидирани методи | Резултати от изпитването |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І-во тримесечие 2019 год. | ІІ-ро тримесечие 2019 год. | ІІІ-то тримесечие 2019 год. | ІV-то тримесечие 2019 год. |
| Дебит на газа нормални условия | Nm3/h* | BЛМ25:2013 | 549.95 | 56.1 | 56.00 | 1288.7 |
| Метан (СН4) | Vоl.%** | БДС ЕN 1231:2002 | 0.18 | 0.4 | 0.39 | 0.49 |
| Въглероден диоксид (СО2) | Vоl.%** |  | не се открива | не се открива | не се открива | не се открива |
| Кислород (О2) | Vоl.%** |  | 20.89 | 20.10 | 20.12 | 20.92 |
| Сероводород (H2S) | g/m3 |  | не се открива | не се открива | не се открива | не се открива |
| Водород (Н2) | g/m3 |  | не се открива | не се открива | не се открива | не се открива |

Таблица 4.1. (Клетка № 2 )

| Наименование на показателя | Единица на величината | Стандарти/ валидирани методи | Резултати от изпитването |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І-во тримесечие 2019 год. | ІІ-ро тримесечие 2019 год. | ІІІ-то тримесечие 2019 год. | ІV-то тримесечие 2019 год. |
| Дебит на газа нормални условия | Nm3/h* | BЛМ25:2013 | 247.57 | 67.3 | 65.3 | 518.90 |
| Метан СН4 | Vоl.%** | БДС ЕN 1231:2002 | 0.58 | 0.51 | 0.52 | 1.08 |
| Въглероден диоксид СО2 | Vоl.%** |  | не се открива | 0.18 | 0,19 | не се открива |
| Кислород О2 | Vоl.%** |  | 20.89 | 20.10 | 20.30 | 20.89 |
| Сероводород H2S | g/m3 |  | не се открива | не се открива | не се открива | не се открива |
| Водород Н2 | g/m3 |  | не се открива | не се открива | не се открива | не се открива |
| Условия по КР № 266– НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 9.6.2.6 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по: Условия 9.6.2.1 , 9.6.2.2, 9.6.2.3, 9.6.2.4 и 9.6.2.5 от КР . | Съгласно наша Инструкция № 21 и Условие 9.6.2.2, 9.6.2.3 и 9.6.2.4 предотвратяването на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества се извършва чрез спазването технологията на депониране на отпадъците, както и чрез периодично оросяване с вода. През периода няма постъпили и регистрирани оплаквания от миризми. През 2019 год. няма установени източници на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества и не са предприемани коригиращи действия. |

| Условия по КР № 266– НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.6.2.7 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества замърсители във въздуха, за производство на единица продукт изчислени съгласно Условие 6.16 . | Годишно количество замърсител | Количество за единица продукт |
|  | CH4 9908,39 kg/y кл.№3 | 0,745 кг./т. |
|  | CH4 8680,96 kg/y кл.№2 |  |
|  | CO2 - не се открива кл.№3 |  |
|  | CO2 – 7200kg/y кл.№2 |  |

  - Емисии на вредни вещества в отпадъчните води:

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.5.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.1.2.3 за всяка календарна година и да докладва като част от съответния ГДОС за: Брой на извършените проверки; Установени несъответствия; Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. | Във връзка с Условие 10.1.1.2.3 се извършва собствен мониторинг, съгласно наша Инструкция 26 и резултатите се отразяват в съответни дневници: а) септична яма – веднъж на месец; б) филтрационни траншеи; В дневниците няма отразени несъответствия, които да изискват коригиращи действия. Отпадъчните води които се образуват от стопанския двор са включени в помпената станция за инфилтрирали води и се разпръскват върху клетката. Няма заустени отпадъчни води от инсталацията по условие 2 във водни обекти. През 2019г. не са констатирани несъответствия и аварии, и по тази причина не са предприемани коригиращи действия |
| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| Условие 10.5.4.1 Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 10.2.3.3 и да докладва като част от съответния ГДОС за: брой на извършени проверки; установени несъответствия; предприети коригиращи действия/ планирани коригиращи действия; | За периода от 01.01.2019 г.до 31.12.2019г. по договор с акредитирана лаборатория са извършени четири замервания и изследвания по компоненти на околната среда. |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.5.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС веществата и техните изчислени годишни количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ. | За отчетния период е извършван периодичен контрол и са вземани контролни проби от отпадъчните води на площадката. Данните за имитираните количества замърсители в отпадъчните води са дадени в Таблица 3 от приложението към ГД. |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.5.8. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС данни за имитираните количества замърсители в отпадъчните води, за производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.16. | Данни за имитираните количества замърсители в отпадните води, за производството на единица продукт са дадени в таблица 4.2. |

Таблица 4.2

| Параметър (средно от четирите замервания ) | Резултат mg/l | Годишно количество замърсител kg/y | Количество за единица продукт kg/t |
| --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция(pH) | 8,61 | - | - |
| Неразтворени вещества | 670,5 | 1005,75 | 0,0756 |
| Азот амониев (N-NH4) | 864,55 | 1296,82 | 0,0976 |
| Хлориди (CL-) | 2888,25 | 4332,37 | 0,3260 |
| Фосфати (PO43-) | 29,575 | 44,362 | 0,00333 |
| Сулфати (SO4 2-) | 288,75 | 433,125 | 0,0325 |
| Цианиди (CN- ) свободни | <0,005 | - |  |
| Биохимична потребност от кислород (БПК) | 2993 | 4489,50 | 0,337 |
| Окисляемост (ХПК) | 8080,75 | 12121,12 | 0,0912 |
| Перманганатна окисляемост | 1180 | 1770 | 0,1332 |
| Хром шествалентен (Cr6+ ) | 1,296 | 1,944 | 0,00014 |
| Хром тривалентен(Cr3+ ) | 1,7987 | 2,698 | 0,00020 |
| Арсен (As) |  |  |  |
| Кадмий (Cd) |  |  |  |
| Мед (Cu) | 0,236 | 0,354 | 0,000026 |
| Желязо (Fe) | 9,215 | 13,82 | 0,00104 |
| Никел(Ni) | 0,290 | 0,435 | 0,000032 |
| Олово (Pb) | 0,083 | 0,124 | 0,0000093 |
| Цинк (Zn) | 0,4872 | 0,730 | 0,000054 |
| Обща твърдост | 20,9425 | 31,413 | 0,00236 |
| Живак (Hg) |  |  |  |
| Въглеводороден индекс за нефтопродукти | 0,08025 | 0,1203 | 0,000009 |
| Разтворени сулфиди и свободен сероводород | 7,035 | 10,552 | 0,0008 |
| Феноли (летливи с пара) | 0,10425 | 0,156 | 0,000011 |
| Животински мазнини и растителни масла | 1,0833 | 1,624 | 0,000122 |

4.3     Управление на отпадъците:

Управлението на отпадъците се извършва съгласно действащото екологично законодателство и КР № 266 – НО/2008 г.:

- По Условие 11

- За периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

- На депото са депонирани

- 15 087 т. твърди битови отпадъци

- 2 432 т. инертни отпадъци

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно Условие 11.7. количества и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество и годишно количество за един тон депонирани отпадъци. | Образуваните количества отпадъци за периода на отчитане са дадени в таблици 5 и 6 от приложенията. |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4 Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС: - Брой и обект на проверките; - Установени несъответствия; - Причини; - Предприети мерки/мерки, които ще бъдат предприети. | За отчетния период е извършена 1 проверка на площадките за съхранение на образуваните от дейността отпадъци: контейнер за съхранение на флуоресцентни тръби; контейнер за съхранение на опаковки от дезинфектант; контейнер за съхранение на отработени масла; контейнер за съхранение на излезли от употреба маслени филтри. За периода не са установени несъответствия. |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.5 и да представя като част от ГДОС: - Данни от мониторинга на състоянието на тялото на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич определен в Условие 11.7.5 | За разглеждания период 01.01.2019г.-31.12.2019 г. по отношение на структурата и състава на отпадъчното тяло е контролирано депонирането на отпадъците постъпващи в клетка № 3. Площта на клетка 3 заета с отпадъци е 13 дка. С постъпването на отпадъците на площадката се контролира състава на отпадъците и тяхното количество. На площадката постъпват битови отпадъци и производствени с неопасен характер разрешени по условие 11.2.7. От началото на експлоатация на клетка 3 до 31.12.2019 г. са депонирани 200 804 тона отпадъци. Технологията на депониране включва депониране на отпадъците в определен дневен участък, чрез разстилане на тънък слой (0,20 – 0,30 м) и последващото им уплътняване с компактор до достигане височина на работния слой от 1,80 м., след което се полага промеждутъчен слой пръст от 0,20 м. Отпадъците се уплътняват с компактор, който намалява обема на постъпващите отпадъци до 4 пъти. За 2019г. са депонирани 15 087т. Към края на 2019г. в кл. №3 са депонирани 200 804т. Тоест с 92 087 т. повече. От 18.11.2019год. е преустановено депонирането в кл. №3. Същата предстои да бъде рекултивирана. |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на площадката. Данните да се представят като част от ГДОС. | В следната таблица: |

Характеристика на депонираните твърди битови отпадъци през 2019 год. в клетка № 3 /неопасни отпадъци/ съгласно  Условие 11.9.4.2

| Отпадък | Код | Количество депонирани отпадъци t/y | Обезвреждане на площадката | Име на фирмите, които депонират отпадъци - общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 285,400 | D | Общината |
| Биоразградими отпадъци | 20 02 01 | 147,860 | D | Общината |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 11114,340 | D | “ЕТБ” ООД |
| Отпадъци неупоменати другаде | 04 01 99 | 15,500 | D | “ЕТБ” ООД |
| Биоразградими отпадъци | 20 02 01 | 376,040 | D | “ЕТБ” ООД |
| Отпадъци от почистване на улици | 20 03 03 | 171,380 | D | “ЕТБ” ООД |
| Отпадъци неупоменати другаде | 04 02 99 | 56,040 | D | “ЕТБ” ООД |
| Отпадъци от смесени материали /импрегниран текстил, еластомер, пластомер/ | 04 02 09 | 6,900 | D | “ЕТБ” ООД |
| Материали негодни за консумация или преработване | 02 03 04 | 146,620 | D | “ЕТБ” ООД |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2,380 | D | „Реалити терм” ЕООД |
| Материали негодни за консумация или преработване | 02 03 04 | 63,500 | D | „Актив Фрут Къмпани” ЕООД |
| Отпадъци неупоменати другаде | 04 02 99 | 17,320 | D | „Омега текстил” ООД |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 32,080 | D | „Меско” ЕООД |
| Отпадъци неупоменати другаде | 04 01 99 | 23,540 | D | „Боил” ООД |
| Други отпадъци /включително смеси/ | 19 12 12 | 585,600 | D | „Екорепласт” ЕООД |
| Други отпадъци /включително смеси/ | 19 12 12 | 30,840 | D | „Унитрейд - Благоевград” ЕООД |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 36,120 | D | „Дизайн Софа С” ЕООД |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 9,960 | D | ЕТ „Иван Трендафилов” |
| Биоразградими отпадъци | 20 02 01 | 52,500 | D | „Обредна дейност” ЕООД |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1,300 | D | „Водно строителство Благоевград” ЕООД |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1,260 | D | „Монолит 21 Андонов и Захов” ООД |
| Използвани отпадъчни леарски сърца, матрици… | 10 09 08 | 3,460 | D | „Стак” ООД |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 11,580 | D | „Агенция митници – ТД Югозападна” |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 0,200 | D | „Мая Любенова”ЕООД |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 0,520 | D | „Алфа котон” ООД |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 7,280 | D | „Гранична полиция” |
| Трици, талаш, изрезки от дървен материал | 03 01 05 | 1,240 | D | „Бонана” ООД |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 67,300 | D | Физически лица |
| Биоразградими отпадъци | 20 02 01 | 18,960 | D | Физически лица |

Обезвредените (депонирани)  количества отпадъци в клетка 3 за 2019 г. са в размер на 13 287 t, при разрешено количество съгласно Условие 11.6.2. – 15 414 t/y –  не е установено  несъответствие с условие 11.6.2. от Комплексното разрешително.

Характеристика на депонираните строителни отпадъци през 2019 год. в клетка № 1 съгласно Условие 11.9.4.2

| Отпадък | Код | Количество депонирани отпадъци t/y | Обезвреждане на площадката | Име на фирмите, които депонират отпадъци – общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Почва и камъни от паркове и градини | 20 02 02 | 84,340 | D | Общината |
| Изкопни земни маси | 17 05 06 | 33,060 | D | Общината |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряния | 17 09 04 | 1604,820 | D | Общината |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряния | 17 09 04 | 75,280 | D | “ЕТБ” ООД |
| Бетон | 17 01 01 | 44,120 | D | „Преспа инвест” ЕООД |
| Асфалтови смеси | 17 03 02 | 6,560 | D | „Преспа инвест” ЕООД |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряния | 17 09 04 | 129,500 | D | „Олев 82” ЕООД |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряния | 17 09 04 | 175,200 | D | „Реалити терм” ЕООД |
| Почва и камъни от паркове и градини | 20 02 02 | 60,880 | D | „Обредна дейност” ЕООД |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряния | 17 09 04 | 9,460 | D | „Монолит 21 Андонов и Захов” ООД |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряния | 17 09 04 | 2,500 | D | „Заечки” ЕООД |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряния | 17 09 04 | 3,460 | D | „Екодин” ЕООД |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряния | 17 09 04 | 17,680 | D | „Анкер груп” ЕООД |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряния | 17 09 04 | 1,920 | D | „ММ София” ЕАД |
| Тухли | 17 01 02 | 1,120 | D | „ММ София” ЕАД |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряния | 17 09 04 | 0,420 | D | „Анди Тех” ООД |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряния | 17 09 04 | 0,360 | D | „Мая Любенова” ЕООД |
| Почва и камъни от строителство | 17 05 04 | 2,040 | D | „ВиК” ООД |
| Смес от бетон,тухли,керемиди | 17 01 07 | 3,380 | D | „Топливо” АД |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряния | 17 09 04 | 3,160 | D | „Топливо” АД |
| Бетон | 17 01 01 | 3,500 | D | Физически лица |
| Тухли | 17 01 02 | 23,540 | D | Физически лица |
| Облицовъчни и керамични материали | 17 01 03 | 15,400 | D | Физически лица |
| Смес от бетон,тухли,керемиди | 17 01 07 | 10,920 | D | Физически лица |
| Почва и камъни от строителство | 17 05 04 | 38,440 | D | Физически лица |
| Изкопни земни маси | 17 05 06 | 1.940 | D | Физически лица |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряния | 17 09 04 | 78,620 | D | Физически лица |
| Почва и камъни от паркове и градини | 20 02 02 | 0,200 | D | Физически лица |

Обезвредените (депонирани)  количества отпадъци в клетка 1 за 2019 г. са в размер на 2 432 t, - не е установено  несъответствие с условие 11.6.2. от Комплексното разрешително

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.8 Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение ІІ, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение ІІ на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на неопасни, инертни и опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи. | През 2019 год. на площадката не са образувани отпадъци, които са съхранени на площадката за опасни отпадъци което е видно от Таблица 6 към приложенията. |

4.4 Шум:

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.3.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС: оплаквания от живущи около площадката; резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.23 от Наредба №2/05.04.2006 г.; установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия. | През 2019 год. е направено замерване на шумовите нива на територията на площадката. Независимо, че съгласно условие 12.2.2. замерване на шумовете се извършва на две години веднъж, замерване е направено както през 2018г., така и през 2019г. В Таблица 7 от приложенията са дадени замерванията на шумови емисии през 2019 г. Не са постъпвали оплаквания от района около депото. Не са констатирани несъответствия със заложените в КР гранични стойности на еквивалентно ниво на шум. Не са предприемани коригиращи действия. |

4.5.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.8.5 Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води като част от ГДОС. | За докладвания период – 2019 год. на площадката са извършени 4 изпитвания на подземни води. Данните за замърсяване на подземните води са посочени в Таблица 4 от Приложенията. За периода 2019 год.не се е извършвало пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества както в почвите, така и в подземни води. На площадката не са съхранявани резервоари, варели, технологично оборудване, от които да е установено течове за отчетния период, които да доведат до замърсяване на почви и подземни води. На площадката е осигурен достатъчно количества абсорбиращ материал (пясък, сяра), за използване при евентуални разливи. Изготвена е инструкция, предвиждаща мерки за отстраняване на разливи и изливания на вреди и опасни вещества на площадката. |
| Условие 13.8.6 резултатите от изпълнението на Условие 13.7.1.4. като част от ГДОС – съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води. | През отчетната 2019 година са направени 4 замервания (на всеки три месеца), съгласно условие 13.7.1.2. Съгласно приложените протоколи от изпитванията са констатирани несъответствия по част от показателите с нормите зададени с КР. Констатирани са несъответствия и при изледването на подземни води от контролен кладенец 5 и кладенец 6, разположени в точки над депото. Преди въвеждане в експлоатация не са правени изследвания на повърхностни и подпочвени води, почви и др.и към настоящия момент не може да се определи причината за повишените концентрации. Резултатите от мониторинга на подземни води са дадени в Таблица 4 от Приложенията. |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.8.7 Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС. | До момента са разработени 43 инструкции, които покриват Условията в КР. Съгласно изискванията по инструкции се водят дневници, в които се документира извършените проверки, направени констатации и при необходимост извършени коригиращи действия. |

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 15.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва обобщените резултати от мониторинга като част от ГДОС | За разглеждания период на площадката не са установени извънредни емисии. През 2019 год. е извършен мониторинг на подземни води, на инфилтрирани (отпадни) води, газови емисии. |

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в

съответствие с условията по КР (ИППСУКР)

Регионално депо за неопасни  инертни отпадъци  няма такава програма по КР, тъй като същото е изградено в съответствие с изискванията по опазване на околната среда.

- Прекратяване на работа на инсталации или част от тях;

През периода 01.01.2019 - 31.12.2019 год. няма прекратяване работата на инсталацията или на част от нея.

| Условия по КР № 266 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 16.5 Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва изпълнението на мерките на плановете по Условие 16.2 и Условие 16.3 като част от ГДОС. | Клетка 1 за строителни отпадъци има остатъчен капацитет от около 74 480 тона. В клетка 3 са депонирани 92 087 тона повече. В следващите 2 години не се предвижда прекратяване на дейността на клета 1. В кл.№3 е прекратено депонирането от 18.11.2019год. |

7. Свързани с околната среда аварии;

7.1 Аварии:

През 2019 г. в РД за НИО няма констатирани аварии.

7.2 Оплаквания или възражения свързани с дейността на РД за НИО:

През 2019 г. не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността на депото.

8.  Подписване на годишния доклад;

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 266 - НО/2008 г. на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Име на подписващия: г-н Димитър Бръчков                       Дата: ………...2020г.

Длъжност в организацията: Кмет на Община Петрич

Подпис:

Печат:

П Р И Л О Ж Е Н И Я:

ТАБЛИЦА 1. Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR

Период 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

| № | CAS № | Замърсител | Пределни количества за изпускане (колона 1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха (колона 1а) kg/година | във водата (колона 1б) kg/година | в почвата (колона 1в) kg/година |
| 1 | 74-82-8 | Метан (CH4) | 20708.7 100 000 | — (2) | — |
| 2 | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | 500 000 | — | — |
| 3 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 7 200 1 000 000 | — | — |
| 4 |  | Хидрофлуоровъглеводороди (HFCs) | 100 | — | — |
| 5 | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 | — | — |
| 6 | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 | — | — |
| 7 |  | Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) | 6.0348 | — | — |
| 8 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 | — | — |
| 9 |  | Напълно флуорирани въглеводороди (PFCs) (4) | 100 | — | — |
| 10 | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | — | — |
| 11 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 | — | — |
| 12 |  | Общо азот | — | 50 000 | 50 000 |
| 13 |  | Общо фосфор | — | 5 000 | 5 000 |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (5) | 1 | — | — |
| 15 |  | Хлорофлуоровъглероди (CFCs) (6) | 1 | — | — |
| 16 |  | Халони (7) | 1 | — | — |
| 17 |  | Арсен и съединенията му (като As) (8) | 20 | 5 | 5 |
| 18 |  | Кадмий и съединенията му (като Cd) (8) | 10 | 5 | 5 |
| 19 |  | Хром и съединенията му (като Cr) (8) | 100 | 50 | 50 |
| 20 |  | Мед и съединенията й (като Cu) (8) | 100 | 50 | 50 |
| 21 |  | Живак и съединенията му (като Hg) (8) | 10 | 1 | 1 |
| 22 |  | Никел и съединенията му (като Ni) (8) | 50 | 20 | 20 |
| 23 |  | Олово и съединенията му (като Pb) (8) | 200 | 20 | 20 |
| 24 |  | Цинк и съединенията му (като Zn) (8) | 200 | 100 | 100 |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | — | 1 | 1 |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | — | 1 | 1 |
| 28 | 57-74-9 | Хлордан | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 143-50-0 | Хлордекон | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 470-90-6 | Хлорфенвинфос | — | 1 | 1 |
| 31 | 85535-84-8 | Хлоропроизводни, C10-C13 | — | 1 | 1 |
| 32 | 2921-88-2 | Хлорпирифос | — | 1 | 1 |
| 33 | 50-29-3 | ДДТ | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1 000 | 10 | 10 |
| 35 | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1 000 | 10 | 10 |
| 36 | 60-57-1 | Диелдрин | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 330-54-1 | Диурон | — | 1 | 1 |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | — | 1 | 1 |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 | 1 | 1 |
| 40 |  | Халогенирани органични съединения (като AOX) (9) | — | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 118-74-1 | Хексахлорбензен (HCB) | 10 | 1 | 1 |
| 43 | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | — | 1 | 1 |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-Хексахлор-циклохексан (HCH) | 10 | 1 | 1 |
| 45 | 58-89-9 | Линдан | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 2385-85-5 | Мирекс | 1 | 1 | 1 |
| 47 |  | PCDD + PCDF (диоксини + фурани) (като Teq) (10) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензен | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 87-86-5 | Пентахлорфенол (PCP) | 10 | 1 | 1 |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 51 | 122-34-9 | Симазин | — | 1 | 1 |
| 52 | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | 2 000 | 10 | — |
| 53 | 56-23-5 | Тетрахлорметан (TCM) | 100 | 1 | — |
| 54 | 12002-48-1 | Трихлорбензени (TCBs) (всички изомери) | 10 | 1 | — |
| 55 | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан | 100 | — | — |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 | — | — |
| 57 | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2 000 | 10 | — |
| 58 | 67-66-3 | Трихлорметан | 500 | 10 | — |
| 59 | 8001-35-2 | Токсафен | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 75-01-4 | Винил хлорид | 1 000 | 10 | 10 |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 | 1 | 1 |
| 62 | 71-43-2 | Бензен | 1 000 | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 63 |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) (12) | — | 1 | 1 |
| 64 |  | Нонилфенол и нонилфенолетоксилати (NP/NPEs) | — | 1 | 1 |
| 65 | 100-41-4 | Етилбензен | — | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 66 | 75-21-8 | Етиленоксид | 1 000 | 10 | 10 |
| 67 | 34123-59-6 | Изопротурон (3-(4-Изопропилфенилl)-1,1-диметилкарбамид | — | 1 | 1 |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 | 10 | 10 |
| 69 |  | Органокалаени съединения (като общо Sn) | — | 50 | 50 |
| 70 | 117-81-7 | Ди-(2-етилхексил) фталат (DEHP) | 10 | 1 | 1 |
| 71 | 108-95-2 | Феноли (като общо C) (13) | — | 20 | 20 |
| 72 |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs) (14) | 50 | 5 | 5 |
| 73 | 108-88-3 | Толуен | — | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 74 |  | Трибутилкалай и съединенията му (15) | — | 1 | 1 |
| 75 |  | Трифенилкалай и съединенията му (16) | — | 1 | 1 |
| 76 |  | Общо органичен въглерод (TOC) (като общо C или COD/3) | — | 50 000 | — |
| 77 | 1582-09-8 | Трифлуралин | — | 1 | 1 |
| 78 | 1330-20-7 | Ксилени (17) | — | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 79 |  | Хлориди (като общо Cl) | — | 2 милиона | 2 милиона |
| 80 |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | 10 000 | — | — |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 | 1 | 1 |
| 82 |  | Цианиди (като общо CN) | — | 50 | 50 |
| 83 |  | Флуориди (като общо F) | — | 2 000 | 2 000 |
| 84 |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5 000 | — | — |

Емисионните прагове за всички посочени в Таблица 1 замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

вещества не са превишени.

Данните за Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) във въздуха са дадени съгласно изчислителните методи /CORINAIR – 94/ са на база количествата депонирани битови отпадъци.

Количество депонирани битови отпадъци за отчетния период, съгласно Условие 11 е 15 087 т.

Данните за СН4, СО2 са изчислени на база измерени емисии във въздуха на контролни газови кладенци.

Изчисляване на емисионни прагове във въздух, в кг/година

От газовите кладенци на газоотвеждащата система, в периода преди настъпване на стабилна метанова ферментация се отвеждат по-малко от 100 000кг/г. CH4 и по- малко от 1 000 000кг/г. CO2

За инсталацията по Условие 2 на КР през 2019 г. са направени четири  замервания на дебита на газа на изхода на кладенците:

Клетка №3

Метан (СН4)

- Съгласно протоколи от замерване в отделения биогаз съдържанието на метан е:

І –во тримесечие   -            0,18 Vol.%

ІІ-ро тримесечие   -            0.4  Vol.% ;

ІІІ-то тримесечие  -            0.39 Vol.%,;

ІV-то тримесечие  -            0.49 Vol.%

Средно за годината метана е  0,365 Vol.% или 11220,0кг/г.

Изчисленията са направени при среден дебит на биогаза 487,69м3/h и плътността на метана 0,7166 кг/м3

Въглероден диоксид (СО2) – не се открива.

Клетка №2

Метан (СН4)

- Съгласно протоколи от замерване в отделения биогаз съдържанието на метан е:

І –во тримесечие   -            0,58 Vol.%

ІІ-ро тримесечие   -            0,51 Vol.% ;

ІІІ-то тримесечие  -            0,52Vol.%,;

ІV-то тримесечие  -            1,08 Vol.%

Средно за годината метана е 0,6725Vol.% или 9488,7 кг/г.

Изчисленията са направени при среден дебит на биогаза 224,76 м3/h и плътността на метана 0,7166 кг/м3

Въглероден диоксид (СО2)

- Съгласно протоколи от замерване в отделения биогаз съдържанието на въглероден диоксид е:

І –во тримесечие   -            0,00 Vol.%

ІІ-ро тримесечие   -            0,18 Vol.% ;

ІІІ-то тримесечие  -            0,19 Vol.%,;

ІV-то тримесечие  -            0,00 Vol.%

Средно за годината въглеродния диоксид е  0,185 Vol.% или 7200 кг/г.

Изчисленията са направени при среден дебит на биогаза 224,767 м3/h и плътността на въглеродния диоксид 1,9768 кг/м3

Изчислените резултати за годишните емисии   на СН4 и СО2   са дадени в таблица 2 за клетка № 3 и таблица 2 за клетка № 2

Методът, по който са получени резултатите за емисии във води са чрез измерване.

Данни за емисии в почвите няма дадени – съгласно КР  № 266-НО/2008 г. за инсталацията по Условие 2 не се изисква извършване на мониторинг на почви.

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух от кл.№3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | 11220,0 | 4 пъти в годината | - |
| Въглероден диоксид (CO2) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | не се открива | 4 пъти в годината | - |
| Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - |  |  | - |

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух от кл.№2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | 9488,7 | 4 пъти в годината | - |
| Въглероден диоксид (CO2) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - | 7200 | 4 пъти в годината | - |
| Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) /общо за депото/ | Кg/година | Не се регламентира | - |  |  | - |

Данните в таблицата за емисии в атмосферния въздух по параметър NMVOC са съгласно изчислителните методи  CORINAIR – 94   и са  на база само количествата депонирани битови отпадъци.

Количество депонирани отпадъци за периода 01.01.2019 г.до 31.12.2019 г., съгл. Условие 11 е 13 287 т.  в клетка 3.

Всички резултати от протоколите от изпитвателна  лаборатория“ЕКОЛАБ” към „ДИАЛ” ООД, Бухово – София за 2019г. са дадени в таблица №3

Таблица №3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг Води проба от инфилтрат | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І-во тримесечие 2019 год. | ІІ-ро Тримесечие 2019 год. | ІІІ-то Тримесечие 2019 год. | ІV-то Тримесечие 2019 год. |  |  |
| Активна реакция (рН) | рН единици | Не е нормирано | 8,32±0,05 | 8,76±0,05 | 8,91±0,05 | 8,45±0,05 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | 301±21 | 666±47 | 785±55 | 930±65 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Азот амониев (N-NH4+) | mg/dm3 | Не е нормирано | 1540±108 | 591,7±41,4 | 566,5±39,7 | 760±53 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Хлориди (CL-) | mg/dm3 | Не е нормирано | 2231±156 | 3367±236 | 3421±239 | 2534±177 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Фосфати (PO43-) | mg/dm3 | Не е нормирано | 27,0±1,9 | 31,5±2,2 | 33,4±2,3 | 26,4±1,8 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Сулфати (SO4 2-) | mg/dm3 | Не е нормирано | 207,0±14,5 | 303±21 | 381±27 | 264±18 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Цианиди (CN-) свободни | mg/dm3 | Не е нормирано | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Биохимична потребност от кислород (БПК5 ) | mg/dm3 | Не е нормирано | 3740±262 | 2590±181 | 2612 ±183 | 3030±212 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Окисляемост (ХПК) | mg/dm3 | Не е нормирано | 9792 ±685 | 7009±491 | 7315±512 | 8207±574 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Перманганатна окисляемост | mgО2/dm3 | Не е нормирано | 1424±100 | 1036±73 | 1050±74 | 1210±85 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Хром шествалентен (Cr 6+)** | mg/dm3 | Не е нормирано | 1,930±0,135 | 0,454±0,032 | 1,33±0,09 | 1,47±0,10 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Хром тривалентен (Cr 3+) | mg/dm3 | Не е нормирано | 3,019±0,211 | 2,076±0,145 | 2,08±0,15 | 0,020±0,001 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Арсен (As) | mg/dm3 | Не е нормирано | < 0,010 | < 0,010 | < 0,05 | <0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Кадмий (Cd) | mg/dm3 | Не е нормирано | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | <0,001 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Мед (Cu) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,114±0,008 | 0,400±0,028 | 0,26±0,02 | 0,17±0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| желязо (Fe) | mg/dm3 | Не е нормирано | 12,161±0,851 | 1,35±0,09 | 13,80±0,97 | 9,55±0,67 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Никел (Ni) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,161±0,011 | 0,43±0,03 | 0,40±0,03 | 0,17±0,01 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Олово (Pb) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,136±0,010 | 0,030±0,002 | < 0,005 | < 0,005 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Цинк (Zn) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,379±0,027 | 0,53±0,04 | 0,54±0,04 | 0,50±0,04 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Обща твърдост | mgEqv/dm3 | Не е нормирано | 8,4±0,6 | 26,73±1,87 | 22,04±1,54 | 26,60±1,86 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Живак (Hg) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,00010±0,00001 | 0,0020±0,0002 | 0,0012±0,0001 | <0,0001 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Въглеводороден индекс за нефтопродукти | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,065±0,007 | 0,099±0,010 | 0,067±0,007 | 0,090±0,009 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Разтворени сулфиди и своб.сероводород | mg/dm3 | Не е нормирано | 7,79±0,55 | 6,9±0,5 | 6,6±0,5 | 6,85±0,48 | Веднъж на 3 месеца | да |
| Феноли (летливи с пара) | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,023±0,002 | 0,019±0,002 | 0,015±0,002 | 0,360±0,036 | Веднъж на 3 месеца | Да |
| Животински мазнини и растителни масла | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,24±0,06 | не се откриват | 0,60±0,15 | 2,41±0,59 | Веднъж на 3 месеца | Да |

Данните са представени от оператора на депото .

Отпадъчните води от инсталацията не се заустват във водни обекти или в канализация.

Таблица 4.  Подземни води.

| Показател | Единица | Стандарт за кач. на подземни води* | Резултат от мониторинг | Съответ-ствие (да/ не) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контролен кладенец № 1 | Контролен кладенец № 5 | Контролен кладенец № 6 |  |
|  |  |  | І-во тримесечие на 2019 | ІІ-ро тримесечие на 2019 | ІІІ-то тримесечие на 2019 | ІV-то тримесечие на 2019 | І-во тримесечие на 2019 | ІІ-ро тримесечие на 2019 | ІІІ-то тримесечие на 2019 | ІV-то тримесечие на 2019 | І-во тримесечие на 2019 | ІІ-ро тримесечие на 2019 | ІІІ-то тримесечие на 2019 | ІV-то тримесечие на 2019 |  |
| Активна реакция рН | рН единици | ≥6,5 и ≤9,5 |  |  |  |  | 6,41±0,005 | 6,61±0,005 | 6,46±0,005 | 6,63±0,05 | 7,94±0,005 | 7,76±0,005 | 8,38±0,005 | 7,94±0,005 | да |
| Електропроводимост | µS cm-1 | <2000 |  |  |  |  | 208±15 | 297±20,8 | 316±22 | 267±19 | 1690±118 | 1633±114 | 1830±128 | 2070±145 | не |
| Амониеви йони (NH4+) | mg/dm3 | <0.50 |  |  |  |  | 1,39±0,10 | 0,391±0,027 | 0,39±0,03 | <0,05 | 0,41±0,03 | 0,42±0,03 | 0,45±0,03 | 0,50±0,03 | не |
| Нитратни йони (NО3-) | mg/dm3 | <50.0 |  |  |  |  | <0,1 | <0,1 | 1,02±0,07 | <1,0 | 46,0±3,2 | 46,1±3,2 | 45,8±3,2 | 40,63±2,84 | да |
| Нитритни йони (NО2-) | mg/dm3 | <0.50 |  |  |  |  | 0,101±0,007 | 0,075±0,005 | 0,42±0,03 | 0,034±0,002 | 0,39±0,03 | 0,46±0,03 | 0,46±0,03 | 0,229±0,016 | да |
| Хлориди (CI-) | mg/dm3 | <250 |  |  |  |  | 8,9±0,06 | 6,5±0,5 | 9,1±0,6 | 9,1±0,6 | 233±16 | 206±14 | 217±15 | 248,7±17,4 | да |
| Фосфати (PO43-) | mg/dm3 | <0.50 |  |  |  |  | 0,12±0,01 | 0,30±0,02 | <0,05 | 0,070±0,005 | 0,45±0,03 | 0,41±0,03 | 046±0,03 | 0,425±0,030 | да |
| Сулфати (SO4 2-) | mg/dm3 | <250 |  |  |  |  | <20 | 11,25±0,79 | 2,70±0,19 | 15,0±1,1 | 112,2±7,9 | 74,7±5,2 | 204,0±14,3 | 178,2±12,5 | да |
| Флуориди (F-) | mg/dm3 | <1.5 |  |  |  |  | 0,53±0,04 | 0,36±0,03 | 0,22±0,02 | 0,40±0,03 | 0,72±0,05 | 1,36±0,09 | 1,32±0,09 | <0,02 | да |
| Цианиди (CN-) | µg/dm3 | <50 |  |  |  |  | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | да |
| Арсен (As) | µg/dm3 | <10 |  |  |  |  | <5 | <5 | <1 | <10 | <5 | <5 | <1 | <10 | да |
| Кадмий (Cd) | µg/dm3 | <5.0 |  |  |  |  | 0,46±0,03 | <5 | <5 | <1 | 4,3±0,3 | <5 | 4,0±0,6 | <1 | да |
| Хром (Cr) | µg/dm3 | <50 |  |  |  |  | <5 | <5 | <5 | <4 | 45±3 | 34±2 | 47±3 | 48,0±3,4 | да |
| Мед (Cu) | mg/dm3 | <0.2 |  |  |  |  | 0,013±0,001 | 0,007±0,005 | <0,010 | <0,005 | 0,154±0,011 | 0,132±0,009 | 0,18±0,01 | 0,14±0,01 | да |
| Натрий (Na) | mg/dm3 | <200 |  |  |  |  | 15,50±1,09 | 17,4±1,2 | 13,8±1,0 | 13,6±1,0 | 135,42±9,42 | 181,0±12,7 | 166±12 | 196,0±13,7 | да |
| Никел (Ni) | µg/dm3 | <20 |  |  |  |  | 6,0±0,4 | 6,0±0,4 | <5 | <5 | 12,0±0,8 | <5 | 18,0±1,3 | 18,0±1,3 | да |
| Олово (Pb) | µg/dm3 | <10 |  |  |  |  | 6,9±0,5 | <5 | <5 | <5 | 8,1±0,6 | <5 | 6,2±0,4 | <5 | да |
| Цинк (Zn) | mg/dm3 | <1.0 |  |  |  |  | 0,022±0,002 | 0,019±0,001 | <0,010 | 0,013±0,001 | 0,060±0,004 | 0,18±0,01 | 0,21±0,01 | 0,093±0,007 | да |
| Обща твърдост | mgEqv/ dm3 | <12 |  |  |  |  | 1,0±0,1 | 2,49±0,17 | 2,46±0,17 | 2,01±0,14 | 4,9±0,3 | 5,74±0,40 | 10,26±0,72 | 5,93±0,42 | да |
| Живак (Hg) | µg/dm3 | <1.0 |  |  |  |  | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | да |
| Въглеводороден индекс за нефтопродукти | µg/dm3 | <50 |  |  |  |  | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | да |
| Анионактивни детергенти (МВАS) | mg/dm3 | няма референтна стойност |  |  |  |  | 0,054±0,005 | 0,062±0,006 | <0,05 | 0,034±0,003 | <0,05 | 0,012±0,001 | 0,136±0,014 | 0,127±0,013 |  |
| Феноли(летливи с пара) | mg/dm3 | няма референтна стойност |  |  |  |  | 0,025±0,003 | 0,020±0,002 | 0,006±0,001 | <0,005 | 0,014±0,001 | 0,008±0,001 | 0,005±0,001 | <0,005 |  |

*Стойност и допуск на показателя съгласно Наредба № 1/ 2007 год., изменение и допълнение от 2010 г.

Таблица 5. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране е-собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | 0,5 | няма норма | 0,000034 | да | - | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 200 l/y | 20 l/y | няма норма | 0,0013 | да | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 500 l/y | 66 l/y | няма норма | 0,0043 | да | - | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0.08 | 0,0002 | няма норма | 0,000000015 | да | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.01 | - | няма норма | - | не | - | Да |
| Маслени филтри | 16 01 07 * | не | не | Няма норма | не | не | - |  |

Таблица 6. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Да | Не | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | Не | Не | Не | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | Не | Не | Не | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | Не | Не | Не | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | Не | Да |
| Маслени филтри | 16 01 07 * | Не | Не | Не | Да |

Образуваните към отчетен период отпадъци на площадката, са съхранени в специално предвидени за целта затворени съдове, които не допускат изтичане и взаимодействие с материала, от който са направени. Съдовете са разположени в помещение с ограничен достъп.

Таблица 7. Шумови емисии за 2019 год.

| № по ред | Наименование на показателя | Единица на величината | Стандарти/валидирани методи | № на образеца по вх.- изх. дневник | Резултат от изпитването (стойност, неопределеност) | Стойност и допуск на показателя* | Условия на изпитването | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Еквивалентно ниво на шум | dB(А) | ВЛМ 27:2014 | Ш 001 | 50±1 | 70.0 | Температура на въздуха: 17-20оС; Време: ясно, без валежи | да |
| 2 |  | dB(А) |  | Ш 002 | 52±1 | 70.0 |  | да |
| 3 |  | dB(А) |  | Ш 003 | 51±1 | 70.0 |  | да |
| 4 |  | dB(А) |  | Ш 004 | 50±1 | 70.0 |  | да |
| 5 |  | dB(А) |  | Ш 005 | 50±1 | 70.0 |  | да |
| 6 |  | dB(А) |  | Ш 006 | 50±1 | 70.0 |  | да |
| 7 |  | dB(А) |  | Ш 007 | 52±1 | 70.0 |  | да |
| 8 |  | dB(А) |  | Ш 008 | 52±1 | 70.0 |  | да |
| 9 |  | dB(А) |  | Ш 009 | 52±1 | 70.0 |  | да |
| 10 |  | dB(А) |  | Ш 010 | 55±1 | 70.0 |  | да |
| 11 |  | dB(А) |  | Ш 011 | 55±1 | 70.0 |  | да |
| 12 |  | dB(А) |  | Ш 012 | 56±1 | 70.0 |  | да |
| 13 |  | dB(А) |  | Ш 013 | 59±1 | 70.0 |  | да |
| 14 |  | dB(А) |  | Ш 014 | 59±1 | 70.0 |  | да |
| 15 |  | dB(А) |  | Ш 015 | 59±1 | 70.0 |  | да |
| 16 |  | dB(А) |  | Ш 016 | 59±1 | 70.0 |  | да |
| 17 |  | dB(А) |  | Ш 017 | 60±1 | 70.0 |  | да |
| 18 |  | dB(А) |  | Ш 018 | 60±1 | 70.0 |  | да |
| 19 |  | dB(А) |  | Ш 019 | 60±1 | 70.0 |  | да |
| 20 |  | dB(А) |  | Ш 020 | 66±1 | 70.0 |  | да |
| 21 |  | dB(А) |  | Ш 021 | 66±1 | 70.0 |  | да |
| 22 |  | dB(А) |  | Ш 022 | 66±1 | 70.0 |  | да |

За отчетният период е правено замерване на шума в района на инсталацията по Условие 2, данните в Таблица 6 са от измерването през 2019 год. Съгласно Условие 12.2.2. наблюдението се извършва веднъж на всеки две години, следващо замерване 2021 г.

Най-близкото населено място отстои от площадката на инсталацията на повече от 1500 м. За отчетния период не са постъпвали оплаквания от района около депото.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние) съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

В Комплексното разрешително за обект РД за НИО няма условие за мониторинг на почви.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

През отчетния период няма възникнали аварийни ситуации.

В РД за НИО е разработен план за действия при бедствия и аварии. Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

За отчетния период 01.01.2019г. до 31.12.2019г.  не е имало оплаквания или възражения от физически или юридически лица относно дейността на „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич”.

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

КР				Комплексно разрешително

ЗООС			Закон за опазване на околната среда

СУОС			Система за управление на околната среда

СК				Сондажни кладенци

ТБО				Твърди битови отпадъци

РД				Регионално депо

РИОСВ			Регионална инспекция по околна среда и водите

ГК				Газови кладенци

НИО				Неопасни и инертни отпадъци

ГДОС			Годишен доклад по околна среда