ПИЛИГРИМ – ГМ ЕООД

Годишен доклад за изпълнение на дейностите по КР № 174-Н0/2007г. на ПИЛИГРИМ–ГМ ЕООД

20.05.2015 г.

УВОД

Наименование на инсталацията:

Инсталация за интензивно отглеждане на птици

Адрес по местонахождение на инсталацията:

с. Горна Митрополия, местност „Плитки дол”, Птицеферма,

общ. Долна Митрополия, област Плевен

Регистрационен номер на КР:

174-Н0/2007г.; решение за изменение № 174-Н0-И1-А0/2015 г.

Дата на подписване на КР:

29.10.2007г., Дата на изменение: 12.02.2015 г.

Дата на влизане в сила на КР:

15.12.2007г.

Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното:

„ПИЛИГРИМ –ГМ” ЕООД

Адрес:

Гр.Плевен, ул.Полтава 12, ет.3

тел./факс: 064 / 805 596, мобилен тел.: 0896 / 75 57 70

е-mail: piligrim.gm@abv.bg

Лице за контакти:

Ася Евгениева Аврамова

Адрес:

Гр.Плевен, ул.Полтава 12, ет.3

тел./факс: 064 / 805 596, мобилен тел.: 0896 / 75 57 70

е-mail: piligrim.gm@abv.bg

Кратко описание на дейността

ПИЛИГРИМ-ГМ ЕООД, гр. Плевен е вписано в Търговския регистър на 05.12.2013 г. с предмет на дейност: птицевъдство, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство и др.

На промишлената площадка в с. Горна Митрополия „Пилигрим-ГМ” ЕООД произвежда пилета–бройлери в производствени сгради и технологични съоръжения както следва:

- Хале № 1 – масивна сграда, със застроена площ 700 m2 и капацитет на зареждане до 15 000 бройлера;

- Хале № 2 – масивна сграда, с 960 m2 застроена площ и капацитет на зареждане 21 000 бройлера;

- Хале № 3 – масивна сграда, с 540 m2 застроена площ и капацитет на зареждане 12 000 бройлера;

- Хале № 4 – масивна сграда, пусната в експлоатация на 21.07.2008 г., с 1100 m² застроена площ и капацитет на зареждане 25 000 бройлера;

- Хале № 5 – масивна сграда, пусната в експлоатация на 21.07.2008 г., с 1100 m² застроена площ и капацитет на зареждане 25 000 бройлера;

- Хале – фуражен цех и складова база

- Битова сграда, към която са обособени:

- помещение за почивка на персонала;

- работилница, обслужваща фермата и склад резервни части;

- санитарен възел с баня.

В халета № 1, 2, 3, 4 и 5 се отглеждат пилета-бройлери от еднодневна до кланична възраст, на несменяема торова постеля. Помещенията са снабдени с вентилатори, автоматични хранилки и поилки.

Във фуражния цех се произвежда фураж за пилетата в птицефермата.

Производствен капацитет на инсталацията

| № | Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС: | Капацитет |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за интензивно отглеждане на птици, включваща: | 98 000 места за бройлери 490 000 броя/годишно |
|  | Хале №1 | 15 000 места за бройлера |
|  | Хале №2 | 21 000 места за бройлера |
|  | Хале №3 | 12 000 места за бройлера |
|  | Хале №4 | 25 000 места за бройлера |
|  | Хале №5 | 25 000 места за бройлера |

Произведена продукция за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

106 000 броя

Организационна структура, отнасяща се до управлението на околната среда

Ръководител на дейностите

по изпълнение на условията по КР – Чавдар Данчев

Изпълнители:

Изпълняващите длъжността                                                   Изпълняващият длъжността

„Работник ферма птици”                                                 „Отговорник по качеството”

РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Плевен

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция „Дунавски район”, с център Плевен

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Управление на околната среда

За докладвания период – 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. се използва система за управление на околната среда (СУОС).

Структура и отговорности

Определен е персонала, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Изготвени са списъци с персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и с лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Обучение

Прилага се инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала.

Обмен на информация

Изготвена е актуална информация, достъпна за всички служители на площадката, относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт.

Изготвен е актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

Документиране

Актуализиран е списъкът на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите.

Изготвен е списък с всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, които да се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката от лицата, отговорни за тяхното съхранение.

Изготвен е списък на кого от персонала /отговорните лица/, какъв документ е предоставен.

Управление на документите

Прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация

Оперативно управление

Прилагат се всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Проверка и коригиращо действие

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Прилагат се инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Прилага се писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.

Прилага се писмена инструкция за преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

Прилага се инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария.

Прилага се инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

Изготвен е план за действие при аварии, в който са определени възможните начини на действие за всяка от определените вече аварийни ситуации и е избран този, който осигурява най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. Предвидено е документирането на избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.

Прилагат се инструкции за:

- подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

- периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии;

- избор на сборни пунктове както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията;

- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията;

- определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им;

- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии, най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

- изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии;

- изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

Записи

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Документират се и се съхраняват данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Документират се и се съхраняват данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

Съхраняват се документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

Докладване

Докладват се резултатите от собствения мониторинг и се представя ежегодно в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът се изготвя съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и е съобразен с изискванията на разработения модул за докладване на замърсителите.

Актуализация на системата за управление на околната среда

Не се налага актуализация на Системата за управление на околната среда.

Уведомяване

Не са настъпвали аварийни и други замърсявания и не се е появявала нужда от  уведомяване на областния управител, кмета на общината, РИОСВ и Басейнова дирекция за такива.

Не са настъпвали аварийни ситуации и не се е появявала нужда от  уведомяване на областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на държавна агенция "Гражданска защита" за такива.

Не са настъпвали аварийни ситуации и/или залповото замърсяване, не е съществувал  риск от замърсяване на повърхностен воден обект или подземни води и не се е появявала нужда от  уведомяване на Басейнова дирекция за такива.

РИОСВ и Басейновата дирекция се информират своевременно за резултатите от мониторинга, определен с условията на Разрешителното в частта „Води”.

Използване на ресурси

## Използване на вода

Използването на вода за производствени нужди от един брой тръбен кладенец, на територията на площадката, се осъществява при наличие на издадено разрешително за водовземане, по реда на Закона за водите, и при спазване на условията в него.

Използването на вода за питейно-битови цели от водоснабдителната система на с. Горна Митрополия, се осъществява единствено при наличието на актуален договор за доставка на вода с дружеството, експлоатиращо селищната водоснабдителна система.

При работа на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС, количеството използвана вода за производствени нужди не превишава разрешеното в КР количеството.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество 01.01.13г.-31.12.13г. | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тръбен кладенец | 4 780 m3 | 9,56 m3 | 876 m3 | 8,26 m3 | да |

Оценка на съответствието на измерените водни количества с определените в КР: Изразходваната вода за единица продукт е 8,26 m3 , при разрешени 9,56 m3 в КР – няма несъответствие.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните системи за птиците.

| Проверка на: | № на констативния протокол и Дата на проверката | Установени несъответствия | Причини за установените несъответствия | Предприети коригиращи действия и дата на осъществяването им |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хале 1 | 62/ 30.04.2014 г. | не | - | - |
| Хале 2 | 62/ 30.04.2014 г. | не | - | - |
| Хале 3 | 62/ 30.04.2014 г. | не | - | - |
| Хале 4 | 62/ 30.04.2014 г. | не | - | - |
| Хале 5 | 62/ 30.04.2014 г. | не | - | - |

Прилага се инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

| Проверка на: | № на констативния протокол и Дата на проверката | Установени несъответствия | Причини за установените несъответствия | Предприети коригиращи действия и дата на осъществяването им |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хале 1 | 54/ 30.04.2014 г. | не | - | - |
| Хале 2 | 54/ 30.04.2014 г. | не | - | - |
| Хале 3 | 54/ 30.04.2014 г. | не | - | - |
| Хале 4 | 54/ 30.04.2014 г. | не | - | - |
| Хале 5 | 54/ 30.04.2014 г. | не | - | - |

Отчитането на изразходваната вода за производствени нужди от Хале №1, Хале №2, Хале №3, Хале №4 и Хале №5, става чрез измервателните устройства към всяко хале.

Прилага се инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на разрешителното.

Документират се резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване.

Резултатите по изпълнение на Инструкцията за експлоатация и поддръжка на поилните системи за птиците се документират и съхраняват.

Използване на енергия

Консумираната електро- и топлоенергия в Инсталация за интензивно отглеждане на птици не превишават стойностите, разрешени в условията на КР:

| Електроенергия 01.01.14г.-31.12.14г. | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 49,384 MWh | 0,635 MWh | 0,457 MWh | да |

| Топлоенергия 01.01.14г.-31.12.14г. | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 282 MWh | 5,106 MWh | 2,611 MWh | да |

Оценка на съответствието на използваните електроенергия и топлоенергия с определените в КР: Използваната електроенергия за единица продукт е 0,457 MWh, при разрешени 0,635 MWh в КР – няма несъответствие. Използваната топлоенергия за единица продукт е 2,611  MWh, при разрешени 5,106 MWh в КР – няма несъответствие.

Прилага се методика за изчисляване на консумацията на топлоенергия за Инсталация за интензивно отглеждане на птици.

Прилагат се инструкции за:

- експлоатация и поддръжка на топлообменните/ електропреобразувателните части на технологичното оборудване, основен консуматор на електро-/топлоенергия в Инсталация за интензивно отглеждане на птици;

- проверки за изправността на електрическата инсталация;

| Проверка на: | № на констативния протокол и Дата на проверката | Установени несъответствия | Причини за установените несъответствия | Предприети коригиращи действия и дата на осъществяването им |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ел. инсталация в халета 1,2,3,4,5 | 58 / 30.04.2014 г. | Не са установени | - | - |

- проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване;

| Проверка на: | № на констативния протокол и Дата на проверката | Установени несъответствия | Причини за установените несъответствия | Предприети коригиращи действия и дата на осъществяването им |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топлопр. мрежа в халета 1,2,3,4,5 | 55 / 30.04.2014 г. | Не са установени | - | - |

- осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия;

- оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените такива в условията на КР.

Изразходваното количество електроенергия се отчита по измервателното устройство, отбелязано на Приложение II.4.2-1 към Заявление за издаване на комплексно разрешително.

Резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на топлообменните/електропреобразувателните части на технологичното оборудване, основен консуматор на електро-/топлоенергия в Инсталация за интензивно отглеждане на птици се документират.

Документират се резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби или нарушения на целостта й и предприетите действия за тяхното отстраняване.

Използване на суровини и спомагателни материали

Употребяваните при работата на инсталацията по Условие 2 суровини и спомагателни материали не се различават по вид и да не превишават количествата, разрешени по условията на КР.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съглаасно КР | Употребено годишно количество 01.01.14г.-31.12.14г. | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пшеница | 1 324 t/y | 2,64 t | 270 t | 2,55 t | да |
| Царевица | 1 324 t/y | 2,64 t | 164 t | 1,55 t | да |

| Спомагателни материали 01.01.13г.-31.12.13г. | Годиш-но количество, съгласно КР | Коли-чество за единица продукт съгласно КР | Употре-бено год. коли-чество 01.01.14-31.12.14 | Коли-чество за единица продукт 01.01.14-31.12.14 | Съот-ветст-вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфектант (водороден пероксид - R фраза 8-34, пероцетна киселина R фраза 7-10-20/21/22-35-50) | 0,320 t | 0,00064 t | 0,012 t | 0,00011 t | да |
| Дезинфектант (глиоксал - R фраза 20-36/38-43-68, формалдехид - R фраза 23/24/25-34-40-43) | 0,095 t | 0,00019 t | 0,010 t | 0,000094 t | да |
| Дезинфектант (амониев хлорид - R фраза 22-36) | 0,095 t | 0,00019 t | 0,010 t | 0,000094 t | да |
| Дезинфектант (водороден пероксид - R фраза 8-34, пероцетна киселина R фраза 7-10-20/21/22-35-50, оцетна киселина - R фраза 10-35) | 0,190 t | 0,00038 t | 0,012 t | 0,00011 t | да |

Оценка на съответствието на използваните суровини и спомагателни материали с определените в КР: Използваните суровини и спомагателни материали са в съответствие с определените в КР количества.

Прилагат се писмени инструкции:

- за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и спомагателни материали, съгласно таблиците по условията от КР;

- за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества суровини и спомагателни материали с определените в условията на КР.

Съхранение на суровини и спомагателни материали

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и препарати се съхраняват на площадката.

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове на безопасност съгласно изискванията на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

Складовете в които се съхраняват спомагателни материали отговарят на изискванията, определени с условията на КР:

- притежават подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или други течности в почвата под склада;

- нямат връзка с канализацията.

Прилага се инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали към инсталациите с експлоатационните изисквания по условията на КР.

Документират се резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение суровини и спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното.

За периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. са направени следните проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали към инсталациите с експлоатационните изисквания по условията на КР:

| Проверка на: | № на констативния протокол и Дата на проверката | Установени несъответствия | Причини за установените несъответствия | Предприети коригиращи действия и дата на осъществяването им |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад за фуражни суровини | 64/ 30.04.2014 г. | не | - | - |
| Склад за микроелементи | 64/ 30.04.2014 г. | не | - | - |
| Склад за спомагателни материали | 64/ 30.04.2014 г. | не | - | - |

Емисии

На площадката се образуват и следят следните емисии:

| № | CAS № | Замър-сител | Емисионни прагове | Праг за пренос на замърсите-ли извън площадката | Праг за произ-водство, обраб. или употреба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух Кг./год. | Във води Кг./год. | В почва Кг./год. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (СH4) | - (131) С | - | - | - | - |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2О) | - (65) С | - | - | - | - |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | - (1960) С | - | - | - | - |
| 86# |  | Финни прахови частици <10µm (PM 10) | - (0) С | - | - | - | - |

Емисии в атмосферата

За намаляване на емисиите от прах при производството на фураж се използва пречиствателно устройство – батерия циклони.

Прилага се инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжениe.

Извършва се мониторинг на работата на пречиствателното съоръжениe, в съответствие с изискванията на условията на КР както следва:

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Мониторинг, който се извършва | Оборудване за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Пад на налягането | 2-2.5 kPa | 1 път на ден | Mанометър |

Измереният пад на налягането на пречиствателното съоръжение по време на работа е в размер на 2,2 - 2,3 kPa и съответства на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива в КР.

Осигурено е резервно оборудване за осигуряване на мониторинга – резервен манометър.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални в КР.

Документират се и се съхраняват резултатите от мониторинга на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение.

Документират се и се съхраняват резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива в КР.

Емисии от точкови източници

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници в инсталациите не превишава посочените в съответните условия на КР стойности.

Нито една от посочените емисии в атмосферата не превишава определените в условията на КР емисионни норми.

| Параметър | Емисионни норми (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | От 01.11.2007г. – 20 mg/Nm3 |

През 2014 г. е извършен собствен мониторинг на изпускащо устройство №70 (мелница за смилане на хранителни смески, Цех “Фуражен”) – Инсталация за интензивно отглеждане на птици. Измерените параметри на веществото „прах”са: Масов поток 0,018 кг./ч.; Измерена емисия: 13,87 mg/m³; Приведена емисия: 14,88 mg/m³.

Оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното: Емисионните норми съответстват на изискванията на Наредба № 1/ 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии и на разрешените емисионни норми в КР.

Прилага се инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми.

Емисии в атмосферния въздух

| № | CAS № | Замърсител | Емисионни прагове | Праг за пренос на замърсители извън площадката | Праг за производство, обработка или употреба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух Кг./год. |  |  |
| 1 |  | ФПЧ10 | - | - | - |
| 2 | 7664-41-7 | NH3 | - (1960) | - | - |
| 3 | 74-82-8 | СH4 | - (131) | - | - |
| 4 | 10024-97-2 | N2О | - (65) | - | - |

Методика на изчисление:

| Замърсител | Емисионни фактори по CORINAIR кг./ бр./ година |
| --- | --- |
| ФПЧ10 | - |
| NH3 | 0,15 |
| СH4 | 0,01 |
| N2О | 0,005 |

Q = 106 000 бр. . 45 дена средно живо : 365 дни в годината = 13 068 броя бройлера годишно

E (NH3 )  = EF (NH3 ) . Q

EF (NH3 ) = 0,15 кг. NH3 . 13 068 = 1960 кг.

E (NH3 ) = 1960 кг. NH3  за докладвания период

EF(ФПЧ) за производството на бройлери е 0, затова

Е (ФЧП) = 0 кг. ФПЧ за докладвания период

Е (СH4) = EF (СH4) . Q

Е (СH4) = 0,01кг. СH4   . 13 068  = 131 кг. СH4

E (СH4) = 131 кг. СH4 за докладвания период

E (N2О)  = EF (N2О) . Q

EF (N2О) = 0,005 кг. N2О. 13 068 = 65 кг.

E (N2О) = 65 кг. N2О за докладвания период

Резултати от периодични изследвания през 2014 година:

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Бр./% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг (2014 г.) |  |  |
| Прах от фуражомелка | mg/Nm3 | 20 | - | (15) М | Веднъж на 2 години | Да/100% |

Неорганизирани емисии

Всички емисии на вредни вещества от инсталацията се изпускат в атмосферния въздух организирано.

Прилагат се инструкции за:

- периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им;

| Проверка на: | № на конст. протокол и Дата | Установени несъответствия | Причини за установените несъответствия | Предприети кориг.действия и дата на осъществяването им |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торови площадки към халета 1,2,3,4,5 | 60 / 27.05.2013 г. | Не са установени | - | - |

- извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии.

Предприети са всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Интензивно миришещи вещества

Всички дейности на площадката си извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Прилага се инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

| Проверка на: | № на констативния протокол и Дата на проверката | Установени несъответствия | Причини за установените несъответствия | Предприети коригиращи действия и дата на осъществяването им |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торови площадки към Хале 1,2,3,4,5 | 56 / 30.04.2014 г. | Не са установени | - | - |

Торовата постеля от халетата се съхранява на предвидените бетонови площадки не повече от 48 часа на територията на птицефермата. За временното съхранение е осигурено водоплътно покритие на складираните количества, защитаващо ги от отмиване и разпрашаване.

Емисиите на отпадъчни газове от площадката на “ПИЛИГРИМ 67” ЕООД, с. Горна Митрополия, не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух.

Собствен мониторинг

За докладвания период (01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.) са направени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащо устройство №70 (мелница за смилане на хранителни смески), съгласно Условие 9.6.1.  Резултатът от измерванията е докладван по-горе (в Емисии от точкови източници).

| Показател | Метод | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| Прах | ЕN 13284-1:2001 | Веднъж на две години |

Документират се и се съхраняват резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

За докладвания период не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Емисии в отпадъчните води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m³/год. | - | - | - | Да |
| рН | - | - | - | - | Да |
| Неразтворени вещества | Мг/л | - | - | - | Да |
| БПК | Мг/л | - | - | - | Да |
| ХПК | Мг/л | - | - | - | Да |

Производствени отпадъчни води

Производствените отпадъчни води от Хале №1, Хале №2 и Хале №3 се отвеждат в четири броя еднокамерни изгребни ями, по една към всяко от посочените халета:

  - изгребна яма към Хале № 1, с координати:  Х 4726885,863  Y 8598736,650;

  - изгребна яма към Хале № 2, с координати:  Х 4726950,426  Y 8598719,938;

  - изгребна яма към Хале № 3, с координати:  Х 4726871,863  Y 8598831,273,

  - изгребна яма към Хале № 4 и 5, с координати Х 4727088,064  Y 8598636,935,

при наличие на актуален договор за извозване и пречистване на отпадъчните води с “В и К” ЕООД, гр. Плевен. През 2014 г. са предадени на „ВиК” ЕООД отпадъчни води за пречистване.

Прилагат се инструкции за:

  - проверка на състоянието на канализационната система за производствени отпадъчни води на площадката и оценка на загубите от течове;

  - периодична проверка и поддръжка (ремонт) на четири броя еднокамерни изгребни ями, към всяко от посочените халета.

Битово-фекални отпадъчни води

Битово-фекалните отпадъчни води от битова сграда се отвеждат в еднокамерна изгребна яма, с координати: Х 4726980,265  Y 8598652,052 при наличие на актуален договор за извозване и пречистване на отпадъчните води с “В и К” ЕООД, гр. Плевен.

Битово-фекалните отпадъчни води от санитарен възел към КПП на площадката се отвеждат в еднокамерна изгребна яма, с координати: Х 4726764,030  Y 8598844,146 при наличие на актуален договор за извозване и пречистване на отпадъчните води с “В и К” ЕООД, гр. Плевен.

Прилагат се инструкции за:

  - проверка на състоянието на канализационната система за битово-фекални отпадъчни води на площадката и оценка на загубите от течове;

  - периодична проверка и поддръжка (ремонт) на еднокамерни изгребни ями към КПП и битова сграда.

В съответствие с инструкциите за проверка на състоянието на канализационната система за производствени и битово-фекални отпадъчни води е извършена проверка на:

| Проверка на: | № на констативния протокол и Дата на проверката | Установени несъответ-ствия | Причини за установените несъответствия | Предприети коригиращи действия и дата на осъществяване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изгребна яма към хале № 1 | 57/ 30.04.2014 г. | не | - | - |
| Изгребна яма към хале № 2 | 57/ 30.04.2014 г. | не | - | - |
| Изгребна яма към хале № 3 | 57/ 30.04.2014 г. | не | - | - |
| Изгребна яма хале № 4 и 5 | 57/ 30.04.2014 г. | не | - | - |
| Изгребна яма към битова сграда | 57/ 30.04.2014 г. | не | - | - |
| Изгребна яма-КПП | 57/ 30.04.2014 г. | не | - | - |

Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци при работата на инсталацията не се различават по вид (код и наименование за отпадъците) и не превишават количествата, посочени в условията на КР.

Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество t/y | Годишно количество за единица продукт | Времен-но съхране-ние | Транспортиране | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР | Реал-но изме-рено | Количества, определени с КР | Реал-но изме-рено |  |  |  |
| Хартиени и картонени опаковки (от хранителни добавки) | 15 01 01 | 0,4 | 0,050 | 0,0008 | 0,00047 | Да-Площад-ка №2 | Не | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0,050 | 0 | 0,0001 | 0 | - | Не | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 0,002 | 0 | 0,000004 | 0 | - | Не | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (от вакс., дезинфект.) | 15 01 10 | 0,06 | 0,0029 | 0,0025 | 0,00002 | Да-Площад-ка №2 | Не | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,050 | 0,0004 | 0,002 | 0,00002 | Да-Площад-ка №2 | Не | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 3 | 0 | 0,006 | 0 | - | Не | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 6,175 | 0,020 | 0,01235 | 0,00018 | Да-Площад-ка №2 | Не | Да |

##### Всички отпадъци, образувани на площадката отпадъци, посочени в условията на КР съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци се събират на определените за това места.

##### Отпадъците от инсталацията се събират по схемата за разделно събиране на отпадъците и в съответствие с нормативната уредба по околна среда. В ПИЛИГРИМ-ГМ ЕООД е въведена система за разделно събиране на отпадъците. С въвеждане на системата за разделно събиране на генерираните отпадъци в дружеството се цели:

- Минимизиране на генерираните отпадъци и оптимизиране на обемите за транспортиране ;

- Невъзможност за смесване на различните по вид отпадъци. Елиминира се смесването на производствени и опасни отпадъци;

- Внедряване на система за контрол на дейностите свързани с образуване и третиране на отпадъците по места на тяхното генериране, събиране, съхранение до товаренето им и транспортиране извън производствената площадка на дружеството.

За изпълнение на системата за разделно събиране на отпадъците, генерирани по производствени участъци, са определени площадки за временно съхранение и площадки за разполагане на контейнери за събиране на производствени и съдове за събиране на битови отпадъци.

При събирането отпадъците се подлагат на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това.

Образувания на площадката отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни  тръби и други отпадъци, съдържащи живак се събира разделно, на закрито, на оградена и обозначена с табели площадка. Не се поставят излезли от употреба флуоресцентни  тръби и други отпадъци, съдържащи живак в съдове за битови отпадъци и не се смесват с други отпадъци.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното.

Временно се съхраняват отпадъците, образувани при производствената дейност, за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Временното съхранение на отпадъците се осъществява единствено на площадките, обозначени на “Разположение на площадките за временно съхранение на отпадъци”.

Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност, се съхраняват временно в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Глава ІІ, Раздел ІII на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Отпадъкът с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни  тръби и други отпадъци, съдържащи живак, се съхранява временно разделно от другите отпадъци и при наличие на сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи на определена част  от Площадка № 2. Частта от площадката е закрита, оградена, обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея и е оборудвана с :

- херметически затворени съдове за съхраняване на счупени лампи;

- съдове за съхраняване, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи;

- повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, са с водонепропускливо покритие.

Отпадъци с код и наименование:

- 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки (от хранителни добавки),

- 15 01 02 - Пластмасови опаковки,

- 15 01 07 - Стъклени опаковки,

- 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (от ваксини, дезинфектанти),

се съхраняват временно на Площадка № 2, с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея и ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.

Отпадък с код и наименование  17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 не е образуван.

Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното.

| Проверка на: | № на констативния протокол и Дата на проверката | Установени несъответствия | Причини за установените несъответствия | Предприети коригиращи действия и дата на осъществяването им |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка № 1,2 | 65 / 27.05.2013 г. | Не са установени | - | - |

Транспортиране на отпадъците

Транспортиране на опасни отпадъци на територията на площадката не се извършва.

„Пилигрим-ГМ” ЕООД предава за транспортиране на всички отпадъци, определени с условията на КР извън територията на площадката на „Балбок инженеринг” АД, притежаващо разрешение по чл. 35 от ЗУО за извършване на такава дейност и Разрешение за извършване на дейности с опасни отпадъци, издадено от МОСВ с Разрешение за извършване на дейности с отпадъци (чл. 35 ал.1 т.1 от ЗУО) от РИОСВ - София № 12-ДО-1271-00/07.06.2013 г. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното.

Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

„Пилигрим-ГМ” ЕООД предава за транспортиране опасните отпадъци, определени с условията на КР извън територията на площадката на фирми, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО за извършване на такава дейност. Неопасните отпадъци, определени с условията на КР се предават извън територията на площадката на фирми за по-нататъшно оползотворяване.

Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползот-воряване на площадката | Обезвре-ждане на площад-ката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване /обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартиени и картонени опаковки (от хранителни добавки) | 15 01 01 | Не | Не | Проучва се | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | Не | Не | Проучва се | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | Не | Не | Проучва се | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с оп. в-ва (от ваксини, дезинфектанти) | 15 01 10 | Не | Не | Балбок инженеринг АД | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | Балбок инженеринг АД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | Не | Не | Проучва се | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Не | Общ. Д. Митрополия | Да |

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания.

Обезвреждане на отпадъците

„Пилигрим-ГМ” ЕООД предава за транспортиране и обезвреждане всички отпадъци, определени с условията на КР извън територията на площадката на фирми, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО за извършване на такава дейност, или комплексно разрешително.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания.

Контрол и измерване на отпадъците

Прилагат се инструкции за:

- измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение;

- периодична оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с разрешените такива.

В ПУО на фирмата няма отпадъци с огледални кодове и не се налага да се правят анализи на отпадъците.

Дейностите по управление на отпадъците  се документират и докладват съгласно изискванията на Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Информацията и документацията по дейностите по управление на отпадъците се съхранява за срок от пет календарни години.

Не  се изпускат никакви количества в почвата от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.

В съответствие с инструкцията за проверка на състоянието на площадките за временно съхранение на отпадъци е извършена:

| Проверка на: | № на констативния протокол и Дата на проверката | Установени несъответствия | Причини за установените несъответствия | Предприети коригиращи действия и дата на осъществяването им |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка № 2 | 58 / 30.04.2014 г. | Не са установени | - | - |

Управление на странични животински продукти

Страничните животински продукти – животински изпражнения, урина и тор, се съхраняват единствено на места, осигуряващи, недопускане на замърсяване или увреждане на подземните води чрез всички необходими технически предпазни мерки, а именно – бетонови площадки към всяко хале с оградни стени с височина 20 см., възпрепрятстващи изтичане на торова течност в почвата и се покриват с водонепропускливо покритие.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на съхраняването на страничните животински продукти.

За периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. са образувани и предадени 4,880 тона странични животински продукти – трупове на пилета на „БРАМАС-96” АД, за термично и физично обезвреждане по Договор.

За периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. са образувани и предадени 100 тона страничен животински продукт – тор от птици на ЕТ „Хелга – Светла Стоянова” за наторяване.

За периода 31.01.2014 г. – 31.12.2014 г. са извършени следните проверки за целостта на площадките за временно съхранение на странични животински продукти.

| Проверка на: | № на констативния протокол и Дата на проверката | Установени несъответствия | Причини за установените несъответствия | Предприети коригиращи действия и дата на осъществяването им |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Циментова площад. към хале № 1 | 59 / 30.04.2014 г. | не | - | - |
| Циментова площ. към хале № 2 | 59 / 30.04.2014 г. | не | - | - |
| Циментова площад. към хале № 3 | 59 / 30.04.2014 г. | не | - | - |
| Циментова площад. към хале № 4 и 5 | 59 / 30.04.2014 г. | не | - | - |
| Площадка за съхранение на СЖП – трупове на пилета | 59 / 30.04.2014 г. | не | - | - |

Шум

Производствената дейност на площадката не предизвиква шум в околната среда над граничните стойности.

- дневно ниво - 70 dB(A);

- вечерно ниво - 70 dB(A);

- нощно ниво - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво - 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

За периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. е направено изследване на шум, съгласно Условие 12.2.2. В резултат от изследването е установено, че няма надвишаване на граничните стойности.

Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягаве в dB | Измерено през ден/вечер/нощ | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| На производствената площадка | 41 – 48 | Ден/вечер/нощ | Да |
| В мястото на въздействие | 38 | Ден/вечер/нощ | Да |
| Обща звукова мощност на площадката | 97 | Ден/вечер/нощ | Да |

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива в КР.

Няма оплаквания от живущи около площадката.

Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито.

| Проверка на: | № на констативния протокол и Дата на проверката | Установени несъответствия | Причини за установените несъответствия | Предприети коригиращи действия и дата на осъществяването им |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сондажен кладенец | 54 / 30.04.2014 г. | Не са установени | - | - |

Не са констатирани разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Изготвя се инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично /пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им. Не се отвеждат пряко или непряко вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Собствен мониторинг на подземни води

За периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. е извършен собствен мониторинг на подземните води по показателите, определени с условията на КР от:

- Тръбен кладенец, с координати 43º28’13,2” СШ; 24º27’18,3” ИД;

Опазване на подземни води

| Показател | Точка на пробовземане Тръбен кладенец | Концентрация в подземните води, съгласно КР (мг/л) | Резулта-ти от монито-ринг 04.07.2014 Mg/l | Резултати от монито-ринг 18.12.2014 29.12.2014 Mg/l | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Екологи-чен праг | Праг на замърсяване |  |  |  |  |
| Водно ниво | 29 | - | - | 29 | 29 | Веднъж на шестмесечие | Да |
| Водороден показател | - | - | - | 7,59 | 7,29 | Веднъж на шестмесечие | Да |
| Разтворени вещества | - | 500 | 1000 | 466,75 | 723,5 | Веднъж на шестмесечие | Да |
| Амоний | - | 0,12 | 1,2 | <0,02 | <0,02 | Веднъж на шестмесечие. | Да |
| Фосфати | - | 0,1 | 1 | 0,235 | 0,104 | Веднъж на шестмесечие | Да |
| Нитрати | - | 10 | 30 | 19,34 | 26,65 | Веднъж на шестмесечие. | Да |
| Нитрити | - | 0,025 | 0,125 | 0,027 | <0,01 | Веднъж на шестмесечие | Да |

Направените изследвания показват, че контролираните показатели са под прага на замърсяване.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в разрешителното екологичен праг и праг на замърсяване.

Собствен мониторинг на почви

Определено е разположението на постоянните пунктове за мониторинг на почвите и е съгласувано с ИАОС и РИОСВ. За всички пунктове за мониторинг на почвите са определени географски координати.

За 2014 г. са извършени СПИ на почви в съответствие с Условие 13.8.4. по показателите, определени с условията на КР.

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Резултати от собствен мониторинг по Протокол № 18363А/30.12.2014 г. | Често-та на мониторинг | Съот-вет-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Точка 1 | Точка 2 | Точка 3 | Точка 1 | Точка 2 | Точка 3 |  |  |
| pН | 7,65 | 7,27 | 7,46 | 7,83 | 7,68 | 7,70 | На 3 години | Да |
| Азот общ (нитратен и амониев) (мг./кг.) | 11,28 | 13,18 | 7,29 | 11,21 | 12,62 | 15,65 | На 3 години | Да |
| Фосфати (Р2О5) (мг./кг.) | 851 | 413 | 161 | 194 | 59,4 | 175 | На 3 години | Да |

След съпоставяне на резултатите от базовото състояние спрямо резултатите от собствения мониторинг - 2014 г., се наблюдава известно повишение на концентрациите на нитратен и амониев азот и на фосфати в постоянен пункт за мониторинг на почви № 3. Приложена е Инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на почвите с базовото състояние на почвите. Анализирани са всички възможни причини, които биха могли да повлияят на резултата и да доведат до констатираното повишение на показателите.

Установено е, че изследването за базово състояние е извършено по показатели рН, нитратен и амониев азот и фосфати (Р2О5).

През 2014 година операторът активно търси акредитирана лаборатория, която да изследва почви за наличие на фосфати. Лабораториите имат акредитация за изследване на общ фосфор и чрез стехиометрични изчисления установяват наличието на фосфати в почвата. Методът за тези изчисления не е акредитиран, което поставя оператора пред невъзможност да изследва показател фосфати в акредитирана лаборатория.

В базовото състояние на почвите азотът е изследван по показатели нитратен (NO3-N) и амониев (NH4-N) азот.  През 2014 г. е направено изследване по същите показатели, като е установено известно завишение. В процеса на анализа на причините за констатираното повишение на показателите амониев и нитратен азот е установено, че в резултат на естествените процеси на азотофиксация, амонификсация, нитрификация и денитрификация вследствие на наличните микроорганизми, азотът постоянно променя съединенията, в които присъства в почвата. Това води до постоянна несигурност по отношение на константността на резултатите по тези показатели.

За да бъдат преодолени тези проблеми, операторът на КР отправя запитване до МОСВ за предприемане на действия за промяна на показателите по базовото състояние на почвите в КР, в което предлага за изследване за базово състояние да бъдат приети за базови показателите общ азот и общ фосфор. В края на август 2014 г. МОСВ отговаря на питането с писмо, изх.№ 26-00-2236 / 25.08.2014 г., като определя за приложима процедура процедурата по преразглеждане и актуализиране на разрешителното. МОСВ конкретизира, че процедурата по преразглеждане на КР може да започне, след като съгласно изискванията на чл.16, ал.3, т.4в и ал.5 от Наредбата за КР операторът представи в ИАОС информация в съответствие с обхвата и съдържанието на Приложение №6 от същата наредба, заедно с доклад за базовото състояние (при наличие на площадката на „съответни” вещества по чл.122, ал.2,т.11 от ЗООС, като за преценка доколко тези вещества са „съответни”, следва да се използват Насоките на Европейската комисия относно докладите за базовото състояние съгласно чл.22, параграф 2 от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността).

Операторът понастоящем подготвя искания доклад за базово състояние на почвите и след написването и внасянето му в ИАОС ще започне процедура по промяна и актуализиране на Комплексното разрешително.

Води се Дневник с данни за датата и часа на установяване на евентуален разлив, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

Предотвратяване и действия при аварии

Изготвен е План за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, който е съгласуван с Териториална дирекция „Гражданска защита” и РС „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Направена е оценка относно възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. Резултатът от оценката е, че такова изпускане е невъзможно.

Изготвена е инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

Прилага се и се съхранява документация за наличието, разположението и количествата опасни вещества и препарати на площадката, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС.

Преходни и анормални режими на работа

Изготвена е инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения.

Прилагат се технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

Изготвен е план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2. който включва вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Не е прекратявана на дейността на инсталациите.

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма оплаквания | - | - | - | - | - |

20.05. 2015 г.                                                           Подпис:

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 174-Н0/2007 г. на Инсталация за интензивно отглеждане на птици на „Пилигри-ГМ” ЕООД

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:________________________                                         Дата:__________________

Име на подписващия: _____________________________________

Длъжност в организацията:_________________________________