# “ПОЛИХИМ – СС” ЕООД

# ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА

# СРЕДА (ГДОС)

(ДОПЪЛНЕН И ПРЕРАБОТЕН)

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 440-Н0/2012 г.

гр. Луковит,

май, 2015 г.

# Отчетен период: 01. 01.2014 г.  – 31.12.2014 г.

1. УВОД

- Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително:

# “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД

- Адрес по местонахождение на инсталацията:

гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч

- Регистрационен номер на КР:

# КР № 440 – Н0/ 2012 г.

- Дата на подписване:

27.09.2012 г.

- Дата на влизане в сила на КР:

17.10.2012 г.

- Оператор на инсталацията:

# “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД

# Силвия Стефанова – Управител

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора:

“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД, гр. София, площадка гр. Луковит,

# 5770, гр. Луковит, Северозападна промишлена зона, ул. „Възраждане“ № 139

тел. номер: 02 / 959 15 45, 0897 962 435

факс: 02 / 959 15 45

e-mail на оператора: info@polihimss.bg

# Лице за контакти:

# Силвия Стефанова

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД, гр. София, площадка гр. Луковит,

# 5770, гр. Луковит, Северозападна промишлена зона, ул. „Възраждане“ № 139

тел. номер: 02 / 959 15 45, 0897 962 435

e-mail на оператора: info@polihimss.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталацията:

- Регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/ денонощие, включваща в себе си следните дейности:

- ректификация на отработените масла;

- киселинно очистване на дестилати;

- контактно очистване на киселинно пречистени дестилати;

- производство на битум.

- Производствен капацитет

# Инсталации, които попадат в обхвата на т. 1.2. от Приложение № 4 от ЗООС:

Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие с капацитет 50 тона/денонощие.

Годишният капацитет на инсталацията за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие е 16 000 тона.

Kоличеството регенерирани отработени масла за 2014 г. по видове и кодове са посочени в таблицата:

| Код на отработеното масло | Наименование на отработеното масло | Количество оползотворени отработени масла (тона) |
| --- | --- | --- |
| 130110* | нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 89.06520 |
| 130111* | синтетични хидравлични масла | 2.45500 |
| 130113* | други хидравлични масла | 1.15700 |
| 130205* | нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 472.73275 |
| 130206* | синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 298.42840 |
| 130208* | други моторни,смазочни и масла за зъбни предавки | 170.16000 |
| 130307* | нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 0.09000 |
| 130310* | други изолационни и топлопредаващи масла | 6.00000 |
| 130401* | трюмови масла от речно корабоплаване | 10.26000 |
| 130506* | масло от маслено-водни сепаратори | 1141.13000 |
| 160708* | отпадъци,съдържащи масла и нефтопродукти | 90.06000 |
| 190207* | масла и концентрати от сепариране/разделяне | 261.20000 |

За периода 01.01.2014 г. – 31. 12. 2014 г. общото количество регенерирани отработени масла е 2 542, 73835 тона.

За периода 01.01.2014 г. – 31. 12. 2014 г. броя работни дни на „ПОЛИХИМ – СС” ЕООД е 330.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Настоящата структура е управленска. Конкретните длъжности са отразени в щатно разписание.

# управленска структура на "полихим-сс" еООД

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

# Регионална инспекция по околна среда и води – Плевен

гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 1 А

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

# Басейнова Дирекция за управление на водите “Дунавски район”

гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

„ПОЛИХИМ-СС” ЕООД няма цялостно разработена собствена политика по околната среда. Въпреки това, опазването на околната среда чрез въвеждане на екологично по - чисти технологии е приоритетна дейност.

„ПОЛИХИМ-СС” ЕООД няма внедрена система за управление на околна среда (ISO 14001 или  EMAS).

СУОС на “ПОЛИХИМ - СС” ООД се прилага за:

- производствените процеси;

- произвежданите продукти и спомагателни дейности;

- аспекти на околната среда, които “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД може да управлява и върху които може да се очаква въздействие;

- осигуряване и доказване съответствието с обявената политика и цели по околната среда.

- Структура и отговорности:

Определен е персонала и има списъци с персонала, които извършват конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, които са отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списъците се съхраняват и се актуализират при промяна на персонала/лицата или отговорностите.

- Обучение

За 2014 г. “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД има изготвена и утвърдена от Управителя годишна План-програма за обучение. Програмата се изготвя от еколога и се утвърждава от Управителя на фирмата. Всяко конкретно обучение се провежда след подписване на заповед от Управителя и програма към заповедта, в която се посочват лицата, които участват в конкретното обучение. За всяко проведено обучение има изготвен протокол.

Организацията провежда първоначално, планово – по утвърден от Управителя годишен план (усл. 5.2.1) и извънпланово обучение – при възникнала необходимост, осигурява информация и документи за самообучение, предприема действия, като обмяна на опит и др.

Осигурява се обучение или се предприемат други мерки, за да се удовлетворят тези потребности.

В организацията се провежда обучение за:

- придобиване на познания и практически опит по прилагане „Аварийния план”;

- поддържане и повишаване на квалификацията и компетентността, необходими за конкретното работно място и длъжност;

- осъзнаване на мероприятията по отношение на опазване на околната среда и специфичната роля и отговорности на персонала за тях;

- основните правила за поведение в извънредни ситуации;

- въвеждане на нова организация, нови процеси, модификации на продукти;

- законови и нормативни изисквания, свързани с дейността на организацията и процесите, в т.ч. значими аспекти и за опазване на околната среда и др.

Участието във формите на външно обучение (семинари, курсове и други) се разрешава от Управителя с резолюция на документа.

# ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА 2014 г.:

| № | Наименование на темите | Начин на провеждане | Участници (длъжност) | Срок за провежда-не | Начин на отчитане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | ВТ |  |  | С | И |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Проиграване на аварийния план |  | Х | Целия персонал | ІІ – то тримесечие | Х |  |
| 2. | Поддръжка и експлоатация на резервоари, тръбопроводи, съоръжения и инсталации. |  | Х | Оператори | ІІ - ро тримесечие | Х |  |
| 3. | Обучение за извършване транспортиране на опасни отпадъци и обучение за товаро - разтоварни дейности на отпадъците. |  | Х | Отдел транспорт, оператори, апаратчик химични процеси | ІІ - ро тримесечие | Х |  |
| 4. | Третиране на разливи, мониторинг на отпадъците |  | Х | Целия персонал | ІІI - ро тримес. | Х |  |
| 5. | Използване на лични предпазни средства |  | Х | Целия персонал | ІІІ – то тримесечие | Х |  |
| 6. | Обучение на работниците и служителите за използваните и съхранявани опасни вещества и смеси в предприятието и вредните за здравето ефекти върху тях |  | Х | Целия персонал | IV– то тримесечие | Х |  |

Начин на провеждане – външно обучение (ВН), вътрешно обучение (ВТ)

Начин на отчитане –събеседване, изпит  (С), (И)

С ( се маркира необходимото.

- Обмен на информация

По отношение на обмена на информация е осъществен такъв. На заинтересованите външни страни се докладва се или се комуникира информация, характеризираща резултатността спрямо околната среда.

На площадката се поддържа актуална информация за отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. съгласно условия 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3 и 5.3.1/

# Документиране

Документите на СУОС регламентират начина на управление, изпълнение на процесите (дейностите), отговорностите и записите, генерирани от тях, в съответствие със законовите и други изисквания в областта на околната среда.

В Дружеството се прилага документирана Инструкция за управление на документите, включваща ред за създаване, разпространяване, съхраняване, унищожаване и архивиране на документите.

Документите се идентифицират с цел осигуряване уникална информация, даваща възможност за контрол на управлението им; използва се подходяща идентификация на новите издания, на направените редакции и е осигурен ред на разпространение на ревизирани документи.

- Съгл. Условие 5.4.1. има изготвен актуален списък с нормативни актове, отнасящи се  до работата на инсталациите – “Списък на нормативните документи ”.

Има промяна е изготвения списък, който е свързан с актуализацията на 	нормативните актове.

- За изпълнение на условие 5.4.2. има изготвен списък на инструкциите, изисквани с настоящото разрешително

- В този списък са документирани всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително. Инструкциите се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката. В списъка са посочени и лицата, отговорни за тяхното изпълнение – “Списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, както и лицата, отговорни за тяхното изпълнение”.

- За изпълнение на условие 5.4.3. има изготвен списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен - “Изисквания на условие 5.4.3. от Комплексното разрешително на “ПОЛИХИМ-СС”ЕООД – “Списък на притежателите на документи”

- Управление на документи

Инструкцията, която се прилага за актуализация на документите, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, а също и за изземване на невалидната документация, съгласно изискванията на условие 5.5.1 на Комплексното разрешително е Инструкция “Управление на документите и записите”, която  регламентира процеса, изискванията, общия ред и отговорностите за документиране на системата за управление на околната среда (СУОС), при управление на документи, законови и други изисквания и записите, които се отнасят до системата за управление.

Разгледани са също и правилата за работа с невалидна документация, като невалидните оригинали се архивират за срок от 3 години, след което ги унищожават.

По-ясно представяне на процеса на управление на документите дава приложената по-долу схема.

Има актуализация на документи, и по тази причина има изземване на невалидна документация за срок от 5 години, след което се унищожава.

- Оперативно управление

Изготвени са и са одобрени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с Комплексното разрешително. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се предоставят на компетентния орган при поискване от тяхна страна.

СХЕМА НА ПРОЦЕСА “УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ”. ОТГОВОРНОСТИ:

|  | Необходимост от нов документ/изменение може да настъпи по инициатива от съставител, по резултати от одити, от коригиращи/превантивни действия с определен отговорник. 1. Съответния отговорник разработва, изменя или доставя документ. 2. Управителят извършват преглед/одобрение на документ с подпис. 3. Управителят съхранява оригиналите на одобрените документи. 4. Управител, еколог Осигуряват актуално ниво на документите, които поддържат за абонатите. Екземпляри предоставят срещу подпис. 5. Управител, еколог Изземват неактуални разпространени екземпляри от документи. 6. Управител, еколог Архивират невалидни оригинали за срок от 3 години, след което ги унищожават. 7. Управител, еколог разясняват и информират персонала за актуалните документи. 8.Отговорници Отговорниците, посочени в инструкциите прилагат регламентираните правила. |
| --- | --- |

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Ръководството на Дружеството постоянно подобрява и развива СУОС, въз основа на механизма на коригиращите и превантивни действия. Управлението на коригиращите и превантивни действия се извършва по правила и ред, описан в документирана инструкция.

Към Комплексно разрешително № 440 – Н 0 / 2012  г. на “ПОЛИХИМ - СС” ООД са изготвени и се прилагат:

- По Условие 5.7.1. - изготвени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР. Извършва се мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР, като резултатите се отразяват в дневници.

- По Условие 5.7.2 .- изготвени писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в условията на разрешителното.

- По Условие 5.7.3. - изготвена писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- По Условие 5.7.4. - изготвена писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/ технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Документират се резултатите от прилагане на инструкцията.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвена е и се прилага писмена инструкция за предотвратяване и контрол на аварийни ситуации, прилага се и Инструкция И 3 – “Управление на документи и записи”, която регламентира въвеждането на нови и изменението на наличните документи при всяка възникнала необходимост, вкл. и след аварийни ситуации.

Подготовката на персонала се извършва в съответствие с нормативните изисквания на Република България и включва периодичния инструктаж и проиграването на плана, веднъж годишно, като така се извършва периодичното обновяване на готовността му за действие.

За периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на “План за действие при аварийни ситуации” се извършва проиграване на отделни аварийни ситуации, за което се съставя протокол.

Определени са средствата за противодействие за възникнал пожар. На територията на обекта са осигурени гасителни средства.

В изпълнение на плана за действие при аварии е изградена аварийно – спасителна група. Списъка на групата се актуализира при настъпили кадрови промени.

- Записи

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително

Съхраняват се данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Изготвен е  списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

Съгласно Усл.5.9.5. има наличен “Списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняването на тези документи”.

- Докладване

“ПОЛИХИМ - СС” ЕООД изпълнява изискванията на усл. 5.10. от Комплексно разрешително № 440 – Н 0 - И 0 – А 0/ 2012 г. и изготвя Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително, който представя в РИОСВ - Плевен и Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район в срок до 31 март за отчетната 2014 г. в два екземпляра на хартиен и един на електронен носител в РИОСВ - Плевен и един екземпляр на хартиен и един на електронен носител в Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район.

В изпълнение на усл. 5.10.2. от Комплексно разрешително № 440 – Н 0 - И 0 – А 0/ 2012 г. е и изготвения допълнен и преработен Годишен доклад по околна среда, който се представя в един екземпляр на хартиен и един на електронен носител в РИОСВ - Плевен и един екземпляр на хартиен и един на електронен носител в Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район.

Докладът е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед № РД – 806 / 31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на Комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително”.

# Актуализация на СУОС

“ПОЛИХИМ- СС” ЕООД ще актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова.

# По усл. 7.4. уведомяване:

През 2014 г. на територията “ПОЛИХИМ- СС” ЕООД няма аварийни или други замърсявания, както и замърсяване на повърхностни или подземни води, поради което не са уведомени областния управител, кмета на общината, РИОСВ – Плевен, териториалните структури на ГД “ПБЗН” – МВР и Басейнова дирекция при замърсяване на повърхностни и/или подземни води.

# По усл. 7.5.

През 2014 г. на територията “ПОЛИХИМ- СС” ЕООД не съществувала непосредствена заплаха за екологични щети и по тази причина не е информира, съответния компетентен орган.

# По усл. 7.6.

През 2014 г. на територията “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД няма настъпила непосредствена заплаха за екологични щети.

# По усл. 7.7.

### През 2014 г. няма въвеждане в експлоатация на нова инсталация.

### През 2012 г. беше въведена в експлоатация Инсталацията за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие, като бяха са уведомени МОСВ и РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на Закона за устройството на територията (ЗУТ) за въвеждане в нормална експлоатация на инсталацията.

# 3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

# 3.1. Използване на вода:

Използването на вода за питейно-битови нужди става при наличие на сключен договор между “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД и експлоатиращото водопроводната мрежа водоснабдително дружество “Водоснабдяване и канализация”- Ловеч, при спазване на условията в него.

За производствени нужди, включително за охлаждане на вакуум-помпата към инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение 4 на ЗООС се използват дъждовни води от бетонов резервоар с обем 300 м3;

# 3.2. Използване на енергия:

# По Условие 8.2.2.1. и Условие 8.2.2.2:

.Прилагат се инструкции: Инструкция И 7 ”За експлоатация и поддръжка на топлообменните апарати, машините, ректификационните колони, технологичните тръбопроводи и инсталацията за производство на битум, основни консуматори на електро - и топлоенергия, - има за цел да отговори на изискванията на условие 8.2.1.3. и Инструкция И 9 ”Измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества електро – и топлоенергия за производствени нужди и за оценка на съответствието на измерените / изчислените количества консумирана електро – и топлоенергия с определените такив в условията на разрешителното” – има за цел да отговори на изискванията.

# По условие 8.2.1.3.:

Води се „Книга за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване”, в която се отчитат констатираните пропуски и/или неизправности в технологичното оборудване - топлообменните/електропреобразувателните части на ректификационни колони и инсталация за производство на битум, основни консуматори на електро- и топлоенергия

# По условие 8.2.1.4.:

Води се „Книга за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване”, в който се отчита констатираните пропуски и/или неизправности в техническото състояние на топлопреносната мрежа.

# По условие 8.2.2.1. и 8.2.2.2.:

Води се „Дневник за изразходваната електро- и топлоенергия”, в който всеки месец се отчита съответствието на измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоeнергия за производствени нужди с определената такава в КР.

За 2014 г. условията на КР има направени 12 такива оценки за съответствието на изразходваната електро- и топлоенергия с определената в КР.

Табл. 3.2.1. Консумация на електроенергия за 2014 г.

| Инсталация | Годишна норма за ефективност по КР MWh/единица продукт | Годишна норма за ефективност MWh/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие | 0,0548 | 0,0115 | да |
| -Ректификационна колона до 10 тона/денонощие | 0,0345 | 0,0078 | да |
| -Ректификационна колона до 40 тона/денонощие | 0,0162 | 0,0035 | да |
| -Инсталация за киселинна очистка | 0,0011 | 0,0002 | да |
| -Инсталация за контактна очистка* | 0,0016 | - | - |
| -Инсталация за производство на битум* | 0,0014 | - | - |

*През 2014 г. Инсталацията за контактна очистка и Инсталацията за производство на битум не са работели, затова за тях няма докладвана консумация на електроенергия.

Табл. 3.2.2.  Консумация на топлоенергия за 2014 г.:

| Инсталация | Годишна норма за ефективност по КР MWh/единица продукт | Годишна норма за ефективност MWh/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие | 0,2880 | 0,0004 | да |
| -Ректификационна колона до 10 тона/денонощие | 0,0835 | 0,0002 | да |
| -Ректификационна колона до 40 тона/денонощие | 0,0796 | 0,0002 | да |
| -Инсталация за киселинна очистка | - | - | - |
| -Инсталация за контактна очистка* | 0,0553 | - | - |
| -Инсталация за производство на битум* | 0,0698 | - | - |

*През 2014 г. Инсталацията за контактна очистка и Инсталацията за производство на битум не са работели, затова за тях няма докладвана консумация на топлоенергия.

От таблица 3.2.1. и 3.2.2. се вижда, че за 2014 г. консумираната електро- и топлоенергия не превишава стойностите за годишни норми за ефективност, посочени в КР.

За 2014 г. не са установени несъответствия.

За 2014 г. няма извършени коригиращи действия.

В резултат на прилагане на инструкциите за оценка на съответствието на изчислените количества електроенергия и топлоенергия с определените такива в условията на комплексното разрешително норми не са установени отклонения и не са предприети коригиращи действия.

# 3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Има разработена и се прилага инструкция за измерване / изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива и за оценка на съответствието на годишната употреба на суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите с условията на разрешителното. (И 10 „Използвани суровини, спомагателни материали и горива. Мониторинг на потреблението им” - съгл. усл. 8.3.2.1. и 8.3.2.2.).

Табл. 3.3.1.A - Използване на суровини в инсталация за регенериране на отработени масла, при сравнение с данни за годишно количество по КР с  норми, заложени в Заявлението за издаване на КР на „ПОЛИХИМ – СС” ЕООД:

| Суровини | Годишно количество по КР, т** | Годишна норма за ефективност по КР т/единица продукт | Употребено годишно количество, т** | Годишна норма за ефективност т/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за киселинна очистка |
| Дестилат | 4640 | 1 | 737, 4348 | 1 | да |
| Инсталация за контактна очистка* |
| Киселинно пречистен дестилат | 4408 | 1 | - | - | да |
| Инсталация за производство на битум* |
| Гудрон | 10952 | 1 | - | - | да |

*През 2014 г. Инсталацията за контактна очистка и Инсталацията за производство на битум не са работели, затова за тях няма докладване относно използването на суровини в инсталация за регенериране на отработени масла.

** В графата “Годишно количество по КР, т” посочените количества като норма са взети от “Табл. І-  1.7.1. Обобщени данни за разхода на суровини, спомагателни материали вода и енергия при пълно натоварване на мощностите” от Заявлението за издаване на Комплексно разрешително.

В резултат от преминаване през процес на ректификация, от суровините – отработени масла се получават междинни продукти (общо дестилати). На последваща преработка в инсталацията за киселина очистка подлежат маслените дестилати. Общото количество междинни продукти (маслени дестилати) преминали през процеса на киселинна очистка е равно на общото количество маслени дестилати получени от ректификацията, т.е. равно е на единица.

Тези междинни продукти се явяват незавършено производство, затова за тях в КР няма норма за годишно количество. Нормата, попълнена в таблицата е взета от “Табл. І-  1.7.1. Обобщени данни за разхода на суровини, спомагателни материали вода и енергия при пълно натоварване на мощностите” от Заявлението за издаване на Комплексно разрешително.

За да се направи сравнение със заложеното годишно количество, взето от Заявлението за издаване на КР и определено като норма, е прието изчисление, при което количеството на тези междинни продукти от незавършеното производство (маслени дестилати), явяващи се изходна суровина за инсталацията за киселинна очистка се разглежда като ~ 29 % от количеството суровини – отработени масла, преминали през ректификационната колона и постъпващи за преработка в инсталацията за киселинна очистка.

Използваните суровини при работа на инсталациите не превишават количествата, посочени в условие 8.3.1.1. на КР.

При сравняване на горните данни се вижда, че употребяваните суровини при работата на инсталациите не се различават по вид и не превишават годишните норми за ефективност, заложени в Комплексното разрешително.

Табл. 3.3.1. Б - Използване на суровини в инсталация за регенериране на отработени масла – при сравнение с данните, заложени в КР:

| Суровини | Годишно количество по КР, т | Годишна норма за ефективност по КР т/единица продукт | Употребено годишно количество, т | Годишна норма за ефективност т/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за киселинна очистка |
| Дестилат | - | 1 | - | 1 | да |
| Инсталация за контактна очистка* |
| Киселинно пречистен дестилат | - | 1 | - | - | да |
| Инсталация за производство на битум* |
| Гудрон | - | 1 | - | - | да |

*През 2014 г. Инсталацията за контактна очистка и Инсталацията за производство на битум не са работели, затова за тях няма докладване относно използването на суровини в инсталация за регенериране на отработени масла.

Табл. 3.3.2.А - Използване на спомагателни материали в инсталация за киселинна очистка на масла, при сравнение с данни за годишно количество по КР с  норми, заложени в Заявлението за издаване на КР на „ПОЛИХИМ – СС” ЕООД:

| Спомагателни материали | Годишно количество по КР, т* | Годишна норма за ефективност по КР т/единица продукт | Употребено годишно количество, т* | Годишна норма за ефективност т/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реактив за пречистване R:35,37 S: 26, 30, 45 | 371,2 | 0,08 | 97,5370 | 0,01323 | да |
| Реактив за неутрализация R: 35 S:1/2, 26, 37/39, 45 | 296,96 | 0,064 | 22,90 | 0,0311 | да |

*В графата “Годишно количество по КР, т” посочените количества спомагателни материали като норма са взети от “Табл. І-  1.7.1. Обобщени данни за разхода на суровини, спомагателни материали вода и енергия при пълно натоварване на мощностите” от Заявлението за издаване на Комплексно разрешително, тъй като в КР няма заложена норма за годишно количество на използваните спомагателни материали.

Годишното количество използвани спомагателни материали се попълва на база информация, получена от счетоводството – първични счетоводни документи - фактури за закупените количества спомагателни материали, които се използват в производството.

Използваните спомагателни материали при работа на инсталациите не превишават количествата, посочени в условие 8.3.1.2. на КР.

При сравняване на горните данни се вижда, че употребяваните спомагателни материали при работата на инсталациите не се различават по вид и да не превишават количествата, посочени в КР.

Табл. 3.3.2.Б - Използване на спомагателни материали в инсталация за киселинна очистка на масла, при сравнение с данните, заложени в КР:

| Спомагателни материали | Годишно количество по КР, т | Годишна норма за ефективност по КР т/единица продукт | Употребено годишно количество, т | Годишна норма за ефективност т/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реактив за пречистване R:35,37 S: 26, 30, 45 | - | 0,08 | - | 0,01323 | да |
| Реактив за неутрализация R: 35 S:1/2, 26, 37/39, 45 | - | 0,064 | - | 0,0311 | да |

Табл. 3.3.3 А. Използване на горива в инсталацията за регенериране на отработени масла при сравнение с данни за годишно количество по КР с  норми, заложени в Заявлението за издаване на КР на „ПОЛИХИМ – СС” ЕООД:

| Горива | Годишно количество по КР, т** | Годишна норма за ефективност по КР т/единица продукт | Употребено годишно количество, т** | Годишна норма за ефективност т/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ректификационна колона до 10 тона/денонощие |
| Течно дестилатно масло | 26, 950 | 0,0077 | 26,129 | 0,0067 | да |
| Ректификационна колона до 40 тона/денонощие |
| Течно дестилатно масло | 92,400 | 0,0077 | 54,950 | 0,0072 | да |
| Инсталация за контактна очистка* |
| Течно дестилатно масло | 22,04 | 0,005 | - | - | - |
| Инсталация за производство на битум* |
| Течно дестилатно масло | 65,712 | 0,006 | - | - | - |

*През 2014 г. Инсталацията за контактна очистка и Инсталацията за производство на битум не са работели, затова за тях няма докладване относно използването на горива в инсталациятаза регенериране на отработени масла

**В графата “Годишно количество по КР, т” посочените количества като норма са определени като изчисление, получено от заложеното в “Табл. І-  1.7.1. Обобщени данни за разхода на суровини, спомагателни материали вода и енергия при пълно натоварване на мощностите” от Заявлението за издаване на Комплексно разрешително, за количеството суровини за всяка инсталация, умножено по заложената в КР норма за ефективност, тъй като в КР няма заложена норма за годишно количество на използваните горива.

Годишното количество, използвани горива се попълва на база информация, получена от счетоводството – първични счетоводни документи - фактури за зареденото за потребление гориво през месеца.

Използваните горива при работа на инсталациите не превишават количествата, посочени в условие 8.3.1.3. на КР.

Табл. 3.3.3. Б. Използване на горива в инсталацията за регенериране на отработени масла при сравнение с данните, заложени в КР:

| Горива | Годишно количество по КР, т | Годишна норма за ефективност по КР т/единица продукт | Употребено годишно количество, т | Годишна норма за ефективност т/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ректификационна колона до 10 тона/денонощие |
| Течно дестилатно масло | - | 0,0077 | - | 0,0067 | да |
| Ректификационна колона до 40 тона/денонощие |
| Течно дестилатно масло | - | 0,0077 | - | 0,0072 | да |
| Инсталация за контактна очистка* |
| Течно дестилатно масло | - | 0,005 | - | - | - |
| Инсталация за производство на битум* |
| Течно дестилатно масло | - | 0,006 | - | - | - |

*През 2014 г. Инсталацията за контактна очистка и Инсталацията за производство на битум не са работели, затова за тях няма докладване относно използването на горива в инсталациятаза регенериране на отработени масла

Изчисляването на количествата е в съответствие с Условие 6.2.1. посочено от Комплексно разрешително № 440-Н0-И0-А0/2012 г.

Изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на всяка от контролираните суровини/материали е по условие 8.3.1. от  Комплексно разрешително № 440-Н0-И0-А0/2012 г.

Документирането на консумацията на суровини, спомагателни материали и горива, при работа на инсталациите на всеки продукт, както и консумацията на суровини, спомагателни материали и горива, изразени като разход за единица продукт, се извършва всеки месец във „Дневник за изразходваните суровини, спомагателени материали и горива”.

Оценките на съответствието на годишната употреба на суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите показват:

За 2014 г. няма установени несъответствия.

За 2014 г. няма предприети коригиращи действия.

В резултат на прилагане на инструкцията по условие 8.3.2.2  не са установени отклонения и не са предприети коригиращи действия.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВС се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност. (Условие 8.3.4.1. от КР № 440-Н0-И0-А0/2012 г.)

Всички химични вещества и смеси, в т.ч и масла, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Изготвените информационни листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). (Условие 8.3.4.1. от КР № 440-Н0-И0-А0/2012 г.)

Съхранението на химичните вещества и смеси отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност, съгласно усл. 8.3.4.1.2.

На площадката се съхраняват и представят при поискване от РИОСВ копия от информационните листове за безопасност -Условие 8.3.4.1.1.

Съхранението на суровини, спомагателни материали и продукти се осъществява единствено в резервоарите, посочени в Условие 8.3.4.2.  Резервоарите са снабдени с непропусклива обваловка. Течностите от обваловките и от дренирането на резервоарите се отвеждат чрез площадковата канализация до каломаслоуловители.

Разтоварването на суровини и продукти става единствено на предвидените за целта места, които са осигурени против разливи и течове. Течностите, попаднали на площадките се отвеждат чрез площадковата канализация до каломаслоуловители.

Има разработена  и се прилага инструкция:

- И 11 „Поддръжка и периодична проверка на резервоарите и техните обваловки, съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива” - усл. 8.3.4.3., 8.3.4.4.

# Условие 8.3.6.1.

- Брой на извършените проверки: на всички резервоари и съоръжения за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива се правят проверки един път месечно.

За 2014 г. са направени 12 проверки, като резултатите са отразени в дневника.

- Брой на извършените проверки на резервоарните стопанства и товаро-разтоварните площадки - проверки се правят всеки ден, като резултатите се отразяват в дневници месечно.

- Брой установени несъответствия – няма;

- Причини за несъответствие -  няма;

- Предприетите коригиращи действия - няма.

# Условие 8.3.6.2.:

Извършват се един път месечно проверки за установяване и отстраняване на течове по тръбопроводната мрежа за горива, суровини и продукти.

За 2014 г. докладването е следното:

Брой извършени проверки – ежемесечно – 12 броя, като резултатите от проверките се отразяват в “Дневник за експлоатация и поддръжка на техническото оборудване”.

Брой установени несъответствия - няма.

Причини за несъответствия – няма.

Предприети коригиращи действия  - няма.

В резултат на прилагане на инструкциите по условия 8.3.4.3. и 8.3.4.4., не са установени отклонения и не са предприети коригиращи действия.

По Условие 8.3.6.3. от КР № 440-Н0-И0-А0/2012 г., при планирана промяна на мястото за съхранение на опасните суровини и спомагателни материали, в срок един месец преди осъществяване на промяната, ще се представя в РИОСВ - Плевен актуализация на плана на площадката с означените на него места за съхранение на опасни вещества.

# 4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

# Докладът по ЕРИПЗ е приключен.

# По Условие 9.1.2.:

има изготвена документация с определените:

- контролираните параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

- оптималните стойности на всеки от контролираните параметри;

- честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

- вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри или методите за тяхното изчисляване.

# По Усл. 9.1.3.:

Изготвената информация е представена в РИОСВ – Плевен. Информацията се съхранява на площадката и ще бъде представена при поискване от компетентния орган. При актуализиране на изготвената информация, „ПОЛИХИМ- СС” ЕООД ще представя в РИОСВ актуално копие.

# По Условие 9.1.2. и 9.1.4.:

Има изготвена и се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим и мониторинг на факелната система.

# По Условие 9.1.5.1.:

Има изготвена и се прилага инструкция за мониторинг на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение. Инструкцията включва

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

# По Условие 9.1.6.1.

# Резултатите от мониторинга се документират и съхраняват на площадката.

# По Условие 9.1.6.2.

Резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия се документират и съхраняват на площадката.

# По изпълнение на Условие 9.1.6.3.:

Има извършени 12 проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното. Няма установени несъответствия, и по тази причина няма предприети коригиращи действия.

# 4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR за инсталациите

# По Условие 9.6.2.5

Таблица 1 от Приложение 1. Таблици на “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР”: Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1 b) | В почви (колона 1 c) |  |  |
|  |  |  | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. |
| 2# | 630 -08 - 0 | Въглероден оксид (СО) | “-“ (47,7) C | - | - | - | - |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOх/ NO2) | “-“ (476,7) C | - | - | - | - |
| 11# |  | Серни оксиди (SOх SO2 ) | “-“ (3 496,2) C | - | - | - | - |

С – обозначава емисиите, получени чрез изчисления, съгласно приложение № 1: “Таблица 1 – замърсители по ЕРЕВВ и PRTR” на “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР”.

Входни данни за пресмятане на емисиите на контролирани по КР замърсители във въздуха – горивни инсталации под 50 MW:

| гориво | Разход на гориво за 2014 г. | Долна топлина на изгаряне (ДТИ) | Емисионен фактор, g/GJ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GJ/Mg | SOx | NOx | CO |
| Течно дестилатно масло | 81,080 | 39,2 | 1100 | 150 | 15 |

Попълнените стойности в табл. 1 от Приложение 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR са получени чрез изчисление по следния начин:

# E = EF x A

# Е – годишна емисия

EF- емисионен фактор за всеки поотделно атмосферен замърсител (g/GJ), взет от табл. 1.4. Емисионни фактори за първа група замърсители за гориво тежка гудронова фракция (код 203) от Единната методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във въздуха (Геодезичен институт БАН)

# A = F x Qי¡

Q'¡- долна топлина на изгаряне на използваното гориво

F- консумацията на използваното гориво (течно дестилатно масло) за 2014 г.

# За докладването в табл. 1 от Приложение 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR, получената стойност (Е) от произведението на EF x A се дели на 1 000 за да се получи стойността на всеки атмосферен замърсител в килограм / година.

Таблица 1 от Приложение 1. Таблици на “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР”: Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1 b) | В почви (колона 1 c) |  |  |
|  |  |  | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. |
| 12# |  | Общ азот | - | - | - | - | - |
| 19# | 7440 – 47 - 3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | - | - | - | - |
| 62# | 71 – 43 - 2 | Бензол | - | - | - | - | - |
| 71# | 108- 95 - 2 | Феноли (като общ С) | - | - | - | - | - |

Поради факта, че няма заустване на отпадъчни води от площадката на “ПОЛИХИМ- СС” ЕООД не е попълнена таблицата по - горе, защото няма изпускане и пренос на замърсители с отпадъчните води.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

През 2014 г. се проведе собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух само за един източник на емисии: Технологична пещ за вакуум – дестилация с изпускащо устройство К 1, тъй като останалите два източника на емисии с изпускащи устройства К 2 и К 3:

К2 - Вграден подгрев за производството на битум

и

К3 - Подгряваща инсталация за контактна очистка

Не са работили и не е имало емисии от тях през 2014 г.

Емисионните измервания са извършени при спазване на технологичните и експлоатационните условия и на изискванията за достоверност,  представителност  и съпоставимост на резултатите, съгласно Глава V от Наредба № 6/26.03.1999 г.

Измерването е извършено от Изпитвателна лаборатория към „Везел” ЕООД – гр. Варна с акредитация от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO 17025:2001, рег. 240 ЛИ, валиден до 14.12.2017 г.

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от технологичната пещ за вакуум – дестилация с изпускащо устройство К 1 е 1258 Nm3/h.

Използваната за технологичната пещ за вакуум – дестилация с изпускащо устройство К 1 горелка RIELLO, серия PRESS 45N/ ECO е двустепенна.

По време на проведеното  измерване горелката RIELLO е работела на две степени, което означава, че вентилатора на горелката е работел на втора степен, с по – голяма мощност и е подавал повече въздух, за по – добро изгаряне на горивото, в резултат на което се е получил по – висок дебит от технологичната пещ за вакуум – дестилация с изпускащо устройство К 1. Но това не е постоянна величина, защото при достигане на зададената технологично температура, втората степен на горелката изгасва и автоматично вентилатора намалява дебита на подавания въздух. Понеже горелката не работи непрекъснато на втора степен, т.е. това не е постоянна величина, заложеният в КР дебит се явява максимален среден дебит от работата на горелката на първа и втора степен на горелката, и оттам и на вентилатора.

Взети са всички мерки при нормални условия на работа дебитът на технологичните и вентилационни газове от технологичната пещ за вакуум – дестилация с изпускащо устройство К 1 да не превишава заложените в усл. 9.2 норми.

Няма наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в заявлението за КР точкови източници.

По усл. 9.3. Неорганизирани емисии:

Дружеството е предприело мерки, за да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

През 2014 г. е постъпил анонимен сигнал за обгазяване на гр. Луковит в резултат от дейността на „ПОЛИХИМ- СС” ЕООД на 24.03.2014 г.

В отговор на изпратеното от РИОСВ – Плевен писмо с техен изх. № ОИК – 3 – 16 /07.04.2014 г., „ПОЛИХИМ- СС” ЕООД  уведомява РИОСВ – Плевен, че за периода от 22.03.2014 г. до 24.03.2014 г. включително, на площадката на „ПОЛИХИМ – СС” ЕООД е извършвана периодична профилактика на Инсталацията за регенериране на отработени масла, поради което те не е работела и за този период не е имало производствена дейност на площадката и по тази причина не е възможно да е имало обгазяване на гр. Луковит в резултат от дейността на „ПОЛИХИМ- СС” ЕООД.”

На 21.08.2014 г. е постъпил анонимен сигнал за обгазяване на гр. Луковит с миризма на амоняк и сяра в нощта на 20 –ти срещу 21 август 2014 г.

За периода  04.08.2014 г. – 18.08.2014 г, Инсталацията не е работела, поради отпуск на персонала.

В резултат на извършената проверка на 26.08.2014 г. не са установени неприятни миризми и източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух.

На 26.08.2014 г, в изпълнение на възлагателно писмо с изх. № ОИК – 3 – 86 /25.08.2014 г. на Директора на Риосв- Плевен, ИАОС РЛ - Плевен започва 72 – часово индикативно фоново(имисионно) контролно измерване на показателите за качество на атмосферния въздух в района на площадката на Инсталацията за регенериране на отработени масла по следните показатели: фини прахови частици, серни оксиди, азотни оксиди, въглероден оксид, амоняк, сероводород, метанови въглеводороди и неметанови въглеводороди.

С писмо с изх. № ОИК – 3 – 86 /15.09.2014 г. РИОСВ – Плевен уведомява „ПОЛИХИМ – СС” ЕООД относно получените от  резултати от извършеното от ИАОС РЛ - Плевен 72– часово индикативно фоново(имисионно) контролно измерване на показателите за качество на атмосферния въздух в района на площадката на Инсталацията за регенериране на отработени масла. Резултатите показват:

- показателите серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон, нито една от измерените концентрации не превишават максимално еднократните пределно допустими концентрации, определени в Наредба 12 / 15.07.2010 г.

- не са превишени приложимите към периода на измерване средноденощни пределнодопустими концентрации на серен диоксид и ФПЧ10 и осемчасови ПДК за въглероден оксид и озон.

- за показател амоняк нито една от измерените концентрации не превишава превишават максимално еднократните пределно допустими концентрации, като установените концентрации са с около 10 пъти по – ниски от нормата.

За показател сероводород резултатите показват, че има превишения на ПДК: от измерените 73 бр. едночасови стойности 26 бр. превишават максимално еднократните пределно допустими концентрации .Всички изчислени 49 бр. последователни средноденощни стойности превишават средно денонощните ПДК.

За показателя метанови и неметанови въглеводороди няма нормативно определено ПДК, но е направено сравнение с:

  - приети за регионален фон стойности, измерени в отдалечен на обекта регион, без наличие на близко разположени източници на тези замърсители;

  - стойности от измервания на производствената площадка на предприятие със сходна дейност- дестилация на нефт  и / или нефтопродукти

На база получените резултати и направено предписание, „ПОЛИХИМ – СС” ЕООД уведомява РИОСВ- Плевен, че за показателя сероводород, смята, че източника на емисии от сероводород не може да е дейността на „ПОЛИХИМ –СС” ЕООД.

За показателя метанови и неметанови въглеводороди няма нормативно определено ПДК.

Във връзка с изпълнение на условия 9.3.2., 9.3.3. и на 9.4.3. има разработена и се прилага инструкция за мониторинг на наличните източници на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества.

# По Условие 9.3.4.

„ПОЛИХИМ-СС” ЕООД е предприела необходимите мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

На площадката има документирана информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Извършва се ежеседмично обхождане и наблюдаване площадката за евентуално наличие на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейносите на площадката,  като всяка проверка се документира в дневник - брой проверки за 2014 г.- 52 проверки.

„ПОЛИХИМ- СС” ЕООД има разработена „План – програма за предприемане на незабавни действия при идентифициране на причините за появата, мерки и предотвратяване / отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани на площадката”. При получаване на информация за емисии на интензивно миришещи вещества всеки, идентифицирал наличие на такава уведомява Управителя и попълва Формуляр “Несъответствие, коригиращо и/или превантивно действие”.

За 2014 г. фирма “ПОЛИХИМ – СС” ЕОД не е установила наличие на неорганизирана емисия на площадката.

За 2014 г. има получени две анонимни оплаквания за миризми, за които сигнали има извършени проверки от РИОСВ – Плевен на площадката на „ПОЛИХИМ – СС” ЕООД.
„ПОЛИХИМ – СС” ЕООД дава мотивирани отговори на направените предписания.

# По Условие 9.6.2.6.

Докладване за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производство на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.8.

Таблица за докладване за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт

| Замърсител | Докладвани по ЕРИПЗ количества, кг/ год | Общо количество регенерирани отработени масла за 2014 г.*, кг | Количества на замърсителите във въздуха, на тон отработени масла, кг / г |
| --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 477 | 2 542 738,35 | 0.000187593 |
| CO | 48.0 |  | 0.000018877 |
| SO2 | 3500 |  | 0.001376460 |

* съгласно условие № 1 „Речник на използваните термини” на КР № 440 – Н0/ 2012 г. под единица продукт е дадено тон отработени масла, и по тази причина изчислението е направено на единица преработена суровина, т.е. определеното годишно количество замърсител е разделено на годишната вложена суровина.

# 4.3. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

Прилагат се инструкции за:

- Пречиствателните съоръжения за производствени отпадъчни води и за мониторинг на отпадъчните производствени води - Инструкция И 15 “Инструкция за подържане на оптималните стойности  на техническите параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения,  периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива” /има за цел да отговори на Условия 10.1.1.2.; 10.1.1.3; 10.1.1.4; 10.1.1.5.1/

- Проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи  на площадката, установяване на течове и предприемане на коригиращи действия  за тяхното отстраняване - Инструкция И 16 “Проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи на площадката, установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване” (има за цел да отговори на Условие10.4);

Съгласно Условие 10.1.1.1. на площадката се експлоатират три броя пречиствателни съоръжения /каломаслоуловители - КМУ 1; КМУ 2; КМУ 3/ за смесен поток отпадъчни води (производствени и дъждовни от обваловките на резервоарните паркове)

# По Условие 10.1.1.2.

За всяко едно пречиствателно съоръжение, разрешено с Условие 10.1.1.1 от КР , има изготвена документация с определените:

- контролирани параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

- оптимални стойности за всеки от контролираните параметри;

- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, включително документиране на резултатите;

- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Изготвената нформацията по Условие 10.1.1.2. е предоставена в РИОСВ-Плевен, съгласно Условие 10.1.1.6.1.1.

# По Условие 10.1.1.3

“ПОЛИХИМ - СС” ЕООД има изготвена и прилага инструкция за подържане на оптималните стойности  на техническите параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения  /три броя каломаслоуловители /КМУ 1; КМУ 2; КМУ 3/ за смесен поток отпадъчни води (производствени и дъждовни от обваловките на резервоарните паркове).

За подържане на оптималните стойности на техническите параметри, осигуряващи оптимален режим на пречиствателните съоръжения се следи за нивото на отпадъчната вода в сепариращото пространство и нивото на утайката в утаителното пространство. Измерването се осъществява чрез лата.

За 2014 г. са извършени четири проверки на контролираните параметри, отделно за всяко едно пречиствателно съоръжение /каломаслоуловителите - КМУ1; КМУ2; КМУ3/, разрешени с Условие 10.1.1.1 от КР, в съответствие с определените по Условие 10.1.1.2. от КР. Проверките се документират в дневници.

Не са установени отклонения и не са предприети коригиращи действия.

# По Условие 10.1.1.4

Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, по Условие 10.1.1.1, от КР в съответствие с определените по Условие 10.1.1.2 от КР  контролирани параметри.

Мониторинг на всяко едно пречиствателно съоръжение за отпадъчни производствени води се извършва един път на тримесечие.

# По Условие 10.1.1.5.1 Контрол на пречиствателното оборудване

“ПОЛИХИМ - СС” ЕООД има изготвена и прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всичко едно пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива.

За 2014 г. са извършени  четири проверки за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко едно пречиствателно съоръжение /каломаслоуловителите КМУ1; КМУ 2; КМУ 3/ с определените оптимални такива.

Не са установени отклонения и не са предприети коригиращи действия.

Водят се дневници във връзка с Инструкцията за подържане на оптималните стойности  на техническите параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива, която включва Условия 10.1.1.2.; 10.1.1.3; 10.1.1.4; 10.1.1.5.1.

В резултат на прилагане на инструкция И 15, която включва Условия 10.1.1.2.; 10.1.1.3; 10.1.1.4; 10.1.1.5.1 от КР № 440-Н0-И0-А0/2012 г. не са установени отклонения и не са предприети коригиращи действия.

# Обобщена информация за резултатите от мониторинга

Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения по пътя на отпадъчните води, отразено в следните таблици:

# Таблица 4.3.1. КМУ 1

| Контролиран параметър | Измерена стойност | Оптимална стойност | Честота на моноторинг | Оценка за съответствие (да/ не) | Описание на отклонението, причини | Предприети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ниво на отпадъчната вода в секцията за сепариране ниво на утайката в утаителното пространство | 30 % Няма утайка | 70% от обема на КМУ 20 % от обема на КМУ | веднъж на тримесе чие веднъж на тремесе чие | да да | - - | - - |

# Таблица 4.3.2. КМУ 2

| Контролиран параметър | Измерена стойност | Оптимална стойност | Честота на моноторинг | Оценка за съответствие (да/ не) | Описание на отклонението, причини | Предприети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ниво на отпадъчната вода в секцията за сепариране ниво на утайката в утаителното пространство | 50 % Няма утайка | 70% от обема на КМУ 20 % от обема на КМУ | веднъж на тримесе чие веднъж на тремесеч ие | да да | - - | - - |

# Таблица 4.3.3. КМУ 3

| Контролиран параметър | Измерена стойност | Оптимална стойност | Честота на моноторинг | Оценка за съответствие (да/ не) | Описание на отклонението, причини | Предприети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ниво на отпадъчната вода в секцията за сепариране ниво на утайката в утаителното пространство | 30 % Няма утайка | 70% от обема на КМУ 20 % от обема на КМУ | веднъж на тримесе чие веднъж на тремесе чие | да да | - - | - - |

# По Условие 10.1.1.6.1.

На площадката се съхранява  писмена документация по изпълнение на Условие 10.1.1.2 от КР, и при поискване от компетентният орган се представя.

# По Условие 10.1.1.6.1.1.

# Представена е в РИОСВ-Плевен копие на документацията по Условие 10.1.1.6.1. от КР.

# По Условие 10.1.1.6.2.

Документират и се съхраняват резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко едно пречиствателно съоръжение.

# По Условие 10.1.1.6.3.

Документират и се съхраняват резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко едно пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното.

Не са  установени причини за несъответствия и не са предприети коригиращи действия.

# 4.3.1. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

# По Условие 10.1.2.1.

От технологичният процес на“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД се формират три потока производствени отпадъчни води, които се отвеждат в три отделни пречиствателни съоръжения /каломаслоуловителите - КМУ1; КМУ2; КМУ3/.

- Първи поток

Омаслените отпадъчни води се формират от случайни разливи в ректификационната колона и  резервоарен парк  за съхранение на отработени масла.

- Втори поток

Омаслените отпадъчни води се формират от случайни разливи в котелното помещение; обваловката на резервоарен парк за съхранение на отработени масла и от обваловката на резервоарeн парк  за  съхранение на базови фракции.

- Трети поток

Омаслените отпадъчни води се формират от случайни разливи в помещението за контактна очистка и резервоарен парк за съхраняване на антифриз.

Пречистените производствени отпадъчни води след каломаслоуловителите се събират в три отделни бетонирани изгребни ями и се предават на  лицензирана фирма, съгласно сключен договор.

От територията на площадката на“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД няма точкови източници на заустване на производствени отпадъчни води във водни обекти и/или канализационни системи на населени места.

# 4.3.2. ЕМИСИИ НА  ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОХЛАЖДАЩИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

От територията на площадката на “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД няма точкови източници на заустване на охлаждащи води във водни обекти и/или в канализационни системи.

За охлаждащи води се ползват води от дъждовната канализация, които се отвеждат гравитачно чрез отвеждащ тръбопровод в бетонов резервоар, с обем 300 куб. м. С помпи за студена вода се отвеждат чрез тръбопровод в тръбно-вакумната инсталация за охлаждане на вакуум помпата. Водите са на оборотен цикъл, който включва отвеждащи водопроводи, бетонов резервоар, помпи за студена и гореща вода. Водите за охлаждане не се обработват с никакви химикали, тъй като инсталацията работи с индиректно охлаждане.

# 4.3.3. ЕМИСИИ НА  ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В БИТОВО-ФЕКАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

# По Условие 10.2.1.

Битово-фекалните отпадъчни води се формират от жизнената дейност на работещия персонал. Отпадат от тоалетните възли и бани в административна сграда и от битовото помещение.  Потока от битово-фекалните отпадъчни води от административната сграда се отвеждат единствено само в септична яма и бетонирана изгребна яма.

Няма точкови източници на заустване във водни обекти и/или в канализационни системи.

# Условие 10.2.2.

Съдържанието на изгребните ями по Условие 10.2.1 се предава за пречистване на „ВиК” АД-Ловеч, при наличие на актуален договор, като се спазват условията дадени в него. Почистването и извозването на отпадъчните води се извършва от лицензирана за услугата фирма.

# 4.3.4. ЕМИСИИ НА  ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ДЪЖДОВНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

# По Условие 10.3.1.

Дъждовните води от покривната част на административна сграда  и от заобикалящата площ се съхранява единствено в бетонов резервоар с обем 300 м3. Водите от резервоара се използват за охлаждане на вакуум помпите към инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, както и за противопожарни нужди.

Част от дъждовните води се събират в обваловките на резероарните паркове и се отвеждат за пречистване в 3 броя отделни пречиствателни съоръжения /каломаслоуловители /КМУ1; КМУ2; КМУ3/ и 3 броя  отделни бетонирани изгребни ями, които при напълване се предават на лицензирани фирми.

Относно заустването на дъждовните води от покриви на сгради, в т.ч. дъждовни води от сграда за контактна очистка от инсталацията с КР, чрез канализацията за дъждовни води в дере, вляво от пътя Плевен – София:

Съгласно чл. 3, т. 6 от Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване „Не се счита за заустване на отпадъчни води изтичането на атмосферни води, формирани от отводняване на покриви на сгради, за които е осигурено самостоятелно отвеждане до вливането им в повърхностни води“.

Трети поток дъждовни води от покриви на сгради, в т. ч. дъждовни води от покривната част на сградата за контактна очистка, които се улавят чрез изградена нова дъждовна канализация и заустват в близкостоящо сухо дере, съгласно нормативната база не се считат за заустване.

# По Условие 10.4.

“ПОЛИХИМ - СС” ЕООД има изготвена и се прилага инструкция  за проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи на площадката, установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване - Инструкция И 16.

За 2014 г. са извършени 12 броя проверки на състоянието на канализационната мрежа на площадката. Води се дневник за документиране на подръжка и проверка на канализационната мрежа.

Не са установени течове и не са предприети коригиращи действия.

# По Условие 10.5.

Няма заустване на замърсени отпадъчни води от територията на площадката на “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД във водни обекти и/или канализационни системи, поради което не са извършени изчисления на замърсителите и техните годишни количества и не се налага да се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

# По Условие 10.6.2.

На площадката на дружеството не се документира и не се съхранява  информация за замърсители и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), поради  това, че няма заустване на производствени отпадъчни води от територията на площадката на “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД във водни обекти.

# По Условие 10.6.2.1

Няма заустване на производствени отпадъчни води от територията на площадката на “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД във водни обекти и/или в канализационни системи, включително и пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Не е докладвано информация за замърсители и техните количества свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Таблица 3 от Приложение 1  за емисии на отпадъчни води /производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни/ не е попълнена, понеже от територията на „Полихим СС” ЕООД няма точкови източници на заустване във водни обекти/канализация.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН |  | - | - | - | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | - | - | - | - |
| БПК5 | mg/dm3 | - | - | - | - |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | - | - | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ ден (ср.д.н) m3/ час m3/ср.год | - | - | - | - |

# 4.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД има разработена и прилагага инструкция „И 17 “Управление на отпадъците” (има за цел да отговори на Условия 11.3.12, 11.4.3., 11.5.5., 11.6.2., 11.7.2., 11.7.3.)

Инструкцията включва:

- периодична оценка на съответствието на съхранението с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия- Условие 11.3.12.

- периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия -Условие 11.4.3.

- оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия -Условие 11.5.5.

- оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия -Условие 11.6.2.

- измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително- Условие 11.7.2

- оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното - Условие 11.7.3.

# Условие 11.1.1. Образуване на отпадъци

Образуваните отпадъци при работата на инсталациията на територията на “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД не се различават по вид (код и наименование).

Табл.4 Образуване на отпадъци:

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортира не – собствен транспорт / външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено t/y | Коли чества опре деле ни с КР | Реално измере но |  |  |  |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | 0,1 | 0.0 | 0,0002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | да |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 1,5 | 0.0 | 0,0003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | да |
| Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла | 13 05 07* | 25 | 68,28 | 0,0001 | 0,0001 | 0.0 | „Рафине рия плама” АД | не* |
| Отработени филтруващи глини | 19 11 01* | 6,9 | 0.0 | 0,015 | 0.0 | 7,060 (нали чен от предни години) | 0.0 | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0,05 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 1 | 0.0 | - | - | 1,32 (нали чен от предни години) | 0.0 | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0,5 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 0,015 | 0.0029 | - | - | 0,012 (нали чен от предни години) | 0.0 | да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 19 11 05* | 0,1 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,0001 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1,5 | 0.3 | - | - | 0.0 | “Астон Сервиз” ООД | да |

* Установява се  несъответствие между определеното в КР годишно количество на отпадък с код  13 05 07* и реално измереното, което е причинено от наличието на по-голямо количество вода от очакваното в приетите за оползотворяване отработени масла. По отношение на нормата за годишно количество за единица продукт – по КР и реално измерено няма несъответствие.

# Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

# Условие 11.2.1

На площадката на“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД се приемат отпадъци, с цел тяхното оползотворяване, единствено само дадените в условието на  КР, в общо количество до 16 000 t/y с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла).

За 2014 г. на площадката на“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД са приети и преработени следните количества отработени масла по кодове и наименования.

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Приет отпадък през отчетната година | Оползотворени чрез: | Наличен отпадък, временно съхранен към 31 декември на отчетната година |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | регенериране |  |
|  |  | тон | тон | тон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 130110* | нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 92.00300 | 89.06520 | 2.93780 |
| 130111* | синтетични хидравлични масла | 2.45500 | 2.45500 | 0.00000 |
| 130113* | други хидравлични масла | 1.15700 | 1.15700 | 0.00000 |
| 130205* | нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 642.33268 | 472.73275 | 169.59993 |
| 130206* | синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 300.18840 | 298.42840 | 1.76000 |
| 130208* | други моторни,смазочни и масла за зъбни предавки | 179.28700 | 170.16000 | 9.12700 |
| 130307* | нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 1.27300 | 0.09000 | 1.18300 |
| 130310* | други изолационни и топлопредаващи масла | 6.00000 | 6.00000 | 0.00000 |
| 130401* | трюмови масла от речно корабоплаване | 28.77000 | 10.26000 | 18.51000 |
| 130506* | масло от маслено-водни сепаратори | 1157.05000 | 1141.13000 | 15.92000 |
| 160708* | отпадъци,съдържащи масла и нефтопродукти | 702.65900 | 90.06000 | 612.59900 |
| 190207* | масла и концентрати от сепариране/разделяне | 261.20000 | 261.20000 | 0.00000 |

За  периода 01.01.2014 г. – 31. 12.2014 г. “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД е приела на територията на площадката общо 3 374, 37508 тона отработени масла, като са оползотворени чрез регенериране 2542,73835  тона, и към 31.12.2014 г. остават налични временно съхранени  831,63673 тона отработени масла.

# Условие 11.2.2.

Приемането на отпадъците се извършва по предварително уточнен график с притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор.

# Условие 11.2.2.1.

Приемането  на отпадъците се извършва със следната придружаваща отпадъците документация:

- “Идентификационен документ” съгласно приложение № 8 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014 г./

- Превозен документ за опасни товари съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари или Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари, както и международните правни актове за превоз на опасни товари, ратифицирани от Република България със закон.

# Условие 11.2.2.2.

Преди приемане на отпадъците „ПОЛИХИМ-СС” ЕООД  разполага със следната информация:

- информация за вида и количеството на отпадъците;

- данни за физическите характеристики и химическия състав на отпадъците, в това число съдържанието на полихлорирани бифенили;

- съответната информация, необходима за да бъде оценена пригодността на отпадъците за третирането им в инсталацията по условие 2;

- описание на опасните характеристики на отпадъците, веществата, с които не могат да бъдат смесвани, както и необходимите мерки за безопасност при боравене с тях.

# Условие 11.2.2.3.

При приемане на отпадъците „ПОЛИХИМ-СС” ЕООД  извършва следните действия:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в условие 11.2.2.1;

- визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с представената по условие 11.2.2.2. документация;

- при необходимост вземане на представителни проби и извършване на анализи, за проверка на съответствието с документацията по условие 11.2.2.2. и определяне на възможностите за третиране на отпадъците в инсталацията по Условие 2.

- измерване на количеството на приеманите отпадъци;

- отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

# Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци

# Условие 11.3.1.

„ПОЛИХИМ-СС” ЕООД събира всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1., съгласно нормативната уредба по околна среда, на определените за това места, дадени в  КР № 440 – Н О / 2012 г.

При наличие на техническа възможност подлага отпадъците на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид.

Отпадъците образувани при производствената дейност се съхраняват за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

На територията на дружеството няма съхранени отпадъци, образувани от производствената дейност, извън горецитираните срокове.

# Условие 11.3.5.

„ПОЛИХИМ-СС” ЕООД съхранява отпадъците, определени с Условие 11.1 единствено само на места, определени  в  условията на КР.

Площадките са с трайна настилка (бетон), ясни надписи за вида на отпадъка, с код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.). Съдовете за съхраняване на отпадъците са изработени от материали, които не взаимодействат с тях и не се допускат разливане и/или изтичане.

При работата на Инсталацията за регенериране на отработени масла се образуват опасни, производствени и битови отпадъци, за които се прилага система за разделното им събиране по видове и групи.

Количеството образувани отпадъци ежемесечно се отчитат и документират в “Отчетни книги” за образуване и/или третиране на отпадъци” изготвени, съгласно изискванията на Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Съхраняването на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

# Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

# По Условие 11.4.1.

„ПОЛИХИМ-СС” ЕООД предава за транспортиране всички отпадъци по условие 11.1. извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи документи по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

# По Условие 11.4.2.

„ПОЛИХИМ-СС” ЕООД изготвя “Идентификационен документ”, които съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран опасен отпадък, съгласно Приложение № 8 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. За производствените отпадъци се изготвя и съхранява сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ, които  представя на контролните органи при поискване.

Има изготвени “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Приложение № 5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

# По Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

"ПОЛИХИМ СС” ЕООД предава отпадъците генерирани от дейността на дружеството, за оползотворяване, преработване и рециклиране извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документи по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък, като приоритетно се предават за оползотворяване пред обезвреждане.

През периода на 2014 г. са предадени  следните отпадъци:

- Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла, с код  13 05 07*  са предадени за оползотворяване на фирма „РАФИНЕРИЯ ПЛАМА”АД, в количество от 68.28 т, която притежава Комплексно разрешителна и с  която “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД има сключен писмен договор.

# Условие 11.5.2.

„ПОЛИХИМ СС” ЕООД  извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R 9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба) в Инсталация за регенериране на отработени масла, само на определените в КР отпадъци.

За  периода 01.01.2014 г. – 31. 12.2014 г. общото количество  регенерирани отработени масла е  2542.73835 тона.

| Код на отработеното масло | Наименование на отработеното масло | Количество оползотворени отработени масла (тона) |
| --- | --- | --- |
| 130110* | нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 89.06520 |
| 130111* | синтетични хидравлични масла | 2.45500 |
| 130113* | други хидравлични масла | 1.15700 |
| 130205* | нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 472.73275 |
| 130206* | синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 298.42840 |
| 130208* | други моторни,смазочни и масла за зъбни предавки | 170.16000 |
| 130307* | нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 0.09000 |
| 130310* | други изолационни и топлопредаващи масла | 6.00000 |
| 130401* | трюмови масла от речно корабоплаване | 10.26000 |
| 130506* | масло от маслено-водни сепаратори | 1141.13000 |
| 160708* | отпадъци,съдържащи масла и нефтопродукти | 90.06000 |
| 190207* | масла и концентрати от сепариране/разделяне | 261.20000 |

# Условие 11.5.3.

„ПОЛИХИМ - СС” ЕООД извършва дейност, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 9) в Резервоарен парк № 1 – 4 броя резервоара с обем по 50 м3 всеки и Резервоарен парк № 2 - 8 броя резервоара с обем 50 м3 всеки, дадени в условията на КР.

# Условие 11.5.4.

Съоръженията за извършване на дейност, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 9), са изработени от материали, невзаимодействащи с отработените масла, затворени са извън времето на извършване на манипулации, не се допуска разливане и/или изтичане, маркирани са с надпис: “Отработени масла”, с код и наименование на отпадъците, Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

Табл.5: Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

(Съгласно Образеца на годишен доклад, в табл. 5 се попълват отпадъците, предадени за обезвреждане / оползотворяване извън площадката)

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане извън площадката | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла | 13 05 07* | не | не | Рафинерия “Нова Плама” АД Код на извършваната операция- R3 | Не* |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | не | не | Астон сервиз” ООД Организирано сметоизвозване от община Луковит Код на извършваната операция- D1 | да |

*Установените несъответствия са причинени от наличието на по - голямо количество вода от очакваното в приетите за оползотворяване отработени масла

# Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

# По Условие 11.6.1.

“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД предава отпадъците, генерирани от дейността на дружеството за  обезвреждане извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи документи по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

Предадени са следните отпадъци, генерирани от дейността на дружеството за обезвреждане на фирми, притежаващи съответните разрешителни и съгласно сключени договори:

- Смесени битови отпадъци, с код 20 03 01 са транспортирани за обезвреждане  до депо за битови отпадъци от външна фирма „Астон Сервиз” ООД, съгласно сключен договор, тъй като “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД е включена в организираното сметоизвозване на община Луковит.

# Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

# По Условие 11.7.1.

“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД осъществява измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образуван отпадък за инсталацията;

- стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес).

# Условие 11.8. Анализи на отпадъците

# По Условие 11.8.1.

При наличие на отпадъци с огледални кодове, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците по реда на чл.10 и /или с цел доказване на съответствието на отпадъците с придружаващия ги сертификат, ще се извършва изпитване на отпадъците в акредитирана лаборатория. При наличие на резултати от извършени анализи на отпадъците ще се документират, съхраняват и ще се предоставят при поискване от компетентните органи.

На площадката на “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД няма отпадъци с огледални кодове, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците, при което не са извършвани анализи и няма налична документация.

# Условие 11.8.2.

# По Условие 11.9.1.

“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

# По Условие 11.9.2.

Количествата генерирани опасни, производствени и битови отпадъци се измерват ежемесечно и се документират в отчетни книги и дневници.

За  2014 г. “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД има 12 проверки за измерване на количествата образувани опасни, производствени и битови отпадъци.

През 2014 г. е установено едно несъответствие в количеството образуван отпадък при експлоатацията на Инсталация за регенериране на отработени масла:  Води от маслено-водни сепаратори, с код 13 05 07*:

Количество, определено в КР: 25 т/г

Реално измерено количество: 68,28 т.

Установеното несъответствие е причинено от наличието на по-голямо количество вода от очакваното  в приетите за оползотворяване отработени масла.

Опасни отпадъци образувани при експлоатацията на Инсталация за регенериране на отработени масла за 2014 г.

# Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) - 13 05 03*

количество -0.0 т

# Масло от маслено-водни сепаратори - 13 05 06*

количество -0.0 т

# Води от маслено-водни- 13 05 07*

количество 68,28 т.

# Отработени филтруващи глини-19 11 01*

количество –0.0 т

# Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка за 2014 г.

# Пластмасови опаковки-15 01 02

количество -0.0 т.

# Отпадъци от желязо и стомана-19 10 01

количество -0.00 т.

# Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка за 2014 г.

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества-15 01 10*

количество -0.0 т

Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества-15 02 02*

количество -0.0059 т.

Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества-19 11 05*

количество -0.0 т

# Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак - 20 01 21*

количество –0.0 т

# Битови отпадъци за 2014 г.

# Смесени битови отпадъци-20 03 01

количество -0.3 т

# Условие 11.8. Анализи на отпадъците

# По Условие 11.8.1.

На площадката на “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД няма отпадъци с огледални кодове, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и не са извършвани анализи.

По Условие 11.8.2.

През 2014 г. няма образувани отпадъци образувани от дейността на предприятието, които да предавани за обезвреждане чрез депониране, и по тази причина и по тази причина няма извършвано такова основно охарактеризиране на отпадъците образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране

# По Условие 11.9.3

„ПОЛИХИМ – СС” ЕООД има разработена и прилага инструкция И 17 „Управление на отпадъци”, която включва:

-периодична оценка на съответствието на съхранението с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия- Условие 11.3.12.

За 2014 год.:

- извършени оценки за съответствия – 12 броя

- установени несъответствия – няма

- причини за несъответствия – няма

- предприети коригиращи действия – няма

-периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия -Условие 11.4.3.

За 2014 год.:

- извършени оценки за съответствия – 12 броя

- установени несъответствия – няма

- причини за несъответствия – няма

- предприети коригиращи действия – няма

-оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия -Условие 11.5.5.

За 2014 год.:

- извършени оценки за съответствия – 12 броя

- установени несъответствия – няма

- причини за несъответствия – няма

- предприети коригиращи действия – няма

-оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия -Условие 11.6.2.

За 2014 год.:

- извършени оценки за съответствия – 12 броя

- установени несъответствия – няма

- причини за несъответствия – няма

- предприети коригиращи действия – няма

-оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното - Условие 11.7.3.

За 2014 год.:

- извършени оценки за съответствия – 12 броя

- установени несъответствия – 1 брой

- причини за несъответствия – наличието на по-голямо количество вода от очакваното  в приетите за оползотворяване отработени масла

- предприети коригиращи действия: проведени са разговори с генераторите на отработени масла, които се предават и събират от “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД, с цел отработените масла, образувани от тяхната дейност да бъдат подлагани на предварително третиране и обезводняване за намаляване на количеството съдържаща се вода в тях.

Бъдещите коригиращи действия, които ще се предприемат от “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД са следните:

1.Промяна на технологията за намаляване на количеството на генерирания отпадък: води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла, с код  13 05 07*

2. Подаване на заявление за ново Комплексно разрешително, в което се включи и  увеличаване количествата на отпадък: води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла, с код  13 05 07*.

За периодична оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъците с условията в разрешителното се води дневник ежемесечно.

За  2014 г. “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД има 12 такива оценки на съответствието на събирането и приемането на отпадъците с условията в разрешителното, които са отразени в съответния дневник.

Няма установени несъответствия.

Няма предприети коригиращи действия.

# По Условие 11.9.4.1.

За 2014 г. на площадката на “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД са приети, съхранени и оползотворени следните отработени масла с кодове и наименования, съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците:

| Код на отработеното масло | Наименование на отработеното масло | Приети количества отработени масла през 2014 г., тон | Оползотворени чрез регенериране отработени масла през 2014 г., тон | Налично количество отработени масла, временно съхранено към 31.12.2014 г., тон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130110* | нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 92.00300 | 89.06520 | 2.93780 |
| 130111* | синтетични хидравлични масла | 2.45500 | 2.45500 | 0.0 |
| 130113* | други хидравлични масла | 1.15700 | 1.15700 | 0.00000 |
| 130205* | нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 642.33268 | 472.73275 | 169.59993 |
| 130206* | синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 300.18840 | 298.42840 | 1.76000 |
| 130208* | други моторни,смазочни и масла за зъбни предавки | 179.28700 | 170.16000 | 9.12700 |
| 130307* | нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 1.27300 | 0.09000 | 1.18300 |
| 130310* | други изолационни и топлопредаващи масла | 6.00000 | 6.00000 | 0.0 |
| 130401* | трюмови масла от речно корабоплаване | 28.77000 | 10.26000 | 18.51000 |
| 130506* | масло от маслено-водни сепаратори | 1157.05000 | 1141.13000 | 15.92000 |
| 160708* | отпадъци,съдържащи масла и нефтопродукти | 702.65900 | 90.06000 | 612.59900 |
| 190207* | масла и концентрати от сепариране/разделяне | 261.20000 | 261.20000 | 0.0 |

# По Условие 11.9.6.

“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (условие № 11. Управление на отпадъците) за срок не по-кратък от пет календарни години и ще предоставя информацията при поискване от компетентните органи.

# По Условие 11.9.8.

Няма изпуснати количества в почвата от замърсителите по приложение II на Регламент № 166/ 2006 г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Относно преноса извън площадката на опасни отпадъци е изготвена и подадена информация с докладването за изпускане и пренос на замърсители за 2014 г в ЕРИПЗ:

# Пренос на опасни отпадъци на територията на страната

| Операция | Код | Наименование | Метод | Използвана методика | Количество, т/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оползотворяване | 13 05 07* | Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла | M:Измерване | WEIGH | 68.28 |
| Общо: | 68.28 |

# 4.5. ШУМ

Съгласно Условие № 12. Шум:

Да се извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години оценяване на общата звукова мощност на площадката, еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката и еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие – Такъв мониторинг се извърши през 2013 г. с Протокол № 09 – 0418/ 07.05.2013 г. и резултатите са представени в таблицата по – долу. През 2015 г. предстои да се извърши собствен мониторинг на общата звукова мощност на площадката, еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката и еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие

Основни източници на шум на територията на площадката са компресори, горелки и работни помпи, вътрешно заводски транспорт.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Еквивалентно ниво на шум в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| точка 1 | 52.2±0.3 | ден | 100 % |
| Точка 2 | 48.3±0.3 | ден | 100 % |
| Точка 3 | 59.1±0.3 | ден | 100 % |
| Точка 4 | 51.6±0.3 | ден | 100 % |
| Точка 5 | 49.1±0.3 | ден | 100 % |
| Точка 6 | 56.2±0.3 | ден | 100 % |
| Точка 7 | 52.5±0.3 | ден | 100 % |
| Еквивалентно ниво на шума в място на въздействие | 40.1±1.6 | ден | 100 % |
| Ниво на обща звукова мощност | 95.4± 3.9 | ден | - |

Измерването е извършено ГД “Лабораторно аналитична дейност” – Регионална лаборатория – Плевен – 09 – акредитирана лаборатория за изпитване. Сертификат № 135 ЛИ / 01.03.2013 г. валиден до 30.09.2015 г., издаден от ИА “БСА”, съгласно БДС EN ISO / IEC 17025

За 2014 г. няма постъпили жалби от живущи около площадката, няма установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, и затова няма предприети коригиращи действия.

Във връзка с изпълнения на условия 12.2.2 и 12.3 е изготвена и се прилага Инструкция „Шум. Мониторинг на показателите.”

# По Условие 12.3.3.:

- оплаквания от живущи около площадката - Няма постъпили оплаквания от живущи около площадката,;

- резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 3 от Наредба № 54 от 13 декември 2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр. 3 от 11 Януари 2011г. – Спазвайки изискванията на Наредбата, резултатите от собствените периодични измервания са отразени в ГДОС за 2014 г.

- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия - Няма установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, и затова няма предприети коригиращи действия

# 4.6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ

Прилагат се инструкции за:

Инструкция „Периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете” - има за цел да отговори на усл. 13А.2.

Инструкция „Разливи. Превантивни и коригиращи действия” - има за цел да отговори на усл. 13А.5, 14.2 и 14.4.

Ежедневно се извършват проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, като при наличие на такива, резултатите се документират в дневник

За 2014 г.  не са установени несъответствия.

За 2014 г. понеже няма установени несъответствия и затова не са са предприети коригиращи действия.

Прилага се инструкция с която се определят дейностите, свързани с отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка, оценка на възможността за изпускане в резултат аварийни ситуации в канализацията на опасни вещества и мерки за ограничаване и ликвидиране на последствията при залпови замърсявания. Целта е да се предотврати, намали или ограничи вредното въздействие от евентуалните разливи и аварийни ситуации, които биха могли да увредят човешкото здраве и околната среда. Инструкцията има за цел да отговори на усл. 13А.5, 14.2. и 14.4.– „Разливи. Превантивни и коригиращи действия”.

Подземни води на територията на площадката няма. Няма изградени и не предстои изграждането на сондажни кладенци, не се използва вода от подземни източници.

Таблица 7. Опазване на подземните води:

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот ветст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не е попълнена таблица 7, защото подземни води на територията на площадката няма изградени, както и не предстои изграждането на сондажни кладенци, не се използва вода от подземни източници, и в Комплексно разрешително № 440- Н 0 / 2012 г. няма заложен такъв мониторинг.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвата | Пробовземна точка | Резултати от мониторинга | Честота на монито ринга | Съот вет ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не е попълнена таблица 8, защото в Комплексно разрешително № 440- Н 0 / 2012 г. няма заложен такъв мониторинг.

Площадката е 100 %, бетонирана, което в максимална степен възпрепятства попадането на вредни и опасни вещества в почвите.

За 2014 г. няма регистрирани случаи на разливи и / или изливания на вредни и опасни вещества върху площадката

Има изготвен Дневник, в който при констатиране на разлив ще бъде попълнен със следните  данни: датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

За 2014 г.  няма регистрирани случаи.

За 2014 г. няма установени несъответствия.

За 2014 г.  няма предприети коригиращи действия.

Съхраняват се достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определените за целта места.

Товаро - разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове / изливания се извършват само на определените за това места, осигурени против разливи и течове.

В резултат от прилагането на инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, е установено, че няма такива.

В резултат от прилагане на инструкция “Разливи. Превантивни и коригиращи дейности”, няма случаи на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху площадката.

# Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД спазва утвърден от Управителя „Авариен план”, изготвен съгласно изискванията на Закона за защита при бедствия и съгласно Наредба I3 – 2377 от 15.09.2011 г. правилата и нормите за пожарна безопасност при експолатация на обектите.

За 2014 г.  на територията на “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД няма възникнали аварийни ситуации.

# Усл. 14.4. – има изготвена инструкция И 20 «Разливи. Превантивни и коригиращи дейности»

Съхраняваните на територията на дружеството опасни химични вещества и препарати са в количества, които не попадат в Приложение 3 на ЗООС. Дружеството не подлежи на издаване на Разрешително по чл. 104 от ЗООС.

По Условие 14.5. не е извършено уведомяване на РИОСВ, защото не е имало концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното, не е имало непланирана емисия, смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване, не е имало инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата.

По Условие 14.6: „ПОЛИХИМ-СС” ЕООД има изготвена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

При поискване тази оценка ще бъде предоставена на компетентния орган.

В изготвената оценка има планирани и остойностени мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. /Условие 14.7./

По време на експлоатацията на съоръженията и инсталацията, ако възникнат случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, „ПОЛИХИМ-СС” ЕООД ще преприеме незабавни действия, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. /Условие 14.8./

Ако в резултат от възникване на случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети, ПОЛИХИМ-СС” ЕООД ще актуализира оценката и мерките. /Условие 14.9./

“ПОЛИХИМ-СС” ЕООД ще поддържа информация за случаите на непосредствена заплаха и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, като при поискване от компетентните органи ще предоставя на информацията, включително собствената оценка. /Условие 14.10./

# Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа

Има инструкции:

- «Пускане и спиране на пречиствателните съоръжения» – има за цел да отговори на усл. 15. 1.;

- «Пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията» – има за цел да отговори на усл. 15.2.;

- «Документиране на действията по пускане и спиране на инсталацията за дестилация на нефтопродукти» – има за цел да отговори на усл. 15.2.; 15.3.;

Изготвен е и се изпълнява план за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията. Планът включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол.

# За 2014 г. не е имало анормални режими работата на инсталацията.

# Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

С цел изпълнение на Условие 16.1. в случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в настоящото разрешително или на части от тях, притежателят ще уведоми незабавно РИОСВ, като посочи и предвидената за това дата.

РИОСВ ще бъде навременно информирана за датите, както и ще представи в РИОСВ подробен План за закриване на дейности на площадката или части от тях (Условие 16.2.).

В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталациите или на части от тях ще наложи промяна в условията на комплексното разрешително, ще бъдат предприети необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на Плана /Условие 16.2.1./

# По условие 16.3:

За 2014 г. нямаше временно прекратяване дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях.

# 5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)

Изпълнена е заложената в ИППСУКР дейност през 2012 г.:

- изграждане на ректификационна колона с капацитет 40 тона на денонощие.

# 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

# За 2014 г.  нямаше временно прекратяване дейността на инсталациите.

# 7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1.АВАРИИ

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

За 2014 г. на територията на “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД няма възникнала аварийна ситуация, свързана с околната среда

7.2. ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, ЗА КОИТО Е ИЗДАДЕНО КР.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.03.2014 г | Подаден в РИОСВ – гр. Плевен сигнал за обгазяване на гр. Луковит в резултат от дейността на „ПОЛИХИМ- СС” ЕООД | Няма причини на територията на Дружеството | Изпратено е писмо от РИОСВ – Плевен, с което РИОСВ иска да се даде обяснение за сигнала. „ПОЛИХИМ- СС” ЕООД уведомява РИОСВ – Плевен, че за периода от 22.03.2014 г. до 24.03.2014 г. включително, на площадката на „ПОЛИХИМ – СС” ЕООД е извършвана периодична профилактика на Инсталацията за регенериране на отработени масла, поради което те не е работела и за този период не е имало производствена дейност на площадката и по тази причина не е възможно да е имало обгазяване на гр. Луковит в резултат от дейността на „ПОЛИХИМ- СС” ЕООД. | - | РИОСВ – гр. Плевен |
| 21.08.2014 г. е на амоняк и сяра в нощта на 20 –ти срещу 21 август 2014 г. | постъпил в РИОСВ – гр. Плевен анонимен сигнал за обгазяване на гр. Луковит с миризма | Няма причини на територията на Дружеството | Извършена е извънредна проверка на 26.08.2014 г. от РИОСВ – Плевен. не са установени неприятни миризми и източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух. На 26.08.2014 г, в изпълнение на възлагателно писмо с изх. № ОИК – 3 – 86 /25.08.2014 г. на Директора на Риосв- Плевен, ИАОС РЛ - Плевен започва 72 – часово индикативно фоново(имисионно) контролно измерване на показателите за качество на атмосферния въздух в района на площадката на Инсталацията за регенериране на отработени масла по следните показатели: фини прахови частици, серни оксиди, азотни оксиди, въглероден оксид, амоняк, сероводород, метанови въглеводороди и неметанови въглеводороди. | „ПОЛИХИМ – СС” ЕООД извършва анализ на всички потенциални източници (организирани и неорганизирани) на емисии на сероводород и летливи органични съединения (метанови и неметанови) на производствената площадка в гр. Луковит. Относно показателя сероводород, „ПОЛИХИМ- СС” ЕООД смята, че източника на емисии от сероводород не може да е дейността на „ПОЛИХИМ –СС” ЕООД. | РИОСВ – гр. Плевен |

20.03.2015 г.

Гр. Луковит

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително КР № 440 – Н0/ 2012 г.  на “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД, площадка гр. Луковит, Северозападна промишлена зона, Община Луковит.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:________________________				Дата: 22.05.2015 г.

(упълномощено от организацията лице)

# Име на подписвания:   	Силвия Стефанова

Длъжност в организацията:  	    Управител	____ _

# Text boxes

Обслужващ персонал

инсталация за ваккуум дестилация

Охрана

Обслужващ персонал

Инсталация за очистка

Управител

База - Луковит

Главен

счетоводител

Счетоводство

Технолог

Лаборатория

Шофьори

Еколог

Транспортен отдел

###### УПРАВИТЕЛ

###### И