Стара Загора, февруари 2016 г.

| Съдържание | Стр. |
| --- | --- |
| 1 | Увод | 5 |
| 1.1 | Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР) | 5 |
| 1.2 | Адрес по местонахождение на инсталацията | 5 |
| 1.3 | Регистрационен номер на КР | 5 |
| 1.4 | Дата на подписване на КР | 6 |
| 1.5 | Дата на влизане в сила на КР | 6 |
| 1.6 | Оператор на инсталацията (притежател на разрешителното) | 6 |
| 1.7 | Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора | 6 |
| 1.8 | Лице за контакти | 6 |
| 1.9 | Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти | 6 |
| 1.10 | Кратко описание на всяка от дейностите/процесите извършвани в инсталациите | 6 |
| 1.11 | Производствен капацитет на инсталацията | 8 |
| 1.12 | Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда | 8 |
| 1.13 | РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията | 9 |
| 1.14 | Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията | 9 |
| 2 | Система за управление на околната среда | 9 |
| 2.1 | Структура и отговорности | 9 |
| 2.2 | Обучение | 9 |
| 2.3 | Обмен на информация | 10 |
| 2.4 | Документиране | 10 |
| 2.5 | Управление на документи | 10 |
| 2.6 | Оперативно управление | 10 |
| 2.7 | Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия | 10 |
| 2.8 | Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации | 11 |
| 2.9 | Записи | 12 |
| 2.10 | Докладване | 13 |
| 2.11 | Актуализация на СУОС | 13 |
| 3 | Използване на ресурси | 13 |
| 3.1 | Използване на вода | 13 |
| 3.2 | Използване на енергия | 15 |
| 3.3 | Използване на суровини, спомагателни материали и горива | 16 |
| 3.4 | Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти | 23 |
| 4 | Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда | 24 |
| 4.1 | Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR | 24 |
| 4.2 | Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух | 25 |
| 4.3 | Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води | 27 |
| 4.4 | Управление на отпадъците | 32 |
| 4.5 | Шум | 38 |
| 4.6 | Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 39 |
| 5 | Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) | 41 |
| 6 | Прекратяване работата на инсталации или части от тях | 41 |
| 7 | Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения | 42 |
| 7.1 | Аварии | 42 |
| 7.2 | Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР | 43 |

| 8 | Подписване на годишния доклад | 44 |
| --- | --- | --- |
| Декларация | 44 |
| Приложение 1: Таблици 1 – 10 | 45 |
| Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR | 45 |
| Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух | 48 |
| Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация | 48 |
| Таблица 4. Образуване на отпадъци | 50 |
| Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци | 51 |
| Таблица 6. Шумови емисии | 51 |
| Таблица 7. Опазване на подземните води | 51 |
| Таблица 8. Опазване на почви | 52 |
| Таблица 9. Аварийни ситуации | 52 |
| Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР | 52 |
| Приложение 2: | 53 |
| 1. | Копие на писмо до ИАОС с Изх.. № 134/ 10.02.2016 г. – годишни отчети по отпадъците за отчетната 2015 година |

Ембул Инвестмънт АД, гр. Стара Загора притежава Комплексно разрешително № 116-Н1/2012 г, регламентирано с Решение № 116-Н1-И0-А0/2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

Настоящият ГДОС е изготвен в изпълнение на чл.125, ал.1, т.6 от ЗООС и Условие 5.10.1 от КР, съгласно които Дружеството се задължава да представя ежегодно на контролиращия орган Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася.

Докладът обхваща периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. Изготвен е съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и е съобразен с изискванията на разработения модул за докладване на замърсителите.

При излагане на информацията е спазена последователността в структурата на цитирания образец.

1. Увод

1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)

Инсталация, която попада в обхвата на точка 6.2. от Приложение 4 на ЗООС – „Инсталации за предварителна обработка (дейности като измиване, избелване, мерсеризиране) или багрене на влакна и/или текстил с капацитет над 10 тона дневно”:

1.   Инсталация за багрене на влакна и/или текстил, включваща:

-  Отделение за багрене на гранки

-  Отделение за багрене на бобини

Отделение за багрене на гранки (корпус А1.1. от ГЕНПЛАН)

9 бр. камерни багрилни апарати тип APPC 250 LV

6 бр. роторни центрофуги, тип OMS-C 1500x600

Отделение за багрене на бобини ( корпус А1.2.от ГЕНПЛАН)

2 бр. хоризонтални багрилни апарати за багрене на бобини, MAWP 73 PSI at 320° F; mdmt -20° F at 73 PSI

1 бр. вертикален багрилен апарат за изготвяне на мостри, MAWP 73 PSI at 320° F; mdmt -20° F at 73 PSI

2 бр. центрофуги BERTA 24, 1500 об./мин.; макс. капацитет 60 кг.

5 бр. сушилни агрегати (4 бр. се преместват от основен багрилен цех)

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 от ЗООС:

- Инсталация за производство на прежди

- Парова централа с топлинна мощност 9,8 MW (2 бр. котли по 4.9 MW)

- Водогреен котел (бойлер) с топлинна мощност 250 kW

1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията

6000  гр.Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий” № 50

1.3. Регистрационен номер на КР :

№116/2006 г.

№116/2006 г., актуализирано с Решение на Министъра на околната среда и водите № 116-Н0-И0-А1/2008 г.

№116-Н1/2012 г. (Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда № 116-Н1-И0-А0/2012 г.)

1.4. Дата на подписване на КР :

14.11.2006 г.

06.11.2008 г.

27.09.2012 г.

1.5. Дата на влизане в сила на КР :

02.12.2006 г.

13.12.2008 г.

17.10.2012 г.

1.6. Оператор на инсталацията  (притежател на разрешителното)

Ембул ИнвестмънТ АД, гр. Стара Загора

1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

6000  гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий” № 50

тел.: +359 42 604 721;  факс: +359 42 601 430

e-mail: embul@emboy.com

1.8. Лице за контакти

Севгин Сароглу – технолог Багрилен цех

Магдалена Петрова  – еколог

1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

6000  гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий” № 50

тел.: +359 42 604 721;  факс: +359 42 601 430

e-mail: embul@emboy.com

1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите извършвани в инсталациите

Ембул Инвестмънт АД е акционерно дружество, учредено и съществуващо в съответствие със законите на Република България. Дружеството е регистрирано от Старозагорския окръжен съд по фирмено дело 2098/2000 г. със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий” № 50.

100% от капитала на Ембул Инвестмънт АД е частна собственост. Дружеството се управлява от Генерален директор Али Уур Юзджан.

Площадката на обекта се намира в индустриалната зона на град Стара Загора, парцел ІХ-5412, кв.13. Отстои на около 1,2 км  южно от жилищната зона на гр. Стара Загора.

От север са разположени хипермаркетите МОББО и АЙКО, от изток - фирмите Загора  Фрукт АД  и  Загора  Естейт,  от  запад - бул.”Патриарх Евтимий”,  от  юг - обходна ж.п. линия. На североизток е теренът на затвора. Минималното отстояние на производствения  корпус  до хипермаркетите  е 15 метра, а на  инсталацията  за багрене на влакна – 90 м.

Ембул Инвестмънт АД произвежда акрилни прежди по конверторен способ. Производственият капацитет  на предприятието е 25 t/24h.

Суровината за преждата се доставя на бали  в състояние "tow" или "tops". Суровата прежда се накъсва на влакна. От тях се образува лента, която след това се преде, усуква и багри. При-

лага се  методът на щапелиране чрез локализирано разкъсване на влакната. Щапелната диаграма на влакната в получената лента може да има различна форма.

Прилага се ретардерен метод на багрене на преждите. Багренето на преждите се извършва в багрилни апарати за гранки и за бобини.Работят 9 броя багрилни апарати за гранки с  вместимост  до 450 kg, 2 броя багрилни апарати за бобини с  вместимост  до 700 kg и 1 брой багрилен апарат за мостри с  вместимост  до 40 kg, в зависимост от вида на преждите. Багренето се извършва с  катийонни основни багрила. Количеството на багрилото е в зависимост от различните рецептури, респ. цветове и техните нюанси.

Обагрената прежда преминава през центрофуги (6 бр. за гранки и 2 бр. за бобини) и през микровълнови сушилни (5 бр.).

Технологичните процеси са автоматизирани. Технологията отговаря на съвременните изисквания за безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Водоснабдяването за промишлени цели се извършва от три броя тръбни кледенци, разположени на площадката на фирмата, по силата на издадено от Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив разрешително.

Питейно-битовото водоснабдяване е от градската водопроводна мрежа по договор с „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора.

Необходимата за технологичните нужди пара се произвежда в парокотелна централа, оборудвана с два котела тип “Yildirim” с номинална мощност по 4,9 MW, работещи на  природен газ.

Производствените отпадъчни води от багрилен цех и част от битово – фекалните води  преминават през пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). Станцията е изградена  по  турски  проект  на  фирма  “Ģevtaș”. Съоръженията  на  инсталацията са тип “Ģevkom”. Пречиствателната станция за промишлени отпадъчни води е оразмерена за дебит 1500 m3/d. Пречиствателният процес включва: груба очистка, механично пречистване, аерация с двустепенно утаяване, стабилизиране, уплътняване и филтруване на утайките във филтър-преса.

На площадката се намират следните сгради и съоръжения:

- Битова сграда;

- Производствено хале;

- Производствено-складов корпус;

- Складово помещение;

- Противопожарен и промишлен водоеми;

- Помпена станция;

- Котелно помещение;

- Пречиствателна станция;

- Административно-битова сграда;

- Склад материали;

- Санитарни възли;

- Дизел генератор;

- ЗРУ - 20кV – главно енергийно захранване.

1.11. Производствен капацитет на инсталацията

Ембул Инвестмънт АД експлоатира Инсталация за багрене на влакна и/или текстил с капацитет, непревишаващ определените с Условие 4.1 на КР стойности:

| Период | Инсталации | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Производствен капацитет (t /24 h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Условие 4.1 от КР | Инсталация за багрене на влакна и/или текстил | 6.2 | 25 |
| 2015 г. |  |  | 6.40 |

В изпълнение на Условие 4.2.1 Дружеството прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталацията, което за 2015 г. възлиза на 1 557,165 t/y (Условие 4.2.2). Работните дни за годината са 245

1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Отговорни лица за изпълнение на КР са Технолога на багрилен цех и Еколога на фирмата. По изпълнение на КР са ангажирани още:

- ЕЗБУР (Eксперт здравословни и безопасни условия на работа);

- Главен енергетик;

- Организатор “Охрана”;

- Електромонтьор/промишлено предприятие;

- Началник “Парова централа”;

- Началник “Багрилен цех”;

- Началник складове;

- Отговорници за работа с отпадъци.

1.13. РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – Стара Загора, 6000 гр. Стара Загора, ул. “Стара Планина” № 2, п.к. 143

1.14. Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията

Източнобеломорски район, 4000 гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35

2. Система за управление на околната среда

2.1. Структура и отговорности

В Ембул Инвестмънт АД се прилага система за управление на околната среда (СУОС).

Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното (виж т.1.12 по-горе).

Изготвени са списъци с персонала, извършващ конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнението им.

2.2. Обучение

В изпълнение на Условие 5.2.1  e изготвена програма за обучение на персонала,която се актуализира в зависимост потребностите от обучение.

- обучение и инструктажи по здравословни и безопасни условия на труд, хигиена и противопожарна охрана – начален, периодичен, ежедневен, извънреден и инструктаж на работното място;

- обучение по безопасност и здраве на членовете на КУТ и на лица, провеждащи инструктажи и управляващи трудовите процеси във фирмата, организирано от СТМ ”Корпора-Мед” ООД, гр. Стара Загора;

- обучение за утвърждаване на правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа, организирано от СТМ ”Корпора-Мед” ООД, гр. Стара Загора;

- обучение във връзка с безопасността при работа с електрически уредби и съоръжения, проведено от представител на ”ПРОТЕКТА КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Стара Загора;

- практическо занятие за проверка на готовността на персонала за изпълнението на Аварийния план на Дружеството – проиграване на плана за евакуация и на плана за ликвидиране на пожари и аварии в помещенията на фирмата в присъствието на представител на консултантска фирма.

2.3. Обмен на информация

По Условие 5.3.1 се поддържа актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

По Условие 5.3.2 се поддържа актуален списък на органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (вкл. за спешни случаи): МОСВ, ИАОС, РИОСВ-Стара Загора, БДУВИБР с център Пловдив, Общински власти, ОУ “ПБЗН” – Стара Загора.

2.4. Документиране

По Условие 5.4.1 се поддържа актуален списък на нормативната уредба по околна среда, отнасяща се до работата на инсталациите.

По Условие 5.4.2 е изготвен списък и са документирани всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително. Съхраняват се на достъпно за всички служители място на площадката от лицата, отговорни за тяхното съхранение.

Съгласно Условие 5.4.3 е съставен списък на кого от персонала /отговорните лица/ какъв документ, отнасящ се за изпълнението на условията от КР, е предоставен.

2.5. Управление на документи

Разработена е и се прилага инструкция (ИУ 5.5.1) за актуализация на документите, изисквани с настоящото комплексно разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация.

2.6. Оперативно управление

Съгласно Условие 5.6.1 са изготвени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

В изпълнение на  Условия 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 и 5.7.4 се прилагат писмени инструкции за:

- мониторинг на техническите и емисионни;

- периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното;

- установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия;

- периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/ технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

По Условие 5.8.  Дружеството има разработена инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в която са определени:

- опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария;

- възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. Включени са аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;

- възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации са документирани начин на действие, включително действията за предотвратяване/ ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията;

- начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие – със заповед на ген. директор се сформира и назначава Щаб за изпълнение на аварийния план на обекта за защита при бедствия. Към Щаба се определят и назначават специализирани формирования: оперативна група за разузнаване и непосредствено ръководство, спасителна група, противопожарна група, аварийна група, санитарен пост и транспортна група. Знанията и уменията им се поддържат и повишават чрез: начален инструктаж (задължителен за всички работници и служители), периодичен инструктаж (на всеки три месеца), извънреден инструктаж (при съществени промени в плана за производствените работи, в технологията, в транспортната схема, в електрозахранването и др.), тематично обучение (по конкретен проблем с особена важност за дружеството – провежда се от специалисти от ОУ “ПБЗН”, Медицинска помощ, Технолог от завода) и практическо обучение (веднъж годишно – разигра-

ване на симулирана аварийна ситуация);

- сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията – съставени са генерален план на площадката (с посочено разположение  на  сградите)  и  план  на   аварийните  изходи  (за  всяка  сграда).  За  всяко работно място е определен най-близкия авариен изход. Определени са достатъчен брой сборни пунктове. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;

- възможните причини, които биха довели до авария и предприемане на коригиращи действия;

- и се извършва редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при аварии – изготвен е списък на средствата за оповестяване при аварии и се води ежемесечно дневник за проверки;

- средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и  безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение - изготвен е списък на средствата за лична защита с посочено място за съхранение и се води ежемесечно дневник за проверки;

- средствата за противодействие на възможните аварии, най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност - изготвен е списък на средствата за противодействие на възможните аварии с посочено място за съхранение и се води ежемесечно дневник за проверки;

- списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии;

На площадката не са възниквали аварии.

2.9. Записи

По Условие 5.9.1 се документират и съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в КР.

По Условие 5.9.2 се води дневник за периодична оценка за наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2, но не се е налагало предприемане на организационни/технически действия за постигане на съответствие с нормативните разпоредби.

По Условие 5.9.3 няма отчетени несъответствия и респективно не са предприемани коригиращи действия.

По Условие 5.9.4  за  отчетния период  не  е извършвана актуализация на инструкциите  за

работа на технологичното/ пречиствателното оборудване за багрилните апарати.

Съгласно Условие 5.9.5 и  Условие 5.9.6 е изготвен списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

2.10. Докладване

Изготвянето на настоящия ГДОС и представянето му в законовия срок е изпълнение на  Условие 5.10.1.

В изпълнение на Условие 5.10.2 Дружеството предоставя при поискване от компетентните органи необходимата им допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

2.11. Актуализация на СУОС

Не се е налагало актуализиране на системата за управление на околната среда по Условие 5.11.1.

В изпълнение на Условие 7.4, като част от ГДОС докладваме, че през отчетния период:

- не са регистрирани аварийни или други замърсявания на околната среда и съответно не е възниквала необходимост от уведомяване на компетентните органи;

- Ембул Инвестмънт АД информира РИОСВ-Стара Загора и Басейнова дирекция- Пловдив в частта “Води” за резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното, в предвидените по закон срокове.

3. Използване на ресурси

В Условие 8 от КР са поставени конкретни изисквания за ефективност на производствената дейност по отношение на употребата на вода, енергия, суровини и спомагателни материали.

3.1. Използване на вода (Условие 8.1 от КР)

По Условие 8.1.1 използването на вода за производствени нужди е съгласно  Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31530174/ 09.05.2011 г. на Басейнова дирекция-Пловдив. За използването на вода за питейно-битови нужди Дружеството има сключен договор с ВиК-Ст. Загора от 29.10.2007 г., който е актуализиран на 02.08.2011 г.

Ембул Инвестмънт АД  прилага инструкция за:

- експлоатация и поддръжка на багрилните апарати за гранки и бобини, които са основен консуматор на вода  за производствени нужди (Условие 8.1.3). Резултатите от  изпълнението  на  инструкцията  се  документират, съхраняват  и  се предоставят  при  по-

искване  от страна на компетентните органи (Условие 8.1.5.5);

- проверки на техническото състояние на  водопроводната мрежа на площадката, уста-новяване на течове и предприемане на  действия за тяхното отстраняване (Условие 8.1.4). Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват (Условие 8.1.5.4);

- измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане). Документираната информация включва: месечна консумация на производствена вода за багрилната инсталация; месечно производство на инсталацията; годишна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията и стойност на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията (Условие 8.1.5.2).

Съгласно  Условие 8.1.5.1 общото количество на използваната вода на площадката се отчита чрез измервателни устройства, обозначени на Приложение № 4 от заявлението. Реалното количество изразходвана вода за багрене се изчислява като от сбора на показанията на водомер № 1 (отчита използваната промишлена вода, която постъпва в багрилната инсталация при багрене на гранки) и водомер № 3 (отчита използваната промишлена вода, която постъпва в багрилната инсталация при багрене на бобини) се извадят показанията на водомер № 2 (отчита използваната промишлена вода, която постъпва в климатичната инсталация);

- оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) с определените в разрешителното (Условие 8.1.5.3). Оценката на съответствието се извършва спрямо годишната норма за ефективност. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват.

Съгласно Условие 8.1.6.1 представяме изчислените стойности на годишната норма за ефе-ктивност при употребата на вода за инсталацията по Условие 2  за 2015 г. (Таблица 3.1):

Таблица 3.1

| Период | Годишно количество, съгласно КР m3/y | Количество за единица продукт съгласно КР m3/единица продукт | Използвано годишно количество m3/y | Използвано количество за единица продукт m3/единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 г. | 460 000 | 73 | 241 108 | 58,48 | Да |
| 01.01. – 30.09.2012 г. | 460 000 | 73 | 127 696 | 61,26 | Да |
| 01.10. – 31.12.2012 г. | - | 66,2 | 62 451 | 54,43 | Да |
| 2012 г. | - | 66,2 | 190 147 | 58,84 | Да |
| 2013 г. | - | 66,2 | 188 573 | 53,24 | Да |
| 2014 г. | - | 66,2 | 158 269 | 57,77 | Да |
| 2015 г. |  | 66.2 | 96 175 | 61.76 | Да |

.По Условия 8.1.6.2 и 8.1.6.3 докладваме, че за 2015 г. не са установени несъответствия/ течове, така както такива не са регистрирани и за предходните отчетни периоди (01.01.2011 – 31.12.2011 г; 01.01.2012 – 31.12.2012 г; 01.01.2013 – 31.12.2013 г. и 01.01.2014 – 31.12.2014 г.) и респективно не са предприемани коригиращи действия.

3.2. Използване на енергия (Условие 8.2 от КР)

Потреблението на електроенергия от инсталацията за багрене на влакна и/или текстил се отчита посредством монтирани два отделни електромера – един за една от багрилните камери (Електромер №1) и един за една от центрофугите (Електромер №2).

Потреблението на топлоенергия от инсталацията за багрене на влакна и/или текстил се отчита посредством монтирани два отделни водомера за гореща вода към всеки от парните котли (Водомер-Котел №1 и Водомер-Котел №2). Изготвена е методика за пресмятане на топлоенергия, като МWh/единица продукт.

Измервателните устройства са отбелязани в Приложение 4 от Заявлението.

Операторът прилага изискваната с Условие 8.2.2.1 инструкция за измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия за производствени нужди. Документираната информация включва: месечна консумация на електро- и топло-енергия за багрилната инсталация; месечно производство на инсталацията; стойност на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталацията и годишна консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за инсталацията.

Прилагат се инструкции за:

- експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване - помпите на багрилните апарати и центрофугите, основни консуматори на електро- и топлоенергия  за Инсталацията за багрене на влакна и/или текстил (Условие 8.2.1.2). Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват (Условие 8.2.2.3);

- проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване (Условие 8.2.1.3). Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват (Условие 8.2.2.4).

Съгласно Условие 8.2.3.1 докладваме изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталацията по Условие 2  за 2015 г. (Таблица 3.2):

Таблица 3.2

| Период | Електроенергия / топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР MWh/единица продукт | Използвано количество за единица продукт MWh/единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 г. | Електроенергия | 0.350 | 0,062 | Да |
|  | Топлоенергия | 2.68 | 1,32 | Да |
| 01.01. – 30.09.2012 г. | Електроенергия | 0.350 | 0,072 | Да |
|  | Топлоенергия | 2.68 | 0,58 | Да |
| 01.10. – 31.12.2012 г. | Електроенергия | 0.354 | 0,095 | Да |
|  | Топлоенергия | 1.93 | 0,33 | Да |
| 2012 г. | Електроенергия | 0.354 | 0,080 | Да |
|  | Топлоенергия | 1.93 | 0,52 | Да |
| 2013 г. | Електроенергия | 0.354 | 0,108 | Да |
|  | Топлоенергия | 1.93 | 0,63 | Да |
| 2014 г. | Електроенергия | 0.354 | 0,120 | Да |
|  | Топлоенергия | 1.93 | 1,20 | Да |
| 2015 г. | Електроенергия | 0.354 | 0.111 | Да |
|  | Топлоенергия | 1.93 | 0.83 | Да |

Съгласно Условие 8.2.3.2  докладваме, че при прилагането на инструкция за оценка на съ-

ответствието на измерените/ изчислените количества електро- и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1 на КР не са установени несъответствия за 2015 г. и респективно не са предприемани коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират (Условие 8.2.2.2).

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива (Условие 8.3 от КР)

По Условие 8.3.2.1 се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и спомагателни материали за багрилната инсталация.  Използваното  количество  суровини  се  изчислява  по  произведеното  количество сурова  прежда за гранки и бобини. Документираната информация включва: произведено месечно количество сурова прежда за гранки и бобини; произведено месечно количество багрена прежда за гранки и бобини; изразходвано годишно количество суровини; произведено годишно количество багрена прежда  за гранки и бобини и стойност на годишната норма за ефективност при употребата на суровини за инсталацията.

За 2015 г. изразходваните количества суровини се изчисляват на 1 586,626 t/y.

Спомагателните материали се измерват тегловно или обемно по рецептура. Води се ежедневен запис на изразходваните багрила и химикали на електронен и хартиен носител.

В изпълнение на Условие 8.3.3.1 докладваме изразходваните количества суровини и спомагателни материали  за Инсталация  за багрене на влакна и/или текстил (Таблица 3.3.1,

Таблица 3.3.2, Таблица 3.3.3) за 2015 г.:

Таблица 3.3.1

| Период | Суровина | Годишно количество, съгласно КР kg/y | Количество за единица продукт, съгласно КР kg /t продукт | Употребено годишно количество kg /y | Количество за единица продукт kg /t продукт | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 г. | Багрила |
|  | Астразон тъмно-червен В 200 % 01 С.І. Основно виолетово 7 (1) | 23 310 | 4 | 396,34 | 0,096 | Да |
|  | Фаброкрил червен GTLB (3) | 59 850 | 10 | 996,54 | 0,242 | Да |
|  | 1Н-1,2,4-триазолиум, диметил-3-/4-метил/фенил-метиламино/-фенил/азо/ метанов сулфат С.І. класическо червено 46 (4) | 78 750 | 13 | 2 527,15 | 0,613 | Да |
|  | Астразон червен 5ВL 200 % микро С.І. Основно червено 24 (5) | 16 380 | 3 | 41,67 | 0,010 | Да |
|  | Тайкрил, тъмносин 2RN – Т С.І. Смесен (6) | 130 051 | 21 | 438,20 | 0,106 | Да |
|  | Фаброкрил черен (7) | 59 850 | 10 | 6 791,30 | 1,647 | Да |
|  | Астразон розов FG 200% 01 (8) | 3 421 | 1 | 1,12 | 0 | Да |
|  | Тайкрил малахитово зелен Т (11) | 55 755 | 9 | 1 914,90 | 0,464 | Да |
|  | Астразон син BRL 200% 01 С.І. Основно синьо 147 (12) | 26 989 | 4 | 144,42 | 0,035 | Да |
|  | Фаброкрил син GRL – Т/ азойска боя/ (13) | 44 730 | 7 | 2,14 | 0,001 | Да |
|  | 3Н- Индолиум , 2-/2-/4-/2- диетил аминоетил 1,2,3-триметил ацетат С.І.Класическо виолетово 16 (14) | 12 600 | 2 | 0 | 0 | Да |
|  | Астразон жълт 7GLL 200% С.І. Основно жълто 21 (15) | 26 830 | 4 | 19,52 | 0,005 | Да |
|  | Фаброкрил син FGRL /азойска боя/ С.І. Основно син (17) | 75 600 | 12 | 3 736,90 | 0,906 | Да |
|  | Феноксазин –5-иум,3,7-бис/ Диетиламино/- 1етокситри- хлороценкат С.І. Класическо синьо 3 (18) | 27 279 | 4 | 252,12 | 0,061 | Да |
|  | Тайкрил черен SW - Т 200% С.І. смесен (36) | 68 040 | 11 | 8 876,81 | 2,153 | Да |
|  | Кумарин Астразон флавин 100 GFF300% (40) | 63 000 | 10 | 71,85 | 0,017 | Да |
|  | 3Н- Индолиум, 2-/4- метокси фенил/метил хидразон/метил – 1,3,3- триметрил, метанов сулфат С.І. Класическо жълто 28 (41) | 34 650 | 6 | 2 823,37 | 0,685 | Да |
|  | 3Н- Индолиум, 2-/2-/4-/2- диетиламино/фенил/етил/1,3,3- триметрил ацетат С.І. Класическо виолетово 16 (45) | 42 336 | 7 | 627,61 | 0,152 | Да |
|  | 3Н- Индолиум ,2-/4- метокси фенил амино/метил 1,3,3- триметрил,метанов сулфат С.І. Класическо жълто 13 (49) | 41 202 | 7 | 370,28 | 0,090 | Да |
|  | Химикали |
|  | UVITEX BAG LIQ (104) | 81 000 | 13 | 5 113,90 | 1,24 | Да |
|  | Оцетна киселина разтвор (503) | 138 600 | 22 | 64 879,67 | 15,737 | Да |
|  | AKSOFT – SD16 Имидазолин (506) | 81 018 | 13 | 47 292,86 | 11,471 | Да |
|  | Мравчена киселина (524) | 144 018 | 23 | 11 020,04 | 2,673 | Да |
|  | Натриев хлорит разтвор (540) | 360 000 | 57 | 30 575,90 | 7,417 | Да |
|  | WOLF SB (550) | 1 600 | 8 | 1 039,22 | 0,252 | Да |
|  | BERLIN W /E/1 /смес от алкохол и етоксилиран мастен амин/ (560) | 9 072 | 1 | 0 | 0 | Да |
|  | AKRETAR – AKC /диметилко-кобензиламониев хлорид/ (571) | 180 180 | 29 | 75 455,92 | 18,303 | Да |
|  | BICRIL X/Т Алкил арил амониев хлорид във воден разтвор 15 – 25 % бензил триетиламониев хлорид (573) | 2 850 | 15 | 1 513,97 | 0,367 | Да |
|  | CLOREX SG (574) | 162 000 | 26 | 12 650,99 | 3,069 | Да |
|  | WOFF SF/T (576) | 45 014 | 7 | 3 857,50 | 0,936 | Да |
|  | BESTOL H2 (580) | 1 710 | 9 | 0 | 0 | Да |
|  | Оксалова киселина (585) | 81 000 | 13 | 6 599,00 | 1,601 | Да |
|  | Натриев нитрат (531) | 161 973 | 26 | 1459,10 | 0,354 | Да |
|  | Натриев метабисулфит (529) | 18 000 | 3 | 1 127,00 | 0,273 | Да |
|  | НЕКСАМИД МЛА (620) | 18 144 | 2 | 6 944,40 | 1,684 | Да |
|  | BELFALUB LP парафин емулсия (557) | 91 665 | 15 | 3 052,23 | 0,740 | Да |
| 01.01. – 30.09.2012 г. | Багрила |
|  | Астразон тъмно-червен В 200 % 01 С.І. Основно виолетово 7 (1) | 23 310 | 4 | 574,29 | 0,276 | Да |
|  | Фаброкрил червен GTLB (3) | 59 850 | 10 | 256,87 | 0,123 | Да |
|  | 1Н-1,2,4-триазолиум, диметил-3-/4-метил/фенил-метиламино/-фенил/азо/ метанов сулфат С.І. класическо червено 46 (4) | 78 750 | 13 | 1 280,62 | 0,614 | Да |
|  | Астразон червен 5ВL 200 % микро С.І. Основно червено 24 (5) | 16 380 | 3 | 20,37 | 0,010 | Да |
|  | Тайкрил, тъмносин 2RN – Т С.І. Смесен (6) | 130 051 | 21 | 254,25 | 0,122 | Да |
|  | Фаброкрил черен (7) | 59 850 | 10 | 2 018,94 | 0,969 | Да |
|  | Астразон розов FG 200% 01 (8) | 3 421 | 1 | 0 | 0 | Да |
|  | Тайкрил малахитово зелен Т (11) | 55 755 | 9 | 744,17 | 0,357 | Да |
|  | Астразон син BRL 200% 01 С.І. Основно синьо 147 (12) | 26 989 | 4 | 48,95 | 0,023 | Да |
|  | Фаброкрил син GRL – Т/ азойска боя/ (13) | 44 730 | 7 | 0 | 0 | Да |
|  | 3Н- Индолиум , 2-/2-/4-/2- диетил аминоетил 1,2,3-триметил ацетат С.І.Класическо виолетово 16 (14) | 12 600 | 2 | 0 | 0 | Да |
|  | Астразон жълт 7GLL 200% С.І. Основно жълто 21 (15) | 26 830 | 4 | 6,21 | 0,003 | Да |
|  | Фаброкрил син FGRL /азойска боя/ С.І. Основно син (17) | 75 600 | 12 | 2 439,00 | 1,170 | Да |
|  | Феноксазин –5-иум,3,7-бис/ Диетиламино/- 1етокситри- хлороценкат С.І. Класическо синьо 3 (18) | 27 279 | 4 | 91,04 | 0,044 | Да |
|  | Тайкрил черен SW - Т 200% С.І. смесен (36) | 68 040 | 11 | 2 700,77 | 1,296 | Да |
|  | Кумарин Астразон флавин 100 GFF300% (40) | 63 000 | 10 | 147,40 | 0,071 | Да |
|  | 3Н- Индолиум, 2-/4- метокси фенил/метил хидразон/метил – 1,3,3- триметрил, метанов сулфат С.І. Класическо жълто 28 (41) | 34 650 | 6 | 1 632,52 | 0,783 | Да |
|  | 3Н- Индолиум, 2-/2-/4-/2- диетиламино/фенил/етил/1,3,3- триметрил ацетат С.І. Класическо виолетово 16 (45) | 42 336 | 7 | 611,74 | 0,293 | Да |
|  | 3Н- Индолиум ,2-/4- метокси фенил амино/метил 1,3,3- триметрил,метанов сулфат С.І. Класическо жълто 13 (49) | 41 202 | 7 | 268,50 | 0,129 | Да |
|  | Химикали |
|  | UVITEX BAG LIQ (104) | 81 000 | 13 | 1 697,82 | 0,815 | Да |
|  | Оцетна киселина разтвор (503) | 138 600 | 22 | 32 990,10 | 15,827 | Да |
|  | AKSOFT – SD16 Имидазолин (506) | 81 018 | 13 | 24 953,48 | 11,97 | Да |
|  | Мравчена киселина (524) | 144 018 | 23 | 4 090,35 | 1,962 | Да |
|  | Натриев хлорит разтвор (540) | 360 000 | 57 | 10 542,00 | 5,058 | Да |
|  | WOLF SB (550) | 1 600 | 8 | 160,56 | 0,077 | Да |
|  | BERLIN W /E/1 /смес от алкохол и етоксилиран мастен амин/ (560) | 9 072 | 1 | 0 | 0 | Да |
|  | AKRETAR – AKC /диметилко-кобензиламониев хлорид/ (571) | 180 180 | 29 | 40 363,92 | 19,365 | Да |
|  | BICRIL X/Т Алкил арил амониев хлорид във воден разтвор 15 – 25 % бензил триетиламониев хлорид (573) | 2 850 | 15 | 2 840,99 | 1,363 | Да |
|  | CLOREX SG (574) | 162 000 | 26 | 4 686,00 | 2,248 | Да |
|  | WOFF SF/T (576) | 45 014 | 7 | 1 429,00 | 0,686 | Да |
|  | BESTOL H2 (580) | 1 710 | 9 | 0 | 0 | Да |
|  | Оксалова киселина (585) | 81 000 | 13 | 2 464,25 | 1,182 | Да |
|  | Натриев нитрат (531) | 161 973 | 26 | 559,00 | 0,268 | Да |
|  | Натриев метабисулфит (529) | 18 000 | 3 | 273,50 | 0,131 | Да |
|  | НЕКСАМИД МЛА (620) | 18 144 | 2 | 3 359,50 | 1,612 | Да |
|  | BELFALUB LP парафин емулсия (557) | 91 665 | 15 | 2 199,50 | 1,055 | Да |

| Период | Суровина | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР t /t продукт | Употребено годишно количество t /y | Количество за единица продукт t /t продукт | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | Акрилно влакно | - | 1,0 | - | 1,0 | Да |
| 2013 г. | Акрилно влакно | - | 1,0 | 3 567,812 | 1,0 | Да |
| 2014 г. | Акрилно влакно | - | 1,0 | 2 736,652 | 1,0 | Да |
| 2015 г. | Акрилно влакно | - | 1.0 | 1 586.626 | 1.0 | Да |

Таблица 3.3.2

| Период | Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР t /y | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество t /y | Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 г. | Хидравлични масла | 0,4 | - | 0,104 | - | Да |
|  | Смазочни масла | 6 | - | 3,580 | - | Да |
|  | Греси | 0,3 | - | 0,263 | - | Да |
| 01.01. - 30.09. 2012 г. | Хидравлични масла | 0,4 | - | 0,036 | - | Да |
|  | Смазочни масла | 6 | - | 2,329 | - | Да |
|  | Греси | 0,3 | - | 0,130 | - | Да |

| Период | Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР t / t продукт | Употребено годишно количество t /y | Количество за единица продукт t / t продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.10. – 31.12. 2012 г. | Багрила |
|  | 1 | - | 0,0027 | 0,401 | 0,0003 | Да |
|  | 2 | - | 0,0068 | 0,262 | 0,0002 | Да |
|  | 3 | - | 0,009 | 0,889 | 0,001 | Да |
|  | 4 | - | 0,0019 | 0,017 | 0,00002 | Да |
|  | 5 | - | 0,0149 | 0,030 | 0,00003 | Да |
|  | 6 | - | 0,0068 | 1,320 | 0,0012 | Да |
|  | 7 | - | 0,001 | 0 | 0 | Да |
|  | 8 | - | 0,0064 | 0,394 | 0,0003 | Да |
|  | 9 | - | 0,0031 | 0,030 | 0,00003 | Да |
|  | 10 | - | 0,0051 | 0 | 0 | Да |
|  | 11 | - | 0,0031 | 0,012 | 0,00001 | Да |
|  | 12 | - | 0,0086 | 1,506 | 0,0013 | Да |
|  | 13 | - | 0,0031 | 0,078 | 0,0001 | Да |
|  | 14 | - | 0,0078 | 1,717 | 0,0015 | Да |
|  | 15 | - | 0,0072 | 0,065 | 0,0001 | Да |
|  | 16 | - | 0,004 | 1,123 | 0,001 | Да |
|  | 17 | - | 0,0048 | 0,418 | 0,0004 | Да |
|  | 18 | - | 0,0047 | 0,112 | 0,0001 | Да |
|  | Химикали |
|  | 19 | - | 0,0093 | 0,272 | 0,0002 | Да |
|  | 20 | - | 0,022 | 18,924 | 0,016 | Да |
|  | 21 | - | 0,02 | 14,997 | 0,01 | Да |
|  | 22 | - | 0,0165 | 0,619 | 0,0005 | Да |
|  | 23 | - | 0,0411 | 1,368 | 0,0012 | Да |
|  | 24 | - | 0,003 | 0,170 | 0,0001 | Да |
|  | 25 | - | 0,025 | 23,705 | 0,021 | Да |
|  | 26 | - | 0,003 | 1,651 | 0,001 | Да |
|  | 27 | - | 0,0185 | 0,695 | 0,0006 | Да |
|  | 28 | - | 0,0051 | 0,214 | 0,0002 | Да |
|  | 29 | - | 0,0093 | 0,370 | 0,0003 | Да |
|  | 30 | - | 0,0185 | 0,079 | 0,0001 | Да |
|  | 31 | - | 0,0021 | 0,051 | 0,00004 | Да |
|  | 32 | - | 0,004 | 1,905 | 0,002 | Да |
|  | 33 | - | 0,001 | 0,757 | 0,0007 | Да |
| 2012 г. | Багрила |
|  | 1 | - | 0,0027 | 0,976 | 0,0003 | Да |
|  | 2 | - | 0,0068 | 0,519 | 0,0002 | Да |
|  | 3 | - | 0,009 | 2,170 | 0,001 | Да |
|  | 4 | - | 0,0019 | 0,038 | 0,00001 | Да |
|  | 5 | - | 0,0149 | 0,284 | 0,0001 | Да |
|  | 6 | - | 0,0068 | 3,339 | 0,0010 | Да |
|  | 7 | - | 0,001 | 0 | 0 | Да |
|  | 8 | - | 0,0064 | 1,138 | 0,0004 | Да |
|  | 9 | - | 0,0031 | 0,079 | 0,00002 | Да |
|  | 10 | - | 0,0051 | 0 | 0 | Да |
|  | 11 | - | 0,0031 | 0,018 | 0,00001 | Да |
|  | 12 | - | 0,0086 | 3,945 | 0,0012 | Да |
|  | 13 | - | 0,0031 | 0,169 | 0,0001 | Да |
|  | 14 | - | 0,0078 | 4,417 | 0,0014 | Да |
|  | 15 | - | 0,0072 | 0,212 | 0,0001 | Да |
|  | 16 | - | 0,004 | 2,755 | 0,001 | Да |
|  | 17 | - | 0,0048 | 1,030 | 0,0003 | Да |
|  | 18 | - | 0,0047 | 0,381 | 0,0001 | Да |
|  | Химикали |
|  | 19 | - | 0,0093 | 1,970 | 0,0006 | Да |
|  | 20 | - | 0,022 | 51,915 | 0,016 | Да |
|  | 21 | - | 0,02 | 39,951 | 0,01 | Да |
|  | 22 | - | 0,0165 | 4,709 | 0,0015 | Да |
|  | 23 | - | 0,0411 | 11,910 | 0,0037 | Да |
|  | 24 | - | 0,003 | 0,331 | 0,0001 | Да |
|  | 25 | - | 0,025 | 64,069 | 0,020 | Да |
|  | 26 | - | 0,003 | 4,492 | 0,001 | Да |
|  | 27 | - | 0,0185 | 5,381 | 0,0017 | Да |
|  | 28 | - | 0,0051 | 1,643 | 0,0005 | Да |
|  | 29 | - | 0,0093 | 2,834 | 0,0009 | Да |
|  | 30 | - | 0,0185 | 0,638 | 0,0002 | Да |
|  | 31 | - | 0,0021 | 0,325 | 0,0001 | Да |
|  | 32 | - | 0,004 | 5,264 | 0,002 | Да |
|  | 33 | - | 0,001 | 0,757 | 0,0002 | Да |
| 2013 г. | Багрила |
|  | 1 | - | 0,0027 | 1,282 | 0,0004 | Да |
|  | 2 | - | 0,0068 | 0,332 | 0,0001 | Да |
|  | 3 | - | 0,009 | 2,265 | 0,0006 | Да |
|  | 4 | - | 0,0019 | 0,024 | 0,00001 | Да |
|  | 5 | - | 0,0149 | 0,186 | 0,00005 | Да |
|  | 6 | - | 0,0068 | 5,665 | 0,0016 | Да |
|  | 7 | - | 0,001 | 0,031 | 0,00001 | Да |
|  | 8 | - | 0,0064 | 1,649 | 0,0005 | Да |
|  | 9 | - | 0,0031 | 0,067 | 0,00002 | Да |
|  | 10 | - | 0,0051 | 0 | 0 | Да |
|  | 11 | - | 0,0031 | 0,074 | 0,00002 | Да |
|  | 12 | - | 0,0086 | 3,542 | 0,0010 | Да |
|  | 13 | - | 0,0031 | 0,218 | 0,00006 | Да |
|  | 14 | - | 0,0078 | 7,402 | 0,0021 | Да |
|  | 15 | - | 0,0072 | 0,417 | 0,0001 | Да |
|  | 16 | - | 0,004 | 2,608 | 0,0007 | Да |
|  | 17 | - | 0,0048 | 1,136 | 0,0003 | Да |
|  | 18 | - | 0,0047 | 0,647 | 0,0002 | Да |
|  | Химикали |
|  | 19 | - | 0,0093 | 2,701 | 0,0008 | Да |
|  | 20 | - | 0,022 | 56,016 | 0,016 | Да |
|  | 21 | - | 0,02 | 44,434 | 0,01 | Да |
|  | 22 | - | 0,0165 | 6,436 | 0,0018 | Да |
|  | 23 | - | 0,0411 | 15,910 | 0,0045 | Да |
|  | 24 | - | 0,003 | 0,390 | 0,0001 | Да |
|  | 25 | - | 0,025 | 67,098 | 0,019 | Да |
|  | 26 | - | 0,003 | 2,424 | 0,0007 | Да |
|  | 27 | - | 0,0185 | 7,121 | 0,0020 | Да |
|  | 28 | - | 0,0051 | 2,256 | 0,0006 | Да |
|  | 29 | - | 0,0093 | 3,800 | 0,0011 | Да |
|  | 30 | - | 0,0185 | 0,839 | 0,0002 | Да |
|  | 31 | - | 0,0021 | 0,386 | 0,0001 | Да |
|  | 32 | - | 0,004 | 6,185 | 0,002 | Да |
|  | 33 | - | 0,001 | 0,803 | 0,0002 | Да |
| 2014 г. | Багрила |
|  | 1 | - | 0,0027 | 1,127 | 0,0004 | Да |
|  | 2 | - | 0,0068 | 0,201 | 0,0001 | Да |
|  | 3 | - | 0,009 | 1,888 | 0,001 | Да |
|  | 4 | - | 0,0019 | 0,026 | 0,00001 | Да |
|  | 5 | - | 0,0149 | 0,166 | 0,0001 | Да |
|  | 6 | - | 0,0068 | 3,337 | 0,0012 | Да |
|  | 7 | - | 0,001 | 0,003 | 0,000001 | Да |
|  | 8 | - | 0,0064 | 0,900 | 0,0003 | Да |
|  | 9 | - | 0,0031 | 0,043 | 0,00002 | Да |
|  | 10 | - | 0,0051 | 0,001 | 0,0000005 | Да |
|  | 11 | - | 0,0031 | 0,030 | 0,00001 | Да |
|  | 12 | - | 0,0086 | 3,124 | 0,0011 | Да |
|  | 13 | - | 0,0031 | 0,184 | 0,0001 | Да |
|  | 14 | - | 0,0078 | 4,260 | 0,0016 | Да |
|  | 15 | - | 0,0072 | 0,093 | 0,00003 | Да |
|  | 16 | - | 0,004 | 2,420 | 0,001 | Да |
|  | 17 | - | 0,0048 | 1,076 | 0,0004 | Да |
|  | 18 | - | 0,0047 | 0,602 | 0,0002 | Да |
|  | Химикали |
|  | 19 | - | 0,0093 | 2,957 | 0,0011 | Да |
|  | 20 | - | 0,022 | 51,784 | 0,019 | Да |
|  | 21 | - | 0,02 | 30,951 | 0,01 | Да |
|  | 22 | - | 0,0165 | 7,178 | 0,0026 | Да |
|  | 23 | - | 0,0411 | 17,425 | 0,0064 | Да |
|  | 24 | - | 0,003 | 0,171 | 0,0001 | Да |
|  | 25 | - | 0,025 | 49,892 | 0,018 | Да |
|  | 26 | - | 0,003 | 2,478 | 0,001 | Да |
|  | 27 | - | 0,0185 | 7,849 | 0,0029 | Да |
|  | 28 | - | 0,0051 | 2,419 | 0,0009 | Да |
|  | 29 | - | 0,0093 | 4,108 | 0,0015 | Да |
|  | 30 | - | 0,0185 | 0,910 | 0,0003 | Да |
|  | 31 | - | 0,0021 | 0,756 | 0,0003 | Да |
|  | 32 | - | 0,004 | 4,719 | 0,002 | Да |
|  | 33 | - | 0,001 | 0,535 | 0,0002 | Да |
| 2015 г. | Багрила |
|  | 1 | - | 0,0027 | 0.564 | 0.0004 | Да |
|  | 2 | - | 0,0068 | 0.102 | 0.0001 | Да |
|  | 3 | - | 0,009 | 1.190 | 0.001 | Да |
|  | 4 | - | 0,0019 | 0.008 | 0.000005 | Да |
|  | 5 | - | 0,0149 | 0.019 | 0.00001 | Да |
|  | 6 | - | 0,0068 | 2.176 | 0.0014 | Да |
|  | 7 | - | 0,001 | - | - | Да |
|  | 8 | - | 0,0064 | 0.505 | 0.0003 | Да |
|  | 9 | - | 0,0031 | 0.015 | 0.00001 | Да |
|  | 10 | - | 0,0051 | - | - | Да |
|  | 11 | - | 0,0031 | 0.001 | 0.0000004 | Да |
|  | 12 | - | 0,0086 | 2.426 | 0.0016 | Да |
|  | 13 | - | 0,0031 | 0.064 | 0.00004 | Да |
|  | 14 | - | 0,0078 | 2.846 | 0.0018 | Да |
|  | 15 | - | 0,0072 | 0.039 | 0.00003 | Да |
|  | 16 | - | 0,004 | 1.445 | 0.001 | Да |
|  | 17 | - | 0,0048 | 0.521 | 0.0003 | Да |
|  | 18 | - | 0,0047 | 0.348 | 0.0002 | Да |
|  | Химикали |
|  | 19 | - | 0,0093 | 1.074 | 0.0007 | Да |
|  | 20 | - | 0,022 | 29.242 | 0.019 | Да |
|  | 21 | - | 0,02 | 15.587 | 0.01 | Да |
|  | 22 | - | 0,0165 | 2.964 | 0.0019 | Да |
|  | 23 | - | 0,0411 | 6.309 | 0.0041 | Да |
|  | 24 | - | 0,003 | 0.089 | 0.0001 | Да |
|  | 25 | - | 0,025 | 27.730 | 0.018 | Да |
|  | 26 | - | 0,003 | 1.475 | 0.001 | Да |
|  | 27 | - | 0,0185 | 3.197 | 0.0021 | Да |
|  | 28 | - | 0,0051 | 0.901 | 0.0006 | Да |
|  | 29 | - | 0,0093 | 1.762 | 0.0011 | Да |
|  | 30 | - | 0,0185 | 0.424 | 0.0003 | Да |
|  | 31 | - | 0,0021 | 0.344 | 0.0002 | Да |
|  | 32 | - | 0,004 | 2.593 | 0.002 | Да |
|  | 33 | - | 0,001 | 0.438 | 0.0003 | Да |

Не е докладвано употребено количество на багрило №7 и №10,тъй като през отчетния период тези багрила на са били използвани.

Таблица 3.3.3

| Период | Горива | Годишно количество, съгласно КР Nm³/y | Количество за единица продукт, съгласно КР Nm³/t продукт | Употребено годишно количество Nm³/y | Количество за единица продукт Nm³/t продукт | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 г. | Природен газ | 3 150 000 | 500 | 1 465 159 | 355,39 | Да |
| 01.01.-30.09.2012г | Природен газ | 3 150 000 | 500 | 778 585 | 373,53 | Да |
| 2013 г. | - | - | - | - | - | - |
| 2014 г. | - | - | - | - | - | - |
| 2015 г. | - | - | - | - | - |  |

В Таблица 3.3.3 не е докладвана консумация на горива за отчетния период тъй като в КР № 116-Н1/2012 г. няма изисквания за разход на горива.

Съгласно Условие 8.3.3.2 докладваме, че при прилагането на писмена инструкция за оценка  на  съответствието  на  стойностите   на   годишните  норми  за  ефективност  при упо-

требата на суровините и спомагателните материали с условията на разрешителното не са установени несъответствия за 2015 г.,и респективно не са предприемани коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват (Условие 8.3.2.2).

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Съхранението на химичните вещества и смеси отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент  453/2010. Операторът съхраня-

ва и може да представи при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност.

Съхранението на багрила и химикали се осъществява в складовете, посочени в Приложение № 4 от заявлението – в оригинални опаковки, при строго определен ред. Изготвена е оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, която отговаря на изискванията на чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Течни спомагателни материали, смеси и горива се съхраняват по начин, недопускащ разливи на местата, обозначени на Приложение № 4 от заявлението. Дружеството разполага със специализирана техника – почистваща машина за отстраняване на евентуални разливи на течни химични вещества.

Съхранението на дизелово гориво се осъществява в резервоар (PVC с метална кон-струкция, наличие на обваловка, капацитет 1м3), посочен на Приложение № 4 от заявлението.

По   Условие 8.3.4.4  се  прилага  писмена  инструкция   за   поддръжка  на  резервоара   за

съхранение на дизелово гориво. Извършват се ежемесечни проверки на целостта и здравината на резервоара и за наличие на течове от резервоара. Резултатите от извършените проверки  се документират и съхраняват.

По Условие 8.3.4.5 се прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива към инсталациите, определени с Условие 2, с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

В изпълнение на Условие 8.3.6.1 докладваме като част от ГДОС, че са извършени по 12 бр. проверки (ежемесечно) на резервоара за съхранение на дизелово гориво и на  складовете за съхранение на багрила и химикали, няма установени несъответствия и не се е налагало предприемане на коригиращи действия. Резултатите от извършените проверки се документират и съхраняват (Условие 8.3.5.1).

В изпълнение на Условие 8.3.6.2 докладваме за направени 12 бр. проверки (ежемесечно) за установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за горива и спомагателни материали. Няма установени течове. Резултатите от извършените проверки се документират и съхраняват (Условие 8.3.5.2).

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

Съгласно Европейският регистър на емисиите на вредните вещества (ЕРЕВВ) и PRTR  на площадката на Ембул Инвестмънт АД се прави оценка на годишните количества (емисиите) на следните замърсители:

| № | CAS номер | Замърсител |
| --- | --- | --- |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като Аs) |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му (като Cd) |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията и (като Cu) |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ C) |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) |
| 82# |  | Цианиди (като общ CN) |

Като част от ГДОС докладваме обобщените годишни данни за изпусканите  замърсители, както и метода, използван за получаване на резултатите - Приложение 1: Таблица 1.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух (Условие 9 от КР)

На площадката на Ембул Инвестмънт АД не се експлоатират други точкови източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в Условие 9.1.2.1 - изпускащите устройства на двата котела в Парова централа.

Съгласно Условие 9.1.2.1 дебитът на технологичните и вентилационни газове на посочените точкови източници не трябва да превишава следните стойности:

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Топлинна мощност (MW) | Пречиствателно съоръжение | Вид на горивото | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел тип “Yildirim” | 4850 | 4,9 | - | Природeн газ | 18,5 |
| 2 | Котел тип “Yildirim” | 4850 | 4,9 | - | Природeн газ | 18,5 |

Контролираните параметри, нормите за допустими емисии и честотата на мониторинг, заложени в КР, са представени в следната таблица:

| Показател | Препоръчителен метод за анализ | Честота на измерване | Норми на допустими емисии (mg/Nm3) при използване на природен газ (3% съдържание на кислород) |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | БДС EN 14791 | 1 път годишно | 250 |
| SO2 | БДС EN 14792 | 1 път годишно | 35 |
| CO | БДС EN 15058 | 1 път годишно | 100 |

На площадката на Ембул  Инвестмънт АД  източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух са: изходи на общообменната вентилация в багрилен цех, локална аспирация в багрилна кухня, изходи вентилация на микровълновите сушилни във втори производствен корпус (пренавиване и пакетиране на готова продукция), изходи на общообменната вентилация в предпредачен цех-заготовка и изходи на общообменната вентилация във втори производствен корпус (разширение).

На площадката няма постоянни източници на интензивно миришещи вещества. Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Веднъж годишно операторът извършва собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от всички точкови източници. Провеждането на измерванията се възлага на акредитирана лаборатория за изпитване.

В изпълнение на Условие 9.6.6 докладваме, че:

- се документира и се съхранява  за всяко изпускащо устройство измерения  дебит на от-

падъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг.

През отчетния период измерванията са направени от Акредитирана лаборатория за изпитване при «Везел» ЕООД, гр. Варна,Сертификат № 240 ЛИ валиден до 14.12.2017 г.– . С писмо с Вх. № 6123/ 03.11.2015 г. в РИОСВ-Ст. Загора са представени копия на протоколи от изпитване (за Котел №1 - Протокол № 693/ 23.10.2015 г., за Котел №2 - Протокол № 692/ 23.10.2015 г.) и доклад за резултатите от извършените измервания.

Резултатите  са представени в Приложение 1: Таблица 2.

- се документира в дневник и се съхранява информация за годишните количества на замърсителите, изпускани от двата котела, свързани с прилагането на ЕРИПЗ.

- ежемесечно се извършва оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаля-

ване на неорганизираните емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. Не са установени нарушения/ несъответствия и съответно не  е възниквала необходимост от предприемане на коригиращи действия. Резултатите се документират и съхраняват.

- през 2015 г. в дружеството не са постъпили оплаквания за миризми, в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

5) се извършва оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми – Не са констатирани превишения на допустимите норми за емисии. Дебитът на отпадъчните газове не превишава заложеният в КР максимален дебит на газовете. Резултатите се документират и съхраняват.

По Условие 9.6.7 представяме следните данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.10.:

| Замърсител | Годишно количество на замърсителя (kg/y) | Годишно количество продукция (t/y) | Количество емитиран замърсител за производството на единица продукт (kg/единица продукт) |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 5 408 | 1 557,166 | 3.473 |
| NOX | 6 280 |  | 4.033 |
| SO2 | 62,60 |  | 0.040 |

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води (Условие 10 от КР)

4.3.1. Производствени отпадъчни води

Ембул  Инвестмънт  АД  експлоатира  пречиствателна  станция   за  отпадъчни  води

състояща се от следните пречиствателни съоръжения – груба решетка, фина дискова решетка, изравнителен резервоар, резервоар за първична аерация, първичен утаител, резервоар за вторична аерация, вторичен утаител, резервоар за стабилизиране на утайки, резервоар за уплътняване на утайки и филтър-преса, обозначени в Приложение № 6 от заявлението.

В изпълнение на Условие 10.1.1.2 за ПСОВ са определени:

- контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;

- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри

и са документирани съгласно Условие 10.1.1.6.1. Информацията не е актуализирана:

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Вид на оборудването за мониторинг/начин на измерване |
| --- | --- | --- | --- |
| Вход на ПСОВ |
| Активна реакция рН | 6,0 – 6,8 | Един път седмично | рН-метър |
| Неразтворени вещества | 200 mg/l | Един път седмично | лабораторен анализ |
| Температура | 35 – 40°C | Един път седмично | термометър |
| Груба решетка |
| Наличие на примеси | Липса на примеси на повърхността | Един път седмично | визуално |
| Фина дискова решетка |
| Наличие на примеси | Липса на примеси на повърхността | Един път седмично | визуално (звуково устройство за сигнализация при аварийни ситуации - при проливни дъждове или при отказ на трансферна помпа) |
| Изравнителен резервоар |
| Ниво на водата | 0,60 m под нивото на грубата решетка | Един път седмично | автоматично |
| Резервоар за първична аерация |
| Ниво на водата | 0,50 m под ръба на резервоара | Един път седмично | визуално |
| Първичен утаител |
| Ниво на утайката | 0,50 m под ръба на утаителя | Един път седмично | визуално |
| Резервоар за вторична аерация |
| Ниво на водата | 0,50 m под ръба на резервоара | Един път седмично | визуално |
| Вторичен утаител |
| Ниво на утайката | 0,50 m под ръба на утаителя | Един път седмично | визуално |
| Резервоар за стабилизиране на утайките |
| Ниво на утайката | От 1,5 до 2,5 m под ръба на резервоара | Един път седмично | визуално |
| Резервоар за уплътняване на утайките |
| Ниво на утайката | до нивото на преливника | Един път седмично | визуално |
| Филтър-преса |
| Налягане на работещата филтър-преса | 1 MPa | При работа на филтър-пресата | манометър |
| Влажност на обезводнената утайка | До 30% | При работа на филтър-пресата | лабораторен анализ |

Прилага се инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи нормалната работа на ПСОВ в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2. Извършват се: ежемесечни проверки на пречиствателните съоръжения (механичната цялост и пропускателната способност на решетките, механичната цялост на изравнителния резервоар и изправността на помпите, състоянието на тръбопроводите), редовна, профилактична  (веднъж годишно)  и  ремонтна  (при необходимост)  поддръжка.

За отчетния период няма установени несъответствия/неизправности или наличие на течове. Резултатите се документират и съхраняват (Условие 10.1.1.6.2).

Веднъж седмично се извършва мониторинг на работата  на  ПСОВ, в  съответствие  с определените по Условие 10.1.1.2 контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг. Резултатите се документират и съхраняват (Условие 10.1.1.6.2).

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за ПСОВ с определените оптимални такива. Резултатите от проверките се документират и съхраняват (Условие 10.1.1.6.3).

Съгласно Условие 10.1.1.6.3.1 за отчетната 2015 г. докладваме за 52 извършени проверки за съответствие. Не са установени несъответствия, поради което не са предприемани коригиращи действия.

Ембул Инвестмънт АД зауства смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални от източните санитарно-хигиенни възли на площадката, пречистени в ПСОВ, съгласно Условие 10.1.1.1, непречистени битово-фекални води от централната и западната  част на площадката и  дъждовни води от площадката на  дружеството (без дъждовните води от източната част на покрива на I производствен корпус)) в градската канализационна система с действаща ГПСОВ, съгласно сключен договор с “ВиК”ЕООД, гр. Стара Загора от 02.08.2011 г.

- Точка на заустване:

ТЗ №1 – Градска канализация – Стара Загора, с географски координати N 42º24'660'' и E 25º38'382'';

- Точки на пробовземане:

ПТ 1 - шахта след ПСОВ за пречистени производствени отпадъчни води и битово-фекални от източните санитарно-хигиенни възли на площадката, с географски координати N 42º24'665'' и E 25º38'503'';

ПТ 2 (ТЗ №1) – преди заустване в  Градска канализация – Стара Загора за смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални от източните санитарно-хигиенни възли на площадката, пречистени в ПСОВ, съгласно Условие 10.1.1.1., непречистени битово-фекални води от централната и западната част на площадката и дъждовни води от площадката на дружеството  (без дъждовните води от източната част на покрива на I производствен корпус)) с географски координати  N 42º24'665'' и E 25º38'503'';

- Дебит на отпадъчните води:

Q ср.ден. = 1 450 m3/d

Q макс.час = 62,5 m3/h

Q ср.год. =  529 250 m3/y

| Показател | Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения |
| --- | --- |
| Температура | 40 |
| Активна реакция рН | 6,5 – 9,0 |
| Неразтворени вещества | 400 |
| Нефтопродукти | 15 |
| Азот амонячен | 35 |
| Сулфатни йони | 400 |
| Фосфати | 15 |
| Сулфиди | 1,5 |
| БПК 5 | 1000 |
| ХПК | 2000 |
| Животински мазнини и растителни масла | 120 |
| Анионактивни детергенти | 15 |
| Феноли | 10 |
| Желязо | 10 |
| Живак | 0,05 |
| Кадмий | 0,5 |
| Олово | 2,0 |
| Арсен | 0,5 |
| Мед | 2,0 |
| Хром ( шествалентен ) | 0,5 |
| Хром ( тривалентен ) | 2,5 |
| Никел | 2,0 |
| Цианиди ( свободни ) | 1,0 |
| Цианиди ( общо ) | 1,5 |
| Цинк | 5,0 |

В изпълнение на Условие 10.1.3.1 операторът извършва собствен мониторинг на смесения поток отпадъчни води по горепосочените показатели, един път на шест месеца.

Анализите и пробовземането са направени от акредитирани лаборатории: ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ “ВОДИ И ГОРИВА” при АМЕЕС ООД – гр. Раднево и ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ “ЕКОЛАБ” към ДИАЛ ООД – гр. София. Резултатите се документират и съхраняват (Условие 10.4.1).

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия (Условие 10.1.3.2).

По Условие 10.4.2 като част от ГДОС докладваме, че са извършени 4 бр. проверки за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с определените в КР:

- 2 бр. за ПТ 1 – 1. Протоколи №№ 183/ 15.04.2015 г., 2015/2979 от 14.04.2015 г.;

– 2. Протоколи №№ 596/23.09.2015 г.., 2015/6769 от 25.09.2015 г.;

- 2 бр. за ПТ 2 – 1. Протоколи №№ 184/15.04.2015 г., 2015/2980 от 14.04.2015 г.;

– 2. Протоколи №№ 597/ 23.09.2015 г., 2015/6770 от 25.09.2015 г.

Не  са констатирани превишения на емисионните норми, и не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

Съгласно Условие 10.4.3 като част от ГДОС докладваме обобщена информация за резултатите от мониторинга по  Условие 10.1.3.1 - Приложение 1: Таблица 3.

Дружеството прилага инструкция за изчисляване/измерване на количествата зауствани отпадъчни води (Условие 10.1.3.3). За 2015 г. количеството зауствани отпадъчни води се изчислява на  138 551 м3.

Изчисляват  се  замърсителите  и  техните  годишни  количества, които се  докладват  в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) (Условие 10.1.3.4). Информацията се документира и съхранява (Условие 10.4.4). В следващата таблица представяме резултатите от изчисленията на емисиите, изразени като килограма за година (kg/y):

| Емитирани замърсители kg/y | Отпадъчни води |
| --- | --- |
|  | І мониторингова сесия | ІІ мониторингова сесия | Сума годишно |
| смесен поток отпадъчни води |
| Арсен и съединенията му (като As) | 0,673 | 0,712 | 1,39 |
| Кадмий и съединенията му (като Cd) | 6,1 | 2,9 | 9,0 |
| Хром и съединенията му (като Cr)* | 7,8 | 11,0 | 18,8 |
| Мед и съединенията му (като Cu) | 0,404 | 0,427 | 0,83 |
| Живак и съединенията му (като Hg) | 0,229 | 0,007 | 0,236 |
| Никел и съединенията му (като Ni) | 0,673 | 7,123 | 7,80 |
| Олово и съединенията му (като Pb) | 21,4 | 8,9 | 30 |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | 23 | 93 | 116 |
| Феноли (като общ С) | 39 | 93 | 132 |
| Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | 3 411 | 5 532 | 8 943 |
| Цианиди (като общ CN) | 0,81 | 4,13 | 4,94 |

* Количеството на този замърсител е получен като сума от изчислените количества за хром (шествалентен) и хром (тривалентен).

За изчисляване е използван метод съгласно Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения. Методът е приложен и подробно описан като пояснение към  Приложение 1: Таблица 1.

ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД докладва в срок замърсителите по Условие 10.1.3.4, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на ЕРИПЗ (Условие 10.4.5).

4.3.2. Битово-фекални води

В изпълнение на Условие 10.2.1.1. битово-фекалните води от площадката се заустват, като част от смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални от източните санитарно-хигиенни възли на площадката, пречистени в ПСОВ, съгласно Условие 10.1.1.1., непречистени битово-фекални води от централната и западната част на площадката и дъждовни  води от площадката на дружеството (без дъждовните  води от източната част на покрива на I производствен корпус)), съгласно изискванията на Условие 10.1.2.1.

Съгласно Условие 10.2.2.1 се провежда собствен мониторинг на битово-фекалните води по Условие 10.2.1.1, като част от смесен поток отпадъчни води, съгласно изискванията на Условие 10.1.3.1.

4.3.3. Дъждовни води

В изпълнение на Условие 10.3.1.1 дъждовните води от площадката се заустват, като част от смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални от източните санитарно- хигиенни възли на площадката, пречистени в ПСОВ, съгласно Условие 10.1.1.1, непречис-тени битово-фекални води от централната и западната част на площадката и дъждовни води от площадката на дружеството (без дъждовните води от източната част на покрива на I производствен корпус)), в градска канализационна система при спазване на изискванията на Условие 10.1.2.1.

Съгласно Условие 10.3.2.1 се провежда собствен мониторинг на поток дъждовни води, като част от смесен поток отпадъчни води, съгласно изискванията на Условие 10.1.3.1.

4.4. Управление на отпадъците (Условие 11 от КР)

С писмо с Изх. № 134/ 10.02.2016 г. са документирани и докладвани в ИАОС дейностите по управление на отпадъците за отчетния период съгласно изискванията на Наредба №1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Условие 11.9.1). Копие на писмото е представено в Приложение 2: т. 1.

По Условие 11.9.2 докладваме, като част от  ГДОС, измерените съгласно Условие 11.7  количества образувани отпадъци за 2015  г. като годишно количество и годишно количество за производство на единица продукт (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес):

Производствени отпадъци

| Вид отпадък | Код | Количество, съгласно КР t/y | Образувано количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/y | за производство на единица продукт |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | 870 | 83,628 | - |
| Отпадъци от обработени текстилни влакна | 04 02 22 | 87 | 4,760 | - |
| Отпадъци от пластмаси (пластмасови отпадъци от шпули) | 07 02 13 | 8 | 0 | - |
| Хартиeни и картонени опаковки | 15 01 01 | 26 | 1,004 | - |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 70 | 4,050 | 0,003 |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 25 | 0 | - |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 25 | 0 | - |
| Смесени опаковки | 15 01 06 | 8 | 0 | - |
| Отпадъци от решетки и сита | 19 08 01 | 3 | 0 | - |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0,72 | 0 | - |

###### Опасни отпадъци

| Вид отпадък | Код | Количество, съгласно КР t/y | Образувано количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/y | за производство на единица продукт |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 04 02 19* | 0,7 | 0 | - |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0,5 | 0 | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 6,4 | 0,620 | - |
| Опаковки; съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 40 | 0,378 | 0,0002 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,750 | 0 | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,200 | 0,086 | - |

Битови отпадъци

| Вид отпадък | Код | Количество, съгласно КР t/y | Образувано количество t/y |
| --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 115 | 86,6 |

Съгласно Условие 11.2 на площадката не се приемат отпадъци за третиране.

Образуваните на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1.1, се събират съгласно изискванията на Глава II, Раздел I на Наредба за изискванията  за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места и в съответствие с нормативната уредба по околна среда.

Производствени отпадъци

| Вид oтпадък | Код | Площадка | Събиране и предварително съхраняване |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | 3 А | Пресоване на балираща машина с оглед намалямане на обема и привеждането им в удобен за транспортиране вид. Събиране - в пресовани бали. |
| Отпадъци от обработени текстилни влакна | 04 02 22 |  |  |
| Отпадъци от пластмаси (пластмасови отпадъци от шпули) | 07 02 13 | 13 Б | Насипно |
| Хартиeни и картонени опаковки | 15 01 01 | 13 Б |  |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 5 Б, 13 Б и 13 В |  |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 13 Д |  |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 13 Б | Насипно |
| Смесени опаковки | 15 01 06 | 13 Г |  |
| Отпадъци от решетки и сита | 19 08 01 | 9 А | Насипно в контейнери |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 13 Б | В бидони |

Опасни отпадъци

| Вид отпадък | Код | Площадка | Събиране и предварително съхраняване |
| --- | --- | --- | --- |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 04 02 19* | 9 А | В специални за целта контейнери. |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 13 Б 13 Б | На закрито. В затворени съдове, които са химически устойчиви, не допускат разливане или изтичане и са маркирани. |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* |  |  |
| Опаковки; съдърщи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* |  | В затворени съдове, които не могат да реагират с отпадъците, не допускат разливане или изтичане и са маркирани с надпис „опасен отпадък”. |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* |  | На закрито. В затворени съдове, които са химически устойчиви спрямо отработените масла, не допускат разливане или изтичане и са маркирани. |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* |  | На закрита, оградена и обозначена с табели площадка. Разделно от другите отпадъци и при наличие на сяра. |

Дружеството съхранява единствено отпадъците, определени с Условие 11.1.1 и един-ствено на площадките, обозначени на “План на площадките за събиране и съхранение на  отпадъците” на  Приложение №7  от  заявлението  за издаване на комплексно разрешително. Всяка площадка е с трайна настилка (бетон, асфалт), има ясни надписи за нейното предназначение и за вида на отпадъка, който се третира в нея и е отделена от останалите съоръжения в обекта.

Съхранението на отпадъците се извършва за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане,

и по начин, който не позволява смесването на:

- опасни отпадъци с други отпадъци;

- оползотворими с неоползотворими отпадъци;

- опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Опасните отпадъци се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с надпис “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка съгласно Наредба № 2/23.07.2014 г. за класи-фикация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Глава II, Раздел III на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Отпадъците се предават за транспортиране извън територията на площадката въз основа на писмен договор единствено на фирми, притежаващи документи по чл.78 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително.

За всяка партида транспортиран отпадък се съхраняват следните документи:

- За производствени отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ.

2. За опасни отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- “идентификационен документ”, съгласно Приложение № 8 на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

- “писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Приложение № 5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/ 19.03.1999 г.

Отпадъците, образувани от дейността на предприятието, и определени с Условие 11.1, се  предават извън територията на площадката за оползотворяване, в т.ч. рециклиране един-ствено на фирми, притежаващи документи по чл.67 и/или чл.78 от ЗУО за извършване на такава дейност.

Отпадъците, образувани от дейността  на  предприятието, и определени с Условие 11.1, се

предават    извън   територията   на   площадката   за   обезвреждане   единствено   на   фирми,

притежаващи документи по чл.35 от ЗУО за извършване на такава дейност.

В следващата таблица представяме информация за операторите, на които са предадени отпадъците за изпълнение на съответните дейности -посочени са номерата на документите им за разрешение за извършване на дейности със съответния отпадък; номера/ датата на сключения договор; датите, на които е извършено предаването и количеството отпадък, предадено на съответния оператор през отчетната 2015 г:

| Вид отпадък | Код | Фирма - контрагент за съответната дейност | № на документа за разрешение на фирмата | №/Дата на договора | Дата на предаване | Предадено количество на фирмата/ оператора t/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производствени отпадъци |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | Emboy Yuntaş - Турция | - | 02.02. 2009 г. | непрекъс-нато, при достатъчна наличност | 82,638 |
| Отпадъци от обработени текстилни влакна | 04 02 22 |  |  |  |  | 4,565 |
| Отпадъци от пластмаси (пластмасови отпадъци от шпули) | 07 02 13 | “КАСКАДА” ООД с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив | 09-РД-255-00/ 25.10.12 г; 09-РД-253-00/ 19.10.12 г. | 01.02. 2012 г. | - | 0 |
| Хартиeни и картонени опаковки | 15 01 01 | Феролекс Ресайкъл” ЕООД гр. Ст.Загора | 13-ДО-447-02/ 11.08.14 г; 13-ДО-447-01/ 20.03.13 г. | 29.04. 2015 г. | - | 2,340 |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | “БГ– ПЛАСТ 2001” ООД гр. Ямбол | 13-ДО-224-01/ 15.06.12 г. | 13.10. 2014 г. | непрекъс-нато, при достатъчна наличност | 4,380 |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | - | - | - | - | 0 |
| Метални опаковки | 15 01 04 | - | - | - | - | 0 |
| Смесени опаковки | 15 01 06 | - | - | - | - | 0 |
| Отпадъци от решетки и сита | 19 08 01 | - | - | - | - | 0 |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | - | - | - | - | 0 |
| Опасни отпадъци |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 04 02 19* | - | - | - | - | 0 |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | “Валд – 95” ЕООД гр. София | 09-ДО-1058-00/ 08.10.13 г. | 07.03. 2013 г. | - | 0 |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* |  |  |  | 26.02.2014г 19.12.2014г | 0,400 |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | “БалБок Инженеринг” АД гр. София | КР № 473-Н0/ 2013 г; 12-РД-895-01/ 21.11.2013 г; 12-ДО-1271-00/ 07.06.2013 г. | ОО-079- Р-2009/ 27.03. 2009 г. | 21.08.2014г | 0,510 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* |  |  |  | - | 0 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* |  |  | LL-2009-342/ 24.08. 2010 г. | 21.08.2014г | 0,171 |

| Вид отпадък | Код | Фирма - контрагент за съответната дейност | Дата на предаване | Предадено количество t/y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Организирано сметосъбиране и извозване от Община Стара Загора, за което е заплатена такса смет | Всяка работна седмица се извозват 2 пъти по 2 кон-тейнера (всеки по 1,1 м3) | 86,6 |

Количествата генерирани на площадката отпадъци се измерват/ изчисляват с цел определяне на годишно количество образуван отпадък за инсталацията и продукт.

През отчетния период не се е налагало класифициране на отпадъци с огледални кодове и основно охарактеризиране на отпадъците, предназначени за депониране. В тази връзка не са изпитвани отпадъци по реда на чл.3, ал.7 от ЗУО.

Съгласно Условие 11.9.4 представяме информация за резултатите от извършените оценки на съответствието по:

- Условие 11.3.17 - Направени са 12 бр. проверки (ежемесечно) на съответствието на съхранението на отпадъците с условията на разрешителното. Няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. Резултатите се документират и съхраняват. За отчетните периоди 2011 г, 2012 г. 2013 г. и 2014 също няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия..

- Условие 11.4.3 - Направени са 12 бр. проверки (ежемесечно) на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното. Резултатите се  докумен-тират и съхраняват. Не са констатирани несъответствия, така както и за периодите 01.2011 – 12.2011 г, 01.2012 – 12.2012 г, 01.2013 – 12.2013 г. и 01.2014 – 12.2014 г, и не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

- Условие 11.5.2 - Направени са 12 бр. проверки (ежемесечно) на съответствието на оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъците с определените в условията на разрешителното изисквания. Резултатите се документират и съхраняват. Няма установени несъответствия, така както и за периодите 01.2011 – 12.2011 г, 01.2012 – 12.2012 г, 01.2013 – 12.2013 г. и 01.2014 – 12.2014 г, и не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

- Условие 11.6.2 - Направени са 12 бр. проверки (месечни) на съответствието на обезвреждането на отпадъците с определените в условията на разрешителното изисквания. Резултатите се документират и съхраняват. Няма установени несъответствия, така както и за предходния отчетен период, и не са предприемани коригиращи действия.

- Условие 11.7.2 - Направена е 1 бр. проверка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Резултатите се документират и съхраняват. Количествата съответстват на разрешените в КР. Не са констатирани несъответствия, така както и през 2011 г, 2012 г, 2013 г. и 2014 г, и респективно не са предприемани коригиращи действия.

Производствени отпадъци

| Вид отпадък | Код | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во, съгл. КР t/y | Образу- вано кол-во t/y | К-во, съгл. КР t/y | Образу- вано кол-во t/y | К-во, съгл. КР t/y | Образу- вано кол-во t/y | К-во, съгл. КР t/y | Образу- вано кол-во t/y | К-во, съгл. КР t/y | Образу- вано кол-во t/y |  |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | 630 | 354,795 | 630 | 250,727 | 870 | 323,903 | 870 | 186,997 | 870 | 83,628 | Да |
| Отпадъци от обработени текстилни влакна | 04 02 22 | 63 | 7,420 | 63 | 10,754 | 87 | 8,706 | 87 | 8,937 | 87 | 4,760 | Да |
| Отпадъци от пластмаси (пласт-масови отпадъци от шпули) | 07 02 13 | 4 | 2,377 | 4 | 0,439 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | Да |
| Хартиeни и карто-нени опаковки | 15 01 01 | 26 | 2,469 | 26 | 1,717 | 26 | 2,269 | 26 | 1,733 | 26 | 1,004 | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 70 | 13,100 | 70 | 10,440 | 70 | 11,420 | 70 | 8,890 | 70 | 4,050 | Да |
| Опаковки от дър-весни материали | 15 01 03 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | Да |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | Да |
| Смесени опаковки | 15 01 06 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | Да |
| Отпадъци от решетки и сита | 19 08 01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Да |
| Наситени или отработени йоно-обменни смоли | 19 09 05 | 0,36 | 0 | 0,36 | 0 | 0,72 | 0 | 0,72 | 0 | 0,72 | 0 | Да |

Опасни отпадъци

| Вид отпадък | Код | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во, съгл. КР t/y | Образу- вано кол-во t/y | К-во, съгл. КР t/y | Образу- вано кол-во t/y | К-во, съгл. КР t/y | Образу- вано кол-во t/y | К-во, съгл. КР t/y | Образу- вано кол-во t/y | К-во, съгл. КР t/y | Образу- вано кол-во t/y |  |
| Утайки от пречист-ване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдър-жащи опасни в-ва | 04 02 19* | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | Да |
| Нехлорирани хи-дравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 4.9 | 1,440 | 4.9 | 0,720 | 6.4 | 0,876 | 6.4 | 0,800 | 6.4 | 0,620 | Да |
| Опаковки, съдър-жащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 40 | 0,974 | 40 | 0,612 | 40 | 0,842 | 40 | 0,598 | 40 | 0,378 | Да |
| Оловни акумула-торни батерии | 16 06 01* | 10 бр. | 0 бр. | 10 бр. | 0 | 0.750 | 0 | 0.750 | 0 | 0.750 | 0 | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдър-жащи живак | 20 01 21* | 200 бр. | 200 бр. | 200 бр. | 0,034 | 0.200 | 0,102 | 0.200 | 0,179 | 0.200 | 0,086 | Да |

Битови отпадъци

| Вид отпадък | Код | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во, съгл. КР м3/y | Образу-вано кол-во м3/y | К-во, съгл. КР м3/y | Образу-вано кол-во м3/y | К-во, съгл. КР t/y | Образу- вано кол-во t/y | К-во, съгл. КР t/y | Образу- вано кол-во t/y | К-во, съгл. КР t/y | Образу-вано кол-во t /y |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 244 | 224,4 | 244 | 85 | 115 | 83,3 | 115 | 83,3 | 115 | 86,6 | Да |

4.5. Шум (Условие 12 от КР)

Площадката на Ембул Инвестмънт АД е разположена в т. нар. “южна промишлена зона” на гр.Стара Загора, квартал “Индустриален“ и отстои на около 1,2 км. южно от  жилищ-ната зона на града. Няма жилищни площи в непосредствено съседство с производството на фирмата.

Дейностите, извършвани на производствената площадка се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (в най-близо разположените спрямо промишления източник точки, в урбанизираните територии и извън тях, където е необходимо да се оцени въздействието на шума от даден източник върху човека и околната среда):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

В КР № 116-Н1/2012 г. е определено наблюдение веднъж на две години на общата звукова мощност на площадката, еквивалентни  нива на шум в определени точки по оградата на площадката и в мястото на въздействие. Такова наблюдение е проведено през 2014 г. Предстои измерване през 2016 г

- в Ембул Инвестмънт АД няма постъпили оплаквания от живущи около територията на предприятието

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване (Условие 13 от КР)

На площадката на предприятието не се извършва инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в  подземните води и почвите. Същата е покрита с асфалтова и циментова изолация, които предпазват подземните води от контаминиране със замърсители при евентуални разливи.   Всички товаро-разтоварни работи, които  биха  могли  да доведат  до течове/изливания, се осъществяват само на определените за това места, обозначени на Приложение № 4 от заявлението  “План  на  местоположението на площадките  за  товаро-разтоварни  работи”.

Като сорбиращ материал за почистване, в случай на разливи се съхранява пясък. Налична е и техника за изсмукване на евентуални разливи на течни химични вещества и смеси.

Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/ пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

В изпълнение на Условие 13.1.9.1 се провежда собствен мониторинг на подземните води в точки на пробовземане:

- ТК 1, с географски координати N 42º24'39,00'' и E 025º38'30,19'';

- ТК 2, с географски координати N 42º24'41,11'' и E 025º38'23,81'';

- ТК 4, с географски координати N 42º24'36,03'' и E 025º38'24,71'',

по следните показатели и честота на пробовземане:

| № по ред | Показател | Честота на пробовземане | Мерна единица | Стандарт за качество на подземните води |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Активна реакция | Веднъж на шест месеца | рН единици | ≥6,5 и ≤9,5 |
| 2. | Електропроводимост | Веднъж на шест месеца | µS cm-1 | 2000 |
| 3. | Обща твърдост | Веднъж на шест месеца | mg-еqv/l | 12 |
| 4. | Перманганатна окисляемост | Веднъж на шест месеца | mg О2/l | 5 |
| 5. | Амониев йон | Веднъж на шест месеца | mg/l | 0,5 |
| 6. | Нитрати | Веднъж на шест месеца | mg/l | 50 |
| 7. | Нитрити | Веднъж на шест месеца | mg/l | 0,5 |
| 8. | Сулфати | Веднъж на шест месеца | mg/l | 250 |
| 9. | Хлориди | Веднъж на шест месеца | mg/l | 250 |
| 10. | Фосфати | Веднъж на шест месеца | mg/l | 0,5 |
| 11. | Флуор | Веднъж на две години | mg/l | 1,5 |
| 12. | Калций | Веднъж на шест месеца | mg/l | 150 |
| 13. | Магнезий | Веднъж на шест месеца | mg/l | 80 |
| 14. | Цинк | Веднъж на шест месеца | mg/l | 1,0 |
| 15. | Мед | Веднъж на шест месеца | mg/l | 0,2 |
| 16. | Хром | Веднъж на шест месеца | µg/l | 10 |
| 17. | Алуминий | Веднъж на две години | µg/l | 200 |
| 18. | Желязо | Веднъж на шест месеца | µg/l | 200 |
| 19. | Манган | Веднъж на шест месеца | µg/l | 50 |

През отчетния период пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория: ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ “ВОДИ И ГОРИВА” при АМЕЕС ООД, гр. Раднево. Резултатите се документират и съхраняват (Условие 13.1.10.2).

В РИОСВ-Стара Загора и Басейнова дирекция-Пловдив са представени протоколи от изпитване на подземни води:

  - за ТК 1 – Протоколи №№ 185/ 15.04.2015 г, 598/ 23.09.2015 г;

  - за ТК 2 – Протоколи №№ 186/15.04.2015 г, 599/ 23.09.2015 г;

  - за ТК 4 – Протоколи №№ 187/ 15.04.2015 г, 600/ 023.09.2015 г.

Съгласно Условие 13.1.10.4 докладваме резултатите от собствения мониторинг на подзем-ните води като част от ГДОС - Приложение 1: Таблица 7.

В изпълнение на Условие 13.1.10.6 докладваме обобщени данни от изпълнението на всички инструкции:

- по Условие 13.1.4 е изготвена, но не се е наложило прилагане на инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати върху производствената площадка, които могат да замърсят подземните води и третиране на образуваните отпадъци. Изготвен е оперативен дневник, в който ще се отразяват датата и часа на установяване на разлива, причините за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За отчетната година не са регистрирани разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

- по Условие 13.1.7 се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Извършени са 12 бр. проверки (веднъж месечно), при които не са установени течове. Резултатите от проверките се документират и съхраняват и могат да бъдат предоставени при поискване от компетентните органи (Условие 13.1.10.1).

- по Условие 13.1.9.2 се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. При проведения мониторинг не са установени несъответствия, което не е наложило предприемане на коригиращи действия. Резултатите от оценката на съответствието се документират и съхраняват (Условие 13.1.10.5).

При аварийни случаи, предизвикващи замърсяване на подземните води, Дружеството има готовност да уведоми незабавно БДУВИБР-Пловдив и РИОСВ-Стара Загора и да предприеме необходимите мерки както следва:

- ограждане мястото на аварията и осигуряване на неговата охрана;

- подходяща обработка на разлетите и/ или разсипаните вещества със сорбционни материали;

- събиране, неутрализиране или унищожаване на разлетите и/ или разсипаните вещества;

- ликвидиране на последиците от аварията.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Всички дейности по ИППСУКР на Ембул Инвестмънт АД са изпълнени, за което е докладвано с ГДОС за 12.2006-12.2007 г.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Ембул Инвестмънт АД прилага инструкции за пускане и спиране на ПСОВ (Условие 15.1) и на Инсталацията за багрене на влакна и/или текстил и Парова централа (Условие 15.2). Съгласно Условие 15.3 всички действия по Условие 15.2 се документират в Дневник. В него е записано спиране на Инсталацията за багрене на влакна и/или текстил и Парова централа през общо 25 дни в годината (официални празници – почивни дни). Дружеството има разработен План за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2, според който до влизане в оптимален режим на багрилната инсталация се извърши стриктен контрол на пречиствателното оборудване по следните параметри: активна реакция pH, неразтворени вещества и температура на входа на ПСОВ; наличие на примеси на повърхността на решетките; ниво на водата в изравнителния резервоар. Резултатите от контрола показват  липса  на отклонение от оптималните стойности на  контролираните пара-

метри.

За периодите за временно преустановяване на работата е изготвен и изпълнен План, който отговаря на минималните изисквания от Условие 16.3.

Съгласно Условие 16.5 докладваме, че е извършено почистване на: тръбната преносна мрежа за природен газ и на вътрешната локална мрежа в багрилна кухня, служеща за прехвърляне на течните химикали в контейнери за временно съхраняване и използване на същите в производството; складовете за съхранение на акрилно влакно, на багрила и химика-ли и на готова продукция; площадките за временно съхранение на отпадъци; обваловката около резервоара за дизелово гориво.

В рамките на 2015 г. има общо 120 неработни дни. От тях: 25 – временно прекратяване на работата на инсталациите по Условие 2 от КР и 95 – без произведена продукция, но работата на инсталациите по Условие 2 не е преустановявана и технологичните съоръжения са поддържани в минимален работен режим.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

За периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. няма възникнали аварийни ситуации на територия-та на площадката.

# ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД спазва вътрешен авариен, утвърден от ръководителя на предприятието.

Прилагат се инструкции:

- за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. Разработени са мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в авариен обем на територията на площадката (басейн ПСОВ) и последващото им третиране.

- с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

Изготвен е дневник за аварийни ситуации, в който да се описват причините за аварията, времето и мястото на възникване, последствията върху здравето на населението и околната среда и предприетите действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Извършена е оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение. До момента не са установени случаи на непосредствена заплаха за възникване на екологични щети.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР

За периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията по Условие 2 от КР на Ембул  Инвестмънт АД.

8. Подписване на годишния доклад

# Д е к л а р а ц и я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 116-Н1/2012 г. за Инсталация за багрене на влакна и/или текстил на Ембул  Инвестмънт  АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:......................................................................                            Дата:  16.02.2016 г.

(оператор/упълномощено от организацията лице)

# Име на подписващия:  А. Уур Юзджан

# Длъжност в организацията:  Генерален директор

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 : Таблици 1 - 10

# Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ (колона 2) | Праг за производство, преработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/у | Kg/у | Kg/у | Kg/у | Kg/у |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | - (5 408) M | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | - (6 280) M | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | - (62.61) M | - | - | - | * |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като Аs) | - | - (1,39) M | - | - | - |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му (като Cd) | - | 9.0 M | - | 9.0 | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | - (18,8) M | - | - | - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията и (като Cu) | - | - (0,83) M | - | - | - |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | - | - (0,236) M | - | - | - |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | - | - (7,80) M | - | - | - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | - | 30.0 M | - | 30.0 | - |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | 116 M | - | 116 | - |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ С) | - | 132 M | - | 132 | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) | - | - (8 943) M | - | - | ** |
|  |  |  |  |  |  | - | - |

Пояснения:

- за т. 2, 8 ,11 – количество на замърсители, отделяни в атм. въздух - CO ; NOх; SO2

Изчислява се за всеки един замърсител в кг, както следва:

E = C x Q x T / 106 , където :

E – емисия – kg/y

C – концентрация на замърсителят в отпадните газове – mg/Nm3

Q – поток на отпадните газове – Nm3/h

T – производствено време за година – h/y

Изчислението се прави за всяко изпускащо устройство – комин 1 и комин 2. След това резултатите за всеки замърсител се сумират.

За CO    –      Е1 = 85х 4 121 х 8 160 / 106 = 2858.3 kg                  Е2 = 88 х 3551 х 8 160 / 106 = 2549.9 kg

Е = Е1+Е2 = 5 408.2 kg/y

За NOх    –     Е1 = 98 х 4 121 х 8 160 / 106 = 3 295,5 kg      Е2 = 103 х 3 551 х 8 160 / 106 = 2 984,5 kg

Е = Е1+Е2 = 6 280 kg/y

За SO2    –     Е1 = 1 х 4 121 х 8 160 / 106 = 33.63 kg                  Е2 = 1 х 3 551 х 8 160 / 106 = 28.98 kg

Е = Е1+Е2 = 62.61 kg/y

- за т. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 71, 76, 82 – количество на замърсителите, отделяни непряко с отпадни води - Работи се по Инструкция 10.1.3.4 за двете шестмесечия и резултатите се сумират, полученото годишно количество е в кг :

M = M1 +M2  ,където

M1 = Q1 . m1 . 10-3

M2 = Q2 . m2 . 10-3

Q1 е количеството зауствани отпадъчни води от Багрилната инсталация в m3 за първото шестмесечие на годината.

Q2 е количеството зауствани отпадъчни води от Багрилната инсталация в m3 за второто шестмесечие на годината.

Количествата се изчисляват съгласно Инструкция 10.1.3.3: като сума от производствените отпадъчни води, битово-фекалните води и дъждовните води.

Производствените отпадъчни води от процеса багрене на прежди представляват 100% от постъпилите в Багрилната инсталация води. Постъпилите в инсталацията води се изчисляват съгласно Инструкция 8.1.5.2.

Битово-фекалните води се измерват по издадена от “ВиК” ЕООД – Стара Загора фактура за количеството консумирана вода за питейно-битови нужди на базата на сключен договор за доставка на вода и пречистване на отпадъчни води.

Дъждовните води, влизащи в смесения поток отпадъчни води, се изчисляват,  като се умножи квадратурата на производствената площадка (37 384 кв.м), която е с изградена канализация (без дъждовните води от източната част на покрива на I производствен корпус) по средното количество валежи за Стара Загора за съответната година. Данните са взети от направена климатична справка от Метеорологична Обсерватория – Стара Загора при БАН, НИМХ – Филиал Пловдив.

m1 е концентрацията на замърсителя (mg.dm-3) при направеното измерване на емисиите му в рамките на мониторинга на отпадъчните води през първото шестмесечие на годината в ПТ 2 (ТЗ №1) преди заустване в Градска канализация.

m2 е концентрацията на замърсителя (mg.dm-3) при направеното измерване на емисиите му в рамките на мониторинга на отпадъчните води през второто шестмесечие на годината в ПТ 2 (ТЗ №1) преди заустване в Градска канализация.

Данните се вземат от протоколите от изпитване на отпадъчните води, проведено от акредитирана лаборатория през съответната календарна година.

Коефициентът  10-3  служи за преминаване в килограми

За Арсен – M1=67 323 x 0,01 x 10-3= 0,673 kg ; M2 =71 228 x 0,01 x 10-3= 0,712 kg ; M=M1 + M2= 1,39 kg/y

За Кадмий – M1=67 323 x 0,091 x 10-3= 6,1 kg ;         M2=71 228 x 0,041 x 10-3= 2,9 kg ;

M=M1 + M2= 9,0 kg/y

За Хром – M1=67 323 x 0,116 x 10-3= 7,81 kg ;  M2=71 228 x 0,155 x 10-3= 11,04 kg ;   M=M1 + M2= 18.,8 kg/y

За Мед – M1=67 323 x 0,006 x 10-3= 0,404 kg ; M2=71 228 x 0,006 x 10-3= 0,427 kg ; M=M1 + M2= 0,83 kg/y

За Живак – M1=67 323 x 0,0034 x 10-3= 0,229kg ;       M2=71 228 x 0,0001 x 10-3= 0,007 kg ;

M=M1 + M2= 0,236 kg/y

За Никел – M1=67 323 x 0,01 x 10-3= 0.673 kg ; M2=71 228 x 0,1 x 10-3= 7,123 kg ;  M=M1 + M2= 7,80 kg/y

За Олово – M1=67 323 x 0.318 x 10-3= 21,4 kg ;  M2=71 228 x 0,125 x 10-3= 8,9 kg ;  M=M1 + M2= 30.0 kg/y

За Цинк – M1=67 323 x 0,34 x 10-3= 23,0 kg ;      M2=71 228 x 1,31 x 10-3= 93.0 kg ;     M=M1 + M2= 116 kg/y

За Феноли – M1=67 323 x 0,58 x 10-3= 39.0 kg ;  M2=71 228 x1,30 x 10-3= 93.0 kg ;     M=M1 + M2= 132 kg/y

За Общ органичен въглерод – M1=67 323 x 152/3 x 10-3= 3 411 kg;     M2=71 228 x 233/3 x 10-3= 5 532 kg;

(TOC) (като общ C или ХПК/3)                              M=M1 + M2= 8 943 kg/y

За Цианиди (общи) – M1=67 323 x 0,012 x 10-3=0,81 kg;          M2=71 228 x 0,058 x 10-3=4,13 kg;

M=M1 + M2=4,94 kg/y

# За отчетния период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. измерените/изчислените годишни стойности (в kg/y) на посочените замърсители показват превишение на емисионния праг за кадмий и съединенията му, олово и съединенията му, цинк и съединенията му и феноли и са както следва:

- CO –  5 408 kg/y;

- NOx / NO2 –  6 280 kg/y;

- SO2 – 62.61  kg/y;

- Арсен и съединенията му – 1,39 kg/y;

- Кадмий и съединенията му – 9,0 kg/y;

- Хром и съединенията му – 18,8 kg/y;

- Мед и съединенията и – 0,83 kg/y;

- Живак и съединенията му – 0,236 kg/y;

- Никел и съединенията му –7,80 kg/y;

- Олово и съединенията му – 30.0 kg/y;

- Цинк и съединенията му – 116 kg/y;

- Феноли – 132 kg/y;

- Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) – 8 943 kg/y;

- Цианиди – 4,94 kg/y.

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия, докладвана в таблица 1, колона 1 |
| Изпускащо устройство №1 |
| NOх | mg/Nm3 | 250 | - | 98.0 | 1 път годишно | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 1.0 | 1 път годишно | Да |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | 85.0 | 1 път годишно | Да |
| Дебит на отпад.газове | Nm3/h | 4850 | - | 4 121 | 1 път годишно | Да |
| Изпускащо устройство №2 |
| NOх | mg/Nm3 | 250 | - | 103 | 1 път годишно | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 1.0 | 1 път годишно | Да |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | 88.0 | 1 път годишно | Да |
| Дебит на отпад.газове | Nm3/h | 4850 | - | 3 551 | 1 път годишно | Да |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Януари–юни 2015 . | Юли–декември 2015 . |  |  |
| Точки на пробовземане | ПТ 1 | ПТ 2 (ТЗ №1) | ПТ 1 | ПТ 2 (ТЗ №1) |  |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | 0,124 | 0,091 | 0,042 | 0,041 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | 0,5 | 0,114 | 0,072 | 0.062 | 0,092 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Хром (тривалентен) | mg/dm3 | 2,5 | 0,070 | 0,044 | 0,093 | 0,063 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0,05 | < 0,0161 | 0,0034 | < 0,0001 | < 0,0001 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Никел | mg/dm3 | 2,0 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,1 | < 0,1 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Олово | mg/dm3 | 2,0 | 0.402 | 0.318 | 0,123 | 0,125 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | 0.83 | 0.34 | 1,27 | 1,31 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Феноли | mg/dm3 | 10 | 0.70 | 0.58 | 1.56 | 1.30 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 0,84 | 0.64 | 0,83 | 0,91 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Цианиди (общо) | mg/dm3 | 1,5 | 0,014 | 0,012 | 0,055 | 0,058 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 1 450 62,5 529 250 | * |
| Активна реакция pH | pH единици | 6,5-9,0 | 7,62 | 7,64 | 8,18 | 8.17 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 400 | 44,7 | 65.6 | 68,1 | 62.6 | 1 път на 6 месеца | Да |
| БПК 5 | mg О2/dm3 | 1000 | 55 | 47 | 56 | 89.0 | 1 път на 6 месеца | Да |
| ХПК | mg О2/dm3 | 2000 | 165 | 152 | 235 | 233 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Екстрахируеми вещества/ Животински мазнини и растителни масла | mg/dm3 | 120 | 5,12 | 2.52 | 7.28 | 5.13 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Температура | °С | 40 | 22,4 | 22.6 | 21,7 | 22.4 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Азот амонячен | mg/dm3 | 35 | 2,07 | 5.71 | 0,195 | 0,222 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 123.83 | 85.98 | 122,39 | 144,81 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Фосфати | mg/dm3 | 15 | 0,92 | 1.16 | 0.60 | 0.65 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Сулфиди | mg/dm3 | 1,5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | 15 | < 0,040 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 10 | 0,26 | 0,29 | 0,142 | 0,134 | 1 път на 6 месеца | Да |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | 1,0 | 0,010 | 0,011 | 0,052 | 0,053 | 1 път на 6 месеца | Да |

# Пояснения:

# * В КР на фирмата № 116-Н1/2012 г. няма заложен мониторинг по показател количество на отпадъчните води.

Количествата зауствани отпадъчни води се изчисляват съгласно Инструкция 10.1.3.3. (виж поясненията към Таблица 1). Сумарният дебит за двете шестмесечия не трябва да надвишава заложения в КР годишен дебит (529 250 m3/г). За 2015 г. той се равнява на 138 551 m3.

# Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество, t | Временно съхранение на площадката | Транспортиране- собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Производствени отпадъци |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | 870 | 83,628 | 3 А | Emboy Yuntaş Турция | Да |
| Отпадъци от обработени текстилни влакна | 04 02 22 | 87 | 4,760 |  |  | Да |
| Отпадъци от пластмаси (пластмасови отпадъци от шпули) | 07 02 13 | 8 | 0 | 13 Б | - | Да |
| Хартиeни и картонени опаковки | 15 01 01 | 26 | 1,004 | 13 Б | „Феролекс Ресайкъл” ЕООД гр.Ст.Загора- | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 70 | 4,050 | 5 Б, 13 Б и 13 В | “БГ-ПЛАСТ 2001” ООД гр. Ямбол | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 25 | 0 | 13 Д | - | Да |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 25 | 0 | 13 Б | - | Да |
| Смесени опаковки | 15 01 06 | 8 | 0 | 13 Г | - | Да |
| Отпадъци от решетки и сита | 19 08 01 | 3 | 0 | 9 А | - | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0,72 | 0 | 13 Б | - | Да |
| Опасни отпадъци |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 04 02 19* | 0,7 | 0 | 9 А | - | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0,5 | 0 | 13 Б | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 6,4 | 0,620 | 13 Б | “Валд – 95” ЕООД гр. София | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 40 | 0,378 | 13 Б | “БалБок Инженеринг” АД – гр. София | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,750 | 0 | 13 Б | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,200 | 0,086 | 13 Б | “БалБок Инженеринг” АД – гр. София | Да |
| Смесени битови отпадъци |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 115 | 86,6 | 13 Е | Организирано смето-събиране и извозване от Община Ст.Загора, за което е заплатена такса смет. | Да |

Пояснения: Реално измереното годишно количество е изчислено чрез сумиране на месечните отчети            (отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци) по видове отпадъци.

# Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

# Не е извършвано оползотворяване/обезвреждане на площадката на Ембул  Инвестмънт  АД .

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | - | - | Emboy Yuntaş – Турция | Да |
| Отпадъци от обработени текстилни влакна | 04 02 22 | - | - | Emboy Yuntaş – Турция | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | Организирано сметосъбиране и сметоизвозване от Община Стара Загора, за което е заплатена такса смет | Да |

# Таблица 6. Шумови емисии

# В КР № 116-Н1/2012 г. е определено наблюдение веднъж на две години на общата звукова мощност на площадката и на еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката и в мястото на въздействие. Такова наблюдение е проведено през 2014 г. Предстои измерване през 2016 г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня / нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

# Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо- вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Януари–юни 2015 | Юли–декември 2015 |  |  |
|  |  |  | ТК 1 | ТК 2 | ТК 4 | ТК 1 | ТК 2 | ТК 4 |  |  |
| Активна реакция, рН единици | ТК 1, ТК 2 и ТК 4 | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,15 | 7,23 | 7,12 | 7,21 | 7,24 | 7,11 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Електропрово-димост, µS cm⁻¹ | ТК 1, ТК 2 и ТК 4 | 2000 | 1270 | 992 | 1013 | 1094 | 977 | 1049 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Обща твърдост, mg-eqv/l | ТК 1, ТК 2 и ТК 4 | 12 | 7.96 | 8,19 | 7.48 | 8,48 | 8,07 | 8.68 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Перманганатна окисляемост, mg O2/l | ТК 1, ТК 2 и ТК 4 | 5 | 1.37 | 1,54 | 1,52 | 1.60 | 1 1.48 | 1.90 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Амониев йон, mg/l | ТК 1, ТК 2 и ТК 4 | 0,5 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,130 | 0,150 | 0,160 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Нитрати, mg/l | ТК 1, ТК 2 и ТК 4 | 50 | 34.6 | 29.44 | 29,56 | 21.04 | 29.32 | 28.75 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Нитрити, mg/l | ТК 1, ТК 2 и ТК 4 | 0,5 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,004 | <0,002 | 0.003 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Сулфати, mg/l | ТК 1, ТК 2 и ТК 4 | 250 | 102.44 | 88.45 | 113.95 | 106.14 | 93.39 | 152.25 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хлориди, mg/l | ТК 1, ТК 2 и ТК 4 | 250 | 112.8 | 51.56 | 41.9 | 73.70 | 70.19 | 56.15 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Фосфати, mg/l | ТК 1, ТК 2 и ТК 4 | 0,5 | 0.17 | 0,22 | 0.14 | 0.130 | 0.080 | 0.25 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Флуор, mg/l | ТК 1, ТК 2 и ТК 4 | 1,5 | * | * | * | * | * | * | Веднъж на две години | Да |
| Калций, mg/l | ТК 1, ТК 2 и ТК 4 | 150 | 139,07 | 147,21 | 141,14 | 139.72 | 133.42 | 131.67 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Магнезий, mg/l | ТК 1, ТК 2 и ТК 4 | 80 | 12.39 | 10.29 | 5.39 | 18.37 | 17.18 | 25.63 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цинк, mg/l | ТК 1, ТК 2 и ТК 4 | 1,0 | 0,02 | 0.030 | 0.16 | 0,050 | 0,031 | 0.20 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Мед, mg/l | ТК 1, ТК 2 и ТК 4 | 0,2 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хром, µg/l | ТК 1, ТК 2 и ТК 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | < 5 | < 5 | 8 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Алуминий, µg/l | ТК 1, ТК 2 и ТК 4 | 200 | * | * | * | * | * | * | Веднъж на две години | Да |
| Желязо, µg/l | ТК 1, ТК 2 и ТК 4 | 200 | 26 | 69 | 25 | 11 | 16 | 67 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Манган, µg/l | ТК 1, ТК 2 и ТК 4 | 50 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | Веднъж на шест месеца | Да |

* Показателят е с честота на измерване веднъж на две години .През 2015 г. не подлежи на измерване – последно е измерен  на 08.10.2014 г.

# Таблица 8. Опазване на почви

В КР № 116-Н1/2012 г. няма условия за мониторинг на почви.

# Таблица 9. Аварийни ситуации

# За периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. няма възникнали аварийни ситуации.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, коитоса уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма | - | - | - | - | - |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

За периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. не са приемани оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията по Условие 2 от КР на Ембул  Инвестмънт  АД.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма | - | - | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 :

      - Копие на писмо до ИАОС с Изх. 134/ 10.02.2016 г. – годишни отчети по отпадъците за отчетната 2015 година;