СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ	2

1 Увод	1

2 Система за управление на околната среда	3

3 Използване на ресурси	6

4 Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда	13

5 Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР	39

6 Прекратяване на работата на инсталации или части от тях	39

7 Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения	39

8 Подписване на годишния доклад	42

Приложение 1 	43

Приложение 2 	44

Таблици	44

# Увод

## Наименование на инсталацията, за която е издадено КР

Е. Миролио ЕАД, град Сливен, площадка гр. Ямбол

### Инсталация, която попада в обхвата на точка 6.2. от Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за багрене на гранки и бобини  - цех ”Багрилен”

### Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация цех “Предачен”

- Парова централа – 34,838 МW

## Адрес по местонахождение на инсталацията

8600  гр.Ямбол,кв. „Индустриален”

## Регистрационен номер на КР

№ 414 –Н0 –И0-А0/2011 г.

актуализация 1 - № 414 –Н0 –И0-А1/2012 г.

## Дата на подписване на КР

4.08.2011 г.
актуализация 1  - 26.08.2012

## Дата на влизане в сила на КР

18.08.2011 г.
актуализация 1  - 10.09.2012

## Оператор на инсталацията, притежател на КР

“Е. Миролио” ЕАД, гр. Сливен

## Адрес , тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора

8800  гр.Сливен,кв. „Индустриален”

тел.: +359 44 500 917;  факс: +359 44 500 726

e-mail: G.Rimini@emiroglio.com

## Лице за контакти

инж.  Милена Иванова – н-к отдел ”Екология и охрана на труда и ПБ”

## Адрес , тел.номер, факс, e-mail на лицето за контакти

8800  гр.Сливен, кв. «Индустриален»

тел.: +359 44 500 717;  факс: +359 44 500 726

e-mail: M.Ivanova@emiroglio.com

## Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

- Инсталация за багрене на гранки и бобини - цех ”Багрилен”:

В цех Багрилен се извършва боядисване на различни видове суровини, необходими за производството:  боядисване на прежда под формата на гранки и бобини.

Оборудване:

- багрилни апарати на фирмите  „Лорис Белини” ,„Обем” и „Уголини“.

- багрилна кухня на фирма Color Serviсe.

- Сушилни, центруфуги

Технология:

Процесът на багрене се извършва по няколко начина:

- директно боядисване;

- дисперсно боядисване;

- метал-комплексно боядисване;

- реактивно боядисване;

- сулфо-боядисване.

Процеси

Суровината постъпва в цеха от централен склад във вид на прежда.

В багрилна кухня, робот дозира необходимите бои, химикали и ТСС, на база на рецепта подготвена в колористична лаборатория. След това предварително дозираните бои, химикали и ТСС се подават към багрилните апарати.

Процесът на багрене се контролира чрез компютър. Обагреният материал се центрофугира и суши.

Обагрената прежда, се засклажда подредена на палети или директно  се подготвя за изпращане на  клиент.

В производствения процес се използват вода и пара, която се произвежда в собствена ПЦ.

Отпадъчната вода от багрилните апарати се изпуска в канализационна система, която я отвежда до локалната пречиствателна станция.

## Производствен капацитет на инсталацията

## Таблица 1- 1 Капацитет на инсталацията

| Инсталация | Продукт | Реално измерено количество (краен продукт) | Производствен капацитет по КР | Реален капацитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t | t/24h | t/24h |
| Инсталация за багрене на гранки и бобини: Цех ”Багрилен” | Прежда | 4381,61 | 35 | 15,01 |

Разрешеният средногодишен капацитет на работа на инсталацията при издаването на КР е 35 t/24h

## Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Организационната структура на „Е.Миролио“ ЕАД е представена в Приложение 1.

Отговорни лица за изпълнение на КР са член на СД – инж. Н.Киряков, н-к отдел ”Екология и охрана на труда и ПБ” . По изпълнение на КР са ангажирани още:

- ОЗБУТ (отговорник здравословни и безопасни условия на труд)

- еколог

- Н-к цех ”Багрилен”

- отдел ”Поддръжка”

- Н-к склад ”Бои, химикали и ТСС”

- Поддръжка “Парна централа”

- Гл. енергетик

## РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – Стара Загора

## Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията

Източнобеломорски район,  4000 гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35

# Система за управление на околната среда

## Структура и отговорности

Изпълнение на Условие 5.1.1:

В “Е. Миролио” ЕАД се прилага система за управление на околната среда (СУОС).

Определен е  персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното (виж т.1.12 по-горе).

Със Заповед  № R018/15.03.2010 г., R 081/12.12.2012 , R 050/20.09.2013 г. И R 056/11.08.2015 г. на Изпълнителния директор са възложени отговорностите по изпълнение на условията в КР.

Изпълнение на Условие 5.1.2:

Изготвен е актуален списък с персонала, ангажиран по изпълнение на действията и отговорен за спазване на условията в КР.

Н-к отдел ”Екология и охрана на труда и ПБ” съхранява списъците и ги актуализира при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

## Обучение

Изпълнение на Условие 5.2.1:

Дружеството е сертифицирано по ISO 14001:2004 г. Инструкцията за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала е част от процедурите по тази система.  В съответствие с процедурата е изготвена годишна програма за обучение на персонала, включваща изпълнение на дейностите и отговорностите по КР.  Програмата се актуализира при промяна на потребностите от обучение на персонала.

## Обмен на информация

Изпълнение на Условие 5.3.1:

Изготвен е списък на лицата, на които са възложени дейности и отговорности по условията в КР. Списъкът е достъпен за всички служители.

Изпълнение на Условие 5.3.2:

Изготвен е и се поддържа актуален списък с органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията в разрешителното. Списъкът съдържа информация за случаите, при които трябва се уведомят.

## Документиране

Изпълнение на Условие  5.4.1:

Изготвен е и се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентиращ работата на инсталацията.

Изпълнение на Условие  5.4.2 и Условие 5.4.3:

Разработени са всички необходими инструкции по КР. Предоставянето на документите се контролира чрез  списък на разпространение.

## Управление на документите

Изпълнение на Условие  5.5.1:

Управлението на документите се регламентира с процедура по действащата СУОС, която включва процеса на актуализация, предоставяне и изземване на невалидна документация.

## Оперативно управление

Изпълнение на Условие  5.6.1:

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, съгласно условията в КР. Съхраняват се в писмен вид на площадката.

## Оценка на съответствие, проверки и коригиращи действия

Изпълнение на  Условие  5.7.1:

Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионните показатели по КР.

Изпълнение на Условие 5.7.2:

Изготвена е и се прилага писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга с изискванията на условията на КР. За всеки компонент на мониторинга, съгласно Условията в КР са изготвени критерии за оценка и форма за запис на резултатите.

Изпълнение на Условие 5.7.3:

Дейностите по установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия се регламентират чрез процедура от действащата СУОС.

Изпълнение на Условие 5.7.4:

Изготвена е и се прилага писмена инструкция за периодична оценка за наличие на нови нормативни разпоредби за работата на цех ”Багрилен”.

## Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изпълнение на Условие 5.8.1:

Изготвена е писмена инструкция за преразглеждане и актуализация на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след авария.

Изпълнение на Условие 5.8.2:

Изготвена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, включваща всички изисквани по условието елементи. Изготвени са форми за записи.

## Записи

Изпълнение на Условие 5.9.1:

Данните от мониторинга се документират във форми/дневници, съгласно изготвените инструкции.  Към записите се съхраняват оригиналните документи (протоколи), когато измерванията са извършени от външни организации и съответните документи за правоспособност. Оценката на съответствие се документира и съхранява в съответните форми към дневник ,съгласно инструкцията.

Изпълнение на Условие 5.9.2:

Изготвен е дневник в който се документират и съхраняват резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 5.7.4 и предприемане на необходимите организационни/ технически действия за съответствие с нормативната уредба.

Изпълнение на Условие 5.9.3:

Съгласно процедура от действащата СУОС са изготвени форми за документиране на несъответствията и проследяване на изпълнението на коригиращите действия. Предвидено е прилагане на съпътстващи документи за диагностика, ремонт, настройки и др..

Изпълнение на  Условие 5.9.4:

Съгласно инструкцията по Условие 5.8.1 е предвидено документирането и съхранението на данните по актуализация на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Изпълнение на Условие 5.9.5 и Условие 5.9.6:

Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното. Документите са налични на площадката. Съхраняват се в отдел ”Екология и охрана на труда и ПБ”.

## Докладване

Изпълнение на Условие 5.10.1:

Настоящият доклад е четвърти за инсталацията.

Изготвен е съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

Докладваната информация е  за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.

Данните по ЕРИПЗ са докладвани за 2015 г.

## Актуализация на СУОС

Изпълнение на Условие 5.11.1:

Към момента това е първата версия на СУОС, разработена е преди издаване на КР.

През 2012 г. е извършена е актуализация на КР с решение  № 414-H0-И0-А1/2012 г.

След направената актуализация е извършен преглед на системата по околна среда, при което е установена необходимост от промяна на записите, но не в процедурите на системата.

# Използване на ресурси

## Използване на вода

### Условия

Изпълнение на Условие 8.1.1:

Актуални разрешителни на  “Е. Миролио” ЕАД, площадка гр. Ямбол:

- Разрешително за водоползване от подземни води № 31530221/02.11.2011 г.

- Разрешително за водовземане от повърхностни води № 31130013/ 14.09.2007 г. и решение РР-936/22.04.2010 г. , продължено с решение № РР-1838 / 08.01.2014 г.;

- Разрешително № 31530009/02.07.2007 г. за водовземане от подземни води и решение РР-1012/10.08.2010 г. за изменение, продължено с решение № РР – 1784/ 20.09.2013 г.

Изпълнение на Условие 8.1.3 и Условие 8.1.5.3.:

Разработени са и се прилагат изискваните инструкции. Записите по прилагането се водят в дневници.

Проверки:

- Брой проверки -12/ежемесечни, съгласно разработена инструкция/

- Обект на проверка – записи, моментни параметри

- Предписана поддръжка –– изпълнена

- Констатирани нарушения - не

Изпълнение на Условие  8.1.4 и Условие 8.1.5.4:

Разработена е и се прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната система, установяване и отстраняване на течове.  Записите по прилагането се водят в дневник.

Проверки:

- Брой проверки –  12/ежемесечни, съгласно разработена инструкция/

- Установени течове – няма

- Предприети мерки – не са установени течове.

### Годишни норми за ефективност на консумацията на вода

Изпълнение на Условие 8.1.5.1.:

Разработена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Отчитането на използваното количество вода да става чрез измервателни устройства. Записите от отчитане на уредите се вписват в дневник. От влизане в сила на КР се води отчет за месечното количество вода за производствени нужди на цялата площадка и на инсталацията по Условие 2. Изчисленията на специфичния разход за единица продукт се извършват от отдел „Екология и охрана на труда и ПБ“.

Изпълнение на Условие 8.1.5.3:

Разработена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват в отдел “Екология  охрана на труда и ПБ“.

Изпълнение на Условие 8.1.6.1.:

Годишната норма за ефективност при употребата на вода за производството на единица продукт е определена при спазване на алгоритъма по Условие  6.5.1.

Таблица 3- 1 Консумация  на вода

|  | Използвано количество вода за цялата площадка | Използвано количество вода от инсталацията по Условие 2 | Произведено количество продукция на инсталацията по Условие 2 | Количество вода на единица продукт на инсталацията по Условие 2 | Годишна норма за ефективност при употербата на вода m3/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | m3 | t | m3/t | m3/t | Да/не |
| 2015 | 713297 | 672270 | 4381.61 | 153.43 | 200 | дa |

### Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на КР разходни норми

Изпълнение на Условие 8.1.2  и Условие 8.1.6.2.:

Използване на вода  - Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил Цех ”Багрилен” - съпоставка с 2011 г. ,2012 г., 2013 г. , 2014  г. и 2015 г.

|  | Използвано количество вода за цялата площадка | Използвано количество вода от инсталацията по Условие 2 | Произведено количество продукция на инсталацията по Условие 2 | Количество вода на единица продукт на инсталацията по Условие 2 | Годишна норма за ефективност при употербата на вода m3/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | m3 | t | m3/t | m3/t | Да/не |
| 2015 | 713297 | 672270 | 4381.61 | 153.43 | 200 | да |
| 2014 | 710170 | 640460 | 4767.52 | 134.34 | 200 | да |
| 2013 | 714060 | 641030 | 4817.95 | 133.05 | 200 | дa |
| 2012 (от IX до XII) | 176900 | 159280 | 1007.26 | 158.13 | 200 | дa |
| 2012 (от I-VIII) | 489850 | 441000 | 3080.96 | 143.14 | 194 | дa |
| 2011 (от VIII до XII) | 310350 | 279150 | 1666.31 | 167.53 | 194 | да |

През  2012 г. е правено  изменение на КР, при което годишната норма на ефективност  е променена от 194 на 200 m3/единица продукт. Поради това е сравнението за 2012 г. се прави за   2 периода.

Видно от  съпоставката с предходни години, през 2015 г. , има увеличение на количеството  на  изразходваната вода за m3/единица продукт  спрямо 2014 ,2013 г..,но понижение спрямо 2012 г.

### Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на нормите за ефективност на консумацията на вода с определените такива в условията на КР

Изпълнение на Условие 8.1.2,  Условие 8.1.5.2 и Условие 8.1.6.2.:

Таблица 3-2 Оценка на съответствие на нормата за ефективност

|  | Използвано количество вода от инсталацията по Условие 2 | Съответствие | Годишна норма за ефективност при употербата на вода m3/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реално | КР |  | реално | КР |  |
|  | m3 | m3 |  | m3/t | m3/t |  |
| 2015 | 672270 | - | да | 153.43 | 200 | да |

Разработена е и се прилага обща инструкция за оценка на съответствието, в която са включени и критериите, касаещи разхода на вода. Резултатите от оценката се вписват в съответните форми и се съхраняват на площадката.

Оценка:

- Брой проверки – 12

- Брой  установени несъответствия – 0

- Обект на проверката - Извършена проверка на годишна норма за ефективност при употребата на вода за единица продукт

- Констатирани несъответствия – 0

- Предприети мерки – не са необходими

## Използване на енергия

### Условия

Изпълнение на Условие 8.2.1.2 и Условие 8.2.2.1:

Разработени са и се прилагат изискваните инструкции. Записите по прилагането се водят в дневници от главен енергетик.

Проверки:

- Брой проверки - 12

- Обект на проверка – записи, моментни параметри

- Предписана поддръжка –– изпълнена

- Констатирани нарушения - не

Изпълнение на Условие 8.2.1.3. и Условие 8.2.2.4.:

Разработена е и се прилага инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Резултатите по прилагане на инструкцията се документират в дневник.

Проверки:

- Брой проверки – 12

- Установени загуби – няма

- Предприети мерки – не са установени загуби.

### Годишна норма за ефективност на консумация на енергия (електроенергия и топлоенергия)

Изпълнение на Условие 8.2.2.2. и Условие 8.2.1.1.:

Изготвена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количеството консумирана електроенергия и топлоенергия.

Годишната норма за ефективност при употребата на енергия за производството на единица продукт е определена при спазване на алгоритъма по Условие 6.5.1.

Таблица 3-3  Консумация на енергия и съпоставка с 2011 г. , 2012 г., 2013 г. ,2014г. и 2015 г.

|  | Продукция наинсталацията по Условие 2 | Използвано количество електроенергия | Норма за ефективност - електроенергия | Използвано количество топлоенергия | Норма за ефективност - топлоенергия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t | MWh | MWh/t | MWh | MWh/t |
| 2015 | 4381.61 | 10753 | 2.45 | 34058 | 7.77 |
| 2014 | 4767.52 | 12487 | 2.62 | 29927 | 6.28 |
| 2013 | 4817,95 | 12054 | 2,5 | 29845 | 6,19 |
| 2012 | 4088,22 | 11319 | 2,77 | 28266 | 6,91 |
| 2011 (от VIII до XII) | 1666,31 | 4969 | 2,98 | 11814 | 7,09 |

Видно от  съпоставката с предходни години, през 2015 г. има намаление на количеството  на  изразходваната енергия в Мwh/t продукт  спрямо предходните години.

### Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества с определените в условията на КР разходни норми.

Изпълнение на Условие 8.2.1., Условие 8.2.3.1. и Условие 8.2.3.2.:

- Консумация на енергия за 2015  г.

Таблица 3.2. Консумация на енергия Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил:  Цех ”Багрилен”

Таблица 3-4  Оценка на съответствие на нормата за ефективност -енергия

| Електроенергия/ топлоенергия | Годишна норма на ефективност при употреба на електроенергия съгласно КР MWh/t | Годишна норма на ефективност при употреба на електроенергия, изчислено за 2015 г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 4,5 | 2.45 | да |
| Топлоенергия | 28 | 7.77 | да |

Разработена е и се прилага обща инструкция за оценка на съответствието. Резултатите от оценка на съответствието на нормите за ефективност на консумацията на енергия  с определените такива в Условие 8.2.1 се вписват в съответната форма.

Оценка:

- Брой  установени несъответствия – 0

- Обект на проверката - Извършена проверка на годишна норма за ефективност при употребата на енергия  за единица продукт

- Констатирани несъответствия – 0

- Предприети мерки – не са необходими

## Използване на суровини, спомагателни материали и горива

### Годишна норма за ефективност за всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива

Изпълнение на Условие 8.3.2.1.  и Условие 8.3.3.1.:

Изготвена е и се прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали. Отчитането се извършва по счетоводни документи.

Годишната норма за ефективност при употребата на спомагателни материали за производството на единица продукт е определена при спазване на алгоритъма по Условие 6.5.1.

Таблица 3- 5 Консумация на спомагателни материали и съпоставка с 2011  г., 2012 г., 2013 г., 2014г. И 2015г.

|  | Продукция на инсталацията по Условие 2 | Използвано количество - бои и химикали | Норма за ефективност - бои и химикали | Използвано количество - ТСС | Норма за ефективност - ТСС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t | t | t/t | t | t/t |
| 2015 | 4381.61 | 3909,046 | 0,892 | 91,982 | 0,021 |
| 2014 | 4767,521 | 3055,044 | 0,641 | 75,985 | 0,016 |
| 2013 | 4817,95 | 2909,22 | 0,604 | 65,01 | 0,013 |
| 2012 | 4088,22 | 2848,85 | 0,7 | 64,87 | 0,02 |
| 2011 | 1666,31 | 1355,28 | 0,81 | 34,25 | 0,02 |

Видно от  съпоставката с предходни години, през 2015 г. , има увеличение на количеството  на  изразходвани бои,химикали и ТСС т/единица продукт  спрямо предходните години.

### Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на годишните норми за ефективност на използвани суровини, спомагателни материали и горива с определените в условията на КР

Изпълнение  на Условие 8.3.1.1, Условие  8.3.2.2 и Условие 8.3.3.2.:

Изготвена е и се прилага писмена инструкция за оценка на съответствието. Резултатите се документират в съответната форма.

Таблица 3- 6 Оценка на съответствие на нормата за ефективност –спомагателни материали

| Спомагателни материали | Годишна норма за ефективност (t/t продукт) | Съответствие |
| --- | --- | --- |
|  | КР | реално |  |
| Бои, химикали | 1,5 | 0,892 | Да |
| ТСС (Текстилни спомагателни материали) | 0,5 | 0,021 | Да |

Оценка:

- Брой несъответствия – няма

### Използвани горива:

Таблица 3-7  Консумация на горива

| горива | Годишно количество, съгласно КР, Nm3 | Употребено годишно количество, Nm3 |
| --- | --- | --- |
| Природен газ | - | 4509762 |
| Евродизел (t) | - | 0 |

Съпоставка  на използваните горива

| година | горива | Годишно количество, съгласно КР, Nm3 | Употребено годишно количество, Nm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Природен газ | - | 4509762 |
|  | Евродизел(t) | - | 0 |
| 2014 | Природен газ | - | 3959543 |
|  | Евродизел(t) | - | 0,0646 |
| 2013 | Природен газ | - | 3940181 |
|  | Евродизел(t) | - | 0 |
| 2012 | Природен газ | - | 3754000 |
|  | Евродизел(t) | - | 6.96 |
| 2011 | Природен газ | - | 4605003 |
|  | Евродизел | - | 3 |

## Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

### Условия

Изпълнение Условие 8.3.4.1.,  Условие 8.3.4.1.1. и Условие 8.3.4.2.:

Извършена проверка за наличие на ИЛБ и съответствие с условията, посочени в тях за съхраняваните и използваните опасни химични вещества, препарати и горива.

Копия от ИЛБ на всички използвани опасни химични вещества, препарати и горива се съхраняват в отдел ”Екология и охрана на труда и ПБ”. В съответствие с ИЛБ са изготвени инструкции за безопасна работа и опазване на околната среда, които се съхраняват в цеха. Част от наличните ИЛБ нямат превод на български език. Предприети са мерки за получаване на:

- Писмен отговор от доставчиците за регистрационния статус на използваните химически вещества;

- Предоставяне на актуалните ИЛБ на български език.

Съхранението на химичните вещества и препарати е съгласно изискванията, посочени за тях в ИЛБ.

Спомагателните материали се съхраняват единствено в одобрените складове, съгласно схема 4.3.1.  към заявлението за КР. Складовете отговарят на условието. Съхранението се извършва в оригинална опаковка.

Изпълнение на Условие 8.3.4.3.:

Изготвена е и се прилага писмена инструкция за поддръжка на резервоарите за съхранение на течни спомагателни материали, смеси и горива.

Изпълнение на Условие 8.3.4.1.2. и Условие 8.3.4.2.  :

Съхранението на течни спомагателни материали се извършва в обваловани резервоари, съгласно информацията по Схема 4.3.1.  от заявлението.

Предвидени са мерки за недопускане на течове в обема, и за недопускане на изтичане на евентуални аварийни течове  в канализацията. Резултатите от проверките за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти се документира в дневник.

Изпълнение на Условие 8.3.4.3 и Условие 8.3.4.4:

Разработена е и се прилага инструкция за поддръжка на резервоарите и техните обваловки. Дейностите по осъществяване на проверки за състоянието  на резервоарите и обваловките се изпълняват  регулярно.  Резултатите по изпълнението се документират в дневник.

Проверки:

- Брой проверки – 12

- Брой констатирани несъответствия по целостта и здравината на резервоарите и обваловките – 0

- Брой констатирани  течове от  резервоарите и обваловките – 0

- Установени причини - не са констатирани нарушения

- Предприети действия – не са констатирани нарушения

### Резултати от проверката на площадките за съхранение

Изпълнение на Условие 8.3.5.1. и Условие 8.3.6.1:

Изготвена е и се прилага инструкция за поддръжка и  периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали и резервоарните стопанства с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от проверките се документират в дневник.

Проверки:

- Брой извършени проверки - 12

- Брой установени несъответствия - 0

- Причини за несъответствие – не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия– не са установени несъответствия

### Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Изпълнение на Условие 8.3.5.2 и Условие 8.3.6.2.:

Изготвена е и се прилага инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбната преносна мрежа за горива. Резултатите от изпълнението се документират в дневник.

Проверки:

- Брой извършени проверки – 12

- Брой установени несъответствия -0

- Причини – не са констатирани несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия– не са констатирани несъответствия

# Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Докладване

Изпълнение на Условие 9.5.2.6

Докладвано в раздели 4.1 и 4.2.

## Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества ЕРЕВВ и PRTR

Условие 9.5.2.5,Условие 9.5.2.6 ,Условие 10.1.4.4.

Докладът по ЕРИПЗ е приключен.

Резултат

За 2015 г. над прага за докладване са емисиите на феноли в отпадни води – пренос извън площадката  и  изнесените от площадката опасни отпадъци

- стойностите за емисии във води по Колона 1  на:  феноли;

- предадени извън площадката опасни отпадъци

Метод за оценка

- Емисии във въздуха

За доклада по ЕРИПЗ, емисиите на контролираните по КР замърсители са определени на база направените замервания през 2014 г., документирани  в протоколите на акредитирана лаборатория и работните часове на източниците на емисии за 2015 г.

Емисиите на СО2 са съгласно верифицирания доклад по РЕПГ.

- Емисии във  води

Емисиите са изчислени в точката на заустване, на база протоколи от извършени измервания за количество и качество на заустените води. Измерват се два отделни потока -  промишлени + битови и дъждовни. През 2015 г. водите се заустват в градската канализация.

- Пренос на отпадъци

Количествата отпадъци са докладвани съгласно наличната документация по управление на отпадъците, с кодове, съответстващи на КР.

Детайлни пресмятания

- Емисии във въздуха

- Емисиите на NO2, CO и SO2   са изчислени по резултати от измервания.

Изчисляване на емисиите:

h/година

Входни данни

Таблица 4-1 Входни данни за пресмятане на емисии във въздуха

| Изпускащо устройство, k | Работни часове 2015 T, h/година | Измерени стойности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Измерен дебит, Q, Nm3/h | MNO2, mg/Nm3 | MCO, mg/Nm3 | MSO2, mg/Nm3 |
| К1 | 43 | 2770 | 74,3 | 0 | 0 |
| К2 | 136.5 | 2776 | 58,6 | 0 | 0 |
| К3 | 949.5 | 2580 | 98 | 0 | 0 |
| К4 | 2768.05 | 13102 | 165,3 | 0 | 0 |
| К5 | 4798 | 9392 | 164 | 0 | 0 |
| К6 | 757 |  |  |  |  |
| К7А | 0 | 605 |  |  |  |
| К7Б |  | 625 |  |  |  |

Стойностите за измерената концентрация и дебит са на база на взети проби.

Пресмятания

К1

Е NO2 = 43*2770*74,3*10-6= 8.85  kg/година

К2

Е NO2 = 136.5*2776*58,6*10-6 = 22.20 kg/година

К3

Е NO2 = 949.5*2580*98*10-6= 240.07 kg/година

К4

Е NO2 = 2768.05*13102*165,3*10-6=5994.93 kg/година

К5

Е NO2 = 4798*9392*164 *10-6 =  7390.30 kg/година

Е NO2 = 8.85+22.20+240.07+5994.93+7390.30 = 13656.36 kg/година

К1

Есо= 43*2770*0*10-6  = 0 кг/година

К2

Есо= 136.5 *2776*0*10-6 = 0 кг/година

К3

Есо= 949.05*2580*0*10-6 =  0 кг/година

К4

Есо=2768.05*13102*165,3*0* 10-6 = 0  кг/година

К5

Есо=4798*9392*164*0* 10-6 =  0кг/година

Е co= 0+0+0+0+0 =  0 кг/година

К1

Еso2=43*2770*0* 10-6 = 0 кг/година

К2

Еso2= 136.5*2776*0*10-6 = 0 кг/година

К3

Еso2= 949.05*2580*0*10-6 =  0 кг/година

К4

Еso2= 2768.05*13102*0*10-6 =  0 кг/година

К5

Еso2= 4798*9392*164*0*10-6 = 0  кг/година

Eso2=0+0+0+0+0=0 kg/година

- Емисии на СО2

Емисиите на СО2, , са пресметнати съгласно Методика за осъществяване на мониторинг на емисии на парникови газове от операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, утвърдена със Заповед №РД-442/17.07.2008г. на МОСВ

, kg/година

– разход на гориво i (по документи за измерване) в:

− природен газ, 1000Nm3

− дизелово гориво - t

-  долна топлина на изгаряне на i-тото гориво, TJ/ единица за разход – референтни стойности от последната национална инвентаризация;

- емисионен фактор за СО2 при изгаряне на съответното гориво, tCO2/TJ - референтни стойности от последната национална инвентаризация;

- фактор за степен на окисление за съответното гориво –референтни стойности от последната национална инвентаризация

103 – привеждане от t в  kg;

Входни данни

Таблица 4-2 Входни данни за пресмятане на емисии на СО2

| гориво |  | м.ед. | , TJ/единица за разход | , tCO2/TJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| природен газ | 4509.762 | 1000Nm3 | 0.0339111 | 55,3662 | 0.995 |
| дизелово гориво | 0 | t | 0 | 74.1 | 0.99 |

Пресмятания

Е со2= (4509.762*0.0339111*55.3662*0.995)*103=  8424871,75 kg/година = 8425 t/година

- Пренос извън площадката на замърсители в отпадъчни води, предназначени за пречистване

Докладваните количества са за Точка на заустване  №1 – в съществуващ градски канализационен колектор.

, емисии на i-тия замърсител, в kg/год.

, емисии на i-тия замърсител в f-тия поток, в kg/год

f=1 – смесен поток пречистени промишлени +БФ води;

f=2 – дъждовни води;

- количество заустени води за f-тия поток, m3/год.

– средна концентрация на i-тия замърсител по измервания на качеството на f-тия поток,  mg/dm3

10-3 – коефициент за преобразуване от mg/dm3 в kg/m3

Входни данни

Таблица 4- 3 Входни данни за пресмятане на емисии в отпадни води

|  | промишлени +БФВ | дъждовни |
| --- | --- | --- |
| , m3/год | 551099 | 59001 |
|  | средна концентрация |
| замърсител | mg/dm3 |
| i |  |  |
| Неразтворени вещества | 103,58 | 48,75 |
| Сулфатни йони | 269,84 |  |
| Азот амонячен | 0,36 |  |
| Фосфати(като Р) | 1,56 |  |
| Сулфиди(като S) | 0,01 |  |
| БПК5 | 8,75 |  |
| ХПК ( биохроматна) | 28 |  |
| Нефтопродукти | 0,56 | 0,195 |
| Феноли(летливи) | 0,17 |  |
| Арсен | 0,01 |  |
| Мед | 0,006 |  |
| Хром(шесвалентен) | 0,04 |  |
| Никел | 0,01 |  |
| Цинк | 0,15 |  |
| Цвят | 33,75 |  |

Дебитът на отпадни води в точка на заустване 1 е на база измервания чрез монтираните  измервателни устройства.

Концентрацията на замърсители е средната за извършените измервания  през 2015 г.

Общ органичен въглерод е пресметнат като ХПК/3

Пресмятания

Поток 1 –промишлени +БФВ

ECu =  551 099 x 0,006 x 10-3 =  3,31 kg/година

ENi  =  551 099 x 0,01 x 10-3 =  5,51 kg/ година

ECr(6)=  551 099 x  0,04 x 10-3 =  22,04 kg/ година

EZn=  551 099 x 0,15 x 10-3 =  82,66 kg/ година

EC = 551 099  x 28/3  x 10-3 =  5143,59 kg/ година

Eарсен = 551 099  x 0.01 x 10-3 =  5,51 kg/ година

E феноли=  551 099 x 0.17 x 10-3=  93,69 kg/ година

Поток 2 –дъждовни води

Няма параметри за докладване по контролирани замърсители

- Пренос извън площадката на отпадъци

- Неопасни

Таблица 4- 4 Предадени извън площадката неопасни отпадъци

| отпадък | код | предаване за оползотворяване, t | предаване за обезвреждане, t |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 |  | 59,6 |
| Отпадъци от отработени текстилни влакна | 04 02 22 | 419,25 |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 66,78 |  |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 58,46 |  |
| Метални опаковки (стоманени или метални опаковки от материали) | 15 01 04 | 25,99 |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 |  | 37,1 |
| сума | 570,48 | 96,7 |
|  | 667,18 |

- Опасни

Таблица 4- 5 Предадени извън площадката опасни отпадъци

| отпадък | код | предаване за оползотворяване, t | предаване за обезвреждане, t |
| --- | --- | --- | --- |
| Утайки от пречистванена отпадъчни води на мястото на образуването им | 14 02 19* | 68,98 |  |
| Опаковки,съдържащи остатъци опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 3,54 |  |
| Флуорисцентни тръби и др.отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,49 |  |
| Отпадъчен тонер за печатане,съдържащ опасни вещества | 08 03 17* | 0,017 |  |
| сума | 73,03 |  |
|  | 73,03 |

- Съпоставка с праговете за докладване

- Въздух

Таблица 4-6  Необходимост за докладване по ЕРИПЗ – емисии в/х

| Замърсител | Ei, Изпускано количество, kg/a | Праг, kg/a | Надвишение, kg/a |
| --- | --- | --- | --- |
| Въглероден оксид (CO) | 0 | 500 000 | не |
| Въглероден диоксид (CO2) | 8424871,75 | 100 000 000 | не |
| Азотен диоксид (NO2) | 13656.36 | 100 000 (за азотни оксиди) | не |
| Серен диоксид (SO2) | 0 | 150 000 (за серни оксиди) | не |

- Вода

Таблица 4- 7 Необходимост за докладване по ЕРИПЗ – емисии води – пренос извън площадката(колона 2)

| Замърсител | Ei, Изпускано количество, kg/a | Праг , kg/a | Надвишение, kg/a |
| --- | --- | --- | --- |
| Хром и съединенията му (изразени като Cr) | 22,04 | 50 | не |
| Мед и съединенията му (изразени като Cu) | 3,31 | 50 | не |
| Никел и съединенията му (изразени като Ni) | 5,51 | 20 | не |
| Цинк и съединенията му (изразени като Zn) | 82,66 | 100 | не |
| Общ органичен въглерод (TOC) (изразен като ХПК/3) | 5143,59 | 50 000 | не |
| Aрсен | 5,51 | 5 | 0,51 |
| Феноли | 93,69 | 20 | 73,69 |

В Таблица 1 към Приложение 2, замърсителите са докладвани в колона 2, съгласно праговете за пренос. В ЕРИПЗ на докладване подлежат всички замърсители, превишаващи праговете за колона 1б

- Отпадъци

Таблица 4- 8 Необходимост от докладване  - предадени отпадъци

| отпадъци | предадено количество, t/у | Праг, t/у | Надвишение, t/у |
| --- | --- | --- | --- |
| неопасни | 667,18 | 2000 | не |
| опасни | 73.03 | 2 | 71.03 |

## Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

### Условия пречиствателно оборудване

Изпълнение на Условие 9.1.1., Условие 9.1.2

Изготвена е и се прилага инструкция за проверка на дебита на технологичните и вентилационни газове на изпускащите устройства. Замерения дебит при последно направените измервания през 2014 г. не  превишава максималния дебит.

Изпълнение на  Условие 9.1.3.

### Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на с определите в КР норми

Изготвена е и се прилага обща инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри. Резултатите се вписват в съответната таблица и се съхраняват в дневник оценки.

Проверки:

- Брой извършени проверки – 1

- Брой установени несъответствия - 0

- Констатирани причини  - не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия- не са установени несъответствия

Изпълнение на  Условие 9.1.4.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на климатичните и хладилни инсталации с изискванията на регламент (ЕО)  № 842/2006  и наредбата за установяване на мерки по  регламент (ЕО)  № 842/2006. Резултатите се съхраняват в „Дневник за проверка на херметичността на климатичните и хладилни системи“

Проверки:

- Брой извършени проверки – 4

- Брой установени несъответствия - 0

- Констатирани причини  - не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия- не са установени несъответствия

### Условия точкови източници

Изпълнение на Условие 9.2.2 ,Условие 9.2.3,Условие 9.5.2.2

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за тях и предприемане на мерки за ограничаването им. Резултатите се вписват в съответната таблица и се съхраняват в дневник оценки.

Проверки:

- Брой извършени проверки – 4

- Брой установени несъответствия - 0

- Констатирани причини  - не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия - не са установени несъответствия

Изпълнение на Условие 9.2.4

Съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии са предприети всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества. Изготвена е писмена инструкция за ограничаване на емисиите от дейностите товарене, разтоварване и складиране на насипни материали на площадката.

### Неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества

Изпълнение на Условие 9.3.1 и Условие 9.4.1.:

Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2. се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства.

Изпълнение на Условие 9.3.2,  Условие 9.3.3 и Условие 9.5.2.3.

Прилага се инструкция за контрол на емисиите на интензивно миришещи вещества, включваща мерки за предотвратяване и намаляване на емисиите.

Съгласно инструкцията се водят дневник за получени оплаквания и дневник проверки.

Проверки за спазване на мерките

- Брой извършени проверки – 4

- Брой установени несъответствия - 0

- Констатирани причини  - не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия - не са установени несъответствия

Изпълнение на Условие 9.3.3 и Условие 9.5.2.3

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. Резултатите се вписват в съответната таблица и се съхраняват в дневник оценки.

Проверки:

- Брой извършени проверки – 4

- Брой установени несъответствия - 0

- Констатирани причини  - не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия – не са установени несъответствия

Изпълнение на Условие 9.5.1.1., Условие 9.5.1.2 и Условие 9.5.2.1.

Прилага се общата инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от оценката се документират в дневника за оценка на съответствието. От направените замервания през 2014 г. не е установено несъответствие .

### Данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт

Изпълнение на Условие 9.5.2.6

Емисии на замърсители във въздуха за единица произведена продукция

Таблица 4- 10 Замърсители във въздуха на единица продукт

| Замърсител | Докладвани по ЕРИПЗ количества kg/а | Продукция общо за площадката*, t | Количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт, kg/t |
| --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 13656.36 | 16442,203 | 0,830 |
| CO | 0 |  | 0 |
| CO2 | 8424871,75 |  | 512,39 |
| SO2 | 0 |  | 0 |

* Горивните инсталации, генериращи докладваните емисии обслужват всички производствени цехове.

## Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води

### Условия

Изпълнение на Условие 10.,  Условие 10.1.2.1. и Условие 10.2.1.

Отвеждането на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка се отвеждат съгласно условията, както следва:

- Точка на заустване  №1 – в съществуващ градски канализационен колектор ,с географски координати N 42о 29’ 19” и Е 26о 29’ 29” . Не са констатирани превишения за 2015 г.

Плащанията и отчетите за годишното количество заустени води се водят редовно.

### Условия пречиствателни съоръжения

Изпълнение на Условие 10.1.1.1., Условие 10.1.1.2.,Условие 10.1.1.4.,  Условие 10.1.1.5 и  Условие 10.1.1.6

Определени са и са документирани технологичните параметри, осигуряваща оптимална работа на съоръжението:

Разработена е и се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения. Мониторингът на контролираните параметри се извършва съгласно посочената периодичност и се документира в дневник на оборудването, съгласно инструкцията.

Резултати

- Брой на извършените проверки за мониторинг на контролираните параметри –ежедневни

- Установени несъответствия – не са констатирани

- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия - не са констатирани несъответствия

Изпълнение на 10.1.1.3.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на пречиствателното съоръжение.  Сключен е договор с външен изпълнител за консултация по експлоатацията на ПСОВ.

Резултати

- Поддръжка на изправност – ежедневно наблюдение, регулярна поддръжка съгласно изискванията на производителя на оборудването

- Извършени проверки на състоянието–ежедневни

- Констатирани неизправности/ неработоспособност на оборудването– не

- Причини – не са установени отклонения

- Предприети мерки– не са установени отклонения

### Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР норми

Изпълнение на Условие 10.1.1.4,Условие 10.1.1.5

Прилага се общата инструкция за оценка на съответствието, като резултатите се документират в съответната форма. Оценката се извършва ежедневно.

Оценка

- Брой проверки – ежедневни

- Констатирани отклонения – не са констатирани

- Причини – не са констатирани отклонения

- Предприети мерки– не са констатирани отклонения

### Условия свързани с емисионни норми и мониторинг

Изпълнение на Условие 10.1.2.1.

Заустването на смесен поток пречистени производствени и битово – фекални води отпадъчни води, и дъждовни води от площадката на  “Е. Миролио” EАД се   извършва в градска канализационна мрежа по сключен договор с ВиК оператора на населеното място. Заустването става в съответствие с условията и при спазване на изискванията по Таблица 10.1.2.1.

Изпълнение на Условие 10.1.2.2, Условие 10.1.3.

Към настоящия момент дружеството зауства отпадъчните си води в градски колектор по сключен договор с ВиК оператора.  За периода на докладване не е извършвано заустване в р. Тунджа.

### Собствен мониторинг - брой емисионни измервания, брой несъответствия, причини, предприети/планирани коригиращи мерки

Изпълнение на Условие 10.1.4.1. и Условие 10.1.4.3.

Измерванията в точка на мониторинг  1 се извършват по график, съгласно Таблица 10.1.4.1. към Условие 10.1.4.1:

Таблица 4- 11 Извършен мониторинг на отпадни води в ТП1

| Параметър | Периодичност по КР | Замервания/протокол | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | Веднъж на три месеца | 131/18.03.2015 г.,355/22.06.2015 г., 621/05.10.2015 г., 785/10.12.2015 г. | Да |
| Неразтворени вещества | Веднъж на три месеца | 131/18.03.2015 г.,355/22.06.2015 г., 621/05.10.2015 г., 785/10.12.2015 г. | Да |
| Сулфатни йони | Веднъж на три месеца | 131/18.03.2015 г.,355/22.06.2015 г., 621/05.10.2015 г., 785/10.12.2015 г. | Да |
| БПК5 | Веднъж на три месеца | 131/18.03.2015 г.,355/22.06.2015 г., 621/05.10.2015 г., 785/10.12.2015 г. | Да |
| Азот амонячен | Веднъж на три месеца | 131/18.03.2015 г.,355/22.06.2015 г., 621/05.10.2015 г., 785/10.12.2015 г. | Да |
| Фосфати(като Р) | Веднъж на три месеца | 131/18.03.2015 г.,355/22.06.2015 г., 621/05.10.2015 г., 785/10.12.2015 г. | Да |
| Сулфиди(като S) | Веднъж на три месеца | 131/18.03.2015 г.,355/22.06.2015 г., 621/05.10.2015 г., 785/10.12.2015 г. | Да |
| ХПК (бихроматна) | Веднъж на три месеца | 131/18.03.2015 г.,355/22.06.2015 г., 621/05.10.2015 г., 785/10.12.2015 г. | Да |
| Нефтопродукти | Веднъж на три месеца | 131/18.03.2015 г.,355/22.06.2015 г., 621/05.10.2015 г., 785/10.12.2015 г. | Да |
| Феноли | Веднъж на три месеца | 131/18.03.2015 г.,355/22.06.2015 г., 621/05.10.2015 г., 785/10.12.2015 г. | Да |
| арсен | Веднъж на три месеца | 131/18.03.2015 г.,355/22.06.2015 г., 621/05.10.2015 г., 785/10.12.2015 г. | Да |
| мед | Веднъж на три месеца | 131/18.03.2015 г.,355/22.06.2015 г., 621/05.10.2015 г., 785/10.12.2015 г. | Да |
| Хром(шествалентен) | Веднъж на три месеца | 131/18.03.2015 г.,355/22.06.2015 г., 621/05.10.2015 г., 785/10.12.2015 г. | Да |
| Никел | Веднъж на три месеца | 131/18.03.2015 г.,355/22.06.2015 г., 621/05.10.2015 г., 785/10.12.2015 г. | Да |
| Цинк | Веднъж на три месеца | 131/18.03.2015 г.,355/22.06.2015 г., 621/05.10.2015 г., 785/10.12.2015 г. | Да |
| Цвят | Веднъж на три месеца | 131/18.03.2015 г.,355/22.06.2015 г., 621/05.10.2015 г., 785/10.12.2015 г. | Да |

Анализите и пробовземането са извършени от акредитирана лаборатория:

- AMEЕС -гр. Раднево, Изпитвателна лаборатория “Води и горива“;

Количеството зауствани производствено отпадъчни води се измерва с монтирано в точка на пробовземане измервателно устройство, означено на “Схема на заустване на отпадъчните води” от заявлението за издаване на комплексното разрешително.

Данните за резултатите от мониторинга са докладвани в Таблица 3, Приложение 2.

През 2012 г. е подписан анекс към договор с ВиК оператора, регламентиращ изисквания за цвят в отпадъчните води, което е отразено в Решение № 414-Н0-И0-А1/2012 г. за актуализация на КР.

Изпълнение на Условие 10.1.4.4

Доклада по ЕРИПЗ е приключен.

Изпълнение на Условие 10.3,Условие 10.3.2.1

Провежда се собствен мониторинг на битово – фекалните отпадъчни води , като част от смесен поток пречистени производствени и битово – фекални води.

Оценка

- Извършени проверки – 4

- Установени несъответствия – 0 /от собствен мониторинг/

- Причини – няма несъответствия

- Предприети мерки – не се налагат

Изпълнение на Условие 10.4. Условие 10.4.1.1, Условие 10.4.2.2.

Дъждовните води от площадката се заустват  при спазване на изискванията на Условие 10.1.2.1. и Условие 10.1.2.2. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения по Условие 10.1.2.1 и Условие 10.1.2.2.,установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия:

Таблица 4-12 Извършен  мониторинг на дъждовни води

| Параметър | Периодичност по КР | Замервания/протокол | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | Два пъти годишно | 354/22.06.2015 г.,784/10.12.2015 г. | Да |
| Неразтворени вещества | Два пъти годишно | 354/22.06.2015 г.,784/10.12.2015 г. | Да |
| Нефтопродукти | Два пъти годишно | 354/22.06.2015 г.,784/10.12.2015 г. | Да |

### Резултати от прилагане на инструкцията за периодична проверка на състоянието на канализационната система

Изпълнение на Условие 10.

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа за смесен поток (производствени и битово - фекални) отпадъчни води и за дъждовни води на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

За поддръжка на състоянието на мрежата е сключен договор с външен изпълнител. Периодично се извършва проверка за изпълнение на задълженията по него.

Резултати от проверката на канализационната мрежа за смесен поток (производствени и битово - фекални)

- Брой извършени проверки - 12

- Брой установени течове - 0

- Причини – не са установени течове

- Предприети/планирани коригиращи действия– не са установени течове

Резултати от проверката на канализационната мрежа за дъждовни води

- Брой извършени проверки - 12

- Брой установени течове - 0

- Причини – не са установени течове

- Предприети/планирани коригиращи действия– не са установени течове

### Данни за емитираните количества на замърсителите с отпадни води, за производството на единица продукт

Таблица 4-13 Замърсители в отпадни води на единица продукт, kg/t  (Продукт  16442.20 t/год)

| замърсител | В заустени води kg /год | kg/t прод. |
| --- | --- | --- |
| Неразтворени вещества | 57082,83 | 3,47 |
| Сулфатни йони | 148708,55 | 9,04 |
| Азот амонячен | 198,40 | 0,01 |
| Фосфати(като Р) | 859,71 | 0,05 |
| Сулфиди(като S) | 5.51 | 0.0003 |
| БПК5 | 4822.12 | 0.29 |
| ХПК ( биохроматна) | 15430.77 | 0.94 |
| Нефтопродукти | 308.62 | 0.02 |
| Феноли(летливи) | 93.69 | 0.01 |
| Арсен | 5.51 | 0.0003 |
| Мед | 3.31 | 0.0002 |
| Хром(шествалентен) | 22.04 | 0.0013 |
| Никел | 5.51 | 0.0003 |
| Цинк | 82.66 | 0.01 |
| Цвят | 18599.59 | 1.13 |

## Управление на отпадъците

Изпълнение на Условие 11.4.1

Всички отпадъци по Условие 11.1.1. се транспортират извън площадката единствено от фирми, притежаващи необходимите разрешителни по ЗУО.

Изпълнение на Условие 11.4.1.1

Отпадъците от обработени текстилни влакна, образувани от дейността на площадката се транспортират до площадка „Лана“, където се използват като основна суровина за производство на щрайхгарни прежди и платове.

Изпълнение на Условие 11.9.6.

Всички записи, чието докладване се изисква по Условие № 11., както и документите, доказващи съответствие се съхраняват на площадката. Срокът за съхранение е регламентиран в процедурата за управление на документите.

Изпълнение на Условие 11.9.7.

През периода на докладване не са планирани или извършени промени в работата на инсталацията.

### Образувани отпадъци

Изпълнение на Условие 11.9.1

Водят се дневници за отпадъци, във формат съгласно Наредба № 1/4.06.2014 г..

Изготвени са и са внесени в ИАОС и Община Ямбол годишни отчети за отпадъци за 2015 г.

Изпълнение на Условие 11.7.1 ,Условие 11.7.2 , Условие 11.9.2.

Разработена е и се прилага инструкция за измерване/ изчисление на образуваните количества отпадъци. Резултатите се документират в дневник отпадъци.

Количествата образувани отпадъци за 2015 г. и за отчетния период са докладвани в Таблица 4, Приложение 2.

### Резултати от оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР

Изпълнение на Условие 11.1.1, Условие 11.7.3., Условие 11.9.3. Условие 11.9.4.

Прилага се инструкцията за оценка на съответствието. Резултатите се документират във форма за оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива в Условие 11.1.1.

Образуваните отпадъци съответстват по вид и не превишават количествата по Условие 11.1.1.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12

- Обект за проверка – дневник отпадъци

- Брой установени несъответствия – няма

- Причини – няма констатирани несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия  - не са необходими

### Събиране на отпадъците

Изпълнение на Условие 11.2.1, Условие 11.2.2. и Условие 11.2.3.

Образуваните на площадката отпадъци се събират на местата за разделно събиране, представени в Приложение „Схема на площадки за временно съхранение на отпадъци” от заявлението и в съответствие с нормативната уредба по околна среда. При събиране те се привеждат във вид удобен за транспортиране като за тази цел се намалява обема им.

Изпълнение на Условие 11.2.4

Отпадък с код и наименование: 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак се събира отделно на закрита площадка, обозначена с кода на отпадъка. Предприети са всички необходими мерки, за да не се допусне попадането им  в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.

Изпълнение на Условие 11.2.5

Отпадък с код и наименование: 13 02 08* - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки се събира в специално определени за целта съдове, маркирани с кода на отпадъка и надпис: “Отработени масла”.  Съдовете за събиране се затварят плътно и материалът им не взаимодейства с отпадъка. Предприети са всички необходими мерки, за да се осигури контрол върху целостта на съдовете и да не се допусне разливане или изтичане на отпадъка. Съдовете се държат затворени, освен по време на манипулации.

Изпълнение на Условие 11.2.6

Образуваните отпадъци с кодове 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии и 16 06 02* - Ni-Cd батерии се събират разделно, в устойчиви спрямо киселини съдове, които осигуряват подходяща вентилация на обема. Съдовете са обозначени с надпис “Негодни за употреба батерии и акумулатори”. Дейността за събиране на тези отпадъци от мястото на генериране до площадката за временно съхранение е възложена на фирмата, която извършва ремонт на електрокарите.

### Резултати от оценка на съответствието на събирането на отпадъци с условията в КР

Изпълнение на Условие 11.2.7 , Условие 11.9.3. Условие 11.9.4.

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието. Резултатите се документират във формата за оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12

- Обект за проверка – отпадъци по кодове, трасиране на процеса генериране - събиране.

- Брой установени несъответствия - 0

- Причини – не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия  - не са установени несъответствия

### Временно съхранение на отпадъците

Изпълнение на Условие 11.3.1 и Условие 11.3.2

На площадката се съхраняват  временно  само отпадъците съгласно Условие 11.1.1. и само на местата, определени за тази цел. Временното съхранение е за срок до три години при последващо предаване за оползотворяване и до една година при последващо предаване за обезвреждане.

Изпълнение на Условие 11.3.3

Всички опасни отпадъци, които се образуват на площадката се съхраняват в подходящи, невзаимодействащи с отпадъка и добре затварящи се съдове. Съдовете са обозначени съгласно  Наредба №2/23.06.2014 г. за класификация на отпадъците с надпис “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка и опасните свойства на отпадъка и в съответствие с изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци

Изпълнение на Условие 11.3.4

Образуваните отпадъци с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак се съхранява на площадка №9, обозначена на Приложение „Схема на площадки за временно съхранение на отпадъци” от заявлението. Отпадъка се съхранява разделно от другите отпадъци, като се осигурява наличие на сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката е закрита, оградена, обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които временно се съхраняват на нея.

Изпълнение на Условие 11.3.4.1

Образуваните отпадъци с код и наименование 20 01 35* - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване се съхранява на площадка №15, обозначена на Приложение „Схема на площадки за временно съхранение на отпадъци” от заявлението. Отпадъка се съхранява разделно от другите отпадъци. Площадката е закрита, оградена,с трайна настилка, обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които се съхраняват на нея.

Изпълнение на Условие 11.3.5

Отпадък с код и наименование: 13 02 08*- Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки се съхранява на площадка №8, посочена на Приложение „Схема на площадки за временно съхранение на отпадъци” от заявлението. Площадката е с трайна бетонна настилка. Обозначена е кода и наименованието на съхранявания отпадък.   Съдовете за съхранение се затварят плътно и материалът от който са изработени не взаимодейства с отпадъка. Предприети са всички необходими мерки, за да се осигури контрол върху целостта на съдовете и да не се допусне разливане или изтичане на отпадъка. Съдовете се съхраняват  затворени.

Изпълнение на Условие 11.3.6

Образуваните отпадъци с кодове 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии и 16 06 02* - Ni-Cd батерии се съхраняват на  площадка №7, обозначена на Приложение „Схема на площадки за временно съхранение на отпадъци” от заявлението разделно, в устойчиви спрямо киселини съдове, които осигуряват подходяща вентилация на обема. Съдовете са обозначени с надпис “Негодни за употреба батерии и акумулатори” .

Изпълнение на Условие 11.3.7

Неопасните отпадъците, за които е разрешено временно съхранение  се съхраняват площадките, посочени в Условие 11.3.7. и обозначени на Приложение „Схема на площадки за временно съхранение на отпадъци” от заявлението. Всички площадки са ясно отделени (оградени), обозначени с надписи за предназначението, вида на отпадъците, които се съхраняват и са с трайна настилка. Местата за временно съхранение са докладвани в Таблица 4, Приложение 2.

Изпълнение на Условие 11.3.8

Отпадък с код и наименование: 15 01 10*  - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества се съхранява на площадка № 5, посочена на Приложение „Схема на площадки за временно съхранение на отпадъци” от заявлението. Площадката е с трайна настилка, оградена и обозначена с кода и наименованието на отпадъка, който се съхранява. Съхраняваните отпадъци са изолирани от атмосферни въздействия и защитени от случаен достъп.

Отпадък с код и наименование:код 08 03 17* - Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества се съхранява на площадка № 12, посочена на Приложение „Схема на площадки за временно съхранение на отпадъци” от заявлението. Площадката е с трайна настилка, оградена и обозначена с кода и наименованието на отпадъка, който се съхранява. Съхраняваните отпадъци са изолирани от атмосферни въздействия и защитени от случаен достъп.

Изпълнение на Условие 11.3.9

Отпадък с код и наименование: 04 02 19* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества, се съхраняват временно в специално определено складово помещение, изградено от стоманобетон - площадка № 6, посочена на Приложение „Схема на площадки за временно съхранение на отпадъци”от заявлението. Площадката се поддържа в състояние, не позволяващо изтичания на отпадъка. Предвидени са мерки за събиране и третиране на евентуални утечки.

Изпълнение на Условие 11.3.10

Временното съхранение на отпадъци се осъществява така, че да не се допусне смесване на опасните с други отпадъци или вещества, както и разреждането им.

### Резултати от оценка на съответствието на временното съхранение с условията в КР

Изпълнение на Условие 11.3.11, Условие 11.9.3., Условие 11.9.4.

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието. Резултатите се документират във формата за оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12

- Обект на проверка – всички площадки за временно съхранение

- Брой установени несъответствия -3

- Причини – описани в дневника /по – долу в таблицата/

- Предприети /планирани коригиращи действия  - описани в дневника/по – долу в таблицата/

### Транспортиране на отпадъците

Изпълнение на Условие 11.4.1., Условие 11.4.2., Условие 11.4.2.1

Всички отпадъци по Условие 11.1.1. се транспортират извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност, регистрационен документ по чл. 67 от ЗУО,  или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

Сключени са следните договори:

- „Екомакс“ ООД;

- „Феникс експорт“ЕООД

- „БГ – Пласт 2001“ООД;

- „Видком“ АД;

- „Вторични суровини – Сливен”ООД

- „A.С.A България“ ЕООД

За всички опасни отпадъци, които се изнасят от площадките се изготвя идентификационен документ.

За всяка партида транспортиран отпадък се съхраняват копия от следните документи:

- За производствени отпадъци:

  - Кантарна бележка;

- За опасни отпадъци:

- съпроводителен документ;

- “Идентификационен документ”, съгласно нормативната база за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

- “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

### Резултати от оценка на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията в КР

Изпълнение на Условие 11.4.3,  Условие 11.9.3., Условие 11.9.4.

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието. Резултатите се документират във формата за оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12

- Обект на проверка – договори с външни фирми, записи в дневник отпадъци за предадени количества, наличие на разрешение за транспорт на предадения код, наличие на документи (кантарни бележки, транспортни карти)

- Брой установени несъответствия – 0

- Предприети/планирани коригиращи действия – не се налага

Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Изпълнение на Условие 11.5.1 и Условие 11.5.2.

През 2015 г. площадката е генерирала за оползотворяване отпадък с код 04 02 22.

Всички отпадъци по Условие 11.1.1., които се предават за оползотворяване, преработване и рециклиране на външни фирми, се предават въз основа на писмен договор, след представяне на копие от документ, разрешаващ извършване на такава дейност за конкретния вид отпадък - разрешение по ЗУО или комплексно разрешително.

Сключени са следните договори:

- „Екомакс“ ООД;

- „Валд – 95“ЕООД;

- „БГ – Пласт 2001“ООД;

- „Феникс експорт“ЕООД

- „Видком“ АД;

- „Вторични суровини – Сливен”ООД

- „A.С.A България“ ЕООД

### Резултати от оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното

Изпълнение на Условие 11.5., Условие 11.5.2, Условие 11.9.4.

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието. Резултатите се документират във формата за оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12

- Обект на проверка – договори с външни фирми, записи в дневник отпадъци за предадени количества, наличие на разрешение за операцията с предадения код отпадъци, наличие на документи (кантарни бележки, транспортни карти)

- Брой установени несъответствия – 0

- Причини – няма установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия – няма констатирани несъответствия

### Обезвреждане на отпадъците

Изпълнение на Условие 11.6.,Условие 11.6.2.

Всички отпадъци по Условие 11.1., които се предават за обезвреждане на външни фирми, се предават въз основа на писмен договор, след представяне на копие от документ, разрешаващ извършване на такава дейност за конкретния вид отпадък - разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително.

### Отпадъци, предадени за обезвреждане/оползотворяване извън площадката

Мониторинга на оползотворените/обезвредените отпадъци е докладван в Таблица 5, Приложение 2.

- Отпадъци, предадени за обезвреждане/оползотворяване извън площадката за 2015 г.:

| Наименование на отпадъка | код | Име на оператора на инсталацията, в която се извършва обезвреждане/ оползотворяване | Код на извършваната операция (D/R) | Общо предадено количество на посочения оператор, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | "А.С.А България"ЕООД | D | 59,6 |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | "Видком"АД, | R | 66,78 |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | "БГ пласт-2001"ООД,, „Феникс Експорт“ЕООД | R | 58,46 |
| Отпадъци от желязо и стомана/ Метални опаковки (стоманена тел или метални опаковки от материали)/ | 15 01 04 | „Феникс Експорт“ ЕООД, „Вторични суровини – Сливен“ООД | R | 25,99 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | "Екомакс"ООД, | R | 0,49 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | "А.С.А България"ЕООД | D | 37,1 |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | „Екомакс“ООД | R | 3,54 |
| Утайки от пречистване на отпадни води | 04 02 19 | „Е.Миролио“ЕАД | R | 68,98 |
| Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества | 08 03 17* | „Екомакс“ООД | R | 0,017 |

- Съпоставка с 2012 г., 2013 г. ,2014 г. и 2015 г. на отпадъци, предадени за обезвреждане/ оползотворяване  извън  площадката:

| Наименование на отпадъка | код | Код на извършваната операция (D/R) | Общо предадено количество 2012, t | Общо предадено количество 2013, t | Общо предадено количество 2014, t | Общо предадено количество 2015, t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | D | 140,8 | 144,33 | 151.7 | 59,6 |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | R | 32,08 | 51,44 | 72.68 | 66,78 |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | R | 37,54 | 32,36 | 51.05 | 58,46 |
| Отпадъци от желязо и стомана/Метални опаковки (стоманена тел или метални опаковки от материали)/ | 15 01 04 | R | 42,13 | 12,83 | 33.11 | 25,99 |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | R | 1,62 | 2,73 | 0.556 | 0 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | R | 3,12 | 0 | 3.7 | 0 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | R | 0,062 | 0,83 | 0.22 | 0,49 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | D | 69 | 66,3 | 39.8 | 37,1 |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване | 20 01 35* | R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | R | 4 | 3,85 | 1.96 | 3,54 |
| Утайки от пречистване на отпадни води | 04 02 19 | R |  |  |  | 68,98 |
| Отпадъчен тонер за печатане,съдържащ опасни вещества | 08 03 17* | R | 0,05 | 0,13 | 0 | 0,017 |

### Резултати от оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното

Изпълнение на Условие 11.6.2. ,Условие 11.9.3. ,Условие 11.9.4.

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието. Резултатите се документират във формата за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12

- Обект на проверка – договори с външни фирми, записи в дневник отпадъци за предадени количества, наличие на разрешение за депонирания код отпадъци/договор с депо с такъв код, наличие на документи (кантарни бележки)

- Брой установени несъответствия – не са установени

- Причини– не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия– не са установени несъответствия

### Отпадъци, предадени за обезвреждане/оползотворяване извън площадката

Мониторинга на оползотворените/обезвредените отпадъци е докладван в Таблица 5, Приложение 2.

### Анализи на отпадъците

Изпълнение на Условие 11.8.1., Условие 11.8.2, Условие 11.8.2.1. ,Условие 11.8.2.2., Условие 11.9.1.1.

За отпадък с код 04 02 19* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества са предприети следните дейности:

През 2015 г. са извършени проби площадка на „Е. Миролио“ ЕАД в с. Еленово. Площадката има издадено Разрешително за дейности с отпадъци № 13-ДО-489-01/13.08.2014 г.  Отпадъка е извозен от лицензирана фирма -“Екомакс“ООД.  Към настоящия момент се извършват технологични опити  и настройка на инсталацията за третиране на отпадъци.

Чрез анализ на продукта ще се преценява пригодността му.

За последните 5 г. при преглед на цялата документация ,касаеща резултатите от оценката на съответствие на събиране, приемане, временно съхранение, третиране и транспортиране на отпадъци няма допуснати съществени несъответствия.Предприети са всички необходими коригиращи мерки в рамките на площадката.

## Шум

### Условия

Изпълнение на Условие 12.3.3

### Жалби на живущи около площадката

Предвидени са мерки за своевременно реагиране при постъпването на жалби на граждани.

През отчетния период не са постъпили такива. Таблица 10, Приложение 2.

### Резултати от извършени през отчетната година наблюдения на общата звукова мощност на площадката, нива на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката, нива на звуково налягане на мястото на въздействие

Изпълнение на Условие 12.2.1., Условие 12.2.2,  Условие 12.3.1.

Изготвена е и се прилага инструкция за наблюдение на общата звукова мощност на площадката, нива на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката, нива на звуково налягане на мястото на въздействие. Резултатите се документират в дневник. Предстоят замервания през 2016 г. в съответствие с плана за мониторинг,които  ще бъдат приложени към ГДОС.

### Резултати от оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане  с разрешените такива в комплексно разрешително № 414-H0-И0-А0/2011 г., актуализирано с Решение № 414-H0-И0-А1/2012 г.

Изпълнение на Условие 12.1.1., Условие 12.2.3,  Условие 12.3.2.

Прилага се инструкцията за оценка на съответствието. Резултатите се документират във формата за съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива.

Оценка

- Брой извършени проверки –  след всяко измерване

- Брой установени несъответствия – няма

- Причини  - няма

- Предприети/планирани коригиращи действия – не е приложимо

## Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

### Условия

Изпълнение на Условие 13.А.1,Условие 13.А.2

Чрез действащите инструкции за мониторинг и поддръжка на състоянието на дейностите, които могат да предизвикат пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води, както и инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води са предприети са всички мерки за недопускане на такова въздействие. Разливи и изолиране на вредни вещества върху производствената площадка се почистват (преустановяват) до 12 ч. след откриването им.

До всеки склад за бои, химикали и ТСС, включително и там където се извършват товаро – разтоварни работи има наличие на абсорбиращи рогозки за попиване на хим. продукти.

Изпълнение на Условие 13.А.6,Условие 13.А.10.3

Товаро-разтоварните дейности, които биха могли да доведат до течове/ изливания се извършват само на определените за това места.

Разработена е и се прилага инструкция, съдържаща:

- мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и третиране на образуваните отпадъци.

- мерки за действие при аварийни случаи, когато разливът може да предизвика замърсяване на подземни води

За осигуряване на изпълнението на инструкцията, на подходящи места на площадката, невъзпрепятстващи движението и в близост до местата на възможни разливи са разположени съдове със сорбиращ материал (адсорбиращи рогозки,пясък). Наличието на материал в тях се проверява при обхода на площадката. Предвидени са обеми за събиране на отпадъците от почистване на разливи.

В инструкцията са регламентирани действията за отстраняване на течностите от обеми/прекратяване на захранването на тръбопроводи, при които са установени течове, отстраняване на разливите, почистване на мястото и третиране на образуваните отпадъци.

Изготвен е Дневник  за документиране на установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

Резултати

- Брой проверки - 4

- Обект на проверка – дневник, наличие на сорбиращ материал, състояние на местата, където е възможно да възникнат разливи

- Регистрирани разливи -0

- Наличие на сорбиращ материал – да

- Замърсявания от потенциално нерегистрирани разливи – не са установени.

За докладвания период не е установено наличие на  разливи.

Изпълнение на Условие 13.А.7

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Дейностите по обхода се извършват от гл.енергетик, като резултатите се документират в дневник.

Резултати:

- Брой проверки – 12

- Установени течове –няма

- Причини – не са установени течове

- Предприети действия - не са установени течове

Дейностите по отстраняване на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито са възложени с договор на външен изпълнител.

Обемът на извършените ремонти се документира съгласно договора и протоколът за изпълнение се съхранява към него.

Извършена е проверка на целостта на всички цистерни. Не е допуснато замърсяване на околната среда.

### Резултати от собствения мониторинг на подземни води

Изпълнение на Условие 13.А.8.1, Условие 13.А.8.2.

Съгласно изискванията на издадено комплексно разрешително № 414-H0/2011 г., актуализирано с Решение № 414-H0-И0-А1/2012 , Условие 13.А.8.2. са определени 3 пункта за собствен мониторинг на подземни води на база на извършено хидрогеоложко проучване. Пунктовете са съгласувани с БДИБР – гр. Пловдив

Координати на точки за собствен мониторинг на подземни води

Таблица 4- 14 Точки на мониторинг – подземни води

| Пункт за мониторинг на подземни води | Географски координати |
| --- | --- |
|  | Север N | Изток E |
| 1 | НСК 1 | 420 29` 37.28`` | 260 28` 43.41`` |
| 2 | НСК 2 | 420 29` 36.78`` | 260 28` 59.32`` |
| 3 | НСК 3 | 420 29` 39.67`` | 260 29` 0.93`` |

В съответствие с определените пунктове за мониторинг са изградени наблюдателните сондажни кладенци /НСК/. Извършено е пробонабиране в съответствие с плана за мониторинг и показателите определени в съответствие с Решение за актуализиране на  КР  No 414-Н0-И0-А1/2012 г..Данните са докладвани в Таблица 7 Опазване на подземните води.

Изпълнение на Условие 13.А.8.2, Условие 13.А.8.3 и Условие 13.А.10.1

Изготвена е инструкция за мониторинг на подземни води. В нея е регламентирано определянето на фоново ниво на замърсяване и провеждането на изследване на  химичния състав на подземните води.  Данните се регистрират в дневник.

Извършено е изграждане на НСК и са определени пунктовете за мониторинг. Данните от анализите са докладвани в  РИОСВ  и БДИБР и са отразени в настоящия ГДОС.

### Резултати от оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води  с опредените в условията на КР

Изпълнение на Условие 13.А.8.3

В инструкцията за оценка на съответствието е предвидена и оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в Таблица 13.А.8.3.

Оценка

- Брой извършени анализи - 2

- Брой установени несъответствия – 1 /на 3-те бр.НСК/

- Причини – не са констатирани

- Предприети/планирани коригиращи действия – последващи анализи

# Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР

Kъм настоящия момент дружеството е в съответствие с изискванията на Условията на КР и не е необходимо изготвяне на програма.

# Прекратяване на работата на инсталации или части от тях

През докладвания период инсталацията е в режим на нормална експлоатация. Не е прекратявана (временно или постоянно) работата на инсталацията или части от нея.

# Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения

## Аварии

Изпълнение на Условие 14.1

Изготвен е вътрешен авариен план, съобразно изискванията по Условие 14.1. Информацията, касаеща оповестяването се актуализира редовно.

Изпълнение на Условие 14.2

В процес на изпълнение е оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. В зависимост от резултатите ще бъдат изготвени мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в авариен обем на територията на площадката и последващото им третиране.

Изпълнение на Условие 14.2 и Условие 14.3.

Съгласно инструкцията за действие при аварии по Изпълнение на Условие 5.8.2. е изготвен дневник аварии.

Записите в дневника са докладвани в Таблица 9, Приложение 2.

През 2015 г. не са регистрирана аварийни ситуации с последствия за околната среда.

Изпълнение на Условие 14.4

Изготвена е инструкция за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. Записите по нейното изпълнение се документират в дневник.

През 2015 г.  не е имало аварийни ситуации.

Изпълнение на Условие 14.5,Условие 14.10

Съгласно записите по разработените инструкции за мониторинг и действия при аварийни ситуации през 2015 г.  не са възниквали аварийни ситуации, изискващи уведомяване на ОУ “ПБЗН“, кмет на Община Ямбол, Областен Управител на област Ямбол и БДИБР, по Условие 14.6.

Изпълнение на Условие 14.6,Условие 14.7,Условие 14.8,

Дружеството има изготвена Оценка на случаите на непосредствена заплаха за екологични щети от месец септември 2009 г.,актуализирана януари 2013 г..

За периода на докладване няма регистрирани непосредствени заплахи за екологични щети.

## Оплаквания или възражения

Всички постъпили оплаквания, жалби и възражения се регистрират в дневник. Записите по дневника са докладвани в таблица 10, Приложение 2.

През 2015 г. няма постъпили оплаквания и възражения, касаещи дейността на площадката. Освен това дружеството има отправено официално запитване към община Ямбол от където има отговор, че няма постъпили оплаквания, жалби или възражения от граждани по дейността.

## Преходни и анормални режими на работа

Изпълнение на Условие 15.1

Изготвена е и се прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения при преходни режими на основните процеси. Резултатите от изпълнението се документират в дневник на съоръженията.

Изпълнение на Условие 15.2, Условие 15.3.

Изготвена е и се прилага инструкция за пускане и спиране на инсталациите по Условие 2 и документиране на действията. Резултатите от изпълнението се документират в дневник на съоръженията.

Изпълнение на Условие 15.4, Условие 15.5.

В резултат на обработка на данните по  изпълнение на Условия 15.1  и 15.3.,  се предвижда анализ на потенциалните извънредни емисии, дефиниране на методи за тяхното определяне и на тази база – изготвяния план за мониторинг  при анормални режими.

През изминалата 2015 г. няма констатирани анормални режими на работа на инсталацията довели до заплаха за околната среда.

# Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително  № 414-H0-И0-А0/2011,актуализирано с Решение № 414-H0-И0-А1/2012 г

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_________________________________	                      Дата: 02.02.2016 г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: д-р Гаетано Римини

Длъжност в организацията: Изпълнителен директор

Приложение 1 фигура 1 Организационна структура

# Приложение 2

# Таблици

## Таблица 1 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1б) | В почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 2 # | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | „-„ 0 С |  |  |  |  |
| 3 # | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | „-„ 8424871,75 С |  |  |  |  |
| 8 # |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | „-„ 13656,36 С |  |  |  |  |
| 11 # |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | „-„ 0 С |  |  |  |  |
| 17 # |  | Арсен и съединенията му(изразени като As) |  |  |  | 0,51 M |  |
| 20 # |  | Мед и съединенията му (изразени като Cu) |  |  |  | „-„ 3,31 М |  |
| 22 # |  | Никел и съединенията му (изразени като Ni) |  |  |  | „-„ 5,51 М |  |
| 24 # |  | Цинк и съединенията му (изразени като Zn) |  |  |  | „-„ 82,66 М |  |
| 71 # |  | Феноли(изразени като общ органичен С) |  |  |  | 73,69 М |  |
| 19 # |  | Хром и съединенията му(изразени като Cr) |  |  |  | „-„ 22,04 М |  |
| 76 # |  | Общ органичен въглерод (TOC) (изразен като ХПК/3) |  |  |  | „-„ 5143,59 М |  |

„ # “ - еднакви  по  ЕРЕВВ и PRTR

„-„ , ако не е превишен прага

Забележка: Детайлните пресмятания са представени в т. 4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества ЕРЕВВ и PRTR

## Таблица 2 Емисии във въздуха

### Докладвани с ГДОС 2014 г.

## Таблица 3 Емисии в отпадъчни води

### Дебит

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадни води | m3/ден m3/ср.ден m3/година | 2300 125 690000 | 551099 | Веднъж месечно | да |

### Емисии Точка на пробовземане  № 1 – Ревизионна шахта (смесен поток пречистени производствени+битово – фекални води)

| замърсител | НДЕ | пречистени производствени + битово-фекални | средно годишно | съотв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 131/18.03.2015 г. | 355/22.06.2015 г. | 621/05.10.2015 г. | 785/10.12.2015 г. |  |  |
| Активна реакция рН | 6,5 – 9,0 | 8,08 | 7,92 | 7,53 | 8,14 | 7,92 | да |
| Неразтворени вещества | 200 mg/ dm3 | 88,10 | 131,9 | 110,9 | 83,4 | 103,58 | да |
| Сулфатни йони | 400 mg/ dm3 | 315,20 | 282,26 | 273,4 | 208,5 | 269,84 | да |
| Азот амонячен | 35 mg/ dm3 | 0,3 | 0,79 | 0,18 | 0,15 | 0,36 | да |
| Фосфати(като Р) | 15 mg/ dm3 | 1,59 | 2,29 | 1,12 | 1,23 | 1,56 | да |
| Сулфиди(като S) | 1,5 mg/ dm3 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | да |
| БПК5 | 400 mg/ dm3 | 5,00 | 3,0 | 15 | 12 | 8,75 | да |
| ХПК ( биохроматна) | 700 mg/ dm3 | 15 | 34,0 | 34 | 29 | 28 | да |
| Нефтопродукти | 10 mg/ dm3 | 0,62 | 0,68 | 0,53 | 0,42 | 0,56 | да |
| Феноли(летливи) | 1,0 mg/ dm3 | 0,22 | 0,22 | 0,115 | 0,12 | 0,17 | да |
| Арсен | 0,05 mg/dm3 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | да |
| Мед | 1,0 mg/ dm3 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | 0,006 | 0,006 | да |
| Хром(шесвалентен) | 0,5 mg/dm3 | 0,04 | 0,03 | 0,038 | 0,03 | 0,04 | да |
| Никел | 1,0 mg/ dm3 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | да |
| Цинк | 0,5 mg/dm3 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | да |
| Цвят | 220 mg/dm3 Pt | 29 | 30 | 44 | 32 | 33,75 | да |

### Емисии Точка на пробовземане  № 2  анализ на отпадъчни дъждовни води от площадката

| Дата на пробовземането | Протокол № | показател | макс. Допустими концентрации по КР | измерена ст-т | съответствие (да/ не) | причини за несъответствие | коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка на пробовземане 3 – дъждовни води преди смесването им с пречистените производствени и битово – фекални води |
| 22.06.2015 г. | 354/22.06.15 г. | Активна реакция рН | 6,5 – 9,0 | 7,94 | да | - | - |
|  |  | Неразтворени вещества | 200 mg/ dm3 | 59,3 | да | - |  |
|  |  | Нефтопродукти | 10 mg/ dm3 | 0,24 | да | - |  |
| 10.12.2015 г. | 784/10.12.15 г. | Активна реакция рН | 6,5 – 9,0 | 8,19 | да | - | - |
|  |  | Неразтворени вещества | 200 mg/ dm3 | 38,2 | да | - |  |
|  |  | Нефтопродукти | 10 mg/ dm3 | 0,15 | да | - |  |

## Таблица 4 Образуване на отпадъци

### Производствени отпадъци, образувани от Инсталация цех „Багрилен”.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение, площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР, t | Реално измерено, t | Количества, определени с КР, t/t | Реално измерено, t/t |  |  |  |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | 200 | 34 | 0.02 | 0.01 | № 10 | „А.С.А България'“ЕООД | Да/да |

### Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Годишно количество | Временно съхранение площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР, t | Реално измерено, t |  |  |  |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | 500 | 59,6 | № 10; | „А.С.А България'“ЕООД | да |
| Отпадъци от обработени текстилни влакна | 04 02 22 | 2000 | 419,25 | № 11 | „Е.Миролио“ЕАД, площадка „Лана“ | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 300 | 65,1 | № 2 | "Видком"АД (66.78) | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 180 | 43.28 | № 3 и 5 | "БГ ПЛАСТ-2001“ООД „Феникс Експорт“ЕООД (58,46) | да |
| Метални опаковки (стоманена тел или метални опаковки от материали) | 15 01 04 | 120 | 17,19 | № 4 | „Феникс експорт“ЕООД „Вторични суровини – Сливен”ООД (25,99) | да |

### Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Годишно количество | Временно съхранение Площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие Количество/ условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР, t | Реално измерено, t |  |  |  |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 04 02 19* | 800 | 62,7 | № 6 | „Екомакс“ООД (68.98) | да/да |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 5 | 0 | №8 | - |  |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 10 | 3,54 | №5 | „Екомакс“ООД | да/да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 5 | 0,02 | №7 | - | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 5 | 0,49 | №9 | „Екомакс“ООД | да/да |
| Отпадъчен тонер за печатане, съдържащи опасни вещества | 08 03 17* | 5 | 0.013 | №12 | „Екомакс“ООД (0.017 т) | да/да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 | 20 01 35* | 5 | 0 | №15 | - | - |

### Битови отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Временно съхранение | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие Количество/ условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР, t | Реално измерено, t |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 300 | 37,1 | Не | „А.С.А България'“ЕООД | да |

## Таблица 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

### Производствени отпадъци, образувани от Инсталация цех „Багрилен”

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | не | не | "А.С.А България"ЕООД | да |

### Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от необработени текстилни влакна | 04 02 21 | не | не | „А.С.А България'“ЕООД | да |
| Отпадъци от обработени текстилни влакна | 04 02 22 | не | Не | „Е.Миролио“ЕАД-площадка „Лана“ | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | не | Не | “Видком“АД |  |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | не | Не | "БГ ПЛАСТ-2001“ООД „Феникс Експорт“ЕООД | да |
| Опаковки от дървени материали (дървени палети) | 15 01 03 | не | Не | - | - |
| Метални опаковки (стоманена тел или метални опаковки от материали) | 15 01 04 | не | Не | „Феникс Експорт“ ЕООД „Вторични суровини – Сливен”ООД | да |

### Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 04 02 19* | не | не |  |  |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | не | Не | - | - |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | не | Не | „Екомакс“ООД | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | не | Не | - | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | не | Не | „Екомакс“ООД | да |
| Отпадъчен тонер за печатане, съдържащи опасни вещества | 08 03 17* | не | Не | „Екомакс“ООД | да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 | 20 01 35* | не | Не | - | - |

### Битови отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | не | не | „А.С.А България'“ЕООД | да |

## Таблица 6 Шумови емисии

Докладвани с ГДОС 2014 г.

## Таблица 7 Опазване на подземните води

| № | показател | мерна единица | стандарт за качеството на подземните води | честота на пробовземане | НСК 1 | НСК 2 | НСК 3 | съответствие | причини за несъответствието | коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 91/27.02.2015; Е 187 А | 554/04.09.2015; 2015/6494 | 92/27.02.2015; Е 188 А | 555/04.09.2015; 2015/6495 | 93/27.02.2015; Е 189 А | 556/04.09.2015; 2015/6495 |  |  |  |
|  | Водно ниво |  |  | 6 мес | 14,50 | 13,20 | 14,10 | 13,20 | 15,30 | 14,10 | - | - | - |
| 1 | Активна реакция | pH | ≥6 ,5 и ≤ 9,5 | 6 мес | 7,23 | 7,36 | 7,53 | 7,44 | 7,51 | 7,31 | да | - | - |
| 2 | Електропроводимост | µS cm-1 | 2000 | 1 г | - | 729 | - | 1209 | - | 1513 | да | - | - |
| 3 | Обща твърдост | mg-eqv/l | 12 | 1г | - | 5,51 | - | 6,45 | - | 10,95 | да | - | - |
| 4 | Перманганатна окисляемост | mg O2/l | 5 | 1г | - | 2,08 | - | 1,79 | - | 0,94 | да | - | - |
| 5 | Амониев йон | mg/l | 0.5 | 6 мес | 0,1 | <0,01 | 0,041 | <0,01 | 0,034 | <0,01 | да | - | - |
| 6 | Нитрати | mg/l | 50 | 6 мес | 31,7 | 19,14 | 10,8 | 11,33 | 17,1 | 23,34 | да | - | - |
| 7 | Нитрити | mg/l | 0.5 | 6 мес | 0,024 | 0,007 | 0,032 | 0,02 | 0,013 | 0,003 | да | - | - |
| 8 | Сулфати | mg/l | 250 | 6 мес | 78,24 | 52,45 | 90,01 | 81,46 | 97,33 | 111,7 | да | - | - |
| 9 | Хлориди | mg/l | 250 | 6 мес | 27,39 | 27,2 | 36,42 | 44,75 | 111,8 | 133,36 | да | - | - |
| 11 | Флуориди | mg/l | 1,5 | 6 мес | 0,25 | 0,27 | 0,54 | 0,23 | 0,37 | 0,28 | да | - | - |
| 12 | Цианиди | μg/l | 50 | 2 г | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Натрий | mg/l | 200 | 6 мес | 61,6 | 28,63 | 112 | 133,53 | 117 | 140,02 | да | - | - |
| 14 | Калций | mg/l | 150 | 6 мес | 72,61 | 63,56 | 65,91 | 60,6 | 89,03 | 106,54 | да | - | - |
| 15 | Магнезий | mg/l | 80 | 6 мес | 31,39 | 33,18 | 49,58 | 53,94 | 59,33 | 69,25 | да | - | - |
| 16 | Живак | μg/l | 1 | 6 мес | < 0,005 | < 0,1 | < 0,005 | < 0,1 | < 0,005 | < 0,1 | да | - | - |
| 17 | Кадмий | μg/l | 5 | 6 мес | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | да | - | - |
| 18 | Мед | mg/l | 0,2 | 6 мес | < 0.006 | <0,006 | < 0.006 | 0,015 | < 0.006 | < 0.006 | да | - | - |
| 19 | Олово | μg/l | 10 | 6 мес | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | да | - | - |
| 20 | Хром | μg/l | 50 | 6 мес | 0,008 | 0,013 | 0,011 | 0,008 | < 0,005 | < 0,005 | да | - | - |
| 21 | Желязо | μg/l | 200 | 6 мес | 0,022 | 0,099 | 0,071 | 0,035 | 0,021 | 0,041 | да | - | - |
| 22 | Манган | μg/l | 50 | 6 мес | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | <0,01 | 0,012 | <0,01 | да | - | - |
| 23 | Нефтопродукти | μg/l | 50 | 6 мес | < 0,50 | < 0,50 | < 0,50 | < 0,50 | < 0,50 | < 0,50 | да | - | - |

## Таблица 8 Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите(базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не се изисква мониторинг |  |  |  |  |  |

## Таблица 9 Аварийни състояния

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма аварийни състояние за 2015 г. |  |  |  |  |  |

## Таблица 10 Оплаквания

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма регистрирани за 2015 г. |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Е.МИРОЛИО ЕАД

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 414 –Н0 –И0-А1, на Министъра на околната среда и водите

Отчетен период: 01.01.2015 – 31.12.2015 г