ЕТ „ГРАДУС – ИВАН АНГЕЛОВ 55” ГР. СТАРА ЗАГОРА

площадка С. БАНЯ, ОБЩ. НОВА ЗАГОРА

годишен ДОКЛАД

ЗА 2015 г.

За изпълнение на дейностите,

за които е предоставено

комплексно разрешително

№  427-НО/2012 г.

МАРТ - 2016 г.

гр. СТАРА ЗАГОРА

3.1. Увод

- Наименование на инсталацията:

„Инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери)”

- Адрес по местонахождение на инсталацията:

ЕТ „Градус – Иван Ангелов 55” , Птицеферма в с. Баня, общ. Нова Загора

- Регистрационен номер на КР: № 427-НО/2012 г.

- Дата на подписване на КР: 19.01.2012 г.

- Дата на влизане в сила на КР: 08.02.2012 г.

- Оператор на инсталацията: ЕТ „Градус – Иван Ангелов 55”, гр. Стара Загора, кв. «Индустриален»,  Птицекланица «Градус»

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора: ЕТ „Градус – Иван Ангелов 55“, гр. Стара Загора, кв. «Индустриален», Птицекланица «Градус», тел. 042 617 101, факс 042 601 069, е- mail: gradus@gradusbg.com

- Лице за контакти: инж. Бистра Митева – Еколог

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

гр. Стара Загора, кв. «Индустриален»,  Птицекланица «Градус» , тел. 042 617 130

- Кратко описание на всяка от дейностите (процесите), извършвани в инсталацията:

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици е организирана като комплекс от 9 сгради (халета). Сградите представляват масивна стоманобетонна конструкция, изградена върху бетонова основа. Покривът е двускатен, изолиран и направен от отразяващ светлината материал за намаляване на проводимостта (кондукция) на слънчевата топлина. Изолацията на покрива е изпълнена  от материал с изолиращи свойства.

Системата за отопление се състои от по две печки на твърдо гориво във всяко хале (сграда), всяка с мощност по 0,130 MWth. Използват се когато е необходимо за подгравяне на средата, с цел осигуряване на оптимална жизнена среда за растеж на птиците.

Вентилационната система има за цел да осигури достатъчно количество свеж въздух и да поддържа оптимални условия и температура за птиците. Прилага се комбинирана система, състояща се от покривни и осеви вентилатори, осигуряващи необходимия дебит на вентилационните газове за всяко хале.

Осветлението осигурява равномерно разпределение на светлината на нивото на пода.

Системите за поене използват чиста хладна вода за задоволяване на потребностите на птиците. Инсталирани са нипелни поилки от затворен тип. Нипелите с висок дебит работят при препоръчителна норма от 80 до 90 мл/мин. Те осигуряват наличието на една капка вода на върха на нипела и са снабдени с чаши за събиране на евентуална изтичаща от нипела вода. Нипелите с нисък дебит работят при препоръчителна норма от 50 до 60 мл/мин. Те обикновено не са снабдени с чаши като налягането на водата е нагласено да поддържа ниво на дебита съобразен с нуждите на бройлерите.

Годишно в една сграда е възможно да се отглеждат до 6 партиди. Предвиждат се между 12 и 14 дни депопулация на сградите, по време на които се изнася старата постеля и се почиства.

Най-общо един жизнен цикъл се състои от две фази – фаза на популация (около 45 дни) и фаза депопулация (12-14 дни). Фаза «популация» стартира от момента на зареждане на халето (сградата) с птици. През тази фаза се извършва захранване и угояване на птиците с фураж, водопоене, изразходва се топлоенергия за поддържане на жизнеспособността на стадата. Фаза «популация» завършва с изпразване на халето и подаване на отгледаните бройлери към кланица.

След преминаване на таза първа фаза, следва фаза «депопулация», през която помещенията се почистват от образуваната смес от постеля и тор. Като постеля се използва слама, късове амбалажна хартия, талаш или смеси от тях. След почистване от отработената торова постеля чрез измитане, тя се натоварва и извозва до Енергийната централа за производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции в гр. Нова Загора. Празното помещение се обработва с дезинфектанти, за да се предотврати евентуално предаване на заразни болести от една партида на друга. Периодът се използва за поддръжка и евентуално ремонт на системите за хранене, поене, вентилация и осветление. Извършва се цялостен оглед на оборудването. Следват процеси на зареждане с нова свежа постеля, доставка на фураж и спомагателни материали. Фаза «депопулация» завършва с технологична почивка от 3-5 дни.

- Производствен капацитет на Инсталацията;

Съгласно Условие 4.1. от КР максималния капацитет на инсталацията е 120 000 бр. птици за един жизнен цикъл. Всъщност това е максималния брой места за отглеждане в птицефермата. Отчитайки спецификата на произвежданата продукция следва да се има  предвид, че под „годишно производство” се разбира броят отглеждани птици в инсталацията в рамките на докладваната година или т.н. среден брой заети места в инсталацията.

Годишното производство на инсталацията е броя средно годишно заети места за отглеждане на птици /бройлери/ в инсталацията през всички проведени жизнени цикли в рамките на годината.

В изпълнение на Условие 4.2.2. Операторът докладва годишното производство на инсталацията за 2015 г.:

Годишното производство (средногодишен брой заети места) в инсталацията за отчетния период 01.01.2015 – 31.12.2015 г. е  78 494 средно заети места за отглеждане на птици.

Производството на птици е процес, който не може да бъде завършен в рамките на един месец, тъй като неговата продължителност варира от 45 до 60 дни, а понякога и повече, в зависимост от особеностите на стадото (т.н. удължени жизнени цикли при недобро угояване). Освен това зареждането на халетата не става едновременно, а в различни дни от седмицата, а понякога и в различни месеци. Често срещани са случаите, при които в рамките на един месец попадат 2 партиди с различен брой птици в стадата.

За достоверни се приемат данни за наличните птици в инсталацията към първо число на отчитания месец.

- Организационна структура на дружеството, отнасяща се до управлението на околната среда:

Дружеството има изградена организационна структура по управлението на околната среда. Изготвен е персонален списък на специалисти и служители, отговарящи по вземане на решения, относно отстраняване на възникнали несъответствия. Определени са отговорните специалисти и служители, отговарящи по контрола на резултатите от отстраняване на възникналите несъответствия.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

РИОСВ Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ №2

През отчетния период не е извършвана проверка по изпълнение на условия от КР № 427 -НО/2012 г. от страна на Компетентния орган РИОСВ Стара Загора.

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” № 35

3.2. Система за управление на околната среда

Чрез прилагане на СУОС, Дружеството се стреми да извършва цялостна оценка на всички дейности на площадката, чрез съпоставяне на текущите разходи на ел. енергия, вода, спомагателни материали, горива и произведената продукция. Използването и внедряването на съвременни технологии на отглеждане на птици и по-добро техническо оборудване е една от целите за намаляване количеството на генерирани отпадъци за опазване на околната среда и опазване здравето на хората.

- Структура и отговорности:

Съгласно Условия 5.1.1 и 5.1.2 са определени персонално отговорностите на длъжностните лица от дружеството, определени в поименен списък за всяка задача в СУОС.

- Обучение:

Във връзка с изпълнение на Условие 5.2.1. е разработена годишна програма за обучение на персонала според определените потребности. Годишната програма се актуализира при промяна на потребностите от обучение.

През 2015 г., съгласно изготвената програма е проведено обучение на тема  „Изисквания при съхранение и дейности с опасни химични вещества и смеси“.

Съгласно програмата за обучение е проведено и обучение на тема: „Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране“ на състава на постоянната обектова комисия и аварийната група.

- Обмен на информация:

В дружеството има изготвен списък с имената, длъжностите, работните места, телефоните и адресите за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнението на условията в КР. Списъкът е раздаден и доведен до знанието на всички, имащи задължения по изпълнение на разрешителното, същият е лесно достъпен за всички служители.

В дружеството има разработен и поддържан актуален списък на органите/лицата, които следва да бъдат уведомявани съгласно условията в разрешителното, техните пълни адреси и начини за контакти (включително за спешни случаи).

- Документиране:

В дружеството се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околната среда, регламентираща работата на инсталацията.

Всички документи, включително инструкциите, изисквани в КР са документирани и се съхраняват на площадката от съответно отговорно лице на хартиен носител.

- Управление на документи:

Всички документи, свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Налице е актуален списък, в който е записано, на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен.

- Оперативно управление:

На площадката има разработени, изготвени и одобрени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани в КР. Инструкциите се съхраняват на площадката на хартиен носител и се предоставят редовно на компетентния орган при поискване. Списъците и дневниците се съхраняват при Еколога.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия:

В Дружеството се прилагат утвърдени инструкции, които имат за цел да определят организацията и реда за действия при:

  - Оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионните показатели (вода, ел. енергия, образувани отпадъци, шум, почви, подземни води) с определените в КР ограничителни условия;

  - Установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

В Дружеството е налице набор от всичките необходими Инструкции, План за действия при аварии, списъци, схеми и видове технически и помощни средства за противодействия на възможните аварии и тяхното предотвратяване.

Контролът на аварийните ситуации се осъществява от Ръководството на дружеството. При необходимост се търси  съдействие от специализираните органи.

- Записи:

На площадката се документират и съхраняват всички данни от наблюдението на техническите и емисионните показатели и резултатите от оценката на съответствие с изискванията на условията в КР. Документират се и се съхраняват данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Изготвен е списък с всички документи, доказващи съответствие с условията на КР. Налице са записи за оценка на съответствие на работата на инсталацията с нормативната уредба по околна среда.

- Докладване:

Ръководството на Дружеството изготвя и предоставя ежегодно в РИОСВ Стара Загора и БДИБР гр. Пловдив, съгласно Условие 5.10.2  Годишен доклад за съответната година на хартиен и електронен носител, а също и резултатите от проведения през годината собствен мониторинг.

По Условие 7.3. във връзка с Условие 7.1 Операторът докладва, че за 2015 г. не е констатирано нарушение на нормите (индивидуалните емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

Компетентните органи са уведомени и за резултатите от проведения мониторинг на дъждовни и подземни води /по Условие 7.2/.

- Актуализация на СУОС:

Същата се преразглежда ежегодно и при необходимост се актуализира, за да се гарантира поддържане на постигнатото ниво по отношение на околната среда. През 2015 г. e актуализирана инструкцията за аварийно планиране и действия при аварии по Условие 5.8.2 поради изменения в нормативната уредба и отговорните лица.

3.3 Използване на ресурси

Операторът осъществява контрол за ефективно използване и минимизиране употребата на ресурси, като редовно следи за ефективността на производствената дейност по отношение употребата на вода и електроенергия.

3.3.1. Използване на вода

Операторът използва вода за производствени и санитарно-битови нужди от „В и К“ - мрежата въз основа на Договор № 45/12.01.2011 г. с „В и К – Сливен“ ООД.

Операторът използва вода за производствените си нужди от собствен водоизточник – тръбен кладенец, въз основа на издадено актуално разрешително за водовземане от подземни води № 31520203/04.08.2010 г. и при спазване на условията от него. Тръбният кладенец ТК 1 е разположен в имот № 066009, в землището на с. Баня, общ. Нова Загора.

На площадката се прилагат необходимите инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване – системите за поене и охлаждане, които са основни консуматори на вода /по Условие 8.1.3/, за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях.

През отчетната година са извършени 12 проверки за състоянието на водопроводната мрежа и установяване и отстраняване на течове, по смисъла на Условие 8.1.4 от КР. По Условие 8.1.5.4 не са регистрирани несъответствия в техническото състояние на водопроводната мрежа, свързани с теч от тръбопровод, скъсани уплътнения и др., поради което не са предприемани коригиращи действия.

Съгласно инструкцията за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди по Условие 8.1.5.2. и направената оценка на съответствието по Условие 8.1.5.3 от КР, в изпълнение на Условие 8.1.6.2 докладваме, че е констатирано съответствие на изчислената стойност на годишната норма за ефективно използване на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. Съгласно Условие 8.1.6.1. Операторът докладва:

Годишната норма за ефективност при употребата на вода за отглеждане на 1000 птици за един жизнен цикъл през отчетната 2015 г. е 2,87 m3/1000 птици за един жизнен цикъл.

Използването на вода през отчетния период е отразено в Таблица 3.1.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР * | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „В и К“-мрежа | - | 13,1 m3/1000 птици за 1 ж.ц. | 8 106 m3 | 2,87 m3/1000 птици за 1 ж.ц. | Да |

* колона 2 на таблицата не се попълва, тъй като в комплексното разрешително няма разходна норма за година.

По отношение на прилагането на инструкцията по Условие 8.1.6.2. за оценка на съответствието на изразходваните количества вода с разрешените в КР, Операторът  докладва, че през последните 4 години не са установени превишения на годишната консумация на вода за отглеждане на 1000 броя птици за един жизнен цикъл за инсталациите по Условие 2, спрямо разрешените в Таблица 8.1.2 от КР разходни норми. Поради тази причина не са предприемани и коригиращи действия.

Основни фактори за това са стриктният контрол на техническото състояние на водопроводната мрежа, с цел недопускане на пропуски и автоматизираният процес по поене на птиците, осигуряващ необходимия разход на вода, без да са налице загуби.

3.3.2. Използване на енергия

Ръководството на Дружеството периодично оценява енергоемкостта на инсталацията и предприема мерки, целящи достигане на оптимални норми на консумация при експлоатация на съоръженията. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на хранилните машини, осветлението и вентилаторите към инсталацията за интензивно отглеждане на птици, които са основни консуматори на електроенергия /по Условие 8.2.1.2/.

Разработена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране разхода на електроенергия.

Съгласно Условие 8.2.2.1 от КР  се водят записи за всеки месечен разход на електроенергия за площадката. Тъй като разходите за електроенергия за битови нужди са пренебрежимо малки не се извършва отделното им отчитане, а те се прибавят към енергията, изразходвана за промишлени нужди.

В изпълнение на Условие 8.2.3.1 Операторът докладва:

Годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за отглеждане на 1000 птици за един жизнен цикъл през отчетната 2015 г. е  0,114 MWh/1000 птици за един жизнен цикъл.

Съгласно Условие 8.2.3.1 от КР, докладваме, че за отчетния период, в резултат на извършената оценка на съответствието на изразходваната електроенергия с разрешената е налице съответствие.

Резултатите от потреблението на електроенергия са отразени в Таблица 3.2а, а на топлоенергия – в таблица 3.2б

Таблица 3.2а

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Договор с “Електроразпределение” гр. Нова Загора | 0,411 MWh/1000 птици за 1 ж. ц. | 0,114 MWh/1000 птици за 1 ж. ц. | Да |

Таблица 3.2б – няма информация за докладване, поради това, че в КР не са поставени разходни норми за консумация на топлоенергия.

| Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |

По отношение на прилагането на инструкцията по Условие 8.2.2.2. за оценка на съответствието на изразходваните количества електроенергия с разрешените в КР, Операторът  докладва, че през последните 4 години не са установени превишения на годишната консумация на електроенергия за отглеждане на 1000 броя птици за един жизнен цикъл за инсталацията по Условие 2, спрямо разрешената в Таблица 8.2.1.1 от КР разходна норма. Поради тази причина не са предприемани и коригиращи действия.

Основен фактор за това е стриктният контрол на техническото състояние на съоръженията, основен консуматор на електроенергия.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

В Комплекното разрешително не са поставени разходни норми за употреба на суровини, спомагателни материали и горива и поради това няма данни за докладване по т. 3.3.3. от настоящия доклад, както и няма данни за попълване в таблици 3.3.1; 3.3.2 и 3.3.3.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР* | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Операторът съхранява и използва следните спомагателните материали:  Дезинфектанти - Сода каустик, СИД 20, СИД 2000, гасена вар, формалин и Селко – подкислител за вода за птиците. Относно съхранението на химикалите е изпълнено следното:

1. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси са снабдени с информационни листове за безопасност;

2. Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (EO) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с Регламент 453/2010 г.

3. Съхранението на химичните вещества и смеси отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредба на Министерски съвет, съгласно чл.4б от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;

4. Съхранението на течни спомагателни материали се осъществява по начин, недопускащ разливи и само на определените за целта места, обозначени на Приложение 1.1. от заявлението за издаване на Комплексното разрешително;

5. Складът за съхранение на спомагателни материали притежава подова и странична изолация, недопускаща просмукването на води или други течности в почвата и няма връзка с канализацията. Помещението е с осигурена естествена вентилация и е постоянно заключено;

6. Изготвена е Оценка за безопасно съхранение на химични вещества и смеси, както и Инструкция за дейностите с опасни химични вещества и смеси, съгласно изискванията на чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, която е задължителна за прилагане от отговорните лица;

7. Оригиналните опаковки на съхраняваните спомагателни материали се следи да бъдат винаги с ненарушена цялост.

Горивата - дървен материал и въглища, се съхраняват на открити площадки, посочени на Приложение 1.1. от заявлението за издаване на Комплексното разрешително.

Площадките за съхранение на спомагателни материали и горива са обозначени с табели.

По Условие 8.3.1.3 се прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. В съответствие с Условие 8.3.2.1 резултатите от проверките се документират.

По Условие 8.3.3.1. докладваме, че през отчетната 2015 г. са извършени 12 проверки, относно съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали с изискванията. Не са установени несъответствия с изискванията на разработената инструкция и не са предприемани коригиращи действия.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Комплексното разрешително вменява задължение на Оператора за извършване на  собствен мониторинг на дъждовни води, подземни води, почви и шум. Изпусканите организирано вентилационни газове имат произход на газове, генерирани в работна среда и в КР няма поставени условия за извършване на емисионни измервания. Извършено е изчисляване на годишните количества на замърсителите  в атмосферния въздух съгласно изискванията на Регламент 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Резултатите от проведения през отчетната 2015 година мониторинг са попълнени в таблиците към настоящия доклад.

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

В Комплексното разрешително са поставени условия за докладване на годишните количества на замърсителите, изпускани в атмосферния въздух, в повърхностните води и почвата, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци в количества над посочените в Регламента.

Годишните количества замърсители, изпускани от инсталацията в атмосферния въздух са изчислени по  утвърдената методика по чл. 25, ал. 6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества /замърсители/ в атмосферния въздух – CORINAIR – 2009 г.

Съгласно Условие 9.4.2 и Условие 9.5.2 количествата на изпусканите замърсители са изчислени и на площадката се документира и съхранява информацията за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ. Същата е докладвана в Таблица 1 от настоящия доклад.

Количествата емисии от вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух при отглеждането на 1000 броя птици за един жизнен цикъл, съгласно Условие 9.5.6. са представени в приложенията, Таблица 1 към настоящия доклад.

В КР са поставени емисионни норми за заустваните повърхностни води по показателите рН, неразтворени вещества, БПК5 и ХПК.  Тези замърсители не са посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). Направено е изчисление на изпусканите количества общ органичен въглерод, изразен като ХПК/3. Изчисленията са на база резултати от извършен собствен мониторинг и количество заустени повърхностни /дъждовни/ води. Съгласно Условие 10.2.4.3 и Условие 10.3.3 количествата на изпусканите замърсители са изчислени и информацията се съхранява на площадката. Същата е докладвана в Таблица 1 от настоящия доклад.

На територията на площадката не се образуват производствени отпадъчни води, поради това няма данни за докладване по Условие 10.1.3.

Операторът отвежда самостоятелен поток битово-фекални отпадъчни води (формирани от битовите сгради) във  водоплътна изгребна яма с обем 20 м3. Количествата на замърсителите в битово-фекалните води ще се изчисляват и докладват от „В и К“ - оператора, на когото се предават водите. В настоящия доклад не е коректно да се докладват данни по Условие 10.3.3.1, във връзка с Условие 10.1.1 от КР.

От дейността на инсталацията няма пренос и изпускане на замърсители в почвата, посочени в приложение II на Регламент № 166/2006 г. Няма пренос извън площадката на опасни и неопасни отпадъци над пределните количества, определени в Регламента. Поради това няма данни, които да се докладват по Условие 11.9.7.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

На площадката на птицефермата няма пречиствателни съоръжения за отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух. В КР не са поставени условия за извършване на емисиионни измервания.

По Условие 9.5.5 от Комплексното разрешително докладваме следната информация:

Работата на инсталацията през 2015 г. се осъществява единствено при използване на вентилационните системи и изпускащи устройства, посочени в Таблици 9.1.2 и 9.1.2.1 на разрешителното при спазване на Условие 9.1.1.

Комплексното разрешително не вменява задължение на Оператора да измерва и/или изчислява дебитите на устройствата, посочени в Условие 9.1.1. Това са 9 броя стационарни вентилационни уредби – на всяко хале поотделно, състоящи се общо от 42 броя вентилатори с дебит, посочен в Таблица 9.1.2 от КР и 18 броя изпускащи устройства на печки, описани в Таблица 9.1.2.1. Дебитите се влияят единствено от мощността на електродвигателите и по друг начин е невъзможно да бъдат променяни. Тъй като за докладваната година не са извършвани промени и реконструкции във вентилационната уредба и печките, то е налице и съответствие с Условие 9.1.1, т.е. няма превишения на дебитите на изпускащите устройства /докладване по 9.5.1/.

Всички емисии на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в Условие 9.1.1.

Операторът прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им, съгласно Условие 9.2.2. За 2015 г. са извършени 12 проверки относно наличие на неорганизирани емисии в атмосферата, като не са отчетени несъответствия.

Във връзка с изпълнение на Условие 9.2.3. Операторът прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За 2015 г. са извършени 12 проверки, при които е установено, че всички предвидени мерки се спазват /докладване по 9.5.3/.

Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите й.

С цел изпълнение на Условие 9.3.2. Операторът прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

През отчетния период на 2015 г. са извършени 12 проверки, при които не са регистрирани несъответствия /докладване по 9.5.3/.

По Условие 9.5.5., във връзка с Условие 9.5.4. докладваме, че през 2015 г. в дружеството не са постъпвали оплаквания за миризми, в резултат дейността на инсталацията.

Резултатите от изчисленията на годишните количества замърсители съгласно изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) са отразени в Таблица 1 на настоящия доклад /докладване по 9.5.2/.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

При работата на инсталацията за интензивно отглеждане на птици няма заустване на отпадъчни води /производствени и/или битово-фекални/ в повърхностен воден обект или канализационна система.

Във всяка сграда птиците се отглеждат върху суха постеля от слама, която има свойствата да абсорбира влагата, да осигурява изолация от студения бетонов под и да разрежда изпражненията, което намалява контакта на птиците с тях. След приключване на всеки жизнен цикъл торовата постеля се събира, натоварва се на ремарке и се извозва до Енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции в гр. Нова Загора, където се използва за производство на биогаз. Помещенията и плаца се измитат и дезинфекцират и сградите се оставят да „починат“ определено време до новото зареждане. Поради тази причина производствени отпадъчни води не се формират. На площадката на птицефермата не се съхранява тор.

За поене на птиците е избрана затворената /нипелна/ система, която осигурява наличието само на една капка вода на върха на нипела. Извършва се постоянен контрол на техническото състояние на поилната система с цел недопускане на течове и загуба на вода.

Производствени отпадъчни води не се формират, поради това няма данни, които да се докладват в рамките на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Условие 10.1.3.

Дъждовните води от покривите, асфалтовите и зелените площи на птицефермата по естествения наклон на терена, изпълнената вертикална планировка и изградените облицовани канавки се събират в края на главната асфалтова алея до източната ограда на птицефермата. От тук те изтичат по наклона на терена и се събират от система, отвеждаща и пречистваща дъждовните води.

С Условие 10.2.2.1 от КР е разрешено заустване на дъждовни води от площадката на инсталацията за интензивно отглеждане на птици в дере, ляв приток на р. Тунджа /II категория/, единствено при спазване на поставените индивидуални емисионни ограничения и след преминаване през локално пречиствателно съоръжение – механичен филтър.

За пречиствателното съоръжение, съгласно Условие 10.2.1.2 и Условие 10.2.1.3 са определени контролираните технологични параметри, техните оптимални стойности, честотата на мониторинг, вида на оборудването за мониторинг и необходимите резервни части. Прилага се инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим /по Условие 10.2.1.3/ и за периодична оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри с оптималните такива /по Условие 10.2.1.5.1/.

По Условие 10.2.1.6.3.1 от КР докладваме, че през 2015 г. са извършени 12 проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива. Несъответствия не са установени.

През отчетната 2015 г, в изпълнение на Условие 10.2.4.1 от КР, изискващо извършване веднъж на тримесечие на собствен мониторинг на заустваните дъждовните води на изход след локалното пречиствателно съоръжение сме извършили 4 пъти собствен мониторинг. Резултатите са докладвани в Таблица 3. При извършената оценка на съответствието на резултатите от мониторинга с поставените в КР индивидуални емисионни ограничения е установено съответствие. Несъответствие е установено при годишното количество зауствани дъждовни води. При разрешени Qср. год. 7 702 м3/у, на база справка от НИМХ за количествата паднали валежи в региона през 2015 г. са изчислени 9 824 м3. В този случай коригиращи действия не са приложими.

На площадката се генерират битово-фекални води, които се заустват във водоплътна изгребна яма с обем 20 м3. При необходимост същата периодично  се почиства от фирма, съгласно сключен договор. През 2015 г. не е извършвано почистване на ямата.

По изпълнение на Условие 10.1.4. Операторът прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до водоплътната яма канализационна мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. По Условие 10.3.2 докладваме, че за отчетната 2015 г. са извършени 12 проверки за състоянието на канализационната система, при които не са установени течове и съответно не са предприемани коригиращи действия.

В КР са поставени емисионни норми за заустваните повърхностни води по показателите рН, неразтворени вещества, БПК5 и ХПК.  Тези замърсители не са посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). По Условие 10.2.4.3 е направено изчисление на изпусканите количества общ органичен въглерод, изразен като ХПК/3. Изчисленията са на база резултати от извършен собствен мониторинг и количество заустени повърхностни /дъждовни/ води, изчислени по инструкцията по Условие 10.2.4.2. Съгласно Условие 10.3.3 информацията се съхранява на площадката, а резултатите са докладвани в Таблица 1 от настоящия ГДОС  /Условие 10.3.3.1/.

4.4. Управление на отпадъците

На площадката от работата на инсталацията през 2015 г. са генерирани следните видове и количества отпадъци /Условие 11.9.2/:

| Отпадък | Код | Количество, t/y |
| --- | --- | --- |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0 |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0 |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 0 |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 0 |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 0 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 11,4 |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 | 20 01 36 | 0 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0 |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 0 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1,2 |

В КР няма поставени разходни норми за количества образувани отпадъци за производството на единица продукт и поради това такива изчисления не са правени.

Генерираните от дейността на инсталацията отпадъци се събират, съгласно поставените условия в мястото на образуването им и се предават незабавно в местата за временното им съхранение.

Площадките, предназначени за съхраняване на отпадъци отговарят на поставените изисквания:

- имат ограда и ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, които се третират в нея; секционирана за отделните видове отпадъци;

- ясно означени и отделени от останалите съоръжения в обекта и с ограничен достъп;

- с ненарушена цялост на изискваните за съответните отпадъци подходящи настилки;

- площадката за съхранение на отпадък 20 01 21 * - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, е покрита, оборудвана със затворени съдове за съхраняване на счупени лампи; има налична сяра; с ограничен достъп до нея;

- площадката за съхранение на отпадък 20 01 36 – Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35, е снабдена с покрив и временното съхраняване се извършва в контейнери; с ограничен достъп до нея.

По изпълнение на Условие 11.7.1 се извършва ежемесечно отчитане на образуваните и предадени отпадъци. През отчетната 2015 г. не са установени несъответствия на количествата генерирани отпадъци с разрешените.

В изпълнение на Условие 11.8.2. е извършено основно охарактеризиране на отпадъците, предназначени за обезвреждане чрез депониране - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04), код 10 01 01 и Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06, код 17 01 07. Докладите от основното охарактеризиране са представени в РИОСВ Стара Загора и има издадени становища по тях.

По Условие 11.9.4 за 2015 г. докладваме, че са извършени по 12 проверки по прилагане на  инструкциите за оценка на съответствието на събирането, временното съхранение, транспортирането, оползотворяването, преработването и рециклирането, и обезвреждането на отпадъците с условията на КР, при които не са констатирани несъответствия и не се е налагало предприемане на коригиращи действия /общо 60  проверки/.

Количествата образувани отпадъци съответстват по вид и количество на разрешените.

При извършените проверки по инструкциите за оценка на съответствието на събирането, временното съхранение, транспортирането, оползотворяването, преработването и рециклирането, и обезвреждането на отпадъците с условията на КР, както и по отношение на количествата образувани отпадъци, през последните 4 години не са установени несъответствия и съответно не са предприемани коригиращи действия.

За отчетния период от отглеждането на птиците са образувани 693,360 тона странични животински продукти – отработена торова постеля (Условие 11.А.4.1.). На площадката на птицефермата не се извършва съхранение на отработена торова постеля, поради което не представяме схема на местата за съхранението й. След приключване на всеки жизнен цикъл торовата постеля от сградите се събира, натоварва се на ремарке и се извозва до Енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции в гр. Нова Загора, където се използва за производство на биогаз.

По изпълнение на Условие 11.А.4.2. Операторът докладва, че през 2015 г. 693,360 тона странични животински продукти – отработена торова постеля са предадени за оползотворяване на „Градус 2“ ООД въз основа на сключено споразумение /Приложение 2 – на хартиен носител/. Съгласно него, торът е предназначен за производство на биогаз.

Извършени през годината са 12 проверки по прилагане на инструкцията по Условие 11.А.2 за товарене и манипулиране със страничните животински продукти. Не са констатирани отклонения от добрите практики. Няма документирани несъответствия.

Информацията за дейностите по отпадъците е отразена в Таблици 4 и 5 на Приложение 1.

4.5. Шум

Съгласно Условие 12.1.1 от КР е разрешено дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво - 70 dB(A);

- вечерно ниво - 70 dB(A);

- нощно ниво - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво - 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

През отчетния период на 2015 г. няма постъпили, приети и регистрирани жалби и оплаквания от живущи около площадката /по Условие 12.3.3/.

В изпълнение изискванията на Условие 12.2.2 от КР, през 2015 г. Дружеството не е извършвало наблюдение на общата звукова мощност на площадката; на еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката и в мястото на въздействието – дневно, вечерно и нощно ниво. Наблюденията са извършени през 2014 г., а периодичността е веднъж на две години.

Няма данни за докладване в Таблица 6 от Приложение 1.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

От дейността на инсталацията на площадката не се генерират замърсители, които да се изпускат в почвите и подземните води.

По Условие 13.А.8.2.1 докладваме, че през 2015 г. е извършен собствен мониторинг на подземна вода от Пункт № 1 – ТК-1 по показателите, определени в Таблица 13.7.1 от КР. Протоколите с резултатите от изпитване са изпратени на РИОСВ Стара Загора и БДИБР гр. Пловдив. 
	Резултатите са докладвани в Таблица 7 от Приложение 1.

По Условие 13.А.8.3 докладваме, че при прилагане на инструкцията за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в Таблица 13А.7.2 стандарти за качество на подземните води е установено съответствие.

По Условие 13.А.8.4.1 докладваме, че прилагаме Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. През 2015 г. са извършени 12 проверки, при които не са установени течове. Резултатите са документирани в дневник.

По Условие 13.А.8.5 докладваме, че прилагаме Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. През 2015 г. са извършени 12 проверки, при които не са установени разливи. Резултатите са документирани в дневник.

По Условие 13.Б.7.2 докладваме, че планът на площадката с разположението на постоянните мониторингови пунктове за почви е приложен към годишния доклад за 2012 г.

В изпълнение на Условие 13Б.7.1. Операторът е определил 2 бр. постоянни пунктове за мониторинг на почвите, които са утвърдени от РИОСВ Стара Загора. В изпълнение на Условие 13Б.7.3. през 2012 г. е извършен мониторинг на почвите с цел определяне на базовото им състояние. Резултатите от мониторинга са изпратени на РИОСВ Стара Загора и БД ИБР гр. Пловдив.

По Условие 13.Б.8.5 резултатите от базовото състояние на почвите са докладвани в ГДОС за 2012 г.

По Условие 13.Б.8.7 Операторът докладва, че резултатите от извършения собствен мониторинг на състоянието на почвите в определените два пункта, по показатели рН, Азот общ и Фосфати, са докладвани в Таблица 8.

По Условие 13.Б.8.8 Операторът докладва, че прилага инструкция за документиране и съхраняване на резултатите от периодичната оценка на съответствието на количествата замърсители  в почвата и базовото състояние, установяване на причините за регистрираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. При прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на резултатите от проведения през 2015 г. собствен мониторинг на почвите и базовото им състояние в двата пункта и на двете измерени дълбочини е установено минимално повишаване на показателя “рН“, което не би следвало да се счита за замърсяване на почвите. По показателите „азот общ“ и „фосфати“ количествата замърсители и на двете дълбочини са по-малко в сравнение с базовото състояние.

По Условие 13.Б.8.9 докладваме, че при експлоатацията на инсталацията не се допуска използване на оборудване, от което са установени течове до момента на тяхното отстраняване. Съхраняват се достатъчно количество подходящи сорбиращи материали (глини, пясък, парцали) за почистване в случай на разливи на определените за целта места. Прилагането на инструкциите за опазване на почвите и подземните води, и документираните резултати показват, че дейностите се извършват по начин, недопускащ замърсяване на почвите и подземните води в района на птицефермата.

Не са констатирани аварийни случаи, за което и не са уведомявани РИОСВ Стара Загора, БДИБР гр. Пловдив и  ГД „ПБЗН“ - МВР.

5. Доклад за инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Комплексното разрешително не вменява задължение на Оператора да разработва и прилага инвестиционна програма за привеждане в съответствие.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Във връзка с изпълнение на Условие 16.5. от Комплексното разрешително, Операторът докладва, че за отчетния период не е прекратявал работата на инсталацията или на части от нея.

Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 7.1 Аварии

През отчетната 2015 г. не са регистрирани аварии в инсталацията и прилежащите към нея съоръжения, които да водят до:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- непланирана емисия;

- смущение или повреда в контролната апаратура, при което е възможно загуба на контрол върху пречиствателно оборудване;

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

Няма данни за докладване в Таблица 9 от Приложение 1.

По Условие 15.1. докладваме, че през отчетната 2015 г. не са възниквали анормални режими в работата на инсталацията.

Информацията е докладвана в Таблица 9 от Приложение 1.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР

През отчетната 2015 г. година в Дружеството не са постъпвали оплаквания и възражения относно замърсяване на околната среда, вследствие дейността на инсталацията. Няма сведения за постъпили оплаквания и възражения срещу Дружеството и в други институции, имащи отношение по опазването на околната среда и здравето на населението в района.

Информацията е докладвана в Таблица 10 от Приложение 1.

8. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на предоставената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 427-НО/2012 г. на ЕТ „Градус – Иван Ангелов 55“, площадка с. Баня, общ. Нова Загора.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ………………………                        				Месец  Март - 2016 г.

/печат/

Име на подписващия: Иван Ангелов

Длъжност в организацията: Управител

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Замърсители  по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона 2) кg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) кg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) кg/год. | във води (колона 1b) кg/год. | в почва (колона 1c) кg/год. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | - (9 184) (С) |  |  |  |  |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | - (78,494) (С) |  |  |  |  |
| 6# | 7664-41-1 | Амоняк (NH3) | 27 677 (С) |  |  |  |  |
| 76# |  | Общ Органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) |  | - (203) (М) |  |  |  |
| 86# |  | Фини прахови частици < 10 μm | - |  |  |  |  |

Изчисления по Условие 9.4.2 и Условие 9.5.2:

Стойностите на емитираните замърсители във въздуха са получени на база балансови изчисления за произведенaта продукция /брой птици/. Предвид факта, че зададената в Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ дименсия за емисионния фактор е  kg/брой животни годишно, по указания на Компетентния орган в процеса на изчисление се използва средногодишната натовареност на инсталацията, т.е. средния брой заети места за отглеждане през отделните жизнени цикли. В тази връзка средният брой заети места за отглеждане в инсталацията възлиза на 78 494.

Изчисленията на емисионните фактори за Първа група замърсители - метан са извършени съгласно Методиката за емисиите при производство на птици «Управление на тор по отношение на органични съединения»  с Код на процес (SNAP CODE): 100508

- Определяне на емисионните фактори (EF), съгласно методиката:

| Вид добитък | EF в kg/брой животни годишно |
| --- | --- |
|  | Метан |
| Бройлери | 0,117 |

Изчисленията на емисионните фактори за Втора група замърсители диазотен оксид и амоняк  са извършени съгласно Методиката за емисиите при производство на птици «Управление на тор по отношение на азотни съединения» с Код на процес (SNAP CODE): 100908. Подбран е емисионен фактор 0,001 за Диазотен оксид.

Съгласно указанията на МОСВ, за сгради, които не са «нови източници на емисии» по смисъла на чл.1 т.16 на протокола към конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за намаляване на подкиселяването еутрофикацията и тропосферния озон, но прилагат една или повече от следните мерки:

-	принудително сушене на сламенна постеля и торта в халетата, така че същата да е със сухо съдържание минимум 60-70%, или

- редовно отстраняване на торта от халетата,

трябва да редуцират стойностите на емисионния фактор на замърсителя амоняк с 20%. Тъй като тези 20% съставляват 0.12 кг/амоняк/място/годишно, при утвърден в Единната методика за инвентаризация на емисиите от вредни вещества във въздуха емисионен фактор за амоняка 0.6 кг/амоняк/годишно/място при отглеждане на бройлери, то стойността на редуцирания с 20% ЕФ ще бъде: 0.6 - 0.12 = 0.48 кг/амоняк/място/годишно.

Тъй като Операторът прилага мярката по "редовно отстраняване на торта от халетата", то считаме, че е коректно при изчисляване на количествата замърсител Амоняк да се използва редуцирания емисионен фактор.

- Определяне на емисионните фактори (EF), съгласно методиката:

| Вид добитък | EF в kg/брой животни годишно |
| --- | --- |
|  | Амоняк | Диазотен оксид |
| Бройлери | 0,48 | 0,001 |

Изчисленията на ГОДИШНИТЕ КОЛИЧЕСТВА от  емисиите на вредни вещества при посочените емисионни фактори се базират на утвърдената методика в РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕРИПЗ:

Еметан = 78 494 заети места х 0,117 = 9 184 кг

Еамоняк = 78 494 заети места х 0,48 = 37 677 кг

Едиазотен оксид = 78 494 заети места х 0,001 = 78,494 кг

Съгласно изискванията на ЕРИПЗ, Операторът следва да докладва годишни емисии ФПЧ 10.

В използваните методики за разглежданата дейност не е определен емисионен фактор по компонента ФПЧ 10.

Съгласно Условие 9.5.6. и Условие 6.8 Операторът докладва количествата на замърсителите във въздуха за  отглеждане  на 1000 броя птици за един жизнен цикъл, както следва:

Еметан* = Еметан / 78 494 х 1000 / 6 = 19,5 кг

Еамоняк* = Еамоняк / 78 494 х 1000 / 6 = 80 кг

Едиазотен оксид* = Едиазотен оксид / 78 494 х 1000 / 6 = 0,16 кг

Изчисления по Условие 10.2.4.3

По Условие 10.2.4.3 е направено изчисление на изпусканите количества общ органичен въглерод, изразен като ХПК/3. Изчисленията са на база резултати от извършен собствен мониторинг и количество заустени повърхностни /дъждовни/ води.

Изчислението е направено по формулата:

E = K х D x 10-3 /3

E = 62 х 9 824 x 10-3 /3 =203 kг

където:

Е — годишна емисия в kг

К — средна измерена стойност на показателя ХПК от проведения през годината собствен  мониторинг в mg/dm3  - 62 mg/dm3 ;

D — годишен дебит на заустените повърхностни води, изчислен съгласно методиката по Условие  10.1.4.2 от КР в m3  - 9 824 m3.

Таблица 2. Eмисии в атмосферния въздух

Няма данни за докладване. В КР не са поставени условия за извършване на емисионни измервания.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито- ринг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан | - | - | - | - | - | - |
| Диазотен оксид | - | - | - | - | - | - |
| Амоняк | - | - | - | - | - | - |
| Прах ФПЧ 10 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3. Емисии в дъждовни води във воден обект – ляв приток на р. Тунджа (II категория водоприемник).

Протокол от изпитване: № 100/04.03.2015 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 7702 | 9 824 | годишно | Не |
| рН | единици рН | 6,0-9,0 | 7,82±0,03 | Един път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 45,3±0,6 | Един път на тримесечие | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 20±1 | Един път на тримесечие | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 54±2 | Един път на тримесечие | Да |

Протокол от изпитване: № 263/13.05.2015 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 7702 | 9 824 | годишно | Не |
| рН | единици рН | 6,0-9,0 | 7,80±0,03 | Един път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 3,6±0,1 | Един път на тримесечие | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 18±1 | Един път на тримесечие | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 75±3 | Един път на тримесечие | Да |

Протокол от изпитване: № 579/16.09.2015 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 7702 | 9 824 | годишно | Не |
| рН | единици рН | 6,0-9,0 | 7,72±0,03 | Един път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 28,5±0,6 | Един път на тримесечие | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 17±1 | Един път на тримесечие | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 82±4 | Един път на тримесечие | Да |

Протокол от изпитване: № 770/04.12.2015 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 7702 | 9 824 | годишно | Не |
| рН | единици рН | 6,0-9,0 | 6,14±0,03 | Един път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 30,5±0,7 | Един път на тримесечие | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 9±1 | Един път на тримесечие | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 37±2 | Един път на тримесечие | Да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0,2 t/y | 0 t/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2015 г. | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0,15 t/y | 0 t/y | - | - | 1 | Не е извършвано транспортиране през 2015 г. | да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 0,2 t/y | 0 t/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2015 г. | да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 0,05 t/y | 0 t/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2015 г. | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 0,3 t/y | 0 t/y | - | - | 2 | Не е извършвано транспортиране през 2015 г. | да |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 231 t/y | 11,4 t/y | - | - | 3 | Външна фирма | да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 | 20 01 36 | 0,05 t/y | 0 t/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2015 г. | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,05 t/y | 0 t/y | - | - | 1 | Не е извършвано транспортиране през 2015 г. | да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 1,0 t/y | 0 t/y | - | - | - | Не е извършвано транспортиране през 2015 г. | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2,5 t/y | 1,2 t/y | - | - | - | От външна фирма до Депо за ТБО на гр. Нова Загора за обезвреждане | да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползо творяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | не | не | - | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | не | не | - | да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | не | не | - | да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | не | не | - | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | не | не | - | да |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | не | не | „Сорико“ ООД на Депо за ТБО гр. Нова Загора 12,3 t | да |
| Иизлязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 | 20 01 36 | не | не | - | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | не | не | - | да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | не | не | - | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | не | не | „Сорико“ ООД на Депо за ТБО гр. Нова Загора 1,2 t | да |

През отчетната 2015 г. от площадката на птицефермата е извършено предаване за транспортиране на отпадък Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) и на смесени битови отпадъци за обезвреждане чрез депониране на депо за ТБО гр. Нова Загора. Транспортирането на производствените отпадъци се извършва от фирма „СОРИКО“ ООД на основание договор, като отпадъците са депонирани на общинското депо въз основа на договор с Община Нова Загора.

Транспортирането на смесените битови отпадъци се извършва от сметосъбиращата фирма „СОРИКО“ ООД въз основа на платена такса смет към Общината.

Таблица 6. Шумови емисии

През отчетната година не е извършван мониторинг, поради това, че периодичността му е веднъж на две години.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(A) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 7. Опазване на подземните води

Пробовземна точка Пункт № 1 – ТК 1

Протокол от изпитване: 632/05.10.2015 г.

| Показател | Мерна единица | Стандарт за качество на подземните води | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | м | - | 18,5 20 20 19 | Веднъж на три месеца | Да |
| 1. Активна реакция | pH единици |  6,5 и  9,5 | 7,00±0,05 | Веднъж годишно | Да |
| 2.Електропроводимост | s cm-1 | 2000 | 903±30 | Веднъж годишно | Да |
| 3. Амониев йон | mg/l | 0.5 | 0,049±0,002 | Веднъж годишно | Да |
| 4. Нитрати | mg/l | 50 | 42,83±1,92 | Веднъж годишно | Да |
| 5. Сулфати | mg/l | 250 | 63,48±2,98 | Веднъж годишно | Да |
| 6. Хлориди | mg/l | 250 | 54,75±1,33 | Веднъж годишно | Да |

Таблица 8. Опазване на почви

Протоколи от изпитване на почвите през 2015 г: № Е 592 А/07.05.2015 г, № Е 593 А/07.05.2015 г, № Е 594 А/07.05.2015 г, № Е 595 А/07.05.2015 г.

Протоколи от изпитване на базовото състояние на почвите: № 12-0624/03.09.2012 г. и № 12-0625/03.09.2012 г.

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7,63±0,09 | 1 /0 - 10см/ | 8,19±0,04 | Веднъж на 3 години | Да |
|  |  | 1 /10 - 40см/ | 8,14±0,04 | Веднъж на 3 години | Да |
|  | 6,82±0,08 | 2 /0 - 10см/ | 7,14±0,04 | Веднъж на 3 години | Да |
|  |  | 2 /10 - 40см/ | 7,36±0,04 | Веднъж на 3 години | Да |
| Общ азот | 2,14±0,36g/kg | 1 /0 - 10см/ | 1,65±0,08 mg/g | Веднъж на 3 години | Да |
|  |  | 1 /10 - 40см/ | 1,94±0,10 mg/g | Веднъж на 3 години | Да |
|  | 1,87±0,32g/kg | 2 /0 - 10см/ | 1,68±0,08 mg/g | Веднъж на 3 години | Да |
|  |  | 2/10 - 40см/ | 1,62±0,08 mg/g | Веднъж на 3 години | Да |
| Фосфати | 3209±321mg/kg | 1 /0 - 10см/ | 388±19 mg/kg | Веднъж на 3 години | Да |
|  |  | 1 /10 - 40см/ | 372±19 mg/kg | Веднъж на 3 години | Да |
|  | 2939±294mg/kg | 2/0 - 10см/ | 251±13 mg/kg | Веднъж на 3 години | Да |
|  |  | 2 /10 - 40см/ | 221±11 mg/kg | Веднъж на 3 години | Да |

Таблица 9. Аварийни ситуации - За докладвания период не са възниквали аварийни ситуации.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През отчетната 2015 г. в дружеството няма постъпили и регистрирани оплаквания или възражения. Няма сведения за постъпили оплаквания и възражения срещу дружеството и в други институции, имащи отношение по опазването на околната среда и здравето на населението в района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПОРАЗУМЕНИЕ С „Градус 2“ ООД ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТРАБОТЕНА ТОРОВА ПОСТЕЛЯ

# Text boxes

УПРАВИТЕЛ

ЗАМ.УПРАВИТЕЛ

ЕКОЛОГ

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО

ЕЛ.ТЕХНИК

МЕХАНИК