# 1. Увод

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

Инсталация за леене на алуминий и алуминиеви сплави, включваща три броя електросъпротивителни пещи

Адрес по местонахождение на инсталацията

гр. Разград, община Разград, област Разград, Гарова промишлена зона, имот с идентификатор 61710.506.30 по плана на гр. Разград

Регистрационен номер на КР

№ 480-НО/2013 г.

Дата на подписване на КР

25.11.2013 г.

Дата на влизане в сила на КР

12.12.2013 г.

Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното

„ИКОМЕТ” ЕООД

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора

Собственик:

ИКОМЕТ ЕООД

Адрес: област Разград, община Разград, гр. Разград, бул. Априлско въстание N 7, А-2

Телефон: 084/625 433, факс: 084/625 433, e-mail: contact@icometbg.com

Оператор:

ИКОМЕТ ЕООД

Адрес: област Разград, община Разград, гр. Разград, бул. Априлско въстание N 7, А-2

Телефон: 084/625 433, факс: 084/625 433, e-mail: contact@icometbg.com

Лице за контакти

Красимир Илиев Илиев

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

“ИКОМЕТ” ЕООД

Адрес: област Разград, община Разград, гр. Разград, бул. Априлско въстание N 7, А-2

Телефон: 084/625 433, факс: 084/625 433, e-mail: contact@icometbg.com

Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

Инсталацията за леене на алуминий алуминиеви сплави се състои от:

- 2 (два) броя електросъпротивителни пещ с капацитет 6 т/24 часа (всяка);

- 1 (един) брой електросъпротивителна пещ с капацитет 2 т/24 часа.

Осигуряване на основна суровина – отпадъци от цветни метали – алуминий и алуминиеви сплави.

Отпадъците от алуминий/алуминиеви сплави се закупуват извън територията на площадката, на която е разположен Леярния участък. Закупуването на ОЧЦМ се извършва на площадки №№ 1 и 2, описани в разрешение за дейности с отпадъци 10-ДО-622-00/20.12.2012 година на „ИКОМЕТ” ЕООД.(извън обхвата на комплексното разрешително). Закупените на тези площадки цветни метали, които предстои да бъдат рециклирани в Инсталацията, се подлагат на предварително третиране – сортиране, рязане - на площадка № 2 от разрешителния документ на дружеството.

На външните площадки се осъществява:

- Входящ контрол на постъпващите отпадъци от цветни метали;

- Сортиране на подходящите за рециклиране в инсталацията метали;

- Нарязване на металите до оптимални размери, преди транспорта им до площадката, на която ще бъдат рециклирани;

- Съхранение на предварително третираните цветни метали до подаването им към инсталацията.

При необходимост от доставка на цветни метали за рециклиране в Инсталацията отговорното лице подава заявка към площадки №№1 или 2.

Предварително третираните цветни метали се транспортират до инсталацията със собствени транспортни средства. Преди транспортиране цветните метали се товарят в контейнери тип Мултилифт и палети с оглед улесняване на транспорта им.

Доставените с контейнери отпадъци се съхраняват на обособено място пред Леярски участък на площадката, на която е разположена инсталацията. Количеството съхранявани отпадъци в Леярски участък са достатъчни за 3-4 дни работа на инсталацията.

Прилагани процеси при производството на алуминий. Управление на производствения процес.

При леенето се използват 3 броя електросъпротивителни пещи. Двете електросъпротивителни пещи са с капацитет всяка по 6 тона/ 24 часа. Вместимостта на всяка от пещите е 0.5 тона алуминий. Третата ЕСП е с капацитет 2 тона/24 часа и вместимост 0.2 тона/зареждане.

В електросъпротивителните пещи се използва способността на определени материали с високо съпротивление да отделят топлина, когато през тях преминава електрически ток. Тези материали (наричани „кантали”) представляват навита в спирала тел, като оформят нагревни зони с температура до 1400 К, в които се поставя съд от топлопроводим материал (чугун, графит или силициево-карбидна смес), в който става разтапянето на цветните метали.

Отпадъците от алуминий и алуминиеви сплави, които се съхраняват в контейнери пред леярното отделение се транспортират до топилната площадка с мотокар или посредством подемен мостови кран.

Цветните метали се зареждат ръчно в пещта. След разтопяване на метала към стопилката се добавят дегазиращи таблети. Целта на дегазиращите таблети е да реагират с разтворените в сплавта неметални включения и водород. Формираната реактивна повърхност по време на работа на таблетата при интензивното отделяне на газ азот води до изплуването на разтворените включения, алкали и водород на повърхността на стопилката, като образува бяла шлака. Добавят се и рафиниращи и шлакоотделящи флюси. Рафиниращите флюси представляват прахообразна смес от специални компоненти, които реагират и свързват неметалните включения в стопилката до комплексни съединения, по-леки от метала. Те реагират с водорода, калция и окисните включения в стопилката, като оказват дегазиращо, рафиниращо и модифициращо въздействие. За подпомагане на процеса шлакоотделяне се добавят и шлакоотделящи флюси към стопилката. Шлаката се отделя ръчно (изгребва се) от повърхността.

След отстраняване на шлаката, когато е необходимо се добавят манганосъдържащи таблети /на основата Mn+Al/ за легиране на алуминиевата с стопилка с Mn, както и за финно коригиране на мангановото съдържание на всяка марка алуминиева сплав.. При готовност на стопилката, течният метал се изгребва с предварително подгряти леярски поти (или черпаци), с които се пренася до заливъчното отделение.

При производство на алуминиеви сплави се използват като легиращи елементи и отпадъчна мед. Добавка за алуминиевите сплави е силиций, купуван като суровина на площадката.

След това отливките ще се охлаждат под монтирания чадър, част от вентилационната система на помещението. Охладените отливки ще се подреждат ръчно на дървен палет.

Електросъпротивителните пещи се управляват с автоматично табло (блок за управление). Извършва се постоянен контрол на температурата на стопилката посредством температурни датчици. Като енергоносител се използва електрически ток.

Производствен капацитет на инсталациите:

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за леене на алуминий и алуминиеви сплави, включваща три броя електросъпротивителни пещи

- (т. 2.5.а) – 14 тона отлят алуминий/алуминиева сплав/24 часа

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за леене на стомана и чугун: 2 т/24 часа;

- Участък Термообработка;

- Механо-монтажен участък

- Ремонтна работилница и Демонтажен участък.

Реално производство за 2016 г.

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за леене на алуминий и алуминиеви сплави, включваща три броя електросъпротивителни пещи

- (т. 2.5.а) – 2.000 тона/24 часа

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за леене на стомана и чугун – 0 т/24 часа.

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Всички дейности в Дружеството, свързани с управлението на околната среда се осъществяват от организатор производство. Той е пряко подчинен на Управителя на дружеството, а задължени да оказват съдействие и предоставят информация са всички обособени звена, разположени на територията на производствената площадката.

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ - Русе

гр. Русе, ул. „Придунавски булевард” № 20

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова Дирекция “Дунавски район” - център Плевен

Адрес: гр. Плевен – 5800, ул. “Чаталджа” № 60

Тел.: (064) 885100, Факс: (064) 803 342

# 2. Система за управление на околната среда

2.1. Система за управление на околната среда

Съгласно изискванията на условията, поставени в Комплексно разрешително № 480-НО/2013, „ИКОМЕТ” ЕООД е разработило и внедрило Система за управление на околната среда. Системата е внедрена на 12.12.2013 г. Тя е интегрирана в Системата за управление на качеството, ISO 9001:2008, която се прилага на площадките на дружеството.

  - Структура и отговорности

В изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 480-НО/2013 е определен персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнението им. Изготвен е списък на персонала, отговорен за изпълнението на условията в Комплексното разрешително – С-СУОС-5.1.2.

Списъкът е актуализиран на 10.08.2016 г. поради актуализация на списък на персонала, отговорен за изпълнението на условията в Комплексното разрешително.

  - Обучение

Ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала и в зависимост  от потребностите за обучение се изготвя годишна програма. Разработена е процедура ПК 3.03 Управление на човешките ресурси към СУК, към която се попълва Формуляр F 3.03.01.

С оглед спазване на условие 5.2.1. е разработена и се прилага инструкция РИ-СУОС-5.2.1, към която се попълва Формуляр F 3.03.01.

Обучението обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал и се състои в начална професионална подготовка и повишаване на квалификацията.

През 2016 година са проведени следните планови обучения:

    - „Безопасност и здраве при работа”. – участници всички служители и работници на дружеството. Обучението е проведено през януари 2016 година с продължителност пет работни дни;

    - „Трудова дисциплина, отговорност и инициативност.”. – участници всички служители и работници на дружеството. Обучението е проведено през март 2016 година с продължителност пет работни дни;

    - - „Ефективност при работа и управление на времето”. – участници всички служители и работници на дружеството. Обучението е проведено през май 2016 година с продължителност пет работни дни;

Непосредствено след всяко проведено обучение през 2016 година е проведена проверка на ефективността от обученията посредством препитване на обучаващите се.

Извънредни обучения/инструктажи

През 2016 година не е имало необходимост от извънредни обучения/инструктажи.

  - Обмен на информация

Поддържа се актуална информация за отговорните лица по изпълнение на условията в комплексното разрешително.

Изготвен е списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт – С-СУОС-5.3.1. Списъкът е актуализиран на 12.02.2016 г. поради настъпила промяна в кадровият състав.

Във връзка със задължението за уведомяване е изготвен списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (вкл. за спешни случаи) – С-СУОС-5.3.2. Списъкът е актуализиран през 2016 година, поради промени и допълнения в контактните данни на изброените органи/лица.

  - Документиране

Изготвен е списък с нормативните актове по околна среда, отнасящи се до работата на инсталацията – С-СУОС-5.4.1. Списъкът е актуализиран през месеците февруари, март, юли и декември 2016 година.

Изготвен е списък на всички инструкции, изисквани с настоящото разрешително – С-СУОС-5.4.2.

Списъкът е актуализиран последно през м. юли 2014 година във връзка с дадени предписания от РИОСВ-Русе за преработване/допълване на внедрени работни инструкции към СУОС. Предписанията са получени с КП No МВ-27/27.06.2014 г. и писмо изх. No 3658/07.08.2014 г. на Директора на РИОСВ-Русе.

Разработена е и се прилага инструкция за управление на документите РИ-СУОС-5.5.1. и Регистър на измененията и абонатите, приложение към нея.

Към всяка от разработените инструкции е въведено приложение, в което се документират резултатите от извършваните проверки по работата на инсталацията, разхода на суровини, спомагателни материали, горива, измерени или изчислени емисии, както и всички действия на оператора свързани с отстраняване на евентуално констатирани несъответствия.

Актуализираните работни инструкции и приложенията към тях са разпространени до абонатите си.

  - Управление на документите

Разработена е и се прилага Инструкция за управление на документите РИ-СУОС-5.5.1, включваща и процедура за актуализация на документите, в случай на промени в нормативната уредба. С инструкция РИ-СУОС-5.5.1. е въведена процедура за предоставяне на документи и инструкции на персонала и отговорните за изпълнението на условията лица.

В Регистъра на абонатите към работната инструкция е документирано разпространението на актуализираните работни инструкции към абонатите през м. юли 2014 година и предоставянето им на новия служител, изпълняващ длъжността Еколог през м. май 2015 г. През 2016 г. няма нови абонати.

  - Оперативно управление

В изпълнение на условията, поставени в комплексно разрешително № 480-НО / 2013 са  изготвени  всички изискващи се инструкции. Същите са обединени в Списък С-СУОС-5.4.2., който е актуализиран през юли 2014 година.

Разработен е Списък на персонала и отговорните лица за изпълнение на условията в Комплексното разрешително с координати за контакти С-СУОС – 5.3.1. , който е актуализиран последно през м. май 2015 година поради назначаването на нов служител. През 2016 година не се налагала актуализация на списъка.

  - Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Разработени са и се прилагат писмени инструкции за контрол на техническото състояние на оборудването и съоръженията, както и писмени инструкции за измерване или изчисляване на вредните емисии, съдържащи изисквания за документиране, оценяване на съответствието, установяване причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Процедурите за оценка на съответствието са регламентирани към всяка от работните инструкции.

С Инструкция РИ-СУОС- 5.7.1 е регламентирано провеждането на мониторинг на техническите и емисионните показатели, съгласно условията на КР.

С Инструкция РИ-СУОС-5.7.2. е регламентирано извършването на периодичната оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели с определените с условията на КР.

Инструкцията е актуализирана (допълнена и преработена съгласно указания от 2014 г. на РИОСВ-Русе) през месеците юли-август 2014 година.

Извършената оценка на съответствието през декември 2016 година показва съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели с определените с условията на КР.

С инструкция РИ-СУОС-5.7.3. е регламентиран реда за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Инструкцията е актуализирана (допълнена и преработена съгласно указания от 2014 г. на РИОСВ-Русе) през месеците юли-август 2014 година.

С инструкция РИ-СУОС-5.7.4. е регламентиран реда и начина за периодична оценка за наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията и реда за предприемане на действия за постигане на съответствие с новите нормативни актове.

Инструкцията е актуализирана (допълнена съгласно указания от 2014 г. на РИОСВ-Русе) през месец юли 2014 година.

- Извършени са пет проверки през отчетната 2016 г. за промяна в нормативни разпоредби са документирани в списък С-СУОС – 5.4.1. Промените в нормативните документи не налагат предприемане на действия за постигане на съответствие с новите нормативни актове.

- Извършена е една проверка през 2016 г. за промяна в координатите на лицата/органите, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията по КР в списък С-СУОС – 5.4.2. Промените направени в С-СУОС – 5.4.2. не налагат предприемане на действия.

  - Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Разработена е писмена инструкция РИ-СУОС-5.8.1. за преразглеждане и  актуализиране на инструкциите за работа на технологичното /пречиствателното оборудване след всяка авария.През 2016 година не е възниквала авария и поради тази причина не се налагало преразглеждане и  актуализиране на инструкциите за работа на технологичното /пречиствателното оборудване.

Разработена е и се прилага РИ-СУОС-5.8.2 за аварийно планиране и действия при аварии.

Операторът разполага с План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и катастрофи.

През отчетната година не са регистрирани аварийни ситуации на територията на обекта, водещи до необходимост от преразглеждане и актуализиране на работните инструкции.

  - Записи

Операторът документира и съхранява данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Документират се и се съхраняват изразходваните количества вода, електроенергия, суровини и спомагателни материали, както и образуваните отпадъци от дейността на площадката.

Операторът документира резултатите от всички проверки по техническото състояние и спазване на условията на КР при работа на инсталацията и всички технически съоръжения към нея – тръбопроводи, складове, пречиствателни съоръжения.

Документират се и се съхраняват данни за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Процедурите, формулярите и отговорните лица за водене и съхраняване на записите са подробно разписани в инструкциите.

  - Докладване

Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 480-НО/2013 г. на „ИКОМЕТ” ЕООД е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя в определения срок.

  - Актуализация на СУОС

Към момента на подаване на ГДОС, не са предвиждани изменения на комплексното разрешително, но тъй като в момента текат действия по гл. 6 от ЗООС, при възникване на изменения, СУОС ще бъде актуализирана.

# 3. Използване на ресурси

## 3.1. Използване на вода

Водоснабдяването на площадката на оператора се осъществява от водопроводната мрежа на гр. Разград. За целта „ИКОМЕТ” ЕООД има сключен договор с „Водоснабдяване Дунав” ЕООД, гр. Разград, оператор на водопроводната мрежа. ВиК операторът не е наложил количествени ограничения за използваната вода на площадката.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-8.1.3.  “Инструкция за  експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване на мокър скрубер – основен консуматор на вода за производствени нужди”.

За отчетния период са извършени пет проверки на техническото състояние на съоръжението, както следва:

    - 3 броя планови проверки – през м. март. м. май и м. ноември съгласно утвърден от Управителя План за поддържане на ТО – 2016 г. (формуляр F 3.04.01 към Система за управление на качеството). Проверките са извършени от еколог и механик. Не са установени отклонения от работата на оборудването;

    - 2 броя извънредни проверки по преценка на еколога - през м. април и м. септември. Не са установени отклонения от работата на оборудването.

За извършените извънредни проверки през 2016 година са налични и записи съгласно Приложение № 2 към РИ-СУОС -  8.1.3. – 01.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-8.1.4. ”Инструкция  за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката. Установяване на течове. Предприемане на действия за тяхното отстраняване”.

За отчетния период са извършени четири проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, както следва:

    - 2 броя планови проверки – през м. април и м.декември съгласно утвърден от Управителя План за поддържане на ТО – 2016 г. (формуляр F 3.04.01 към Система за управление на качеството). Проверките са извършени от еколог и механик. Не са установени отклонения;

    - 2 броя извънредни проверки по преценка на еколог - през м. юни и м. септември. Не са установени отклонения.

Разработена е и се прилага РИ-СУОС-8.1.5. “Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в КР”

Данните за 2016 година са представени в Таблица 3.1.

Таблица 3.1 – Използване на вода

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР м3 | Годишна норма за ефективност при употребата на вода, съгласно КР, m3/тон отлят алуминий или алуминиева сплав | Използвано годишно количество м3 | Годишна норма за ефективност при употребата на вода за 2014 г., m3/ тон отлят алуминий или алуминиева сплав | Съ-ответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за леене на алуминий и алуминиеви сплави |
| ВиК мрежа, гр. Разград | не се нормира | 0.00012 | 0.058 | 0.00010 | ДА |

Годишната норма за ефективност при употреба на вода за производствени нужди през 2016 година е с по-малка стойност  от годишната норма за ефективност, определена с КР.

## 3.2. Използване на енергия

Изразходваната електроенергия се мери с електромер.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС-8.2.1.1.  “Инструкция за експлоатация и поддръжка на електросъпротивителните пещи”.

За отчетния период са извършени четири проверки на техническото състояние на електросъпротивителните пещи, както следва:

    - 2 броя планови проверки – през м. април и м.август съгласно утвърден от Управителя План за поддържане на ТО – 2016 г. (формуляр F 3.04.01 към Система за управление на качеството). Проверките са извършени от комисия в състав еколог, механик, металург и ел.техник. Не са установени отклонения от работата на оборудването;

    - 2 броя извънредни проверки по преценка на организатор производство - през м. юни и м.октомври. Проверките са извършени от комисия в състав еколог, механик, металург и ел.техник. Не са установени отклонения от работата на оборудването.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.2.2.1 „Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди”.

Налични са ежемесечни записи за количеството електроенергия,използвана за производствени нужди.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.2.2.2 „Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислени количества електроенергия с определените в КР. Установяване на несъответствия. Коригиращи действия”.

За отчетната 2016 година не са установени несъответствия.

Обобщени данни за използваната електроенергия през 2016 година и оценка на съответствието е представено в Таблица 3.2.

Таблица 3.2. – Използване на енергия

| Електроенергия / Топлоенергия | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, съгласно КР, MWh/ за единица продукт | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия за 2014, MWh/ за единица продукт, | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за леене на алуминий и алуминиеви сплави |
| Електроенергия | 0.7 | 0.5 | ДА |

## 3.3. Използване на суровини и спомагателни материали

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС-8.3.2.1.  “Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните суровини и спомагателни материали”.

Налични са ежемесечни записи за количеството суровини/спомагателни материали, използвани в Инсталацията по Прил. 4 на ЗООС. Записи през 2016 г. се водят за следните суровини/спомагателни материали:

    - Алуминиеви слитъци;

    - Алуминиев скрап по Регламент 333/2011;

    - Флюс демаг;

    - Дегазиращи таблети;

    - Мантаб таблети;

    - Силиций.

През 2016 година в Инсталацията не са използвани хидратна вар, флюс детерм и флюс алфонс.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.3.2.2 „Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употреба на суровини и спомагателни материали с условията на КР”.

Стойностите на годишните норми за ефективност на използваните суровини и спомагателни материали през 2016 година са по-ниски от годишните норми за ефективност, определени с действащото комплексно разрешително за инсталацията.

Съответствието е оценено в Таблици 3.3.1. и 3.3.2

Таблица 3.3.1. – Използване на суровини

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР т/год | Годишна норма за ефективност , съгласно КР [t/t продукт] | Употреба годишно количество, т/год | Годишна норма за ефективност, [t/t продукт] | Съот-ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алуминиеви слитъци | Не е нормирано | 1.04 | 126.484 | 0.22 | ДА |
| Алуминиев скрап, отговарящ на критериите по чл. 4 от регламент (ЕС) № 333/2011г | Не е нормирано | 1.35 | 0 | 0 | ДА |

Таблица 3.3.2. – Използване на спомагателни материали

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР, т/год | Годишна норма за ефективност, съгласно КР, [t/t продукт] | Употреба годишно количество, т/год | Годишна норма за ефективност, [t/t продукт] | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хидратна вар | Не е нормирано | 0.00005 | 0 | 0 | неприложимо |
| Флюс Демаг | Не е нормирано | 0.025 | 4.115 | 0.007 | ДА |
| Флюс Детерм | Не е нормирано | 0.01 | 0 | 0 | Неприложимо |
| Флюс Алфос | Не е нормирано | 0.005 | 0 | 0 | Неприложимо |
| Дегазиращи таблети | Не е нормирано | 0.001 | 0.363 | 0.0006 | ДА |
| Мантаб таблети | Не е нормирано | 0.001 | 0.2788 | 0.0005 | ДА |
| Силиций (метал) | Не е нормирано | 0.06 | 16.713 | 0.03 | ДА |

## 3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява единствено на определените за целта площадки, отговарящи на съответните изисквания.

Всички химични вещества и препарати, включително масла, класифицирани в една или по вече категории на опасност, съгласно ЗЗВВХВП се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност. На площадката се съхраняват копия от информационните листове и се представят при поискване от компетентния орган.

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно ЗЗВВХВП, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове на безопасност, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класификация, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати. Съхраняването им се осъществява в оригинални опаковки в закрит склад на посочената в заявлението схема.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 8.3.4.3 „Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на КР. Установяване на несъответствия. Предприемане на коригиращи действия”.

За отчетния период са извършени четири проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти и товаро-разтоварните площадки, както следва:

    - 2 броя планови проверки – през м. април и м.юни. Проверките са извършени от еколог и началник склад. Не са установени отклонения;

    - 2 броя извънредни проверки по преценка на еколога - през м. август и м. октомври. Не са установени отклонения.

Всички складове, в които се съхраняват химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, суровини и спомагателни материали:

  - притежават бетонова основа, без връзка с канализацията;

  - притежават подова и странична изолация, не допускаща просмукване на води или други течности в почвата под склада;

  - нямат гравитационна връзка с канализацията.

# 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

## 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

В представената по - долу таблица е докладвано всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо то посочената прагова стойност. Отразени са също така и тези вещества, при които не се наблюдава превишение на определеният праг, като мястото им в таблицата е отразено с тире “-“, а в скоби е посочено измереното / изчисленото годишно количество за съответното вещество.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове | Праг за пренос на замърс., извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | във води kg/год. | в почва kg/год. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 86# | - | Вещество под формата на малки твърди или течни частици (PM10) | 50 000 - (42.228) М | - | - | - | - |
| 80# | - | Хлор и негови неорганични съединения (изразен като HCl) | 10 000 | - | - | - | - |
| 84# | - | Флуор и негови неорганични съединения (изразен като HF) | 5 000 | - | - | - | - |
| 76# | - | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - (281.280) М | 50 000 - (0) | - | - | - |
| 47# | - | PCDD + PCDF (диоксини + фурани) (изразени като Teq) (10) | 0.0001 | 0,0001 | 0,0001 | - | - |
| 79# | - | Хлориди (изразен като общ Cl) | - | 2 милиона - (0) | 2 милиона | - | - |
| 82# | - | Цианиди (изразен като общ CN) | - | 50 - (0) | 50 | - | - |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | 100 000 | - | - | - | * |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден моноксид (CO) | 500 000 | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 100 милиона | - | - | - | * |
| 4# | - | Хидро-флуоровъглероди (HFC) (3) | 100 | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| 7# | - | Неметанови летливи органични съединения (НМЛОС) | 100 000 | - | - | - | * |
| 8# | - | Азотни оксиди (NOx /NO2) | 100 000 | - | - | - | * |
| 9# | - | Перфлуоровъглероди (PFC) (4) | 100 | - | - | - | * |
| 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | - | - | - | * |
| 11# | - | Серни оксиди (SOx /SO2) | 150 000 | - | - | - | * |
| 14 | - | Хидрохлорофлуоровъглероди (HCFCs) (5) | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 15 | - | Хлорофлуоровъглероди (CFC) (6) | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 16 | - | Халогенни въглеводороди (7) | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (изразени като As) (8) | 20 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му (изразени като Cd) (8) | 10 | 5 - (0) | 5 | 5 | 5 |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (изразени като Cr) (8) | 100 | 50 - (0) | 50 | 200 | 10 000 |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (изразени като Cu) (8) | 100 | 50 - (0) | 50 | 500 | 10 000 |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (изразени като Hg) (8) | 10 | 1 - (0) | 1 | 5 | 5 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (изразени като Ni) (8) | 50 | 20 - (0) | 20 | 500 | 10 000 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (изразени като Pb) (8) | 200 | 20 - (0) | 20 | 50 | 50 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (изразени като Zn) (8) | 200 | 100 - (0) | 100 | 1000 | 10 000 |
| 12# | - | Общ азот | - | 50 000 | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
| 13# | - | Общ фосфор | - | 5000 | 5000 | 10 000 | 10 000 |
| 40# | - | Халогенирани орган.съедин. (като АОХ) | - | 1000 | 1000 | 1000 | 10 000 |
| 34# | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |

Забележка:

На сив фон – стойност на превишението на прага.

(В скоби, с наклонен шрифт) – изчислени стойности

С тъмен цвят (Bold) са обозначени замърсителите в атмосферния въздух, които се следят съгласно действащо комплексно разрешително и замърсителите в отпадъчните води, които се следят при приемането им в ГПСОВ-гр. Разград.

Използвана Методика за изчисление на количеството замърсители във въздуха

Изчислението на емитираните замърсители във въздуха от изпускащи устройства ИУ-1 и ИУ-2 е направено на база резултати от проведен собствен мониторинг през месец декември 2016 година.

Използваната формула за изчисление на замърсители прах и ТОС в кг/година е:

Количество на замърсителя (прах и ТОС в кг/година ) = масовия поток на замърсителя (kg/h) x часовете работа на Инсталацията за календарната година (h) .

През отчетната 2016 г. са извършвани измервания на  емисиите  и на HCl, HF, диоксини и фурани, мониторинга за тези замърсители е на 2 години а последно такова измерване е извършено през 2014 г. Тези замърсители не надхвърлят емисионните прагове включени в таблицата към приложение II към Регламента за ЕРИПЗ. Въпросните замърсители са със стойности по-малки от границата на количественото определяне на метода и няма как да се сравнят с НДЕ и по тази причина липсва утвърдена методика за инвентаризация на тези замърсители.

Доклад и протоколи за резултатите от измервания на  емисиите на HCl, HF, диоксини и фурани са изпратени на РИОС- гр. Русе с вх. № АО181 от 17.01.2017 година

Изчисление на замърсител Общ прах:

ИУ-1 	0,006 kg/h*7 032 h = 42,192 kg/2016 y

ИУ-2	0,006 kg/h*6 h = 0,036 kg/2016 y (Инсталацията е работила само в деня на извършване на замерванията от акредитирана лаборатория)

ИУ 1+ ИУ 2 = 42,228 kg/2016 y от обекта

Изчисление на замърсител TOC:

ИУ-1 	0,04 kg/h*7 032 h = 281,28 kg/2016 y oт обекта

По отношение на преноса на замърсители във води, са докладвани нулеви стойности, тъй като не е почиствана водоплътната яма и не извършвано извозване на отпадъчни води до градска пречиствателна станция през 2016 година.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Източници на емисии в атмосферния въздух са две изпускащи устройства. ИУ-1 е изпускащо устройство към три броя електросъпротивителни пещи с монтирани циклон и мокър скрубер за пречистване на отпадните газове. ИУ-2 е изпускащо устройство към индукционна пещ за леене на стомана и чугун с монтиран циклон към него за пречистване на отпадните газове.

В изпълнение на условие 9.1.1.3 е изготвена и въведена инструкция РИ-СУОС – 9.1.1.3 „Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри – пречиствателни съоръжения”. С инструкцията са определени технологичните параметри на използваните пречиствателни съоръжение и техните оптимални стойности.

| № | Тип пречиств. съоръжение и за отпадъчни газове от кой процес и инсталация | Контролиран параметър | Оптимална стойност |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Циклон | Ниво на прах | 80% |
| 2 | Скрубер | Ниво на водата | 700 mm |

Налични са ежеседмични записи за следене на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения – Приложение No 1 към РИ-СУОС – 9.1.1.3. За отчитания период не са регистрирани отклонения от оптималните стойности на контролираните параметри.

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници не превишава посочените стойности в КР. Изпълнено е Условие No 9.2.1. В табличен вид е представено съответствието:

| № ИУ | Максимален дебит на газовете съгл. КР (Nm3/h) | Измерен дебит съгласно протоколи от изпитване (Nm3/h) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 000 | 1518*1 | ДА |
|  |  | 2076*2 | ДА |
| 2 | 2 000 | 1925*3 | ДА |

Забележка:

*1 –Протокол №537И/02.12.2016г с измерен дебит на газовете за резултатите от измервания на  емисиите на прах, HCl, HF, и ТОС са изпратени на РИОС- гр. Русе с вх. № АО181 от 17.01.2017 година.

*2 –Протокол №537И'/02.12.2016г с измерен дебит на газовете за резултатите от измервания на  емисиите на прах, HCl, HF, и ТОС са изпратени на РИОС- гр. Русе с вх. № АО181 от 17.01.2017 година.

*3 –Протокол № 537И1/02.12.2016г с измерен дебит на газовете за резултатите от измервания на  емисиите на прах, HCl, HF, и ТОС са изпратени на РИОС- гр. Русе с вх. № АО181 от 17.01.2017 година.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-9.2.6 „Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените емисионни норми. Установяване на несъответствия. Коригиращи действия”

През отчетната 2016 година е възложено измерване на вредните вещества , изпускани в атмосферния въздух на акредитирана лаборатория за изпитване– ЛИК „ЛИПГЕИ” към „Пехливанов инженеринг“ ООД гр.София, акредитирана от ИА БСА съгласно БДС EN ISO 17025:2006, БСА рег.№5 ЛИК, валидна до 30.06.2017г.   . Резултатите от измерванията са документирани в протоколи от изпитване Протокол № 537И/02.12.2016г. и Протокол №  537И'/02.12.2016г. за ИУ-1, Протокол № 537И1/02.12.2016г. за ИУ-2 . В изпълнение на нормативните изисквания е изготвен и представен в РИОСВ-Русе Доклад за СПИ.

Наличен е запис към инструкцията, установяващ съответствие на измерените стойности на контролираните параметри с определените емисионни норми.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-9.3.2. за периодична оценка  наличието на източници на неорганизирани емисии, причини за неорганизираните емисии, мерки за ограничаването им.

В изпълнение на работната инструкция са проведени две планови проверки през м. май и м. август 2016 година и две извънредни проверка през м.юли и м. октомври 2016 г. Плановите проверки, както и извънредната проверка не регистрират източници на неорганизирани емисии на площадката.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-9.3.3. за извършване на периодична оценка спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, причини за несъответствия, коригиращи действия.

В изпълнение на работната инструкция са проведени четири планови проверки извършени на всяко тримесечие на 2016 година през месеците март, юни, септември и декември. При проверките не е отчетено не съответствие от изискванията за ограничаване на неорганизираните емисии. Съответно резултатите от проверките са документирани в регистрационният формуляр към РИ-СУОС-9.3.3.

По предписание от 2014 година на контролния орган е изготвена и внедрена РИ-СУОС-9.3.4 от 23.07.2014 година. Инструкцията регламентира задължителни мерки за предприемане с цел предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии съгласно Наредба No 1/2005 г., приложими за извършваните дейности на площадката.

Извършените през 2016 година  пет проверки през месеците януари, март, юни, септември и декември не констатират възникване на нови източници на неорганизирани емисии на площадката или дейности с потенциал за възникване на неорганизирани емисии.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС-9.4.2. „Инструкция за предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите”. През отчетния период не е регистрирана поява на миризми от територията/дейностите на площадката което е документирано в регистрационен формуляр към РИ-СУОС-9.4.2 .

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС-9.4.3. „Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества”. Извършени са три проверки – през м. април, м. август и м. октомври. Установено е спазване на мерките за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

Операторът има задължение за провеждане на мониторинг на емисиите вредни вещества, изпускани организирано в атмосферата, както следва:

Таблица 2А – Емисии в атмосферния въздух от ИУ-1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прахообразни вещества | mg/Nm3 | 10 | - | 4.6 mg/Nm3 | Веднъж годишно | ДА |
| Газообразни неорганични съединения на хлора, определени като HCl | mg/Nm3 | 30 | - | 0.0 mg/Nm3 | Веднъж на две години | ДА |
| Газообразни неорганични съединения на флуора, определени като HF | mg/Nm3 | 5 | - | - *1 | Веднъж на две години | ДА |
| Диоксини и фурани | ng/Nm3 | 0.1 | - | - *2 | Веднъж на две години | ДА |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | 26.721 mg/Nm3 | Веднъж годишно | ДА - |

Забележка:

*1- В Протокол от изпитване № 537И/21.12.2016 г. т.7, номер по ред 3 ( Флуороводород), измерената стойност е по-малко от границата на количественото определяне на метода и поради тази причина, няма как да се сравни с НДЕ.

*2- В Протокол от изпитване № 537'И/19.12.2016 г. т.7, номер по ред от 2.1 до 2.17 (Полихлориранидибензодиоксини и Полихлориранидибензофурани), измерената стойност е по-малко от границата на количественото определяне на метода и поради тази причина, няма как да се сравни с НДЕ.

Таблица 2Б – Емисии в атмосферния въздух от ИУ-2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прахообразни вещества | mg/Nm3 | 20 | - | 3.22 mg/Nm3 | Веднъж годишно | ДА |

През отчетната 2016 година е възложено измерване на емитираните замърсители на акредитирана лаборатория – ЛИК „ЛИПГЕИ” към „Пехливанов инженеринг“ ООД гр.София, акредитирана от ИА БСА съгласно БДС EN ISO 17025:2006, БСА рег.№5 ЛИК, валидна до 30.06.2017г.   Резултатите от измерванията са документирани в протоколи от изпитване Протокол № 537И/02.12.2016г. и Протокол №  537И'/02.12.2016г. за ИУ-1, Протокол № 537И1/02.12.2016г. за ИУ-2. В изпълнение на нормативните изисквания е изготвен и представен в РИОСВ-Русе Доклад за СПИ с вх.№ АО 181 от 17.01.2017 година .

В съответствие с изискванията за прилагането на европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ), за 2016 година е определено общото количество на изпусканите емисии от замърсители и е  попълнена Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR”.

В изпълнение на Условие 9.6.2.7 в доклада се представят стойностите на изчислените количества замърсители във въздуха, за единица продукт, за всяко изпускано вредно вещество от Инсталацията по Условие No 2, попадаща в обхвата на КР,

| ИУ No | Източник | Вредно вещество | Стойност на изчисленото количество за единица продукт (кг/тон продукт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталация за леене на алуминий и алуминиеви сплави | Прахообразни вещества | 0.072 |
|  |  | Газообразни неорганични съединения на хлора, определени като HCl | -* |
|  |  | Газообразни неорганични съединения на флуора, определени като HF | -* |
|  |  | Диоксини и фурани | -* |
|  |  | Органични вещества, определени като общ въглерод | 0.480 |

Забележка:

* Газообразните неорганични съединения на хлора (HCl) и флуора (HF), както и на Диоксини и фурани са под границата за определяне на количеството замърсител във въздуха за единица продукт.

## 4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

На територията на производствената площадка на “ИКОМЕТ” ЕООД е изградена канализация. На територията на площадката се формират битово-фекални води от жизнената дейност на персонала и производствени отпадъчни води от „Демонтажен участък”. Производствените отпадъчни води се пречистват в пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител преди да се отведат към водоплътна изгребна яма. Битово-фекалните води се отвеждат във водоплътна изгребна яма. За почистване на водоплътната изгребна яма е сключен договор с лицензирана фирма, която извозва събраните отпадъчни води до ГПСОВ-Разград за пречистване.

За отчетния период не е почиствана водоплътната яма и не е извършвано извозване на отпадъчни води.

Разработена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-10.1.1.2.1. „Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри на пречиствателно съоръжение - каломаслоуловител”. С  инструкцията са определени следните технологични параметри за следене:

| Тип пречиств. съоръжение и за отпадъчни води | Контролиран параметър | Оптимална стойност |
| --- | --- | --- |
| Каломаслоуловител | Водно ниво | 80% |
|  | Дебелина на маслен слой на водната повърхност | До 20 см |
|  | Натрупване на дънна утайка | До 40 см |

Разработена е и се прилага РИ-СУОС-10.1.1.2.3. „Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационна изправност на пречиствателно съоръжение - КМУ”. С инструкцията е регламентиран начинът на извършване на проверки на съоръжението.

Извършени са две планови проверки от механика през м. май и м. ноември, която установява добро техническо състояние на съоръжението. Съоръжението не е използвано през отчетната година.

Разработена е и се прилага РИ-СУОС-10.1.1.3.1. „Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените такива в РИ-СУОС-10.1.1.2.1. Установяване на несъответствия, Предприемане на коригиращи действия”

За отчетния период не е работил „Демонтажен участък”, не са формирани производствени отпадъчни води. Извършени са две проверки на пречиствателното съоръжение – през м. май и м. ноември. Съоръжението не е използвано през отчетната година и не са констатирани отклонения от оптималните стойности на технологичните параметри на пречиствателното съоръжение.

Разработена е и се прилага РИ-СУОС-10.1.2.3. „Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на водоплътната изгребна яма. Установяване на течове. Предприемане на коригиращи действия”. За отчетния период състоянието на изгребната яма е в съответствие с изискванията на КР,не е било необходимо почистване и не са предавани отпадъчни води за последващо третиране в ГПСОВ-гр. Разград.

Разработена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационна мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване – РИ-СУОС-10.1.2.4.

Извършени са три планови проверки – две през пролетта и една през есента на отчетната година. Не са установени течове. Състоянието на канализационната мрежа е задоволително, не се налага почистване.

Операторът няма задължение за провеждане на мониторинг на отпадъчните води съгласно КР.

По тази причина не е попълнена таблица 3.

Таблица 3 – Емисии в отпадъчни води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Съгласно изискването на КР 480-НО/2013 в таблица 1 са докладвани годишните количества на замърсителите в отпадъчните води. Стойностите в таблицата са определени като нулеви, защото през отчетния период не е извършено извозване на отпадъчни води до градска пречиствателна станция.

## 4.4. Управление на отпадъците

През отчетния период на 2016 г. на територията на “ИКОМЕТ” ЕООД са генерирани отпадъци от пречиствателните съоръжения мокър скрубер и циклон и шлака от пещи с код 10 10 03.

Управлението на отпадъците на територията на оператора  се извършва съгласно изискванията на действащото екологично законодателство. Определено е отговорно лице за дейностите с отпадъци.

През отчетния период на 2016 г. е предаден за оползотворяване отпадък с код 10 10 03 извън производствената площадка на оператора.  Информация за количествата (годишно количество и годишно количество за единица продукт) и дейностите с отпадъците генерирани от “ИКОМЕТ” ЕООД се представени в изискващите се Таблица 4 и Таблица 5, както следва:

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишна норма за ефективност, t/ t продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране - собствен транспорт / външна фирма | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР Т | Реално измерено т | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 25 | 10 03 26 | 10 | 0 | 0,002 | - | н/п | -- | н/п |
| Шлака от пещи | 10 10 03 | 331 | 8.732 | 0,027 t/t отлят алуминий при използване на слитъци; 0,068 t/t отлят алуминий при използване на отпадъци | 0.0156 | Да, в обособен склад за шлака | Да, от външна фирма | ДА |
| Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09 | 10 10 10 | 15 | 0.4443 | 0,003 | 0.00076 | Не | Не е извършван транспорт | н/п |
| Шлака от пещи | 10 09 03 | 21 | 0 | - | - | н/п | -- | н/п |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 | 10 09 08 | 50 | 0 | - | - | н/п | -- | н/п |
| Отпадъчни свързващи материали, различни от упоменатите в 10 09 13 | 10 09 14 | 500 | 0 | - | - | н/п | -- | н/п |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 4 | 0.969 | - | - | н/п | -- | н/п |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 1 | 0.096 | - | - | н/п | -- | н/п |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 4,5 | 4.460 | - | - | н/п | -- | н/п |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 18,6 | 7.840 | - | - | н/п | -- | н/п |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 1 | 0 | - | - | н/п | -- | н/п |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | 4 | 0 | - | - | н/п | -- | н/п |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 1 | 0 | - | - | н/п | -- | н/п |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 0,2 | 0 | - | - | н/п | -- | н/п |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,2 | 0 | - | - | н/п | -- | н/п |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 80 | 0 | - | - | н/п | -- | н/п |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 20 | н.д. | - | - | н/п | -- | н/п |

н/п-неприложимo

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане  на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветни метали | 16 01 18 | 5.118 | - | - | ДА |
| Цветни метали | 19 12 03 | 555.001 | - | - | ДА |

### 4.4.1. Образуване на отпадъците

Количествата на генерираните отпадъци се оценяват и съпоставят с определените стойности, заложени в разрешителното.

Разработена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-11.1.2. „Инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуване на отпадъци с определените в КР. Установяване на несъответствия. Предприемане на коригиращи действия”

Извършените две проверки – в края на първото шестмесечие на 2016 и в края на отчетната година показват съответствие на нормите за ефективност при образуване на отпадъци с определените в КР. Не са установени несъответствия.

Разработена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-11.7. за измерване на количествата образувани отпадъци. Изчисление на нормите за ефективност. Периодична оценка на съответствието на наблюдаваните количества отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

През отчетния период са образувани отпадъци с кодове и наименование:

  - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09, код 10 10 10;

  - Шлака от пещи, код 10 10 03.

  - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали, код 12 01 01

  - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, код 12 01 03

  - Хартиени и картонени опаковки, код 15 01 01

  - Пластмасови опаковки, код 15 01 02

Извършената оценка на съответствието за образуваните отпадъци през 2016 година показва съответствие с разрешените количества на отпадъците в условията на КР.

### 4.4.2. Събиране и приемане на отпадъците

Събирането на генерираните отпадъци се осъществява съгласно утвърдена схема и в съответствие с изискванията на Глава ІІ,  Раздел I на ПМС № 53 / 19.03.1999 г. за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци и специфичните за съответния отпадък подзаконови нормативни актове.

Отпадъците се събират по схемата на разделно събиране на отпадъците в съответствие с нормативната уредба.

На територията на производствената площадка е разрешено приемане на отпадъци с цел оползотворяването им.

Разработена е и внедрена инструкция РИ-СУОС-11.2.3 „Инструкция за оценка на съответствието на приемането на отпадъци с определените в КР изисквания. Установяване на несъответствия. Коригиращи действия”.

За отчетния период са приемани на площадката с цел оползотворяване отпадъци от цветни метали с кодове 19 12 03 и 16 01 18.

Проведените три проверки през годината показват налична информация за вида и количествата на приетите отпадъци, хомогенност на партидите и документиране съгласно нормативните изисквания. Не са констатирани несъответствия с изискванията за приемане на отпадъци.

### 4.4.3. Предварително съхранение на отпадъците

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените  площадки за временно съхранение и при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г и специализираните наредби.

За осъществяване контрол по спазване на изискванията, свързани със съхранението на отпадъците и експлоатацията на площадките за временното им съхранение е разработена и се прилага инструкция РИ-СУОС-11.3.11.

Извършените две проверки през отчетната година на площадките за предварително съхранение показват:

- спазване на изискванията за обозначение и маркировка на складовете;

- спазване на изискванията за вида на отпадъците, които се съхраняват на съответната площадка;

- ясно отделяне на складовите площи за съхранение на отпадъци от другите площи;

- съответствие на прилаганата система за предварително съхранение на отпадъците с изискванията, поставени с комплексното разрешително за площадката.

За отчетната 2016 година не са констатирани несъответствия с изискванията на КР.

### 4.4.4. Транспортиране на отпадъците

Транспортирането на отпадъците до и извън производствената площадка се извършва със собствен транспорт или от получателя на отпадъка, като същото е регламентирано в съответният договор.

Оценката за транспортирането на отпадъците се извършва съгласно инструкция РИ-СУОС-11.4.3. “Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, причини за установяване на несъответствията, предприемане на коригиращи действия”.

През отчетния период до площадката са превозвани отпадъци с кодове 19 12 03 и 16 01 18. Двата вида отпадъка са доставяни от площадка № 2 на дружеството, съпроводени с необходимите документи.

Извън производствената площадка не са транспортирани отпадъци.

Извършените три проверки през 2016 година установяват съответствие на дейността с условията в КР.

### 4.4.5. Предаване на отпадъците

Предаването на отпадъците за оползотворяване, повторна употреба и/или  рециклиране се извършва единствено и само въз основа на писмен договор с външни фирми, притежаващи разрешително съгласно ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително съгласно ЗООС.

На територията на производствената площадката е разрешено извършването на дейности по оползотворяване на отпадъци, както следва:

| Отпадък | Код | Оползотворяване, преработване и рециклиране |
| --- | --- | --- |
| Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 25 | 10 03 26 | Предаване на външни фирми |
| Шлака от пещи | 10 10 03 | Предаване на външни фирми |
| Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09 | 10 10 10 | Предаване на външни фирми |
| Шлака от пещи | 10 09 03 | Предаване на външни фирми |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 | 10 09 08 | Предаване на външни фирми |
| Отпадъчни свързващи материали, различни от упоменатите в 10 09 13 | 10 09 14 | Предаване на външни фирми |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | Предаване на външни фирми Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | Предаване на външни фирми Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | Предаване на външни фирми |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | Предаване на външни фирми |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | Предаване на външни фирми |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | Предаване на външни фирми |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | Предаване на външни фирми |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | Предаване на външни фирми |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Предаване на външни фирми |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | Предаване на външни фирми |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Предаване на външни фирми |
| Метални отпадъци (алуминий и алуминиеви сплави) | 02 01 10 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Метални отпадъци (стомана или чугун) | 02 01 10 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Прах и частици от черни метали (стомана и чугун) | 12 01 02 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (алуминий и алуминиеви сплави) | 12 01 03 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Прах и частици от цветни метали (алуминий и алуминиеви сплави) | 12 01 04 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Метални опаковки (алуминий и алуминиеви сплави) | 15 01 04 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Черни метали (стомана и чугун) | 16 01 17 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Цветни метали (алуминий и алуминиеви сплави) | 16 01 18 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Цветни метали (мед) | 16 01 18 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Мед, бронз, месинг (мед) | 17 04 01 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Алуминий | 17 04 02 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Смеси от метали (алуминий и алуминиеви сплави) | 17 04 07 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Смеси от метали (чугун и стомана) | 17 04 07 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Черни метали, отделени от дънна пепел (стомана и чугун) | 19 01 02 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Отпадъци от цветни метали (алуминий и алуминиеви сплави) | 19 10 02 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Отпадъци от цветни метали (мед) | 19 10 02 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Черни метали | 19 12 02 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Цветни метали (алуминий и алуминиеви сплави) | 19 12 03 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Цветни метали (мед) | 19 12 03 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Метали (алуминий и алуминиеви сплави) | 20 01 40 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |
| Метали (стомана и чугун) | 20 01 40 | Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения – R4 съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 – R13 |

Изготвена е и се прилага Инструкция  РИ-СУОС-11.5.6. за периодична оценка на съответствието на оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци с условията на комплексното разрешително.Причини за установени несъответствия. Предприемане на коригиращи действия.

За отчетния период на територията на производствената площадка са извършвани дейности по оползотворяване на отпадъци с кодове 16 01 18 и 19 12 03.

Извършени са четири проверки на съответствието през 2016 година, които констатират съответствие с условията, поставени в комплексното разрешително за дейността.

Предаването на отпадъците за обезвреждане се извършва единствено и само въз основа на писмен договор с външни фирми, притежаващи разрешително съгласно ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително съгласно ЗООС.

На територията на производствената площадката е разрешено предаването на отпадъци за обезвреждане, както следва:

| Отпадък | Код | Обезвреждане |
| --- | --- | --- |
| Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 25 | 10 03 26 | Предаване на външни фирми |
| Шлака от пещи | 10 10 03 | Предаване на външни фирми |
| Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09 | 10 10 10 | Предаване на външни фирми |
| Шлака от пещи | 10 09 03 | Предаване на външни фирми |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 | 10 09 08 | Предаване на външни фирми |
| Отпадъчни свързващи материали, различни от упоменатите в 10 09 13 | 10 09 14 | Предаване на външни фирми |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | Предаване на външни фирми |

Изготвена е и се прилага Инструкция  РИ-СУОС-11.6.2. за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на комплексното разрешително. Причини за установени несъответствия. Предприемане на коригиращи действия.

За отчетния период не са предавани отпадъци за обезвреждане на други юридически лица.

### 4.4.6. Документиране на дейностите с отпадъците

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  (обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.)

Дружеството притежава заверени отчетни книги съгласно изискванията на горецитираната наредба, в които изрично е отбелязана липсата на дейност със съответния отпадък за отчетния период.

След приключване на заверените отчетни книги по Наредба No 2 ще се заверят нови съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.).

За отчетната 2013 година е подадено уведомително писмо от оператора до ИАОС към МОСВ, че не са извършвани дейности с отпадъци – вх. No 26-00-4834/11.03.2014 година.

За отчетната 2014 година са подадени в ИАОС към МОСВ годишни отчети за образуваните и оползотворените отпадъци съгласно образците в Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

За отчетната 2015 година са подадени в ИАОС към МОСВ годишни отчети за образуваните и оползотворените отпадъци съгласно образците в Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

За отчетната 2016 година са подготвени годишни отчети за образуваните и оползотворените отпадъци съгласно образците в Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Годишните отчети са подадени в ИАОС към МОСВ.

Дейността по оползотворяване на отпадъци се документира и във формуляри от процедури към Система за управление на качеството, внедрена на площадката.

## 4.5. Шум

През отчетния период на 2016 г. не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на инсталацията по отношение шума от производствената площадка.

Съгласно условията в КР честотата на мониторинг по компонент шум е веднъж на 2 години*.

През 2014 година е възложено измерване на шумовите нива на акредитирана лаборатория - „ЕКОЕКСПЕРТ6” ЕООД. Резултатите от измерванията са документирани в протоколи No 525/09.10.14 г. В изпълнение на нормативните изисквания е изготвен и представен в РИОСВ-Русе Доклад за СПИ – вх. No АО5512/08.12.2014 година.

Изготвена и внедрена е инструкция РИ-СУОС-12.2.2 Инструкция за наблюдение на показателите по шумово натоварване.

През 2015 година няма отразен запис към инструкцията, тъй като съгласно условията в КР честотата на мониторинг по компонент шум е веднъж на 2 години а през 2014 г. е извършено такова измерване.

През отчетната 2016 година бяха проведени измервания на шумови емисии. Измерванията бяха възложени на ЛИК „ЛИПГЕИ” към „Пехливанов инженеринг“ ООД гр.София, акредитирана от ИА БСА съгласно БДС EN ISO 17025:2006, БСА рег.№5 ЛИК, валидна до 30.06.2017г.

Изготвена и внедрена е инструкция РИ-СУОС-12.2.3 Инструкция за оценка на съответствието на установените нива. Причини за несъответствие и предприети коригиращи действия

През отчетната 2015 г. няма отразен запис към инструкцията за констатирани несъответствия с условията на КР, поради вече посочените по-горе причини*.

В изпълнение на работната инструкция е извършена оценка на съответствието на установените нива с измерването през м. декември 2016 година с нормативните изисквания. Оценката не констатира несъответствия с условията на КР.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане в dB (А) | Измерено през деня / нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.1 | 66.9±0.3 | Дневно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.2 | 61.2±0.3 | Дневно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.3 | 55.8±0.3 | Дневно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.4 | 50.3±0.3 | Дневно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.5 | 56.2±0.3 | Дневно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.6 | 49.7±0.3 | Дневно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.7 | 54.6±0.3 | Дневно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.8 | 61.1±0.3 | Дневно ниво | ДА |
| Eкв. ниво на шума от обекта в мястото на въздействие | 15.6±0.6 | Дневно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.1 | 66.2±0.3 | Вечерно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.2 | 60.6±0.3 | Вечерно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.3 | 56.1±0.3 | Вечерно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.4 | 50.7±0.3 | Вечерно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.5 | 54.9±0.3 | Вечерно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.6 | 49.1±0.3 | Вечерно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.7 | 55.3±0.3 | Вечерно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.8 | 60.5±0.3 | Вечерно ниво | ДА |
| Eкв. ниво на шума от обекта в мястото на въздействие | 15.2±0.6 | Вечерно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.1 | 65.9±0.3 | Нощно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.2 | 61.1±0.3 | Нощно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.3 | 55.8±0.3 | Нощно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.4 | 50.5±0.3 | Нощно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.5 | 56.3±0.3 | Нощно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.6 | 50.2±0.3 | Нощно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.7 | 54.8±0.3 | Нощно ниво | ДА |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.8 | 60.3±0.3 | Нощно ниво | ДА |
| Eкв. ниво на шума от обекта в мястото на въздействие | 15.1±0.6 | Нощно ниво | ДА |

## 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На територията на “ИКОМЕТ” ЕООД не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

### 4.6.1. Опазване на почвите

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 13.1.1. “Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Установяване на причини. Отстраняване на течове”, включваща също така и реда и начина за установяване на причините за евентуални течове и предприемане на необходимите действия за тяхното отстраняване. Поради липса на открити тръбопроводи работната инструкция препраща към РИ-СУОС-10.1.2.4. – за извършване на периодични проверки на канализационната система. За отчетния период са извършени три проверки на канализационната система, които са констатирали съответствие.

В регистрационен формуляр към РИ-СУОС- 13.1.1 са отразени три планови проверки за отчетната 2016 г. извършени през месеците март, юни и септември. По време на проверките на са констатирани несъответствия.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС-13.1.3  “Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвите/подземните води. Третиране на образуваните отпадъци”, включваща предприемане на необходимите действия за тяхното отстраняване до 12 часа  след откриването им, както и документирането им. Въведен е Дневник за регистриране на разливи. През отчетния период на 2016 г. не са регистрирани такива.

Операторът няма задължения за извършване на мониторинг по компонент почви. Поради гореописаните причини не е попълнена Таблица 7.

Таблица 7. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

### 4.6.2. Опазване на подземните води

На територията на “ИКОМЕТ” ЕООД не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в подземните води.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС- 13.1.1. “Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Установяване на причини. Отстраняване на течове”, включваща също така и реда и начина за установяване на причините за евентуални течове и предприемане на необходимите действия за тяхното отстраняване. Поради липса на открити тръбопроводи работната инструкция препраща към РИ-СУОС-10.1.2.4. – за извършване на периодични проверки на канализационната система. За отчетния период са извършени три проверки на канализационната система, които са констатирали съответствие.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС-13.1.3  “Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвите/подземните води. Третиране на образуваните отпадъци”, включваща предприемане на необходимите действия за тяхното отстраняване до 12 часа  след откриването им, както и документирането им. Въведен е Дневник за регистриране на разливи. През отчетния период на 2016 г. не са регистрирани такива.

Изготвена е и се прилага РИ-СУОС-10.1.1.2.3. „Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационна изправност на пречиствателно съоръжение - КМУ”. С инструкцията е регламентиран начинът на извършване на проверки на съоръжението.

Извършени са две планови проверки от механика през м. май и м. ноември, които установиха добро техническо състояние на съоръжението.

Разработена е и се прилага РИ-СУОС-10.1.1.3.1. „Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените такива в РИ-СУОС-10.1.1.2.1. Установяване на несъответствия, Предприемане на коригиращи действия”

За отчетния период не е работил „Демонтажен участък”, не са формирани производствени отпадъчни води.

Извършени са две проверки на пречиствателното съоръжение – през м. май и м. ноември. Не са констатирани отклонения от оптималните стойности на технологичните параметри на пречиствателното съоръжение.

Разработена е и се прилага РИ-СУОС-10.1.2.3. „Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на водоплътната изгребна яма. Установяване на течове. Предприемане на коригиращи действия”. За отчетния период не са предавани отпадъчни води за последващо третиране в ГПСОВ-гр. Разград. Поради тази причина липсват записи към инструкцията.

Съгласно издаденото КР № 480-НО/2013 г.  не се предвижда извършване на мониторинг качеството на подземните води в района на площадката.

Поради тази причина не е попълнена таблица 8.

Таблица 8. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

# 5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

От „ИКОМЕТ” ЕООД не е изисквано разработване на Инвестиционна програма. Поради тази причина не се докладва по тази точка.

# 6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През отчетния период не са вземани решения за прекратяване работата на инсталации или части от тях, разположени на територията на “ИКОМЕТ” ЕООД.

Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 480-НО/2013, условия 16.2 и 16.3. в срок до един месец преди решение за временно или трайно прекратяване на дейността ще се разработят “План за закриване на дейностите на площадката или на части от тях” и “План за временно прекратяване на дейностите на площадката или части от тях”.

# 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

## 7.1. Аварии

Разработен е и се спазва вътрешен  авариен план, утвърден от управителя на дружеството.

Разработена е и се прилага Инструкция РИ-СУОС-14.4. с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

Въведен е Дневник за регистриране на всяка възникнала аварийна ситуация, приложение към инструкция РИ-СУОС-14.4., включващ:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- непланирана емисия;

- смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

През отчетния период на 2016 г.  не са регистрирани аварии на територията на оператора.

Поради тази причина не е попълнена изискващата се Таблица 9.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

## 7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията

През отчетния период на 2016 г. в “ИКОМЕТ” ЕООД  не са постъпвали оплаквания от работата на инсталацията по отношение миризми, шум, води, въздух и др. Поради тази причина не е попълнена изискващата се Таблица 10.

Таблица 10 – Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

# 8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 480-НО/2013 на “ИКОМЕТ” ЕООД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:…………………….							Дата:  31.03.2017 г.

Име на подписващия: инж. Красимир Илиев		 	                                     гр. Разград

Длъжност в организацията:  Управител

# Text boxes

ГОДИШЕН ДОКЛАД

За изпълнение на дейностите, за които е предоставено КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 480- НО / 2013

При изготвяне на документа са използвани:

Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително. Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително

и

Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители.

Документът е изготвен в изпълнение на  изискванията на чл. 125, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда.

2016

„ИКОМЕТ” ЕООД

Март 2017