Годишен доклад по околна среда

(ГДОС)

за изпълнението на дейностите през 2016г.,

за които е предоставено

Комплексно разрешително№ 466-Н0/2013 г.,

актуализирано № 466-Н0-И0-А2/2016 г.

на

„ВП Брандс Интернешънъл” АД,

гр. Пловдив

Спиртна фабрика Есентика

Февруари 2017 г.

- Увод

Наименование на инсталациите, за които е издадено Комплексно разрешително (КР) КР 466-Н0-И0- А2/2016 г.

Инсталация, която попада в обхвата на 4.1 (б) от Приложение 4 на ЗООС:

1.Инсталация за производство на спирт, състояща се от:

- Мелнично отделение;

- Отделение за втечняване и озахаряване, включващо втечнител, резервоар – озахарител;

- Ферметационно отделение, включващо пре-ферментатор, ферментатор – 14 броя;

- Два броя дестилационни модули – Дестилаионен модул с капацитет  30 м2/ден и Дестилационен модул с капацитет 90 м2/ден, всяко включващо дестилационна колона, дефлегментатори, кондеензатори, хидроселекционна колона, ютрова колона, фузеловоа колона, ректификационна колона, крайна колона за очиска.

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

1.Парокотелна инсталация с топлинна мощност 42,2 MW:

- Котел 1 – ПКГН 12 – 9,2 MW;

- Котел 2 – ПКГ 12 – 9,2 MW;

- Котел 3 – TDC-F (слама) – 11.2 MW;

- Котел 4 – TDC-F (дърв. чипс, костилки от череши) – 6.6 MW ;

- Котел 5- TDC-F (слама) – 13 MW;

2. Инсталация за дехидратация на спирт – 90 м2 дехидратиран спирт/денонощие .

Адрес по местонахождение на инсталациите

Област Пловдив, община Садово, село Катуница, ул. „Илия Стоянов” № 1.

Обектът „ВП Брандс Интернешънъл“ АД, площадка Спиртна фабрика Есентика, с.Катуница попада в регулацията на с.Катуница и се намира в североизточната част на селото, до ж.п. гарата. Районът на обекта е изцяло урбанизиран.

Площадката граничи със следните терени:

- север – паркинг, улица, ж.п. гара Катуница и ж.п. линия София - Свиленград;

- запад – улица и жилищни сгради;

- юг – улица и жилищни сгради;

- изток – терен на земеделска кооперация.

Регистрационен номер на КР

Комплексно разрешително № 466-Н0 /2013 г.

Актуализирано с решение № 466-Н0-И0-А1/2016 г.

Актуализирано с решение № 466-Н0-И0-А2/2016 г.

Дата на подписване на КР

30.08.2013 г.

Дата на подписване на актуализация 1 – 18.07.2016 г.

Дата на подписване на актуализация 2 - 26.07.2016 г.

Дата на влизане в сила на КР

19.09.2013 г.

Дата на влизане в сила на актуализация 1 - 06.04.2016 г.

Дата на влизане в сила на актуализация 2 - 19.08.2016 г.

6. Оператор на инсталациите (притежател на разрешителното)

„ВП Брандс Интернешънъл” АД, гр. Пловдив

7. Адрес, тел. номер, факс, е-mail на собственика/оператора

Гр. Пловдив
Бул. "Дунав" № 5
Тел.: +359 32 606 900
Факс: +359 32 606 906
Web: http://vp-brands.com/

8. Лице за контакти

Иван Милков – Еколог на „ВП Брандс Интернешънъл” АД

9. Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти

Гр. Пловдив
Бул. "Дунав" № 5

Тел. 0899997344

Факс: 03117/9910

e-mail: imilkov@vp-brands.com

10.Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталациите

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СПИРТ

Фабриката произвежда спирт от зърно (пшеница, царевица или ръж). Основните технологични стъпки в производствените участъци са следните:

- Приемане и съхранение на зърно;

- Пречистване и транспортиране на суровини до Мелнично отделение;

- Мелене и пресяване на суровини;

- Смесване, вчетняване и озахаряване на мливо;

- Заквасване и ферментация;

- Дестилационно-ректификационна инсталация;

- Складово стопанство;

- Експедиция.

Съхранение на зърно:

Силозното стопанство се състои от две приемни звена с автомобилни шахти, силози, машина за предварително почистване, транспортни системи, вентилационна система и контрол на температурата в силозите. Зърното се доставя с камиони, подлага се на предварително почистване и се складира в силозите, откъдето се подава периодично към следващата част от технологичния процес – мелене в Мелнично отделение.

Едната зърнобаза (голяма) се състои от 6 броя съда за приемане и съхранение на зърно всеки един с капацитет по 5000 тона, или общо 30 000 тона. Инсталирано е съоръжение (сушилня за зърно), в което, при необходимост, може да се извършва сушене на зърното преди съхранение. Сушенето се извършва в камера, работеща на природен газ. Няма изпускащо устройство.

Малката зърнобаза се състои от 3 броя съда за приемане и съхранение на зърно, всеки един с капацитет по 2000 тона, или общо 6 000 тона

Общият максимален капациет на голямата и малка зърнобаза възлиза на 36 000 тона зърно.

Мелене

Оборудването към Мелничното отделение е разположено в производствената сграда. Състои се от буферен захранващ бункер за зърно, поточна везна, мелница, сифтер (сортировъчна машина със система от сита) и периферно оборудване. Крайната цел е получаване на мливо с точно определена едрина на частиците, като от основно значение е нестандратните по размер частици (по-големи или по-малки) да бъдат възможно най-малък процент. Константната производителност на Мелнично отделение се гарантира чрез монтираната поточната везна в началото на технологичния процес.

Втечняване и озахаряване

Мливото се подава в смесител, където се смесва с вода и оттам във втечнител. Процесът се извършва при температура около 95оС. Към получената смес се добавят ензими (основно амилази), чиято основна дейност е да осигурят разграждането на нишестето до високомолекулни декстрини. Процесът е непрекъснат. Съпроводен е с интензивно разбъркване. Следващата част е озахаряване. Извършва се в резервоар - озахарител като тук температурата, при която се работи е по-ниска, около 65оС. Добавят се вещества, основно амилоглюкозидаза. По същество процесът на озахаряване е превръщане на декстрините във ферментируеми захари.

Ферментация

Озахареният вече субстрат се охлажда до 30оС и се подава към Ферментационно отделение. Там потокът се разделя на две, като едната част се подава към пре-ферментатор, чиято основна цел е производство в непрекъснат режим (в поток) на чиста култура дрожди, необходими за процеса на фермeнтация. Веществата, които се добавят в пре-ферментатора са диамониев фосфат (уреа) и антипенител. Има дозиране на въздух в долната част на резервоара, необходим за размножение на дрождите. Останалата част от потока постъпва директно в първи ферментатор. Тук този поток отново се смесва с потокът от пре-ферментатора, в който вече има необходимото количество чиста култура дрожди за стартиране на ферментацията. Дрождите са анаеробни едноклетъчни микроорганизми. Те трансформират захарите в етилов алкохол. Процесът се извършва непрекъснато. За да гарантираме максимално превръщане на ферментируемите захари в етилов алкохол (т.е. максимален рандеман) е необходимо във ферметацията да създадем оптимални условия, т.е относително константни: температура на субстрат (28 – 31)оС и време на задържане. При процесът се отделя значително количество въглероден двуокис, за който се предвижда да бъде улавян и подаван към съответното оборудване за компресиране, втечняване и съхранение. След приключване на ферментацията, ферментиралият материал (брашка) постъпва в буферен резервоар, откъдето се подава за дестилация.

Дестилация

Процесът на дестилация по същество представлява обезалкохоляване на подадения в инсталацията ферментирал материал. Могат да се определят два основни потока – спирт и обезалкохолена каша (шлемпа). Спиртът се концентрира и очиства до желаните показатели.

Брашката постъпва в Дестилационна колона (ДК), като в поток се загрява от изтичащата шлемпа от куба на същата. В тази колона постъпващата брашка се обезалкохолява като от върха и след охлаждане, чрез система от дефлегматори и кондензатори попада в съда за брутов спирт. Оттам, чрез помпа брутовия спирт се подава към върха на Хидроселекционна колона (ХСК), където се смесва с лютрова вода от куба на Лютрова колона (ЛК). Целта е да се намали съдържанието на етанол в общия поток в ХСК и от върха и да се изведат висшите алкохоли, като летливи фракции, и да се прехвърлят към Фузелова колона (ФК). Готовият епюрат гравитачно попада в ЛК, там алкохолните пари се издигат нагоре и отиват към Ректификационна колона (РК), за да се концентрират до 96 об.% етанол. Надолу попада лютрова вода, която се използва за ХСК. В РК различните видове алкохоли се подреждат във височина по колоната, спрямо температурите си  на  кипене и това се използва, за да се отделят висшите алкохоли от ниските нива на колоната, като така се изчиства системата и те се отвеждат към ФК. На три тарелки под върха на РК се прави отбор на ректифициран спирт, който съдържа главно етанол, и съвсем малки количества метанол. От там спиртът постъпва в Крайна колона за очистка (ККО), чиято цел е да отдели метанола от етанола. В нея от крайния й кондензатор се отделя фракция концентриран метанол към техническия спирт. Готовият спирт изтича в охладител и оттам в буферен резервоар за чист спирт. Всички фракции постъпващи във ФК се структурират, както в РК, и това се използва, за да се изведат от системата чрез фракциониране на различни височини по колоната. От първите тарелки на ФК се извеждат фракции,  съдържащи висши алкохоли, а от крайния и кондензатор и флегмата и летливи примеси.

Съпътстващи технологични процеси

Водно-охладителни централи (ВОЦ)

Представлява система за охлаждане на водата в охладителния цикъл на съоръженията при процесите на ферментация и дестилация. Състои се от водна кула, която представлява дистрибутор на вода с дюзи. Дюзите впръскват водата към решетки от полиетилен с цел оросяване на по-голяма площ. В противоток вентилатор извлича топлината от водната капка. Получава се процес на „излъхване”. Събраната охладена вода постъпва в корито, свързано с всмукателния колектор на помпите. Оттам водата се изпраща към топлообменниците и след загряването се връща към дистрибуторите на водната кула в оборот.

Цех за улавяне на CO2

Основните процеси при улавянето, втечняването и съхранението на въглероден диоксид са:

- Улавяне в буферен съд;

- Пречистване;

- Охлаждане;

- Компресиране;

- Втечняване;

- Съхранение.

Котелна инсталация (Парова централа)

Производствените инсталации на територията на Спиртна фабрика с.Катуница се захранват с основен енергоносител пара, посредством общо 4 броя действащи парни котли. Те са обособени в две отделни сгради – Котелно биомаса и Котелно природен газ. Водният режим на котлите се осигурява от една обща водоподготвителна инсталация (разположена в Котелно природен газ).

- Паропровод

Парните изходи на четирите котли са обединени в общ разпределителен парен колектор, находящ се в Котелно природен газ. От главния разпределителен парен колектор парата се подава към съответните производствени инсталации (консуматори).

      - Омектяване на водата

За омекотяване на водата за Котелната инсталация се използват йонообменници, които регулярно се промиват с разтвор на NaCl.

Реално потребление, при капацитет 120хл/ден спирт, на йоннообменни смоли: приведено към годишна база реалното потребление е 0,2 т/год (при очакван срок на експлоатация 10 год).

След изчерпване на работния капацитет на йонообменните смоли на омекотителната инсталация те биват заменяни с нови. Експлоатационният срок на същите е приблизително 10 години, а количеството за пълно презареждане на инсталацията е приблизително 2 тона. На годишна база за срок от 10 години, може да се приеме, че се отделя отпадък в размер на 10% от общото количество смоли в инсталацията или 0,2 т/год.

ВЪТРЕШНОЗАВОДСКО ОБОРОТНО ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СТЪПАЛО (ВОПС)

Тази инсталация представлява вътрешно-заводско пречиствателно стъпало за обработка на отпадъчни води преди заустването им. Инсталацията се състои от следните стъпала:

- Буферен съд;

- Реактор за реагенти и рециркулация;

- Мезофилен IC анаеробен реактор;

- 4 броя паралелни аеробни SBR реактора;

- Самопромиващ се пясъчен филтър;

- Съд за утайка;

- Филтър-преса за утайка.

В буферния съд постъпва смесеният поток отпадъчна вода от Спиртната фабрика и производствените отпадъчни води от външната фирма, разположена на територията на предприятието - “БИОПРОДУКТИ” ЕООД, която произвежда изсушен обезалкохолен зърнен остатък (DDGS). Буферният съд е с обем 300 м3 и представлява метален вертикален резервоар.

От него отпадъчната вода постъпва в реактор за реагенти и рециркулация, който е с обем 50 м3 и представлява вертикален метален затворен съд. В него се прави корекция на pH с разтвор на NaOH и се добавя диамониев фосфат и урея (карбамид) за захранване на микроорганизми.

Високото органично замърсяване се неутрализира в анаеробния реактор, който представялва един вертикален затоврен метален съд от неръждаема стомана – IC реактор. В долната част на реактора повечето органични компоненти се превръщат в летливи газове. Тази смес от газове се събира на по-ниското ниво на фазовия разпределител. Това обуславя т.нар. аерлифт, който придвижва водата нагоре във фазоразделител течност/газ в горната част на реактора. Газовете напускат реактора през този сепаратор, а водата се връща обратно към дъното на системата. Оттук идва и названието на принципа на работа – с вътрешна рециркулация.

При този процес се отделя биогаз (метан), който се събира в горната част на реактора. При надвишаване на определено налягане се подава към факел за изгаряне. Отделеното количество биогаз се натрупва и при достигане на налягане от 40 mbar се отваря клапан и  автоматично се задейства горелката, при което се подава натрупания биогаз за изгаряне. Периодът на изгаряне е 5-30 секунди. Съгласно проектната документация и паспортните данни на ВОПС капацитетът на отделеното количество биогаз възлиза на 1200 m3/ден (50 m3/час). Средното количество възлиза на 360 m3/ден.

Отделеният въглероден диоксид преминава за пречистване през воден скрубер и се изпуска в атмосферата. Водата от скрубера се връща в буферния съд.

В анаеробния реактор ефективността на пречистване е над 75% по ХПК и БПК5.

Водите от анаеробния реактор постъпват в 4 броя аеробни реактора, тип SBR. Представляват вертикални затоврени цилиндрични съдове от неръждаема стомана, всеки с обем по 130 м3. Предварително третираните отпадъчни води се въвеждат в аеробен етап и се обработват от аеробни микроорганизми (активна утайка). Нужният кислород за дишане на активната утайка се доставя чрез използване на водоструйни инжектори, с много висока степен на усвояване на кислорода. Има четири етапа в аеробните реактора – пълнене, аерация, утаяване и изваждане на пречистената вода. Резервоарът се пълни частично с отпадъчни води. След аерацията, подаването на въздух спира и започва утаяването. Утайката се оставя да престои, докато пречистената вода заеме горната част на реактора 20-30 % от съдържанието на съда. Пречистената вода се извежда от реактора чрез декантер, отнемащ водата само от повърхността.

Пречистената вода преминава през пясъчен филтър, който представлява метален вертикален затворен съд, запълнен с калиброван пясък. При промиване дренажната вода през дренажна шахта се връща към рециркулационния съд. В шахтата се задържа промивен пясък. Чистата вода след филтъра отива за заустване в общински отводнителен канал, водоприемник II-ра категория.

Старата утайка от аеробният реактор се изтегля в съд за утайка, който представлява вертикален метален затворен съд с обем 20 м3. В него се подава полимер за уплътняване на утайката, след което тя постъпва във филтър-преса. Във филтър-пресата се отделя обезводнената утайка, а течната фаза се връща отново в рециркулационния съд.

Във ВОПС ежеседмично се следи общ фосфор и амониев азот. Количествата на двата елемента обуславят необходимостта на анаеробната и аеробната утайка от нуждата на тези елементи за изграждане на клетките. Поради спецификата на ВОПС и водите, които се пречистват се измерва само аминен азот, който идва като амоняк или летливи азотни съединения с кондензатите от DDGS. Част от този амоняк се усвоява, а азотните съединения в силно редукционната среда се редуцират до амоняк. Полученият амоняк след анаеробното стъпало се усвоява в аеробното стъпало от аеробните бактерии, които под формата на утайка се отделят от ВОПС.

11.Производствен капацитет на инсталациите

Инсталация, която попада в обхвата на т.4.1.б) от Приложение 4 на ЗООС

- Инсталация за производство на спирт – капацитет по Условие № 4 от КР:

- 43 800 m³/год. включваща:

- дестилационен модул с капацитет 30 m3/ден;

- дестилационен модул с капацитет 90 m3/ден;

Годишната норма за ефективноат се отнася при работа и на двамата дестилационни модула.

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Парокотелна инсталация с топлинна мощност 36.2 MW:

•	Котел 1 – ПКГН 12 – 9.2 MW

•	Котел 2 – ПКГ 12 – 9.2 MW

•	Котел 3 – TDC-F (слама) – 11.2 MW

•	Котел 4 – TDC-F (дърв. чипс костилки от череши) – 6.6 MW

•	Котел 5 – TDC-F (слама) – 13 MW

По Условие 4.2.2 през 2016 г. количеството произведената готова продукция от Инсталацията за производство на спирт е 28 135, 057  m3. Капацитетът на инсталацията за 2016 г. е 83,98 m3 спирт на ден, при работа на инсталацията 335 дни/год. Количеството произведен спирт се отнася за двата дестилационни модула.

РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

РИОСВ – Пловдив

бул. „Марица” № 122

4000, Пловдив

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията /инсталациите

Басейнова Дирекция Управление на Водите „Източнобеломорски район” – Пловдив

ул. „Янко Сакъзов” № 35

4000, Пловдив

- Система за управление на околната среда

Управление на околната среда

Съгласно Условие 5.1 всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното са изготвени и се изпълняват.

Като Приложение 1 към ГДОС е представен списък с всички инструкции изисквани по КР, номер, дата и версия.

Съгласно Условие 5.2

Всички инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели са изготвени и се изпълняват.

Съгласно Условие 5.3

Всички инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на Комплексното разрешително, са изготвени и се изпълняват.

Съгласно Условие 5.4

Прилага се писменна инструкция за установяване на причините за допуснатите несътветствия и  предприемане на корегиращи действия.

Съгласно Условие 5.6

Прилага се писменна инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове.

За постигане на съответствие с новите нормативни разпоредби, ръководният персонал се уведомява за предприемане на необходимите организационни/технически действия.

Уведомяване

Условие 7.4. (Обобщена информация по условия 7.2 и 7.3)

През 2016 г. не са регистрирани авариини ситуации.

През отчетния период, операторът е планирал и реализирал следните промени в работата на инсталациите по Условие 2:
1. Монтиране и въвеждане в експлоатация на нов котел № 5 на гориво биомаса (слама) с топлинна мощност 13 MW;

2. Разширяване броя на разрешените с усл. 11.1.1. за образуване отпадъци с нови пет вида.

3. Инсталация за дехидратация на спирт.

За тях са информирани МОСВ и ИАОС и е проведена процедурата, съгласно изискванията на Глава 6 и 7 от ЗООС.

- Използване на ресурси

- Използване на вода

Вода за производствени, охлаждащи и противопожарни нужди се осигурява от 5 броя сондажни кладенци, намиращи се на територията на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД, площадка Спиртна фабрика Есентика. Дружеството притежава разрешителни за водовземане 31530297/26.09.2012 г., изменено с Решение № 1648/10.01.2013 год. и РР-2008/24.07.2014г.,  продължено с Решение РР-2731/29.12.2015г. и Разрешително № 31530354/14.08.2013г. издадени от Басейнова дирекция за управление на водите в източнобеломорски район с център Пловдив.

Разработени и прилагани инструкции

- По Условие 8.1.3 - Инструкция за експлоатация и поддръжка на смесителят в Мелнично отделение, който е основен консуматор на вода за производствени нужди.

- По Условие 8.1.4 – Инструкция за поддръжка и проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

- По Условие 8.1.5.2 и 8.1.5.3  – Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане),

оценка на съответствието на изразходваните количества вода, с определените в Условие 8.1.2 на разрешителното, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Докладване 8.1.6

Съгласно КР 466-Н0/2013г., в изпълнение на Условие 8.1.6.1, консумацията на вода за производствени нужди за 2016 г. е представена в следващата таблица.

Таблица 3.1

Инсталация за производство на спирт

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество вода m³, за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество (2016) | Използвано количество за единица продукт* | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сондажен кладенец | - | 19,1 | 501 710 m³ | 17,8 | Да |

* Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3/ m3спирт (2016);

По Условие 8.1.6.2. При извършените 1 бр. проверки на съответствието с годишната норма за ефективност при употребата на вода за 2016 г. не са констатирани несъответствия със заложената ГНЕ (годишна норма за ефективност) в Комплексното разрешително.

Извършени са 4 бр. проверки на системата за контрол и поддъжка на смесителят в Мелнично отделение. Не са констатирани несъответствия (съгл. Условие 8.1.3).

Извършена е 1бр. проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката (съгл. Условие 8.1.4). Не са констатирани течове.

- Използване на енергия

Разработени и прилагани инструкции

- По Условие 8.2.1.3 – Инструкция за експлоатация и поддръжка на електродвигателите на Мелнично отделение основен консуматор на електроенергия и хидроселекционна колона, основен консуматор на толопенергия.

- По Условие 8.2.1.4 – Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

- По Условие 8.2.2.1 и 8.2.2.2 - Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества електро- и топлоенергия, оценка на съответствието на изразходваните количества електроенергия, с определените в Условие 8.2.1.1 на разрешителното, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Докладване 8.2.3

Съгласно Условие 8.2.3.1 изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електо- и топлоенергия са представени в Таблица 3.2.

Таблица 3.2.

Инсталация за производство на спирт

| Електроенергия/ топлоенергия | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/ m³ спирт, съгласно КР | Годишна норма за ефективност, разходвано количество, MWh/ m³ спирт (2016) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0,312 | 0,270 | Да |
| Топлоенергия | 3,13 | 2,44 | Да |

При извършените 1 бр. проверки на съответствието с годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия и топлоенергия за 2016 г. не са констатирани несъответствия със заложената в Комплексното разрешително.

Извършени са 4 бр. проверки на системата за контрол и поддъжка на електродвигателите на Мелнично отделение основен консуматор на електроенергия и хидроселекционна колона, основен консуматор на топлоенергия. Не са констатирани  несъотвествия. (съгл. Условие 8.2.1.3).

Извършена е 1 бр. проверка на техническото състояние на топлопреносната мрежа (съгл. Условие 8.2.1.4). Не са констатирани нарушения в целостта на проводите и/или повреди.

- Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Разработени и прилагани инструкции

- По Условие. 8.3.2.1 и 8.3.2.2 – Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини,  спомагателни материали и горива съгласно таблиците по Условия 8.3.1.1. и 8.3.1.2, оценка на съответствието на изразходваните количества суровини,спомагателни материали и горива, с определените в условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Докладване 8.3.3

По Условие 8.3.3.1. резултатите са представени в следващите таблици:

Таблица 3.3.1.

| Не опасни суровини | Годишно количетво съгласно КР | Количество за единица продукт*, съгласно КР | Употребено годишно количество (t) (2016) | Количество за единица продукт* (2016) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зърно (пшеница, ръж, царевица и други) | - | 2,9 | 76 526,366 | 2,7 | Да |
| Мая | - | 0,0000068 | 0,181 | 0,0000064 | Да |

*Годишна норма за ефективност при употребата на неопасни суровини, t/m³ спирт

Таблица 3.3.2.

| Опасни суровини | Годишно количетво съгласно КР | Количество за единица продукт*, съгласно КР | Употребено годишно количество (l) (2016) | Количество за единица продукт* (2016) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денатуранти (Метилетилкето,Изопропилов алкохол) | - | 70 | 83 040,77 | 69 | Да |

*Годишна норма за ефективност при употребата на опасни суровини, t/m³ спирт

Таблица 3.3.3

| Спомагателни материали | Годишно количетво съгласно КР | Количество за единица продукт*, съгласно КР | Употребено годишно количество (l) (2016) | Количество за единица продукт* (2016) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коректор PH на брашката (Сярна киселина (H2SO4) | - | 0,003 | 60,015 | 0,002 | Да |
| Коректор PH на брашката (Солна киселина (HCl)) |  |  |  |  |  |
| Коректор PH на брашката (Натриева основа (NaOH)) | - | 0,0003 | 6,067 | 0,0002 | Да |

*Годишна норма за ефективност при употребата на спомагателни материали, t/m³ спирт

Таблица 3.3.4.

| Горива | Годишно количетво съгласно КР | Количество за единица продукт*, съгласно КР | Употребено годишно количество (2016) | Количество за единица продукт* (2016) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | - | 0,46 | 0,000** | - | Да |

*Годишна норма за ефективност при употребата на горива, Nm³/ t/m³ спирт

** За 2016г. не е използван природен газ

- Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.6.1.

Резултати от извършените проверки на съотвествието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхарнение на опаси ХВС:

- брой на извършените проверки – 2 бр.

- брой установени несъответствия – няма

- причини за несъответствие – няма;

- предприетите коригиращи действия – няма.

  - Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

    - Докладване по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ), съгласно изискванията на Регламент №166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

В табл. 4.1.1. се докладват вещества, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност.  Те се записват заедно с измерената/изчислената за тях емисионна стойност. В случаите, в които не се превишава определения праг е маркирано мястото в таблицата с тире, “-“, за да се покаже, че прагът не е превишен, а в скоби е посочено измереното/изчисленото годишно количество. В случаите на превишение, се вписва количеството, с което се превишава прага. Докладван е също и метода, използван за получаване на резултатите.

Таблица 4.1.1. (Таблица 1 – по образец) Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисии (колона 1) | Пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | “-“ (16 278) M | - | - | - | - |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | “-“ (97 000) M | - | - | - | - |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | “-“ (0) M | - | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици <10μm (PM10) | ”-“ (47 447) M | - | - | - | - |

Стойностите на емисиите са получени в резултат от измерените концентрации за замърсителите по време на собствения мониторинг.

През 2016 г. няма превишаване на определения праг в Таблицата: Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR.

В мониторинга на отпадъчните води, извършван съгласно условия Условие 10.1.4.1 и Условие 10.3.2.1 от КР № 466-Н0/2013г. няма замърсители включени в Приложение II на Регламент №166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

    - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Разработени и прилагани инструкции

- По Условие 9.1.1.4 - Инструкция за поддържане на оптимална стойност на контролираните технологични  параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения разрешени с Условие 9.1.1..1

Докладване 9.1.3.3

По Условие 9.1.3.3.

Пречиствателни съоръжения:

- Мултициклон, състоящ се от 96 бр. циклони в един корпус към изпускащо устройство № 3 – Котелна инсталация – Котел № 3 TDC-F за биомаса (слама);

- Мултициклон, състоящ се от 112 бр. циклони в един корпус към изпускащо устройство № 3 – Котелна инсталация – Котел № 4 TDC-F за биомаса (дървесен чипс, костилки);

- Мултициклон, състоящ се от 220 бр. циклони в един корпус към изпускащо устройство № 3 – Котелна инсталация – Котел № 5 TDC-F за биомаса (слама);

- Модулно съоръжение с 26 броя ръкавни филтри към изпускащо устройство № 4 - Транспортиране, пресяване и мелене на суровини при Мелнично отделение;

- Циклон към изпускащо устройство № 5 - почистваща машина в голяма зърнобаза;

- Циклон към изпускащо устройство № 6 - почистваща машина в малка зърнобаза;

- Факел към изпускащо устройство №7 - анаеробен реактор във ВОПС

| Тип съоръжение за отпадъчни газове, процес и/или инсталация | Контролиран параметър | Оптимална стойност | Оборудване мониторинг | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мултициклон, състоящ се от 96 бр. циклони в един корпус към Котелна инсталация – Котел за биомаса (слама) | Подналягане в горивна камера | -1 mbar | автоматично | Постоянно на дисплей |
| Мултициклон, състоящ се от 112 бр. циклони в един корпус към Котелна инсталация – Котел за биомаса (дървесен чипс) | Подналягане в горивна камера | -1 mbar | Постоянно на дисплей | Ремонтен дневник |
| Мултициклон, състоящ се от 220 бр. циклони в един корпус към Котелна инсталация – Котел за биомаса (слама) | Подналягане в горивна камера | -1 mbar | Постоянно на дисплей | Ремонтен дневник |
| Модулно съоръжение с 26 броя ръкавни филтри – Транспортиране, пресяване и мелене на суровини при Мелнично отделение | Време на изтръскване Разлика в налягане | 10-30 сек. 5 mbar | автоматично | Постоянно на дисплей |
| Циклон към почистваща машина в голяма зърнобаза | Разлика в налягане | < 20 kPa | автоматично | Ежедневно |
| Циклон към почистваща машина в малка зърнобаза | Разлика в налягане | < 20 kPa | автоматично | Ежедневно |
| Факел към анаеробен реактор във ВОПС | Налягане при което се задейства горелката | 40 mbar | автоматично | непрекъснато |

Извършени проверки на експлоатацията и поддръжката на ПС (пречиствателни съоръжения) - 4 бр.

Няма установени несъответствия.

Разработени и прилагани инструкции

- По Условие 9.2.5 – Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на измерените стойности на контролираните параметри с разрешените емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

- По Условие 9.3.2 – Инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

- По Условие 9.3.3 – Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

- По Условие 9.4.3 – Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно меришещите вещества, установяване на причините за несъотвествията и предприемане на коригиращи действия.

Докладване 9.6.2

По Условие 9.6.2.1 Операторът документира и съхранява резулататите от мониторинга на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове по Условие 9.6.1.1.

По Условие 9.6.2.2. Операторът документира и съхранява информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ.

По Условие 9.6.2.3. Операторът документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. По ИОС 9.3.3. е извършена една проверка,  по ИОС 9.4.3. са извършени 4 бр. провеки за 2016 г., при които няма констатирани несъответствия.

По Условие 9.6.2.4. - през 2016 г. не са потъпвали оплаквания за миризми от дейността на предприятието.

По Условие 9.6.2.5. Операторът документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в КР емисионни норми.

Собствени периодични измервания на емисии в атмосферния въздух са извършени през 2015 г., както за това са издадени следните протоколи: № 581П.3/23.10.2015г.,

№ 581П.4/23.10.2015г., № 581П/23.10.2015г., № 581П.1/23.10.2015г.,       №581П.2/23.10.2015г. СПИ са извършени от акредитирана лаборатория при спазване на регламентираните срокове заложени в КР. Съгласно периодиката заложена в КР, следващите такива ще бъдат извършени 2017г.

През 2016 г. е извършен мониторинг на ИУ № 3, след изграждане и въвеждане в експлоатация нов котел Котел № 5 TDC-F, като за това е издаден протокол № 593В/ 23.122016 г.

Резултатите от оценката на съответствието са представени в таблиците по-долу.

Таблица 2.1. Емисии в атмосферния въздух от горивна инсталация;

изпускащо устройство К1 - Протокол № 581П.3/23.10.2015г

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 22 800 | 10 491 | Веднъж на две години | Да 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 250 | 115,3 | Веднъж на две години | Да 100% |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 0,0 | Веднъж на две години | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | 0,0 | Веднъж на две години | Да |

Таблица 2.2. Емисии в атмосферния въздух от горивна инсталация;

изпускащо устройство К2 - № 581П.4/23.10.2015г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 22 800 | 10 446 | Веднъж на две години | Да 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 250 | 115,3 | Веднъж на две години | Да 100% |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 0,0 | Веднъж на две години | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | 0,0 | Веднъж на две години | Да |

Таблица 2.3. Емисии в атмосферния въздух от от горивна инсталация;

изпускащо устройство К3 - Протокол № 593В/ 23.12.2016 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 115 425 | 115 170 | Веднъж на две години | Да 100% |
| Прах | mg/Nm3 | 150 | 118 | Веднъж на две години | Да 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 650 | 255,60 | Веднъж на две години | Да 100% |
| CO | mg/Nm3 | 250 | 36,66 | Веднъж на две години | Да 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 2000 | 0,0 | Веднъж на две години | Да |

Таблица 2.4. Емисии в атмосферния въздух от Мелнично отделение, мелене, транспортиране, пресяване на суровини; изпускащо устройство К4 -Протокол № 581П/23.10.2015г

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 6 000 | 5 583 | Веднъж на две години | Да 100% |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 9,41 | Веднъж на две години | Да 100% |

Таблица 2.5. Емисии в атмосферния въздух от Пречистване на зърно в голяма зърнобаза; изпускащо устройство К5 -Протокол № 581П.1/23.10.2015г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 6 000 | 5 379 | Веднъж на две години | Да 100% |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 16,27 | Веднъж на две години | Да 100% |

Таблица 2.6. Емисии в атмосферния въздух от Пречистване на зърно в малка зърнобаза; изпускащо устройство К6 - Протокол № 581П.1/23.10.2015г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 8 500 | 4 307 | Веднъж на две години | Да 100% |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 17,61 | Веднъж на две години | Да 100% |

По Условие 9.6.2.7. притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.9.

Данните за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт са посочени в Таблица 2.7

Таблица 2.7

| Замърсител | Количество (кг) емитиран замърсител във въздуха за производството на единица продукт |
| --- | --- |
| CO | 0,0006 |
| NOx | 0,003 |
| SO2 | 0 |
| Прах | 0,002 |

    - Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Разработени и прилагани инструкции

- По Условие 10.1.1.2.1 – Инструкция за поддържане на оптимална стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2.

- По Условие 10.1.1.2.3 - Инструкция за периодична проверка и техническа поддръжка на техническа и експлоатационна изправност  на пречиствателното съоръжение по Условие 10.1.1.1.

- По Условие 10.1.1.3.1 – Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Докладване 10.1.1.4

Пречиствателно съоръжение: Вътрешнозаводско оборотно пречиствателно стъпало (ВОПС), (състоящо се от: Буферен съд; Реактор за рециркулация и неутрализация; Мезофилен IC анаеробен реактор; 4 броя паралелни аеробни SBR реактора; Самопромиващ се пясъчен филтър; Съд за утайка; Филтър-преса за утайка; Воден скрубер за промиване на CO2.);

| Оборудване/ съоръжение | Контролиран параметър | Оптимална стойност | Вид на измерва-нето | Период на измерване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Буферен съд | Ниво | 30 до 90 % | Автоматично | Непрекъснато |
| Реактор за реагенти и рециркулация | pH Т | pH 7,0- 8,0 20 - 40 | Автоматично Автоматично | Непрекъснато Непрекъснато |
| Мезофилен IC анаеробен реактор | pH Т Циркулационен дебит | pH 7,0- 8,0 30 – 36 20- 50 м3/ час | Автоматично Автоматично Автоматично | Непрекъснато Непрекъснато Непрекъснато |
| 4 броя паралелни аеробни SBR реактора | Ниво pO | 60 до 90 % 0 – 2.5 mg/l | Автоматично Aвтоматично | Непрекъснато Непрекъснато |
| Самопромиващ се пясъчен филтър | TSS | 0 – 10 mg/l | Лаб. анализ | Ежедневно |
| Силоз за утайка | Ниво | 30 до 90 % | Автоматично | Непрекъснато |
| Филтър-преса за утайка | Налягане | 0 – 12 MPa | Локално | При необходимост |

По Условие 10.1.1.4.4

Извършени проверки на експлоатацията и поддръжката на пречиствателното съоръжение - 4 бр. Няма констатирани несъответствия.

Разработени и прилагани инструкции

- По Условие 10.1.4.2 – Инструкция за оценка съответствието на резултатите от собствения мониторинг по Таблица 10.1.4.1 с определините в разрешителното индивидуални емсионни ограничения Таблица 10.1.2.1, установяване на причините за несъответствията и предприемане на корегиращи действия.

- По Условие 10.3.2.2  - Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг по Таблица 10.3.2.1 с определените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения Таблица 10.3.1.1, установяване на причините за несъответствията и предприемане на корегиращи действия.

- По Условие 10.3.2.3 – Инструкция за изчисляване на количествата зауствани отпадъчни води по Условие 10.3.1.1.

- По Условие 10.5 – Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Докладване 10.1.1.4

По Условие 10.6.3:

- брой на извършените проверки по

√ Условие 10.1.4.1 – 4 бр.

√ Условие 10.3.2.1 - 2 бр.

Не са констатирани несъответствия.

По Условие 10.6.4 Операторът документира и съхранява резултатите от мониторинга на смесен поток отпадъчни води и на битово-фекални води, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг по изпълнение на Условие 10.1.4.1 и Условие 10.3.2.1

През 2016 г. е извършен мониторинг: протоколи № 190В/08.06.2016г.,

№ 190В/05.07.2016г., № 593В-3/23.12.2016г., № 593В-3/13.01.2017г.

Мониторингът е извършен от акредитирана лаборатория при спазване на регламентираните срокове заложени в КР.

Операторът документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в КР емисионни норми.

Таблица 4.3.1. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води от ТМ -1 – първата ревизионна шахта след ВОПС; Протокол № 190В/08.06.2016г., № 190В/05.07.2016г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг 2016 | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни води | m3/час | 497.31 | 26,94 | - | Да |
|  | m3/ден | 2 066.3 | 646,66 | - |  |
|  | m3/година | 754 212 | 236 680 | - |  |
| Активна реакция (рН) | - | 6,0 – 9,0 | 7,35 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 15 ± 1 | Веднъж на шест месеца | Да |
| БПК 5 | mg/dm3 | 40 | 6 ± 1 | Веднъж на шест месеца | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 250 | 29 ± 1 | Веднъж на шест месеца | Да |

Таблица 4.3.2. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води от ТМ -2 – първата шахта след оградата на предприятието; Протокол № 190В/08.06.2016г., № 190В/05.07.2016г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг 2016 | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъни води | m3/час | 497.31 | 26,94 | - | Да |
|  | m3/ден | 2 066.3 | 646,66 | - |  |
|  | m3/година | 754 212 | 236 680 | - |  |
| Активна реакция (рН) | - | 6,0 – 9,0 | 6,55 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 120 ± 8 | Веднъж на шест месеца | Да |
| БПК 5 | mg/dm3 | 40 | 34,5 ± 4 | Веднъж на шест месеца | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 250 | 138 ± 5 | Веднъж на шест месеца | Да |

Таблица 4.3.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води от ТП – в точка на заустване ТЗ-2; Протокол № 190В/08.06.2016г., № 190В/05.07.2016г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг 2016 | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни води | m3/час | 1,97 | 0,25 | - | Да |
|  | m3/ден | 6,58 | 6,12 | - |  |
|  | m3/година | 2 400 | 2 241 | - |  |
| Активна реакция (рН) | - | 6,5 – 9,0 | 66,6 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 35 ± 2 | Веднъж на шест месеца | Да |
| БПК 5 | mg/dm3 | 400 | 80 ± 9 | Веднъж на шест месеца | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 700 | 660 ±16 | Веднъж на шест месеца | Да |

Таблица 4.3.4. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води от ТМ -1 – първата ревизионна шахта след ВОПС; Протокол  № 593В-3/23.12.2016г., № 593В-3/13.01.2017г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг 2016 | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни води | m3/час | 497.31 | 26,94 | - | Да |
|  | m3/ден | 2 066.3 | 646,66 | - |  |
|  | m3/година | 754 212 | 236 680 | - |  |
| Активна реакция (рН) | - | 6,0 – 9,0 | 7,84 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 21±1 | Веднъж на шест месеца | Да |
| БПК 5 | mg/dm3 | 40 | 21,6 ±2,4 | Веднъж на шест месеца | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 250 | 48±2 | Веднъж на шест месеца | Да |

Таблица 4.3.5. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води от ТМ -2 – първата шахта след оградата на предприятието; Протокол № 593В-3/23.12.2016г.,

№ 593В-3/13.01.2017г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг 2016 | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни води | m3/час | 497.31 | 26,94 | - | Да |
|  | m3/ден | 2 066.3 | 646,66 | - |  |
|  | m3/година | 754 212 | 236 680 | - |  |
| Активна реакция (рН) | - | 6,0 – 9,0 | 6,69 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 30±1 | Веднъж на шест месеца | Да |
| БПК 5 | mg/dm3 | 40 | 33,6±3,8 | Веднъж на шест месеца | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 250 | 168±6 | Веднъж на шест месеца | Да |

Таблица 4.3.6 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води от ТП – в точка на заустване ТЗ-2; Протокол № 593В-3/23.12.2016г., № 593В-3/13.01.2017г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг 2016 | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни води | m3/час | 1,97 | 0,25 | - | Да |
|  | m3/ден | 6,58 | 6,12 | - |  |
|  | m3/година | 2 400 | 2 241 | - |  |
| Активна реакция (рН) | - | 6,5 – 9,0 | 6,95 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 76±5 | Веднъж на шест месеца | Да |
| БПК 5 | mg/dm3 | 400 | 259±34 | Веднъж на шест месеца | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 700 | 575±20 | Веднъж на шест месеца | Да |

По Условие 10.6.6

Мониторингът на отпадъчните води извършван съгласно условия Условие 10.1.4.1 и Условие 10.3.2.1 от КР № 466-Н0/2013г. няма замърсители включени в Приложение II на Регламент №166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

    - Управление на отпадъците

Разработени и прилагани инструкции

- По Условие 11.3.12 – Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварително съхраняване с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- По Условия 11.7.2. и 11.7.3 – Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително и за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Докладване 11.9

По Условие 11.9.2. Операторът документира всички измервани съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците и докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество – Таблица 4. Образуване на отпадъци.

Извършено измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация.

Таблица 4. Образуване на отпадъци 2016г.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество разрешено за съхранване, t/y, КР 466-Н0-И0-А1/2016 г. | Реално измерено t 2016г. | Количество t/t (m3) продукт КР 466-Н0/2013 г. | Реално измерено 2016г. |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 (пепел от котли) | 10 01 15 | 400 | 48,800 | - | - | № 4 | Външна фирма предадено 54,300 т | Да |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 0.5 | 0,000 | - | - | № 1 | - | Да |
| Дънна пепел и шлака различна от упоменатите в 19.01.11 (пепел от котли) | 19 01 12 | 600 | 3,880 | - | - | № 4 | Външна фирма предадено 26,180 т | Да |
| Утайки от биологично шречистване на промишлени отпадни води, различни от упоменатите в 19.08.11 (утайки от вътрешнозаводско оборотно пречиствателно стъпало) | 19 08 12 | 300 | 43,000 | - | - | № 5 | Външна фирма предадено43,000 т | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отадъци, съдуржащи живак | 20 01 21* | 0,100 | 0,013 | - | - | № 1 | Външна фирма Предадено 0,136 т | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 100 | 16,000 | - | - | № 1 | Външна фирма Предадено 16,000 т | Да |

Таблица 4.4.1  Приети и оползотворени отпадъци на територията на площадката

| Юридическо лице/ едноличен търговец / обслужвана община | ЕИК | Наименование | Код на отпадъка | Приети | Оползотворени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество тон | Количество тон |
| „АГРИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД | 121050203 | Материали негодни за консумация или преработка | 02 03 04 | 80,300 | R1 –използване на отпадъците като гориво или по друг начин за получаване на енергия 80,300 |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 (пепел от котли) | 10 01 15 | - | - | „Омега Агро” ЕООД R10 - Обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване предадено 54,300 т | Да |
| Дънна пепел и шлака различна от упоменатите в 19.01.11 (пепел от котли) | 19 01 12 | - | - | „Омега Агро” ЕООД R10 - Обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване предадено 26,180 т | Да |
| Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадни води, различни от упоменатите в 19 08 11 (утайки от вътрешнозаводско оборотно пречиствателно стъпало) | 19 08 12 | - | - | „Анес -96” ООД R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване Предадено 43,000 т | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отадъци, съдуржащи живак | 20 01 21* | - | - | „Анес -96” ООД R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване Предадено 0,136 т | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | Община Садово- градско сметище „Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци – І-ви етап“ за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки” Предадено 16,000 т | Да |

През 2016 г не са извършвани дейности с отпадъци и няма налични от минали години за кодове –  02 07 01, 12 01 01, 12 01 03, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03,

16 07 08*, 20 01 36.

По Условие 11.9.3. съгласно изискванията на инструкциите относно дейностите по управление на отпадъците към:

√ ИОС 11.3.10

-брой и обект на проверките - 2 бр.

-установени несъответствия- няма;

-причини- няма;

-предприети мерки/мерки които ще бъдат предприети- няма.

√ ИОС 11.7.3

-брой и обект на проверките - 1 бр.

-установени несъответствия- няма;

-причини- няма;

-предприети мерки/мерки които ще бъдат предприети- няма.

    - Шум

Съгласно Условие 12.2.1. от КР 466-Н0/2013г да се извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години наблюдение на общата звукова мощност на площадката, еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката, еквивалентни нива на шум е мястото на въздействие.

Разработени и прилагани инструкции

- По Условия 12.2.2. и 12.2.3 – Инструкция за за периодично наблюдение на показателите на шум по Условие 12.2.1 на Комплексното разрешително, оценка на съответствието, установяване на причините за несъответствие и предприемане на корегиращи действия.

Докладване 12.3

По Условие 12.3.3

През изтеклата 2016 г.  няма оплаквания от живущи около площадката.

Наблюдението на шумовите нива е извършено на 30 Септември 2015 г. от Акредитирана лаборатория ЛИК „ЛИПГЕИ” към „Пехливанов Инженеринг” ООД, за което са издадени Протоколи № 556П.1/10.10.2015 г., № 556П.2/10.10.2015 г.,

№ 556П.3/10.10.2015 г. Съгласно периодиката заложена в КР, следващите такива ще бъдат извършени 2017г.

Резултатите от извършените наблюдения и мониторинг през 2015 г. година са отразени в Таблица 6.1, Таблица 6.2, Таблица 6.3.

През отчетния период не са установени несъответствия.

Таблица 6.1 Шумови емисии дневно – 15:30 до 16:40 ч.,

Протокол № 556П.1/10.10.2015г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка 1 | 70 | 59,1± 0,3 | ДА |
| Точка 2 | 70 | 54,6 ± 0,3 | ДА |
| Точка 3 | 70 | 49,2 ± 0,3 | ДА |
| Точка 4 | 70 | 55,1± 0,3 | ДА |
| Точка 5 | 70 | 50,5 ± 0,3 | ДА |
| Точка 6 | 70 | 54,9 ± 0,3 | ДА |
| Точка 7 | 70 | 60,3 ± 0,3 | ДА |
| Точка 8 | 70 | 55,8± 0,3 | ДА |
| Точка 9 | 70 | 51,2± 0,3 | ДА |
| Точка 10 | 70 | 56,6 ± 0,3 | ДА |
| Точка 11 | 70 | 61,3 ± 0,3 | ДА |
| Точка 12 | 70 | 56,1 ± 0,3 | ДА |
| Точка 13 | 70 | 60,8 ± 0,3 | ДА |
| Точка 14 | 70 | 65,5 ± 0,3 | ДА |
| Точка 15 | 70 | 61,0 ± 0,3 | ДА |
| Точка 16 | 70 | 65,3 ± 0,3 | ДА |
| Точка 17 точка на въздействие ул. „Плиска” | 55 | 51,2 ± 0,3 | ДА |
| Точка 18 точка на въздействие ул. „В. Коларов” | 55 | 53,3 ± 0,3 | ДА |
| Точка 19 точка на въздействие ул. „Н.Бапцаров” | 55 | 53,8 ± 0,3 | ДА |
| Ниво на обща звукова мощност | - | 110,2 ± 4,5 | ДА |

Таблица 6.2 Шумови емисии вечерно – 19:20 до 20:35 ч.

Протокол № 556П.2/10.10.2015 г

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено вечерта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка 1 | 70 | 58,3± 0,3 | ДА |
| Точка 2 | 70 | 53,1 ± 0,3 | ДА |
| Точка 3 | 70 | 47,4 ± 0,3 | ДА |
| Точка 4 | 70 | 52,7± 0,3 | ДА |
| Точка 5 | 70 | 48,1 ± 0,3 | ДА |
| Точка 6 | 70 | 53,6 ± 0,3 | ДА |
| Точка 7 | 70 | 58,4 ± 0,3 | ДА |
| Точка 8 | 70 | 52,9 ± 0,3 | ДА |
| Точка 9 | 70 | 47,5 ± 0,3 | ДА |
| Точка 10 | 70 | 42,1 ± 0,3 | ДА |
| Точка 11 | 70 | 46,8 ± 0,3 | ДА |
| Точка 12 | 70 | 51,2 ± 0,3 | ДА |
| Точка 13 | 70 | 56,8 ± 0,3 | ДА |
| Точка 14 | 70 | 61,5 ± 0,3 | ДА |
| Точка 15 | 70 | 66,2 ± 0,3 | ДА |
| Точка 16 | 70 | 62,3 ± 0,3 | ДА |
| Точка 17 точка на въздействие ул. „Плиска” | 50 | 48,3 ± 0,3 | ДА |
| Точка 18 точка на въздействие ул. „В. Коларов” | 50 | 49,1 ± 0,3 | ДА |
| Точка 19 точка на въздействие ул. „Н.Бапцаров” | 50 | 47,6 ± 0,3 | ДА |
| Ниво на обща звукова мощност | - | 108,6 ± 4,4 | ДА |

Таблица 6.3 Шумови емисии нощно – 23:00 до 23:50 ч.,

Протокол № 556П.3/10.10.2015 г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка 1 | 70 | 55,9 ± 0,3 | ДА |
| Точка 2 | 70 | 51,2 ± 0,3 | ДА |
| Точка 3 | 70 | 46,2 ± 0,3 | ДА |
| Точка 4 | 70 | 40,8 ± 0,3 | ДА |
| Точка 5 | 70 | 45,3 ± 0,3 | ДА |
| Точка 6 | 70 | 50,1 ± 0,3 | ДА |
| Точка 7 | 70 | 45,8 ± 0,3 | ДА |
| Точка 8 | 70 | 51,2 ± 0,3 | ДА |
| Точка 9 | 70 | 46,3 ± 0,3 | ДА |
| Точка 10 | 70 | 41,5 ± 0,3 | ДА |
| Точка 11 | 70 | 45,9 ± 0,3 | ДА |
| Точка 12 | 70 | 50,7 ± 0,3 | ДА |
| Точка 13 | 70 | 55,4 ± 0,3 | ДА |
| Точка 14 | 70 | 60,2 ± 0,3 | ДА |
| Точка 15 | 70 | 54,8 ± 0,3 | ДА |
| Точка 16 | 70 | 61,4 ± 0,3 | ДА |
| Точка 17 точка на въздействие ул. „Плиска” | 45 | 43,2 ± 0,3 | ДА |
| Точка 18 точка на въздействие ул. „В. Коларов” | 45 | 42,7± 0,3 | ДА |
| Точка 19 точка на въздействие ул. „Н.Бапцаров” | 45 | 42,9 ± 0,3 | ДА |
| Ниво на обща звукова мощност | - | 104,7 ± 4,3 | ДА |

    - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Разработени и прилагани инструкции

- По Условие 13.1.2 – Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течове.

- По Условие 13.1.4 – Инструкция съдържащи мерки, за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствента площадка (включеително и обвалованите зони).

- По Условие 13.1.5 - Инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са остановени течове, до момента на отстраняването им.

- По Условие 13.1.6 – Инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъни води.

Докладване 13.3

По Условие 13.3.4

При извършените 1 бр. проверки (по Условие 13.1.2), за наличие на тчове и оборудване разположени на открито, не са установени несъответствия.

От извършените проверки – 1 бр. (по Условие 13.1.4 ) за установени разливи на вредни и опасни вещества на производствената площадка, не са костатирани такива. На територията на Дружеството се съхраняват необходимите сорбенти в достатъчно количество за ликвидиране на разливи и се изпълнват мерките предвидени в инструкцията.

По Условие 13.1.5 е извършена 1 бр. провека, не са регистрирани несъответствия.

По Условие 13.1.6 е направена 1бр. проверка на канализационната ситема на площадката. Не са констатирани несъответствия.

По Условие 13.3.5 резултатите от собствения мониторинг на подземни води по изпълнението на Условие 13.2.1. е представен в Таблица 4.6.1, Таблица 4.6.2,

Таблица 4.6.3, Таблица 4.6.4, Таблица 4.6.5,

Извършен е  мониторинг на подземни води на 30.09.2016 г.

Точки на пробовземане:

- ТК-1, с географски координати: N42°06'02.9˝ и E24°52'31.4˝;

- ТК-2, с географски координати: N42°06'01.3˝ и E24°52'30.9˝;

- ТК- 4, с географски координати: N42°06'00.6˝ и E24°52'32.6˝;

- ТК-5, с географски координати: N42°06'00.2˝ и E24°52'35.6˝;

- TK -6, с географски координати: N42°06'04.6˝ и E24°52'40.6˝;

Таблица 4.6.1. Мониторинг на подземни води, ТК 1- тръбен кладенец,

# Протоколи № 319В-2/30.09.2016г., № 319В-2/18.10.2016г.

| Показател | Точка на пробовземане | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | ТК 1 | 1,10 (понижение, м) | Веднъж на пет години | Да |
| Активна реакция | ТК 1 | 6,71 | Веднъж на пет години | Да |
| Електропроводимост | ТК 1 | 470 | Веднъж на пет години | Да |
| Обща твърдост | ТК 1 | 0,85 ± 0,03 | Веднъж на пет години | Да |
| Нитрати | ТК 1 | 14,2 ± 0,4 | Веднъж на пет години | Да |
| Нитрити | ТК 1 | 0,29 ± 0,02 | Веднъж на пет години | Да |
| Олово | ТК 1 | <5* | Веднъж на пет години | Да |
| Желязо | ТК 1 | <5* | Веднъж на пет години | Да |
| Перманганатна окисляемост | ТК 1 | <5* | Веднъж на пет години | Да |
| Сулфати | ТК 1 | 84 ± 2 | Веднъж на пет години | Да |
| Амониеви йон | ТК 1 | 0,53± 0,03 | Веднъж на пет години | Да |
| Фосфати | ТК 1 | 0,20± 0,01 | Веднъж на пет години | Да |
| Хлориди | ТК 1 | 6,3±0,1 | Веднъж на пет години | Да |
| Манган | ТК 1 | <50* | Веднъж на пет години | Да |

* по-малко от границата на количествено определяне на метода.

Таблица 4.6.2. Мониторинг на подземни води, ТК 2 – тръбен кладенец,

# Протоколи № 319В-2/30.09.2016г., № 319В-2/18.10.2016г.

| Показател | Точка на пробовземане | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | ТК 2 | 1,30 (понижение, м) | Веднъж на пет години | Да |
| Активна реакция | ТК 2 | 6,80 | Веднъж на пет години | Да |
| Електропроводимост | ТК 2 | 460 | Веднъж на пет години | Да |
| Обща твърдост | ТК 2 | 0,95 ± 0,04 | Веднъж на пет години | Да |
| Нитрати | ТК 2 | 17,9 ± 0,5 | Веднъж на пет години | Да |
| Нитрити | ТК 2 | 0,30 ± 0,02 | Веднъж на пет години | Да |
| Олово | ТК 2 | <5* | Веднъж на пет години | Да |
| Желязо | ТК 2 | <5* | Веднъж на пет години | Да |
| Перманганатна окисляемост | ТК 2 | <5* | Веднъж на пет години | Да |
| Сулфати | ТК 2 | 88 ± 2 | Веднъж на пет години | Да |
| Амониеви йон | ТК 2 | 0,47 ± 0,03 | Веднъж на пет години | Да |
| Фосфати | ТК 2 | 0,18 ± 0,01 | Веднъж на пет години | Да |
| Хлориди | ТК 2 | 5,9 ± 0,1 | Веднъж на пет години | Да |
| Манган | ТК 2 | <50* | Веднъж на пет години | Да |

* по-малко от границата на количествено определяне на метода.

Таблица 4.6.3. Мониторинг на подземни води, ТК 3 – тръбен кладенец,

# Протоколи № 319В-2/30.09.2016г., № 319В-2/18.10.2016г.

| Показател | Точка на пробовземане | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | ТК 3 | 1,20 (понижение, м) | Веднъж на пет години | Да |
| Активна реакция | ТК 3 | 6,66 | Веднъж на пет години | Да |
| Електропроводимост | ТК 3 | 470 | Веднъж на пет години | Да |
| Обща твърдост | ТК 3 | 0,95 ± 0,04 | Веднъж на пет години | Да |
| Нитрати | ТК 3 | 25,7 ± 0,7 | Веднъж на пет години | Да |
| Нитрити | ТК 3 | 0,29 ± 0,02 | Веднъж на пет години | Да |
| Олово | ТК 3 | <5* | Веднъж на пет години | Да |
| Желязо | ТК 3 | <5* | Веднъж на пет години | Да |
| Перманганатна окисляемост | ТК 3 | <5* | Веднъж на пет години | Да |
| Сулфати | ТК 3 | 90 ± 2 | Веднъж на пет години | Да |
| Амониеви йон | ТК 3 | 0,52± 0,03 | Веднъж на пет години | Да |
| Фосфати | ТК 3 | 0,20± 0,01 | Веднъж на пет години | Да |
| Хлориди | ТК 3 | 6,4 ± 0,1 | Веднъж на пет години | Да |
| Манган | ТК 3 | <50* | Веднъж на пет години | Да |

* по-малко от границата на количествено определяне на метода.

Таблица 4.6.4. Мониторинг на подземни води, ТК 5 – тръбен кладенец,

# Протоколи № 319В-2/30.09.2016г., № 319В-2/18.10.2016г.

| Показател | Точка на пробовземане | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | ТК 5 | 1,20 (понижение, м) | Веднъж на пет години | Да |
| Активна реакция | ТК 5 | 7,01 | Веднъж на пет години | Да |
| Електропроводимост | ТК 5 | 506 | Веднъж на пет години | Да |
| Обща твърдост | ТК 5 | 1,00 ± 0,04 | Веднъж на пет години | Да |
| Нитрати | ТК 5 | 23,6 ± 0,7 | Веднъж на пет години | Да |
| Нитрити | ТК 5 | 0,28 ± 0,2 | Веднъж на пет години | Да |
| Олово | ТК 5 | <5* | Веднъж на пет години | Да |
| Желязо | ТК 5 | <5* | Веднъж на пет години | Да |
| Перманганатна окисляемост | ТК 5 | 0,64± 0,05 | Веднъж на пет години | Да |
| Сулфати | ТК 5 | 90 ± 2 | Веднъж на пет години | Да |
| Амониеви йон | ТК 5 | 0,54± 0,03 | Веднъж на пет години | Да |
| Фосфати | ТК 5 | 0,16± 0,01 | Веднъж на пет години | Да |
| Хлориди | ТК 5 | 7,2 ± 0,1 | Веднъж на пет години | Да |
| Манган | ТК 5 | <50* | Веднъж на пет години | Да |

* по-малко от границата на количествено определяне на метода.

Таблица 4.6.5. Мониторинг на подземни води, ТК 6 – тръбен кладенец,

# Протоколи № 319В-2/30.09.2016г., № 319В-2/18.10.2016г.

| Показател | Точка на пробовземане | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | ТК 6 | 1,20 (понижение, м) | Веднъж на пет години | Да |
| Активна реакция | ТК 6 | 6,53 | Веднъж на пет години | Да |
| Електропроводимост | ТК 6 | 490 | Веднъж на пет години | Да |
| Обща твърдост | ТК 6 | 0,95 ± 0,04 | Веднъж на пет години | Да |
| Нитрати | ТК 6 | 26,5 ± 0,7 | Веднъж на пет години | Да |
| Нитрити | ТК 6 | 0,34 ± 0,2 | Веднъж на пет години | Да |
| Олово | ТК 6 | <5* | Веднъж на пет години | Да |
| Желязо | ТК 6 | <5* | Веднъж на пет години | Да |
| Перманганатна окисляемост | ТК 6 | 0,56± 0,05 | Веднъж на пет години | Да |
| Сулфати | ТК 6 | 89 ± 2 | Веднъж на пет години | Да |
| Амониеви йон | ТК 6 | 0,46± 0,03 | Веднъж на пет години | Да |
| Фосфати | ТК 6 | 0,56 ± 0,01 | Веднъж на пет години | Да |
| Хлориди | ТК 6 | 6,7 ± 0,1 | Веднъж на пет години | Да |
| Манган | ТК 6 | <50* | Веднъж на пет години | Да |

* по-малко от границата на количествено определяне на метода.

Таблица 8 Опазване на почви*

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовзем-на точка | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пункт1 | Пункт 2 |  |  |

*По КР няма изискване за провеждане на мониторинг на почви, поради което Таблица 8 не е попълнена

Разработени и прилагани инструкции

- По Условие 15.1 -  Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения.

- По Условие 15.2  -  Инструкция за пускане (влизане в стабилен работен режим ) и спиране на инсталациите по Условие 2, съдържащи необходими мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

Докладване 15.4

Условие 15.4. Операторът е изработил План за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2., който включва вида, количествата и продължителността на времето на извънредните емисии и начините на тяхното измерване и контролиране.

През 2016 г. не е регистриран анормален режим на инсталацията по Условие 2, поради което Опрераторът не е провеждал мониторинг при анормални режими на работа.

- Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Няма изискваме за изготвяне на план за привеждане в съответствие с условията на КР на „ВП Брандс Интернешънъл” АД, Спиртна Фабрика Есентика.

- Прекратяване работата на инсталацията или части от тях

По Условие 16.4.

През 2016г. инсталациите или части от тях не са прекратявали дейността си. Поради тази причина не е представян план на действията при закриване на дейностите в инсталациите по Условие 2 (Условия 16.2 и 16.3. КР 466-Н0-И0-А1/2016 г.).

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

- Аварии

Условие 7.4

През 2016 г. не е имало аварийни или други замърсявания на територията на “ВП Брандс Интернешънъл”  АД, Спиртна Фабрика Есентика, поради което Таблица 9 не е попълнена

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През 2016 г. не е имало оплквания или въражения, свързани с дейността на инсталациите на “ВП Брандс Интернешънъл”  АД, Спиртна Фабрика Есентика, поради което Таблица 10 не е попълнена

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Подписване на Годишния Доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад по околна среда за 2016 г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 466-Н0/2013 г., актуализирано № 466-Н0-И0-А2/2016 г.,  на Спиртна фабрика Есентика „БП Брандс Интернешънъл” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дата:………

Подпис: ............................

Милко Апостолов

/Мениджър завод/

/печат/

Приложение 1

| Номер на Инструкцията/Условието от КР | Инструкция | Дата на влизане в сила на инструкцията | Версия |
| --- | --- | --- | --- |
| ИОС 4.2.1 | Инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. | 01.08.2016 г. | 03 |
| ИОС 5.4 | Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. | 01.08.2016 г. | 03 |
| ИОС 5.6 | Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. | 01.08.2016 г. | 03 |
| ИОС 8.1.3 | Инструкция за експлоатация и поддръжка на смесителят в Мелнично отделение, който е основен консуматор на вода за производствени нужди на площадката при работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. | 01.08.2016 г. | 04 |
| ИОС 8.1.4 | Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. | 01.08.2016 г. | 03 |
| ИОС 8.1.5.2_8.1.5.3 | Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане), оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (вкючително охлаждане), с определените в Условие 8.1.2. на разрешителното, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. | 01.08.2016 г. | 04 |
| ИОС 8.2.1.3 | Инструкция за експлоатация и поддръжка на електродвигателите на Мелнично отделение, основен консуматор на електроенергия и хидроселекционната колона, основен консуматор на топлоенергия. | 01.08.2016 г. | 03 |
| ИОС 8.2.1.4 | Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. | 01.08.2016 г. | 03 |
| ИОС 8.2.2.1_8.2.2.2 | Инструкция за измерване, изчисляване и документиране на използваните количества електро и топлоенергия, оценка на съответствието на измерените/ изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. | 01.08.2016 г. | 04 |
| ИОС 8.3.2.1_8.3.2.2 | Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива съгласно таблиците по Условия 8.3.1.1. и 8.3.1.2. оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност, установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. | 01.08.2016 г. | 04 |
| ИОС 9.1.1.4_9.1.2.1 | Инструкция за поддръжка на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, в съответствие с определените по Условие 9.1.1.1. | 01.08.2016 г. | 04 |
| ИОС 9.2.5 | Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. | 01.08.2016 г. | 04 |
| ИОС 9.3.2_9.3.3 | Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници, предприемане на мерки за ограничаването им, периодична оценка на спазването на им и ограничаване на неорганизираните емисии и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. | 01.08.2016 г. | 03 |
| ИОС 9.4.3 | Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. | 01.08.2016 г. | 03 |
| ИОС 10.1.1.2.1_10.1.1.2.3 | Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2. Периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационната изправността пречиствателно съоръжение | 01.08.2016 г. | 04 |
| ИОС 10.1.1.3.1 | Инструкция за проверка на съответствието на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в Условие 10.1.1.2 на разрешителното, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия | 01.08.2016 г. | 03 |
| ИОС 10.1.4.2_10.3.2.2 | Инструкция за оценка на съответствие на резултатите от собствения мониторинг, по Таблица 10.1.4.1 и Таблица 10.3.2.1 с определените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. | 01.08.2016 г. | 03 |
| ИОС 10.3.2.3 | Инструкция за изчисляване на количествата зауствани отпадъчни води по Условие 10.3.1.1. | 01.08.2016 г. | 03 |
| ИОС 10.5 | Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. | 01.08.2016 г. | 03 |
| ИОС 11.3.10 | Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините на установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. | 01.08.2016 г. | 04 |
| ИОС 11.7.2_11.7.3 | Инструкция за измерване на количествата на образуваните количества отпадъци, оценка на съответствието на на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. | 01.08.2016 г. | 04 |
| ИОС 12.2.2_12.2.3 | Инструкция за периодично наблюдение на показателите на шума съгласно Условията на Комплексното разрешително, оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. | 01.08.2016 г. | 03 |
| ИОС 13.1.2 | Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. | 01.08.2016 г. | 03 |
| ИОС 13.1.4 | Инструкция за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и обвалованите зони) | 01.08.2016 г. | 03 |
| ИОС 13.1.5 | Инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им . | 01.08.2016 г. | 03 |
| ИОС 13.1.6 | Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството | 01.08.2016 г. | 03 |
| ИОС 14.1 | Инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. | 01.08.2016 г. | 01 |
| ИОС 15.1 | Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения. | 01.08.2016 г. | 03 |
| ИОС 15.2 | Инструкция за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите от Условие 2 на КР, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптимално протичане на производствените процеси. | 01.08.2016 г. | 04 |

# Text boxes

Емисии

Аспирации на приемно отделение  –  3 бр. (дебит            нм3/час) (работни часове/ден             )