Допълнен годишен доклад по околна среда

(ГДОС)

за изпълнението на дейностите през 2016 г.,

за които е предоставено

Комплексно разрешително № 484-Н0/2014 г.

на

„ЗГП БЪЛГАРИЯ” АД,

гр. Пловдив, площадка гр. Каспичан

Завод за горещо поцинковане

Март 2017 г.

- Увод

  - Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително (КР) КР № 484-Н0/2014 г.

„Инсталация за повърхностна обработка на метали с общ обем на ваните за обработка 359.10 м3”, включваща:

- „Участък за предварителна обработка на метални изделия и детайли (обезмасляване, байцване, промиване, флюсиране и сушене)“, попадащ в обхвата на т. 2.6 от Приложение № 4 към ЗООС, включващ:

- 1 брой вана за обезмасляване с размери 7 000 х 1 500 х 3 000 mm;

- 1 брой вана за обезмасляване с размери 7 400 х 1 500 х 3 000 mm ;

- 2 броя вани за байцване с размери 7 000 х 1 500 х 3 000 mm;

- 5 броя вани за байцване с размери 7 400 х 1 500 х 3 000 mm;

- 1 брой вана за флюсиране с размери 7 400 х 1 500 х 3 000 mm.

- „Участък за нанасяне на защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 т необработена стомана за час (горещо поцинковане - цинкова вана/пещ за поцинковане)“, попадащ в обхвата на т. 2.3 „в“ от Приложение № 4 към ЗООС, включващ:

- 1 брой вана за поцинковане с размери 7 000 х 1 500 х 3 000 mm.

- Адрес по местонахождение на инсталацията

Обл. Шумен, Общ. Каспичан, гр. Каспичан, УПИ II от квартал 117а, по плана на гр. Каспичан

Площадката на „ЗГП България” АД се намира в промишлената зона на гр. Каспичан и граничи на:

- запад – път III-2006 Каспичан – Нови пазар. КЕРАМАТ АД, производство на керамични изделия;

- юг – жилищна територия на гр. Каспичан, общински терен за промишлени нужди, път Каспичан – с. Енево и петролна база;

- север – път Каспичан – Нови пазар, общински терен промишлени нужди;

- изток – земеделска земя (ниви).

Основни пътни артерии са АМ „Хемус” Път Е70 и отклонение път ІІІ-2006, Каспичан – Нови пазар. Връзката с републикански път ІІІ-2006 е ситуирана при км 13+875, в дясно по нарастващия километраж. Входа и изхода на площадката са организирани с триъгълник за канализиране и разделяне на влизащи от излизащи автомобили.

  - Регистрационен номер на КР

Комплексно разрешително № 484-Н0/2014 г.

- Дата на подписване на КР

12.02.2014 г.

- Дата на влизане в сила на КР

04.03.2014 г.

17.03.2014 г. – дата на въвеждане на „Инсталация за повърхностна обработка на метали с общ обем на ваните за обработка 359.10 м3” в експлоатация.

- Оператор на инсталацията (притежател на разрешителното)

„ЗГП България” АД, гр. Пловдив

- Адрес, тел. номер, факс, е-mail на собственика/оператора

4004 гр. Пловдив, район „Южен”, Околовръстен път, кв. Коматево

тел.: 032/69 18 67

факс: 032/69 18 68

e-mail: upiter_metal@mail.bg

- Лице за контакти

Петър Веленски

- Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти

4004 гр. Пловдив, район „Южен”, Околовръстен път, кв. Коматево

тел.: 0896/778 097

факс: 032/69 18 68

e-mail: velenski@zgp.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

На площадката на „ЗГП България” АД – Завод за горещо поцинковане е възприет цикличен режим за процеса горещо поцинковане. Определена партида детайли или изделия минава последователно всички операции до получаване на готова продукция, след което процесът се повтаря с нова партида.

Пълният цикъл на обработката на изделията включва няколко последователни операции:

- Подготвителни операции – групиране на детайлите в еднотипни партиди и окачването им  на подвески за следващата химическа обработка във ваните;

- Физико-химическа обработка на металните повърхности на изделията и детайлите за поцинковане (обезмасляване, байцване, промиване, флюсиране и сушене);

- Операции на обслужване на цинковата вана (пещ за поцинковане), охлаждане и контрол на готовата продукция.

Подготовка на детайлите

Продукцията за поцинковане (метални изделия и детайли) пристига с автотранспорт в цеха като поръчка от външни фирми. Същите се претеглят на автокантар, разположен извън корпуса на цеха, за отчитане теглото на поръчката за поцинковане. Разтоварването им става с мостови кран в халето или с мотокар - вилков повдигач. Складират се на предвидените в халето складови площадки. От складовите площадки изделията се подават с мостови кранове или с мотокар в работните зони.

Предварителна повърхностна обработка на детайлите

В цеха за горещо поцинковане функционират 10 броя вани, като 2 броя вани за байцване са предвидени за поетапна реализация.

Разпределението по участъци е както следва:

Участъкът за предварителна подготовка включва:

- 2 броя вани за обезмасляване с обем: един брой вана - 31.50 m3 и един брой вана - 33.30 m3;

- 5 броя вани за байцване. Към момента байцването на металните детайли се извършва в 5 (пет) броя вани за байцване с обем: два броя вани - 31.50 m3, всяка една от тях и три броя вани - 33.30 m3, всяка една от тях;

- 2 броя вани за байцване за бъдещ монтаж . По проект са предвидени 2 броя вани за байцване за поетапна реализация с обем 33.30 m3, всяка една от тях (разрешени с КР № 484-Н0/2014 г.), за които е предвидено място за бъдещ монтаж.

- 1 брой вана за флюсиране с обем 33.30 m3;

- 2 броя вани за промиване с обем 31.50 m3, всяка една от тях.

Горещо поцинковане

- 1 брой вана (пещ) за поцинковане с обем 31.50 m3.

Охлаждане на изделията

- 1 брой вана за охлаждане с обем 31.50 m3.

Предварителната подготовка представлява химическа обработка на повърхнините на детайлите и изделията за отстраняване на масла и железни оксиди, както и флюсиране преди поцинковането.

Обезмасляване

Целта на обезмасляването е да се отстранят всякакви мазнини и замърсявания от повърхността на детайлите. Използва се обезмасляващ разтвор с киселинно действие на база фосфорна киселина с добавка на повърхностно активни вещества (ПАВ).

Байцване

Целта на байцването е да се отстранят от повърхността на изделията химически свързаните с металната основа корозионни окисни продукти – ръжда, обгар и др. Като байцващ реагент се използва разтвор на солна киселина в концентрация 15 % HCl. Обработваните детайли се потапят във ваната с разтвора, от действието на който става премахване на железния оксид (ръждата) от повърхността им, при което разтворът се обогатява на железен дву-хлорид (FeCl2).

Солната киселина се въвежда във ваната под нивото на водата, за да се избегнат нежеланите последствия от киселинните изпарения. Разбърква се внимателно и ваната е готова за байцване.

Байцването се извършва при стайна температура. Времето за байцване е 10 - 20 мин. и зависи от концентрацията на солна киселина, от температурата на разтвора за байцване, от степента на корозия на металната повърхност, наличието на обгар и от големината на детайлите.

Промиване след байцване

Целта на промиването е да се отстранят железните соли и киселината от металната повърхност на изделията и да се предотврати замърсяване на разтвора за флюсиране при следващата операция. Операцията промиване  се извършва в две вани с размери 7 000 х 1 500 х 3 000 мм, т. е. осъществява се двукратно измиване. Промиването се извършва чрез 2 - 3 потапяния и изваждане на детайлите от водата.

Флюсиране

Добре избайцваните и промити детайли с подвеската се придвижват към следващата подготвителна операция – т. нар. флюсиране. Основните цели на операцията са:

- Да се осигури временна защита на почистената метална повърхност от окисляване до и по време на поцинковането;

- Да се отделят от повърхността на детайлите евентуални окисни покрития, появили се вследствие въздействието на водата и въздуха по време на промиването и транспортирането им до ваната за флюсиране;

- Да се предпазят детайлите от ново окисляване по време на сушене и по време на транспортирането им до ваната за поцинковане;

- Да се осигури пълно и бързо омокряне на чистата и активна метална повърхност от цинковата стопилка и бързо протичане на реакционното взаимодействие „желязо – течен цинк”.

Операцията флюсиране се извършва в една вана с размери 7 400 х 1 500 х 3 000 mm и работен обем 33.30 m3. Процесът протича в разтвор, съдържащ солите на цинков хлорид (ZnCl2) и амониев хлорид (NH4Cl), като на практика най-често се използват комплексните соли ZnCl2.2NH4Cl или ZnCl2.3NH4Cl. Процесът на флюсирането се води при температура около 40(С. Неговата продължителност зависи от необходимото време за темпериране на детайлите и възлиза на 2-3 минути.

Сушене

Сушенето на детайлите след флюсиране има за цел отстраняване на влагата от повърхността им, с оглед да се избегне изпръскване на разтопен метал при потапянето им във цинковата вана за поцинковане. В процеса на сушене повърхността на детайлите се покрива с тънък слой от флюсиращите соли. Така полученият плътен филм временно предпазва повърхността от окисляване. В процеса на поцинковането, при контакт с цинковата стопилка, флюсовият филм се разтопява, почиства контактната повърхност на изделията от окиси и метални соли и осигурява добро поцинковане.

Операции за обслужване на цинковата вана (пещта за поцинковане), сушене и контрол на готовата продукция.

Процесът на горещо поцинковане включва операциите потапяне в течна вана от разтопен цинк и следващо охлаждане на поцинкованите детайли и изделия.

Горещо поцинковане на изделията

Нанасянето на защитното цинково покритие върху метални детайли става чрез потапяне на почистените и флюсирани детайли във вана с разтопен цинк.  Операцията се провежда в подгреваема с природен газ пещ с размери на ваната 7 000 х 1 500 х 3 000 mm (респективно с открита площ 10.5 m2).

Поддържане на ваната.

- Да не се допуска понижаване нивото на цинковата стопилка под 50 mm от горния ръб на ваната, за да се избегне прегряването на ваната.

- За поддържане нивото на цинка във ваната, периодически се добавя блоков цинк. - Да се поддържа оптималната работна температура на ваната 445 - 450(С, а при престой 442(С.

Почистване на ваната от хардцинк. Почистване на ваната от хардцинк. Натрупването на хардцинк на дъното на ваната е неизбежно, главно поради дифузно разтваряне на желязо от детайлите за поцинковане. При замърсен с желязо флюса от предходната операция на флюсирене, както и от продължително сушене след флюсиране и прегаряне на флюса детайлите получават ръждив цвят. Отстраняването на хардцинка се извършва периодично. Преди почистване на ваната трябва да се изчака най-малко един час, за да се утаи хардцинка. Почистването става механизирано със специално приспособление за изгребване на хардцинк.

Почистване на ваната от цинкова пепел. След потапяне на металните изделия в цинковата вана, на повърхността на цинковата стопилка се образува пепел. Тя се отделя преди изваждането на изделията, тъй като полепва по тях и им придава лош външен вид. Отстраняването и изгребването на цинковата пепел се извършва с плавни движения на греблото по повърхността на стопилката, без дълбоки потапяния и разбъркване, за да се избегне излишното окисляване на цинка. Тази пепел се състои от оксиди, хлориди на цинка и включения от капки метален цинк.

Охлаждане и заключителни обработки на поцинкованите изделия

След приключване на поцинковането, подвеската се изважда от ваната и се придвижва до ваната за охлаждане, с размери 7 000 х 1 500 х 3 000 mm. Готовите изделия се складират на определена площадка, преглеждат се и се подготвят за товарене и експедиция.

Освободените подвески се зареждат с нова партида изделия за предварителна подготовка и поцинковане.

Допълнителни съоръжения към инсталацията

Система за изсмукване и обработка на изпаренията от обезмасляване, байцване и флюсиране

При солнокиселото байцване на изделията (15% разтвор на солна киселина и железен хлорид при температура до 20°C) се формират изпарения съдържащи водни пари и хлороводород (HCl). При флюсирането (при температура около 40°C) се отделят основно: пари на солна киселина (HCl), неорганични съединения на хлора и изпарения на амоняк (NH3). За улавяне на киселинните пари от ваните за предварителна подготовка е изградена вентилационна инсталация със скрубер. Въздухопроводната мрежа е разположена в сутеренната част на ниво под ваните.

Турбулентният (вихров) скрубер е основно съоръжение в системата за улавяне на HCl-изпаренията от газовия поток и регенерация на солнокисел разтвор. Представлява цилиндричен съд с височина 6.5 m и диаметър 2.2 m. Снабден е с един брой вертикална центробежна помпа от РР, предназначена за рециркулация на абсорбиращата солно-кисела течност (в началото на процеса – вода). Улавянето се осъществява от вертикален воден поток, свободно движещ се между горна и долна част на скрубера. Водния поток е пулверизиран от секция душ. Това позволява образуването на по - голяма водна площ за улавянето на киселинните газове. Газовият поток влиза в долната част близо до дъното на апарата (скорост на потока до 5 m/sec) и се движи нагоре, докато пречистващата течност се движи в противоток надолу. Последната се стича в резервоар на дъното на скрубера, от където с циркулационна помпа се връща в горната част на апарата в секция душ. Солно-киселата течност се насища до определено от технолог рН и се използва в производствения процес за приготвяне на байц-разтворите.

Аспирационна система за изсмукване и обработка на газове от ваната за поцинковане

Горещото поцинковане или нанасянето на защитно цинково покритие върху метални детайли става чрез потапяне на почистените и флюсирани детайли във вана с разтопен цинк в температурния интервал 445 – 450°С. Течната стопилка се състои от цинк с ниско съдържание на алуминий (0.0015-0.0030%) с оловна възглавница на дъното й. Цинковата вана е с вместимост 210 т цинк и е оборудвана с обвивка за задържане на газовете и пръските от цинк. Времето за задържане на детайлите за поцинковане във ваната възлиза на 2-3 минути, като за 1 час се извършват около 6 потапяния. Проектният капацитет на пещта е 3 t/h поцинковани изделия.

Вентилационната система, улавяща емисиите от цинковата вана е смукателна с капацитет 30 000 Nm3/h и е свързана с подвижна локална аспирация, като засмуканият въздух минава през ръкавен филтър и посредством вентилатор се изхвърля през комин в атмосферата. Тази смукателна вентилация изсмуква газовете в обема над ваната, без да охлажда самия цинк.

Рекуператор към пещта за поцинковане

Ваната с разтопен цинк се обслужва от пещ, подгреваема (445 – 450°С) с плоскопламенни горелки (основно 8+4 броя, както и 1 бр. допълнителна към утилизатора – за подгряване на вода за ваните), които работят с природен газ (метан). Топлината от изходящите от пещта горещи газове с температура от около 560°С се утилизират (чрез топлообменник) и се използват за подгряване на вода, която се използва за подгряване на ваните за предварителна подготовка, в т.ч. и ваната за флюсиране.

Процесът на флюсирането се води при температура около 40°С за около 2-3 минути. Допълнителното гориво изгарящо устройство (допълнителната горелка) се използва за подгряване на серпентини към ваните.

Участък за обезжелезяване на разтвори от флюсирането (флюксомат)

Участъкът включва бака-реактор (работен обем 1 m3), където извежданият разтвор се обработва с дозирани количества на окислител (водороден пероксид) и неутрализиращ реагент (амоняк) за утаяване на желязото като ферихидрооксид Fe(OH)3. След хомогенизиране и достигането на определено pH, суспензията се прехвърля в сгъстител. Сгъстената утайка от дъното на сгъстителя се изтегля посредством мембранна помпа и филтрува през ръкавни филтри, а избистреният разтвор се връща в процеса на флюсиране.

Котел/утилизатор

Генератор (котел/утилизатор) за топла вода с мощност от 160 kW, на гориво природен газ. Инсталацията работи целогодишно с променливо натоварване, което зависи от годишния сезон и нуждата от допълнителна топлина към ваните за подготовка на детайлите за поцинковане. Топлообменът се осъществява в затворен цикъл, като топлата вода от котел/утилизатора по тръбопровод се подава с регулируем дебит към серпентините във всяка от ваните и се връща обратно в котела/утилизатор (генератора за топла вода). Процесът е автоматизиран.

- Производствен капацитет на инсталацията

„Инсталация за повърхностна обработка на метали с общ обем на ваните за обработка 359.10 м3”, включваща:

- „Участък за предварителна обработка на метални изделия и детайли (обезмасляване, байцване, промиване, флюсиране и сушене)“, попадащ в обхвата на т. 2.6 от Приложение № 4 към ЗООС, включващ:

- 1 брой вана за обезмасляване с размери 7 000 х 1 500 х 3 000 mm;

- 1 брой вана за обезмасляване с размери 7 400 х 1 500 х 3 000 mm ;

- 2 броя вани за байцване с размери 7 000 х 1 500 х 3 000 mm;

- 5 броя вани за байцване с размери 7 400 х 1 500 х 3 000 mm;

- 1 брой вана за флюсиране с размери 7 400 х 1 500 х 3 000 mm.

- „Участък за нанасяне на защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 т необработена стомана за час (горещо поцинковане - цинкова вана/пещ за поцинковане)“, попадащ в обхвата на т. 2.3 „в“ от Приложение № 4 към ЗООС, включващ:

- 1 брой вана за поцинковане с размери 7 000 х 1 500 х 3 000 mm.

По Условие 4.2.2 през 2016 г. количеството поцинкована продукция от „Инсталацията за повърхностна обработка на метали с общ обем на ваните за обработка 359.10 м3”,  е 4 609.821 з 2011 на инсталацията за 2011тона. Капацитетът на инсталацията за 2016 г. е 1.152 тона поцинковани изделия от нерафинирана стомана на час, при работа на инсталацията на две смени по 8 часа/пет дни седмично - 4 000 ч/2016 год.

- Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управление на околната среда

| Име | Заемана длъжност | Условия по КР 484-НО/ 2014г. | Задължения по управление на околната среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Иван Пенчев | Директор | КР (за всички условия) | Контрол на дейностите по управление на околната среда. Утвърждава документи по управление на околната среда. Информиране на контролни органи и местни власти. |
| Петко Горев | Специалист маркетинг и продажби | КР (за всички условия) | Контрол на дейностите по управление на околната среда. |
| Стела Здравкова | Химик Координатор по околна среда | КР (за всички условия) | Координиране на дейностите по управление на околната среда. Проверка на съответствие с екологичното законодателство и условията на КР. Актуализира и поддържа основния набор документи по околна среда. Наблюдение на емисионните и технически показатели. Провеждане на мониторинг на фактори на околната среда. Формулиране на причините за установените несъответствия. Управление на дейностите по отпадъците. |
| Галина Стойчева | Заместник Директор Технолог | КР (за всички условия) | Контрол на дейностите по управление на околната среда. Провеждане на инструктажи и актуализиране на инструкции. Наблюдение на емисионните и технически показатели. Назначаване на коригиращи действия. |
| Иво Йорданов | Електротехник | 8.2.1.1; 8.2.1.2; 9.1.1.3 | Проверка за несъответствия. Съдействие при анализиране на несъответствията и назначаване на коригиращи действия. |
| Павлин Владимиров | Електромеханик | 8.2.1.1; 8.2.1.2; 9.1.1.3 | Проверка за несъответствия. Съдействие при анализиране на несъответствията и назначаване на коригиращи действия. |
| Делчо Делчев | Началник смяна | Отговорност по практическото изпълнение на условията в КР | Проверка за несъответствия. Попълване на записи (формуляри) по управление на документация по околна среда. Съдействие при анализиране на несъответствията и назначаване на коригиращи действия. |
| Божидар Стефанов | Началник смяна | Отговорност по практическото изпълнение на условията в КР | Проверка за несъответствия. Попълване на записи (формуляри) по управление на документация по околна среда. Съдействие при анализиране на несъответствията и назначаване на коригиращи действия. |

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – Шумен

гр. Шумен

ул. „Съединение” № 71

9700, Шумен

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район, център гр. Варна

ул. „Александър Дякович” № 33

9000, Варна

- Система за управление на околната среда

  - Структура и отговорности

Съгласно Условие 5.1.1. от КР № 484-Н0/2014 г. определен е персоналът, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и са изготвени списъци с лицата отговорни за изпълнение на Условия 5.1.1. и 5.1.2. от комплексното разрешително.

Изготвен е списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт на лицата, отговорни за изпълнението на условията в комплексното разрешително.

При промяна на персонала/лицата или отговорностите списъкът се актуализира.

  - Обучение

Съгласно Условие 5.2.1. от КР № 484-Н0/2014 г.

Дружеството е разработило и утвърдило Програма за екологично обучение и осъзнаване с период на действие една година – от март 2016 г. до март 2017 г.

Ежегодно се определя необходимостта от обучение на персонала и се изготвят годишни програми за обучение, в зависимост от потребностите, възникнали в хода на работа на инсталацията.

При възникване на необходимост от предоставяне на допълнителна информация на работниците и служителите на завода, породена пряко от работата на инсталацията или от промяна на нормативни разпоредби, програмата се допълва и актуализира. При нужда подходяща информация се дава и по време на периодичните инструктажи на работниците и служителите.

Целите на програмата за 2016 г. са:

- Определяне на потребностите на персонала от екологично обучение и осъзнаване.

- Запознаване на личния състав с екологичното законодателство на РБ.

- Запознаване на личния състав с условията на КР 484-Н0/2014 г.

- Определяне на обучение по въздействие на околната среда на работното място.

- Повишаване на компетентността чрез обучение и контрол.

- Повишаване на информираността чрез вътрешен и външен обмен на информация.

- Включване на екологични изисквания в инструктажите на персонала чиято работа може да въздейства на околната среда.

През 2016 г. са проведени обучения на персонала залегнали в Програмата за екологично обучение и осъзнаване.

Теми на обучението:

- Въздействие на производствената дейност на „ЗГП БЪЛГАРИЯ” АД – Завод за горещо поцинковане върху околната среда – проведено на 20.04.2016 г.

- Влияние на „офис средата” върху персонала, работещ с монитори – проведено на 20.04.2016 г.

- Организация  и ефекти на разделното събиране на отпадъците на територията на     завода и града – проведени на 26.05.2016 г. и 29.10.2016 г.

- Обучение по въздействие върху околната среда на работното място – проведено на 08.09.2016 г.

  - Обмен на информация

Съгласно Условие 5.3.1. от КР № 484-Н0/2014 г.

Налична е и се поддържа актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното. Създаден е списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт на отговорните лица. Информацията е достъпна за всички служители.

Поддържа се и актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомени съгласно условията на разрешителното по Условие 5.3.2. Списъкът съдържа техните адреси и телефони за контакт (включително за спешни случаи).

  - Документиране

Съгласно Условие 5.4 от КР № 484-Н0/2014 г.

5.4.1. Изготвен е актуален списък с нормативните актове по околна среда, които се отнасят към работата на инсталацията.

5.4.2. Изготвен е списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, който се съхранява на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

5.4.3. В списък се документира на кого от персонала/отговорните лица се предоставят документи свързани с Комплексното разрешително.

  - Управление на документи

Съгласно Условие 5.5.1. от КР № 484-Н0/2014 г.

Прилага се инструкция за актуализация на документите изисквани от Комплексното разрешително при промяна на нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията. Невалидната документация се изземва и архивира.

  - Оперативно управление

Съгласно Условие 5.6.1. от КР № 484-Н0/2014 г.

Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното са изготвени и документирани със списък по Условие 5.4.2.

  - Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

В изпълнение на изискванията на Условие 5.7. „ЗГП БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Пловдив, площадка гр. Каспичан има изготвени писмени инструкции за:

- мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР;

- периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на Комплексното разрешително;

- установяване на причините за допуснати несъответствия и  предпримане на коригиращи действия;

- периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията, произтичащи от нови нормативни актове.

За постигане на съответствие с новите нормативни разпоредби, ръководният персонал се уведомява за предприемане на необходимите организационни/технически действия.

  - Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Съгласно Условие 5.8.1. от КР № 484-Н0/2014 г.

Изготвена е писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

Разработени са отделни инструкции за аварийно планиране и действия при аварии по Условие 5.8.2.

През докладвания период не са регистрирани аварийни ситуации.

  - Записи/Документиране

Съгласно Условия 5.9.1. и 5.9.3. от КР № 484-Н0/2014 г. данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително се документират и съхраняват, както и данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване.

Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

  - Докладване

Съгласно Условие 5.10.2. на КР № 484-Н0/2014 г.

Резултатите от собствения мониторинг се докладват в БД и РИОСВ в нормативно установените срокове или в срокове, заложени в Комплексното разрешително.

„ЗГП БЪЛГАРИЯ” АД изготвя настоящия Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително № 484-Н0/2014 г. на основание чл. 125, т. 6 от ЗООС.

Докладът е изготвен съгласно Образец на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед № РД-806/31.10.2006 г. „Методика за реда и начина за контрол на Комплексното разрешително и образец на Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително” и се предоставя в срок до 31 март на хартиен и електронен носител.

При поискване от компетентните органи ще бъде предоставена допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

  - Актуализация на СУОС

Съгласно Условие 5.11.1. от КР № 484-Н0/2014 г.

През 2016 г. не са извършвани промени в работата на „Инсталация за повърхностна обработка на метали с общ обем на ваните за обработка 359.10 м3”, което да налага промяна в създадената СУОС.

При актуализация  или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова ще бъде актуализирана системата за управление на околната среда.

Условие 7.5. (Обобщена информация по условия 7.2 и 7.3)

През 2016 г. няма регистрирани аварийни или други замърсявания и не са извършвани промени в работата на „Инсталация за повърхностна обработка на метали с общ обем на ваните за обработка 359.10 м3”.

Притежателят на настоящото Разрешително ще информира РИОСВ, МОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталацията по Условие 2.

- Използване на ресурси

- Използване на вода

По Усл. 8.1.1. За производствени нужди „ЗГП БЪЛГАРИЯ” АД използва вода от тръбен сондажен кладенeц, разположен  на територията на Дружеството, за което е издадено Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.

Разрешителното за водовземане е с номер № 21590159/11.10.2013 г., издадено от Басейнова Дирекция за управление на водите в Черноморски район, гр. Варна.

Основен консуматор на вода за производствени нужди (включително охлаждане) са ваните за промиване на байцваните детайли към „Инсталация за повърхностна обработка на метали с общ обем на ваните за обработка 359.10 м3”.

Съгласно КР 484-Н0/2014 г. в изпълнение на Условие 8.1.6.1. изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на вода за 2016 г. е представена в следващата таблица.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР № 484-Н0/2014 г. | Количество вода за тон продукт съгласно КР № 484-Н0/2014 г. | Използвано годишно количество (2016 г.) | Използвано количество за единица продукт* | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сондажен кладенец | - | 0,05 | 35 m³ | 0,007 | Да |

*Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m³/t продукт (2016 г.)

Условие 8.1.6.2.

По Условие 8.1.5.3. Дружеството прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС, с определените в Условие 8.1.2. количества. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват.

При извършените 7 бр. проверки на съответствието с годишната норма за ефективност при употребата на вода за 2016 г. не са констатирани несъответствия със заложената ГНЕ в Комплексното разрешително.

При извършените 4 бр. Проверки по Условия 8.1.3. и 8.1.4. не са констатирани течове и несъответствия.

- Използване на енергия

Основни консуматори на електроенергия в „Инсталация за повърхностна обработка на метали с общ обем на ваните за обработка 359.10 м3” са:

  - бордови смукатели – центробежен вентилатор – 26 кW;

  - утилизатор – центробежен вентилатор – 3.5 кW;

  - мостови кранове – 6 бр. х 12 кW, всеки;

  - компресор с ресивер – 7.5 кW.

Основен консуматор на топлоенергия са ваните за повърхностна обработка на метали

към „Инсталация за повърхностна обработка на метали с общ обем на ваните за обработка 359.10 м3”.

Разходът на електрическа енергия се отчита посредством монтирано измервателно устройство, а  разходът на топлоенергия за производството на единица продукт се определя по изчислителен метод.

Данните по Условие 8.2.3.1. са представени в Таблица 3.2

Таблица 3.2

| Електроенергия/ топлоенергия | Годишна норма за ефективност за единица продукт, съгласно КР № 484-Н0/2014 г. | Използвано количество за единица продукт (2016 г.) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0.098 | 0,064 | Да |
| Топлоенергия | 0.3438 | 0.0427 | Да* |

* Консумация на топлоенергия има само при работата на котела утилизатор, осигуряващ топла вода за серпентините на ваните в участъка за предварителна обработка на метални изделия и детайли, както е записано в Усл. 8.2.1.1 на комплексното разрешително. Енергията се доставя от топлината на изгорелите газове от цинковата пещ, което е прилагане на НДНТ за ефективно оползотворяване на енергията, а горелката към котела утилизатор (консуматор на природен газ за производство на топлоенергия) се включва само при необходимост от дозагряване на водата. Максималната мощност на горелката е 0.160 MW при среден разход 6 Nm³/h. Отработеното време на инсталацията е 4 000 часа, следователно консумацията на котела утилизатор е 24 000 Nm³ природен газ/2016 г. Калоричността на природния газ е 8.2 kW/Nm³, произведената топлоенергия е 196 800 kWh или 196.8 MWh (24 000 Nm³ х 8.2 kW/Nm³. = 196 800 kWh).

Поцинкованата продукция е 4609,821 тона.

От това следва:

196.8 MWh : 4609,821 т = 0.0427 MWh/t при ГНЕ при употреба на топлоенергия, заложена в комплексното разрешително 0.3438 MWh/t.

Резултатите от измерените количества електроенергия и изчислените количества топлоенергия както и оценките за съответствие се документират в изпълнение на Условие 8.2.2.2.

При направените 3 бр. проверки за съответствие на измерените количества електроенергия през 2016 г.  не е констатирано несъответствие със заложените в КР годишни норми за ефективност.

При извършените 2 бр. проверки през месеци ноември и декември 2016 г.  не е констатирано несъответствие със заложените в КР годишни норми за ефективност при използването на топлоенергия в участъка за предварителна обработка на детайлите.

По Условие 8.2.1.1. са извършени 3 бр. проверки, при които е констатирано добро състояние на основните консуматори на електроенергия и нормален режим на работа в работна температура на основните консуматори на топлоенергия към инсталацията.

По Условие 8.2.1.1. през отчетния период са извършени 3 бр. проверки, при които не са констатирани загуби. Регистрирано е добро техническо състояние на топлопреносната мрежа.

- Използване на суровини, спомагателни материали и горива

По Условие 8.3.3.1. резултатите са представени в следващите таблици:

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишна норма за ефективност t/t продукт, съгласно КР № 484-Н0/2014 г. | Използвано годишно количество (t) (2016 г.) | Годишна норма за ефективност t/t продукт (2016 г.) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „Участък за предварителна обработка на метални изделия и детайли (обезмасляване, байцване, промиване, флюсиране и сушене)” |
| Обезмаслител (Hydronet) | 0.002 | 5,800 | 0.0013 | Да |
| Солна киселина за приготвяне на разтвор за байцване | 0.025 | 50,000 | 0.0108 | Да |
| Солева смес от цинков хлорид (ZnCl2) и амониев хлорид (NH4Cl) за приготвяне на разтвор за флюсиране | 0.0025 | 6,850 | 0.00149 | Да |
| „Участък за нанасяне на защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 т необработена стомана на час (горещо поцинковане – цинкова вана/пещ за поцинковане)” |
| Блоков цинк - 99.95% Zn | 0.08 | 288,290 | 0.063 | Да |
| Алуминии (алуминиева лигатура) | 0.00012 | 0,116 | 0.000025 | Да |

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишна норма за ефективност тон/тон продукт, съгласно КР № 484-Н0/2014 г. | Използвано годишно количество (тон) (2016 г.) | Годишна норма за ефективност тон/тон продукт (2016 г.) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „Участък за предварителна обработка на метални изделия и детайли (обезмасляване, байцване, промиване, флюсиране и сушене)” |
| Инхибитор IRONSAVE | 0.000075 | 0,255 | 0.0000553 | Да |
| Инхибитор FILM FLUX | 0.0015 | 1,600 | 0.00035 | Да |
| Добавка за намаляване на солно – киселите изпарения при байцване (ANTIVAPOR) | 0.00015 | 0,320 | 0.0000694 | Да |
| „Участък за нанасяне на защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 т необработена стомана на час (горещо поцинковане – цинкова вана/пещ за поцинковане)” |
| Добавка за намаляване на образуването на цинкови пепели и дроси (FLUX ZINC – смес от соли на база NH4NO3) | 0.00003 | 0,013 | 0.000003 | Да |

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годишна норма за ефективност, Nm³/t продукт, съгласно КР № 484-Н0/2014 г. | Използвано годишно количество (2016 г.) | Годишна норма за ефективност Nm³/t продукт (2016 г.) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 37.5 Nm³/t | 267 119 Nm³/год | 26,457 Nm³/t | Да* |

* Поради естеството на процеса на горещо поцинковане - цинка се поддържа в състояние на стопилка независимо от наличието или липса на продукция за поцинковане, ГНЕ при употерата на природен газ е изчислена на базата на реално отработените часове на инсталацията. През 2016 г. инсталацията работи при консумация на природен газ от 267 119 Nm³. Това количество разделено на часовете през годината - 8760 ч. се получава среден разход на природен газ 30,49 Nm³/h. Реално отработените часове на инсталацията през 2016 г. са 4 000 часа – две смени по 8 часа.

При така получените данни:

30,49 Nm³/h х 4 000 ч = 121 960 Nm³ реално потребено количество природен газ за отработените часове на инсталацията.

Поцинкованата продукция за 2016 г. е 4609,821 тона. Като се приложи Усл. 6.3 от комплексното разрешително се получава реалната консумация на природен газ за единица продукт: 121 960 Nm³ : 4609,821 тона = 26,457 Nm³/тон, а ГНЕ при употребата на природен газ, съгласно КР № 484-Н0/2014 г. на „ЗГП БЪЛГАРИЯ” АД е 37,5 Nm³/тон.

По Условие  8.3.2.2. през 2016 г. не е констатирано несъответствие със заложените в КР годишни норми за ефективност на използваните суровини и спомагателни материали. Извършени проверки – 5 бр по ИОС 8.3.2.2.

При извършените 2 бр. проверки през месеци ноември и декември 2016 г.  не е констатирано несъответствие със заложените в КР годишни норми за ефективност при използването на природен газ за реално отработените часове на инсталацията.

- Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

В изпълнение на Условие 8.3.4.1.1. Притежателят на настоящото разрешително съхранява на площадката актуални информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси.

По Условие 8.3.4.2. Складовете за съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти са изградени и отговарят на следните условия:

- притежават бетонова основа, без връзка с канализацията;

- притежават подова и странична изолация, не допускаща просмукване на води или други течности в почвата;

- нямат гравитачна връзка с канализацията;

Съгласно Условие 8.3.4.3. Съхранението на солна киселина се осъществява в два броя стационарни, вертикални, киселиноустойчиви резервоари с вместимост по 15 m3, изработени от стъклопласт с дебелина на стената 15 мм, един за свежа солна киселина и един за отработена солна киселина. Резервоарите са обхванати от обща обваловка с наклони, дренажна шахта и помпа за поемане на киселината в случай на авария.

Условие 8.3.6.1.

Обобщените данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.3.

- брой на извършените проверки:

  - по Условие 8.3.4.4 – 3 бр.

  - по Условие 8.3.4.5 – 3 бр.

  - по Условие 8.3.4.6 – 3 бр.

- брой установени несъответствия – няма;

- причини за несъответствие – няма;

- предприетите коригиращи действия – няма.

Условие 8.3.6.2. От извършените 3 бр. проверки за установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за горива през докладвания период не са констатирани несъответствия.

  - Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

    - Докладване по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ), съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

В табл. 4.1.1. се докладват вещества, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност.  Те се записват заедно с измерената/изчислената за тях емисионна стойност. В случаите, в които не се превишава определения праг е маркирано мястото в таблицата с тире, “-“, за да се покаже, че прагът не е превишен, а в скоби е посочено измереното/изчисленото годишно количество. В случаите на превишение, се вписва количеството, с което се превишава прага. Докладван е също и метода, използван за получаване на резултатите.

Таблица 4.1.1. (Таблица 1 – по образец) Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисии (колона 1) | Пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | “-“ (0) M | - | - | - | - |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | “-“ (58) M | - | - | - | - |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | “-“ (252) M | - | - | - | - |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | “-“ (0) M | - | - | - | - |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | “-“ (223) M | - | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици <10μm (PM10) | ”-“ (152) M | - | - | - | - |

Стойностите на емисиите във въздуха са получени в резултат от измерените концентрации на замърсителите по време на собствения мониторинг и са изчислени по следната формула:

E = C * Q* Т / 106 където:

E = емисия [kg/г] ;
C = концентрацията на замърсителя в отпадните газове [mg/Nm3];
Q = поток на отпадни газове [Nm3/h];
T = производствено време на година [часа/г].

| източник | С - mg/Nm3 | Q - Nm3/h | T - h/y | 1 000 000 | E - емисия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прах от Вана за поцинковане и процес на сушене след флюсиране - К4 | 1,99 | 27 284 | 2 807 | 1 000 000 | 152 |
| амоняк от Вана за поцинковане и процес на сушене след флюсиране - К4 | 0,758 | 27 284 | 2 807 | 1 000 000 | 58 |
| HCl от Вана за поцинковане и процес на сушене след флюсиране - К4 | 0,546 | 27 284 | 2 807 | 1 000 000 | 42 |
| NO от Вана за поцинковане и процес на сушене след флюсиране - К4 | 0 | 27 284 | 2 807 | 1 000 000 | 0 |
| SO от Вана за поцинковане и процес на сушене след флюсиране - К4 | 0 | 27 284 | 2 807 | 1 000 000 | 0 |
| амоняк от Вани за байцване и флюсиране - К3 | 0 | 20 776 | 4 000 | 1 000 000 | 0 |
| HCl от Вани за байцване и флюсиране - К3 | 2,186 | 20 776 | 4 000 | 1 000 000 | 182 |
| SO от Пещ за подгряване на ваната за поцинковане и допълнителна горелка към котел/утилизатор - К1 | 0 | 684 | 8760 | 1 000 000 | 0 |
| CO от Пещ за подгряване на ваната за поцинковане и допълнителна горелка към котел/утилизатор - К1 | 0 | 684 | 8760 | 1 000 000 | 0 |
| NO от Пещ за подгряване на ваната за поцинковане и допълнителна горелка към котел/утилизатор - К1 | 42 | 684 | 8760 | 1 000 000 | 252 |

През 2016 г. няма превишаване на определения праг в Таблицата: Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR.

    - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

По Условие 9.1.3.3.

Пречиствателни съоръжения, разрешени за експлоатация с КР № 484-Н0/2014 г.:

- 1 бр. пречиствателно съоръжение: мокър скрубер с противоточно оросяване към изпускащо устройство К3 към вани за  байцване и флюсиране;

- 1 бр. пречиствателно съоръжение: ръкавен филтър към изпускащо устройство К4 на вана за поцинковане и сушене след флюсиране.

По Условие 9.1.1.1.

Таблица Скрубер

| Пречиствателно съоръжение | Контролиран параметър | Оптимална стойност | Мониторинг | Честота на мониторинг | Резервно оборудване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скрубер с противоточно оросяване | ниво на абсорбиращата солно кисела течност | проектно заложено ниво | Автоматично* | непрекъснат по време на работа | датчик за ниво; магнитвентил за нивото на водата; електродвига- тел за циркулационна помпа |

*Сигнализация с лампи  за ниво на водата; за дефект в ел.двигателя

Извършени проверки на експлоатацията и поддръжката на ПС – Скрубер: 3 бр.

Няма установени несъответствия.

Таблица Ръкавен филтър

| Пречиствателно съоръжение | Контролиран параметър | Оптимална стойност | Мониторинг | Честота на мониторинг | Резервно оборудване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ръкавен филтър (филтърна група с ръкавни филтри) | Цялост на филтр. материя Пропускливост на работен въздух/диференциална разлика в налягане – Δ p | - ˂ 1800 p | визуално автоматично (стръскване на филтриращите елементи) | Непрекъснат по време на работа Непрекъснат по време на работа | Филтърни ръкави Соленоидни вентили |

Извършени проверки на експлоатацията и поддръжката на ПС – Ръкавен филтър: 3 бр.

Няма установени несъответствия.

По Условие 9.1.3.3 – извършени са ежемесечни - 12 бр. проверки на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения съгласно Условие 9.1.1.1., при които не са установени несъответствия в стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

По Условие 9.6.2.6:

По Условие 9.6.2.1 Операторът документира и съхранява за всяко изпускащо устройство максималния дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг в изпълнение на Условие 9.6.1.1  и 9.6.1.2.

В изпълнение на Условие 9.6.1.1. и чл. 31, ал. 3 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. през 2015 и 2016 г. са извършени собствени периодични измервания от акредитирана лаборатория при спазване на регламентираните срокове заложени в КР и в съответствие с изискванията на глава 5 на Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. За резултатите от СПИ на емисиите от ИУ К3 и К4 през отчетната 2016 г. има издадени 2 бр. протоколи съответно с номера № 514.З.1/23.11.2016 г. и № 514.З/23.11.2016 г. За ИУ К1 протокол № 733К/17.12.2015 г. от измерването през 2015 г.

Съгласно Условие 5.10.2. и чл. 39 от Наредба № 6/26.03.1999 г. „ЗГП България” АД докладва резултатите от собствения мониторинг на емисии във въздуха за 2016 г. в РИОСВ Шумен с писмо с Вх. № 6825/21.12.2016 г.

По Условие 9.6.2.2. Операторът документира и съхранява информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ.

По Условие 9.6.2.3. Операторът документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката (ИОС 9.3.2._9.3.3.), брой извършени проверки – 2 бр. По ИОС 9.4.3. е извършена  2 проверка, при която няма констатирани несъответствия.

По Условие 9.6.2.4. през 2016 г. не са постъпвали оплаквания за миризми от дейността на предприятието (ИОС 9.4.3.), брой извършени проверки – 2 бр.

По Условие 9.6.2.5. „ЗГП България” АД документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в КР емисионни норми.

Резултатите от оценката на съответствието са представени в таблиците по-долу.

Таблица 2.1. Емисии в атмосферния въздух от Пещ за подгряване на ваната за поцинкаване и допълнителна горелка към котел/утилизатор изпускащо устройство К1 – Протокол

№ 733К/17.12.2015 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 484-Н0/2014 г. | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 1 860 | 684 | Веднъж на две години | Да 100% |
| NOх | mg/Nm3 | 250 | 42 | Веднъж на две години | Да 100% |
| SОх | mg/Nm3 | 35 | 0.0 | Веднъж на две години | Да 100% |
| CО | mg/Nm3 | 100 | 0.0 | Веднъж на две години | Да 100% |

Таблица 2.2. Емисии в атмосферния въздух от Ваните за байцване и флюсиране изпускащо устройство К3 - Протокол № 514.З.1/23.11.2016 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 484-Н0/2014 г. | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 22 000 | 20 776 | Веднъж годишно | Да 100% |
| HCl | mg/Nm3 | 10 | 2.186 | Веднъж годишно | Да 100% |
| NH3 | mg/Nm3 | 30 | 0.0 | Веднъж годишно | Да 100% |

Таблица 2.3. Емисии в атмосферния въздух от Вана за поцинковане и процес на сушене след флюсиране изпускащо устройство К4 - Протокол № 514.З/23.11.2016 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 484-Н0/2014 г. | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 30 000 | 27 284 | Веднъж годишно | Да 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 250 | 0.0 | Веднъж годишно | Да 100% |
| SOx | mg/Nm3 | 35 | 0.0 | Веднъж годишно | Да 100% |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 1.99 | Веднъж на две години | Да 100% |
| HCl | mg/Nm3 | 10 | 0,546 | Веднъж на две години | Да 100% |
| NH3 | mg/Nm3 | 30 | 0.758 | Веднъж на две години | Да 100% |

В изпълнение на Условие 9.6.2.7.

Операторът докладва като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.7.

| Емитиран замърсител във въздуха | Количество замъсител – кг/2016 г. | Произведена/поцинкована продукция – тон/2016 г. | Количество (кг) емитиран замърсител във въздуха за производството на единица продукт – кг/тон |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 0 | 4 609.821 | 0 |
| NH3 | 58 | 4 609.821 | 0.013 |
| NOx | 252 | 4 609.821 | 0.055 |
| SO2 | 0 | 4 609.821 | 0 |
| HCl | 223 | 4 609.821 | 0.048 |
| Прах | 152 | 4 609.821 | 0.033 |

    - Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Съгласно Условие 10.3.1. формираните отпадъчни битово-фекални води от административно-битовата сграда, КПП и производственото хале на инсталацията се отвеждат във водоплътна изгребна яма с обем 24 куб. м., съдържанието на която се почиства периодично. През отчетния период има многократно извозване на отпадъчни води чрез специализиран транспорт. Почистването на съоръжението е извършено от фирма „Анес-96” ООД, а отпадъчните води са предадени за пречистване на „В и К Шумен” ООД. Количеството отпадъчни води и датите, на които е извършено извозването са съответно: 08.03.2016 г. - 13,180 т; 21.04.2016 г. - 30,500 т; 17.08.2016 г. - 11,420 т; 15.09.2016 - 12,380 т; 12.07.2016 г. - 8,700 т; 29.09.2016 г. - 24,120 т; 30.11.2016 г. - 24,720 т.

Извършени проверки по ИОС 10.3.3. за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до водоплътната изгребна яма канализационна мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване  – 2 бр. Няма несъответствия.

Извършени проверки по ИОС 10.3.4. за периодична проверка на водоплътността на изгребната яма – 3 бр. Няма несъответствия.

По КР на оператора се разрешава да зауства дъждовни води от покриви на сгради, вътрешни площадки и пътища на площадката в общински отводнителен канал без пречиствателно съоръжение, единствено при спазване на индивидуалните емисионни ограничения в следващата таблица:

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води – Точка на заустване N 43°18'58.19”, E27°10'21.46”; Точка на пробовземане N 43°19'10.0”, E27°10'12.7”.

Протоколи - № 173.З/27.05.2016 г. № 535. З - 1/30.11.2016 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 7.0-10.0 | № 173.З/27.05.2016 г. 8,25 | веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 535. З - 1/30.11.2016 г. – при пробонабиране се констатира, че няма отток |  |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 25 mg/dm³ | № 173.З/27.05.2016 г. < 2.0* | веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 535. З - 1/30.11.2016 г. – при пробонабиране се констатира, че няма отток |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm³ | 10 mg/dm³ | № 173.З/27.05.2016 г. < 0.02* | веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 535. З - 1/30.11.2016 г. – при пробонабиране се констатира, че няма отток |  |  |

По Условие 10.4.3.2 изчисленото количество на заустени дъждовни води за 2016 г. е

7 628 m³ при норма в КР Qмакс. год. – 13 120 m3/y.

Условие 10.5.2.

Мониторингът на отпадъчните води се извършва по показатели и честота, съгласно Условие 10.4.3.1  от КР № 484-Н0/2014 г. През 2016 г. мониторинг на дъждовните отпадъчни води е проведен два пъти, като при пробонабирането през месец ноември в Протокол № 535. З - 1/30.11.2016 г. – е констатирано, че няма отток в резултат на което по ИОС 10.4.3.3. е извършена една проверки за съответствие на индивидуалните емисионни ограничение при която не са установени несъответствия с нормите по Условие 10.4.1.1.

Условие 10.5.3.

Извършени проверки на състоянието на канализационната мрежа на площадката по

ИОС 10.4.3.4. – 2 бр. - не са констатирани несъответствия.

Извършени проверки по ИОС 10.3.3. за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до водоплътната изгребна яма канализационна мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване  – 2 бр. Няма несъответствия.

Извършени проверки по ИОС 10.3.4. за периодична проверка на водоплътността на изгребната яма – 3 бр. Няма несъответствия.

Условия 10.5.4., 10.5.5. и 10.5.6.

В показателите включени за мониторинг на дъждовните води няма замърсители от Приложение II на Регламент № 166/2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

В КР 484-H0/2014 г. няма условие за извършване на мониторинг на отпадъчните битово-фекални води, не е извършен анализ и от приемащото дружество „В и К Шумен” ООД, поради което няма данни, които да бъдат използвани с цел изчисление и докладване по ЕРИПЗ.

    - Управление на отпадъците

По Условие 11.9.1. „ЗГП БЪЛГАРИЯ” АД  води документация съгласно изискванията на Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри – отчетни книги, идентификационни документи, годишни отчети.

По Условие 11.9.2. Операторът документира всички измервани съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците и докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество – Таблица 4. Образуване на отпадъци.

По Условие 11.7.1. Извършено е измерване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образуван отпадък за инсталацията;

- стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес):

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, t/y, № 484-Н0/2014 г. | Реално измерено t за 2016 г. | Количество t/t продукт КР № 484-Н0/2014 г. | Реално измерено за 2016 г. t/t продукт |  |  |  |
| Строителни отпадъци, образувани по време на строителството |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 40 | - | - | - | С1 | Външна фирма | Да |
| Дървесен материал | 17 02 01 | 1,7 | - | - | - | С1 | Външна фирма | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 2,5 | - | - | - | С1 | Външна фирма | Да |
| Опасни отпадъци, образувани по време на строителството |
| Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 08 01 11* | 0,012 | - | - | - | С2 | Външна фирма | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0,45 | - | - | - | С2 | Външна фирма | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,65 | - | - | - | С2 | Външна фирма | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0,065 | - | - | - | С2 | Външна фирма | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,65 | - | - | - | С2 | Външна фирма | Да |
| Битови отпадъци, образувани по време на строителството |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2,5 | - | - | - | - | Външна фирма | Да |
| Производствени отпадъци, образувани от „Инсталация за повърхностна обработка на метали с общ обем на ваните за обработка 359.10 м3” |
| Твърд цинк (вана за поцинковане) | 11 05 01 | 96 | 20.980 | 0.008 | 0,0045 | П1 | Предадени18.520 т на Външна фирма | Да |
| Цинкова пепел (вана за поцинковане) | 11 05 02 | 96 | 32.000 | 0.008 | 0,0069 | П1 | Предадени 27.600 т на Външна фирма | Да |
| Опасни отпадъци, образувани от „Инсталация за повърхностна обработка на метали с общ обем на ваните за обработка 359.10 м3” |
| Киселини от химично почистване на повърхности (вани за байцване) | 11 01 05* | 576 | 63.180 | 0.048 | 0,0137 | П3 | Предадени 63.180 т на Външна фирма | Да |
| Отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества (вани за обезмасляване) | 11 01 13* | 4.8 | - | 0.0004 | - | П2 | Външна фирма | Да |
| Утайки от физико – химично обработване, съдържащи опасни вещества (флуксомат) | 19 02 05* | 5 | 0.090 | 0.00041 | 0.00002 | П2 | Външна фирма | Да |
| Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,6 | - | - | - | П5 | Външна фирма | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,3 | - | - | - | П5 | Външна фирма | Да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | 16 02 14 | 0,187 | - | - | - | П5 | Външна фирма | Да |
| Черни метали | 19 12 02 | 17 | 16.525 | - | - | П6 | Предадени 16.825 т на Външна фирма | Да |
| Цветни метали | 19 12 03 | 0,6 | - | - | - | П6 | Външна фирма | Да |
| Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове | 11 05 03* | 3 | 0,487 | - | - | П1 | Предадени 0,950 т на Външна фирма | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0,148 | 0,018 | - | - | П4 | Предадени 0,030 т на Външна фирма | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 0,36 | 0,021 | - | - | П4 | Предадени 0,042 т на Външна фирма | Да |
| Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различни от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | 16 02 13* | 0,063 | - | - | - | П5 | Външна фирма | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* | 0,032 | - | - | - | П5 | Външна фирма | Да |
| Строителни отпадъци, образувани от цялата площадка |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 6 | - | - | - | П6 | Външна фирма | Да |
| Битови отпадъци |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 5,25 | - | - | - | - | Титан БКС – гр. Шумен | Да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 690 | - | - | 4.500 | - | Предадени 4.500 т на Външна фирма | Да |

В изпълнение на Условие 11.9.4. съгласно изискванията на инструкциите относно дейностите по управление на отпадъците при извършените проверки няма констатирани несъответствия.

Условие 11.9.4.:

| Инструкции | Брой и обект на проверките | Установени несъответствия |
| --- | --- | --- |
| ИОС 11.1.2. | 12 | Няма |
| ИОС 11.3.14. | 4 | Няма |
| ИОС 11.4.3. | 3 | Няма |
| ИОС 11.5.2. | 2 | Няма |
| ИОС 11.6.2. | 2 | Няма |
| ИОС 11.7.2_11.7.3 (ИОС 11.1.2.) | 12 | Няма |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строителни отпадъци, образувани по време на строителството |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | - | - | - | Да |
| Дървесен материал | 17 02 01 | - | - | - | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | - | - | - | Да |
| Опасни отпадъци, образувани по време на строителството |
| Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 08 01 11* | - | - | - | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | - | - | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | - | - | - | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | - | - | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | - | - | - | Да |
| Битови отпадъци, образувани по време на строителството |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | - | Да |
| Производствени отпадъци, образувани от „Инсталация за повърхностна обработка на метали с общ обем на ваните за обработка 359.10 м3” |
| Твърд цинк (вана за поцинковане) | 11 05 01 | - | - | Предадени 18.520 т на „Метком-Йотови” ЕООД за операция по оползотворяване R 12 | Да |
| Цинкова пепел (вана за поцинковане) | 11 05 02 | - | - | Предадени 27.600 т на „Метком-Йотови” ЕООД за операция по оползотворяване R 12 | Да |
| Опасни отпадъци, образувани от „Инсталация за повърхностна обработка на метали с общ обем на ваните за обработка 359.10 м3” |
| Киселини от химично почистване на повърхности (вани за байцване) | 11 01 05* | - | - | Предадени 63.180 t на „Континвест” ООД за операция по оползотворяване R 05 | Да |
| Отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества (вани за обезмасляване) | 11 01 13* | - | - | - | Да |
| Утайки от физико – химично обработване, съдържащи опасни вещества (флуксомат) | 19 02 05* | - | - | - | Да |
| Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | - | - | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | - | - | - | Да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | 16 02 14 | - | - | - | Да |
| Черни метали | 19 12 02 | - | - | Предадени 8.060 т на „Метарекс” ООД и 8.765 т на „Метатех” ООД за операция по оползотворяване R 12 | Да |
| Цветни метали | 19 12 03 | - | - | - | Да |
| Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове | 11 05 03* | - | - | Предадени 0.950 т на „Метком-Йотови” ЕООД за операция по оползотворяване R 12 | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | - | - | Предадени 0,030 т на „Анес- 96” ООД за операция по оползотворяване R 13 | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | - | - | Предадени 0,042 т на „Анес- 96” ООД за операция по оползотворяване R 13 | Да |
| Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различни от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | 16 02 13* | - | - | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* | - | - | - | Да |
| Строителни отпадъци, образувани от цялата площадка |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | - | - | - | Да |
| Битови отпадъци |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | Предадени на Титан БКС – гр. Шумен за операция по D 5 – специално проектирани депа | Да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | - | - | Предадени 4.500 t на „Анес- 96” ООД за транспортиране и последващо предаване за операции по D 8; D 13; D 15 | Да |

    - Шум

Съгласно Условие 12.2.1. от № 484-Н0/2014 г. притежателят на настоящото разрешително осигурява на всеки две години наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Наблюдение на шумовите нива е извършено на 27.05.2016 г. от Акредитираната лаборатория към „Пехливанов инженеринг” ООД, за което са издадени Протоколи от изпитване №: 173З, 173З.1 и 173З.23 от 16.06.2016 г., при спазване изискванията на чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Съгласно Условие 5.10.2. и чл. 30 от Наредба № 54/13.12.2010 г. притежателят на разрешителното докладва резултатите от собствения мониторинг на нивата на шум излъчвани в околната среда от промишления източник с писмо с Вх. № 3429/22.06.2016 г. на  РИОСВ Шумен.

По Условие 12.3.3. през изтеклата 2016 г. не са постъпили оплаквания от живущи около площадката. Резултатите от извършените наблюдения и мониторинг са отразени в Таблица 4.5.1. През отчетния период не са установени несъответствия.

Таблица 4.5.1. Шумови емисии дневно – 16:00 – 16:55 ч.

Протокол №: 173З /27.05.2016 г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 1 | 70 | 52.3 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 2 | 70 | 47.6 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 3 | 70 | 53.1 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 4 | 70 | 48.3 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 5 | 70 | 53.2 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 6 | 70 | 58.7 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 7 | 70 | 62.9 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 8 | 70 | 57.3 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 9 | 70 | 52.5 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 10 | 70 | 46.8 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума /точка в място на въздействие/ | 55 | 43.7 ± 0.3 | ДА |
| Ниво на обща звукова мощност | - | 101.8 ± 4.2 | ДА |

Таблица 4.5.2. Шумови емисии вечерно – 19:00 – 20:50 ч.

Протокол №: 173З.1 /27.05.2016 г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено вечер | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 1 | 70 | 49.8 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 2 | 70 | 44.5 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 3 | 70 | 41.0 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 4 | 70 | 46.3 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 5 | 70 | 51.6 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 6 | 70 | 46.7 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 7 | 70 | 42.1 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 8 | 70 | 47.3 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 9 | 70 | 52.4 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 10 | 70 | 46.8 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума /точка в място на въздействие/ | 50 | 41.1 ± 0.3 | ДА |
| Ниво на обща звукова мощност | - | 94.2 ± 3.9 | ДА |

Таблица 4.5.2. Шумови емисии нощно – 23:00 – 23:50 ч.

Протокол №: 173З.2 /27.05.2016 г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през Нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 1 | 70 | 49.4 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 2 | 70 | 43.7 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 3 | 70 | 38.9 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 4 | 70 | 45.1 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 5 | 70 | 40.3 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 6 | 70 | 45.7 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 7 | 70 | 39.4 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 8 | 70 | 44.7 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 9 | 70 | 50.2 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 10 | 70 | 45.4 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума /точка в място на въздействие/ | 45 | 39.6 ± 0.3 | ДА |
| Ниво на обща звукова мощност | - | 9.8 ± 3.8 | ДА |

    - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

По Условие 13.1.1. прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете – извършени 2 бр. проверки, при които не са констатирани несъответствия.

По Условие 13.1.2. разработена е инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и третиране на образуваните отпадъци.

В изпълнение на Условие 13.1.3. са осигурени достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места. През годината не са установени разливи на вредни и опасни вещества на производствената площадка.

Съгласно Условие 13.2.1. от КР № 484-Н0/2014 г. е извършен мониторинг на подземни води от сондажния кладенец на „ЗГП България” АД по показатели и периодика заложени в КР. Пробовземането и анализите са възложени на Акредитирани лаборатории. Данните са представени в Таблица 4.6.1

Точка на пробовземане: Тръбен кладенец (ТК) 43°19′8.6( N и 27°10′17.2( Е.

По Условие 13.2.2. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в КР стойности.

Таблица 4.6.1. Мониторинг на подземни води, ТП - сондажен кладенец, Протоколи

№ 206.З-3/15.06.2016 г.; № 535.З/30.11.2016 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | сондажен кладенец | - | нивомер 14 м–февруари 2016 г. | Веднъж на три месеца | Да |
|  |  |  | нивомер 13 м–май 2016 г. |  |  |
|  |  |  | нивомер 13 м – август 2016 г. |  |  |
|  |  |  | № 535.З/30.11.2016 г. 10,20 м |  |  |
| Активна реакция | сондажен кладенец | ≥6,5 и ≤9,5 | № 206.З-3/15.06.2016 г. 7.31 | Веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 535.З/30.11.2016 г. 6,65 |  |  |
| Електропроводимост | сондажен кладенец | 2000 | № 206.З-3/15.06.2016 г. 1369 | Веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 535.З/30.11.2016 г. 325 |  |  |
| Обща твърдост | сондажен кладенец | 12 | № 206.З-3/15.06.2016 г. 9.0 ± 0.7 | Веднъж годишно | Да |
| Перманганатна окисляемост | сондажен кладенец | 5 | № 206.З-3/15.06.2016 г. 3.36 ± 0.28 | Веднъж годишно | Да |
| Амониев йон | сондажен кладенец | 0,5 | № 206.З-3/15.06.2016 г. 59 ± 2 | Веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 535.З/30.11.2016 г. 0,48 ± 0,03 |  |  |
| Нитрати | сондажен кладенец | 50 | № 206.З-3/15.06.2016 г. 14.3 ± 0.4 | Веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 535.З/30.11.2016 г. 45,8 ± 1,0 |  |  |
| Нитрити | сондажен кладенец | 0,5 | № 206.З-3/15.06.2016 г. 4.0 ± 0.1 | Веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 535.З/30.11.2016 г. 0,018 ± 0,002 |  |  |
| Сулфати | сондажен кладенец | 250 | № 206.З-3/15.06.2016 г. 325 ± 11 | Веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 535.З/30.11.2016 г. 212 ± 7 |  |  |
| Хлориди | сондажен кладенец | 250 | № 206.З-3/15.06.2016 г. 203 ± 6 | Веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 535.З/30.11.2016 г. 104 ± 3 |  |  |
| Фосфати | сондажен кладенец | 0,5 | № 206.З-3/15.06.2016 г. 0.130 ± 0.003 | Веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 535.З/30.11.2016 г. 0,040 ± 0,003 |  |  |
| Флуор | сондажен кладенец | 1,5 | № 206.З-3/15.06.2016 г. 1.5 ± 0.2 | Веднъж на две години | Да |
| Калций | сондажен кладенец | 150 | № 206.З-3/15.06.2016 г. 99.0 ± 9.6 | Веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 535.З/30.11.2016 г. 117± 11 |  |  |
| Магнезий | сондажен кладенец | 80 | № 206.З-3/15.06.2016 г. 48.7 ± 1.5 | Веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 535.З/30.11.2016 г. 74 ± 2 |  |  |
| Цинк | сондажен кладенец | 1,0 | № 206.З-3/15.06.2016 г. 0.38 ± 0.02 | Веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 535.З/30.11.2016 г. <0,01* |  |  |
| Мед | сондажен кладенец | 0,2 | № 206.З-3/15.06.2016 г. < 0.005* | Веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 535.З/30.11.2016 г. 0,019 ± 0,004 |  |  |
| Хром | сондажен кладенец | 10 | № 206.З-3/15.06.2016 г. 5.8 ± 0.5 | Веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 535.З/30.11.2016 г. <5* |  |  |
| Алуминий |  | 200 | № 206.З-3/15.06.2016 г. < 10* | Веднъж на шест месеца |  |
|  |  |  | № 535.З/30.11.2016 г. <10* |  |  |
| Желязо | сондажен кладенец | 200 | № 206.З-3/15.06.2016 г. < 5* | Веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 535.З/30.11.2016 г. <5* |  |  |
| Манган | сондажен кладенец | 50 | № 206.З-3/15.06.2016 г. 26 ± 1 | Веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 535.З/30.11.2016 г. <50* |  |  |
| Олово | сондажен кладенец | 10 | № 206.З-3/15.06.2016 г. < 0.005* | Веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 535.З/30.11.2016 г. <5 * |  |  |
| Никел | сондажен кладенец | 20 | № 206.З-3/15.06.2016 г. 6.7 ± 0.3 | Веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 535.З/30.11.2016 г. <10* |  |  |

В Изпълнение на Условие 13.3.1. „ЗГП България” АД извърши анализ за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) следните в постоянни мониторингови пунктове:

1.	Площадка за почвени проби – ПП 1	Е 27°10′13.9″ 	N 43°19′08.3″

2.	Площадка за почвени проби – ПП 2	Е 27°10′20.5″ 	N 43°19′08.1″

3.	Площадка за почвени проби – ПП 3	Е 27°10′20.7″ 	N 43°19′10.1″

4.	Площадка за почвени проби – ПП 4	Е 27°10′15.6″ 	N 43°19′11.5″

5.	Площадка за почвени проби – ПП 5	Е 27°10′12.2″ 	N 43°19′10.5″

6.	Площадка за почвени проби – ПП 6	Е 27°10′18.3″ 	N 43°19′11.5″

По Условие 13.3.3. е изготвена инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Условие 13.3.2. и базовото състояние, установяване на причините в случай на повишаване на концентрациите на замърсителите и предприемане на коригиращи действия.

През 2017 г. предстои провеждане на мониторинг по Условие 13.3.2.

Изготвен е Дневник по Условие 13.4.4., съдържащ данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

В изпълнение на Условие 13.4.5. Резултатите от анализа на концентрацията на замърсители в почвата (базово състояние) са представени в Таблица 4.6.2. Опазване на почви

Таблица 4.6.2. Опазване на почви - Протокол № 6602/17.06.2014 г.

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базово състояние от 0-10 сm | Базово състояние от 10-40 сm | ПП 1 Е 27°10′13.9″ N 43°19′08.3″ |  |  |  |
| pН | 8.39± 0.10 | 8.40± 0.10 |  |  | Веднъж на 3 години |  |
| Цинк | 71± 4 | 63± 3 |  |  | Веднъж на 3 години |  |
| Нефтопродукти | <0.02 | 0.181± 0.004 |  |  | Веднъж на 3 години |  |
|  | Базово състояние от 0-10 сm | Базово състояние от 10-40 сm | ПП 2 Е 27°10′20.5″ N 43°19′08.1″ |  |  |  |
| pН | 8.72± 0.10 | 8.59± 0.10 |  |  | Веднъж на 3 години |  |
| Цинк | 65± 3 | 67± 4 |  |  | Веднъж на 3 години |  |
| Нефтопродукти | <0.02 | <0.02 |  |  | Веднъж на 3 години |  |
|  | Базово състояние от 0-10 сm | Базово състояние от 10-40 сm | ПП 3 Е 27°10′20.7″ N 43°19′10.1″ |  |  |  |
| pН | 6.68± 0.10 | 8.68± 0.10 |  |  | Веднъж на 3 години |  |
| Цинк | 68± 4 | 67± 4 |  |  | Веднъж на 3 години |  |
| Нефтопродукти | <0.02 | 2.56±0.05 |  |  | Веднъж на 3 години |  |
|  | Базово състояние от 0-10 сm | Базово състояние от 10-40 сm | ПП 4 Е 27°10′15.6″ N 43°19′11.5″ |  |  |  |
| pН | 8.49± 0.10 | 8.42± 0.10 |  |  | Веднъж на 3 години |  |
| Цинк | 67± 4 | 67± 4 |  |  | Веднъж на 3 години |  |
| Нефтопродукти | 2.51± 0.05 | 1.16± 0.02 |  |  | Веднъж на 3 години |  |
|  | Базово състояние от 0-10 сm | Базово състояние от 10-40 сm | ПП 5 Е 27°10′12.2″ N 43°19′10.5″ |  |  |  |
| pН | 8.53± 0.10 | 8.38± 0.10 |  |  | Веднъж на 3 години |  |
| Цинк | 69± 4 | 73± 4 |  |  | Веднъж на 3 години |  |
| Нефтопродукти | 1.53± 0.03 | 1.34± 0.03 |  |  | Веднъж на 3 години |  |
|  | Базово състояние от 0-10 сm | Базово състояние от 10-40 сm | ПП 6 Е 27°10′18.3″ N 43°19′11.5″ |  |  |  |
| pН | 8.38± 0.10 | 8.46± 0.10 |  |  | Веднъж на 3 години |  |
| Цинк | 70± 4 | 68± 4 |  |  | Веднъж на 3 години |  |
| Нефтопродукти | 4.85± 0.10 | 4.21± 0.08 |  |  | Веднъж на 3 години |  |

Условие 15.4. Операторът е разработил План за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие № 2, който включва вида, количествата и продължителността на времето на извънредните емисии и начините на тяхното измерване и контролиране.

През 2016 г. не е регистриран анормален режим на инсталацията по Условие № 2, поради което Опрераторът не е провеждал мониторинг при анормални режими на работа.

- Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Заводът за горещо поцинковане, собственост на  „ЗГП България” АД е новоизграден и съответства на изискванията заложени в КР 484-Н0/2014 г.

- Прекратяване работата на инсталацията или части от тях

По Условие 16.4.

През 2016 г. инсталациите или части от тях не са прекратявали/временно прекратявали дейността си. Поради тази причина не е представян план на действията при закриване/временно прекратяване на дейностите в инсталациите по Условие № 2 (Условия 16.2 и 16.3. от КР 484-Н0/2014 г.).

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

- Аварии

През 2016 г. не е имало аварийни ситуации на територията на „ЗГП България” АД,

гр. Пловдив, площадка гр. Каспичан.

Таблица: Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През отчетната 2016 г. няма постъпили сигнали и оплаквания до Контролните и Компетентните органи от дейността на инсталациите в  „ЗГП България” АД, гр. Пловдив, площадка гр. Каспичан.

Таблица: Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Подписване на Годишния Доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад по околна среда за 2016 г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 484-Н0/2014 г. на Завод за горещо поцинковане с оператор „ЗГП България” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дата: 04.04.2017 г.

Подпис: ............................

Николай Иванов

/Изпълнителен Директор/

/печат/