ГОДИШЕН  ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 471-НО / 2013

“АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД -

ГР.РАЗГРАД

Разград,  МАРТ 2017г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1.	Увод	4

2.   Система за управление на околната среда	13

3.   Използване на ресурси	17

3.1.  Използване на вода	17

3.2.  Използване на енергия	18

3.3.	Използване на суровини, спомагателни материали и горива	19

3.4.	Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива	20

4.	 Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда	21

4.1.  Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества	21

4.2.  Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	23

4.3.	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	28

4.4.	Управление на отпадъците	32

4.5.  Шум	38

4.6.	Опазване на почвата от замърсяване	38

5.	 Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие	39

6.	 Прекратяване работата на инсталации или части от тях	40

7.	 Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	40

7.1.  Аварии	40

7.2.  Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията	40

8.   Подписване на годишния доклад	41

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1  – Контролирани параметри на пречиствателни съоръжения по компонент"Атмосферен въздух"

Приложение №2  – Контролирани параметри на пречиствателни съоръжения по компонент"Води"

Приложение №3 -Резултати от извършени собствени  периодични измервания по компонент"Въздух"  в  "Амилум България" ЕАД през 2016 г.(сканирани протоколи)

Приложение №4 – Резултати от проведен собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води през  2016г. ;

Приложение №5 – Резултати от проведен собствен мониторинг на дъждовни отпадъчни води през  2016г.

Приложение №6 – Образувани и предадени отпадъци през 2016г.

Приложение № 7– Резултати от проведен собствен мониторинг по компонет”почви”  през  2016г. ;

Приложение № 8– Резултати от проведен собствен мониторинг по фактор”шум”  през  2016г. ;

Приложение №9 - Емитирани замърсители за единица продукт по Условие 9.6.2.7 и Условие 10.5.6

Приложение №10 - Емитирани емисии вредни вещества в атмосферния въздух  през 2016г.

Приложение  №11- Емитирани замърсители в отпадъчните води  през 2016г.

1.Увод

1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

Инсталация за обработване и преработка на растителни суровини за производство на хранителни продукти с производствен капацитет над 300 тона готова продукция на ден - Цех „Нишесте“

1.2.Адрес по местонахождение на инсталацията/ите

гр. Разград, област Разград, община Разград, Северна Индустриална зона

1.3.Регистрационен номер на разрешителното

КР:  № 471-Н0/2013г

1.4.Дата на подписване на КР

18.10.2013г.

1.5.Дата на влизане в сила на КР

02.11.2013г.

1.6.Оператор на инсталацията

”Амилум България ”ЕАД

1.7.Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора

Адрес на централно управление:

7200, гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград,

Северна Индустриална Зона, ПК 239

e-mail: Svetlozar.Karadzhov@adm.com

Адрес на производствената площадка:

гр. Разград, Северна Индустриална Зона, ПК 239

тел.: +359 84 660 532;

факс: +359 84 619 116;

1.8.Лице за контакти

Нели Петрова – Координатор по опазване на околната среда

1.9. Адрес, тел.номер, факс, е-mail на лицето за контакти

7200, гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград,

Северна Индустриална Зона

тел.: +359 84 619 317;

Мобилен: +359 886 795 410;

e-mail: Neli.Petrova@adm.com

1.10.Кратко описание на всяка от дейностите/процесите извършвани в инсталацията/инсталациите

Инсталации, които  попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС

Инсталация за обработване и преработка на растителни суровини за производство на хранителни продукти с производствен капацитет над 300 тона готова продукция на ден - Цех „Нишесте“.

Инсталации, които не попадат  в  обхвата  на  Приложение № 4 от ЗООС:

Цех „Рафинерия“;

Парокотелна централа, включваща:

Парен котел № 1 ПКГХ12 (В80А);

Парен котел № 2 ПКГХ12 (В80А);

Парен котел № 3 Condorboiler HD0101 (B80C)

Производствените мощности на “Амилум България” ЕАД реализират дълбочинна преработка на царевица до получаване на различни продукти с основно приложение в хранителната, целулозно-хартиената, текстилната, фармацевтичната и фуражната промишленост. Самият характер на стоковата продукция налага както спазване на определени производствени норми, така и специални изисквания към използваните спомагателни суровини освен основната - царевицата. Прилаганите технологични процеси се извършват във водна среда, което предопределя леки технологични условия и намалява вероятността за прахови емисии в атмосферния въздух. Значителна част от технологичните процеси при дълбочинната преработка на нишестето се провеждат под действието на ензими със селективна насоченост, което свежда до минимум отпадъчните продукти и въздействието върху компонентите на околната среда и хората.

Транспорт, приемане, първична преработка и съхранение на царевицата

Транспортът на основната суровина до завода се осъществява предимно с автомобили (самосвали) и изключително рядко - с ж.п. вагони. Осигурена е техническа възможност за приемане и съхранение както на изсушена суровина (със съдържание на влага 15-18%), така и на такава с повишена влажност (18-30% влага). Количествата се изкупуват най-вече през месеците септември и октомври поради сезонния характер на производството й, а значително по-малко през останалите месеци. Това изисква приемните съоръжения да са с висока производителност (100 - 150 т/час), да има достатъчно складов обем за силозно съхранение на царевицата и условия за автономно съхранение на "влажната" суровина (за период от 24 часа) и сушилни за нейното изсушаване до оптимална влага.

Разтоварването на царевицата в бункер става в затворено помещение, съоръжено с обезпрашителна система. Обезпрашителната система включва платнен патронен филтър с автоматична система за почистване със сгъстен въздух (IFP 12/2 - 2S - SX) и прахов вентилатор К 140 - 2 бр.

Вътрешноцеховият транспорт се осъществява в затворени елеватори и шнекове. Преди постъпването на царевицата в силозите за съхранение, същата се подлага на предварително почистване - отделяне на феромагнитни примеси, чужди включвания, листа, кочани, парчета стъбла, начупени зърна, като последните заедно с глутеновия фураж се ползват във фуражна промишленост. Силозите са групирани в три батерии по дванадесет силоза с вместимост 1000 тона всеки и 18 междусилозни пространства с вместимост 270 тона всяко. Два от силозите се използват за съхранение на влажна царевица. Посредством система от редлери, елеватори и сита, царевицата се почиства и се сортира в зависимост от влагата измерена при приемането.

Приемните вместимости, почистващите устройства и вътрешноцеховото транспортно оборудване се свързват с атмосферата през патронни филтри.

Изсушаването на влажната царевица става в 2 вертикални сушилни (S 124 А/В)  на принципа на противотока с горещи газове, получени при изгарянето на природен газ. Към сушилнята технологично са предвидени по 4 броя ротационни филтри и вентилатор. Сухата царевица се складира в силози, снабдени със система за вентилация. От силозите нужните количества царевица се транспортират към цех Нишесте.

Преработка на царевицата до получаване на нишестено мляко в Цех „Нишесте“

Царевицата подавана от силозите преминава през фино механично почистване, което се извършва чрез едно тръскащо сито, снабдено с аспирационна система. Въздухът от аспирационната система преминава през филтри преди изпускането му в атмосферата през вентилатор К202. Отделените от зърното частици (клечки и др.) отиват към мелницата за фураж.

След финото механично почистване на царевицата същата се подава в батерия от 12 съда за накисване, при което зърната омекват и от тях се извличат водоразтворими вещества. Зареждането им става в такава последователност, че царевицата и водата са в противоток, т.е. свежата вода контактува най-напред с царевицата, която най-продължително време е контактувала с накисващата вода. С цел интензифициране на накисването водата е загрята до предвидената в технологията температура. За предотвратяване на вторични процеси при технологичните условия към накисващата вода се добавят химически реагенти, например NaHSO3, които в реални технологични условия отделят серен диоксид (SO2). В свежата накисваща вода концентрацията му е около 0.2%, а на изход от батерията - около 0.02%. “Загубата” на SO2, заедно с водните пари от съдовете за накисване посредством засмукваща вентилация се изхвърля в атмосферата през вентилатор К201.

Накиснатата вече царевица се подава последователно за мокро грубо, средно фино и фино смилане, при което след мокра сепарация (в хидроциклони и сита) и изсушаване се получават: нишестено мляко, зародиш, глутенов фураж и глутен-брашно. Смилането става с помощта на дискови мелници получаващи въртящ момент от ел. двигатели. Сепарацията на отделните продукти се осъществява с помощта на дъгови сита, мултициклони и центрофуги. Водата от обработката на глутена се връща в началото на процеса. Съдовете в секция мелене се аспирират през вентилатор К212. При дъговите сита е инсталирана аспирация, която извежда въздушния поток в атмосферата през вентилатор К235. За танкове 236 и 237 е осигурена аспирация, отвеждаща въздушния поток през вентилатор К237.

Изсушаването на вторичните продукти се извършва в два типа барабанни

сушилни. Първият тип използват пара под налягане и служат за сушене на зародиш и глутен. Вторият тип използва газова горелка и служи за сушене на глутенов фураж. След изсушаване продуктите се транспортират чрез пневмотранспорт до складовите помещения.

Капацитетът за преработка на царевица е 1300 тона смляна царевица за денонощие

При така описаната технология от 1 тон почистена суха царевица се получават:

- 647 кг нишесте при 88% сухо вещество (СВ)

- 63 кг зародиш при 95% СВ

- 191 кг животински фураж при 88% СВ

- 50 кг глутен при 88% СВ

- От схемата е видно, че процесите са механични и се провеждат във водна среда с основен принцип - затворена система с връщане на водите в рецикъл. Такава технологична връзка осигурява максимален добив на нишесте, което е изходен полупродукт при по-нататъшната дълбочинна преработка в Цех „Рафинерия“. Чрез изсушаване на зародиша, фибрите и глутена се добиват първите стокови продукти на дружеството. Подгряването на сушилните за фибри и глутен се осъществява с изгаряне на природен газ, докато сушилнята за зародиш - с пара 10 атм от парокотелното. При трите сушилки се отделят водни пари, като връзката им с атмосферата е през циклони. Потенциално съществува вероятност за прахови емисии от фибри и глутен, но тяхното допускане е икономическа загуба за дружеството.

Произведения глутенов фураж е желан компонент в комбинираните фуражи за животновъдството, а зародиша - изходна суровина за производство на царевично масло за хранителни цели. Извършва се смилане и съхранение на глутеновия фураж получен в Цех „Нишесте“ чрез чукова мелница, елеватори и съдове за съхранение. Смленият фураж се извозва от бункерите към складовите помещения с помощта на камиони.

Преработка на нишестеното мляко

Произведеното по гореописаната технология нишестено мляко с 39% СВ е изходен полупродукт за получаване на различни стокови продукти от производствената програма на завода. Схемата е гъвкава и позволява насочване на млякото към едно или друго производство или едновременно да се произвеждат няколко асортимента съобразно потребителското търсене. До този етап на технологията завършва общата й част и започва специфичната, характерна за съответния асортимент.

Производство на сухи  нишестета

Използваните технологични процеси са физични и механични. Разтворът на Na2CO3 за корекция на рH се приготвя на място в отделен съд по предварително зададено количество вода и карбонат. Количеството на разтвора е променливо за всеки шарж и то се определя от промяната на рH на средата. Обезводняването се осъществява в центрофуги, работещи на големи обороти. Сушилните са пневматичен тип и използват газ. Продуктите се сушат като се смесват заедно със загретия въздух. След това с помощта на пневмотранспорт се отвежда в Пълначно Сухи Продукти.

Полученото нативно нишесте (88% СВ) с пневмотранспорт се подава към автоматични пълначни съоръжения за амбалиране в торби по 25 кг или в "биг-багове". Връзката на пневмотранспорта с атмосферата се осъществява през циклони и сухи филтри. Нишестето от случайно разкъсани опаковки или разпиляно при отделните процеси се събира ежесменно и се връща отново в производството за рафиниране и вторична преработка. Практически производството на нативно нишесте от нишестено мляко се реализира по безотпадна технология. Стоковите продукти от нативно нишесте се предлагат с търговско наименование МЕРИЗЕТ 100. Максималната проектна мощност на тази част от технологията е 120 т/ден.

Производство на модифицирани нишестета

Част от произведеното нишесте от завода за нишесте се модифицира посредством химично въздействие след което се изсушава до 12% съдържание на влага.

В цех Нишесте се произвеждат един тип химически модифицирано нишесте. Това е  напречно свързано (създават се връзки между молекулните вериги на нишестето - Meribond 110/180).

Процесът на преобразуване се извършва посредством химично съединение - казурит (дизетилолетилен карбамид).

След това нишестето се обезводнява в партидна кофъчна центрофуга и се насочва към сушилнята посредством система от шнекови конвейери. Влажният кейк след центрофугата се подава на вход на сушилнята с помощта на многоскоростен шнеков конвейер, регулиращ производителността на сушилнята.

Реакцията се осъществява след обезводняване на нишестеното мляко чрез добавяне на казурит.

Оттам материалът навлиза в колоната на сушилнята където се смесва с предварително нагретия въздух. В процеса на транспортиране към събирателните циклони се получава изсушаване на нишестето, което се транспортира към цеха за опаковане. В същата сушилна колона се прави корекция на рН с натриев карбонат. Връзката с атмосферата и производствените отпадъци са както при нативното нишесте.

След изсушаване нишестето престоява в реактори до достигане на необходимите параметри.

Произвеждания стоков продукт е с търговско наименование МЕРИБОНД 110/180. Капацитетът за производство на модифицирано нишесте е 240 т на денонощие.

Производство на прежелатинирани нишестета

Секцията е предназначена за получаване на прежелатинирано нишесте Меригел 100 и Супрамил 102. Суровината за производство на прежелатинирано нишесте е нишестено мляко след процес измиване. При производство на Меригел 100 след коригиране на рН с натриев карбонат и серен диоксид с перхидрол, нишестеното мляко се подава към парен джет за желиране на суровината и след това към сушилня барабанен тип, използваща пара под налягане. Полученият кейк се смила до прах на чукова мелница, след което посредством пневматичен транспорт се отвежда в Пълначно Сухи Продукти. При производство на Супрамил 102 след процес на хидролиза със солна киселина и коригиране на рН с натриева основа, нишестеното мляко се подава във вид на суспензия към сушилня барабанен тип, използваща пара под налягане. Полученият кейк се смила до прах на чукова мелница, след което посредством пневматичен транспорт се отвежда в Пълначно Сухи Продукти. Производственият капацитет е 11 тона прежелатинирано нишесте на ден.

Преработка на нишестено мляко в Цех „Рафинерия”

Производство на глюкоза

Получаването на глюкозните сиропи става като частично хидролизиран сироп с ДЕ 10-14, се подложи на ензимно  озахаряване.

Като основна суровина за получаване на глюкозни сиропи се използва нишестено мляко, получено от мокрото смилане на царевицата. Прави се предварително разреждане на нишестеното мляко, pH-корекция с натриева основа, добавя се и ензим алфа-амилаза. Така приготвената суспензия се изпомпва към  паров ежектор, където под действието на  пара 10 бара се разкъсва молекулата на нишестето (втечняване). Осигурява се няколко минутен престой на сместа  при около 107 оС, във вертикален реактор с миксер и четири задържащи тръби, за по-добро втечняване. След охлаждане суспензията подава към вторият реактор за втечняване, където става окончателното втечняване на нишестето.

Така полученият сироп с ДЕ 10-14, се охлажда до 60 оС, добавя се солна киселина за корекция на pH и се подава към реакторите за озахаряване. В реакторите към сиропа се добавя смес от ензими – две алфа-амилази и една глюко-амилаза и се изчаква около 20 часа, за да протече реакцията. След като озахаряването на сиропа достигне до параметрите посочени в технологичната спецификация, реакцията се спира с добавяне на солна киселина и нагряване до висока температура. Сиропът от реакторите се изпомпва към филтрация.

Филтрацията се осъществява на ротационен вакуум барабанен филтър. Преди филтрация филтърът се наслоява със слой от филтруващ материал, който задържа на повърхността на филтъра протеините, мазнините и неразтворените вещества от сиропа. При всяко завъртане на барабана, ножът на филтъра отнема тънък слой от повърхността на филтъра, съставен от филтруващ материал и отделените от сиропа замърсители. След като слоят на филтруващия материал върху барабана достигне минимално допустимия размер, филтърът се измива и наслоява с нов филтруващ материал.

Деминерализацията на глюкозния сироп се осъществява в система от три двойки колони, пълни с йонообменни смоли (катионна и анионна). Две от тях работят последователно, а третата е в процес на  регенерация и/или изчакване. Сиропът преминава последователно през работещите двойки колони, като по този начин се осъществява двукратно очистване на минералните соли. Следят се параметрите на сиропа, който излиза от всяка йонообменна двойка. След като се изтощят смолите на първата двойка, регенерираната двойка се включва да работи като втора двойка, а втората двойка става първа. Двойката която е изключена се обезслажда и се регенерира с  7% солна киселина (за катиона) и 4% натриева основа (за аниона). За отмиване на химикалите се използва процесна вода и кондензат от процеса.

Повторната деминерализация на сиропа - така нареченото фино очистване (тъй като се премахват оцветяващите сиропа химични съединения) се осъществява в система от две йонообменни колони. Във всяка от колоните има смесени катионна и анионна смола. Сиропът преминава през едната от колоните за очистване, а другата е в  режим на регенерация и/или изчакване. Следят се параметрите на сиропа и когато смолата се изтощи колоната се обезслажда и регенерира, а другата се включва в работа. За регенерация на смолите се използват 7% солна киселина и 5% натриева основа. За отмиване на химикалите се използва процесна вода и кондензат от процеса.

Преечистеният сироп се концентрира във вакуум изпарителна инсталация, тип падащ слой. Изпарителната инсталация се захранва с пара 10 бара. Контролът за съдържанието на сухо вещество по рефрактометър, охлаждането и условията на съхранение са по спецификацията за съответния вид глюкоза.

Производство на течна декстроза

Изходен полупродукт е отново рафинирано нишестено мляко. То, след топлинна обработка и корекция на рН с 2% р-р на NaOH, се подлага на ензимно втечняване, а след корекция на рН със 7% р-р на НCl – на ензимно озахаряване. Получения сироп след филтруване на вакуум-филтър върху целатомов адсорбер се подава за концентриране до 71% СВ. Сиропът с получената концентрация е стоковия продукт, който се подава в складов резервоар за експедиция с автоцистерни или разфасовка.

Отработения целатом след вакуумфилтъра се явява като отпадък. Освен ензимните процеси с избирателна насоченост, прилаганите процеси са физически или механични.

Проектният капацитет на съоръженията е до 120 т/ден.

Производство на кристална декстроза (монохидрат)

Производството е аналогично на това за производство на течна декстроза до стадий "филтруване" включително. При това сиропът е достигнал до съдържание на 95 декстрозни единици. След деминерализация на йонообменни филтри той се подава в многостепенен изпарител от типа „падащ филм“ за концентриране до 75% СВ, като кондензата от сборник декстрозен кондензат по-късно се използва в деминерализационната система. В 7 хоризонтални кристализатора от сиропа се получава смес от изкристализирала декстроза и наситен матерен сироп, като двете фази се подават в 3 центрофуги за разделяне. Метерният сироп се връща в рецикъл, а кристалите се подават в сушилня "кипящ слой" за изсушаване, която използва 10 бара пара за топлоносител. Следва пресяване през сито за отделяне на големите агломерати. Готовият продукт се съхранява в 4 бункера по 30 м3 преди изпращането му в Пълначно Сухи Продукти. Изсушеният продукт с пневмотранспорт се подава за пакетиране. Технологичните и екологични параметри на пневмотранспорта са описани по-горе. Връзката на сушилката с атмосферата е през циклони и технологични филтри. Кристалната структура на крайния продукт благоприятства улавянето на изнесените частици още в циклоните, а сухите филтри - за гарантиране на пълното улавяне.

Проектният капацитет на съоръженията е до 160 т/ден.

Производство на течна фруктоза-42

То е аналогично на производството на течната декстроза - рафинираното нишестено мляко в подходяща среда се подлага на последователно ензимно втечняване и озахаряване. След двустепенно третиране с целатом и активен въглен и съответно филтруване, сиропа се подава за деминерализация - катионна и анионна очистка с последваща ензимна изомеризация. След повторна деминерализация, сиропът се подава в изпарител за концентриране до 71% СВ, при което се формира и стоковия продукт. С помпа се подава в складов резервоар за експедиция в автоцистерна или разфасовка в бидони по 100 л за по-дребни потребители или се подава за производство на фруктоза-55. Описаната технология се основава само на ензимни процеси с насочено действие при меки технологични условия и на физични и механични процеси. Максималната проектна мощност е 130 т/ден.

Производство на фруктоза-55

То се основава на допълнителната обработка на фруктоза-42. Смес от фруктозата и деминерализирана вода се подава в сепарационна колона, допълнена със специална смола, имаща свойството да разделя различните видове захариди. От единия изход на колоната се отделят сложните захари и декстрозата, които се подават в рецикъл за повторна преработка като сироп с 95 декстрозни единици. От другия изход на колоната се отделя сироп с високо фруктозно съдържание - 80%.

Чрез механично смесване на обогатена фруктоза с фруктоза-42 се получава сироп с фруктозно съдържание 55%, който се обработва с активен въглен в абсорбционна колона, филтрува се и се подлага на деминерализация върху йонообменни смоли в 6 бр. йонообменни колони. Деминерализираният сироп след обработка в листови филтри с целатом и филтруване се подава в изпарител за концентриране до 77% СВ.

Отработеният активен въглен се подава в инсталацията за регенерация, а отработеният целатом се изпраща за преработка към вакуумфилтрите на сироп 95ДЕ.

Йонообменните смоли се регенерират със 7% р-р на солна киселина и 4 % р-р на натриева основа. В процеса на регенерация се получават сладки води, междинни води и отпадъчни води, които се третират по същия начин както при производството на 95 ДЕ сироп.

Регенерация на активен въглен

Активният въглен се използва за очистване на различни продукти в отделните производства на предприятието. След определено време той губи способността си да задържа примеси и се налага да премине през процес на регенерация, за да може да бъде използван отново. Регенерацията се състои във високотемпературна обработка на отработения активен въглен. Осъществява се във вертикална колона (пещ), в горния край на която се подава въглена, а в долния - горещи газове от изгаряне на природен газ. За поддържане на необходимия технологичен процес се използва и пара 10 бара. Движейки се надолу, въгленът постепенно се изсушава и нагрява, което води до изгаряне на адсорбираните по повърхността му органични вещества до въглероден диоксид и водни пари. Температурният режим в пещта е подбран така, че освен изгарянето на органиката да се използва равновесието CO2 + С ↔ 2СО така. че да не се допусне нито излишно окисление на въглена, нито увеличено съдържание на въглеродния оксид в изходящите газове. В същите се очаква наличие на водни пари, CO2, CO и NОx. Съдържание на прах не се очаква поради гранулната структура на въглена и подаването на влажен въглен в горния край на колоната. Поради ниското съдържание на сяросъдържащи съединения в природния газ, образувания SO2, е без практическо значение.

Парокотелна централа

В парокотелната централа на дружеството има общо три броя парни котли, от които два броя ПКГН12 и 1 бр. Condorboiler HD0101-11, с преустроени горелки за гориво природен газ. Технически данни:

Котел ПКГН12 - 2 бр. със самостоятелни комини

-	производителност - 12 т.пара/час

-	топлинна мощност - Q=8.84 MW - номинална - Q=6 MW - средна

-	вид на горивото - природен газ

-	разход на гориво - В = 995 Нм3/час

-	температура на изходящите газове - Т=240 оС (измерени Т=110 оС)

-	височина на комина - Н=27 м

-	диаметър на комина - ф 820 мм

-	обем на димните газове - Vд.г. = 7600 Нм3/час

-	Масов поток на вредните вещества съдържащи се в димните газове (мощност на емисиите):

*	азотни окиси - М = 0.302 гр/сек

*	въглероден окис - М = 1.288 гр/сек

*	серни окиси - М = 0.038 гр/сек

-	Максимална годишна емисия по компоненти:

*	азотни окиси – 5.22 т/год.

*	въглероден окис – 22.26 т/год

*	серни окиси – 0.656 т/год

-	Период на емисията - котелното функционира целогодишно

-	Сезонно разпределение на емисиите - целогодишно

Котел Condorboiler HD0101-11 - 1 бр.

-	производителност - 25 т.пара/час

-	топлинна мощност - Q=17.59 MW - номинална - Q=15 MW - средна

-	вид на горивото - природен газ

-	температура на изходящите газове - Т=220 оС (измерена Т=105 оС)

-	височина на комина - Н=8 м

-	диаметър на комина - ф 1650 мм

-	обем на димните газове - Vд.г. = 15667 Нм3/час

-	Масов поток на вредните вещества съдържащи се в димните газове (мощност на емисиите):

*	азотни окиси - М = 0.661 гр/сек

*	серни окиси - М = 0.135 гр/сек

*	въглероден окис - М = 0.061 гр/сек

-	Максимална годишна емисия по компоненти:

*	азотни окиси – 11.422 т/год.

*	въглероден окис- 1.054 т/год

*	серни окиси – 2.332 т/год

-	Период на емисиите - котелното функционира целогодишно

-	Сезонно разпределение на емисиите - целогодишно

Водата, която се подгрява в котлите преминава предварителна обработка чрез обратна осмоза.

Линия за пакетиране на готова продукция

Процеса в сухо пълначно е автоматизиран.

Различните продукти, които цеховете подават се събират в хопъри (бункери). За всеки отделен продукт има отделен хопър. Транспортирането на продуктите се осъществява чрез нагнетателен транспорт. Всеки хопър е оборудван с аспирационен вентилатор, който аспирира излишния въздух от транспорта.

От хопърите, гравитачно продуктите се подават към пълначните машини, които опаковат в 25кг или в 1000кг торби. Следват палетизатори и увивни машини. Готовите палети се откарват за съхранение в складовете.

Произведена продукция (в t) през 2016г. при работа на Инсталация за обработване и преработка на растителни суровини за производство на хранителни продукти с производствен капацитет над 300 тона готова продукция на ден :

| Инсталация, попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС | Произведена продукция през 2016г. (t) |
| --- | --- |
| 1. | Инсталация за обработване и преработка на растителни суровини за производство на хранителни продукти с производствен капацитет над 300 тона готова продукция на ден - Цех „Нишесте“ | 6.4.2.б) | 1 300 т/24h | 421 206 |
| Инсталация, непопадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС |  |
| 1. | Парокотелна централа, включваща: Парен котел № 1 ПКГХ12 (В80А); Парен котел № 2 ПКГХ12 (В80В); Парен котел № 3 Condorboiler HD0101 (B80C) | - | 8,84 MW 8,84 MW 17,59 MW | - |

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

В „Амилум България” ЕАД планирането и организацията на отчетността и контрола на екологичното съответствие на производствената дейност с нормативните изисквания се извършва от  "Координатор по ООС”, който е пряко  подчинен на Председателя на Управителния съвет.

За конкретни дейности в Дружеството, свързани с управлението на околната среда, за чието реализиране е необходимо участието на ръководители и служители от други структурни звена, се определят отговорни лица със заповед на Председателя на УС . Отговорните лица от всички обособени звена, разположени на територията на производствената площадката  са задължени да  оказват съдействие и да предоставят информация на  " Координатора по ООС ”.

# РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ - Русе

Русе- 7000 , бул. “Придунавски” № 20, п.к. 26

тел.: 082/  820 772 ; 820 774

e- mail: riosv@ruse.bg

# Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен”

гр. Плевен, ул. “Чаталджа“ № 60 , п.к. 1237

e-mail: dunavbd@bddr.org

2. Система за управление на околната среда

След влизане в сила на КР № 471-Н0/2013г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда  са  изготвени изискващите се  инструкции.

- Структура и отговорности

През 2016г. е изготвен списъка с лицата от „Амилум България” ЕАД,  които отговарят за изпълнението на условията в КР № 471-НО/2013г. Определен е персонала,  отговорен за изпълнението на условията, телефонните им номера , длъжността която изпълняват и местоположението им на работното място. Списъкът е изготвен , съгласно условие 5.3.1.

Изготвен  е и списък в съответствие с условие 5.4.3, включващ отговорните лица, на които са предоставени изисканите с комплексното разрешително инструкции, номерата им съгласно СУОС, условието от комплексното разрешително, на което отговарят  и  наименованието им съгласно КР. Копие от инструкциите са предоставени на отговорниците срещу подпис, а оригиналите се съхраняват при "Координатор по ООС”.

- Обучение

Във връзка с изискванията на стандарт ISO 14001 е разработена процедура от Интегрираната система за управление, действаща на територията на Дружеството -    “Компетентност, обучение и осъзнаване”.

Съгласно тази процедура, обучението по екология , здраве и безопасност при работа на “Амилум България” ЕАД обхваща всички равнища на ръководния и изпълнителски персонал, съобразно структурата за управление и дефинираните отговорности, като се прилагат следните видове обучения:

- Начална професионална подготовка

- Повишаване на квалификацията

В съответствие с горе-цитираната процедура ежегодно се определят потребностите от обучения и се изготвят съответните програми.

- Обмен на информация

На производствената площадка се поддържа актуална информация съгласно условие 5.3.1. относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт, както и списък на организациите, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условие 7 на Комплексно разрешително № 471-НО/2013г.

- Документиране

В изпълнение на условие 5.4.1 от разрешителното в дружеството се поддържа актуален списък с нормативни документи, отнасящи се до работата на инсталацията. Актуализирането на списъка ще се извършва при промяна в нормативната база по околна среда.

В изпълнение на условие 5.4.2 от разрешителното на площадката е осигурен списък с всички необходими инструкции, изискани с настоящето разрешително.

В изпълнение на условие 5.4.3 от разрешителното  е осигурен списък на кого от персонала, какъв документ е предоставен.

В изпълнение на условие 5.7.4.  е изготвена   инструкция  за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите в „Амилум България” ЕАД. Периодичната оценка се извършва след запознаване с обнародваните издания на Държавен вестник, анализиране на съответните изменения  и при необходимост  докладване пред ръководството за предприемане на действия.

Документирането на резултатите от прилагането на условие 5.7.4 се  извършва в съответствие с условие 5.9.6.

- Управление на документите

Във връзка с изискванията на стандарт ISO 14001 е разработена процедура от Интегрираната система за управление, действаща на територията на дружеството - “Управление на документите”.

Съгласно тази процедура, управлението на документите се извършва в следната последователност:

- Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на

документа;

-        Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания    на дружеството;

- При необходимост изготвяне на нови инструкции или актуализиране н

-   съществувaщите такива, утвърждаване на документите и разпространяването им за тяхното прилагане по работни места;

-     Преглед и актуализация при необходимост съобразно променящите се условия

с последващо утвърждаване;

-     Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители;

-     Изземване на невалидната документация.

Изземването на оригиналите на старите документи се извършва срещу представяне на утвърдени нови. Върху старите се поставя печат „Невалиден”. Предоставянето на новите инструкции се извършва срещу подпис, от отговорните за изпълнението им лица. Старите инструкции се архивират и се съхраняват до вземане на решение за унищожаването им.

- Оперативно управление

Инструкциите изисквани с комплексното разрешително в това число и инструкциите за експлоатация и поддръжка,  са част от фирмените документи за общата част на интегрираната система и от частта “Управление на околната среда” ISO 14001:2004. Инструкциите се съхраняват в писмен вид,  съгласно условие 5.6.1. и се предоставят на компетентните органи при поискване. Същите се актуализират при необходимост.

- Оценка  на  съотвeтствие, проверка и коригиращи действия

Утвърдените писмени инструкции свързани с изпълнение на: оценки на съответствието, норми за ефективност , годишни стойности на нормите за ефективност, предприемането на коригиращи и превантивни мерки,  се съхраняват при  координатора по ООС.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Утвърдена  е  Процедура на интегрираната система за управление -  “Готовност и реагиране при извънредни ситуации”.

“Амилум България” ЕАД  притежава “План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия” Планът е изготвен съгласно действащите нормативните изисквания, утвърден  от  Управителния съвет.

Изготвени са инструкциите към условие 5.8. от Комплексно разрешително  № 471-НО/2013г. Инструкциите обхващат следните мероприятия:

Инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората ;

Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на плана за действие при аварии ;

Периодична проверка на готовността на персонала за действие при  аварии ;

Инструкция за избор на сборни пунктове за работещите от района на аварията;

Определяне на причините довели до аварията и предприемане на коригиращи действия ;

Инструкция за определяне на редовната техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварии ;

Определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции ;

Инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии и поддръжка  в изправност ;

Изготвяне на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията при бедствия, аварии и катастрофи.

Изготвяне на списъка на телефонните номера  по оповестяване,  предвиден в плана за действие при аварии. Изготвени са два списъка, на служители в “Амилум България”ЕАД и списък с външни номера за оповестяване при възникнали аварии. Списъкът на органите,  които трябва да бъдат уведомявани при възникване на аварийни ситуации и замърсяване на околната среда  е изготвен, съгласно условие 7.2 от комплексното разрешително.

- Записи

Воденето на всички записи на територията на Дружеството е подчинено изцяло на Процедурата от интегрираната система за управление - “Управление на записите”.

Записите в “Амилум България”ЕАД, се създават и поддържат, за да послужат като доказателство, за съответствие с изискванията на законовите и нормативните разпоредби, и в изпълнение на условията в комплексното разрешително.

Записите са четливи, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е идентифицирано.

Съгласно тази процедура, използваните записи по околна среда / здравето и безопасността при работа имат задължителни реквизити, чрез които еднозначно се идентифицира:

- Длъжностните лица, отговорни за тяхното изготвяне;

- Времето на създаване на записа;

- Мястото на създаване на записа;

-    Индексът на документа, свързан със съответната процедура или нормативен документ, където е регламентирано неговото създаване и област на приложение.

Като пример за такива записи, изготвени в съответствие с изискванията на Комплексното разрешително са:

- записите, свързани с наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в разрешителното;

- записите, свързани с документирането и съхраняването на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия;

- записите, свързани с преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване;

- записите свързани с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

- Докладване

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно  разрешително  № 471-НО/2013 е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”,  утвърден със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на околната среда и водите в изпълнение на чл. 125 т.6 от Закона за опасване на околната среда и се представя в определеният срок.

- Актуализация на СУОС

  - За контролирания период  не се е налагало извършване на актуализация.

- Уведомяване

В изпълнение на условие № 7 от Комплексно разрешително № 471-НО/2013г. е  утвърдена от Председателя на УС на дружеството  заповед  за незабавното уведомяване в случай на възникнала аварийна ситуация, в рамките на работното време и извън редовното време,  на контролните органи–Областен управител, Кмета на Община Разград, РИОСВ- Русе, Басейнова Дирекция и органите на Главна Дирекция “ПБЗН”- МВР. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от  Председателя на УС.

През 2016г. в дружеството не са регистрирани инциденти, свързани с аварийни или други замърсявания, при които са  нарушени  установените нормативни актове или нормите за допустими емисии посочени в комплексното разрешително.

3. Използване на ресурси

3.1.Използване на вода – Условие 8.1.

Фирменото водоснабдяване за противопожарни и промишлени нужди се осъществява от два независими източника - градската водопроводна мрежа и три сондажни кладенеца. Дружеството разполага с Договор за водоснабдяване с „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД и Договор за концесия на кладенците. Снабдяването със свежа вода за питейно-битови нужди на “Амилум България” ЕАД, става от градския водопровод, посредством водопроводни отклонения.

Трите кладенци, добиващи минерална вода от малмваланжски водоносен хоризонт, се намират в участък “Недокланско дере”, община Разград, област Разград. Обектът на концесията е публична общинска собственост, разкрита чрез водоизточници сондажи № Р97х, № Р98х, № Р101х за промишлени и технологични нужди.

Съгласно разработената СУОС се прилагат съответните инструкции за документиране на изразходваното количество вода и оценка на съответствието с изискванията на Комплексното разрешително.

Таблица  3.1.1 Консумация на вода по Условие 8.1.2

| Източник на вода /Инсталация/ | Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3/единица продукт по КР | Използвано годишно количество m3/y | Годишна норма за ефективност при употребата на вода за 2016г, m3/t | Съответ ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за обработване и преработка за производство на хранителни продукти от растителни суровини с производствен капацитет над 300 тона готова продукция на ден | 1,49 | 487 859,6 | 1,16 | Да |

Изготвени са и се прилагат  инструкции  за:

- за поддръжка на основните консуматори на вода за производствени нужди по условие 8.1.4.

- извършени са 12 проверки  на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката - Условие 8.1.3. Не са установени несъответствия, поради което не са предприети коригиращи действия.

3.2.Използване на енергия – Условие 8.2.

Технологично оборудване в отделните процеси, което е най-голям консуматор   на енергия  на площадката  се явява:

- Сушилни на пара

- Мелници за царевица

- Изпарител за накисваща вода Х260 в цех „Нишесте”

- Компресорна станция за сгъстен въздух

- Изпарител за декстрозен сироп Х350 в цех „Рафинерия”

- Два компресора в цех ДМХ.

Консумираното количество топло и електроенергия се отчита по измервателните устройства, отразени в Приложение 7 от заявлението.

Изготвена е инструкция за експлоатация и поддръжка на основните консуматори на топлоенергия, съгласно условие 8.2.1.1

Прилага се инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа - 12 проверки.

През 2016г. не са установени несъответствия по Условие 8.2.2.2. между консумираната  електро и топлоенергия.

Таблица 3.2 Консумация на електро и топлоенергия

Консумирана електроенергия за 2016г. -  50 074 MW

Консумирана топлоенергия  за 2016г.   -   83 732 MW

Таблица 3.2.1

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия за единица продукт по КР (MWh/т) | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия зa 2016г (MWh/t) | Съответствие | Годишна норма за ефективност при употребата на топлоенергия за единица продукт по КР( MWh/t) | Годишна норма за ефективност при употребата на топлоенергия за единица продукт за 2016г. (MWh/t) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за обработване и преработка за производство на хранителни продукти от растителни суровини с производствен капацитет над 300 тона готова продукция на ден | 0,186 | 0,119 | да | 0,297 | 0,198 | да |

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива – Условие 8.3.

Изготвена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране  на използваните количества суровини, спомагателни материали  и горива, съгласно Условие 8.3.2.1 на КР.

През 2016г. не са установени несъответствия по Условие 8.3.2.2. между годишните норми за ефективност на  суровини, спомагателни материали и горива с определените в КР и не са предприемани коригиращи действия.

Консумацията на суровини по инсталации  за 2016 г. и оценка на съответствието е дадена в следните таблици:

Таблица 3.3.1 – Консумация  на  суровини

| Суровини | Годишна норма за ефективност по КР (t/t продукт) | Употребено годишно количество (t) | Годишна норма за ефективност За 2015г (t/t) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| царевица | 1 | 421 206 | 1 | да |

Таблица  3.3.2– Консумация на спомагателни материали

| Спомагателни материали | Годишна норма за ефективност по КР (t/t продукт) | Употребено годишно количество за 2016 (t) | Годишна норма за ефективност За 2016г. (t /t) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лимонена киселина | 0,000007 | 1,685 | 0,000004 | да |
| Натриев карбонат | 0,0002 | 83,8 | 0,000198 | да |
| Сярна киселина | 0,0007 | 306,972 | 0,0007 | да |
| Боракс декахидрат | 0,0112 | 6,45 | 0,000015 | да |
| Калциев дихидроксид | 0,119 | 14,3 | 0,000034 | да |
| Биоциди | 0,0005 | 0,655 | 0,0000015 | да |
| Диметилол етилен урея | 0,0004 | 10,435 | 0,000025 | да |
| Натриев дисулфит | 0,0016 | 29,482 | 0,00007 | да |
| Водороден пероксид | 0,00004 | 9,984 | 0,000024 | да |

Консумацията на  гориво(природен газ) за 2016 г. и оценка на съответствието е дадена в следната Таблица 3.3.3:

Таблица 3.3.3 – Консумация на гориво

| Гориво | Годишна норма за ефективност по КР (Nm3/единица продукт) | Употребено годишно количество Nm3 | Годишна норма за ефективност за 2016г. (Nm3/единица продукт) | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 27,8 | 10 550 834 | 25,05 | Да |

3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти – Условие 8.3.4.

Всички суровини, спомагателни материали и горива на производствената площадка на “Амилум България”ЕАД се съхраняват, съгласно изискванията на действащото законодателство и при спазване условията, заложени в Комплексно разрешително № 471-Н0/2013 г.

Суровините, спомагателните материали, смеси и горива  се съхраняват в резервоари, съгласно Таблица 8.3.4.2

Всички химични вещества и смеси класифицирани като опасни, се съхраняват при спазване изискванията, посочени  в информационните листи за безопасност.

Съгласно Условие 8.3.4.4. през 2016г.  са извършени 12  проверки на площадките за съхранение на суровини и горива, като несъответствия не са констатирани.

Извършени са проверки :

- 12 проверки за течове по преносната мрежа за течни спомагателни материали  и горива(Условие 8.3.4.5)

- 12 проверки за състоянието на резервоарите по Условие  8.3.4.3.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1.Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове | Праг за пренос на замърсител, извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | във води kg/год. | в почва kg/год. |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | - (9 302,82) /м/ |  |  |  |  |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | - |  |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | - (44 144,34) /м/ |  |  |  |  |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | - (5 637,67) /м/ |  |  |  |  |
| 12# |  | Общ азот | - |  |  | - (2877,9) /м/ |  |
| 13# |  | Общ фосфор | - |  |  | - (636,016) /м/ |  |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му | - |  |  | - (2,88) /м/ |  |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му | - |  |  | - (3,45) /м/ |  |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - |  |  | - (25,61) /м/ |  |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - |  |  | - (43,17) /м/ |  |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му | - |  |  | - <2,87) /м/ |  |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му | - |  |  | - (420,17) /м/ |  |
| 23# | 7439-02-1 | Олово и съединенията му | - |  |  | 120,95 /м/ |  |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - |  |  | - 57,56 /м/ |  |
| 71# | 108-5-2 | Феноли | - |  |  | 927,56 /м/ |  |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | - |  |  | - (244 333,71) /м/ |  |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | - |  |  |  |  |
| 82# |  | Цианиди(като общo) | - |  |  | - 15,54 /м/ |  |
| 86# |  | Фини прахови частици < 10 μm | - (13 976,38) /м/ |  |  |  |  |
|  |  | Общ органичен въглерод(като общ С или ХПК/3) |  |  |  | 266205,75 /м/ |  |

При попълване товарите на годишните  замърсители,  представени в Таблица 1. са използвани следните подходи (методи):

-   за замърсители с №2#, 8#, 11#,  86# - при спазване изискването на  условие 9.6.4.1. от  Комплексното разрешително, а именно – общото количество на изпусканите емисии от NOx, SO2 и ФПЧ10 са определени по данни от собственият периодичен мониторинг. Изчисленията са направени при дебит на отпадъчните газове (посочен в Таблица 4.2)  и  работни часове  в  годината  8600. За  изчисленията за 2016г. са използвани резултатите  от ИУ  № 4, 5 и 66 за 2015г. и за останалите ИУ-резултатите за 2016г.(сканирани протоколи Приложение №3  към настоящия доклад)

- за изчисляване на замърсителите с №12#,13#,17#,18#,19#,20#, 21#,22#,23#,24#,71#,79# и 81# са използвани данните от собственият мониторинг. Товарите са изчислявани към 575 580 куб. м. заустена производствена вода за 2016г. и осреднената концентрация на съответния замърсител от Протоколи от изпитване на: "Водоснабдяване-Дунав"ЕООД-гр.Разград-№20/01.02.2016г.;№118/28.03.2016г.; №499/10.10.2016г.; №592/23.11.2016г.; на-СЖС България"ЕООД"; №Е264 А/17.03.2016г.; №Е2203 А/07.10.2016г.;

4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния  въздух

Емисии в атмосферата – Условие  9

На територията на площадката всички емисии на вредни вещества се изпускат организирано.

Съгласно Условие 9.1.1.2 от КР е изготвена и представена информация в РИОСВ – Русе, в изпълнение на Условие 9.1.2.

Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения по условие 9.1.2. и документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

Във връзка с изпълнение на Условие 9.1.2.1 се извършва периодична оценка  на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение, с определените оптимални такива по Условие 9.1.1.2, установяване на причините за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

През  2016г. са извършват визуални проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри от началник"смяна", за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 9.1.1.1. Няма установени несъответствия.

Съгласно Условие 9.3.2. е изготвена и се прилага инструкция за оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините  за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

По Условие 9.3.3. се прилага инструкция  за извършване на периодична оценка на спазването на мерките  за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Предприети са всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми на допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Всяко тримесечие се обхожда и наблюдава площадката за евентуално наличие на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества, като резултатите от всяка проверка се документират и се съхранява при  координатора по  ООС на дружеството.

Извършените проверки за 2016 г. са 4 броя.

През отчетната период не са регистрирани несъответствия и не са предприети коригиращи действия.

Дейностите на площадката на предприятието се извършват по начин, недопускащ разпространение на миризми извън нея. Оплаквания за такива през годината не са получени.

Дружеството експлоатира хладилни, климатични инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове/вещества, които нарушават озоновия слой при спазване на действащото екологично законодателство.

Съгласно Условие 9.4.3. е изготвена  и се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на интензивно миришещи вещества.

Ежемесечно  координаторът по ООС извършва обходи на територията на предприятието за евентуално наличие на интензивно миришещи вещества. Резултатите от всяка проверка се документират и съхраняват.

През отчетната година са извършени 12 броя проверки, като несъответствия не са констатирани.

Дружеството възлага извършване на  собствени измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащите устройства на  акредитирани лица и лаборатории.

Резултатите са отразени в следващите таблици:

Таблица  4.2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР mg/Nm3 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Изпускащо устройство №4 2015 2016 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | 7 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №5 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | 9 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №6 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | (20) | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №7 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | - 9 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №8 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | - 14 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №9 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | - 15 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №10 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | - 15 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №53 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | - 4,1 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №61 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | - 5 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №67 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | - 14 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство № 60 |
| SO2 | Mg/Nm3 | 400 |  | - <4 ⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰ | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №69 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | - 8 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №70 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | - 14 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №72 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | - 4 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №73 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | 5 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №74 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | - 8 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №75 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | 4 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №76 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | 5,3 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №77 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | 11 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №80 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | 15 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №81 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | 18 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №82 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | 3 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №83 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | 15 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство № 84 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | 17 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №85 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | 7 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №89 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | 3,9 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство № 68 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | 11 | Веднъж на 2 год. | да |
| Ипускащо устройство №86 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | 7 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №54 |
| SO2 | Mg/Nm3 | 400 |  | 10 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №56 |
| SO2 | Mg/Nm3 | 400 |  | 8 | Веднъж на 2 год. | да |
| Из0пускащо устройство №57 |
| SO2 | Mg/Nm3 | 400 |  | 7 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №58 |
| SO2 | Mg/Nm3 | 400 |  | 8 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №59 |
| SO2 | Mg/Nm3 | 400 |  | <4 ⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰ | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство № 87 |
| прах | Mg/Nm3 | 20 |  | 10 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №90 |
| SO2 | Mg/Nm3 | 400 |  | <4 ⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰ | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №66 |
| NOx SO2 прах | Mg/Nm3 | 250 35 20 |  | 3,8 4 29 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №71 |
| NOx SO2 Прах СО | Mg/Nm3 | 200 35 20 250 |  | 6 4 9 - | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №78 |
| NOx SO2 Прах | Mg/Nm3 | 200 35 20 |  | 7,7 0 24,4 - | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №79 |
| NOx SO2 Прах | Mg/Nm3 | 200 35 20 |  | 12 - 12 - | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство №88А |
| NOx SO2 | Mg/Nm3 | 400 400 |  | 146 56 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство № ПКЦ-К1 |
| NOx SO2 CO | Mg/Nm3 | 250 35 100 |  | - 141 3,3 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство ПКЦ-К2 |
| NOx SO2 CO | Mg/Nm3 | 250 35 100 |  | - 124 7 | Веднъж на 2 год. | да |
| Изпускащо устройство ПКЦ-К3 |
| NOx SO2 CO | Mg/Nm3 | 250 35 100 |  | - 127 64 | Веднъж на 2 год. | да |

Дебитите на технологичните и вентилационните газове от организираните източници не превишават , посочените в съответните условия, с изключение на ИУ N71

| Изпускащо устройство (комин) № | Максимален дебит на газовете (Nm3/h | Измерен дебит на газовете (Nm3/h 2015 2016 | Оценка на съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 28 800 | 13047 | да |
| 5 | 28 800 | 14154 | да |
| 6 | 28 800 | - | - |
| 7 | 18 000 | 12738 | да |
| 8 | 18 000 | 13 585 | да |
| 9 | 10400 | 4458 | да |
| 10 | 9 200 | 4713 | да |
| 53 | 6 500 | 4477 | да |
| 54 | 5 000 | 2513 | да |
| 56 | 3 000 | 2468 | да |
| 57 | 2 000 | 1623 | да |
| 58 | 3 000 | 2065 | да |
| 59 | 3 000 | 1978 | да |
| 60 | 4 000 | 2752 | да |
| 61 | 3 934 | 3287 | да |
| 66 | 57 000 | 18352 | да |
| 67 | 755 | 280 | да |
| 68 | 755 | 271 | да |
| 69 | 1 000 | 787 | да |
| 70 | 20 000 | 9382 | да |
| 71 | 15877 | 19 658 | не |
| 72 | 11 500 | 1884 | да |
| 73 | 11 500 | 4236 | да |
| 74 | 3 600 | 1478 | да |
| 75 | 16 000 | 12 036 | да |
| 76 | 3934 | 2154 | да |
| 77 | 5 000 | 2882 | да |
| 78 | 38 000 | 9257 | да |
| 79 | 75 000 | 17 194 | да |
| 80 | 5 700 | 3826 | да |
| 81 | 1 000 | 842 | да |
| 82 | 5 700 | 2965 | да |
| 83 | 2 000 | 950 | да |
| 84 | 830 | 601 | да |
| 85 | 1 800 | 577 | да |
| 86 | 1 000 | 845 | да |
| 87 | 30 600 | 24 925 | да |
| 88А | 6 500 | 2898 | да |
| 89 | 38 324 | 14326 | да |
| 90 | 3 000 | 1516 | да |
| К1 | 12 240 | 8539 | да |
| К2 | 9846 | 9057 | да |
| К3 | 16 042 | 15471 | да |

Забележка: За изпускащо устрпойство N 71 е регистрирано превишение на максимално-допустимия дебит по КР, кoето ще бъде отстранено с предстоящата промяна /изменение на КР. През 2016г. не е извършвана подмяна на вентилатори.

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните  води

- Емисии в отпадъчни води – Условие 10

4.3.1. Емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води

На производствената площадка се формира смесен поток отпадъчни води (производствени  и  битово-фекални):

- I поток (битови и производствени води): производствени от продувката на охладителната кула, от измивяане на транспортните цистерни за сиропи и битово-фекални отпадъчни води от административната сграда и столова;

- II поток (производствени биологично замърсени води): цех „Нишесте - кондензнирана вода от накисване на царевицата, отпадъчни води от процес „Центрофугиране“ при производството на модифицирани нишестета, цех „Рафинерия“- отпадъчни води от процес „Регенерация на активен въглен“;

- III поток (производствени солени води): Участък ХВО – от промивка на йонообменните филтри при регенерация, от продувките на котлите, от източване на котлите, цех „Рафинерия“ – отпадъчни води от регенерация на йонообменни смоли;

Съгласно изискванията, определени в Условие 10 на Комплексно разрешително № 471-НО/2013 г. са изготвени и се прилагат инструкции за:

- Поддържане оптимална стойност на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на ПС по Условие 10.1.1.1– съгласно Условие 10.1.1.3.

В изпълнение на Условие 10.1.1.4. се извършва мониторинг за работа на пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2.

Контролираните параметри определени в Условие 10.1.1.2 се наблюдават от н-к"смяна" през два часа, като се записите се отразяват в съответен формуляр.  При констатирани несъответствия на стойностите на контролираните параметри с определените като оптимални в Условие 10.1.1.2 се предприемат коригиращи действия.

През 2016г. не са регистрирани  аварийни ситуации.

Резултатите от  смесен поток отпадъчни води през 2016г. се провежда по показатели в Таблица 10.1.1.2.  към същото условие и е представен както следва:

Таблица 4.3.1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | - | 40°C | 29,2 | 29,2 | Два пъти годишно | да |
| Активна реакция /рН/ | - | 6.5 – 9.0 | 6,94 | 7,56 | Два пъти годишно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 1000 mg/dm3 | 165 | 211 | Два пъти годишно | да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 mg/dm3 | 123 | 136 | Два пъти годишно | да |
| Азот амонячен | mg/dm3 | 35 mg/dm3 | ˂ 5 | ˂ 5 | Два пъти годишно | да |
| Фосфати (като Р) | mg/dm3 | 15 mg/dm3 | 0,98 | 1,23 | Два пъти годишно | да |
| Сулфиди (като S) | mg/dm3 | 1.5 mg/dm3 | ˂ 0,020⃰ | 0,120 | Два пъти годишно | не |
| БПК 5 | mg/dm3 | 3 500 mg/dm3 | 921 | 841 | Два пъти годишно | да |
| ХПК(бихроматна) | mg/dm3 | 4500 mg/dm3 | 1556 | 1219 | Два пъти годишно | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15.0 mg/dm3 | 0,8 | 2,2 | Два пъти годишно | да |
| Животински мазнини и растителни масла | mg/dm3 | 120 mg/dm3 | 13,3 | 18,6 | Два пъти годишно | да |
| Анионактивни детергенти* | mg/dm3 | 15.0 mg/dm3 | 0,40 | 0,77 | Два пъти годишно | да |
| Феноли (летливи) | mg/dm3 | 10.0 mg/dm3 | 3,83 | 0,089 | Два пъти годишно | да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 10.0 mg/dm3 | 0,949 | 1,44 | Два пъти годишно | да |
| Живак | mg/dm3 | 0.05 mg/dm3 | ˂ 0,005⃰ | ˂ 0,005⃰ | Два пъти годишно | да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.5 mg/dm3 | 0,0084 | 0,0037 | Два пъти годишно | да |
| Олово | mg/dm3 | 2.0 mg/dm3 | 0,438 | 0,156 | Два пъти годишно | да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.5 mg/dm3 | ˂ 0,005⃰⃰⃰ | ˂ 0,005⃰⃰ | Два пъти годишно | да |
| Мед | mg/dm3 | 2.0 mg/dm3 | 0,07 | 0,08 | Два пъти годишно | да |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | 0.5 mg/dm3 | 0,019 | 0,031 | Два пъти годишно | да |
| Хром (тривалентен) | mg/dm3 | 2.5 mg/dm3 | 0,026 | 0,013 | Два пъти годишно | да |
| Никел | mg/dm3 | 2.0 mg/dm3 | 0,93 | 0,53 | Два пъти годишно | да |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | 1.0 mg/dm3 | 0,028 | 0,026 | Два пъти годишно | да |
| Цианиди (общо) | mg/dm3 | 1.5 mg/dm3 | 0,028 | 0,026 | Два пъти годишно | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5.0 mg/dm3 | 0,12 | 0,08 | Два пъти годишно | да |
| Хлориди | mg/dm3 | 2 000 mg/dm3 | 545 | 304 | Два пъти годишно | да |

През 2016г. не е констатирано превишение на максимално-допустимите концентрации на вредни вещества в смесен поток отпадъчни води,  зауствани  в ГПСОВ  на  гр.Разград.

4.3.2.Емисии на вредни и опасни вещества в охлаждащите отпадъчни води

Охлаждането на определени работни възли в някои от инсталациите на “Амилум България” ЕАД става, чрез монтирани към съответните инсталации специални охладителни съоръжения.

Охлаждането на работните възли от инсталациите се извършва, чрез охлаждащи води  в затворен цикъл (оборотни води).

Охлаждащото съоръжение е автоматизирано, относно допълването на загубените  водни   количества (от евентуални течове, изпаряване, диспергиране и др.) и степента на охлаждането. Не  се  извършва третиране на охлаждащите води.

Като охлаждащи води на площадката на “Амилум България” ЕАД се използват води  от собствените водоизточници или от градски водопровод.

Няма изградени специални пречиствателни съоръжения за охлаждащите води към  отделните технологични инсталации на разглежданата площадка.

4.3.3.Емисии на вредни и опасни вещества  в битово-фекалните отпадъчни води

Изпълнява се Условие 10.3.1.2, след изпълнение на Условие 3.4 (въвеждане в експлоатация на довеждащия колектор до ГПСОВ)  битово-фекални води, като част от смесен поток (производствени и битово-фекални) отпадъчни води се зауства  в градска пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Разград,  единствено при спазване на Условие 10.1.2.2.

4.3.4.Емисии на вредни и опасни вещества в дъждовните отпадъчни води

Изпълнява се условие 10.4.1.1-за заустване на дъждовни води от производствената площадка на дружеството в сухо дере, с.Киченица, при спазване на условията в Таблица 10.4.1.1.

При залпови замърсявания (условие 10.4.2.2) са заложени мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от замърсяването, съгласно разработения авариен план и уведомяване на  Басейнова дирекция и РИОСВ-Русе.

През 2016 г. са извършени 12 броя проверки на канализационната мрежа на площадката съгласно Условие 10.4.3.4. Не са установени несъответствия и няма предприети коригиращи действия.

Два пъти годишно е извършен мониторинг на дъждовни води, в точка на пробовземане (ТП №2). Анализът  се извършва от акредитирана лаборатория, като копия от протоколите се изпращат в РИОСВ-Русе.( Протоколи от изпитване   №Е 929  А/01.06.2016г.  и  № Е 3160 А/23.12.2016г.   на  "СЖС България"ЕООД")

Резултатите от извършения през 2016 г. собствен мониторинг на емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води са представени в Таблица 4.3.4.

Мониторинг на  дъждовни  отпадъчни води се провежда по следните показатели:

Таблица 4.3.4

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-во поугдие | 2-ро полугодие |  |  |
| рН |  | 6.0-9.0 | 7,04 | 6,87 | Веднъж на шест месеца | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 2,25 | 24 | Веднъж на шест месеца | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 40 | 9,8 | 18,6 | Веднъж на шест месеца | да |
| ХПК | mg/dm3 | 250 | 36,4 | 64 | Веднъж на шест месеца | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.5 | <0,002 | <0,002 | Веднъж на шест месеца | да |

За  2016 година е спазена периодичността за провеждане на собствен мониторинг на дъждовни води, съгласно Таблица 10.4.3.1 към Условие 10.4.3 от КР.

4.4.Управление на отпадъци

Образуваните отпадъци при работа на инсталацията не се различават по вид (код и наименование) от посочените  в КР №471-НО/2013г.

На площадката има обособени и обозначени складове за предварително съхранение на производствени, опасни, строителни и битови отпадъци, отговарящи на изискванията на Наредбата за изискванията третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС 53/1999г.

Дружеството предава отпадъци на базата на сключени договори с лицензирани фирми, притежаващи изискващите се Разрешителни документи.

На територията на площадката на “Амилум България”ЕАД предварително се съхраняват, само отпадъците посочени в Условие 11.1 и  на определените и обособени за целта места.

Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност се съхраняват в добре затварящи се съдове. Същите са обозначени с кода и наименованието на отпадъка и надпис ”опасен отпадък”. Площадката за предварително съхранение на тези отпадъци е бетонирана и има ясни надписи за предназначението и вида на отпадъка, който се съхранява  в нея.

За всички отпадъци, които се образуват на територията на площадката се попълват отчетни книги, заверени от РИОСВ – Русе, съгласно изискванията на Наредба № 1/04.06.2014г. В законово-регламентирания срок, за всеки отпадък се изготвят изискващите се по наредбата годишни отчети, които се изпращат до Изпълнителна агенция по околна среда и води (ИАОС).

Събирането на образуваните на площадката отпадъците се осъществява  по схема за разделно събиране ( към заявлението за КР), в съответствие с нормативната уредба по околна среда ( Условие 11.3.2)

Във връзка с изпълнение на Условие 11.3.17. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварително съхраняване, с условията на разрешителното, причини за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия. През 2016г. са  извършени 12 броя проверки , няма констатирани несъответствия.

Съгласно Условие 11.4.3. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците, с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприети коригиращи действия. През 2016г. са извършени 12 броя проверки.

В изпълнение на Условие 11.5.2. се прилага инструкция за оценка на съответствие на оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци, с определените в условията на разрешителното, изисквания, причините за установените несъответствия и предприети коригиращи действия. През 2016г са извършени 2 броя проверки, при които не са установени несъответствия.

В изпълнение на Условие 11.6.2.  се прилага инструкция за оценка на съответствие на обезвреждането на отпадъци, с определените в условията на разрешителното, изисквания, причините за установените несъответствия и предприети коригиращи действия. През 2016г са извършени 2 броя проверки, при които не са установени несъответствия.

В изпълнение на Условие 11.7.2. се извършва измерване на образуваните количества отпадъци и изчисляване на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на комплексното разрешително.

В изпълнение на Условие 11.7.3. е извършенаа оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на нормите за ефективност, с определените такива в условията на разрешителното. Същата е  отразена в Таблица Таблица 4.4.1 , като в забележката са обяснени причиние за несъответствията за някои от отпадъците и предприетите коригиращи действия.

Дружеството е извършило основно охарактеризиране(в предходния отчетен период) на отпадъците от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране, в съответствие с изискванията на част Ι, раздел 1, т.1.1 на приложение №1 от Наредба №6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации и оползотворяване и обезвреждане на отпадъци – Условие 11.8.2.

Информация за количествата (годишно количество и годишно количество за единица продукт) и дейностите с отпадъците са  представени в изискващите се Таблица 4 и Таблица 5, както следва:

Таблица 4.4.1 Образуване на отпадъци, изразено в тонове за 2016 година.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспорти-ране –собствен транспорт / външна фирма | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количест-ва определени с КР(t/y) | Реално измерено (t/y) | Количества определени с КР(t/t) | Количества (t/t) |  |  |  |
| Материали негодни за консумация или преработване (некултурни примеси, прах от зърното, генериран при пречистването на царевицата при приемането й | 02 03 04 | 3500 | 4, 88 | 0,007 | 0,011 | Площадка№2 | Регионално депо Разград | да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 2 | 0,500 | 4,27.10 -6 | 1,2.10 -6 |  | “Инвест Стил” ЕООД | да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (филтруващи минерални вещества (въглехидрати протеини)) | 15 02 03 | 6 000 | 3602,560 | - | - | Площадка№5 | “Инвест Стил” ЕООД | да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли (наситени отработени йонообменни смоли) | 19 09 05 | 180 | 13,760 | - | - | Площадка№2 | Регионално депо-Разград | да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им | 02 03 05 | 4 000 | - | - | - | Площадка№8 | - | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 200 | 463,76 | - | - | Площадка№1 | “ИКОМЕТ” ЕООД Ростер | не |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 50 | 38,710 | - | - | Площадка№6 | “ИКОМЕТ” ЕООД | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 25 | 12,030 | - | - | Площадка№6 | “ИКОМЕТ” ЕООД | да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 200 | 108,840 | - | - | Площадка№1 | “ИКОМЕТ” ЕООД | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 1 | 0 | - | - | Площадка№1 | Икомет” ЕООД | да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | 16 02 14 | 2 | 17,633 | - | - | Площадка№7 | “Икомет” ЕООД | не |
| Стъкло | 20 01 02 | 5 | 0 | - | - | Площадка№1 | - | да |
| Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества | 08 03 17* | 0,5 | 0 | - | - | Площадка№3 | - | да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 4 | 2,220 | - | - | Площадка№4 | “Инвест Стил” ЕООД | да |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | 0,5 | 1,260 | - | - | Площадка№4 | “Инвест Стил” ЕООД | не |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 2 | 0 | - | - | Площадка№4 | “Инвест Стил” ЕООД | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 2 | 0 | - | - | Площадка№3 | - | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 1 | 0,400 | - | - | Площадка№3 | Бал Бок Инженеринг АД (при образуван отпадък) | да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 2000 | 816,800 | - | - | Площадка№1 | Регионално депо-Разград | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 160 | 49 | - | - | - | Регионално депо-Разград | да |

Таблица 4.4.2. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване в т.ч.рециклиране на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материали негодни за консумация или преработване (некултурни примеси, прах от зърното, генериран при пречистването на царевицата при приемането й) | 02 03 04 | - | - | - | да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | - | - | - | да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (филтруващи аминерални вещества (въглехидрати протеини)) | 15 02 03* | - | - | - | да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли (наситени отработени йонообменни смоли) | 19 09 05 | 13,760 | - | - | да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им | 02 03 05 | 0 | - | - | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | - | - | - | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | - | - | - | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | - | - | - | да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | - | - | - | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | - | - | - | да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | 16 02 14 | - | - | - | да |
| Стъкло | 20 01 02 | - | - | - | да |
| Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества | 08 03 17* | - | - | - | да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на ?минерална основа | 13 02 05* | - | - | - | да |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | - | - | - | да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | - | - | - | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | - | - | - | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | - | - | - | да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 816,800 | - | - | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 49,00 | - | - | да |

Забележка:  Образуваното количество на отпадък с кодови характеристики 16 02 14 ; 13 02 06* ;12 01 01; 13 02 06* е превишено през 2016г., поради демонтиране на съществуващо оборудване и монтиране на ново такова, във връзка с подготовка  на терени за реализирането на предстоящо разширение на производството.

4.5.Шум

Разработени са инструкциите, поставени в условие 12 от КР.

Дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да предизвикват нива на шум както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70dB(А);

- вечерно ниво – 70dB(А);

- вечерно ниво – 70dB(А);

В мястото на въздействие (най-близко разположените, спрямо промишления източник  урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 55dB(А);

- вечерно ниво – 50dB(А);

- вечерно ниво – 45dB(А);

През 2016г.  са  извършени собствени измервания от акредитирана лаборатория  (Протокол от изпитване  на шум N 217/28.04.2016г. и  Протокол N 217/28.04.2016г. за проведени собствени измервания на нивата на шум ) на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Таблица  4.5. Мониторинг по фактор"Шум" за 2016г.

Дневно ниво на шума(07-19 часа)

| Място на измерването | Резултат от изпитването dB (А) | Измерено през деня | Допустима стойност на показателя dB (А) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.1 | 59,2 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.2 | 60,0 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.3 | 65,0 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.4 | 62,9 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.5 | 60,5 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.6 | 60,5 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.7 | 58,1 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.8 | 63,9 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.9 | 59,2 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.10 | 54,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.11 | 56,6 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.12 | 61,4 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.13 | 58,3 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.14 | 59,9 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.15 | 62,4 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.16 | 63,6 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума в мястото на въздействие-североизточен край на с.Стражец | 46,6 | Дневно ниво | 55 | Да |

Вечерно  ниво на шума(19-23 часа)

| Място на измерването | Резултат от изпитването dB (А) | Измерено вечерта | Допустима стойност на показателя dB (А) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.1 | 58,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.2 | 59,4 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.3 | 64,2 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.4 | 63,2 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.5 | 59,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.6 | 60,5 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.7 | 55,9 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.8 | 63,8 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.9 | 58,8 | Дневно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.10 | 53,9 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.11 | 57,3 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.12 | 61,9 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.13 | 58,1 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.14 | 58,1 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.15 | 62,0 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.16 | 62,8 | Вечерно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума в мястото на въздействие-североизточен край на с.Стражец | 46,1 | Вечерно ниво | 50 | Да |

Нощно  ниво на шума (23-07 часа)

| Място на измерването | Резултат от изпитването dB (А) | Измерено през нощта | Допустима стойност на показателя dB (А) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.1 | 58,5 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.2 | 59,0 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.3 | 63,8 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.4 | 62,8 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.5 | 58,8 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.6 | 60,2 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.7 | 56,0 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.8 | 63,6 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.9 | 58,9 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.10 | 54,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.11 | 55,9 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.12 | 60,8 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.13 | 57,2 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.14 | 58,3 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.15 | 61,4 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.16 | 62,7 | Нощно ниво | 70 | Да |
| Екв. ниво на шума в мястото на въздействие-североизточен край на с.Стражец | 40,7 | Нощно ниво | 45 | Да |

Спазена е периодичността за наблюдение, заложена в  Условие 12.2.1 - поне един път в рамките на две последователни календарни години.

За отчетния период няма постъпили жалби от живущите, в близост до площадката,  по  отношение  шума, излъчван от производствената площадка.

4.6. Опазване  на  почвата

Основните замърсители, изпускани в почвата, подлежащи на собствен мониторинг и за които са заложени индивидуални емисионни ограничения са, както следва:

- pН;

- Азот общ;

- Общ фосфор;

- Нефтопродукти.

С влизане в сила на КР през 2014г. е извършен анализ на базовото състояние   по показатели: pН, нефтопродукти, азот общ и общ фосфор, в постоянните пунктове за мониторинг, определените  в Условие  13.2.2 :

Пункт 1, с координати - N 43° 34' 3.28” и E 26° 31' 46.03”;

Пункт 2, с координати - N 43° 34' 5.80” и E 26° 31' 28.21”;

Пункт 3, с координати - N 43° 34' 9.87” и E 26° 31' 37.60”.

което е видно от Таблица 8 и Протоколите от изпитване в Приложение N7 към настоящия доклад.

Изготвена  е  “Инструкция за периодична оценка на съответствието  на данните  от мониторинга по показателите  по Условие 13.2.2 от КР”, включваща установяване на причините за евентуалните документирани несъответствия и предприетите коригиращи действия.

За отчетния период е проведен мониторинг по компонент"почви". Резултатите са представени в РИОСВ-Русе  и отразени в таблица N 8 , както в Приложение N7 към настоящия годишен доклад.(сканирани протоколи N Е 1681/12.08.2016г., N Е 1683/12.08.2016г. и 1685/12.08.2016г)

Таблица 8

| Показател | Концентрация в почвите(базово състояние), съгласни КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг. | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН | 8,19 8,22 8,25 | Пункт 1,2,3 | 8,26 8,50 8,28 | Веднъж на три години | - |
| Азот общ | 2,13 2,13 2,48 | Пункт 1,2,3 | 2,51 2,35 2,60 | Веднъж на три години | - |
| Общ фосфор | 2,5 27,0 35,3 | Пункт 1,2,3 | 6,13 8,23 16,9 | Веднъж на три години | - |
| Нефтопродукти | < 30* | Пункт 1,2,3 | <20 36 <20 | Веднъж на три години | - |

* по-малко  от  границата  на  количествено определяне на метода

Резултатите от мониторинга са съпоставими с измерените концентрации за съответните показатели, приети като базово състояние.

Във връзка с Условие 13.1.1  е изготвена инструкция  за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Установяване на причините и предприемане на коригиращи действия.

Изготвена е инструкция, с мерки за отстраняване на разливи /или изливания на  вредни и опасни вещества върху производствената площадка  и третиране на образуваните отпадъци. Осигурено е наличието на достатъчно количество сорбиращи материали за почистване,  в случай на разлив.

През  2016г. не са констатирани разливи.

В изпълнение на Условие 13.3.4  е  изготвен Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обект, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

5.Доклад за инвестиционната програма

Операторът  e изпълнил инвестиционна програма с дейности от 2013-2015г.

В инвестиционна програма не са планирани дейности за реализация за отчетния период -2016г.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

За периода, за който се изготвя годишния доклад – 2016г., не са вземани решения за прекратяване работата  на  "Инсталацията  за обработване и преработка на растителни суровини за производство на хранителни продукти с производствен капацитет над 300 тона готова продукция на ден - Цех „Нишесте“,  не е прекратявала своята работа .

През 2016г. не са извеждани от експлоатация съоръжения и инсталации.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

През 2016 г. не са възниквали аварии, които да доведат до въздействие върху здравето на населението и околната среда. Поради тази причина не е попълнена изискващата се Таблица 9.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| няма | няма | няма | няма | няма | няма |

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През 2016 г.  не са постъпили оплаквания, свързани с дейността на инсталацията. Поради тази причина не е попълнена изискващата се Таблица 10.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| няма | няма | няма | няма | няма | няма |

8. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 471-НО/2013г.  на “Амилум България” ЕАД-гр.Разград.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:.................................

Дата:    21.03.2017 г.

Име на подписващия:  инж.Светлозар  Караджов

Длъжност в организацията:  Председател на Управителния съвет на "Амилум България"ЕАД

Изготвил:

Нели Петрова

Специалист ЗБУТ и ООС                                        …………………………….

/ ж. орги Недев

Съгласувал:

инж.Светлозар Караджов

Председател на УС                                                …………………………….