### ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ

В

„ЕКОН 91” ООД,

ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА

НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

НА ЗООС

2019г

3.1. Уводна част на годишния доклад

- Наименоване на инсталацията, за която е издадена КР

Инсталация за производство на алкидни смоли

Инсталация за производство на поливинилацетатни дисперсии (ПВА)

- Адрес по местонахождение на инсталацията

Русе, ул. “Кап. Райчо Николов” № 11

- Регистрационен номер на КР

311-Н0/2008г.

- Дата на подписване на КР

08.10.2008г

- Дата на влизане в сила на КР

15.11.2008г

- Оператор на инсталацията

“ЕКОН 91” ООД

- Адрес, телефон, факс и е-mаil на оператора

Русе, ул. “Кап. Райчо Николов” 11, тел. 082/594 918, факс 082/837 801

- Името на лицето за контакти

Зорница Цонева – експерт ЗБУТ и ОС

- Адрес, телефон, факс и е-mail на лицето за контакти

Русе, ул. “кап. Райчо Николов” 11, тел. 082/594 918, 0884854988, факс 082/837 801, z.coneva@ekon.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите

На площадката съществуват следните видове инсталации:

Инсталация за производство на алкидни смоли

Инсталация за производство на поливинилацетатни дисперсии (ПВА)

Инсталация за производство на разредители

Инсталация за производство на бои, лакове, грундове

Инсталация за производство на водоразтворими бои

Инсталация за производство на мазилки

Котел с топлоносител

Водогреен котел

Условие 2

В обхвата на КР са:

Инсталация за производство на алкидни смоли

Инсталация за производство на поливинилацетатни дисперсии (ПВА)

Котел с топлоносител

Водогреен котел

- Производствен капацитет на инсталациите и годишно производство.

Условие 4.1

Инсталация за производство на алкидни смоли – 10 585 t/y;

Инсталация за производство на поливинилацетатни дисперсии – 1 200 t/y;

Котел топлоносител – 2,3 МW;

Водогреен котел – 0,45 МW;

Условие 4.2

Годишното количество произведена продукция за 2018г. за всяка от инсталациите е:

- Инсталация за производство на алкидни смоли – 924, 208 t/y;

- Инсталация за производство на поливинилацетатни дисперсии – 20, 023 t/y;

- Котел топлоносител – 2, 3 МW;

- Водогреен котел – 0, 45 МW;

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Управител; Експерт ЗБУТ и ОС; Р-л Об. Пр-во „ЛБМ”; Р-л „РВП”; Организатор производство;

- РИОСВ отговаряща за разрешителното

РИОСВ – Русе

- Басейнова дирекция на която е разположена инсталацията

Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен

3.2. Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

Условие 5.1

Със Заповед на Управителя е определен персонала, извършващ изпълнението на условията от КР, като е изготвен списък с имената на съответните служители. Списъкът се актуализира при всяка основателна промяна.

Във всяка една процедура и инструкция са определени конкретните отговорници по нейното прилагане, по осъществяване на заложените отговорности и по изпълнение на изискващия се контрол по нейното изпълнение.

- Обучение

Условие 5.2

Разработена е и се прилага процедура за определяне на потребностите от обучение, съгласно действуващите нормативни изисквания. Изготвя се годишен план за обучение на персонала.

- Обмен на информация

Условие 5.3

Изготвен е списък с данните на персонала: имена, длъжност, работно място и телефон за котакти, отговорен за изпълнението на условията в разрешителното. Изготвен е и списък с органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията, техните адреси и телефони за контакти.

- Документиране

Условие 5.4

Изготвен е и непрекъснато се актуализира списъка с нормативната уредба по околна среда. Изготвен е списък с необходимите инструкции, с отговорните лица на които са предоставени.

- Управление на документите.

Условие 5.5

Разработена и утвърдена е процедура за актуализация на документите.

- Оперативно управление

Условие 5.6

Изготвени са всички инструкции и се прилагат.

- Оценка на съответствие, проверка и корегиращи действия

Условие 5.7

Съгласно изискванията на Комплексното разрешително, операторът е разработил и утвърдил писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в разрешителното.

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Условие 5.8

За „ЕКОН 91” ООД има утвърден и периодично се актуализира Авариен план, в който са разгледани всички възможни аварийни ситуации.

- Записи

Условие 5.9

Документират се и се съхраняват всички записи от наблюдение, мониторинг, несъответствие и коригиране

- Докладване

Условие 5.10

Всяка година до 31.03. се докладва за предходната чрез Годишен доклад в РИОСВ - Русе и БД „Дунавски район” - Плевен

- Актуализация на СУОС

Условие 5.11

СУОС да се актуализира при изменение или издаване на ново КР.

#### 3.3. Използване на ресурси

За периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г.

3.3.1. Използаване на вода

Условие 8.1

Количествата използвана вода се отчита чрез наличните на площадката измервателни устройства: водомер за подземни води  и водомери за води от системата на ВиК.  (Приложение ІІ.4.1-1 от Заявлението за КР).

Условие 8.1.1

Водата използвана в инсталацията за производство на алкидни смоли е от кладенеца и се използава за охлаждане на топлоносителя. Кладенецът е собственост на дружеството, за който има издадено Решение №1663/26.06.2015г. за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане № 11530173/08.12.2008г. от Басейнова дирекция „Дунавски район” – град Плевен.

Водата използвана в инсталацията за производство на ПВА е от системата на „ВиК” ООД на база сключен договор и се дозира по рецептура.

Условие 8.1.2

Общото количество вода за производствени нужди да не надхвърля следни количества:

- инсталация за алкидни смоли – 2.475 м3/т продукт подземни води; 2.149 м3/т продукт повърхности води (ВиК).

- инсталация за ПВА – 2.5 м3/т продукт подземни води; 2.661 м3/т продукт повърхности води (ВиК).

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно к-во съгласно КР | Количество подземни води за единица продукт съгласно КР | Използвано количество за единица продукт подземни води | Съответствие | Използвано годишно количество подземни води | Количество повърхност-ни води за единица продукт съгласно КР | Използвано количество за единица продукт повърхностни води | Съответствие | Използвано годишно количество повърхностни води |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство на алкидни смоли | - | 2,475 m3/t продукт | 2,460 m3/t продукт | да | 2273 m3 | 2,149 m3/t продукт | 0 m3/t продукт | да | 0 m3 |
| Производство на ПВА | - | 2,5 m3/t продукт | 0 m3/t продукт | да | 0 m3 | 2,661 m3/t продукт | 0,600 m3/t продукт | да | 12,014 m3 |

От таблица е видно, че консумирата вода за единица продукт за отчетната година, не надвишава заложената в комплексното разрешително.

Условия 8.1.3. и 8.1.4.

Има разработени инструкции за експлоатация и поддръжка на оборудването основен консуматор на вода и за проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа. За отчетния период не е констатиран теч.

Изготвена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Към настоящия момент не са установени несъответствия.

3.3.2. Използване на енергия

Консумацията на електроенергия се отчита посредством измервателните устройства, отбелязани на Приложение № І.Б.1.1-2 към Заявлението: електромер и разходомер за природен газ.

Условие 8.2.1.1

Консумираната електро- и тополенергия да не превишава следните стойности:

- Инсталация за производство на алкидни смоли – електроенергия 0.0463 МWh/t продукт; топлоенергия 0.109 МWh/t продукт

- Инсталация за производство на ПВА - електроенергия 0.0583 МWh /t продукт; топлоенергия 0.0236 МWh/t продукт

Таблица 3.2

|  | Количество ползвана за единица продукт електроенергия | Съотве-тствие | Количество ползвана за единица продукт топлоенергия | Съотве-тствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Съгласно КР | Използвано |  | Съгласно КР | Използвано |  |
| Производство на алкидни смоли | 0.0463 МWh/t | 0,0460 МWh/t | да | 0.109 МWh/t | 0,100 МWh/t | да |
| Производство на ПВА | 0.0583 МWh/t | 0,0532МWh/t | да | 0.0236 МWh/t | 0,0194 МWh/t | да |

Условие 8.2.1.2 и 8.2.1.3

Има разработени инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното и пречиствателното оборудване, основни консуматори на електро и топлоенергия и за техническото състояние на топлопреносната мрежа.

Изготвена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните електро и топлоенергия за производствени нужди. Към настоящия момент не са установени несъответствия.

3.3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3

Прилага се инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали и горива. Към настоящия момент не са установени несъответствия.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно к-во, съгласно КР | Употребено годишно к-во | Съотве-тствие | К-во за единица продукт, съгласно КР | Количество за единица продукт | Съотве-тствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация алкидни смоли |  |  |  |  |  |  |
| Растителни масла | 3 562, 809 t/y | 315, 633 t/y | да | 342, 94 kg/t | 341, 517 kg/t | да |
| Растителни мастни киселини | 687, 043 t/y | 19, 605 t/y | да | 66, 13 kg/t | 21, 21 kg/t | да |
| Пентаеретрит | 1 177, 788 t/y | 94, 187 t/y | да | 113, 37 kg/t | 101, 911 kg/t | да |
| Фталов анхидрид | 1 472, 235 t/y | 130, 878 t/y | да | 141, 71 kg/t | 141, 611 kg/t | да |
| Ортоксилен | 490, 745 t/y | 43, 660 t/y | да | 47, 24 kg/t | 47, 240 kg/t | да |
| Минерален терпентин | 2 699, 098 t/y | 239, 385 t/y | да | 259, 80 kg/t | 259, 016 kg/t | да |
| Катализатор-оловен октоат | 493, 689 t/y | 0, 085 t/y | да | 47, 52 kg/t | 0, 079 kg/t | да |
| Толуендиизоцианат | 1, 963 t/y | 0 t/y | да | 0, 19 kg/t | 0 kg/t | да |
| Инсталация за ПВА |  |  |  |  |  |  |
| Винилацетат мономер | 479.88 t/y | 6, 107 t/y | да | 400 kg/t | 305 kg/t | да |
| Поливинил алкохол | 40 t/y | 0, 447 t/y | да | 33.33 kg/t | 22, 300 kg/t | да |
| Катализатор – калиев персулфат | 6 t/y | 0, 008 t/y | да | 5 kg/t | 0, 400 kg/t | да |
| Антипенител | 1.3 t/y | 0, 002 t/y | да | 1.08 kg/t | 0, 100 kg/t | да |
| Консервант | 12 t/y | 0, 024 t/y | да | 10 kg/t | 1, 200 kg/t | да |

Количеството за единица продукт се изчислява като се раздели количеството на използваната суровина на количеството произведена продукция.

Максималните годишни количества се изчисляват като умножим количеството суровини по разходна норма за единица продукт по максималния капацитет на инсталацията.

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно к-во, съгласно КР | Употребено годишно к-во | Съотве тствие | К-во за единица продукт, съгласно КР | Количество за единица продукт | Съотве тствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация алкидни смоли |  |  |  |  |  |  |
| Топлоносител | 0.4 t/y | 0 t/y | да | 0.038 kg/t | 0 kg/t | да |
| Азот - втечнен | 28.8 m3 | 2, 495 m3 | да | 0.0027 kg/t | 0,0027 kg/t | да |

Таблица 3.3.3.

| Гориво | Годишно к-во, съгласно КР | Употребено годишно к-во | съотве тствие | К-во за единица продукт, съгласно КР | Количество за единица продукт | съотве тствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация алкидни смоли |  |  |  |  |  |  |
| Природен газ | 846 800 Nm3/ y | 41 590 | да | 80 | 45 | да |
| Инсталация за ПВА |  |  |  |  |  |  |
| Природен газ | 12 000 Nm3/t | 160 | да | 10 | 8 | да |

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4.3.

Изготвена е инструкция за поддръжка на резервоарите и обваловките за съхранение на суровини и спомагателни материали. Не са констатирани нарушения на цялостта на резервоари и обваловки, както и течове на суровини и горива. Ежедневно се извършват проверки на резервоари, обваловки и тръбопроводи.

#### 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър

ЗАМЪРСИТЕЛИ

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (Колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (Колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (Колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух (Колона 1а) kg/год. | Във води (Колона 1b) kg/год. | В почва (Колона 1c) kg/год. |  |  |
| 2. | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | 500 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | (6)с | - | - | - | - |
| 7. |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 100 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | (427)м |  |  |  |  |
|  |  |  | (567)м |  |  |  |  |
| 8. |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | (284)с | - | - | - | - |
| 11. |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | (0)с | - | - | - | - |
| 12. |  | Общ азот | - | 50 000 | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
|  |  |  |  | (10,482)м |  |  |  |
| 13. |  | Общ фосфор | - | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
|  |  |  |  | (30,155)м |  |  |  |
| 23. | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | 200 | 20 | 20 | 50 | 50 |
|  |  |  |  | (0, 143)м |  |  |  |
| 40. |  | Халогенирани орган.съединения (като AOX) | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 10 000 |
|  |  |  |  | (2, 064)м |  |  |  |
| 71. | 108-95-2 | Феноли като общ С | - | 20 | 20 | 200 | 10 000 |
|  |  |  |  | (0,238)м |  |  |  |
| 73. | 108-88-3 | Толуол | - | 200 (като BTEN) | 200 (като BTEN) | 2 000 (като BTEN) | 10 000 |
|  |  |  |  | (0,002)м |  |  |  |
| 76. |  | Общ органичен СН (TOC) (като общ С или ХПК/3) | - | 50 000 | - | - | ** |
|  |  |  | - | (66,254)м |  |  |  |
| 78. | 1330-20-7 | Xylenes | - | 200 (като ВТЕХ | 200(като ВТЕХ | 200(като ВТЕХ | 10 000 |
|  |  |  |  | (0,002)м |  |  |  |
| 86. |  | Фини прахови частици <10µm (PM 10) | 50 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | (15)м | - | - | - | - |

Замърсители, изпускани във въздуха – азотен окис, въглероден окис, общ органичен въглеводород и прах.

Замърсители, изпускани във водите – рН, неразтворени в-ва, ХПК, нефтопродукти, мазнини, феноли, олово, толуен, ортоксилен, АОХ, БПК5, N-амониев и фосфати.

Замърсители, изпускани в почвата – няма. В условията на КР не е заложено да се извършва мониторинг на почви.

Количествата на азотен окис и въглероден окис изпускани във въздуха са определени по CORINAIR, тъй като през 2018г. не са извършвани замервания на емисиите от двата котела, съгласно условията в КР.

Съгласно Методиката за определяне на емисиите на вредни вещества във въздуха, експлоатираните от дружеството котли попадат към група 03 Горивни процеси в промишлеността и подгрупа 030103 Горивни инсталации < 50 MW.

Пресмятането на емисиите се извършва по следната формула: Е3 = EF3 x Cr x Qr,

където:

ЕFз – емисионния фактор на съответния замърсител в g/GJ

Сr   - изгореното гориво в m3.103

Qr – долна топлина на изгаряне на горивото в MJ/m3

Е3 = (60 x 137 x 34,5) / 1000 = 283,590 kg    емисии азотни оксиди

Е3 = (1,2 x 137 x 34,5) / 1000 = 5,672 kg       емисии въглероден оксид

Количествата на останалите замърсители са определени по изчислителен метод.

Годишните количества на замърсителите изпускани във въздуха се оперделят по следния начин: като умножим осреднения масов поток за всяко изпускащо устройство по приведената стойност на замърсителите от протоколите по работните часове на инсталацията за година.

Годишната консумация на природен газ за 2018г. е 137 хил. Nm3.

| Съоръжение | Замърсител | Емисии | Работни часове | Концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерена | приведена |  | Общ С | ЛОС |
| СУ1 | ЛОС | 40 | 53 | 1356 | 133,105 | 176,364 |
| СУ3 | ЛОС | 22 | 29 | 493 | 78,059 | 102,896 |
| СУ4 | ЛОС | 23 | 31 | 1356 | 143,184 | 192,987 |
| СУ6 | ЛОС | 19 | 25 | 478 | 72,247 | 95,062 |
|  |  |  |  |  | Прах |  |
| СУ8 | прах | 3,4 | - | 2075 | 13,390 |  |
| СУ9 | прах | 2,2 | - | 1782 | 1,607 |  |
| СУ10 | прах | 1,9 | - | 77 | 0,043 |  |
| СУ11 | прах | 1,5 | - | 304 | 0,181 |  |
|  |  |  |  |  | Газове |  |
| Котел маслогреен | SO2 NOx CO | - | - | - | - | - |
| Котел водогреен | SO2 NOx CO | - | - | - | - | - |

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Разработени са и се прилагат инструкции за поддържане на оптимилните стойности на технологичните параметри на пречиствателните съоръжения и за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжения с определените.

За отчетения период не са констатирани несъответствия.

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| параметър | единица | НДЕ съгласно КР | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг | Честота на мониторинга | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за алкидни смоли |  |  |  |  |  |  |
| СУ 1 | mgОВ/Nm3 | 150 | - | 40 | 1 път годишно | Да |
| СУ 4 | mgОВ/Nm3 | 150 | - | 23 | 1 път годишно | Да |
| ЛОС | mgОВ/Nm3 | 150 | - |  | 1 път годишно |  |
| Инсталация за алкидни смоли |  |  |  |  |  |  |
| СУ 11 | mg/Nm3 | 10 | - | 1,5 | 1 път годишно | Да |
| СУ 12 | mg/Nm3 | 10 | - | - | 1 път годишно | Да |
| прах | mg/Nm3 | 10 | - |  | 1 път годишно |  |
| Котел К1 |  |  |  |  |  |  |
| NOx | mg/Nm3 | 250 | - | 51 | веднъж на 2 години | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 1 | веднъж на 2 години | Да |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | 27 | веднъж на 2 години | Да |
| Инсталация за алкидни бои, емайл лакове и грундове |  |  |  |  |  |  |
| СУ 3 | mgОВ/Nm3 | 150 | - | 22 | 1 път годишно | Да |
| СУ 6 | mgОВ/Nm3 | 150 | - | 19 | 1 път годишно | Да |
| ЛОС | mgОВ/Nm3 | 150 | - |  | 1 път годишно |  |
| Инсталация за алкидни бои, емайл лакове и грундове |  |  |  |  |  |  |
| СУ 8 | mg/Nm3 | 10 | - | 3,4 | 1 път годишно | Да |
| СУ 9 | mg/Nm3 | 10 | - | 2,2 | 1 път годишно | Да |
| СУ 10 | mg/Nm3 | 10 | - | 1,9 | 1 път годишно | Да |
| прах | mg/Nm3 | 10 | - |  | 1 път годишно | прах |
| Котел К2 |  |  |  |  |  |  |
| NOx | mg/Nm3 | 250 | - | - | веднъж на 2 години | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | - | веднъж на 2 години | Да |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | - | веднъж на 2 години | Да |

От прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии не са констатирани несъответствия.

Изготвени са и се прилагат инструкции за оценка спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии и на интензивно миришещи вещества.

За отчетния период не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Емитираните количества на замърсителите във въздуха за производството на единица продукция са:

- финни прахови частици   - 0,016 кg/1ца продукт

- общ органичен въглерод – 0,462 кg/1ца продукт

- ЛОС                                   - 0,614 кg/1ца продукт

Производството на смола за 2018г. е 924,208 тона.

4.3. Емисии на вредни вещества в отпадните води

Разработени са и се прилагат инструкции за: поддръжка на оптималните стойности на контролираните параметри на всички пречиствателни съоръжения в КПС; за периодична проверка на контролираните параметри; периодична поддръжка на състоянието на канализационна мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. За периода не са констатирани несъответствия.

# Таблица 3. Емисии в отпадъчните води

| Параметър | Единица | НДЕ съглас. КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І тримес. | ІІ тримес. | ІІІ тримес. | ІV тримес. |  |  |
| рН |  | 6.5 - 9.0 | 7,82 | 7,22 | 7,80 | 7,4 | 4 пъти годишно | Да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | < 200 | 16,8 | 12,9 | 18,9 | 18 | 4 пъти годишно | Да |
| ХПК | mg/dm3 | < 700 | 50,6 | 46,7 | 49,7 | 45,6 | 4 пъти годишно | Да |
| Нефтопро дукти | mg/dm3 | < 10 | < 0,10 | 6 | < 0,10 | < 0,1 | 4 пъти годишно | Да |
| Мазнини | mg/dm3 | < 100 | < 0,30 | 2,80 | < 0,30 | < 0,3 | 4 пъти годишно | Да |
| Феноли | mg/dm3 | < 1 | < 0,10 | 0,003 | 0,038 | 0,09 | 4 пъти годишно | Да |
| Олово | mg/dm3 | < 1 | 0,018 | < 0,10 | 0,013 | 0,008 | 4 пъти годишно | Да |
| Толуол | µg/l | ** | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 4 пъти годишно | Да |
| Ксилол | µg/l | ** | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 4 пъти годишно | Да |
| АОХ | mg/dm3 | ** | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 4 пъти годишно | Да |
| БПК | mg/l | < 400 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 пъти годишно | Да |
| N-амониев | mg/l | < 35 | 2,21 | 2,10 | 1,63 | 2 | 4 пъти годишно | Да |
| Фосфати | mg/l | < 15 | 7,10 | 7,41 | 7,01 | 7,7 | 4 пъти годишно | Да |

От извършения мониторинг за годината не са констатирани несъответствия по отношение на зауствани количества отпадъчна вода и концентрация на вредни и опасни вещества.

Годишните количества на замърсителите изпускани във водите се оперделят по следния начин: като умножим осредната стойност на всеки замърсител от протоколите по количеството заустени води за годината (4 128 m3), а показател ХПК се разделя още на 3.

ХПК          = ({[(50.6+46.7+49.7+45.6):4]x4128}:103):3= 66,254

Феноли      = {[(0.10+0.003+0.038+0.009):4]x4128}:103= 0,238

Олово         = {[(0.018+0.10+0.013+0.008):4]x4128}:103= 0,143

Толуол       = {[(0.5+0.5+0.5+0.5):4]x4128}:106= 0,002

Ксилол       = {[(0.5+0.5+0.5+0.5):4]x4128}:106=0,002

Фосфати    = {[(7.10+7.41+7.01+7.7):4]х4128}:103= 30,155

N-амониев = {[(2.21+2.10+1.63+2):4]x4128}:103= 10.482

АОХ           = {[(0.5+0.5+0.5+0.5):4]x4128}:103=2,064

4.4. Управление на отпадъците

Отпадъци предадени за обезвреждане/оползотворяване извън площадката

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | К-во опр. с КР t/y | Реално измерено год. | Колич. опр. с КР за ед. прод. | Реално изм. за ед. проду-кт | Временно съхранение на площадката | Транспо- ртиране собствен или външен транспорт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инстала | ция за | алкид | ни | смоли | и ПВА |  |  |
| Харт. и картонени опаковки | 15 01 01 | 1,11 | 0 | - | - | да | Външен | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 4,03 | 0 | - | - | да | Външен | Да |
| Абсорбент, филтърни материали, кърпи за изтриване, предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | 0.014 t на 5 години | 0 | - | - | да | Външен | Да |
| Други утайки от филтруван и отработени абсорбенти (твърд отпадък) | 07 01 10* | 1.2 | 0,015 | 0,12 kg | 0,016 | да | Външен | Да |
| Други утайки от филтрувани отработени абсорбенти (наситен перлит) | 07 01 10* | 0.02 | 0 | - | - | да | Външен | Да |
| Нехлор. изолац. и топлопред. масла на мин. основа | 13 03 07* | 15 t на 10 години | 0 | - | - | да | Външен | Да |
| Опаковки съдър. остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва | 15 01 10* | 6 | 0 | - | - | да | Външен | Да |
| Абсорбент, филтърни материали, кърпи за изтриван, предпазни облекла, замърсени с опасни в-ва /филтрно платно/ | 15 02 02* | 0.014 t на 5 години | 0,008 | - | - | да | Външен | Да |
|  | Дейност | не | попад | аща в | обхвата | на | Приложение | 4 |
| Харт. и картонени опаковки | 15 01 01 | 12,2 | 1,914 | - | - | да | Външен | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 11,1 | 1,671 | - | - | да | Външен | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 12 | 0 |  |  |  | Външен | Да |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 4,5 | 1,300 | - | - | да | Външен | Да |
| Абсорбент, филтърни материали, кърпи за изтриване, предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | 0.04 | 0,09 | - | - | да | Външен | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястотот на образуване съдържащи опасни вещества | 07 01 11* | 0,5 | 0 | - | - | да | Външен | Да |
| Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества | 08 03 17* | 0,25 | 0 | - | - | да | Външен | Да |
| Опаковки съдър. остатъци от опасни в-ва или замърсени с опас. в-ва | 15 01 10* | 3,86 | 0,028 | - | - | да | Външен | Да |
| Смеси от метали | 17 04 07 | 3 | 3 | - |  | да | Външен | Да |
| Нехлор. хидравл. масла на минерална основа | 13 01 10* | 0,12 | 0 | - | - | да | Външен | Да |
| Нехлор. моторни и смазочни масла за зъбни предавки на мин. основа | 13 02 05* | 0.15 | 0 | - | - | да | Външен | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,4 | 0 | - | - | да | Външен | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,015 | 0,004 | - | - | да | Външен | Да |
| Смеси от бетон, тухли керемиди | 17 01 07 | 5 | 0 | - | - | да | Външен | Да |
| Битови отпадъци | 20 03 01 | 6 | 2,4 | - | - | да | Външен | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползот- воряване на площ-ката | Обезвре-ждане на площ-ката | Име на фирмата извършваща оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартиени и картонени опаковки | 150101 | - | - | “Е - ПАК ” ЕООД | Да |
| Пластмасови опаковки | 150102 | - | - | “Е - ПАК ” ЕООД | Да |
| Метални отпадъци | 170407 | - | - | „ШУЛЦ СТРОЙ 2018“ ЕООД | Да |
| Битови отпадъци | 200301 | - | - |  | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 160601* | - | - | „НИКТРАНС“ ЕООД | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 200121* | - | - | „ПЕНКОМЕРС” ЕООД | Да |
| Нехлорирани масла | 130110* 130205* 130307* | - | - | „АРОНИАДА АГРО” ЕООД | Да |

4.5. Шум

Условие 12

Изготвена е инструкция и се извършва наблюдение веднъж на две години на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие,

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива.

Производствената площадка на фирмата е ситуирана в западна промишлена зона на град Русе. В близост няма жилищни сгради и за това, за отчетения период няма постъпили жалби от живущи около площадката.

През отчетната година не са извършвани замервания на еквивалентните нива на шум.

4.6. Опазване на почвата и подземните води

Условие 13

Изготвена е и се прилага инструкция И - ОС № 13 - ЛБМ за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

За изминалия период не са констатирани разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). За установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка е изготвен Дневник с данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него.

В случай на разливи на определени за целта места е  осигурено съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване.

Площадката на фирмата е бетонирана и мониторинг на почви и подземни води не е заложен в комплексното разрешително.

Дружеството има издадено Решение №1663/26.06.2015г. за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане № 11530173/08.12.2008г.

Ежегодно се извършват изпитания на ползваните подземни води, които показват емисии значително по-ниски от определените допустими норми.

Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

На площадката не е имало разливи или аварийни ситуации за отчетната година.

5.  Доклад по Инвестиционната програма

На оператора не е заложена инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително.

- Прекратяване работата на инсталацията или на части от тях

Не е прекратявана работата на инсталации или части от тях.

7.  Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1 Аварии

През отчетната 2018г. не са регистрирани аварийни ситуации на територията на Дружеството.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - |  | - | - | - |

7.2. Оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталациите.

Няма постъпили  оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

Таблица 10. Оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталациите за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | - |  | - | - |

##### Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 311-Н0/2008г. на “ЕКОН 91” ООД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:                                                                                                             Дата: 29.03.2018г.

Име на подписващия: инж. Епрем Кондаян

Длъжност в организацията: Управител