ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 145 – Н0/2008г.

“ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД, гр.Радомир

Условие № 3. Обхват

Условие 3.1. Работата на инсталациите и емисиите в околната среда се контролират и поддържат в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички планове и програми, които се изискват в настоящото Разрешително, са неразделна част от разрешителното.

Данни за предприятието

- Адрес по местонахождението на инсталацията – “Леяро Ковашки Машиностроителен комплекс” ЕООД, гр.Радомир, Индустриална зона

- Адрес, телефон №, факс, e-mail на собственика/оператора - за обект в гр.Радомир Индустриална зона ; 0777/80489; 0777/82134; e-mail cfmc.ltd@cfmc.bg ;

- Лице за контакти: Милена Александрова

- Телефон, факс на лицето за контакти: Tel.:  359 0887 70 12 73; 0777/89 572;

e-mail address: itbetn@cfmc.bg

- Наименование на инсталациите за които е издадено КР.

Инсталация, която попада в обхвата на т. 2.2 от Приложение 4 на ЗООС: Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията – РИОСВ, гр.Перник

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията - Басейнова дирекция, гр.Благоевград; Западнобеломорски район

- Регистрационен № на КР – 145-НО/2008г

- Дата на подписване на КР – 04.09.2008г

- Дата на влизане в сила на КР: 19.09.2008г

Забележка: С Решение № 145-Н0-И2-А1-ТГ2/2016г. на ИАОС е актуализирано КР № 145-Н0/2008г. на оператор – “Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс” ЕООД, гр.Радомир. за експлоатация на Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки – т.2.2. от Приложение 4 на ЗООС.   и влиза в сила от 19.09.2016г.

Данни за инсталацията

- Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки – т.2.2. от Приложение 4 на ЗООС

- Кратко описание на дейността, извършвана в инсталацията:

Добиването на течна стомана се получава в ЕДП - 60 т и 25 t. Получената стомана се обработва във вакуумна инсталация за извънпещна обработка на стомана (т. нар. VAD/VOD инсталация). Според предназначението, стоманата се използва за получаване на фасонни отливки или блокове за коване.

Фасонните отливки се получават в пясъчни форми на база водно стъкло и катализатор. Отливките с тегло над 5 t се формоват чрез ръчна формовка в кесони, отливки с тегло от 3 до 5 t се формоват на машинна формовъчна линия (ФЛ 3-5 t).

Отливките се почистват от формовъчната смес на тръскаща решетка; изрязват се мъртви глави и леякова система. По нататъшната им обработка е ръчно почистване на дефектите (метални пръски, пригар и др.). В процеса на обработване, отливките се подлагат на термична обработка за намаляване на леярските напрежения. При технологична необходимост отливката се механообработва, след което се грундира, боядисва и предава на клиента.

Получените от ЕСДЦ блокове се подгряват до необходимата температура в нагревни пещи, след което се коват на 3 600 t и 1 600 t преси/Инсталация за пресовотермично обработване на блокова стомана/. До окончателно получаване на технологичния размер на изковката, блока може да премине неколкократно този режим.

Готовата изковка се транспортира в Механо цеховете за механообработка. До постигане на окончателния вид, детайла може да претърпи няколко термични обработки и последваща механообработка. Готовия детайл се окачествява, консервира и опакова за клиента.

Забележка :

1.С Договор № 18-НМ-002 от 26.02.2018 г. за наем на ДМА, съоръженията, попадащи в Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки, която попада в обхвата на т.2.2 от Приложение 4 на ЗООС са отдадени под наем на фирма „ВМВ-МЕТАЛ” ЕООД, без Скрапобаза.

2.С Договор № 18-НМ-003 от 01.04.2018 г. за наем на ДМА, съоръженията, попадащи в Инсталация за пресово-термично обработване на блоковата стомана /извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС/ са отдадени под наем на фирма „ВМВ-МЕТАЛ” ЕООД.

3. С Договор № 18-НМ-004 от 01.11.2018 г. за наем на ДМА, съоръженията, попадащи в Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки - Скрапобаза, която попада в обхвата на т.2.2 от Приложение 4 на ЗООС са отдадени под наем на фирма „МЕТАЛ ТРЕЙД 666” ЕООД.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

Забележка:

- С анекс към Договор за наем № 18-НМ-002 от 01.03.2018г., фирма „ВМВ-Метал” ЕООД, се задължава за времето на действие на договора за наем на ДМА да спазва всички условия по настоящото КР № 145-Н0/2008г.,актуализирано с Решение Решение № 145-Н0-И2-А1-ТГ2/2016г. на  “Леяро Ковашки Машиностроителен комплекс” ЕООД,.

- С анекс към Договор за наем № 18-НМ-003 от 25.04.2018г., фирма „ВМВ-Метал” ЕООД, се задължава за времето на действие на договора за наем на ДМА да спазва всички условия по настоящото КР № 145-Н0/2008г.,актуализирано с Решение Решение № 145-Н0-И2-А1-ТГ2/2016г. на  “Леяро Ковашки Машиностроителен комплекс” ЕООД,.

- С анекс към Договор за наем № 18-НМ-004 от 05.11.2018г., фирма „Метал Трейд 666” ЕООД, се задължава за времето на действие на договора за наем на ДМА да спазва всички условия по настоящото КР № 145-Н0/2008г.,актуализирано с Решение Решение № 145-Н0-И2-А1-ТГ2/2016г. на  “Леяро Ковашки Машиностроителен комплекс” ЕООД,.

Наемателят “ВМВ-МЕТАЛ” ЕООД е изградил и поддържа Система по управление аспектите на околната среда в сответствие с изискванията на стандарт БДС ЕN ISO 14001:2015. Системата е сертифицирана от Бюро Веритас България със Сертификат №  BG 121248E/U за площадкта на “ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД от 05.09.2018 год.. Цялата дейност по организацията, координацията и контролът по опазване на околната среда и изпълнението на Условията по настоящото КР № 145-Н0/2008г., и спазване на нормативните документи, действащи в областта във фирма „ВМВ-МЕТАЛ” ЕООД, за времето на действие на договора за наем на ДМА са поети от отдел ИТБЕТН на “ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД с Договор  № 18-07-003 от 01.03.2018 г.

По Условие 3.2. Дружеството осъществява дейността си в съответствие с условията, заложени в Разрешителното, като това не отменя законовите му задължения, произтичащи от други нормативни актове.

Условие  № 4. Капацитет на инсталациите

- Производствен капацитет на инсталацията:

Производствен капацитет на предприятието – инсталации, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС и извън Приложение 4:

| № | Инсталация, която попада в обхвата на т. 2.2 от Приложение 4 на ЗООС: | Капацитет |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за произоводство на блокова стомана и фасонни отливки, включваща: Електродъгова пещ 60 t; Електродъгова пещ 25 t | 21.25 t/h 70 000 t/y 15 t/h 6.25 t/h |
| № | Инсталации, извън Приложение 4 на ЗООС: | Капацитет |
| 1. | Инсталация за пресово-термично обработване на блокова стомана, включваща: Хидравлична преса 1 600 t; Хидравлична преса 3 600/ 4 500 t | 3010.505.103 kJ 5.25 MW Енергия: 1505 kJ Използвана топлинна мощност: 1.75 MW Енергия: 3009.103 kJ Използвана топлинна мощност: 3.5 MW |

Съгласно инструкция по Условие 4.2.1. се регламентират редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите, свързани с измерване или изчисление на произведената годишна продукция в тонове течен метал в съответствие с условията в Комплексно разрешително №145-Н0 /2008 г.

За 2018 г. са произведени 1032 т. течен метал в Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки.

Условие № 5 . Управление на околната среда.

Система за управление по околната среда в “ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД:

Системата по управление на околната среда в “ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД  функцонира съгласно изискванията на Условие № 5 на КР и съответства на БДС EN ISO 14001:2015 „Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане.” и при спазване изискванията на приложимите заключения за НДНТ

Общи изисквания към системата за управление.

Документираната информация в “ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД е част от Система за управление на качеството (включваща:политика, цели по качество и околна среда, отговорности и пълномощия, инструкции и други документи по екология).

ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО ЕКОЛОГИЯ

Политиката по екология е разяснена и възприета от персонала в Дружеството и от фирмите наематели на ДМА. Персоналът на площадката е ключен в практическото провеждане на обявената политика по опазване на околната среда и спазване на изискванията по управление на аспектите на околната среда..

Политиката на „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД е насочена към бърза адаптация в условията на силна конкуренция, чрез балансирано решаване на социално-икономическите задачи, с осъзнаване на отговорността си към обществото по отношение на опазване на околната среда.

За реализиране на политиката, ръководството се стреми към предотвратяване на замърсяването и непрекъснато подобряване на дейността в областта на опазване на околната среда, при спазване на законодателството, чрез прилагане на съвременни методи за управление.

Политиката е разпространена до всички звена и външни организации, работещи на територията  на „Дружеството и е достъпна за обществеността.

Политиката подлежи поне веднъж годишно на преглед за адекватност спрямо целите и оценка на тяхното изпълнение в рамките на Преглед от ръководството.

Приоритетните цели се формират в рамките на Политиката и подлежат на периодична оценка на риска и актуализация при Прегледа от ръководството.

Измеримите цели се документират и подлежат на оценка и периодична актуализация при Прегледа от ръководството.

Ръководството на ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД си поставя следните приоритетни цели за развитие:

Цели в областта на околната среда.

- Оптимизиране на дейностите по събиране, съхраняване и оползотворяване на производствените отпадъци;

-    Снижаване количеството на отпадъците до възможния технологичен минимум;

- Замяна на опасните вещества с по-малко опасни /например използване на водоразтворими материали вместо синтетични, където е възможно/;

- Намаляване на количеството използвана вода за промишлени цели, при спазване на изискванията на условията в Разрешителното за водоползване.

-  Предотвратяване на замърсяването на почвите и подпочвените води,

- Предотвратяване на замърсяването на въздуха при стриктно следене на  работата на пречиствателните съоръжения в оптимален режим;

- Недопускане на неорганизирани емисии от площадката на Дружеството

Целите на „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД и неговите наематели са свързани с производството на блокова стомана, отливки, изковки и механообработени изделия при пълно задоволяване изискванията на клиентите и заинтересованите страни при спазване на законовите и нормативни изисквания.

Структура и отговорности.

Основните права, отговорности и задължения свързан с управление на околната среда са на Управителят на Дружеството и отдел ИТБЕТН, конкретните дейности на персонала по изпълнение на условията в комплексното разрешително са регламентирани в длъжностните характеристики и инструкции и чрез допълнително възложени задължения със заповеди..

В Дружеството се поддържат актуални списъци на персоналът, извършващ конкретни дейности по изпълнение на условията в Комплексното разрешително и отговорни лица..

Обучение.

За осъществяване на дейностите по управление на околната среда се поддържа квалификацията на персонала. Изготвя се годишна програма за обучение, в зависимост от необходимостта от обучен персонала, съгласно условията в Комплексното разрешително. Определен е начина на заявяване на необходимото обучение и провеждането му.

Обмен на информация.

Ръководството се стреми със своите действия да осигури на персонала актуална информация свързана с изискванията за управление на околната среда. Информация се разпространява по регламентиран начин:

- Документирана информация – разпространение съгласно принципите за управление.

- Личен контакт – форма, предоставяща добра възможност за обмен и пълно разбиране на информацията. Основна форма са срещи по нива и периодичност (ежедневни, ежеседмични, ежемесечни и при необходимост). Основна цел е, под формата на дискусия на  лицата, да се предостави необходимата информация и да се разискват възможните проблеми при осъществяването или координацията на процесите.

- Комуникационни средства – локални компютърни мрежи, мобилни и стационарни комуникации, осигуряващи инфраструктура, позволяваща и бърз достъп до лицата, участващи в процесите и при необходимост документиране на информацията.

- Информационни табла – оповестяване и непрекъснато обновяване на актуална информация във връзка с изграждането и поддържането на системи за управление.

Ръководството съзнава важността на актуалната информация за ефективно управление на дейностите по управление на околната среда на територията на Дружеството.

Документирана информация.

Нормативни документи се доставят от определени лица. Нормативни документи, по КР се съхраняват в отдел ИТБЕТН,  който следи за актуализацията на нормативната уредба по околна среда и работата на инсталациите.

Работата с документирана информация по управление на околната среда и качеството е регламентирана в процедури, за които се поддръжат акстуални списъци. Инструкциите са разпространени до заинтересованият персонал. При промяна или отпадане на определен  документ  длъжностното лице прави актуализация.

Управление на документирана информация.

Управлява се документираната информация по КР, при необходимост от актуализация, при промяна в нормативната уредба и работата на инсталациите с инструкции. които регламентират цялостната дейност и отговорностите при актуализация и разработване на нови документи и изземване на невалидните. на инсталациите по Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява РП за предприемане на необходимите организационно-технически действия за постигане на съответствие с тези нормативни разпоредби.

Оперативно управление.

Във връзка с действието на КР е регламентиран начина за управление и са определени отношенията с наемателите на площадката. Наемателят солидарно отговарят за опазавне на околната среда. Инструкции по екология са разпространени на съответните работни места и лица за изпълнение и при наемателят. Процедурите се предоставят при извършване на проверки от компетентни органи. Копия от процедурите на външни лица и заинтересовани страни се предоставят с разрешение на Управителя или на упълномощено от него лице.

Проверка и коригиращо действие.

Във връзка с правилното функциониране на системата по отношение на околната среда и за осъществяване на точна оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели с определените условия в КР се прилага собствен “Мониторинг на техническите и емисионни показатели” Условие 5.2. и се прави „Периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното»- Условие 5.3.

За осъществяване проверка на действието на системата за управление и установяване на причините за допускане на несъответствия от изискванията и предприемане на коригиращи действия се «Установявавот причините за допуснатите несъответствия и се предприемат коригиращи действия» - Условие 5.4.

За осъществяване на периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2., произтичащи от нови нормативни актове, се уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни /технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби се извършва „Периодична оценка за наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява РП за предприемане на необходимите организационно-технически действия за постигане на съответствие с тези нормативни разпоредби”- Условие 5.5.

Записи.

Правилата за разработване, разпространение, изменение и работа с документите от различните йерархични нива са регламентирани във ФС 7.5.0-0-00 “Документирана информация.”.

Документите с данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително, причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия, преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване  се съхраняват 5 год. Списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното се съхранява и предоставя при поискване от компетентните/контролни органи.

Докладване.

Резултатите от собствения мониторинг, залегнал в СУОС, се докладват ежегодно до 31 март на съответната година в РИОСВ под формата на Годишен доклад за изпълнение на дейностите. Същият се изготвя по Образец на годишен доклад и се представя на компетентния орган на електронен и хартиен носител.

Актуализация на СУОС.

Системата за управление на околната среда се актуализира при изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова, както и при промяна на нормативни документи. Към настоящия момент СУОС  е актуализирана във връзка с С Решение № 145-Н0-И2-А1-ТГ2/2016г. на ИАОС за актуализация на КР №145-Н0/2008г.

За контрол върху аспектите от производствената дейност на фирмата, свързани с опазването на околната среда, е отговорно РИОСВ – Перник. Басейнова дирекция, на която територия е разположена инсталацията - Басейнова дирекция Благоевград-Западнобеломорски район.

Уведомяване

При всяка планирана промяна в работата на инсталациите по Условие 2 се уведомява МОСВ и ИАОС при спазване на Условие 7.1 и Условие 7.4 и като част от ГДОС.

При нарушаване на условията в КР се уведомява Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, териториалните структури на ГД „ПБЗН” – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващите вещества в околната среда съгласно Условия 7.8., Условие 7.9. и Условие 7.10. За отчетния период няма причинени екологични щети.

3.3. Използване на ресурси.

Съгласно Условие 8. от КР се изготвя отчет за използваните суровини, спомагателни материали и горива.. В следващите таблици е представено съответствието на реалните количества със зададените в КР.

3.3.1 Използване на вода.

Използването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) става при наличие на Разрешително за водовземане №415105198/11.01.2016г, издадено съгласно изискванията на Закон за водите, и/или при наличие на актуален договор с “В и К” оператор и при спазване на условията в документите, уреждащи законосъобразното използване на вода съгласно Условие 8.1.1от КР

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно к-во, съгласно Разрешително за водовземане | Използвано годишно количество | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Собствен водоизточник ПС”Широки дол” | 300 000 м3/год | 82 729 м3 | да |
| ВиК ООД Гр.Перник | Няма консумация | - |  |

Разход на вода за производствени нужди /вкл.охлаждане/, регистриран от водомерни устройства

# Таблица 3.2 За инсталация по Условие 8.1.2от КР

| Инсталация в обхвата на т.2.2.от прил.4 на от ЗООС | Годишнa консумация на вода за производствени нужди (включително охлаждане) | Годишна норма на ефективност при употреба на свежа вода, м3 /единица продукт съгл. КР | Годишна норма на ефективност при употреба на свежа вода, м3 /единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отивки | 2371 | 2,3 м3/т течен метал | 2,29 м3/т | да |

За отчетният период са спазени изискванията, заложени в Условие 8.1.2. да не се превишават количествата вода за производствени нужди /вкл. охлаждане/.

Съгласно Условие 8.1.3. се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на Парокотелна инсталация за получаване на прегрята пара за Вакуумна инсталация за извънпещна обработка на стомана (VAD-VOD инсталация) и Охлаждащи цикли на топилните агрегати, които са основни консуматори на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Направена е 1 бр. проверка . Несъответствия не са установени.

Съгласно Условие 8.1.4. се прилага инструкция за извършване проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. През отчетния период от влизане в сила на КР през 2016 г. са направени следния брой проверки на техническото състоянието на водопроводната мрежа на площадката:

  - За производствени нужди - 6 проверки

  - За питейно-битови нужди - 6 проверки

  - За охлаждане – 6 проверки

За периода няма установени несъответствия.

Съгласно Условие 8.1.5.2. се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане). Документираната информация включва:

- Годишнa консумация на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

Съгласно Условие 8.1.5.3. се прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) с определените в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват.

Условие 8.1.6.2. Направени са 12бр. проверки. Няма несъответствия

3.3.2 Използване на енергия.

По Условие 8.2.1.1

| Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки | Годишна норма на ефективност MWh/t единица продукт съгласно КР | Годишна норма на ефективност MWh/t единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0.866 | 0,864 | да |
| Топлоенергия | 0.316 | 0,305 | да |

Прилага се методика за изчисляване на консумацията на топлоенергия от Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки.

Извършени са месечни проверки за съответствие на консумацията на електро и топлоенергия за инсталацията и за единица продукт. Несъответствия не са установени.

Предприети са действия за снижаване консумацията на ел.енергия през 2018 г. чрез

контролируема продължителност на работата на основните консуматори на ел.енергия, организационни мерки за пускане и спиране на основни консуматори на ел.енергия,  във подходящ времеви пояс.

По Условие 8.2.1.3. се  прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на Електродъгова пещ 60 t, Електродъгова пещ 25 t и VAD-VOD инсталация, основни консуматори на електро- и топлоенергия към инсталациите по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Съгласно Условие 8.2.1.4. се прилага инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Съгласно Условие 8.2.2.3. документират се резултатите от проверките по изпълнение на  инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното и пречиствателното оборудване, основни консуматори на електроенергия и топлоенергия.

Извършни са 12 бр.проверки . Несъответствия не са установени.

Съгласно Условие 8.2.2.4. документират се резултатите от проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Извършни са 12 бр.проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа.

Несъответствия не са установени.

По Условие 8.2.3.1. се изчисляват стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 към ЗООС за календарната година както и резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.2.2.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Несъответствия не са установени.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки

Условие 8.3.1. Употреба.

Съгласно Условие 8.3.1.1., употребяваните при работата на инсталацията по Условие 2 суровини и спомагателни материали не се различават по вид и не превишават количествата, посочени в  таблици 8.3.1.1./1/ и 8.3.1.1./2/.

Съгласно Условие 8.3.1.2., при експлоатацията на инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определени с Условие 2, не се употребява природен газ, в количества превишаващи тези, от посочените в таблица 8.3.1.2

Съгласно Условие 8.3.2.2. се прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в КР.

Данните са дадени в следните таблици:

Таблица 8.3.1.1 /1/ Суровини.

| Суровина | Годишно количество, съгласно КР т/год | Год. норма на ефективност, съгласно КР т/т продукт | Употребено годишно количество т | Год. норма на ефективност, т/т продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Феросилиций 45 % и 65% | 801 | 0,01144 | 0,426 | 0,0004 | Да |

Таблица 8.3.1.1 /2/ Спомагателни материали.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР т/г | Год. норма на ефективност, съгласно КР т/т продукт | Употребено годишно количество т | Год. норма на ефективност , т/т продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлакообразуващи материали Свързващо в-во за пясък | 5 231 454 | 0,07476 0,02268 | 66,18 2,410 | 0,0643 0,0023 | Да Да |

Таблица 8.3.1.2  Горива.

| Гориво | Годишно количество, съгласно КР хил.Nm3 | Год. норма на ефективност, съгласно КР хил.Nm3 /т продукт | Употребено годишно количество хил.Nm3 | Год. норма на ефективност, хил.Nm3 /т продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 10 080 | 0,144 | 105,08 | 0,102 | да |

По Условие 8.3.3.2. - За отчетния период са направени месечни и годишна проверки за съответствие с определените количества съгл. КР, общо годишно количество за суровини, спомагателни материали и горива.

За отчетния период  не са установени несъответствия

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

Съгласно Условие 8.3.4.1. съхранението на химичните вещества и смеси отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.4б. от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Съгласно Условие 8.3.4.1.1.  информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси и спомагателни материали, се съхраняват на площадката и при поискване от РИОСВ се представят.

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010.

Съгласно Условие 8.3.4.8. представен е в РИОСВ актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение на опасни химични вещества, използвани като суровини, спомагателни материали и горива, описани в комплексното разрешително.

По Условие 8.3.6.1. се докладва за общ брой на извършените проверки  за поддръжка и проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини – 6 бр.

# За периода няма установени несъответствия.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

# 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕBB) и PRTR

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух, водните обекти/канализационната система на друг оператор и/или населено място и почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ. Списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1, приложена към настоящия ГДОС.

4.2.  Емисии на вредни в-ва в атмосферния въздух.

Основната част от емисиите във въздуха се формират от следните дейности:

Съгласно Приложение № 4 на ЗООС в обхвата на КР попада:

Инсталация за произоводство на блокова стомана и фасонни отливки, включваща:

  - Електростоманодобивно производство (ЕСДЦ);

  - Стоманолеярно производство  /СЛЦ/,

Инсталация, извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС: Инсталация за пресово-термично обработване на блокова стомана, включваща:

  - Пресово-термично производство /ПТЦ/,

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

Експлоатират се пречиствателни съоръжения за емисии в атмосферата съгласно посочените в Условие 9.1.1.

- 1 брой ръкавен филтър, тип 240 UHC-A (затворен секционен) за пречистване на отпадъчните газове от ЕДП 60 t към ИУ №1;

- 1 брой ръкавен филтър, тип 390 UHC-A (затворен секционен) за пречистване на отпадъчните газове от ЕДП 25 t към ИУ№2;

- 1 брой ръкавен филтър, тип 780 UHCT-A (затворен секционен), за пречистване на отпадъчните газове от Съоръжение за регенерация на формовъчни смеси към ИУ № 3.

По Условие 9.1.2. За всяко от пречиствателните съоръжения по условие 9.1.1 е  изготвена документация включваща:

- контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения);

- оптимални стойности за всеки един от контролираните параметри;

- честота на мониторинг на контролираните параметри;

- вида на оборудването за мониторинг/ методите за изчисляване на стойностите на контролираните параметри.,

която е представена в РИОСВ и се представя при поискване от компетентния орган.

Съгласно Условие 9.1.2.3. се прилага инструкция за мониторинг на стойности на контролираните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, в съответствие с определените по Условие 9.1.2.

За отчетния период не са установени несъответствия.

Условие 9.1.3. Контрол на пречиствателното оборудване

Съгласно Условие 9.1.3.1. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 9.1.2. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

За отчетния период не са установени несъответствия

За отчетния период не са извършвани ремонтни работи на пречиствателни съоръжения.

Условие 9.1.4. Документиране и докладване

Условие 9.1.4.1. Резултатите от мониторинга по Условие 9.1.2.3 се документират и съхраняват на площадката.

Условие 9.1.4.2. Притежателят на настоящото разрешително документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието по Условие 9.1.3.1, установените причини за несъответствието и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.1.4.3. Притежателят на настоящото разрешително докладва, като част от ГДОС обобщена информация за установените несъответствия по Условие 9.1.3.1, причини за несъответствията и предприетите действия за тяхното отстраняване

| № на ИУ | Контролиран параметър | Оптимална стойност | Мониторинг, който трябва да се извършва | Оборудване за мониторинг | Резервно оборудване | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | Пад на налягането | 0.3-1 kPa | Веднъж на 24h | Mанометър | 10% от общия брой филтърни ръкави, т.е.: 24 бр. филтърни ръкави за ръкавен филтър, тип 240 UHC-A; | да |
| К2 | Пад на налягането | 0.3-1 kPa | Веднъж на 24h | Mанометър | 10% от общия брой филтърни ръкави, т.е.: 39 бр. филтърни ръкави за ръкавен филтър, тип 390 UHC-A. | да |
| К3 | Пад на налягането | 0.3-1 kPa | Веднъж на 24h | Mанометър | 78 бр. филтърни ръкави (10% от общия брой филтърни ръкави) | да |

Контролирането на стойностите на параметър – пад на налягането става посредством отчитането на налягането на диференциален манометър, монтиран на входа и на изхода на турбината. Данните се записват в дневник. Няма несъответствие.

Извършени са общо 12бр. проверки за съотвествие на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения / К2 и К1 / с определените оптимални такива.

Забележка: За отчетния период съоръжението за регенерация на формовъчни смеси със съответното пречиствателно съоръжение К3, не е работило поради липса на производствена необходимост във връзка със силно намален обем на работа.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

По Условие 9.2.1. Дебитът на технологичните и вентилационни газове, на посочените в Таблица 9.2.1, Таблица 9.2.2, Таблица 9.2.3 и Таблица 9.2.4 изпускащи устройства, не превишава определените в съответните таблици стойности.

Посочените емисии на вредни вещества не превишават, определените в Таблица 9.2.1 – продължение, Таблица 9.2.2 – продължение, Таблица 9.2.3 – продължение и Таблица 9.2.4 – продължение емисионните норми.

Не се допуска наличие или експлоатация на други изпускащи устройства и организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в Условие 9.2.2, Условие 9.2.3 и означени на Приложение № II.5.3.1-1 от Заявлението.

Условие 9.2.2. Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки

Таблица 9.2.1

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | ЕДП 60 t | Ръкавен филтър | 120 000 | 35 |
| К2 | ЕДП 25 t | Ръкавен филтър | 180 000 | 35 |

Таблица 9.2.1 – продължение

| Параметър | Норми за допустими емисии (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 5 |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | 50 |
| Диоксини и фурани | 0,1 ng/Nm3 |
| Живак | 0,05* |

*-определена, като средна стойност за периода на вземане на проби (периодично измерване, моментни проби за период от най малко четири часа)

Таблица 9.2.2

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К3 | Съоръжение за регенерация на формовъчни смеси | Ръкавен филтър | 396 000 | 35 |

Таблица 9.2.2 – продължение

| Параметър | Норми за допустими емисии (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Прах | 20 |

Таблица 9.2.3 (поправена с Решение № 145-Н0-И1-А0-ТГ2/2013г.)

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Мощност, МW | Пречиства-телно съоръжение | Максимален дебит на газове (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) | Вид на горивото |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К7 | Парен котел, тип “ПКГП-12” | 8.82 | - | 16 000 | 10 | Природен газ |
| К8 | Парен котел, тип “ПКГП-12” | 8.82 | - | 16 000 | 10 |  |

Таблица 9.2.3 – продължение

| Параметър | Норми за допустими емисии (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| NOx | 250 |
| SO2 | 35 |
| СО | 100 |

Условие 9.2.3. Инсталация за пресово-термично обработване на блокова стомана

Таблица 9.2.4

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К4 | Нагревни пещи – 8 бр. | - | 200 000 | 50 |
| К5 | Термични пещи – 6 бр. | - | 100 000 | 60 |
| К6 | Отгревни пещи – 7 бр. | - | 150 000 | 50 |
| К9 | Термични пещи – 9 бр. | - | 100 000 | 60 |

Таблица 9.2.4 – продължение

| Параметър | Емисионни норми(mg/Nm3) |
| --- | --- |
| NOх | 500 |

Съгласно Условие 9.2.4. се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3. Неорганизирани емисии

Условие 9.3.1. Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2 се изпускат в атмосферния въздух организирано, т.е. през изпускащите устройства, описани в Условие 9.2.

Съгласно Условие 9.3.2. се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Условие 9.3.3 Прилага се инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Извършени са 6 бр. проверки. Несъответствия не са установени.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Съгласно Условие 9.4.1. се осигурява всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

По Условие 9.4.2. се прилага инструкция за предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите, като капсуловане, работа при подналягане и др., а газовете да се обхващат и отвеждат за пречистване и обезмирисяване.

По Условие 9.4.3. се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Направени са 6 бр. проверки за  спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на емисиите на интензивно меришещи вещества.

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг

Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

По Условие 9.6.1.1. се извършват собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства №№ 1, К1, К2, К3, К7 и К8, съгласно изискванията на Глава 5 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, при спазване на регламентираните срокове по Таблица 9.6.1, Таблица 9.6.2 и Таблица 9.6.3. като по Условие 9.6.1.2.се възлага провеждането на СПИ на акредитирани лаборатории за изпитване, които задължително измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Таблица 9.6.1. Мониторинг на изпускащи устройства № К1 и № К2 (актуализирана с Решение № 145-Н0-И2-А1-ТГ2/2016 г.)

| Параметър | Метод на изпитване | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| Прах | Гравиметричен метод | Веднъж на шест месеца |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | Пламъчно-йонизационен детектор | Веднъж на шест месеца |
| Диоксини и фурани | Пробонабиране и последващо газхроматографско определяне | Веднъж на две години |
| Живак | - | Веднъж на шест месеца |

Таблица 9.6.2. Мониторинг на изпускащо устройство № К3 (актуализирана с Решение № 145-Н0-И2-А1-ТГ2/2016 г.)

| Показател | Метод на изпитване | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| Прах | Гравиметричен метод | Веднъж на две години* |

*- не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години.

Таблица 9.6.3. Мониторинг на изпускащи устройства № К7 и № К8 (актуализирана с Решение № 145-Н0-И2-А1-ТГ2/2016 г.)

| Показател | Метод на изпитване | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| SO2 | Тегловен метод; Недисперсионна спектрометрия в инфрачервената област; Електрохимичен принцип | Веднъж на две години* |
| NOx | Хемилуминисценция; Електрохимичен принцип | Веднъж на две години* |
| CO | Недисперсна инфрачервена спектрометрия; Електрохимичен принцип | Веднъж на две години* |

*- не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години.

По Условие 9.6.1.3. се определят годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ), съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на EРИПЗ.

.

Условие 9.6.2. Документиране и докладване

По Условие 9.6.2.1. се  документират и съхраняват резултатите от мониторинга на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове по Условие 9.6.1.1 и годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Условие 9.6.1.3 за всяка календарна година отделно и се предоставя при поискване от компетентния орган.

По Условие 9.6.2.2. се документират и съхраняват на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

По Условие 9.6.2.3.  се документират и съхраняват резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/ намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката  съгл. инструкциите в Условие 9.3 и Условие 9.4.

По Условие 9.6.2.4. За отчетния период не са постъпили оплаквания от миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

По Условие 9.6.2.5. се документират и съхраняват резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

За отчетния период е извършен мониторинг на ИУ К1 към 60т ЕДП.

Не са установени несъответствия по отношение на контролираните показатели.

Забележка: Във връзка с предписание от проверка за изпълнение на условията по КР за извършване на СПИ на ИУ К2 към 25т ЕДП, с писмо №550 от 05.11.2018г. сме уведомили за невъзможността на акредитираната лаборатория да извърши СПИ съобразно производствената ни програма в определения срок, а именно 07.11.2018г. За месеците ноември и декемри 2018г. са направени само 4бр. плавки на 60т ЕДП. В тази връзка е извършен собствен мониторинг на ИУ К1 на 60т ЕДП на 15.12.2018г.

Информацията по Условия 9.6.2.1, 9.6.2.2, 9.6.2.3, 9.6.2.4 и 9.6.2.5 се съхранява на площадката, докладва се с Годишния доклад   и приложенията към него, предоставя се при поискване от компетентните органи.

По Условие 9.6.2.7. се докладва, като част от ГДОС стойностите на изчислените в съответствие с Условие 6.17. количества емитирани замърсители във въздуха, за единица продукт.

Прах - 0,062 кг./т течен метал, Общ С – 0,057 кг./т. течен метал, Живак – 0,00006 кг./т. течен метал

За отчетния период са извършени 6 бр. проверки по спазване условията в КР.

Несъответствия не са установени.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

## Производствени отпадъчни води

Отпадъчните води от площадката, на която операторът осъществява дейността си, са производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води.

Канализационната система е проектирана и изпълнена като разделна: дъждовна и битово - фекална канализация. Производствените води се заустват в смесен колектор заедно с битово-фекалните води.

Отпадъчните производствени води заедно с БФВ се заустват чрез ТЗ 2, разположена на границата на площадката, в “ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД – собственост на друго юридическо лице.

“ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД е разположена на друга площадка.

## Охлаждаща вода

Основните инсталации – Инсталация за леене на блокова стомана и фасонни отливки и Инсталация пресово термично производство, притежават собствени  затворени оборотни цикли за охлаждане на оборудването с градирни кули.

Охлаждащата вода е включена в затворени оборотни цикли .

Дъждовни отпадъчни води

Потока дъждовни отпадъчни води се формират от цялата промишлена площадка, покриви свободни площи (дъждовна канализация). Заустването се извършва в дъждовна канализация и от там в дере „Върба”

Географските координати са измерени с помощта на GPS.

420 31I 29IIс.ш. - северна ширина;  220 57I 55II и.д. - източна дължина

Канализационната система на фирмата е изградена, като разделна и включва:

- Канализация за производствени  и битово фекални отпадъчни води

- Отпадъчните потоци постъпват в канализация за отпадъчни производствени  и битово-фекални води и от там посредством колектор в „ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД за пречистване, където се третират по биологичен двустъпален процес.

- Канализация за дъждовни отпадъчни води

Отпадъчни дъждовни води - заустват се в дере „Върба” и от там в р.Струма

| Географски координати | Точка на заустване |
| --- | --- |
| 420 31' 35.1" с.ш. 220 58' 60.9" и.д. | Последна ревизионна шахта на изход от площадката Производствена и битово-фекална канализация |
| 420 31' 29, " с.ш. 220 57' 55" и.д. | Изход дъждовна и дренажна канализация дере „Върба” |

Географските координати са измерени с помощта на GPS.

с.ш. - северна ширина;	и.д. - източна дължина

4.3.1. Емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води.

Условие №10. Емисии в отпадъчните води

Заустването на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка, се извършва при спазване на условията в комплексното разрешително.

Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

По Условие 10.1.2.1. отвежда се смесен поток отпадъчни води -производствени и битово-фекални, в пречиствателната станция на “ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД, единствено при наличие на актуален договор с експлоатационното дружество на пречиствателната станция и при спазване на условията в него, както и при условията, посочени в Таблица 10.1.2.1.

| Показател | Максимално допустими концентрации на вещества в смесен поток отпадъчни води – производствени и битово-фекални |
| --- | --- |
| Активна реакция рН | 6,5 – 9 |
| Температура | 40°С |
| Неразтворени вещества | 500 mg/dm3 |
| Сулфатни йони | 400 mg/dm3 |
| Амониев азот | 35 mg/dm3 |
| Фосфати /като Р/ | 15 mg/dm3 |
| Сулфиди /като S/ | 1,5 mg/dm3 |
| БПК5 | 200 mg/dm3 |
| ХПК (бихроматна) | 700 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 15 mg/dm3 |
| Анионактивни детергенти | 15 mg/dm3 |
| Феноли /летливи/ | 10 mg/dm3 |
| Желязо (общо) | 10 mg/dm3 |
| Живак | 0,05 mg/dm3 |
| Кадмий | 0,5 mg/dm3 |
| Олово | 2 mg/dm3 |
| Арсен | 0,5 mg/dm3 |
| Мед | 2 mg/dm3 |
| Хром (шествалентен) | 0,5 mg/dm3 |
| Хром (тривалентен) | 2,5 mg/dm3 |
| Никел | 2 mg/dm3 |
| Цианиди/свободни/ | 1 mg/dm3 |
| Цианиди/общо/ | 1,5 mg/dm3 |
| Цинк | 5 mg/dm3 |

По Условие 10.1.2.2. Ползването на канализационната мрежа, собственост на “ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД от външни фирми, за отвеждане на отпадъчни води към пречиствателна станция на “ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД, става единствено при наличие на сключен договор за отвеждане на отпадъчни води между собственика и ползвателя на канализационната мрежа, при спазване на условията в него и при спазване на Условие 10.1.2.1.

### Условие 10.1.3 Собствен мониторинг.

По Условие 10.1.3.1. се извършва мониторинг на смесен поток отпадъчни води - производствени и битово-фекални, отвеждани в пречиствателната станция на “ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД, съгласно изискванията, посочени в Таблица 10.1.3.1. Анализите и пробовземането се извършват от акредитирана лаборатория.

Извършен е мониторинг./Таблица 3 от Приложението/ Анализа е извършен от акредитирана лаборатория  - „Пехливанов инженеринг”ООД- София.

По Условие 10.1.3.2. се прилага инструкция за изчисляване на количеството на смесения поток отпадъчни води – производствени и битово-фекални, отвеждани в пречиствателната станция на “ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД.

По Условие 10.1.3.3. се прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с максимално допустимите концентрации на вещества в смесен поток отпадъчни води – производствени и битово-фекални, в Таблица 10.1.2.1, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Несъответствие не е установено.

По Условие 10.1.3.4. се изчисляват замърсителите и техните годишни количества в отпадъчните води, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Предоставени са годишните емисии на замърсителите в отпадъчните (производствени и битово-фекални) води .

Данните са представени в Таблица 1 от приложенията на ГДОС.

За получаване на данните е използвана следната формула:

A = Q * K * T * 24 * 3600

1000 * 1000

където:

A - годишни емисии (кг/год.)

Q - дебитът на отпадъчните води (l/s);

K – средно-годишната концентрация на замърсяващо вещество в

отпадъчните води (мг/куб. дм)

Т – времето, през което са изпускани отпадъчни води (дните в годината)

4.3.2. Емисии на вредни и опасни вещества в охлаждащите води

Условие 10.2.1. Работа на пречиствателните съоръжения

По Условие 10.2.1.Операторът експлоатира следните пречиствателни съоръжения:

- Радиален Утаител към 100Н цикъл за охлаждане на Инсталация за леене на блокова стомана и фасонни отливки;

- Окалино-утаител към 100Н цикъл за охлаждане на Инсталация пресово термично производство.

По Условие 10.2.1.2. За всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с Условие 10.2.1.1, изготвена документация с определените:

- контролирани параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

- оптимални стойности за всеки от контролираните параметри;

- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, включително документиране на резултатите;

- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.,

която се съхранява на площадката и се предоставя на компетентния орган при поискване.

Условие 10.2.1.3. Контрол на пречиствателните съоръжения

По Условие 10.2.1.3.1. се прилага инструкции за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на съоръженията, по Условие 10.2.1.1.

По Условие 10.2.1.3.2. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.2.1.2 на разрешителното. Инструкцията  включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Направени са 12 бр. проверки на контролиран параметър – ниво на утайката. Не са установени несъответствия.

По Условие 10.2.1.3.3. се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на съоръженията по Условие 10.2.1.1.

4.3.3. Емисии на вредни и опасни вещества в дъждовните отпадъчни води

Емисиите на дъждовните отпадъчни води се изпускат организирано чрез дъждовна канализация

Условие 10.4. Дъждовни води

Условие 10.4.2. Емисионни норми - индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.4.2.1. Операторът зауства дъждовни води, в дере Върба с последващо вливане в р.Струма, при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.4.2.1.

- Точка на заустване: ТЗ № 1 в дере “Върба”, с последващо вливане в р. Струма (II категория водоприемник), с координати 42º31’29,” СШ; 22º57’55” ИД,

- Точка на пробовземане: ТП № 1 последна ревизионна шахта, на изход от площадката, с координати 42º31’29,7” СШ; 22º57’00,0” ИД,

- Източници на отпадъчните води:

- дъждовни води от площадката

- дъждовни води от сградите на “Булмашинари ентерпрайсиз” ООД; “Унитранс” АД; “ЕВРОФЕЙШЪН” ЕООД; Име на водоприемника - дере “Върба”, с последващо вливане в р. Струма

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения |
| --- | --- |
| Активна реакция рН | 6,0 – 8,5 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 0,3 mg/dm3 |
| Кадмий | 0,01 mg/dm3 |
| Олово | 0,05mg/dm3 |
| Мед | 0,1 mg/dm3 |
| Хром (шествалентен) | 0,05 mg/dm3 |
| Хром (тривалентен) | 0,5 mg/dm3 |
| Никел | 0,2 mg/dm3 |
| Желязо (общо) | 1,5 mg/dm3 |

По Условие 10.4.2.2. в канализационната система, приемат се поток дъждовни води, единствено дъждовни води от площадките на външните фирми, посочени в Условие 10.4.2.1/Таблица 10.4.2.1.

По Условие 10.4.2.3. Ползването на канализационната мрежа, собственост на “ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД от външни фирми, за отвеждане на дъждовни води с последващо заустване в дере “Върба”, става единствено при наличие на сключен договор за отвеждане на отпадъчни води между собственика и ползвателя на канализационната мрежа, при спазване на условията в него и при спазване на Условие 10.4.2.1.

### Условие 10.4.4. Условия за собствен мониторинг

По Условие 10.4.4.1. се извършва мониторинг на поток дъждовни води, зауствани в дере “Върба”, с последващо вливане в р. Струма, съгласно изискванията, посочени в Таблица 10.4.4.1. Анализите и пробовземането се извършват от акредитирана лаборатория

Таблица 10.4.4.1. Собствен мониторинг на поток дъждовни води

1. Точка на заустване: ТЗ № 1 в дере “Върба”, с последващо вливане в р. Струма, с координати 42º31’29,7” СШ; 22º57’00,0” ИД, обозначена в Приложение № І.Б.2.2.2-1от заявлението;

2. Точка на пробовземане: ТП № 1 последна ревизионна шахта, на изход от площадката, с координати 42º31’29,7” СШ; 22º57’00,0” ИД, обозначена в Приложение № І.Б.2.2.2-1от заявлението;

3. Име на водоприемника - дере “Върба”, с последващо вливане в р. Струма.

По Условие 10.4.4.2. се прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения за поток дъждовни води в Таблица 10.4.2.1, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Несъответствия не са установени.

Условие 10.5. Документиране и докладване

По Условие 10.5.3. документират се и се съхраняват резултатите от собствените наблюдения на показателите за качеството и количеството на отпадъчните води по Условие 10.1.3.1 и Условие 10.4.4.1 на настоящото разрешително.

Извършва се мониторинг по определените в условията параметри. Данните от измерванията са в табл. 3 от Приложенията

По Условие 10.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да документират се и се съхраняват резултатите от оценката на съответствието на показателите по Условие 10.1.3.1 и Условие 10.4.4.1 с определените такива в Таблица 10.1.2.1 и Таблица 10.4.2.1 от настоящото разрешително; установените причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия и се докладва като част от ГДОС .

По Условие 10.5.5. Притежателят на настоящото разрешително документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

По Условие 10.5.5.1. Притежателят на настоящото разрешително докладва замърсителите по Условие 10.1.3.4, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

По Условие 10.5.6. се докладва, като част от ГДОС стойностите на изчислените в съответствие с Условие 6.17. количества емитирани замърсители, за единица продукт в Приложение 1.

4.4. Управление на отпадъците.

4.4.1. Отпадъци предадени за обезвреждане/оползотворяване извън площадката.

Предаването на отпадъци извън площадката се извършва на фирми, с които „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД има сключени договори. Тези фирми притежават Разрешение по чл. 35 от ЗУО, КР или Регистрационене документ. Пратките отпадъци се съпровождат със съпроводителен документ /Сертификат на товара/ за производствените отпадъци, а за опасните отпадъци и Идентификационни карти за предаване, превозване и приемане на опасни отпадъци .

Операторът на инсталациите включва в ГДОС информация за отпадъците, предадени за обезвреждане/оползотворяване извън площадката, като се посочват:

- Наименование и код на отпадъка.

- Име на оператора на инсталацията, в която се извършва обезвреждането/оползотворяването.

- Код на извършваната операция по обезвреждане/оползотворяване (D/R).

- Общо предадено количество на посочения оператор.

Информация за отпадъците се докладва и във формата на Таблици 4 и 5 от Приложение 1.

| Отпадък | Код | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане/ Събиране, транспортиране | Операция (D/R ) Т/С | Предадено количество, тон/година |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Черни метали | 16 01 17 | „ВМВ Метал” ЕООД | R4 | 921 |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | „ВМВ Метал” ЕООД | R 4 | 277 |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 | 10 09 08 | „ВДК-1” ЕООД | R 13 | 852 |
| Непреработвана шлака | 10 02 02 | „ВДК-1” ЕООД | R 13 | 298 |

Забележка: Количествата отпадъци, преработени от „ВМВ-Метал” ЕООД са оползотворени в Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки.

4.4.2. Образуване на отпадъци.

Образуваните отпадъци от дейността на фирмата през отчетния период - 2017 г. са  както следва: Производствени отпадъци (ПО), Опасни отпадъци (ОО),  Битови отпадъци (БО)

За всички образувани отпадъци теглото се измерва на автокантар преди предварителното им съхранение на площадки на оператора и/или транспортирането им до площадки на други преработващи предприятия. Отпадъци, подлежащи на оползотворяване се измерват преди тяхната експедиция.Контролирането на постъпващите и излизащите от площадките и складовете отпадъци се извършва от отговорното лице за отпадъци по цехове и отдели и се водят в Отчетни форми съгласно изискванията, заложени в инструкциите, касаещи отпадъците.

Една част от отпадъците на територията на площадката се генерират ежедневно предимно от производствените цехове/фирмите ползватели/ и частично в тяхните административни офиси. Друга част се генерират периодично от текущи ремонти и/или планови такива.	Обработката на отпадъците се осъществява с цел намаляване на техния обем, вредното въздействие върху околната среда, тяхното разделно събиране, безопасно транспортиране и съхранение. Опасните отпадъци се събират в добре затварящи се стационарни или превозими съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците.

Информация за отпадъците се докладва и във формата на Таблица 4 и 5 от Приложение1.

Таблица 11.1. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Норма за ефективност (t/ единица продукт) по КР | Коли-чество (t/y) по КР | Норма за ефективност (t/ единица продукт) | Коли-чество (t/y) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 02 02 | Непреработвана шлака | 0,06253 | 4 570 | 0,0349 | 36 | да |
| 10 09 08 | Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 | 0,0280 | 1 967 | 0,0271 | 28 | да |
| 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали (от чистално термичен участък) | 0,6399 | 44 802 | 0,1105 | 114 | да |
| 16 11 02 | Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01 (от стоманодобивните пещи) | - | 98 |  | 8 | да |
| 03 01 05 | Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 (от дървообработващи машини за изработка на отливки и опаковки) | 0,00051 | 365 | 0,0005 | 0,6 | да |

Таблица 11.2. Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество (t/y) поКР | Количество (t/y) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 02 07* | Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества (прах от ръкавни филтри) | 398 | 4,8 | да |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкави от ръкавни филтри) | 11 | 0,07 | да |

Таблица 11.3. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за пресово-термично обработване на блокова стомана

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество (t/y) По КР | Количество (t/y) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 02 10 | Нагар/окалина (от термични и нагревни пещи) | 5545 | 10 | да |
| 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали (от механообработващи участъци) | 9 740 | 131 | да |

Таблица 11.4. Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за пресово-термично обработване на блокова стомана

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество (t/y) | Количество (t/y) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 01 10* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа (от хидравлични преси) | 68 | - |  |
| 13 02 05* | Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 1 | - |  |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (омаслени дървени стърготини, конци, парцали) | 6 | 0,02 | да |

##### По Условие 11.1.3.  е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъка с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират.

##### Условие11.2.  Приемане на отпадъци за третиране

Приемане на отпадъците от външни фирми се извършва при спазване на Условие 11.2.8. се извършва въз основа на писмен договор.като се прави

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в сертификат на отпадъка

- визуална проверка на отпадъците,

- измерване на количеството на приеманите отпадъци;

- отразяване в “ Отчетната книга”, съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;.

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци

По Условие 11.3.1. Притежателят на настоящото разрешително извършва  предварително съхраняване на отпадъците за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

По Условие 11.3.3. Дружеството съхранява образуваните на площадката опасни отпадъци в добре затварящи се съдове/контейнерии биг-бег чували/, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците, като съдовете  са обозначени с надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка съгласно Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците.

По Условие 11.3.4.,Условие 11.3.5., Условие 11.3.6., Условие 11.3.7.,Условие 11.3.8. отпадъци се съхраняват съгласно изискванията, посочени в условието.и като съхраняването на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

По Условие 11.3.10.  Притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за констатираните несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Предварително съхраняване на отпадъци се извършва и съгласно изискванията в Условие 11.3.11.

Съгласно Условие 11.3.12. представен е в РИОСВ актуален план/карта на площадката, в който са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

Транспортирането на отпадъците се извършва при спазване на  Условие 11.4.

По Условие 11.4.3.1. се  изготвят, съхраняват и представят на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

- За производствени отпадъци:

  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- За опасни отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

- “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

По Условие 11.5.1. предават се за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл.67 и/или по чл.78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмени договори.

Съгласно Условие 11.5.3. операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 (рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения) се изършва в ЕДП в Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки на следните отпадъци с код и наименование:

- 10 02 10 - Нагар/окалина (от термични и нагревни пещи),

- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали (от чистално термичен участък),

- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали (от механообработващи участъци),

образувани от дейността на предприятието при експлоатация на инсталациите по Условие 2,

- 02 01 10 - Метални отпадъци,

- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали,

- 15 01 04 - Метални опаковки,

- 16 01 17 - Черни метали,

- 17 04 05 - Желязо и стомана,

- 17 04 07 - Смеси от метали,

- 19 01 02 - Черни метали, отделени от дънна пепел

- 19 10 01 - Отпадъци от желязо и стомана,

- 19 12 02 - Черни метали,

- 20 01 40 - Метали,

в общо количество до 22 848 t/y.

По Условие 11.5.4. извършва се операция по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4) на Площадка № 1, с максимално моментно количество (моментен капацитет) 30 000 тона, обозначена на Приложение Д ІІ.7.3-1 от заявлението, на следните отпадъци с код и наименование:

- 02 01 10 - Метални отпадъци,

- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали,

- 15 01 04 - Метални опаковки,

- 16 01 17 - Черни метали,

- 17 04 05 - Желязо и стомана,

- 17 04 07 - Смеси от метали,

- 19 01 02 - Черни метали, отделени от дънна пепел,

- 19 10 01 - Отпадъци от желязо и стомана,

- 19 12 02 - Черни метали,

- 20 01 40 - Метали,

посочени в Условие 11.2.8.

като площадката има трайна настилка (бетон,), с ясни надписи на клетките, с код за отпадъците, които се третират в нея .

По Условие 11.5.5.  извършва се операция по оползотворяване, обозначена с код R 5 (рециклиране или възстановяване на други неорганични материали) в съоръжение за регенерация на формовъчни смеси от Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки на отпадък с код и наименование:

- 10 09 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07,

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

По Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл.67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

Няма отпадъци предадени за обезвреждане през отчетния период.

Приоритетно отпадъци се предават за оползотворяване пред обезвреждане.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

По Условие 11.7.1. осъществява се измерване /изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на посочените в условие 11.7.1. параметри.

По Условие 11.7.3. изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия като се изготвят съответните таблици в ГДОС

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

По Условие 11.8.2. Стартирана е процедура по основно охарактеризиране на отпадъците, образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Извършено е основно охарактеризиране на отпадък с код 100908 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07. Получено е становище от РИОСВ-Перник, съгл. което отпадъкът може да се депонира на депо за неопасни отпадъци.

4.4.3. Оценки на съответствието.

Условие 11.9. Документиране и докладване

По Условие 11.9.1. документират се и се докладват дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, като до 10.03. ежегодно се докладват дейностите по управление на отпадъците  на хартиен носител в ИАОС.

По Условие 11.9.2.  документират се всички измервани съгласно Условие 11.7. образувани количества отпадъци, като и годишното количество и стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес)

По Условие 11.9.3.  документират се резултатите от оценката на съответствието съгласно Условие 11.1.3, Условие 11.3.10 и Условие 11.7.3, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган.

Направени са 12бр. проверки на оценките на съответствието.

По Условие 11.9.4.2. документирани са видовете и количествата отпадъци, приети и рециклирани на площадката, и данните са представени като част от ГДОС в Таблица 5. и Списък на приети отпадъци по фирми.

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОТ КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Юридическо лице/ едноличен търговец | ЕИК | Основание за притежание на отпадъка | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | „Булмашинари Ентерпрайсис”ООД | 202648955 | Технол.отпадък от дейност-механообработка | 247 |
| 19 12 02 | Черни метали | „ЕВРОМЕТАЛ” ООД | 113011332 | Решение №16-ДО-160-00/21.03.2013г. | 530 |
| 19 12 02 | Черни метали | „Метал плюс 2015” ЕООД, | 203726104 | Решение №12-ДО-1428-01/18.09.2017г. | 264 |
| 16 01 17 | Черни метали | „ЕВРОМЕТАЛ” ООД | 113011332 | Решение №16-ДО-160-00/21.03.2013г. | 125 |
| 16 02 14 | Излязло от употреба оборудване, разл. от 16 02 09 и 16 02 13 | „ЕВРОМЕТАЛ” ООД | 113011332 | Решение №16-ДО-160-00/21.03.2013г. | 24 |
| 16 01 17 | Черни метали | „Метал Трейд 66”ООД | 113551951 | Решение №16-ДО-155-02/12.10.2015г | 1253 |
| 19 12 02 | Черни метали | „ВМВ- Метал” ЕООД | 200369889 | № 444 от Регистъра на търговците с отпадъци | 273 |
| 16 01 17 | Черни метали | ДП „ЖП инфраструктура”-София | 130823243 | борсов договор /техн.отпадък | 2151 |
| 17 04 07 | Желязо и стомана | „ЕВРОМЕТАЛ” ООД | 113011332 | Решение №16-ДО-160-00/21.03.2013г. | 48 |
| 17 04 05 | Желязо и стомана | ДП „ЖП инфраструктура”-София | 130823243 | борсов договор /техн.отпадък | 644 |
| 16 01 17 | Черни метали | Мини „Марица Изток” | 833017552 | борсов договор /техн.отпадък | 4941 |

По Условие 11.9.5. съхранява се всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (условие № 11. Управление на отпадъците) за срок не по-кратък от пет календарни години и се предоставя при поискване от компетентните органи.

4.5. Шум.

Съгл. Условие 12.2.1. от КР измерване на общата звукова мощност, еквивалентно ниво на шум в мястото на въздействие и еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата се извършва веднъж на две години. През отчетния период не е извършено измерване на шум на площадката.  Данните за 2017г. са представени в Таблица №6 от ГДОС. Не са регистрирани оплаквания от граждани и работници на фирмата.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

Документират се и се съхраняват на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1 и Условие 13.4 и се предоставят при поискване от компетентните органи.

В съответствие с изискванията, заложени в КР и Съгласуван план за мониторинг относно почвите и подземните води, на производствената площадка  са съгласувани Пунктове за мониторинг на почви и подземни води. Точките са избрани по територията в близост с характерните производства и възможното разпространение на замърсяване чрез въздуха  и водни разливи.

Мониторингът се докладва като част от ГДОС. Таблица.№ 7 и 8

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР. Предвидено е актуализиране на Инвестиционната програма за привеждане на съществуващо депо за производствени неопасни отпадъци в съответствие с изискванията на нормативната уредба от оператора на инсталацията.

6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях.

През отчетния период  - 2018 г.няма промени в експлоатацията на инсталацията. Няма  прекратена работа на инсталации или части от тях.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

По Условие 14.2. се прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

В съответствие с План за управление при кризи и защита при бедствия и инструкцията по Уловие14.2. се  води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;

- време и място на възникване;

- последствия върху здравето на населението и околната среда;

- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

Предвидено е незабавно да се уведоми РИОСВ при следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- не планирана емисия;

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхности или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква общината да реагира незабавно.

7.1.Аварии.

През отчетния период  през 2018 г. не са настъпвали значими аварии.

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През отчетния период - 2018 г. не са регистрирани  оплаквания.

8. Подписване на годишния доклад

Годишният доклад трябва да бъде подписан от оператора на инсталацията или от упълномощено от него лице.

Към Годишния доклад за 2018г. се прилага декларация в следния текст:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително (КР № 145-Н0/2008г., актуализирано с Решение № 145-Н0-И2-А1-ТГ2/2016г.) на „ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС” ЕООД, гр.Радомир, Индустриална зона.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дата: 27. 03. 2019 г.                                      Подпис:

Име на подписващия:                                 Людмил Стойков

Длъжност в организацията:                       Управител

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

Таблица 1. Изпускания по PRTR

ЗАМЪРСИТЕЛИ

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №. | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | 0 | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 100 млн. 51600- С | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10000 5,16- С | - | - | - | * |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 0 | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 0 | - | - | - | * |
| 12# |  | Общ азот | - | - 4,9 М | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
| 13# |  | Общ фосфор | - | - 3,48 М | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 20 0,031-С | 5 0,12-М | 5 | 50 | 50 |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | 10 0,103-С | 5 0,05-М | 5 | 5 | 5 |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | 100 0,516-С | 50 1,17-М | 50 | 200 | 10 000 |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | 100 0,413-С | 50 0,16-М | 50 | 500 | 10 000 |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 0,069-М | 1 0,0023-М | 1 | 5 | 5 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 0,103-С | 20 0,12-М | 20 | 500 | 10 000 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | 200 2,064-С | 20 0,16-М | 20 | 50 | 50 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 25,8-С | 100 0,12-М | 100 | 1 000 | 10 000 |
| 47# |  | PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 49# | 87-86-5 | Пентахлорфенол (PCP) | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ C) | - | 20 4,9-М | 20 | 200 | 10 000 |
| 72# |  | Полициклични ароматни въглеводо-роди (PAHs) | 0 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) | - 59,479-М | 50000 396,6-М | - | - | ** |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | - | 2млн. | 2 млн. | 2 млн. | 10 000 |
| 82# |  | Цианиди (като общ CN) | - | 50 0,05-М | 50 | 500 | 10 000 |
| 86# |  | Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | 50000 64,34-М | - | - | - | * |

Използвани са емисионни фактори, съгласно указанията в Актуализирана методика за инвентаризация емисии на вредни вещества във въздуха./ 2010г./

Код на процеса  /SNAP CODE/  04 02 07 ;

Дейности и съоръжения: Електрически пещи за стомана.

За получаване на данните е използвана следната формула:

A = М х EF

където:

A - годишни емисии (кг/год.)

M –  количество произведена стомана в Mg (тон)

EF - емисионен фактор в kg/Mg, g/Mg, mg/Mg за различните групи замърсители

А= 1032х50=51600 СО2 kg/y

А=1032х0,005=5,16 N2O kg/y

А=1032х0,03/1000= 0,031 As kg/y

А=1032х0,1/1000=0,103 Cd kg/y

А=1032х0,5/1000=0,516 Cr kg/y

А=1032х0,4/1000=0,413Cu kg/y

А=1032х0,1/1000=0,103 Ni kg/y

А=1032х2/1000=2,064 Pb kg/y

А=1032х25/1000=25,8 Zn kg/y

За пресмятане на стойностите са използвани  данните от направени измервания, като е използвана следната формула:

М1 ( g/h)/ = С х Q/ 1000

M ( kg/y)= M1x24xD/1000

C –  концентрация mg/Nm3

Q –  дебит (Nm3/h)

D- дни в годината – бр.плавки х 4ч./24= 32х4/24=5

М – годишни емисии ( kg/y).

Q – 115808 Nm3/h

М1 = С х Q/ 1000

М1 = 4,63 х 115808/1000=536,2 Nm3/h

M ( kg/y)= M1x24xD/1000

М kg/y /прах/= 536,2х 24х 5/1000= 64,34 kg/y прах

Q – 115808 Nm3/h

М1 = С х Q/ 1000

М1 = 0,005х115808/1000=0,579 Nm3/h

M ( kg/y)= M1x24xD/1000

М kg/y /живак/= 0,579х 24х 5/1000= 0,069 kg/y Нg

Q – 115808 Nm3/h

М1 = С х Q/ 1000

М1 = 4,28х115808/1000=495,66 Nm3/h

M ( kg/y)= M1x24xD/1000

М kg/y /общ С/= 495, 66 х 24х 5/1000= 59,479 kg/y общ С

Предоставени са годишните емисии на замърсителите, непревишаващи зададените прагове в отпадъчните  води на фирмата.

За получаване на данните е използвана следната формула:

A = Q * K * T * 24 * 3600

1000 * 1000

където:

A - годишни емисии (кг/год.)

Q - дебитът на отпадъчните води (l/s);     Q=2,7х1000/3600=0,75 l/s

K – средно-годишната концентрация на замърсяващо вещество в

отпадъчните води (мг/куб. дм)

Т – времето, през което са изпускани отпадъчни води (дните в годината)

A= k х QхTх24хх3600/1000х1000=  k х 0,75х 360х 24х 3600/ 1000х1000 = k х 23,33

N2 = 0,21х 23,33= 4,9 kg/y                          0,005 кг./т. течен метал

P = 0,149 х 23,33= 3,48 kg/y                        0,003 кг/т. течен метал

As = 0,005х 23,33= 0,12 kg/y                       0,0001 кг./т. течен метал

Cd = 0,002х 23,33= 0,05 kg/y                       0,00004 кг./т.течен метал

Cr = 0, 05х 23,33= 1,17 kg/y                         0, 009 кг/т.течен метал

Cu = 0,007х 23,33= 0,16 kg/y                       0,0002 кг./т.течен метал

Hg = 0,0001х 23,33= 0,0023 kg/y                0,000002 кг./т. течен метал

Ni = 0,005х 23,33= 0,12 kg/y                       0,0001 кг./т. течен метал

Pb = 0,007х 23,33= 0,16 kg/y                       0,0002 кг./т. течен метал

Zn = 0,005х 23,33= 0,12 kg/y                       0,0001 кг./т. течен метал

Феноли = 0,21х 23,33= 4,9 kg/y                  0,005 кг./т. течен метал

ХПК= 17 х 23,33= 396,6 kg/y                      0,384 кг./т. течен метал

Цианиди= 0,002х 23,33= 0,05 kg/y             0,00004 кг./т. течен метал

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух.

Изпускащо устройство К – 1, 60т ЕДП

Протокол № 1121Л/05.02.2019г.   Забележка: Пробата е взета на 15.12.2018г.

| Параметър | Единица | НДЕ,съгласно КР | Резултати от СПИ | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | 4,63 | 1 път на 6м. | Да |
| Орг.в-ва, определени като общ С | mg/Nm3 | 50 | 4,28 | 1 път на 6м. | Да |
| Диоксини и фурани | ng/Nm3 | 0,1 |  | 1 път на 2год. | да |
| Живак | mg/Nm3 | 0,05 | < 0,001 | 1 път на 6м. | да |

# Таблица 3. Емисии в отпадъчни води

# Смесен поток -  производствени и битово фекални водиПротокол №610Л-2/21.05.2018г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год. | 593,14 54,3 216 497 | 63,92 2,7 23329 | При вземане на проба | да |
| рН |  | 6,5 – 9 | 7,13 | Един път на тримесечие | да |
| Температура | оС | 40°С | 14,2 | Един път на тримесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 500 | 82 | Един път на тримесечие | да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 62 | Един път на тримесечие | да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 10 | 0,035 | Един път на тримесечие | да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 700 | 24 | Един път на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 200 | 7,4 | Един път на тримесечие | да |
| Амониев азот | mg/dm3 | 35 | 0,42 | Един път на тримесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 0,044 | Един път на тримесечие | да |
| Фосфати /като Р/ | mg/dm3 | 15 | 0,22 | Един път на тримесечие | да |
| Сулфиди /като S/ | mg/dm3 | 1,5 | <0,02 | Един път на тримесечие | да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | 15 | <0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Феноли /летливи/ | mg/dm3 | 10 | <0,025 | Един път на тримесечие | да |
| Живак | mg/dm3 | 0,05 | <0,0001 | Един път на тримесечие | да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | <0,002 | Един път на тримесечие | да |
| Олово | mg/dm3 | 2,0 | 0,011 | Един път на тримесечие | да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | <0,005 | Един път на тримесечие | да |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 | <0,005 | Един път на тримесечие | да |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Хром (тривалентен) | mg/dm3 | 2,5 | <0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Никел | mg/dm3 | 2,0 | <0,005 | Един път на тримесечие | да |
| Цианиди/свободни/ | mg/dm3 | 1,0 | <0,002 | Един път на тримесечие | да |
| Цианиди/общо/ | mg/dm3 | 1,5 | <0,002 | Един път на тримесечие | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | <0,005 | Един път на тримесечие | да |

# Протокол №736Л-1 /27.07.2018г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год. | 593,14 54,3 216 497 | 63,92 2,7 23329 | При вземане на проба | да |
| рН |  | 6,5 – 9 | 7,54 | Един път на тримесечие | да |
| Температура | оС | 40°С | 14,1 | Един път на тримесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 500 | <2 | Един път на тримесечие | да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 38 | Един път на тримесечие | да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 10 | <0,005 | Един път на тримесечие | да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 700 | <4 | Един път на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 200 | <0,5 | Един път на тримесечие | да |
| Амониев азот | mg/dm3 | 35 | 0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 0,034 | Един път на тримесечие | да |
| Фосфати /като Р/ | mg/dm3 | 15 | 0,052 | Един път на тримесечие | да |
| Сулфиди /като S/ | mg/dm3 | 1,5 | <0,02 | Един път на тримесечие | да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | 15 | <0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Феноли /летливи/ | mg/dm3 | 10 | 0,46 | Един път на тримесечие | да |
| Живак | mg/dm3 | 0,05 | <0,0001 | Един път на тримесечие | да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | <0,002 | Един път на тримесечие | да |
| Олово | mg/dm3 | 2,0 | <0,005 | Един път на тримесечие | да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | 0,0051 | Един път на тримесечие | да |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 | 0,008 | Един път на тримесечие | да |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Хром (тривалентен) | mg/dm3 | 2,5 | <0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Никел | mg/dm3 | 2,0 | <0,005 | Един път на тримесечие | да |
| Цианиди/свободни/ | mg/dm3 | 1,0 | <0,002 | Един път на тримесечие | да |
| Цианиди/общо/ | mg/dm3 | 1,5 | <0,002 | Един път на тримесечие | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | <0,005 | Един път на тримесечие | да |

# Протокол №1120Л-1 /17.01.2019г.       Забележка: Пробата е взета на 15.12.2018г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год. | 593,14 54,3 216 497 | 63,92 2,7 23329 | При вземане на проба | да |
| рН |  | 6,5 – 9 | 7,04 | Един път на тримесечие | да |
| Температура | оС | 40°С | 11,8 | Един път на тримесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 500 | <2 | Един път на тримесечие | да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 20,9 | Един път на тримесечие | да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 10 | <0,005 | Един път на тримесечие | да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 700 | 22 | Един път на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 200 | 5,4 | Един път на тримесечие | да |
| Амониев азот | mg/dm3 | 35 | 0,17 | Един път на тримесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 0,8 | Един път на тримесечие | да |
| Фосфати /като Р/ | mg/dm3 | 15 | 0,175 | Един път на тримесечие | да |
| Сулфиди /като S/ | mg/dm3 | 1,5 | 0,021 | Един път на тримесечие | да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | 15 | <0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Феноли /летливи/ | mg/dm3 | 10 | 0,13 | Един път на тримесечие | да |
| Живак | mg/dm3 | 0,05 | <0,0001 | Един път на тримесечие | да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | <0,002 | Един път на тримесечие | да |
| Олово | mg/dm3 | 2,0 | <0,005 | Един път на тримесечие | да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | <0,005 | Един път на тримесечие | да |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 | 0,007 | Един път на тримесечие | да |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Хром (тривалентен) | mg/dm3 | 2,5 | <0,05 | Един път на тримесечие | да |
| Никел | mg/dm3 | 2,0 | <0,005 | Един път на тримесечие | да |
| Цианиди/свободни/ | mg/dm3 | 1,0 | <0,002 | Един път на тримесечие | да |
| Цианиди/общо/ | mg/dm3 | 1,5 | <0,002 | Един път на тримесечие | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | <0,005 | Един път на тримесечие | да |

Поток дъждовни води

Протокол № 610Л-1 /21.05.2018г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН |  | 6,0 – 8,5 | 7,63 | Един път на 6 месеца | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 mg/dm3 | 11,0 | Един път на 6 месеца | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 mg/dm3 | <0,02 | Един път на 6 месеца | да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,01 mg/dm3 | <0,002 | Един път на 6 месеца | да |
| Олово | mg/dm3 | 0,05mg/dm3 | <0,005 | Един път на 6 месеца | да |
| Мед | mg/dm3 | 0,1 mg/dm3 | <0,005 | Един път на 6 месеца | да |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | 0,05 mg/dm3 | <0,05 | Един път на 6 месеца | да |
| Хром (тривалентен) | mg/dm3 | 0,5 mg/dm3 | <0,05 | Един път на 6 месеца | да |
| Никел | mg/dm3 | 0,2 mg/dm3 | <0,005 | Един път на 6 месеца | да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 1,5 mg/dm3 | 0,017 | Един път на 6 месеца | да |

Протокол № 736Л /27.07.2018г..

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН |  | 6,0 – 8,5 | 7,68 | Един път на 6 месеца | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 mg/dm3 | <2 | Един път на 6 месеца | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 mg/dm3 | <0,02 | Един път на 6 месеца | да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,01 mg/dm3 | <0,002 | Един път на 6 месеца | да |
| Олово | mg/dm3 | 0,05mg/dm3 | <0,005 | Един път на 6 месеца | да |
| Мед | mg/dm3 | 0,1 mg/dm3 | 0,005 | Един път на 6 месеца | да |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | 0,05 mg/dm3 | <0,05 | Един път на 6 месеца | да |
| Хром (тривалентен) | mg/dm3 | 0,5 mg/dm3 | <0,05 | Един път на 6 месеца | да |
| Никел | mg/dm3 | 0,2 mg/dm3 | <0,005 | Един път на 6 месеца | да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 1,5 mg/dm3 | <0,005 | Един път на 6 месеца | да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | К О д | Годишно количество т/год. | Норма за ефективност т/единица продукт | Предварително съхранение на площадката | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-ва определени с КР | Реално измере но | К-ва определени с КР | Реално измере но |  |  |
| ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ |
| Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки |
| Непреработва на шлака | 10 02 02 | 4 570 | 36 | 0,06253 | 0,0349 | Площадка №8 | да |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 | 10 09 08 | 1967 | 28 | 0,0280 | 0,0271 | Площадка №8 | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали/от чистално- термичен участък/ | 12 01 01 | 44 802 | 114 | 0,6399 | 0,1105 | Площадка №1 | да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01 | 16 11 02 | 98 | 8 | - | - | Площадка №8 | да |
| Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | 03 01 05 | 365 | 0,6 | 0,00051 | 0,00058 | Площадка №7 | да |
|  |  | Инсталация за пресово-термично обработване на блокова стомана |
| Нагар/окалина | 10 02 10 | 5 545 | 10 |  |  | Площадка №1 | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали/от металообработващи участъци/ | 12 01 01 | 9 740 | 131 | - | - | Площадка №1 | да |
|  | Опасни отпадъци |
|  |  | Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки |
| Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества/прах от ръкавни филтри/ | 10 02 07* | 398 | 4,8 | - | - | Площадка №1 | да |
| Абсорбенти, филтърни материали/вкл. маслени филтри, неупоменати другаде/, кърпи за изтриване и предпазни облекла замърсени с опасни вещества/ръкави от ръкавни филтри/ | 15 02 02* | 11 | 0,07 |  |  | Площадка №1 | да |
|  |  | Инсталация за пресово-термично обработване на блокова стомана |
| Нехлорирани, хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 68 | 0 | - | - | Площадка№3 |  |
| Нехлорирани, моторни смазочни масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 1 | 0 | - | - | Площадка №4 |  |
| Абсорбенти, филтърни материали/вкл. маслени филтри, неупоменати другаде/, кърпи за изтриване и предпазни облекла замърсени с опасни вещества/омаслени дървени стърготини, конци, парцали/ | 15 02 02* | 6 | 0,02 | - | - | Площадка №1 | да |
|  |  | ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ОБРАЗУВАНИ ОТ ЦЯЛАТА ПЛОЩАДКА |
| Флуорисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,009 | 0,002 |  |  | Площадка №6 | да |
|  |  | СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 32 | 0 | - |  | Площадка №5 | да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатити в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 59 | 0 | - | - | Площадка №5 | да |

Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотво ряване на площадката | Обез вреж дане на площад ката | Име на външната фирма извършваща операциите по оползотворяване/ обезвреждане | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагар/окалина | 10 02 10 | R 4 – 10т. | не |  | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | R4-0т. R13 – 1907т. | не |  | да |
| Черни метали | 19 12 02 | R4 – 0т. R13- 2098т. | не |  | да |
| Черни метали | 160117 | R4 – 1166т. R13- 0т | не |  | да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | R4 – 277т R13- 0т | не |  | да |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 | 10 09 08 | - | не | „ВДК-1” ЕООД R13- 852т. | да |
| Непреработвана шлака | 10 02 02 | - | не | „ВДК-1” ЕООД R13- 298т. | да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане /db/ | Измерено през деня/нощта | Гранични стойности по КР | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обща звукова мощност на площадката |  | 114,8; 112,4 |  |  |
| Еквивалентни нива на шум по границата на площадката | Контур 1 | 61,3; 56,7; 51,3; 56,6; 62,4 | 70 дневно 70вечерно 70нощно | да |
|  | Контур 2 | 57,9; 63,1; 58,5; 62,8; 56,9 |  |  |
| Еквивалентни нива на шум в мястото на въздействието |  | 40,8 | 55 дневно 50вечерно 45нощно | да |

Таблица 7.Опазване на подземните води

Протокол № 610Л/09.05.2018 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация съгл. КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Активна реакция | ТП1 скрапобаза | 6,5-9,5 | 7,23 | 6 месеца | да |
| 2.Фосфати | ТП1 скрапобаза | <0,50 | 0,09 | 6 месеца | да |
| 3.Цианиди общи | ТП1 скрапобаза | <0,01 | <0,002 | 6 месеца | да |
| 4.Амониев йон | ТП1 скрапобаза | <0,5 | 0,40 | 6 месеца | да |
| 5.Нитрати | ТП1 скрапобаза | <50,0 | 27,5 | 6 месеца | да |
| 6.Сулфати | ТП1 скрапобаза | <250 | 53 | 6 месеца | да |
| 7.Олово | ТП1 скрапобаза | <10 | <5 | 6 месеца | да |
| 8.Мед | ТП1 скрапобаза | <2,0 | 0,012 | 6 месеца | да |
| 9.Цинк | ТП1 скрапобаза | <5,0 | <0,005 | 6 месеца | да |
| 10.Кадмий | ТП1 скрапобаза | <5,0 | <2 | 6 месеца | да |
| 11.Желязо общо | ТП1 скрапобаза | <200 | <5 | 6 месеца | да |
| 12.Арсен | ТП1 скрапобаза | 0,05 | 0,006 | 6 месеца | да |
| 13.Никел | ТП1 скрапобаза | <20 | <5 | 6 месеца | да |
| 14.Хром | ТП1 скрапобаза | <10 | <5 | 6 месеца | да |
| 15.Живак | ТП1 скрапобаза | <1,0 | <0,1 | 6 месеца | да |
| 16.Електропроводи мост | ТП1 скрапобаза | <2000 | 630 | 6 месеца | да |

Протокол № 610Л/09.05.2018 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация съгл. КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Активна реакция | ТП2 ПТЦ | 6,5-9,5 | 7,4 | 6 месеца | да |
| 2.Фосфати | ТП2 ПТЦ | <0,50 | 0,15 | 6 месеца | да |
| 3.Цианиди общи | ТП2 ПТЦ | <0,01 | <0,002 | 6 месеца | да |
| 4.Амониев йон | ТП2 ПТЦ | <0,5 | 0,43 | 6 месеца | да |
| 5.Нитрати | ТП2 ПТЦ | <50,0 | 2,8 | 6 месеца | да |
| 6.Сулфати | ТП2 ПТЦ | <250 | 9 | 6 месеца | да |
| 7.Олово | ТП2 ПТЦ | <10 | <5 | 6 месеца | да |
| 8.Мед | ТП2 ПТЦ | <2,0 | 0,031 | 6 месеца | да |
| 9.Цинк | ТП2 ПТЦ | <5,0 | 0,016 | 6 месеца | да |
| 10.Кадмий | ТП2 ПТЦ | <5,0 | <2 | 6 месеца | да |
| 11.Желязо общо | ТП2 ПТЦ | <200 | 537 | 6 месеца | не |
| 12.Арсен | ТП2 ПТЦ | 0,05 | 0,008 | 6 месеца | да |
| 13.Никел | ТП2 ПТЦ | <20 | <5 | 6 месеца | да |
| 14.Хром | ТП2 ПТЦ | <10 | <5 | 6 месеца | да |
| 15.Живак | ТП2 ПТЦ | <1,0 | <0,1 | 6 месеца | да |
| 16.Електропроводи мост | ТП2 ПТЦ | <2000 | 460 | 6 месеца | да |

Протокол № 1120Л/15.12.2018 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация съгл. КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Активна реакция | ТП1 скрапобаза | 6,5-9,5 | 7,12 | 6 месеца | да |
| 2.Фосфати | ТП1 скрапобаза | <0,50 | 0,09 | 6 месеца | да |
| 3.Цианиди общи | ТП1 скрапобаза | <0,01 | <0,002 | 6 месеца | да |
| 4.Амониев йон | ТП1 скрапобаза | <0,5 | 0,23 | 6 месеца | да |
| 5.Нитрати | ТП1 скрапобаза | <50,0 | 40,4 | 6 месеца | да |
| 6.Сулфати | ТП1 скрапобаза | <250 | 37,4 | 6 месеца | да |
| 7.Олово | ТП1 скрапобаза | <10 | <5 | 6 месеца | не |
| 8.Мед | ТП1 скрапобаза | <2,0 | <0,005 | 6 месеца | да |
| 9.Цинк | ТП1 скрапобаза | <5,0 | <0,005 | 6 месеца | да |
| 10.Кадмий | ТП1 скрапобаза | <5,0 | <2 | 6 месеца | да |
| 11.Желязо общо | ТП1 скрапобаза | <200 | <5 | 6 месеца | да |
| 12.Арсен | ТП1 скрапобаза | 0,05 | 0,0053 | 6 месеца | да |
| 13.Никел | ТП1 скрапобаза | <20 | <5 | 6 месеца | да |
| 14.Хром | ТП1 скрапобаза | <10 | <5 | 6 месеца | да |
| 15.Живак | ТП1 скрапобаза | <1,0 | <0,1 | 6 месеца | да |
| 16.Електропроводи мост | ТП1 скрапобаза | <2000 | 620 | 6 месеца | да |
| 17. Обща твърдост | ТП1 скрапобаза | 12 | 5,3 | 24 месеца | да |
| 18.Перманганатна окисляемост | ТП1 скрапобаза | 5 | <0,50 | 24 месеца | да |
| 19. Нефтопродукти | ТП1 скрапобаза |  | 0,05 | 12 месеца | да |
| 20. Нитрити | ТП1 скрапобаза | 0,5 | 0,016 | 24 месеца | да |
| 21.Хлориди | ТП1 скрапобаза | 250 | 27 | 24 месеца | да |
| 22.Флуориди | ТП1 скрапобаза | 5 | <0,1 | 24 месеца | да |
| 23. Селен | ТП1 скрапобаза | 10 | <5 | 24 месеца | да |
| 24.Алуминий | ТП1 скрапобаза | 50 | <10 | 24 месеца | да |
| 25. Калций | ТП1 скрапобаза | 150 | 89 | 24 месеца | да |
| 26. Магнезий | ТП1 скрапобаза | 80 | 9 | 24 месеца | да |
| 27. Манган | ТП1 скрапобаза | 50 | <10 | 24 месеца | да |
| 28.Натрий | ТП1 скрапобаза | 200 | 4,8 | 24 месеца | да |
| 29.Бор | ТП1 скрапобаза | 1 | <0,05 | 24 месеца | да |
| 30.Антимон | ТП1 скрапобаза | 5 | 2,2 | 24 месеца | да |
| 31.Бензен | ТП1 скрапобаза | 1 | <0,4 | 24 месеца | да |
| 32.Бензо а пирен | ТП1 скрапобаза | 0,01 | <0,01 | 24 месеца | да |
| 33.1,2 дихлоретан | ТП1 скрапобаза | 3 | <0,4 | 24 месеца | да |
| 34. Тетрахлоретен и трихлоретен | ТП1 скрапобаза | 10 | <0,4 | 24 месеца | да |
| 35.Полициклични ароматни въглеводороди | ТП1 скрапобаза | 0,1 | <0,001 | 24 месеца | да |
| 36.Пестициди общо | ТП1 скрапобаза |  | По-малко от количественото определяне на метода | 24 месеца | да |
| 37.Пестициди - ONP, OPP, OCP | ТП1 скрапобаза |  | По-малко от количественото определяне на метода | 24 месеца | да |
| 38.Естествен уран | ТП1 скрапобаза | 5.0 | <0,02 | 24 месеца | да |
| Водно ниво |  |  | 4,5 |  |  |

Протокол № 1120Л/15.12.2018 г.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация съгл. КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Активна реакция | ТП2 ПТЦ | 6,5-9,5 | 7,12 | 6 месеца | да |
| 2.Фосфати | ТП2 ПТЦ | <0,50 | 0,09 | 6 месеца | да |
| 3.Цианиди общи | ТП2 ПТЦ | <0,01 | <0,002 | 6 месеца | да |
| 4.Амониев йон | ТП2 ПТЦ | <0,5 | 0,14 | 6 месеца | да |
| 5.Нитрати | ТП2 ПТЦ | <50,0 | 1,7 | 6 месеца | да |
| 6.Сулфати | ТП2 ПТЦ | <250 | 7 | 6 месеца | да |
| 7.Олово | ТП2 ПТЦ | <10 | <5 | 6 месеца | да |
| 8.Мед | ТП2 ПТЦ | <2,0 | <0,005 | 6 месеца | да |
| 9.Цинк | ТП2 ПТЦ | <5,0 | <0,005 | 6 месеца | да |
| 10.Кадмий | ТП2 ПТЦ | <5,0 | <2 | 6 месеца | да |
| 11.Желязо общо | ТП2 ПТЦ | <200 | <5 | 6 месеца | да |
| 12.Арсен | ТП2 ПТЦ | 0,05 | 0,0055 | 6 месеца | да |
| 13.Никел | ТП2 ПТЦ | <20 | <5 | 6 месеца | да |
| 14.Хром | ТП2 ПТЦ | <10 | <5 | 6 месеца | да |
| 15.Живак | ТП2 ПТЦ | <1,0 | <0,1 | 6 месеца | да |
| 16.Електропроводи мост | ТП2 ПТЦ | <2000 | 610 | 6 месеца | да |
| 17. Обща твърдост | ТП2 ПТЦ | 12 | 5,3 | 24 месеца | да |
| 18.Перманганатна окисляемост | ТП2 ПТЦ | 5 | 2,7 | 24 месеца | да |
| 19. Нефтопродукти | ТП2 ПТЦ |  | 0,03 | 12 месеца | да |
| 20. Нитрити | ТП2 ПТЦ | 0,5 | 0,02 | 24 месеца | да |
| 21.Хлориди | ТП2 ПТЦ | 250 | 18 | 24 месеца | да |
| 22.Флуориди | ТП2 ПТЦ | 5 | <0,1 | 24 месеца | да |
| 23. Селен | ТП2 ПТЦ | 10 | <5 | 24 месеца | да |
| 24.Алуминий | ТП2 ПТЦ | 50 | <10 | 24 месеца | да |
| 25. Калций | ТП2 ПТЦ | 150 | 57 | 24 месеца | да |
| 26. Магнезий | ТП2 ПТЦ | 80 | 30 | 24 месеца | да |
| 27. Манган | ТП2 ПТЦ | 50 | 14,3 | 24 месеца | да |
| 28.Натрий | ТП2 ПТЦ | 200 | 3,3 | 24 месеца | да |
| 29.Бор | ТП2 ПТЦ | 1 | <0,05 | 24 месеца | да |
| 30.Антимон | ТП2 ПТЦ | 5 | <2 | 24 месеца | да |
| 31.Бензен | ТП2 ПТЦ | 1 | <0,4 | 24 месеца | да |
| 32.Бензо а пирен | ТП2 ПТЦ | 0,01 | <0,01 | 24 месеца | да |
| 33.1,2 дихлоретан | ТП2 ПТЦ | 3 | <0,4 | 24 месеца | да |
| 34. Тетрахлоретен и трихлоретен | ТП2 ПТЦ | 10 | <0,4 | 24 месеца | да |
| 35.Полициклични ароматни въглеводороди | ТП2 ПТЦ | 0,1 | <0,001 | 24 месеца | да |
| 36.Пестициди общо | ТП2 ПТЦ |  | По-малко от количественото определяне на метода | 24 месеца | да |
| 37.Пестициди - ONP, OPP, OCP | ТП2 ПТЦ |  | По-малко от количественото определяне на метода | 24 месеца | да |
| 38.Естествен уран | ТП2 ПТЦ | 5.0 | <0,02 | 24 месеца | да |
| Водно ниво |  |  | 5,8 |  |  |

Таблица 8. Опазване на почви.

Протокол № 736Л-2/09.07.2018 г.

| Показател | Концентрация в почвите /базово състояние/съгл.КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | 7,94 | ПТ1 | 0-10 | 7,2 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 7,0 |  |  |
| Фосфати | 5 | ПТ1 | 0-10 | 2,13 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 1,61 |  |  |
| Хром | 75 | ПТ1 | 0-10 | 60 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 54 |  |  |
| манган | 948 | ПТ1 | 0-10 | 650 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 709 |  |  |
| желязо | 3,28 | ПТ1 | 0-10 | 25586 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 27012 |  |  |
| никел | 51 | ПТ1 | 0-10 | 39 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 39 |  |  |
| мед | 38 | ПТ1 | 0-10 | 35 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 33 |  |  |
| цинк | 118 | ПТ1 | 0-10 | 88 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 66 |  |  |
| арсен | 15 | ПТ1 | 0-10 | 12 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 12 |  |  |
| кадмий | 1 | ПТ1 | 0-10 | 1,2 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 1,2 |  |  |
| олово | 46 | ПТ1 | 0-10 | 33 | Веднъж годишно | да |
|  |  |  | 10-40 | 22 |  |  |

# Text boxes

Еколог

ИТБЕТН

СУК

Правен отдел

Наематели

“Булмашинъри Ентерпрайсис” ООД

“МЕТАЛ ТРЕЙД 666” ЕООД

други доставчици

УПРАВИТЕЛ