КОРИГИРАН И ДОПЪЛНЕН

ГОДИШЕН ДОКЛАД  ЗА  2018г.

ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ДЕЙНОСТИТЕ,  ЗА  КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО  РАЗРЕШИТЕЛНО  №21/2004г.

НА  ,,РАФИНЕРИЯ ПЛАМА’’АД

Комплексно разрешително №21/2004г. на ,,Рафинерия Плама’’АД гр.Пловдив, изменено и актуализирано с Решение №21-НО-И1-А1/2011г., поправено с Решение  №21-НО-И1-А1-ТГ1/2011г.,актуализирано с Решение №21-НО-И1-А2-ТГ1/2016г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда е издадено на основание Закон за опазване на околната среда за експлоатация на следните инсталации и съоръжения, които попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС.

1.Рафинерия (т.1.2,,Рафинерии за минерални масла и газове’’ от Приложение №4 към ЗООС):

- Атмосферно – вакуумна дестилация - Концентрационно – вакуумна инсталация

- Атмосферно – вакуумна дестилация

- Деасфалтизация

- Хидроочистка

- Битумна инсталация

- Инсталация за смесване на бензини

2.Депо за твърди опасни отпадъци (т.5.4 ,,Депа, приемащи над 10тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000тона, с изключение на депата за инертни отпадъци’’ от Приложение №4 към ЗООС) - не е в експлоатация

Адрес по местонахождение на инсталациите:

,,Рафинерия Плама’’АД - гр.Плевен, Западна индустриална зона

Регистрационен номер на КР:

Комплексно разрешително №21/2004г. на ,,Рафинерия Плама’’АД гр.Пловдив, изменено и актуализирано с Решение №21-НО-И1-А1/2011г., поправено с Решение  №21-НО-И1-А1-ТГ1/2011г., актуализирано с Решение №21-НО-И1-А2-ТГ1/2016г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда

Дата на подписване на КР:

Комплексно разрешително №21/27.12.2004г. изменено и актуализирано с Решение №21-НО-И1-А1/14.09.2011г., поправено с Решение №21-НО-И1-А1-ТГ1/23.11.2011г.,актуализирано с Решение №21-НО-И1-А2-ТГ1/04.04.2016г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда

Дата на влизане в сила на КР:

Комплексно разрешително №21/27.12.2004г. изменено и актуализирано с Решение №21-НО-И1-А1/14.09.2011г., поправено с Решение №21-НО-И1-А1-ТГ1/23.11.2011г., актуализирано с Решение №21-НО-И1-А2-ТГ1/04.04.2016г.

Оператор на инсталациите:

,,Рафинерия Плама’’АД

Адрес, тел.номер, факс, е-mail на оператора:

гр.Плевен, Западна индустриална зона,п.к.417

тел: 064/900 090

факс: 064/900 091

е-mail: r.sofroniev @ abv.bg

Лице за контакти:

инж.Росен Софрониев - Регионален директор

инж.Христо Спасов - Ръководител отдел ,,ТБ и ООС’’

Адрес,тел.номер, факс, е-mail на лицето за контакти:

гр.Плевен, Западна индустриална зона,п.к.417

тел: 064/900 090

факс: 064/900 091

е-mail: h.spasov.plama@ abv.bg

Кратко описание на всяка от дейностите извършвани в инсталациите:

,,Рафинерия Плама’’АД е специализирана за преработка на нискосернисти парафино - нафтенови видове нефт по гориво – маслен вариант.Преработването на нефта се реализира по традиционната схема за производство основно на горива и минерални масла, включващи следните инсталации:

- Атмосферно – вакуумна дестилация /АВД/ - атмосферна и вакуумна дестилация на нефт.

- Деасфалтизация /ДА/ - отделяне на най – вискозните фракции посредством екстракция с пропан.

- Хидроочистка /ХО/ - хидроочистка на масла и парафини с водородо съдържащ газ.

- Атмосферно – вакуумна дестилация - Концентрационно – вакуумна инсталация /АВД-КВИ/ - производството на инсталацията обхваща два процеса - атмосферна дестилация и вакуум дестилация.При атмосферната дестилация суровината се разделя на съответните фракции въз основа на разликата в температурата на кипене на компонентите като след отделянето на по-леките фракции атмосферния остатък се подава във вакуум колона за последваща дестилация.В резултат на атмосферно-вакуумната дестилация се получават: минерален терпентин, газьоли, мазут и трансформаторен дестилат;

- Битумна инсталация /БИ/ - производство на окислени битуми от гудрон, екстракти и асфалт.

- Инсталация за смесване на бензини /ИСБ/ - производство на автомобилни бензини чрез смесване на реформат, бензин – галовка и подобрители.

Производствен капацитет на инсталациите

| Инсталации | Позиция на дейността, приложение № 4, ЗООС | Капацитет |
| --- | --- | --- |
| Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС: |
| 1. | Рафинерия | т. 1.2 | 1 000 000 t/y суров нефт |
|  | Атмосферно – вакуумна дестилация - Концетрационно – вакуумна инсталация | т.1.2 | 300 000 t/y суров нефт |
|  | Атмосферно – вакуумна дестилация |  | 700 000 t/y суров нефт |
|  | Деасфалтизация |  | 198 000 t/y |
|  | Хидроочистка |  | 250 000 t/y |
|  | Битумна инсталация |  | 510 000 t/y |
|  | Инсталация за смесване на бензини |  | 314 000 t/y |
| 2. | Депо за твърди опасни отпадъци – не е в експлоатация | т.5.4 | 25 000 t |

Инсталации, които не попадат в Приложение 4 към ЗООС

- Парокотелна инсталация – 9,166 MW

- Инсталация централно въздушно компресорно

- Ремонтно механичен цех

- Електромеханичен цех

- Участък за производство на масла

- Участък за разфасовка на масла

- Производство на свещи и разфасовка на парафин

- Азот – кислороден цех

- Напълнителна станция

- Пропаръчна станция и ж.п. транспорт

- Инсталация за третиране на опасни отпадъци (възел центрофуги) - 9т опасни отпадъци/24 ч.

През отчетният период рафинерията като цяло не е работилa и не беше възможно да се изпълняват всички условия на КР.

Технологичните инсталации Атмосферно – вакуумна дестилация, Деасфалтизация, Хидроочистка, Битумна инсталация, Инсталация за смесване на бензини са консервирани, съгласно изискванията на Комплексното разрешително, конкретно за всяка инсталация по следния начин:

- освободени са от нефтопродукти, пропарени и продухани с технически въздух

- на териториите на инсталациите не се съхраняват нефтопродукти и реагенти

- електрозахранването на инсталациите, освен осветлението е изключено

- технологичния персонал като цяло е временно пренасочен или освободен, освен специалистите, които извършват проверки на състоянието на оборудването в технологичните инсталации

Атмосферно – вакуумна дестилация - Концетрационно – вакуумна  инсталация не е пусната в експлоатация.

Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

Управлението на околната среда в ,,Рафинерия Плама’’АД се извършва от ръководител отдел ‘’ТБ и ООС’’ и екологична лаборатория, подчинени пряко на регионалния директор на дружеството.Отчитането пред него става периодично (на оперативки).Независимо от това, че рафинерията не работи, през отчетния период се изпълняват възможните за изпълнение условия от Комплексното разрешително при неработеща рафинерия и ангажиментите свързани с екологичното законодателство.

РИОСВ, отговаряща за разрешителното

Регионална инспекция по околна среда и водите – гр.Плевен

гр. Плевен, ул.,,Александър Стамболийски” № 1А

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция Дунавски район

гр.Плевен, ул.,,Чаталджа” №60

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

,,Рафинерия Плама’’АД е разработила и поддържа система за управление на околната среда като основен елемент от общата управленска стратегия на дружеството.

Структура и отговорности:

Ръководството на ,,Рафинерия Плама’’АД е отговорно за цялостно изграждане и внедряване на системата за управление на околната среда. Предприема всички необходими мерки, така че поставените цели да бъдат постигнати в определените срокове.

Управлението на околната среда в ,,Рафинерия Плама’’АД се извършва от ръководител отдел ,,ТБ и ООС’’ и екологична лаборатория, подчинени пряко на регионалния директор на дружеството.

Изготвени са списъци с персонала и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното при експлоатация на инсталациите.Списъците се съхраняват и се актуализират при промяна на персонала /лицата или отговорностите.

Обучение

В началото на всяка календарна година се изготвя План за обучение на персонала, който се утвърждава от Регионалния директор на рафинерията. За всяко обучение се издава Протокол за проведено обучение.За външно обучение и удостоверение.

Отговорен за съхранението на записите по обучението на персонала е технолог ТБ и ООС.

Управление на документите

Документите по управление на околната среда са съобразени с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и съответстват на изискванията на комплексното разрешително и новите нормативни изисквания.

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното, съгласно Условие 5.1.

Прилагат се инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно Условие 5.2.

Прилагат се инструкции за перидична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното, съгласно Условие 5.3.

Документиране

Прилага се инструкция за установяване на причините за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия, съгласно Условие 5.4.

Управление на документи

Прилага се инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие №2, произтичащи от нови нормативни актове и уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане на съответствие с тези нормативни разпоредби, съгласно Условие 5.5.

Оперативно управление

Документирани са всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, както и резултатите от прилагането им, съгласно Условие 5.6. и Условие 5.7. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се предоставят на компетентния орган при поискване.

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Допуснати несъответствия се документират, прави се оценка, установяват се причините и се предприемат коригиращи действия.

Докладване

Годишният доклад за 2018г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №21/27.12.2004г. е изготвен на основание чл.125, ал.1, т.6 от Закона за опазване на околната среда.

Дружеството докладва резултатите от собствения мониторинг и представя в Регионална инспекция по околна среда и водите -гр.Плевен и Басейнова дирекция Дунавски район до 31 март на хартиен и електронен носител Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №21/2004г. изменено и актуализирано с Решение №21-НО-И1-А1/ 14.09.2011г., поправено с Решение №21-НО-И1-А1-ТГ1/ 23.11.2011г., актуализирано с Решение №21-НО-И1-А2-ТГ1/04.04.2016г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

Докладът е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед № РД – 806 / 31.10.2006 г. Методика за реда и начина за контрол на Комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешителнo.

Актуализация на СУОС

,,Рафинерия Плама’’АД ще актуализира системата за управление на околната среда при въвеждане на технологичните инсталации в експлоатация.

Използване на ресурси

През отчетния период рафинерията като цяло не е работила. През целия период e работилa само пречиствателната станция за отпадни води /ПСОВ/.По тази причина са консумирани минимални количества вода и електроенергия.

Използване на вода

Тъй като технологичните инсталации не са работили през отчетния период, водата за производствени нужди от язовир Горни Дъбник е спряна.Използва се собствен водоизточник - сондажен кладенец ,,ТК-Нова Плама-Търнене’’ с разрешително за водовземане №11591001/26.08.2015г. с цел охлаждане.Измерването на количеството използвана вода се отчита по разходомерно устройство.

Използваните количества са отразени в Таблица 1:

Таблица 1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сондажен кладенец ,,ТК –Нова Плама-Търнене’’ | 132 451 м³ Разрешително №11591001/ 26.08.2015г. | - | 6666м³ | - | Не Инсталациите не работят няма произведен продукт |

Използване на енергия

Основните консуматори на електроенергия не са работили.Използвани са минимални количества за ПСОВ и осветление.

Няма консумация на топлоенергия.

Таблица 2

| Електроенергия/ Топлоенергия | Годишна норма за ефективност при употреба на електроенергия, MWh/единица продукт | Годишна норма за ефективност при употреба на топлоенергия, MWh/единица продукт | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферно – вакуумна дестилация | 0.009 | 0,064 | - | Не Инсталациите не работят няма произведен продукт |
| Деасфалтизация | 0.018 | 0,77 | - | Не Инсталациите не работят няма произведен продукт |
| Хидроочистка | 0.019 | 0,154 | - | Не Инсталациите не работят няма произведен продукт |
| Атмосферно – вакуумна дестилация (Концетрационно – вакуумна инсталация) | 0.009 | 0,474 | - | Не Инсталациите не работят няма произведен продукт |
| Битумна инсталация | 0.013 | 0,006 | - | Не Инсталациите не работят няма произведен продукт |
| Инсталация за смесване на бензини | 0.001 | 0,001 | - | Не Инсталациите не работят няма произведен продукт |

Използвание на суровини, спомагателни материали и горива

Тъй като инсталациите не работят, няма произведен продукт, не са използвани суровини, спомагателни материали и горива, съгласно технологичната схема на рафинерията.

Таблица 3.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Годишна норма за ефективност t/единица продукт | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферно-вакуумна дестилация |
| Суров нефт |  | 1,026 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Деасфалтизация |
| Гудрон |  | 1,004 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Хидроочистка |
| Междинни маслени компоненти за производство на минерални масла (Трансформатор но дълбоко депарафинизира но масло) |  | 1,05 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Междинни маслени компоненти за производство на минерални масла (Ниско вискозно депарафинизира но масло) |  | 1,05 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Междинни маслени компоненти за производство на минерални масла (Средно вискозно депарафинизира но масло) |  | 1,05 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Междинни маслени компоненти за производство на минерални масла (Вискозно депарафинизира но масло) |  | 1,05 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Междинни маслени компоненти за производство на минерални масла (Остатъчно Депарафинизира но масло) |  | 1,05 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Атмосферно вакуумна дестилация-Концентрационно-вакуумна инсталация |
| Суров нефт |  | 1,0640 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Битумна инсталация |
| Асфалт |  | 0,19 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Гудрон |  | 0,55 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Инсталация за смесване на бензини |
| Реформат |  | 0,77 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Галовка |  | 0,15 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |

Таблица 3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Годишна норма за ефективност t/единица продукт | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферно-вакуумна дестилация |
| Агент използван за намаляване на корозията (Натриева основа) |  | 0,00002 t/t суровина |  |  | Не Инсталацията не работи |
| Агент използван за отделяне на водата от нефта (Деемулгатор Nalco 412) |  | 0,000003 t/t суровина |  |  | Не Инсталацията не работи |
| Инхибитор против корозия (Медно-амонячен комплекс 4) |  | 0,00003 t/t суровина |  |  | Не Инсталацията не работи |
| Деасфалтизация |
| Разтворител при деасфалтизация на гудрон (Пропан) |  | 0,0026 |  |  | Не Инсталацията не работи |
| Хидроочистка |
| Инхибитор против корозия (Моноетанол амин 100%) |  | 0,0000252 |  |  | Не Инсталацията не работи |
| Агент използван за ускоряване процеса на хидриране на маслените фракции (Свеж катализатор) |  | 0,0000465 |  |  | Не Инсталацията не работи |
| Агент използван за смазване на помпените агрегати и компресори (Машинни масла /легирани/) |  | 3 |  |  | Не Инсталацията не работи |
| Инсталация за смесване на бензини |
| Агент използван за оцветяване на бензините (Оцветител CH3CL) |  | 0.0000035/t продукт |  |  | Не Инсталацията не работи |

Таблица 3.3.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Годишна норма за ефективност t/tсуровина/ продукт | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рафинерия |
| Природен газ |  | 0,05 t/t суров нефт |  |  | Не Инсталацията не работи Не се използват горива |
| Котелно гориво |  | 0,05 t/t суров нефт |  |  | Не Инсталацията не работи Не се използват горива |
| Нефтен газ |  | 0,05 t/t суров нефт |  |  | Не Инсталацията не работи Не се използват горива |
| Атмосферно-вакуумна дестилация |
| Котелно гориво |  | 0,09 t/t суров нефт |  |  | Не Инсталацията не работи Не се използват горива |
| Нефтозаводски газ |  | 0,018t/t суров нефт |  |  | Не Инсталацията не работи Не се използват горива |
| Деасфалтизация |
| Котелно гориво |  | 0,0135 t/t продукт |  |  | Не Инсталацията не работи Не се използват горива |
| Хидроочистка |
| Нефтозаводски газ |  | 0,0185t/t продукт |  |  | Не Инсталацията не работи Не се използват горива |
| Атмосферно-вакуумна дестилация-Концентрационно –вакуумна инсталация |
| Природен газ |  | 0,037 t/t суров нефт |  |  | Не Инсталацията не работи Не се използват горива |
| Битумна инсталация |
| Котелно гориво |  | 0,0064t/t продукт |  |  | Не Инсталацията не работи Не се използват горива |

Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Съхранението на суровини, готови продукти, спомагателни материали (реагенти) се извършва в резервоари.Тъй като през отчетния период в рафинерията не е извършвана производствена дейност, всички резервоари са празни.Всички обваловки на резервоарните паркове са проверени и е установено, че са в изправност.Няма констатирани замърсявания в районите на резервоарните паркове.

ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

Отчета на емисиите от вредни и опасни вещества в околната среда е съобразен с изискванията на европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EREBB) и нормите отразени в комплексното разрешително.Това е отразено в приложените таблици.

Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

Tаблица 1.Замърсители по EPEBB и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производ ство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1 b) | в почви (колона 1 c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 12# |  | Общ азот | - | - /96,97 /М | - | - | - |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | - | - /0,398/М | - | - | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сr) | - | - /0,994/М | - | - | - |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | - | - /0,05/М |  |  |  |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | - | - /9,95/М | - | - | - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Рb) | - | - /4,973/М | - | - | - |
| 72# |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs) | - | - /4,97x10ˉ4/М | - | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ С или ХПК/3) | - | - /547/М | - | - | - |

През отчетния период технологичните инсталации не са работили и не са формирани емисии на вредни и опасни  вещества в околната среда.

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

През периода технологичната част на рафинерията не е работила, не е имало горивни процеси, не са изпускани емисии от точкови източници, както и неорганизирани емисии от пропуски на оборудването на технологичните инсталации, което е отразено в приложените таблици.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг | Съот-вет ствие брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониториг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Изпускащо устройство комин К 3,4,9 |
| Прах /ФПЧ | mg/Nm3 | 50 за течно гориво 5 за газово гориво 5 за нефто заводски газ | - | - | Непрекъснат |  |
| NOх | mg/Nm3 | 250 | - | - | Веднъж на две години |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | - | Веднъж на две години |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | - | Веднъж на две години |  |
| Максимален дебит на газовете | Nm3/h | К3-8415 К4-18975 К9-28473 | - | - | Веднъж годишно |  |
| Изпускащо устройство комин К 10,13, 14,15 |
| Прах /ФПЧ NOX CO SO2 | mg/Nm3 | 50т.г | - | - | 1 път на три месеца |  |
|  | mg/Nm3 | 300 | - | - | 1 път на три месеца |  |
|  | mg/Nm3 | 170т.г | - | - | 1 път на три месеца |  |
|  | mg/Nm3 | 1700т.г | - | - | 1 път на три месеца |  |
| Максимален дебит на газовете | Nm3/h | К10-11200 К13-1600 К14-640 К15-5150 | - | - | Веднъж годишно |  |

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг | Съот-ветствие брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониториг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Изпускащо устройство комин К1, К2, К3 |
| Прах /ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | - | Веднъж на 2 години |  |
| NOх | mg/Nm3 | 150 | - | - | Веднъж на 2 години |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | - | Веднъж на 2 години |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | - | Веднъж на 2 години |  |
| Максимален дебит на газовете | Nm3/h | К1-4160,6 К2-8036,7 К3-1359,6 | - | - | Веднъж годишно |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг | Съот-ветствие брой % |
|  |  |  | Непрекъснат мониториг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Изпускащо устройство комин К4, К5, К6 |
| NOх | mg/Nm3 | 250 | - | - | Веднъж на 2 години |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | - | Веднъж на 2 години |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | - | Веднъж на 2 години |  |
| Максимален дебит на газовете | Nm3/h | К4-2684,3 К5-4273,8 К6-6958,1 | - | - | Веднъж годишно |  |

Съгласно изискванията на условие 9.6.1.5 е изготвен и съгласуван с РИОСВ план за мониторинг на емисиите в атмосферата от всички изпускащи устройства на площадката, които отвеждат вредни вещества.

Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

През отчетния период на работата на всички пречиствателни съоръжения в ПСОВ, включително локални пречиствателни съоръжения е извършван мониторинг.

Прилага се инструкция, съгласно Условие 10.1.1.5.1. за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното.

| Поре-ден № | Оборудване/съоръжение |
| --- | --- |
|  | Съществуващо положение | Контролирани параметри |
| Пречиствателна станция за отпадни води |
| 1 | Решетки за отделяне на грубите примеси 2 см. Решетката се почиства ръчно. | Визуален контрол и отстраняване на замърсяванията |
| 2 | Пясъкозадържател – хоризонтален тип, правоточен, двусекционен. Дължината му е 14 м. Състои се от две секции, всяка с ширина 1.10 м.Пясъкът и механичните примеси се отстраняват посредством хидроелеватор с производителност 13 л/сек. с разход на работна вода 21 л/сек. Продължителност на отстояване 30-60 сек. | Механични примеси |
| 3 | Нефтоуловител за отстраняване на нефта и нефтопродуктите, съоръжени със система за отстраняване на повърхностния слой и утайката. Представлява хоризонтален отстойник, разделен с надлъжна стена на 2 секции. Всяка секция се състои от разпределителна преграда, отстойна камера, в която се създават благоприятни условия за сепариране, поради намаляването скоростта на потока – утаяване на механични примеси и изплаване на нефтопродуктите. Скоростта на движение на потока е под 10 мм/сек. Нефтоуловителят е снабден с нефтосборни тръби.Размерите на всяка камера са: ширина – 6м; дължина – 36 м; обща височина – 3 м; работна височина – 2 м; работен обем – 432 м3; време на престой в секциите – 2ч | Визуален контрол за натрупани нефтопродукти с цел своевременно отстраняване |
| 4 | Калови площадки Представляват тинесборни (илови) площадки, които са два броя бетонирани скосени в страните.Дължината им е 34 м, ширина 41 м и полезна дълбочина 1.3 м. Работен обем – 3360 м2. На едната челна страна има монтирани шибър.При отваряне на шибърите водите постъпват през дъждопреливника, а тинята остава на дъното на площадките. | Визуален контрол и отстраняване на утайката |
| 5 | Басейн за допълнително утаяване Басейните са два на брой. Те поемат водите от резервоара след нефтоуловителя.Всеки от тях има дължина 80,40 м, ширина 26 м, полезна дълбочина 2м и обем 10.530 м3.В басейните са монтирани нефтоулавящи тръби за отбиране на нефтопродукта.В крайната част на басейна е монтиран тръбен колектор.Тръбният колектор е предназначен да поеме водите, намиращи се на 30см под повърхността на водата в басейна и оттам чрез канализация по самотек се отвеждат в резервоар след басейните за допълнителен отстой и биохимична очистка/БХО/. | Визуален контрол и улавяне на нефтопродукта |
| 6 | Аварийни резервоари Два на брой резервоара, бетонирани и вкопани в земята.Диаметъра на всеки е 40м и полезна дълбочина 5м.Предназначението на аварийните басейни е акумулирането на допълнително постъпилите атмосферни води от технологичните площадки и обвалованите площи на резервоарните паркове.Има монтирани нефтосборни тръби, чрез които се изпраща изплувалия нефт в нефтосборен резервоар. | Визуален контрол на нивата (по стъпала) |
| 7 | Първични утаители – радиални, оборудвани със система за механично отстраняване на утайката. | Визуален контрол за натрупана утайка |
| 8 | Флотатори – два на брой, като предназначението им е отделянето на емулгирания нефт от отпадъчните води. Водата постъпва във флотаторите посредствомвъртящо разпределително устройство.От флотаторите водите отиват в черпателен резервоар на изпразнителната система, посредством дренажна система. Диаметърът на флотационната камера е 6м, височина 1.50м и времепрестой 5 мин. | рН Визуален контрол по цвета и консинстенцията на флотационната пяна и рН на изход |
| 9 | Биобасейни - конвенционален тип с механична аерация. Биобасейн 1 - Представлява стоманобетонен резервоар с трапецовидно напречно сечение, в който постъпват пречистващите се води. Повърхностните аератори имат предназначението да обогатят с кислород пречистващите се води.Обемът на басейна е 1950 м3. Биобасейна е включен в схемата на ПСОВ, но тъй като водите подавани в ПСОВ през отчетния период са чисти не се налага подаване на биомаса и реагенти и не се формира активна утайка Биобасейн 2 –в този басейн се третира водата аналогично на биобасейн 1. | Активна утайка /когато е налична/ |
| 10 | Вторични утаители – 6 броя Предназначението им е избистряне на биологичните пречистени води. Захранването се извършва отгоре надолу посредством централната тръба с Ø1000. Пречистената вода постъпва равномерно във вторичния вертикален утаител.Там поради намаляване скоростта на движение на водата се създават условия за утаяване и осветляване на пречистената вода.Осветлената вода преминава през преливник и оттам във водосъбирателния улей.От него водата гравитачно постъпва към контактните резервоари. | рН и нефтопродукти |
| 11 | Контактни резервоари – 2 броя Водите преминали през биологично пречистване трябва да бъдат обеззаразени с цел унищожаването на съдържащите се в тях патогенни микроби. Дезинфекцията се извършва чрез вкарване на определено количество хлор в отпадъчната вода. Основните параметри на контактните резервоари са: дебит – 150 м3/час, работна височина – 1.10 м, времепрестой 30-44 мин., диаметър 8 м. | Остатъчен хлор |
| 12 | Нефтоуловител на откритата дъждовна канализация в източната част на рафинерията Представлява краен нефтоуловител на изхода на откритата дъждовна канализация. Състои се от четири камери, като: I-ва камера – задържаща – задържа постъпилите води и при натрупване на нефтопродукт се изземва чрез помпа; II-ра камера – за отделяне на нефтопродукта с подвижна преграда; III-та камера – задържаща, откъдето пречистените води се отвеждат към аварийната лагуна. IV-та камера – за изпомпване и връщане към ПСОВ на нефтопродукти. | Визуален контрол за натрупани нефтопродукти с цел своевременно отстраняване |
| 13 | Аварийна лагуна | Нефтопродукти |

През периода няма констатирани несъответствия.

Прилага се инструкция по Условие 10.1.1.5.2. за проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, при установяване на течове се предприемат коригиращи действия за тяхното отстраняване.Извършени са ежемесечно /общо 12бр./ проверки на състоянието на канализационната мрежа на площадката.Няма констатирани течове.

През отчетния период основните технологични инсталации не са работили и водата за производствени нужди от язовир Горни Дъбник към рафинерията e спряна.В рафинерията са ползвани само охлаждащи води от сондажен кладенец ,,ТК - Нова Плама – Търнене’’ с разрешително за водовземане №11591001/26.08.2015г. През периода се формира смесен поток основно от охлаждащи /за оборудването на ПСОВ/, битово-фекални и дъждовни води от площадката на рафинерията и смесен поток отпадъчни води /производствени, битово-фекални и дъждовни/ от ,,Българска петролна рафинерия’’ЕООД, ,,Марица олио’’АД.Те преминават  за обработка в механично, физико-химично и биологично стъпало на пречиствателната станция, която е минимално натоварена.

Извършен е мониторинг на смесен поток пречистени отпадъчни води oт савачна шахта след аварийната лагуна, зауствани в първа лагуна към р.Вит, съгласно съгласуван с РИОСВ-Плевен план за мониторинг на емисиите в отпадъчните води.Пробовземането и анализите са извършени от акредитирани лаборатории на ,,ВиК’’ЕООД, ,,Българска петролна рафинeрия’’ЕООД , ,,СЖС България’’ЕООД и ,,Евротест контрол’’ЕАД.

Протоколи от мониторинг, съгласно приложение№1.

Точка на пробовземане - Савачна шахта след ПСОВ и аварийната лагуна с географски координати N 43(24(04.5( , E 24(30(05.7(;

Таблица3. Емисии в отпадъчни води (смесен поток от производствени, охлаждащи, битово-фекални, дъждовни и подпочвени ) във воден обект

Отпадъчни води от савачна шахта след аварийната лагуна  до 27.10.2018г.

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР | Резултати от мониторинг, мг/л | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-общ | mg/dm³ | 10 | Януари – 1,0 Февруари – 0,7 Март -0,9 Април –<0,5 Май-1,6 Юни-0,9 Юли-1,2 Август-<0,5 Септември-<0,5 Октомври-1,5 Ноември -1,4 Декември-1,0 | 1 път месечно | Да |
| Кадмий | mg/ dm³ | 0,01 | Март –0,009 Юни- 0,0041 Септември-<0,002 | 1 път на тримесечие | Да |
| Хром общ | mg/dm³ | 0,5 | Март –<0,01 Юни- <0,01 Септември-<0,01 Декември - <0,01 | 1 път на тримесечие | Да |
| Хром VІ | mg/dm³ | 0,05 | Март –<0,01 Юни- <0,01 Септември-<0,01 Декември - <0,01 | 1 път на тримесечие | Да |
| Никел | mg/ dm³ | 0,2 | Март –<0,1 Юни- <0,1 Септември-<0,1 | 1 път на тримесечие | Да |
| Олово и съединенията му (като Pb) | mg/dm³ | 0,1 | Март –0,074 Юни- 0,049 Септември-0,07 | 1 път на тримесечие | Да |
| Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs) | mg/dm³ | 0,05 | Март –<0,000005 Юни- –<0,000005 Септември–<0,000005 Декември –<0,000005 | 1 път на тримесечие | Да |
| Дебит на отпадъчните води | м³/ден м³/час м³/год | 4 320 180 1576800 | 272 11,4 99 454 | ежедневно | Да |
| pH |  | 6-9 | Януари – 7,4 Февруари – 7,7 Март -7,61 Април -7,59 Май-7,73 Юни-7,65 Юли-7,46 Август-7,48 Септември-7,72 Октомври-7,8 Ноември -7,66 Декември-7,88 | ежедневно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 30 | Януари – 13,4 Февруари –15,8 Март -14,6 Април –14,6 Май-15,6 Юни-12,8 Юли-13,8 Август-10,5 Септември-9,4 Октомври-9,4 | 1 път месечно | Да |
| Нефто продукти | mg/dm³ | 10 | Януари – 0,25 Февруари – 0,83 Март -0,58 Април -0,32 Май-<0,15 Юни-0,32 Юли-1,09 Август-<0,15 Септември-0,78 Октомври-0,21 | 1 път месечно | Да |
| БПК5 | mg/dm³ | 25 | Януари – 3,0 Февруари – 7,0 Март -5,0 Април -3,0 Май-4,0 Юни-18,0 Юли-5,0 Август-5,0 Септември-4,0 Октомври-4,0 Ноември -5,0 Декември-2,0 | 1 път месечно | Да |
| ХПК | mg/dm³ | 125 | Януари – 15,4 Февруари – 15,2 Март -11,2 Април -15,0 Май-20,0 Юни-38,7 Юли-19,1 Август-12,1 Септември-11,6 Октомври-11,8 Ноември -12,1 Декември-15,8 | 1 път месечно | Да |
| Фосфати, като PO4 | mg/dm³ | 1,0 | Март –0,43 Юни-0,24 Септември-0,33 Декември – 0,29 | 1 път на тримесечие | Да |
| Феноли (летливи) | mg/dm³ | 0,5 | Март –0,05 Юни-0,157 Септември-0,36 Декември – 0,053 | 1 път на тримесечие | Да |
| Бензен | mg/dm³ | 0,05 | Март –<0,0005 Юни-<0,0005 Септември<0,0005 Декември–<0,0005 | 1 път на тримесечие | Да |
| Сулфиди | mg/dm³ | 1,0 | Март –<0,02 Юни-<0,02 Септември<0,02 Декември–<0,02 | 1 път на тримесечие | Да |
| Манган | mg/dm³ | 0,3 | Март –0,29 Юни-0,27 Септември-0,295 Декември–0,295 | 1 път на тримесечие | Да |
| Сулфати | mg/dm³ | 300 | Март –16,0 Юни-16,0 Септември-20,0 Декември–20,0 | 1 път на тримесечие | Да |
| Хлориди | mg/dm³ | 300 | Март –9,1 Юни-12,0 Септември-16,0 Декември–9,4 | 1 път на тримесечие | Да |
| Растителни масла | mg/dm³ | 10 | Март –0,96 Юни-0,6 Септември-0,9 Декември–0,84 | 1 път на тримесечие | Да |

Отпадъчни води от савачна шахта след аварийната лагуна  от 28.10.2018г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Среден резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадмий | mg/ dm³ | 0,008 | Декември -0,0024 | 1 път на тримесечие | Да |
| Никел | mg/ dm³ | 0,1 | Декември - <0,1 | 1 път на тримесечие | Да |
| Олово и съединенията му (като Pb) | mg/dm³ | 0,03 | Декември - <0,01 | 1 път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 25 | Ноември -1,3 Декември-4,7 | 1 път месечно | Да |
| Нефто продукти | mg/dm³ | 2,5 | Ноември -<0,15 Декември-0,43 | 1 път месечно | Да |
| Живак | mg/dm³ | 0,001 | Декември-<0,0005 | 1 път на тримесечие | Да |

С писмо наш изх.№ 112/23.10.2018г. до Изпълнителния дректор на ИАОС и копие до Директор РИОСВ – гр.Плевен сме информирали компетентните органи за запазване на съществуващата честота  на мониторинг т.е. заложената до 28.10.2018г. до започване  на рафиниране на нефт и газ в инсталациите.С писмо изх.№КР-3241/20.12.2018г. от ИАОС ни информира за необходимост от предприемане на действия по преразглеждане на КР.

С наше писмо изх.№19/05.02.2019г. сме подали информация за преразглеждане на Комплексно разрешително №21/20014г. на ,,Рафинерия Плама’’АД.

Прилага се инструкция за проверка  на съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в отпадъчни води с определените в условие 10.1.2.1 /таблица 10.1.2.1 стойности  на индивидуални емисионни ограничения/.

При констатиране на несъответствие между резултатите от мониторинга  и определените норми, се анализират причините довели до това и се предприемат коригиращи и превантивни действия.Документират се в протоколи за установено несъответствие.

През отчетния период не е констатирано несъответствие между резултатите от мониторинга  и определените норми.Резултатите от мониторинга  се съхраняват и предоставят пред контролните органи.

В съответствие с изискванията на условие 10.1.2.1.4. количеството смесен поток отпадъчни води зауствани в първа лагуна към р.Вит се измерват чрез измервателно устройство.Количеството заустени отпадъчни води през 2018г. е 99 454 куб.м.

Съгласно Условие 10.1.5. е заплатена такса за заустване на отпадъчни води, съгласно разпоредбите на Тарифата по чл. 194, ал. 6 на Закона за водите.

Съгласно изискванията на условие 10.4.4.3. е изготвен и съгласуван с РИОСВ план за мониторинг на емисиите в отпадъчните води от площадката.

Управление на отпадъците

През отчетния период технологичните инсталации не са работили в следствие на което, отпадъците посочени по инсталации в комплексното разрешително условие 11.1.1. по кодове не са генерирани. От демонтиране на оборудване от инсталации, чиято дейност е закрита е образуван отпадък с код 17 04 05 Чугун и стомана, общо количество 213,893тона, като 85,404т са предадени  на Феникс инверс ООД, 13,22т на Косаня ЕАД, 72,14т на Кемстийл ЕООД и 43,129т на МХ Фреш ЕООД и отпадък с код 17 04 07 Смеси от метали в количество  7,076т, които са предадени  на Феникс инверс ООД.

Количествата генерирани и получени отпадъци се определят по обемен или тегловен способ и се документират в отчетни книги заверени  от РИОСВ- Плевен, съгласно Наредба №1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.Отпадъците са класифицирани, съгласно Наредба №2/23.07.2014г.

Депонирането на отпадъци на Депо за твърди опасни отпадъци на ,,Рафинерия Плама’’АД е преустановено със Заповед №12/11.03.2005г.

Таблица 4.Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество Количества определени с КР, т/год | Годишно количество Реално измерено | Годишно количество за единица продукт Количества определени с КР | Годишно количество за единица продукт Реално измерено | Временно съхранение на площадката | Транспортиране - собствен транспорт /външна фирма | С Ъ О Т В Е Т С Т В И Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производствени отпадъци |
| Отпадъци неупоменати другаде | 05 01 99 | 1 | 0 | 2,5х10ˉ6 | 0 |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 105т | 0 | 2,09х10ˉ4 | 0 |  |  |  |
| Изолационни материали, различни от 17.06.01 и 17.06.03 | 17 06 04 | 8,77т | 0 | 1,03х10ˉ5 | 0 |  |  |  |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 6 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прах и частици от цветни метали | 12 01 04 | 0,5 | 0 |  |  |  |  |  |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |
| Чугун и стомана | 17 04 05 | 500 | 0 |  | 213,893 |  | Косаня ЕАД Феникс Инверс ООД Кемстийл ЕООД МХ Фреш ЕООД | Да |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |
| Алуминий | 17 04 02 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Олово | 17 04 03 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Смеси от метали | 17 04 07 | 50 |  |  | 7,076 |  | Феникс Инверс ООД | Да |
| Утайки от биологично пречистване на ПОВ различни от упоменатите в 19.08.11 | 19 08 12 | 0,2 | 0 |  |  |  |  |  |
| Битови отпадъци |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 500 | 40 |  |  |  | Външна фирма | Да |
| Опасни отпадъци |
| Нефтени разливи | 05.01.05* | 85,2 | 0 | 7,73х10-5 | 0 |  |  |  |
| Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване | 05.01.06* | 4,5 | 0 | 4,93х10-5 | 0 |  |  |  |
| Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали | 16.08.02* | 12 | 0 | 4,8х10-5 | 0 |  |  |  |
| Отпадъци неупоменати другаде | 13.08.99* | 389,9 | 0 | 1,31 x10-5 | 0 |  |  |  |
| Дънни утайки от резервоари | 05.01.03* | 510 | 0 | 3,2 x10-5 | 0 |  |  |  |
| Флуоресцентни тръби и др.отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21* | 1,592т | 0 |  |  |  |  |  |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества | 15.01.10* | 221,5 | 0 |  |  |  |  |  |
| Други емулсии | 13.08.02* | 160 | 0 |  |  |  |  |  |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 1 | 0 | 2,24 x10-7 | 0 |  |  |  |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13.05.06* | 1650 | 0 | 3,8х10-4 | 0 |  |  |  |
| Утайки от маслено водни сепаратори | 13.05.02* | 100 | 0 |  |  |  |  |  |
| Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества | 19.02.05* | 900 | 0 |  |  |  |  |  |
| Строителни отпадъци |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне | 17.09.04 | 20,25 | 0 |  |  |  |  |  |

През отчетния период технологичните инсталации и спомагателните цехове не са работили, не е извършван капитален ремонт.

Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дънни утайки от резервоари | 05 01 03* | ВСОС |  |  |  |
| Нефтени разливи | 05 01 05* | ВСОС |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | ВСОС |  |  |  |
| Синтетични хидравлични масла | 13 01 11* | ВСОС |  |  |  |
| Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | ВСОС |  |  |  |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | ВСОС |  |  |  |
| Утайки от маслено-водни сеператори | 13 05 02* | ВСОС |  |  |  |
| Утайки от маслоуловителни шахти | 13 05 03* | ВСОС |  |  |  |
| Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла | 13.05.07* | ВСОС |  |  |  |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | ВСОС |  |  |  |
| Бензин | 13 07 02* | ВСОС |  |  |  |
| Други горива (включително смеси) | 13 07 03* | ВСОС |  |  |  |
| Отпадъци неупоменати другаде | 13 08 99* | ВСОС |  |  |  |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | ВСОС |  |  |  |

Количества отпадъци оползотворени в инсталация за третиране на опасни отпадъци (възел центрофуги)

| Отпадък | Код | Количество,т |
| --- | --- | --- |
| Дънни утайки от резервоари | 05 01 03* | 45,78 |
| Нефтени разливи | 05 01 05* | 9,52 |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 7,56 |
| Синтетични хидравлични масла | 13 01 11* | 33,88 |
| Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 59,06 |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 9,96 |
| Утайки от маслено-водни сеператори | 13 05 02* | 409,66 |
| Утайки от маслоуловителни шахти | 13 05 03* | 273,671 |
| Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла | 13.05.07* | 290,00 |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 30,819 |
| Бензин | 13 07 02* | 2,581 |
| Други горива (включително смеси) | 13 07 03* | 35,2 |
| Отпадъци неупоменати другаде | 13 08 99* | 26,9 |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 72,73 |

Съгласно условие 11.2.1. Количеството приети на територията на площадката отпадъци с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R3 (рециклиране и оползотворяване на органични вещества, които са използвани като разтворители) в Инсталация за третиране на опасни отпадъци (възел центрофуги) са в общо количество 1244,397тона.

Съгласно условие 11.5.2. в инсталацията за третиране на опасни отпадъци (възел центрофуги) бяха оползотворени

отпадъците посочени в Таблица 5 в количество 1307,321тона за 153дни.

Съгласно условие 11.5.3. Общото количество третирани отпадъци в Инсталация за третиране на опасни отпадъци (възел центрофуги) да не надвишава 9т/24часа е изпълнено.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци, като е изготвен протокол №1/31.12.2018г. който прилагаме - приложение №2. През периода не са констатирани несъответствия.

Шум

Тъй като през периода технологичните инсталации, които са източник на шум не са работили, съгласно условие 12.2.1. от комплексното разрешително не са предприемани действия свързани с мониторинг на шума.Няма жалби от живущи около площадката.

Таблица 6.Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ноща | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - |  |

Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Опазване на подземните води от замърсяване

По отношение на замърсяването на подземните води не е извършен мониторинг, тъй като съгласно съгласуван с Басейнова дирекция и ИАОС План за мониторинг на подземни води, честотата на мониторинга е веднъж на пет години.

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване разположени на открито, съгласно условие 13.1.1.

Прилага се инструкция за проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката, съгласно условие 13. 1.5.През отчетния период не са констатирани течове и не са установени разливи.

На територията на рафинерията на определените за целта места, се съхраняват достатъчно количество сорбиращи материали /пясък/ за почистване в случай на разливи, съгласно условие 13.1.3.

Съгласно условие 13.3.2. от КР е изготвен и съгласуван с Басейнова дирекция и ИАОС План за мониторинг на подземни води.

Опазване на почвата от увреждане

През отчетния период няма замърсявания на почвата, тъй като технологичните инсталации не са работили.Пунктовете за мониторинг на почви се намират на територията на Атмосферно – вакуумна дестилация - Концетрационно – вакуумна инсталация, която не е въведена в експлоатация.

Съгласно условие 13.1.1. се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито.

Съгласно условие 13.1.2. се прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

На 10.05.2018г. е констатиран разлив от асфалт на площ около 20кв.м върху бетонова площадка в Битумна инсталация. Дадено е предписание от РИОСВ-Плевен с Констативен протокол№ КР-5/10.05.2018г.Незабавно са взети технически и организационни мерки и разлива е почистен, като е приложена инструкция по условие 13.1.2.С писмо наш изх.№60/23.05.2018г. сме информирали писмено РИОСВ-гр.Плевен за изпълнение на предписанието в указания срок.След физически оглед на бетонираната площадка към битумната инсталация РИОСВ констатира, че е извършено почистване на разлива от асфалт  и  предписанието е изпълнено, което е констатирано с Констативен протокол №КР-17/09.07.2018г.

Съгласно условие 13.2.1 През отчетния период не е извършван мониторинг на почвите.Честотата на мониторинга е веднъж на десет години.Мониторинга следва да се проведе през 2026г.

Съгласно условие 13.2.2. от КР е изготвен и съгласуван с РИОСВ и ИАОС план за мониторинг на почви.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст-вие, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция (рН) | 8,43 | Пункт № 1 | - | Веднъж на десет години |  |
|  | 8,45 | Пункт № 2 | - |  |  |
|  | 8,13 | Пункт № 3 | - |  |  |
| Нефтопродукти mg/kg | 31,8 | Пункт № 1 | - | Веднъж на десет години |  |
|  | 39,0 | Пункт № 2 | - |  |  |
|  | 39,1 | Пункт № 3 | - |  |  |
| Олово mg/kg | 52,2 | Пункт № 1 | - | Веднъж на десет години |  |
|  | 56,4 | Пункт № 2 | - |  |  |
|  | 49,1 | Пункт № 3 | - |  |  |
| Хром-общ mg/kg | 24,7 | Пункт № 1 | - | Веднъж на десет години |  |
|  | 22,9 | Пункт № 2 | - |  |  |
|  | 18,5 | Пункт № 3 | - |  |  |
| РАНs (сума) mg/kg | 1,24 | Пункт № 1 | - | Веднъж на десет години |  |
|  | 1,10 | Пункт № 2 | - |  |  |
|  | 1,13 | Пункт № 3 | - |  |  |
| РСВs (сума) mg/kg | 0,01 | Пункт № 1 | - | Веднъж на десет години |  |
|  | 0,013 | Пункт № 2 | - |  |  |
|  | 0,012 | Пункт № 3 | - |  |  |

Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР

Инвестиционната програма е изготвена с цел постигане на съответствие по отношение на изискванията на НДНТ 5 от Решение за изпълнение на комисията от 9 октомври 2014г. за формулиране на заключения за най-добри налични техники при рафинирането на нефт и газ, съгласно Директива 2010/75/ЕС на европейския парламент и на съвета относно емисиите от промишлеността.

С писмо наш изх.№110/15.10.2018г. до Изпълнителния директор на ИАОС и Директора на РИОСВ-гр.Плевен информираме компетентните органи за невъзможност да бъде изпълнено инвестиционното намерение, тъй като инсталациите не работят.Монтирането на прибори за непрекъснато измерване на съдържанието на О2 в димните газове за всички изпускащи устройства за инсталациите по Условие №2, можем да реализираме само при работеща рафинерия. В момента инсталациите по Условие №2 не осъществяват дейност.

Прекратяване работата на инсталации или на части от тях

През отчетния период рафинерията не е работила.Няма взето от собственика решение за окончателно прекратяване на дейността на инсталации или съоръжения или части от тях.

Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения Аварии

През отчетния период не са възниквали аварии.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През отчетния период няма аварийни ситуации.

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР

Няма инциденти и оплаквания свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР.Поради факта, че е обезпечена нормална работа на пречиствателните съоръжения и постоянен контрол на водите от екологична лаборатория на рафинерията, няма констатирани нарушения и оплаквания.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР

| Дата на инцидента | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на предоставената информация в коригиран и допълнен годишен доклад за 2018г. на ,,Рафинерия Плама’’АД за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №21/2004г., изменено и актуализирано с Решение №21-НО-И1-А1/14.09.2011г., поправено с Решение №21-НО-И1-А1-ТГ1/23.11.2011г., актуализирано с Решение №21-НО-И1-А2-ТГ1/04.04.2016г.на Изпълнителния директор на ИАОС.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:________________________

Дата: 23.05.2019г.

Име на подписващия: инж.Росен Софрониев

Длъжност в дружеството:Регионален директор