УТВЪРЖДАВАМ:

ДАНАИЛ ПАПАЗОВ

ИЗП. ДИРЕКТОР

Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2018г., ЗА КОИТО Е  ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 51/2005г., АКТУАЛИЗИРАНО С РЕШЕНИЕ №  51-Н0-И0-А2-TГ-1/2018г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

Март 2019г.

1. Увод Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително (КР): Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: Горивна инсталация за производство на електроенергия с номинална топлинна мощност 1791 MW – т.1.1 от Приложение №4 към ЗООС, включваща: котел № 4, тип ТПЕ 212; котел № 5, тип ТПЕ 212; котел № 6, тип ТПЕ 212; турбини № 4 ÷ 6 тип К-210-130; трансформатори. 1.2. Електролизна инсталация за производство на водород.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

1.3. Част от електрическа уредба, разположена на площадката.

- Адрес по местонахождение на инсталациите:

9168, село Езерово, община Белослав, област Варна.

- Регистрационен номер на КР: № 51.

- Дата на подписване на КР: 23.03.2018г.

- Дата на влизане в сила на КР: 23.03.2018г.

- Оператора  на  инсталациите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното:  “ТЕЦ Варна” ЕАД

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

Данни за собственика: „СИГДА” ООД;

Адрес: Република България; Област Варна, Община Варна, гр. Варна 9000,

р-н Приморски, Квартал Чайка, Бл. 98, Вход 1, Ап. офис 2

Тел.:  0519/93014; Електронна поща: office@sigda.eu

Данни за оператора: “ТЕЦ Варна” ЕАД;

Адрес: Република България, 9168 с. Езерово, община Белослав, област Варна;

Тел.: 052/6656311, Факс: 052/6656371.

- Лицa за контакти:

инж. Николай Момчилов Николов – Р-л отдел Технически контрол,

тел.: 052 66 56 336.

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите:

Предметът на дейност на централата е производство на електроенергия, строителни работи и ремонтни дейности в областта на производството на електрическа енергия, пристанищна дейност, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения и търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Инсталациите собственост на “ТЕЦ Варна” ЕАД, попадащи в обхвата на комплексно разрешително № 51/2005г., актуализирано с Решение №51-НО-ИО-А2-ТГ-1/2018г.  са:

А) Горивна инсталация за производство на електроенергия (съгласно Условие 2) с номинална топлинна мощност 1 791  MW – т. 1.1:

- котел № 4, тип ТПЕ 212;

- котел № 5, тип ТПЕ 212;

- котел № 6, тип ТПЕ 212;

- турбини № 4 ÷ 6 тип К-210-130;

- трансформатори.

Като основно гориво за производство на електроенергия на енергийни котли №4, 5 и 6, както и за гориво за разпалването им се използва природен газ. Природния газ се доставя по републиканската газопреносна мрежа. Централата е присъединена в ГРС „Страшимирово“ чрез разпределителния газопровод. Газоразпределителният газопровод е със следните параметри:

- Обща дължина на газопровода – 2595 м. (подземна част – 2130 м., естакада – 465 м);

- Работно налягане на газопровода – 0,6 МПа;

- Общ обем на газопровода – 1256 куб.м.

Дължината на газопровода на територията на централата (до спирателната арматура) е около 800 м. с обем 390 куб.м. Подземната част на газопровода е защитена с катодна защита.

Всички блокове на централата от 01.01.2015г. са временно изведени от експлоатация. Блок №5 е въведен в редовна експлоатация от 01.08.2018г., след успешно проведени 72 часови изпитания за функционална годност като студен резерв на енергийната система. Блок №6 е въведен в редовна експлоатация от 01.05.2018г., след успешно проведени 72 часови изпитания за функционална годност като студен резерв на енергийната система. Блок №4 през 2018г. е в процес на реконструкция.

Съоръжения свързани със съхранението, транспортирането и изгарянето на въглища в централата са изведени от експлоатация още през 2015г.

При работещи съоръжения се извършват собствени непрекъснати и периодични измервания, съгласно Наредба № 6/ 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

“ТЕЦ Варна” ЕАД разполага и с мазутно стопанство, състоящо се от три резервоара по 2000 м3 всеки, разположени в обваловки, които са в състояние да поемат евентуалните разливи от всеки един от тях. Същото е изведено от експлоатация от м. януари 2015г., като мазут не е доставян или съхраняван в централата. Към 01.01.2016г. резервоарите са почистени и с отворени люкове.

Котлите са барабанен тип с естествена циркулация и Т-образна компановка. Проектирани са за изгаряне на природен газ.

За производство на пара се използва обезсолена вода от собствени подземни водоизточници, която се подготвя във водоподготвителната инсталация (ВПИ). Системата за водоснабдяване от подземни източници се поддържа в добро състояние с изправни разходомерни устройства и се експлоатира в съответствие с издаденото разрешително за водовземане от БДЧР гр. Варна.

Турбините са тип К-210-130 и са произведени в Ленинградския металически завод Русия. За охлаждане на кондензаторите им се използва езерна вода.

През 2018г. са осъществени следните пускания/спирания на блокове:

- Блок №5 – 5 бр. пускове и 5 бр. спирания;

- Блок №6 - 6 бр. пускове и 6 бр. спирания.

С цел екологизация от 01.01.2013г. блок №4 е временно изведен от експлоатация за реконструкция, с цел постигане на емисионните ограничения, съгласно издаденото комплексно разрешително.

Произведената електрическа енергия през 2018г. е 49,602 GWh.

Б) Електролизна инсталация за производство на водород.

Електролизната инсталация е оборудвана с електролизери “IMET” за производството на водород за охлаждане на генераторите в ТЕЦ-Варна. Полученият при реакцията кислород, се отвежда в атмосферата. В модула водата се разлага на основните си компоненти: H2 и O2.

Модулът е изграден от множество клетки, наредени в определена последователност. Всяка клетка съдържа неорганична йонообменна мембрана, анод, катод, биполярна пластина, два структурни пръстена и специални уплътнения. Всяка клетка електрически е свързана последователно, а хидравлично – в паралел.

Електролитът се състои от 30% KOH и тече гравитационно през газовите сепаратори към дъното на модула. От тук електролитът се разпределя към всяка клетка. Постоянният ток, създава мехурчета водород и кислород, които се пренасят през флуида, към колекторите за газ вътре в структурните пръстени и от там към газовите сепаратори. Поради разлика в специфичните тегла на електролита на изхода на газовия сепаратор и на изхода на модула, движението се осъществява чрез естествена циркулация.

Произвeденият водород се съхранява под налягане до 1 МРа в шест двойки резервоари разположени на открито.

Произведеният през 2018г. водород е 0,899 тона.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда.

Взаимодействието между структурните звена и длъжностни лица по отношение на опазване на околната среда се осъществява съгласно утвърдената в Дружеството организационна структура. Отговорностите на длъжностните лица по управление на ОС в “ТЕЦ Варна” ЕАД са описани в процедура по екология ЕП 4.4.1 "Структура и отговорности" от внедрената интегрираната система за управление при спазване изискванията на стандарт ISO 14001:2015. Дружеството полага системни грижи за създаване и повишаване на култура за опазване на околната среда от страна на персонала. Необходимостта от обучение се идентифицира, осъществява и регистрира по реда на системна процедура СП 6.2.4 "Оценка и обучение на персонала". Дейностите по контрол и поддържане на съоръженията се ръководят р-л направление „Управление и поддръжка на активи” и се осъществява от ръководителите на отдели по видове оборудване - Котелно оборудване, Турбинно оборудване, Химично оборудване, Електрооборудване и КИП и А.

Дейностите по ремонта и поддържането непосредствено се изпълняват от ръководител отдел Машинен.

Отговорностите за дейностите с отпадъците са регламентирани с вътрешна заповед.

Пряко ангажиран с дейността по екология, опазване на околната среда е Зам. ръководител отдел Технически контрол.

Създадена е вътрешна организация за оповестяване в случай на възникване на инциденти или аварийни ситуации.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена нсталацията/инсталациите:

РИОСВ – гр. Варна, ул.”Ян Палах” № 4

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите:

Басейнова дирекция Черноморски район,

гр. Варна, ул.”Александър Дякович” № 33

2.	Система за управление на околната среда.

Ръководството на „ТЕЦ Варна” ЕАД поддържа успешно внедрената интегрирана система за управление на  качеството, безопасността и опазването на околната среда, в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

Политиката на “ТЕЦ Варна” ЕАД по отношение на околната среда е част от общата "Политика по качество, безопасност и околна среда" и е насочена към:

- спазваме правните норми на Република България и общоприетите международни принципи за опазване на околната среда;

- превръщане на опазването на околната среда в най-висш приоритет за дружеството;

- постоянна оценка за състоянието и полагане на усилия за повишаване  на нивото на опазването на околната среда с оглед на съвременното равнище на науката и техниката;

- предотвратяване и минимизиране на опасностите свързани със замърсяване или увреждане на  околната среда  чрез създаване на системни условия за надеждна работа на  всички съоръжения и за мониторинг на техните параметри;

- Прилагане на  проверени, международно признати и икономически приемливи технологии, щадящи околната среда;

- Вземане на управленски решения  с отчитането на значимите аспекти на околната среда, свързани с дейността на дружеството;

- системни грижи за обучение, подготовка и създаване на умения на служителите с цел повишаване на тяхната квалификация, професионално поведение и намаляваме възможността за човешка грешка.

- запознаване на нашите партньори и други заинтересовани лица с политиката ни по безопасност и опазване на околната среда.

В „ТЕЦ Варна” ЕАД има утвърдена програма за управление на околната среда в която е планирано изпълнението на условията в комплексното разрешително. Ежегодно се изготвя програма за обучение на персонала.

Поддържа се списък на отговорните лица за изпълнение на условията на комплексното разрешително с телефон за контакт, като същият е достъпен за всички служители.

Поддържа се списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното.

Ръководството на „ТЕЦ Варна” ЕАД поддържа актуален списък с нормативни актове, които се отнасят към работата на инсталацията. Осигурен е достъп на служителите до правно нормативна система „АПИС”. Поддържа се и списък на всички утвърдени инструкции, изисквани от комплексното разрешително и е осигурен достъп до тях за всички служители, имащи отношение към работата на инсталациите.

Разпространението на документите се извършва съгласно правилата разписани в СП 4.2.1 „Управление на документите”. Съгласно същата процедура се извършва и актуализацията на документите изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация.

Всички инструкции се съхраняват в оригинал на хартиен носител на площадката и се представят при поискване от контролните органи.

Документите на системата за управление на околната среда се поддържат в актуално състояние.

3. 	Използване на ресурси.

„ТЕЦ Варна“ ЕАД е с временно преустановяване на производствената дейност от 01.01.2015г. до месец февруари 2018г. След тази дата като ресурси са използвани подземни и повърхностни води, природен газ, суровини и спомагателни материали, описани по долу.

3.1 Използване на вода.

Използването на води от централата се извършва на базата на:

- Разрешително за водоползване за охлаждане и промишлени цели от Варненско езеро № 200 237/12.03.05г. издадено от БДЧР гр. Варна и Решение №785/07.04.2011 за продължаване на срока му на действие до 12.07.2021г.;

- Разрешително за водовземане на подземни води № 2153 0077/19.04.2010г.

Използваните водни количества са представени в таблицата по-долу.

| Източник на вода | Годишно количество, по разр. за водоползване (м3) | годишна норма за ефективност | Годишна консумация на вода/2018г. (м3) | Използвано количество за единица продукт | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За инсталацията по Условие 2 т.1 от КР |
| Варненско езеро (повърхностни води - общо) | 504 000 000 | 151,45 m3/MWh | 9 881 231 | 199,21 m3/MWh | Не |
| Варненско езеро (за охлаждане) | 488 400 000 | - | 9 881 231 | - | - |
| Варненско езеро (за пром. цели) | 15 600 000 | - | 0 | - | - |
| Подземни води (общо) | 4 603 625 | - | 646 076 | - | - |
| Подземни води (за питейно-битови нужди) | 405 515 | - | 54 102 | - | - |
| Подземни води (за промишлени цели) | 703 234 | - | 72 486 | - | - |
| Подземни води (за охлаждане) | 3 494 876 | - | 519 488 | - | - |
| За инсталацията по Условие 2 т.2 от КР |
| Подземни води (общо) | - | 11,2 m3/t | 10,1 | 0,00020 | Да |

Причините за регистрираното превишение на годишната норма за ефективност при използването на вода са следните:

- Отчетения преразход се дължи основно на характера на работа на централата като активиран студен резерв. Въпреки ограниченото производство на електроенергия, разходите за вода са постоянни и необходими за поддържане на съоръженията;

- осигуряване на водохимичен режим на блоковете – вода, необходима за регенерация на филтрите след продължителния им престой;

- допълнителни количества обезсолена вода за установяване състоянието на оборудването на централата, отмиване, запълване и опресовки след ремонт на съоръженията;

- необходимост от обезсолена вода за производство на водород.

Съоръженията на системата за водовземане и транспортиране на езерни води за охлаждане и промишлени цели са в изправност. През 2018г. не са използвани води за промишлени цели (хидротранспорт и оросяване на плажните ивици на сгуроотвала), тъй като са приключили дейностите по рекултивация на депото за неопасни отпадъци - Сгуроотвал „Беглик чаир” – изведено от експлоатация.

Съгласно утвърдената от БДЧР схема са монтирани четири разходомерни устройства за определяне на разхода на езерна вода. Два от разходомерите са монтирани на студения циркулационен канал, съответно след БрПС № 1 и БрПС № 2 и чрез тях се определя общото количество взета от Варненско езеро вода. През периода БрПС № 1 не е била в експлоатация.

За отчитане разхода на води за промишлени цели (хидротранспорт на шлака и пепелина, поддържане на водно огледало в сгуроотвал „Беглик чаир” и оросяване на плажната ивица на секциите на сгуроотвала) са монтирани по един разходомер на  двата тръбопровода от студения циркулационен канал към помпени станции „Смивни води” стара и нова част. Разходомерите на водите за промишлени цели са изведени от експлоатация от 30.05.2017г. като с констативен протокол № 00635/30.05.2017г. на БДЧР е пломбирана в затворено положение спирателната арматура пред двата разходомера .

Профилактика и проверка на разходомерните устройства на студения циркулационен канал за правилното им действие е извършена през м. февруари 2018г.

Измервателните устройства са изправни и пломбирани. Ежемесечно са извършвани ведомствени проверки на системите за водоползване.

През 2018г. не са констатирани повреди на разходомерните устройства за определяне на количествата използвани езерни води.

Съоръженията на системите за водовземане и транспортиране на подземни води са в изправност.  През 2018г. монтираните разходомерни устройства за измерване разхода на подземни води са били изправни, калибрирани и пломбирани. Основно са използвани води от АПС „Игнатиево”. Сондажите, помпената станция, хлораторната станция и техните санитарно охранителни зони (СОЗ) са изправни и се поддържат в съответствие с нормативните изисквания.

Изведен от експлоатация е и разходомера след първа помпа в АПС „Игнатиево” като запорната арматура след помпата е пломбирана в затворено положение от БДЧР.

Централата е изготвила и е представила в БДЧР доклади съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите и Декларации по чл. 194 б от Закона за водите за 2018г.  по двете разрешителни за водоползване. За периода са заплатени такси за водоползване в размер на :

- 9286,03 лева по разрешително за водовземане №21530077/ 19.04.2010г.;

- 2967,33 лева по Разрешително за водоползване за охлаждане и промишлени цели от Варненско езеро № 200 237/12.03.05г. издадено от БДЧР гр. Варна и Решение №785/07.04.2011 за продължаване на срока му на действие до 12.07.2021г.

През 2018г.  са прилагани следните инструкции:

- Инструкция за експлоатация и поддържане на технологичното оборудване, основен консуматор на вода за производствени нужди;

- Инструкция за измерване и документиране на количествата използвани води и заустените отпадъчни води.

В изпълнение на условие 8.1.5.4 от Комплексното разрешително, през 2018г. са извършени 12 проверки на канализационната и водопроводни мрежи. Проверките са документирани в специален дневник. През месец януари  и месец юли са регистрирани течове по водопроводната мрежа. Причините са износване на крановете. Регистрирани са пропуски през м. март от тръбопроводи питейни води в резултат от замръзване при ниски температури. През месец август е регистриран пропуск на питейния водопровод. Причината е корозия на тръбопровода.

Всички пропуски са отстранявани своевременно след установяването им.

Пропуски и аварии от канализационната мрежа не са установени.

Топлофикационната мрежа е изведена от експлоатация от 01.01.2015г.

3.2 Използване на енергия.

Данните за използваната електроенергия през периода 2005/2018г. са представени в таблицата по долу.

| Година | Год. консумация на ел. енергия за производствени нужди MWh | Год. норма за ефективност при употр. на ел.енергия, MWh/ MWh | Използвано колич. за единица продукт MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| За горивната инсталация за производство на електроенергия. |
| 2005 | 226 753 | 0,095 | - | Да |
| 2006 | 250 657 |  | - | Да |
| 2007 | 313 253 |  | - | Да |
| 2008 | 313 961 |  | - | Да |
| 2009 | 204 376 |  | - | Да |
| 2010 | 259 203 |  | - | Да |
| 2011 | 242 585 |  | - | Да |
| 2012 | 114 054 |  | - | Да |
| 2013 | 40 653 |  | - | Да |
| 2014 | 79 092.642 |  | - | Да |
| 2015 | 4862 | - | - | - |
| 2016 | 3075 | - | - | - |
| 2017 | 2418 | - | - | - |
| 2018 | 3277,371 | 0,075 | 0,066 | Да |
| За електролизерна инсталация |
| 2005 | - |  | - |
| 2006 | 169,25 |  | - |
| 2007 | 278,45 |  | - |
| 2008 | 291,32 |  | - |
| 2009 | 281,15 |  | - |
| 2010 | 282,31 |  | - |
| 2011 | 282,60 |  | - |
| 2012 | 258,095 |  | - |
| 2013 | 118,782 |  | - |
| 2014 | 173.192 |  | - |
| 2015 | 0 |  | - |
| 2016 | 0 | - | - |
| 2017 | 0 | - | - |
| 2018 | 44,945 | - | - |

През 2018г. няма установени несъответствия с годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия (условие 8.2.1).

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

Съответствието на използваните през 2018г. спомагателни материали и горива с годишните норми за ефективност по комплексно разрешително е представено в таблиците по долу.

| Спомагателни материали | Годишна норма за ефективност [t/MWh] | Употребено годишно количество | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тона | t/МWh, t/МWh |  |
| Корекционен агент на котловата вода (тринатриев фосфат); | 0,000002 | 0,575 | 0,000012 | Не |
| Корекционен агент на водата в котлите срещу корозия (амонячна вода); | 0,000004 | 0,600 | 0,000012 | Не |
| Реагент за регенерация на смолите от филтрите на блочните обезсоляващи установки (натриева основа); | 0,000044 | 42,0 | 0,000847 | Не |
| Реагент за регенерация на филтри от кондензоочистваща инсталация (солна киселина); | 0,000073 | 60,0 | 0,001210 | Не |
| Реагент за регенерация на смолите от филтрите на блочните обезсоляващи установки (сярна киселина); | 0,000028 | 4,00 | 0,000081 | Не |
| Реагент за предпазване от кислородна корозия на оборудването (хидразин). | 0,000001 | 0,200 | 0,000004 | Не |

| Горива | Годишна норма за ефективност Nm3/MWh | Употребено годишно количество | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t / хил. Nm3 | t/МWh, Nm3/MWh |  |
| Природен газ | 300 | 15 714 | 316,8 | Не |

Всички употребявани химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, се съхраняват опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Разработени са и се прилагат инструкции, които определят правилата за доставка, съхранение, употреба и документиране на процеса.

В резултат от прилагането на Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на спомагателни материали и горива, са установени следните несъответствия:

- Превишение на годишната норма за ефективност при употребата на природен газ. Отчетения преразход се дължи основно на характера на работа на централата като активиран студен резерв (АСР). По време на пуск на блока разходната норма на гориво е много по-висока от нормалната му работа. Предвиден е ремонт на блок 6, който е имал много аварийни спирания, допринесли за преразхода на гориво за пуск. При намаляване на броя на аварийните спирания ще се намали и разходът на природен газ. По-доброто състояние на котлите след ремонта ще осигури и по-ниската разходна норма на гориво, поради по-високия КПД на котлите. Провеждането на изпитания от специализирана фирма след ремонт на блоковете и актуализация на режимните им карти също ще подобри ефективността на съоръженията.

- Превишение на годишната норма за ефективност при употребата на спомагателни материали – реагенти, използвани от ХО за осигуряване на водохимичен режим на блоковете. Причините за това са: регенерация на филтрите след продължителния им престой; необходимост от допълнителни количества обезсолена вода за установяване състоянието на оборудването на централата, отмиване, запълване и опресовки след ремонт на всички съоръжения; необходимост от обезсолена вода за производство на водород. При нормален режим на експлоатация на централата използването на реагенти ще отговаря на заложените в комплексното разрешително норми.

Несъответствията са разгледани от комисия, чиято работа е приключила с издаване на протокол за установяване на причините.

3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива.

През 2018г. на територията на централата са съхранявани следните суровини, спомагателни материали и горива:

| Спомагателни материали | Наличност към 01.01.2018г. (t) | Наличност към 01.01.2019г. (t) | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| Корекционен агент на котловата вода (тринатриев фосфат); | 0 | 1,200 | - |
| Корекционен агент на водата в котлите срещу корозия (амонячна вода); | 1 | 1,675 | - |
| Реагент за регенерация на смолите от филтрите на блочните обезсоляващи (натриева основа); установки (натриева основа); | 11 | 30,750 | - |
| Реагент за регенерация на филтри от кондензоочистваща инсталация (солна киселина); | 0 | 33,800 | - |
| Реагент за регенерация на смолите от филтрите на блочните обезсоляващи установки (сярна киселина); | 0 | 13,800 | - |
| Реагент за предпазване от кислородна корозия на оборудването (хидразин). | 0 | 0,200 | - |

| Горива | Наличност към 01.01.2018г. (t) | Наличност към 01.01.2019г. (t) | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 0 | 0 | - |

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, се съхраняват опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Разработени са и се прилагат инструкции, които определят правилата за доставка, съхранение, употреба и документиране на процеса.

Съхранението на спомагателни материали и горива в „ТЕЦ Варна” ЕАД се извършва единствено на местата, посочени на “Схема с разположението на площадките за отпадъци, неподвижните източници на емисии във въздуха, пречиствателните съоръжения и резервоарите с агресивни течности и газове”, Приложение № 43 от Заявлението за издаване на Комплексно разрешително. Всички резервоари за съхранение на опасни химични вещества са снабдени с обваловки с капацитет, достатъчен да поеме обема на най-големия резервоар, намиращ се в обваловката.

В изпълнение на условията на комплексното разрешително, както и на изискванията на нормативните документи по опазване на околната среда, в „ТЕЦ Варна” ЕАД е създадена организация за мониторинг на условията на съхранение на наличните на площадката суровини, спомагателни вещества и горива. Мониторингът включва резервоари за масло,  резервоари за NaOH, HCl, H2SO4 и амонячна вода.

Мониторингът се провежда на няколко нива:

Първо ниво - контрол от инженер-енергетиците и началник смени по съответно оборудване. Осъществява се ежедневно. В резултат от този контрол през 2018г. не са установени несъответствия.

Второ ниво - контрол от отговорното лице от отдел ТК. През 2018г. са извършени три проверки на площадките за съхранение на опасни химични вещества. Съставени са протоколи. Не са установени несъответствия. Извършени са 12 проверки за наличие на течове от съоръженията за съхранение и транспортиране (фланци, уплътнения, помпите, тръбопроводна мрежа) на течни спомагателни материали. За резултатите са направени записи в ЕФ 4.4.6-20 “Дневник за установени разливи на вредни и опасни вещества на територията на “ТЕЦ Варна” ЕАД”. През 2018г. няма установени течове;

Трето ниво -  Висше ръководство на централата - През 2018г. от назначени със заповед на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Варна” ЕАД комисии е проведена една комплексна проверка на структурните звена на централата по спазване изискванията за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, опазване на околната среда, спазване на изискванията по ЗБУТ, ППО и на условията за експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност.

През 2018г. няма регистрирани аварии и нарушения в работата на съоръженията в „ТЕЦ Варна” ЕАД. Не са допуснати разливи на опасни вещества в почвата или подземните води.

4. 	Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

4.1  Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества  (ЕРЕВВ) и PRTR.

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух, водните обекти и почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ. Пълен списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1 на приложението към настоящия ГДОС. Докладва се всяко вещество, чието годишно количество (емисия и / или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Замърсителите, изпускани в атмосферния въздух са SO2, NOx, CO и прах. Отделят се при изгаряне на природен газ в пещните камери на котлите.

Централата има монтирана система за собствени непрекъснати измервания (СНИ) на концентрациите на вредни вещества в димните газове от котлите, като резултатите от измерванията се изпращат ежемесечно за утвърждаване в РИОСВ – гр. Варна под формата на доклади. До три месеца от началото на годината следваща отчетната, се изпраща за утвърждаване в РИОСВ гр. Варна - Годишен доклад за резултатите от системата за СНИ. Средствата на измерване подлежат на ежегодна проверка и калибриране от независими акредитирани лица.

През 2018г. не е извършено калибриране на СНИ поради следните причини. След проведени две процедури, приключили без избор на изпълнител поради липса на оферти, на 5.09.2018 г. бе стартирана поредна процедура с предмет „Калибриране на всички средства за измерване при извършване на СНИ на димните газове, изпускани от котлоагрегати №4,5и6“. С Решение 18-42-2/08.10.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, единствения подал оферта кандидат - „Пехливанов Инженеринг“ ООД, е избран за изпълнител за дейностите, предмет на поръчката. След изтичане на срока за обжалване на решението за избор на изпълнител, на 23.10.2018 г. до кандидата е изпратено писмо с опис на необходимите документи за сключване на договор. В указания срок не са представени пълен комплект документи, в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, поради което не е сключен договор за изпълнение на посочените дейности и е прекратена процедурата по възлагане на обществената поръчка. През месец февруари 2019г. е стартирана нова обществена поръчка с предмет „Калибриране на всички средства за измерване при извършване на СНИ на димните газове, изпускани от котлоагрегати №4,5и6“, която към настоящия момент не е приключила.

През годината са извършени собствени периодични измервания на емисиите на прах, изпускани от котел №5, съгласно условие 9.6.4.1. Доклад за резултатите от измерванията са изпратени с писмо изх.№87/29.01.2019г. до Директора на РИОСВ – Варна. През годината не са извършени собствени периодични измервания на емисиите на прах, изпускани от котел №6, поради специфичния режим на работа на централата, предоставящ услугата студен резерв на електроенергийната система.

За 2018г. са утвърдени месечните доклади за котли № № 5 и 6. Котел 4 е временно изведен от експлоатация от 01.01.2013г. и доклади от СНИ не са представяни. Резултатите от утвърдените доклади от СНИ показват, че има нарушени средномесечни норми за котли № № 5 и 6 за замърсителите SO2, NOx и СО. Съставени са Констативни протоколи № № 2 и 3/ 05.03.2019г. от РИОСВ Варна.

През 2018г. не е допусната работа на котлите без работещи пречиствателни съоръжения (електрофилтри), както и без СНИ за повече от 10 денонощия.

Информацията за извършена оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри, в отпадъчните газове с индивидуалните емисионни ограничения за 2018г. е обобщена в таблица 2, от приложение 1 към настоящият доклад.

През 2018г. от котлите са отделени следните количества замърсители във въздуха:

| Замърсител | Количество (тона) |
| --- | --- |
| SO2 | 1,417 |
| NOx | 48 987,0 |
| CO | 22,630 |
| CO2 | 29 911,0 |

Количествата на замърсителите по т. 4.2 изпускани във въздуха са посочени в Таблица № 2 от Приложение № 1.

Количеството на CO2 е изчислено на база План за мониторинг на емисиите на парникови газове, утвърден от МОСВ с издаденото Разрешително за емисии на парникови газове №174-НО-АО/2018г.

През годината централата е работила само с природен газ като основно гориво и гориво за разпалване на котлите. Характеристиките на използваното гориво са описани в Сертификат за качество, достъпен в сайта на доставчика „Булгартрансгаз“ ЕАД.

За инсталациите предмет на комплексното разрешително през 2018г. не са установени неорганизирани емисии на вредни вещества във въздуха.

В резултат от прилагането на инструкцията за оценка на наличие на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества не се установява наличие на такива. През 2018г. в „ТЕЦ Варна” ЕАД не са получени оплаквания за миризми, получени в резултат на дейностите, извършвани на площадката.

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

През 2018г. потоци отпадъчни води от първа и втора секция на сгуроотвала не са формирани, поради промяна на горивото и приключилата през 2016г. техническа и биологична рекултивация на сгуроотвала.

През 2018г. са формирани потоци отпадъчни води от топъл канал №1 и топъл канал №2. Мониторинг се извършва от акредитирани лаборатории в обем, съответстващ на комплексното разрешително.

Поради липса на отделна канализация за събиране и отвеждане на дъждовните води, те са част от смесен поток с битово-фекалните води и се заустват в градска канализационна мрежа към пречиствателна станция Варна.

В „ТЕЦ Варна” ЕАД се експлоатират следните пречиствателни съоръжения за емисии в производствените отпадъчни води:

- Маслоуловител към Турбинно оборудване;

- Неутрализационна инсталация за отпадъчни води от регенерация на йонообменните смоли в химично оборудване и от постоянната продувка на котлите.

Оптималните стойности на технологичните параметри на пречиствателните съоръжения и честотата за техният мониторинг са определени и се следят, съгласно:

- Инструкция за поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри на неутрализационната инсталация за отпадъчните води от регенерация на филтрите в химичен цех;

- Инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на маслоуловителя по турбинно оборудване

Съоръженията на неутрализационната инсталация се поддържат в изправност.

През 2018г. няма установени несъответствия при извършвания мониторинг на пречиствателните съоръжения, съгласно цитираните по-горе инструкции.

Прилагат се инструкции за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри в отпадъчните води с определените индивидуални емисионни ограничения по комплексно разрешително и инструкция за оценка на съответствието на ползваните водни количества и количествата заустени отпадъчни води с количествата, заложени в разрешителните за водоползване и комплексното разрешително. Установено е превишение по показател неразтворени вещества на заустваните отпадъчни  води от топъл кана № 2. Извършено е разследване на причините, при което е установено следното:

- Водната проба е взета от акредитирана лаборатория към фирма „SGS България” ЕООД на 10.07.2018г. В същият ден е взета и проба от Варненско езеро пред работещата помпена станция с цел определяне показателите на водоизточника съгласно разрешителното за водоползване. Установено е, че постъпващата към съоръженията на централата езерна вода е с неразтворени вещества 60,3 mg/l (Протокол № Е1376А/25.07.2018г.). Заустваните води от топъл канал 2 са били със съдържание на неразтворени вещества 56,7  mg/l (Протокол № Е1378А/25.07.2018г.).

- От направения анализ на посочените данни е видно, че дейността на „ТЕЦ Варна” ЕАД не допринася за повишаване на концентрацията на неразтворени вещества в езерната вода, като вероятно поради утаяване или задържане в съоръженията на централата заустваните отпадъчни води са с по-ниска стойност по този показател.

Извършван е мониторинг на изтичанията на отпадъчни води от първа и втора секция на сгуроотвала през 2018г. но поради липса на изтичане проби не са вземани. Не са констатирани несъответствия в работата на системите за заустване на отпадъчни води.

Изготвена е и се изпълнява инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната и водопроводната мрежи. За 2018г. са извършени 12 бр. проверки. Проверките са документирани в Дневник за състоянието на канализационната и водопроводни мрежи. Не са констатирани аварии по канализационната мрежа.

Заустването на отпадъчните води от охлаждане се извършва от следните потоци:

- от топъл канал № 1 са заустени 4 589 228 м3.

- от топъл канал № 2 са заустени 5 976 922 м3.

Битово-фекалните води се заустват в градската канализация, като впоследствие се пречистват в ГПСОВ – гр. Варна на основание сключен писмен договор с ВиК – гр. Варна. Копие от договора е представено в РИОСВ гр. Варна и БДЧР гр. Варна. През 2018г. са предадени за пречистване 98 317 м3 битово-фекални и дъждовни води. Количествата се отчитат по разходомер.

През периода 01.01 – 31.12.2018г. са извършени проверки от представители на РИОСВ Варна и Басейнова дирекция за „Черноморски район” както следва:

- На 20.03.2018г. от представители на БДЧР – гр. Варна беше извършено пломбиране на разходомери за вода и беше съставен констативен протокол № 002862.

- На 11.04.2018г. от представители на РИОСВ Варна беше извършена  проверка на сгуроотвала и беше съставен констативен протокол № 007403.

- На 15.06.2018г. от представители на БДЧР – гр. Варна беше извършено пломбиране на разходомери за вода и беше съставен констативен протокол № 002485.

- На 15.06.2018г. от представители на БДЧР – гр. Варна беше извършена  проверка по разрешително № 200237/12.03.2005г. за водовземане от повърхностни води. Съставен е констативен протокол № 002486;

- На 15.06.2018г. от представители на БДЧР – гр. Варна беше извършена  проверка по разрешително № 21530077/19.04.2010г. за водовземане от подземни води. Съставен е констативен протокол № 002289.

През 2018г. на централата не са налагани санкция за нарушаване на установените екологични правила и норми.

4.4 Управление на отпадъците.

На основание чл. 8, ал. 1 ЗУО предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 за класификация на отпадъците.

За всяка партида транспортиран отпадък се изготвят и съхраняват копия от следните документи:

- за неопасни отпадъци: Приемо-предавателен протокол и кантарни бележки;

- за отпадъци от черни и цветни метали: Приемо-предавателен протокол, кантарни бележки и сертификат за произход;

- за опасни отпадъци: Приемо-предавателен протокол, кантарни бележки, идентификационен документ.

В изпълнение на условие 11.7.1. и инструкциите по условие 11.7.2. и  условие 11.7.3. се извършва измерване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- месечно количество образувани отпадъци;

- годишно количество образувани отпадъци;

- стойности на годишни норми за ефективност при образуването на отпадъци (за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес).

Годишната стойност на нормата за ефективност по отношение количеството образуван на отпадък (за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) през 2018г. се изчислява като количество образуван отпадък за календарната година се разделя на количеството произведена продукция за същата календарна година (49,602 GWh). Информация е представена в графа 4 от таблицата по-долу.

Информация за образуваните, временно съхранявани, обезвредени и/или оползотворени отпадъци е докладвана с Годишните отчети по отпадъци за 2018г. (условие 11.9.1.), пред ИАОС София, като информацията е обобщена в таблицата по-долу.

| Отпадък | Код | Лимит по КР | Образувани през 2018г. | Предадени през 2018г | Налични към 01.01.2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | депон. | ополз. |  |
|  |  | t/y | t/GWh | t/у | t/GWh | t | t | t |
| Черни метали | 16 01 17 | 1000 | - | 5149,166 | - | 0 | 5149,166 | 0 |
| Цветни метали | 16 01 18 | 400 | - | 160,70 | - | 0 | 160,70 | 0 |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 26,559 | 0,00482 | 1,500 | 0,0302 | 0 | 0 | 1,500 |
| Масло от маслено – водни сепаратори | 13 05 06* | 81,45 | 0,148 | 0,800 | 0,016 | 0 | 0 | 0,800 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 25 | - | 2,734 | - | 0 | 1,234 | 1,500 |
| Стъкло | 17 02 02 | 8 | - | 1,320 | - | 0 | 1,320 | 0 |
| Луминисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 3,08 | - | 0,112 | - | 0 | 0 | 0,198 |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 10 | - | 0,800 | - | 0 | 0 | 0,800 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | 85,0 | - | 85,0 | 0 |
| Общо образувани отпадъци | 5402,132 |  |  |  |  |
| Общо предадени отпадъци | 5397,42 |  |  |  |  |

През 2018г. не са извършвани дейности със  следните отпадъци:

- Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) с код 10 01 01;

- Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02;

- Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22, с код 10 01 23;

- Отпадъци, неупоменати другаде – миди и водорасли с код 10 01 99

- Стърготини, стружки и изрезки от черни метали, с код 12 01 01;

- Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, с код 12 01 03;

- Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа с код 13 03 07*;

- Газьол, котелно и дизелово гориво с код 13 07 01*;

- Излезли от употреба гуми с код 16 01 03;

- Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества с код 16 03 03*;

- Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05  - с код 16 11 06;

- Бетон с код 17 01 01;

- Тухли с код 17 01 02;

- Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 - с код17 01 07;

- Дървесен материал  с код 17 02 01;

- Изолационни материали, съдържащи азбест, с код 17 06 01*;

- Изолационни материали, различни от упоменатите в 170601 и 170603 (минерална вата, несъдържаща азбест) - с код 170604;

- Строителни материали, съдържащи азбест, с код 170605*;

- Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции с код 18 01 03*. Закрит е Здравният пункт.

- Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества, с код 190205*;

- Наситени или отработени йонообменни смоли с код 19 09 05;

- Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене с код 20 01 08. Работническият стол е закрит.

Забележка: Поради преустановено образуване на отпадъци с кодове 100101, 100102, 130701*, 170601*, 170605*, 180103* и 200108 са подадени към РИОСВ Варна Уведомления за анулиране на работните листи. Извършена е проверка от РИОСВ Варна – КП №9053/25.01.2019г.

Превишението на годишната норма за образувани отпадъци от Черни метали и годишната норма за ефективност за отпадъци от нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа се дължи на извеждането от експлоатация на съоръженията посочени в Условие 16.7 от комплексното разрешително.

В изпълнение на инструкциите по условия 11.1.2, 11.3.14, 11.7.3 е извършена периодичната ежегодна (за 2018г.) проверка и оценка на:

- съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с изискванията на комплексното разрешително;

- съответствието на предварителното съхраняване с изискванията на комплексното разрешително;

- съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъците с изискванията на комплексното разрешително.

През годината са извършени 12 броя проверки по дейностите с отпадъците. Обекти на проверките – площадки за временно съхранение на отпадъци, работни площадки при образуване на отпадъка (ремонтни площадки, инвентаризация на складове и бракуване на активи), пречиствателни съоръжения генериращи отпадъци и др.

В изпълнение на условие 11.7.3. се отчитат месечните количества отпадъци, предадени на външни фирми на базата на сключени договори, за всеки отпадък по кодове.  Същите се документират в книгите за отпадъците. През 2018г. от площадката на “ТЕЦ Варна” ЕАД са транспортирани следните отпадъци:

- Смесени битови отпадъци, с код 200301 – 85,0 тона. Отпадъците са извозени (по график от община Белослав) от фирма „Беласко” ООД с ЕИК 000101017 и решение №03-РД-540-01/01.12.2017г. Същите се предават на фирма „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС” АД.

- Черни метали с код 16 01 17 – общо 5149,166 тона. Отпадъци в количество 4243,766т са предадени за транспортиране и последващо оползотворяване на фирма „Кемстийл” ЕООД с ЕИК 121454053, Регистрационен документ №12-РД-927-01/16.01.2018г. и Разрешително № 10-ДО-652-04/07.11.2018г. Отпадъци в количество 429,74т са предадени за транспортиране и последващо оползотворяване на фирма „Рей метал” ЕООД с ЕИК 203965246, Регистрационен документ №03-РД-819-00/02.08.2018г. и Разрешително №03-ДО-647-02/25.10.2018г. Отпадъци в количество 475,66т са предадени за транспортиране и последващо оползотворяване на фирма „Бул Крис Ник-09” ЕООД с ЕИК 200830083, Регистрационен документ №03-РД-453-00/30.10.2018г. и Разрешително № 03-ДО-463-03/19.10.2018г.

- Цветни метали с код 16 01 18 – общо 160,70 тона. Отпадъци в количество 120,54т са предадени за транспортиране и последващо оползотворяване на фирма „Кемстийл” ЕООД с ЕИК 121454053, Регистрационен документ №12-РД-927-01/16.01.2018г. и Разрешително № 10-ДО-652-04/07.11.2018г. Отпадъци в количество 40,16т са предадени за транспортиране и последващо оползотворяване на фирма „Рей метал” ЕООД с ЕИК 203965246, Регистрационен документ №03-РД-819-00/02.08.2018г. и Разрешително №03-ДО-647-02/ 25.10.2018г.

- Оловни акумулаторни батерии с код 160601* - 1,234 тона. Отпадъците са предадени за транспортиране и последващо оползотворяване на фирма „Метарекс“ ООД, с ЕИК 040427202, Регистрационен документ №12-РД-928-13/21.09.2018г. и Разрешително № 15-ДО-252-18/20.11.2018г.

- Стъкло с код 170202 – 1,320 тона. Отпадъците са предадени за транспортиране и последващо оползотворяване на фирма „Екотранс 2010“ ЕООД с ЕИК 201164442, Регистрационен документ №03-РД-502-04/11.08.2016г.

Анализи на отпадъците.

През 2018г. не е възниквала необходимост от извършване на анализи за доказване съответствието с основното охарактеризиране за отпадъци за депониране.

4.5 Шум

Съгласно Условие 12.2.1, при спазване изискванията на Наредба № 54/13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда, на 19.11-20.11.2018г. са проведени СПИ на нивата на шум, излъчван в околната среда от „ТЕЦ Варна“ ЕАД. Изпитванията са проведени от акредитирана лаборатория „Кристиан 8“ ЕООД, гр. Варна.

Не са установени превишения на граничните стойности на измерваните показатели. Резултатите от извършените наблюдения са обобщени в Таблица 6 „Шумови емисии“.

В дружеството има утвърдена и се прилага  „Инструкция за наблюдение на нивата на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие и оценка на съответствието на измерените стойности с разрешените в Комплексното разрешително” (ЕИ 4.4.6-07).

През 2018г. не са регистрирани жалби от живеещи около площадката свързани с шум.

4.6 Опазване на подземните води от замърсяване.

През 2018г. ръководството на „ТЕЦ Варна“ЕАД не е допуснало пряко или непряко отвеждане на замърсители, включително приоритетни и приоритетно опасни вещества в подземните води. За целта се прилагат инструкции за:

- съхранение на спомагателни материали и горива;

- определяне на опасните химични вещества и смеси, употребявани и произвеждани в „ТЕЦ Варна” ЕАД. Съхранение и документиране на процеса;

- периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете;

- установяване и отстраняване на течове, поддръжка на фланци, уплътнения и помпи по преносната мрежа за течни спомагателни материали и горива, документиране и докладване на установените течове от преносната мрежа за течни спомагателни материали и горива;

- периодична проверка и поддържане на канализационната мрежа, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия;

- за периодична оценка на съответствието на площадките за предварително съхранение на отпадъци с условията в комплексното разрешително.

В резултат от осъществения контрол през 2018г. не са допуснати разливи и течове, както и наличие на течности в обваловките на резервоарите за временно съхранение на спомагателни материали, горива и опасни химични вещества. Осигурени са и се поддържат изискващите се количества сорбенти, които следва да бъда използвани при поява на разливи.

В изпълнение на условие 13.3.1.1 от комплексното разрешително е извършена оценка на  базовото състояние на подземните води.

В изпълнение на условие 13.3 през 2018г. е извършено пробовземане и анализ от акредитирана лаборатория на подземни води от три мониторингови пункта – МП1, МП2 и МП3 на основната площадка на централата. Пробовземане е извършено на 26.11.2018г. Пробовземане от мониторингов пункт – МП 4 не е извършено, поради временно ограничен достъп до пункта при извършване на строително-ремонтни дейности на територията на Пристанище ТЕЦ Езерово.

Резултатите от химичните анализи са представени в таблица 7 на приложението.

В таблиците по долу са представени резултатите от химическите анализи в четирите мониторингови пункта.

| № | Показател | Мерна единица | Стандарт за качество | MП 1 | МП 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базово състояние | 26.11.2018 | Базово състояние | 26.11.2018 |
| 1 | Температура | оС |  | - | - | - | - |
| 2 | Активна реакция | рН | ≥6,5 и ≤9,5 | 6,85 | 7,53 | 6,80 | 7,33 |
| 3 | Обща твърдост | mg-еqv/l | 12 | - | - | - | - |
| 4 | Хлориди | mg/l | 250 | 159,70 | 245 | 370,66 | 362 |
| 5 | Мед | mg/l | 0,2 | 0 | <0,005 | 0,38 | <0,005 |
| 6 | Хром | mg/l | 0.05 | - | - | - | - |
| 7 | Желязо | mg/l | 0.2 | 0,31 | 0,013 | 0,31 | 0,313 |
| 8 | Нефтопродукти | mg/l | 0.05 | 0,03 | <0,02 | 0,04 | <0,02 |
| 9 | Цинк | mg/l | 1 | 0 | 0,007 | 0 | 0,009 |
| 10 | Манган | mg/l | 0,05 | - | 0,027 | - | 3,73 |
| 11 | Никел | mg/l | 0,02 | - | <0,005 | - | 0,005 |
| 12 | Олово | mg/l | 0,01 | 0,21 | <0,005 | 1,62 | <0,005 |
| 13 | Селен | mg/l | 0,01 | - | <0,005 | - | <0,005 |
| 14 | Обща α- активност | Вq/l | 0,5 | - | 0,481 | - | 0,186 |
| 15 | Обща β-активност | Вq/l | 1,0 | - | 0,067 | - | 0,567 |

| № | Показател | Мерна единица | Стандарт за качество | MП 3 | МП 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базово състояние | 26.11.2018 | Базово състояние | - |
| 1 | Температура | оС |  | - | - | - | - |
| 2 | Активна реакция | рН | ≥6,5 и ≤9,5 | 6,93 | 7,31 | 6,95 | - |
| 3 | Обща твърдост | mg-еqv/l | 12 | - | - | - | - |
| 4 | Хлориди | mg/l | 250 | 56,59 | 22,2 | 39,24 | - |
| 5 | Мед | mg/l | 0,2 | 0,20 | <0,005 | 0,58 | - |
| 6 | Хром | mg/l | 0.05 | - | - | - | - |
| 7 | Желязо | mg/l | 0.2 | 0,89 | <0,005 | 3,47 | - |
| 8 | Нефтопродукти | mg/l | 0.05 | 0,52 | <0,02 | 0,05 | - |
| 9 | Цинк | mg/l | 1 | 0 | <0,005 | 0 | - |
| 10 | Манган | mg/l | 0,05 | - | 0,023 | - | - |
| 11 | Никел | mg/l | 0,02 | - | <0,005 | - | - |
| 12 | Олово | mg/l | 0,01 | 0,25 | <0,005 | 1,17 | - |
| 13 | Селен | mg/l | 0,01 | - | <0,005 | - | - |
| 14 | Обща α- активност | Вq/l | 0,5 | - | 0,179 | - | - |
| 15 | Обща β-активност | Вq/l | 1,0 | - | 0,099 | - | - |

В резултат от прилагането на „Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия” беше извършен анализ на получените резултати. Същият дава основание за следните изводи:

А) МП 1:

- по всички анализирани показатели измерените стойности са под стандарта за качество;

Б) МП 2:

- по показател хлориди и желязо измерените стойности превишават стандарта за качество, но са в съответствие с резултатите от оценка на базовото състояние.

- по показатели манган има превишаване на стойностите от стандарта за качество.

- по останалите анализирани показатели измерените стойности са под стандарта за качество;

А) МП 3:

- по всички анализирани показатели измерените стойности са под стандарта за качество;

А) МП 4:

Пробовземане от мониторингов пункт – МП 4 не е извършено, поради временно ограничен достъп до пункта при извършване на строително-ремонтни дейности на територията на Пристанище ТЕЦ Езерово.

4.7 Опазване на почвата от замърсяване.

През 2018 година не са констатирани замърсявания на почвите на площадката на “ТЕЦ Варна” ЕАД. Освен това са предприети мерки за намаляване на риска за замърсяване като след временното прекратяване на производствената дейност от 01.01.2015г. се прилага план за временно извеждане на блоковете на централата от експлоатация.

С цел недопускане замърсяване на почвите ръководството на “ТЕЦ Варна” EAД е разработило, утвърдило и прилага изискваните от комплексното разрешително инструкции.

Местата за съхранение на опасни химични вещества и смеси и местата за временно съхранение на опасни отпадъци, са снабдени с необходимите количества сорбиращи материали за почистване в случай на разливи.

В случай на разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка, същите се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им. За установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) се води Дневник за установени разливи на вредни и опасни вещества на територията на “ТЕЦ Варна” ЕАД. За 2018г. не са установявани разливи и течове на опасни вещества.

Разположението на постоянните мониторингови пунктове на почвите е обозначено на плана на площадката, копие от който е предоставен с ГДОС за 2005г.  Пунктовете са оградени и сигнализирани.

Последното пробовземане и анализ от акредитирана лаборатория на почви от седемте мониторингови пункта на основната площадка на централата в изпълнение на Условие 13.2 е извършено през 2015г. През 2018г. са извършени четири проверки за състоянието на мониторинговите пунктове при което несъответствия не са установени.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).

Съгласно Решение № 51-НO-ИО-А2-ТГ-1/2018г. на Министъра на околната среда и водите е разработена Програма за постигане съответствие с най-добрите налични техники за големи горивни инсталации, съгласно Решение №2017/1440/ЕС на Европейската комисия. През 2018г. са изпълнени дейностите по т.1 и т.2 от програмата. Внедрената в „ТЕЦ Варна“ ЕАД Интегрирана система за управление на качеството, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд по изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 е сертифицирана през месец април от „Бюро Веритас България“ ЕООД. Въведени са в работа на честотно управление на питателни и циркулационни помпи (основен консуматор на ел. енергия), с което се намаляват собствените нужди от електроенергия за централата и е постигнато съответствие с годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия (условие 8.2.1).

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях.

Съгласно Условие 16.7 от Решение № 51-НO-ИО-А2-ТГ-1/2018г. на Министъра на околната среда и водите е разработен План за извеждане от експлоатация на съоръжения в „ТЕЦ Варна“ ЕАД, утвърден на 04.09.2018г. и предоставен на контролните органи. Описаните дейности се изпълняват съгласно  предвидените срокове.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1 Аварии.

В „ТЕЦ Варна” ЕАД е разработен и се спазва Авариен план, с последна актуализация от 27.03.2018г., разработен по Условие 14.2. на комплексното разрешително.

През 2018г. в „Дневника за регистриране на аварии и нарушения в работата на съоръженията в „ТЕЦ Варна” ЕАД”, не са регистрирани аварийни ситуации с опасност за околната среда.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

За 2018г.  няма регистрирани в централата оплаквания.

Приложения: Приложение № 1 – Таблици;

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №51/2005г. на “ТЕЦ Варна” ЕАД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица, след предварителното ни писмено информиране.

| Съставили, |  |
| --- | --- |
|  | ИНЖ. Н. МОМЧИЛОВ, Р-Л ОТДЕЛ ТК |
|  | Дата: |  |

| Съгласувал, |  |
| --- | --- |
|  | ИНЖ. М. МИНЧЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛА |
|  | Дата: |  |

| ИНЖ. М.ТОКМАКЧИЕВА, ЗАМ. Р-Л ОТДЕЛ ТК |
| --- |
| Дата: |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 1 | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 22 630 | - | - | 500 000 | - |
| 2 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | 29 911 000 | - | - | 100 000 000 | - |
| 3 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 48 987 | - | - | 100 000 | - |
| 4 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 1 417 | - | - | 150 000 | - |
| 5 | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | 3,0 | - | 50,0 | - |
| 6 | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - | 3,0 | - | 50,0 | - |
| 7 | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | 7,0 | - | 100,0 | - |

Забележки:

Изчислените стойности за SO2, CO, NOx, се определят, като се сумират техните маси, измерени за всяко денонощие от годината, при което, денонощната маса на всяко вещество, е определена  на базата на обемната скорост в потока на димните газове.

Количеството на CO2 е изчислено на база План за мониторинг на емисиите на парникови газове, утвърден от МОСВ с издаденото ни Разрешително за емисии на парникови газове.

Количеството [kg] на мед, хром и цинк са изчислени, като е отчетено фоновото натоварване за определен замърсител във водата, съгласно посоченото в т.1.1.4 на Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители. Тъй като съгласно КР 51/2005г., тежките метали по отпадъчни потоци се определят на тримесечие, масата на тежките метали е определена на база концентрацията на елемента (в йонна форма) в съответния поток отпадъчна вода по нейния дебит за съответното тримесечие (и съответния коефициент за преминаване в kg).

Фоновото натоварване е пресметнато като концентрация на елемента (в йонна форма, mg/dm3), в иззетите води от Варненско езеро, на базата на 2 измервания от акредитирани лаборатории (25.07.2018, 27.11.2018), умножена по съответния коефициент за преминаване в kg.

Общата маса на емитирания замърсител, т.е “изпусканото количество” се получава като сбор от масите на елемента във всички отпадъчни потоци минус масата на елемента иззет с водите на водоизточника, т.е. фоновото натоварване.

Количествата заустена вода от топли канали е на база показанията на разходомерите.

Изчисленията са представени в таблица 1а:

| Период | Протокол № | Дата | Cr | Zn | Cu | К-во вода | Cr | Zn | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/dm3 | mg/dm3 | mg/dm3 | m3 | kg | kg | kg |
| Топъл канал 1 |
| І-во трим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ІІ-ро трим. | Е1377А | 25.07.2018 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 1708618 | 8,543 | 8,543 | 8,543 |
| IІІ-то трим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ІV-то трим | Е2724А | 27.11.2018 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 2880610 | 14,403 | 14,403 | 14,403 |
| Общо за 2018г. за потока | 22,946 | 22,946 | 22,946 |
| Топъл канал 2 |
| І-во трим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ІІ-ро трим. | Е1378А | 25.07.2018 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 1921459 | 9,607 | 9,607 | 9,607 |
| IІІ-то трим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ІV-то трим | Е2725А | 27.11.2018 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 4055463 | 20,277 | 24,333 | 20,277 |
| Общо за 2018г. за потока | 29,885 | 33,940 | 29,885 |
| Количества взети замърсители от Варненско езеро (фоново натоварване): |
| І-во трим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ІІ-ро трим. | Е1376А | 25,07,2018 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 9881231 | 49,406 | 49,406 | 49,406 |
| IІІ-то трим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV-то трим. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фоново натоварване за 2018г. за потока | 49,406 | 49,406 | 49,406 |
| Общо заустени от топлите канали - 2018г. | 3 | 7 | 3 |

Коментари:

Влиянието на ТЕЦ Варна, върху използваната езерна вода се ограничава до топлинно въздействие върху използваните води за охлаждане. Водите използвани за охлаждане, практически не контактуват с материали, които могат да са източници на метални йони във водата. Охлаждащите води се движат в система от открити и закрити бетонни канали, и в много малък участък (от около 200 м) метални тръбопроводи. Както е видно от Таблица 1а, концентрацията на тежки метали във водите от Варненско езеро и отпадъчните води в топли канали е практически еднаква. Поради тази причина баланса е практически нулев.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/Nm3 | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Котел № 4 |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm3 | 100 | - | - |  | Да |
| Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3 | 100 | - | - |  | Да |
| Серен диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 35 | - | - |  | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | - | На шест месеца | Да |
| Котел № 5 |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm3 | 100 | 25,22 | - |  | Да |
| Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3 | 100 | 214,75 | - |  | Не |
| Серен диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 35 | 15,86 | - |  | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | 1,1 | На шест месеца | Да |
| Котел № 6 |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm3 | 100 | 155,31 | - |  | Не |
| Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3 | 100 | 170,93 | - |  | Не |
| Серен диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 35 | 2,45 | - |  | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | - | - | На шест месеца | Да |

Забележка: Разглежданите данни са осреднени стойности от данните в утвърдените от РИОСВ – Варна, месечни доклади от СНИ на съответните котли, за периода от м.01. 2018 г. до м.12. 2018 г. Блок № 4 е временно изведен от експлоатация от 01.01.2015г., за което писмено са уведомени МОСВ, ИАОС, РИОСВ Варна и БДЧР Варна.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (охлаждащи води) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОПЪЛ КАНАЛ №1 |
| Дебит на отпадъчните води | м3 | 402 599 599 | 4589228 | годишен | Да |
| Януари |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Февруари |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Март |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Април |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Май |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Юни |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Юли |
| Нефтопродукти | мг/л | 10 mg/dm3 | 0,03 | ежемесечно | Да |
| рН | мг/л | 6.0 - 9.0 | 8,05 | ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 50 mg/dm3 | 39,0 | ежемесечно | Да |
| Остатъчен хлор | мг/л | 0.2 mg/dm3 | <0,010 | Веднъж на три месеца | Да |
| Желязо | мг/л | 1.0 mg/dm3 | <0,005 | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | мг/л | 0.5 mg/dm3 | <0,005 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром | мг/л | 0.5 mg/dm3 | <0,005 | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | мг/л | 1.0 mg/dm3 | <0,005 | Веднъж на три месеца | Да |
| Температурна разлика | мг/л | <3oC темп. на водоприемника | 2,2 | При вземане на проба | Да |
| Август |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Септември |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Октомври |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Ноември |
| Нефтопродукти | мг/л | 10 mg/dm3 | <0,02 | ежемесечно | Да |
| рН | мг/л | 6.0 - 9.0 | 8,21 | ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 50 mg/dm3 | 40,5 | ежемесечно | Да |
| Остатъчен хлор | мг/л | 0.2 mg/dm3 | 0,021 | Веднъж на три месеца | Да |
| Желязо | мг/л | 1.0 mg/dm3 | 0,013 | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | мг/л | 0.5 mg/dm3 | <0,005 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром | мг/л | 0.5 mg/dm3 | <0,005 | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | мг/л | 1.0 mg/dm3 | <0,005 | Веднъж на три месеца | Да |
| Температурна разлика | мг/л | <3oC темп. на водоприемника | 1,9 | При вземане на проба | Да |
| Декември |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| ТОПЪЛ КАНАЛ №2 |
| Дебит на отпадъчните води | м3 | 402 599 599 | 5976922 | годишен | Да |
| Януари |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Февруари |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Март |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Април |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Май |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Юни |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Юли |
| Нефтопродукти | мг/л | 10 mg/dm3 | 0,05 | ежемесечно | Да |
| рН | мг/л | 6.0 - 9.0 | 8,03 | ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 50 mg/dm3 | 56,7 | ежемесечно | Не |
| Остатъчен хлор | мг/л | 0.2 mg/dm3 | <0,010 | Веднъж на три месеца | Да |
| Желязо | мг/л | 1.0 mg/dm3 | <0,005 | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | мг/л | 0.5 mg/dm3 | <0,005 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром | мг/л | 0.5 mg/dm3 | <0,005 | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | мг/л | 1.0 mg/dm3 | <0,005 | Веднъж на три месеца | Да |
| Температурна разлика | мг/л | <3oC темп. на водоприемника | 2,3 | При вземане на проба | Да |
| Август |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Септември |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Октомври |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Ноември |
| Нефтопродукти | мг/л | 10 mg/dm3 | <0,02 | ежемесечно | Да |
| рН | мг/л | 6.0 - 9.0 | 8,18 | ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 50 mg/dm3 | 56,5 | ежемесечно | Не |
| Остатъчен хлор | мг/л | 0.2 mg/dm3 | 0,021 | Веднъж на три месеца | Да |
| Желязо | мг/л | 1.0 mg/dm3 | 0,019 | Веднъж на три месеца | Да |
| Мед | мг/л | 0.5 mg/dm3 | <0,005 | Веднъж на три месеца | Да |
| Хром | мг/л | 0.5 mg/dm3 | <0,005 | Веднъж на три месеца | Да |
| Цинк | мг/л | 1.0 mg/dm3 | 0,006 | Веднъж на три месеца | Да |
| Температурна разлика | мг/л | <3oC темп. на водоприемника | 2,6 | При вземане на проба | Да |
| Декември |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |

Таблица 4. Образуване на отпадъци.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР (тона) | Реално измерено (тона) | Количества определени с КР (тона/ГВч) | Реално измерено (тона/ГВч) |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с излючение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 47 852 | 0 | 12,76 | - | - | - | - |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | 322 212 | 0 | 85,92 | - | - | - | - |
| Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 100122 | 10 01 23 | 1 | 0 | 0,00018 | - | - | - | - |
| Отпадъци, неупоменати другаде (отстранени обрастатели – миди и водорасли) | 10 01 99 | 1500 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 5 | 0 | - | - | № 2 | - | - |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 5 | 0 | - | - | № 12 | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 26,559 | 1,500 | 0,00482 | 0,0302 | № 13 | - | Не |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 40 | 0 | 0,007272 | - | № 13 | - | Да |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 81,45 | 0,800 | 0,148 | 0,016 | № 9 | - | Да |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 77,35 | 0 | 0,014 | - | № 10 | - | - |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,4 | 0 | - | - | № 3 | - | - |
| Черни метали | 16 01 17 | 1000 | 5149,166 | - | - | № 2, 3 | външна фирма | Да |
| Цветни метали | 16 01 18 | 400 | 160,70 | - | - | № 12 | външна фирма | Да |
| Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16 03 03* | 5 | 0 | 0,0009 | - | № 8 | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 25 | 2,734 | - | - | № 8 | външна фирма | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 200 | 0 | - | - | № 2а | - | - |
| Бетон | 17 01 01 | 160 | 0 | - | - | № 2а | - | - |
| Тухли | 17 01 02 | 10 | 0 | - | - | № 2а | - | - |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 200 | 0 | - | - | № 2а | - | - |
| Дървесен материал | 17 02 01 | 5 | 0 | - | - | № 2а | - | - |
| Стъкло | 17 02 02 | 8 | 1,320 | - | - | № 14 | външна фирма | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 225 | 0 | - | - | - | - | - |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест) | 17 06 04 | 21 | 0 | - | - | № 2а | - | - |
| Строителни материали, съдържащи азбест | 17 06 05* | 35,1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества | 19 02 05* | 3 | 0 | 0,00055 | - | - | - | - |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 70 | 0 | 0,01 | - | № 1 | - | - |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 10 | 0,800 | - | - | № 4 | - | Да |
| Луминисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 3,08 | 0,112 | - | - | № 11 | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | 85,0 | - | - | № 3, 5, 6, 7, 7a, и 10 | външна фирма | Да |

Забележка: Поради преустановено образуване на отпадъци с кодове 100101, 100102, 130701*, 170601*, 170605*, 180103* и 200108 са подадени към РИОСВ Варна Уведомления за анулиране на работните листи. Извършена е проверка от РИОСВ Варна – КП №9053/25.01.2019г.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с излючение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | - | - | - | - |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | - | - | - | - |
| Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 100122 | 10 01 23 | - | - | - | - |
| Отпадъци, неупоменати другаде (отстранени обрастатели – миди и водорасли) | 10 01 99 | - | - | - | - |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | - | - | - | - |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | - | - | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | - | - | - | - |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | - | - | - | - |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | - | - | - | - |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | - | - | - | - |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | - | - | - | - |
| Черни метали | 16 01 17 | - | - | „Кемстийл” ЕООД – 4243,766 т. „Рей метал” ЕООД – 429,74 т. „Бул Крис Ник-09” ЕООД – 475,66 т. | Да |
| Цветни метали | 16 01 18 | - | - | „Кемстийл” ЕООД – 120,54 тона „Рей метал” ЕООД – 40,16 тона | Да |
| Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16 03 03* | - | - | - | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | - | - | „Метарекс“ ООД – 1,234 тона | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | - | - | - | - |
| Бетон | 17 01 01 | - | - | - | - |
| Тухли | 17 01 02 | - | - | - | - |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | - | - | - | - |
| Дървесен материал | 17 02 01 | - | - | - | - |
| Стъкло | 17 02 02 | - | - | „Екотранс 2010“ ЕООД – 1,320 тона | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | - | - | - | - |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест) | 17 06 04 | - | - | - | - |
| Строителни материали, съдържащи азбест | 17 06 05* | - | - | - | - |
| Утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества | 19 02 05* | - | - | - | - |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | - | - | - | - |
| Хартия и картон | 20 01 01 | - | - | - | - |
| Луминисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | - | - | - | - |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | “Беласко” ООД – 85,0 тона | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

ДНЕВНО НИВО НА ШУМА (07-19 часа)

| № по ред | Наименование на показателя | Единица на вели-чината | Стандарти / валидирани методи | № на образеца по входящоизх. дневник | Резултати от изпитването (стойност, неопределеност) | Стойност и допуск на показателя* | Условия на изпитването | Отклонения от метода на изпитване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | LAeq Неопределеност |  | Т, 0С | RH, % | Vвятър, m/s |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.1 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 55,8±0,3 | 70 | 11,7 | 68,1 | 1,8 | няма |
| 2 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.2 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 57,1±0,3 | 70 | 11,5 | 70,2 | 2,2 | няма |
| 3 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.3 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 59,8±0,3 | 70 | 12,0 | 70,4 | 1,8 | няма |
| 4 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.4 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 62,4±0,3 | 70 | 12,3 | 70,6 | 1,8 | няма |
| 5 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.5 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 61,4±0,3 | 70 | 11,7 | 71,0 | 1,6 | няма |
| 6 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.6 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 60,6±0,3 | 70 | 11,5 | 72,8 | 1,6 | няма |
| 7 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.7 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 62,1±0,3 | 70 | 11,5 | 72,9 | 1,6 | няма |
| 8 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.8 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 63,3±0,3 | 70 | 11,5 | 74,2 | 1,8 | няма |
| 9 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.9 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 61,1±0,3 | 70 | 11,7 | 74,3 | 2,2 | няма |
| 10 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.10 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 59,2±0,3 | 70 | 11,8 | 74,4 | 2,2 | няма |
| 11 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.11 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 62,9±0,3 | 70 | 12,0 | 74,5 | 2,2 | няма |
| 12 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.12 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 64,9±0,3 | 70 | 11,9 | 75,0 | 2,2 | няма |
| 13 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.13 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 63,7±0,3 | 70 | 11,9 | 74,8 | 2,2 | няма |
| 14 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.14 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 66,1±0,3 | 70 | 11,8 | 75,6 | 2,2 | няма |
| 15 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.15 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 65,6±0,3 | 70 | 11,6 | 75,8 | 2,4 | няма |
| 16 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.16 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 66,1±0,3 | 70 | 11,3 | 75,4 | 2,0 | няма |
| 17 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.17 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 67,5±0,3 | 70 | 11,9 | 75,1 | 1,8 | няма |
| 18 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.18 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 68,7±0,3 | 70 | 11,8 | 74,3 | 1,8 | няма |
| 19 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.19 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 68,5±0,3 | 70 | 11,8 | 74,6 | 1,6 | няма |
| 20 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.20 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 68,1±0,3 | 70 | 11,7 | 75,0 | 1,6 | няма |
| 21 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.21 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 65,3±0,3 | 70 | 12,1 | 75,1 | 1,4 | няма |
| 22 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.22 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 62,4±0,3 | 70 | 12,3 | 75,4 | 1,4 | няма |
| 23 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.23 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 58,0±0,3 | 70 | 12,0 | 75,9 | 1,2 | няма |
| 24 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.24 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 53,8±0,3 | 70 | 12,1 | 76,4 | 1,2 | няма |
| 25 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.25 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 53,1±0,3 | 70 | 12,0 | 76,7 | 1,2 | няма |
| 26 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.26 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 52,4±0,3 | 70 | 11,9 | 76,8 | 1,6 | няма |
| 27 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.27 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 52,6±0,3 | 70 | 12,2 | 76,9 | 1,6 | няма |
| 28 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.28 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 52,3±0,3 | 70 | 12,2 | 74,7 | 1,8 | няма |
| 29 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.29 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 51,9±0,3 | 70 | 12,1 | 77,0 | 2,0 | няма |
| 30 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.30 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 53,6±0,3 | 70 | 12,1 | 76,4 | 2,0 | няма |
| 31 | Средно еквивалентно ниво на шума по измервателния контур (Lср) | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 63,3±0,3 | 70 | 11,9 | 74,3 | 1,8 | - |
| 32 | Ниво на обща звукова мощност (Lр) | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 116,8±4,7 | Не се нормира | - | - | - | - |
| 33 | Еквивалентно ниво на шума в мястото на въздействие – жилищна сграда в с. Езерово бл. № 3 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 51,6±0,3 | 55 | 12,0 | 75,6 | 1,6 | няма |

7.2 ВЕЧЕРНО НИВО НА ШУМА (19-23 часа)

| № по ред | Наименование на показателя | Единица на вели-чината | Стандарти / валидирани методи | № на образеца по входящоизх. дневник | Резултати от изпитването (стойност, неопределеност) | Стойност и допуск на показателя* | Условия на изпитването | Отклонения от метода на изпитване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | LAeq Неопределеност |  | Т, 0С | RH, % | Vвятър, m/s |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.1 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 55,6±0,3 | 70 | 8,3 | 81,3 | 1,1 | няма |
| 2 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.2 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 56,9±0,3 | 70 | 7,9 | 82,4 | 1,0 | няма |
| 3 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.3 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 59,1±0,3 | 70 | 8,0 | 81,8 | 1,2 | няма |
| 4 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.4 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 61,4±0,3 | 70 | 8,1 | 81,7 | 1,2 | няма |
| 5 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.5 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 60,9±0,3 | 70 | 8,1 | 82,0 | 1,2 | няма |
| 6 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.6 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 59,8±0,3 | 70 | 8,1 | 80,6 | 1,1 | няма |
| 7 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.7 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 61,7±0,3 | 70 | 8,0 | 81,3 | 1,3 | няма |
| 8 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.8 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 62,3±0,3 | 70 | 7,9 | 81,1 | 1,0 | няма |
| 9 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.9 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 61,0±0,3 | 70 | 7,8 | 80,8 | 1,2 | няма |
| 10 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.10 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 58,6±0,3 | 70 | 7,9 | 80,3 | 1,2 | няма |
| 11 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.11 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 61,2±0,3 | 70 | 7,9 | 81,2 | 1,3 | няма |
| 12 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.12 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 63,5±0,3 | 70 | 8,0 | 80,4 | 1,1 | няма |
| 13 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.13 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 63,8±0,3 | 70 | 8,3 | 81,4 | 1,0 | няма |
| 14 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.14 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 65,9±0,3 | 70 | 8,2 | 81,0 | 1,5 | няма |
| 15 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.15 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 66,0±0,3 | 70 | 8,2 | 82,3 | 1,6 | няма |
| 16 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.16 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 65,9±0,3 | 70 | 8,2 | 80,6 | 1,4 | няма |
| 17 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.17 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 66,3±0,3 | 70 | 8,0 | 81,7 | 1,5 | няма |
| 18 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.18 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 67,7±0,3 | 70 | 8,1 | 79,8 | 1,5 | няма |
| 19 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.19 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 68,2±0,3 | 70 | 8,1 | 79,6 | 1,3 | няма |
| 20 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.20 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 67,9±0,3 | 70 | 8,0 | 80,3 | 1,0 | няма |
| 21 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.21 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 64,8±0,3 | 70 | 7,9 | 78,7 | 0,9 | няма |
| 22 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.22 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 61,5±0,3 | 70 | 7,9 | 79,1 | 1,0 | няма |
| 23 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.23 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 58,1±0,3 | 70 | 7,8 | 79,5 | 0,9 | няма |
| 24 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.24 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 52,9±0,3 | 70 | 7,7 | 79,4 | 0,9 | няма |
| 25 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.25 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 52,6±0,3 | 70 | 8,4 | 79,3 | 1,1 | няма |
| 26 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.26 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 52,4±0,3 | 70 | 8,5 | 78,5 | 1,1 | няма |
| 27 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.27 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 51,9±0,3 | 70 | 8,7 | 79,5 | 1,0 | няма |
| 28 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.28 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 51,5±0,3 | 70 | 8,6 | 80,2 | 1,0 | няма |
| 29 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.29 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 52,0±0,3 | 70 | 8,5 | 79,8 | 1,2 | няма |
| 30 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.30 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 52,8±0,3 | 70 | 8,5 | 79,9 | 1,1 | няма |
| 31 | Средно еквивалентно ниво на шума по измервателния контур (Lср) | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 62,8±0,3 | 70 | 8,1 | 80,5 | 1,2 | - |
| 32 | Ниво на обща звукова мощност (Lр) | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 116,3±4,7 | Не се нормира | - | - | - | - |
| 33 | Еквивалентно ниво на шума в мястото на въздействие – жилищна сграда в с. Езерово бл. № 3 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 47,6±0,3 | 50 | 8,0 | 81,0 | 0,9 | няма |

7.3 НОЩНО НИВО НА ШУМА (23-07 часа)

| № по ред | Наименование на показателя | Единица на вели-чината | Стандарти / валидирани методи | № на образеца по входящоизх. дневник | Резултати от изпитването (стойност, неопределеност) | Стойност и допуск на показателя* | Условия на изпитването | Отклонения от метода на изпитване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | LAeq Неопределеност |  | Т, 0С | RH, % | Vвятър, m/s |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.1 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 55,5±0,3 | 70 | 6,0 | 83,2 | 0,8 | няма |
| 2 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.2 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 56,4±0,3 | 70 | 5,8 | 84,0 | 0,8 | няма |
| 3 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.3 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 59,3±0,3 | 70 | 5,7 | 85,5 | 0,6 | няма |
| 4 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.4 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 60,9±0,3 | 70 | 5,7 | 83,2 | 0,6 | няма |
| 5 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.5 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 59,9±0,3 | 70 | 5,8 | 82,6 | 0,7 | няма |
| 6 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.6 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 58,7±0,3 | 70 | 5,7 | 81,8 | 0,6 | няма |
| 7 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.7 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 59,9±0,3 | 70 | 5,7 | 82,0 | 0,4 | няма |
| 8 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.8 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 61,3±0,3 | 70 | 5,8 | 83,1 | 0,4 | няма |
| 9 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.9 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 60,8±0,3 | 70 | 5,6 | 82,6 | 0,7 | няма |
| 10 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.10 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 57,9±0,3 | 70 | 5,4 | 80,3 | 0,7 | няма |
| 11 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.11 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 61,0±0,3 | 70 | 5,4 | 82,2 | 0,9 | няма |
| 12 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.12 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 62,9±0,3 | 70 | 5,5 | 83,0 | 1,0 | няма |
| 13 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.13 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 62,0±0,3 | 70 | 5,6 | 84,7 | 0,9 | няма |
| 14 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.14 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 64,4±0,3 | 70 | 5,7 | 83,3 | 1,0 | няма |
| 15 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.15 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 65,9±0,3 | 70 | 5,9 | 80,5 | 1,0 | няма |
| 16 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.16 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 65,4±0,3 | 70 | 6,1 | 83,2 | 1,0 | няма |
| 17 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.17 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 66,0±0,3 | 70 | 6,0 | 82,9 | 0,9 | няма |
| 18 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.18 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 66,7±0,3 | 70 | 5,9 | 81,5 | 0,6 | няма |
| 19 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.19 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 67,4±0,3 | 70 | 5,7 | 81,0 | 0,6 | няма |
| 20 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.20 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 66,3±0,3 | 70 | 5,7 | 82,2 | 0,6 | няма |
| 21 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.21 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 64,1±0,3 | 70 | 6,0 | 85,9 | 0,7 | няма |
| 22 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.22 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 61,1±0,3 | 70 | 5,9 | 86,0 | 0,8 | няма |
| 23 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.23 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 57,6±0,3 | 70 | 6,1 | 86,1 | 0,8 | няма |
| 24 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.24 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 54,0±0,3 | 70 | 5,8 | 86,0 | 1,0 | няма |
| 25 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.25 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 52,2±0,3 | 70 | 5,8 | 85,8 | 1,1 | няма |
| 26 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.26 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 51,3±0,3 | 70 | 5,9 | 86,0 | 1,0 | няма |
| 27 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.27 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 51,0±0,3 | 70 | 6,3 | 85,9 | 0,9 | няма |
| 28 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.28 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 50,9±0,3 | 70 | 6,1 | 86,0 | 0,8 | няма |
| 29 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.29 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 50,8±0,3 | 70 | 5,8 | 85,9 | 0,7 | няма |
| 30 | Еквивалентно ниво на шума по измервателния контур-т.30 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 52,2±0,3 | 70 | 5,5 | 85,9 | 0,7 | няма |
| 31 | Средно еквивалентно ниво на шума по измервателния контур (Lср) | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 62,0±0,3 | 70 | 5,8 | 83,7 | 0,8 | - |
| 32 | Ниво на обща звукова мощност (Lр) | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 115,5±4,7 | Не се нормира | - | - | - | - |
| 33 | Еквивалентно ниво на шума в мястото на въздействие – жилищна сграда в с. Езерово бл. № 3 | dB(A) | ВВЛМ №1/2015 | 91/2018 | 43,4±0,3 | 45 | 6,9 | 86,3 | 0,6 | няма |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовзе мане | Мерни единици | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резултати от химичния анализ на подземните води, при пробовземането извършено на 26.11.2018 г |
| Водно ниво | МП1 | cm | - | 518 | Веднъж на пет години | - |
| Активна реакция | МП1 | рН | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,53 | Веднъж на пет години | Да |
| Хлориди | МП1 | mg/l | 250 | 245 | Веднъж на пет години | Да |
| Мед | МП1 | mg/l | 0,2 | <0,005 | Веднъж на пет години | Да |
| Желязо | МП1 | mg/l | 0,2 | 0,013 | Веднъж на пет години | Да |
| Нефтопродукти | МП1 | mg/l | 0,05 | <0,02 | Веднъж на пет години | Да |
| Цинк | МП1 | mg/l | 1 | 0,007 | Веднъж на пет години | Да |
| Манган | МП1 | mg/l | 0,05 | 0,027 | Веднъж на пет години | Да |
| Никел | МП1 | mg/l | 0,02 | <0,005 | Веднъж на пет години | Да |
| Олово | МП1 | mg/l | 0,01 | <0,005 | Веднъж на пет години | Да |
| Селен | МП1 | mg/l | 0,01 | <0,005 | Веднъж на пет години | Да |
| Обща α- активност | МП1 | Вq/l | 0,5 | 0,481 | Веднъж на пет години | Да |
| Обща β-активност | МП1 | Вq/l | 1,0 | 0,067 | Веднъж на пет години | Да |
| Водно ниво | МП2 | cm | - | 446 | Веднъж на пет години | - |
| Активна реакция | МП2 | рН | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,33 | Веднъж на пет години | Да |
| Хлориди | МП2 | mg/l | 250 | 362 | Веднъж на пет години | Не |
| Мед | МП2 | mg/l | 0,2 | <0,005 | Веднъж на пет години | Да |
| Желязо | МП2 | mg/l | 0,2 | 0,313 | Веднъж на пет години | Не |
| Нефтопродукти | МП2 | mg/l | 0,05 | <0,02 | Веднъж на пет години | Да |
| Цинк | МП2 | mg/l | 1 | 0,009 | Веднъж на пет години | Да |
| Манган | МП2 | mg/l | 0,05 | 3,73 | Веднъж на пет години | Не |
| Никел | МП2 | mg/l | 0,02 | 0,005 | Веднъж на пет години | Да |
| Олово | МП2 | mg/l | 0,01 | <0,005 | Веднъж на пет години | Да |
| Селен | МП2 | mg/l | 0,01 | <0,005 | Веднъж на пет години | Да |
| Обща α- активност | МП2 | Вq/l | 0,5 | 0,186 | Веднъж на пет години | Да |
| Обща β-активност | МП2 | Вq/l | 1,0 | 0,567 | Веднъж на пет години | Да |
| Водно ниво | МП3 | cm | - | 223 | Веднъж на пет години | - |
| Активна реакция | МП3 | рН | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,31 | Веднъж на пет години | Да |
| Хлориди | МП3 | mg/l | 250 | 22,2 | Веднъж на пет години | Да |
| Мед | МП3 | mg/l | 0,2 | <0,005 | Веднъж на пет години | Да |
| Желязо | МП3 | mg/l | 0,2 | <0,005 | Веднъж на пет години | Да |
| Нефтопродукти | МП3 | mg/l | 0,05 | <0,02 | Веднъж на пет години | Да |
| Цинк | МП3 | mg/l | 1 | <0,005 | Веднъж на пет години | Да |
| Манган | МП3 | mg/l | 0,05 | 0,023 | Веднъж на пет години | Да |
| Никел | МП3 | mg/l | 0,02 | <0,005 | Веднъж на пет години | Да |
| Олово | МП3 | mg/l | 0,01 | <0,005 | Веднъж на пет години | Да |
| Селен | МП3 | mg/l | 0,01 | <0,005 | Веднъж на пет години | Да |
| Обща α- активност | МП3 | Вq/l | 0,5 | 0,179 | Веднъж на пет години | Да |
| Обща β-активност | МП3 | Вq/l | 1,0 | 0,099 | Веднъж на пет години | Да |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | МДК | Базов анализ 2006г. | Пробовземна точка | Мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Забележки: През 2018г. анализ на почви не е правен.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2018г. няма регистрирани аварийни ситуации

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването/ възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2018г. няма регистрирани оплаквания в централата.

| Съставили, | ………………………….... …………………………………. |
| --- | --- |
|  | ИНЖ. Н. МОМЧИЛОВ, ИНЖ.М. ТОКМАКЧИЕВА, Р-Л ОТДЕЛ ТК ЗАМ. Р-Л ОТДЕЛ ТК |

Дата:

| Съгласувал, |  |
| --- | --- |
|  | ИНЖ.МИНЧО МИНЧЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛА |
|  | Дата: |  |